出國報告（出國類別：實習）

「UMTS核心網路優化分析設備」實習

服務機關：中華電信研究所

姓名職稱：陳炫蒼 助理研究員

派赴國家：德國

出國期間：93年11月6日 至11月18日

報告日期：93年12月16日

# 摘要

本公司UMTS服務開放在即。UMTS服務開放後，維持網路穩定之服務品質並持續優化，將成為行通分公司的工作重點。為了協助行通分公司進行UMTS核心網路之品質優化工作，研究所無線室於93年11月06日指派職陳炫蒼赴德國觀摩實習並引進先進之UMTS核心網路優化分析設備。

本室引進之UMTS核心網路優化分析設備具備8路ATM STM-1之監測分析能力，能夠同時監測分析2個RNC之Iu-PS及Iu-CS鏈路。本設備另具備2個Ethernet監測Port，可監測分析核心網路元件之Ethernet介面。此外，本設備尚具備4路E1介面，可在必要時用來監測分析GPRS/GSM之Frame Relay及SS7介面。

UMTS核心網路優化分析設備雖然具備先進之優化分析功能，不過，此設備尚不能完全滿足行通分公司之需求。本室擬研製UMTS核心網路自動化查測分析系統 (UMTS Core View)，並將本次引進之UMTS核心網路優化分析設備整合於系統中，以 ”網路化/自動化/程式化/專家化/客製化/網頁化”之特性，充分滿足行通分公司之需求，提昇網路品質優化工作之效率。

目            錄

摘要	i

一、目的	1

二、過程	1

三、內容	2

1. 概述	2

2. UMTS核心網路優化分析設備	3

2.1 硬體及外觀說明	3

2.2 主畫面介紹	5

2.3 常用卡板介紹	9

2.4 量測的步驟	14

2.5 SS7、GSM量測	15

2.6 GPRS Gb 量測	19

2.7 Gn、Gi、Gp、BICC、MEGACO over Ethernet量測	20

2.8 Iu-CS量測	24

2.9 Iu-PS量測	29

四、心得與建議	31

# 一、目的

本公司即將推出3G (UMTS) 服務，為了協助公司有效率地進行UMTS核心網路之運作問題查測與品質優化工作，研究所無線通信技術研究室擬研製UMTS核心網路自動化查測分析系統 (UMTS Core View)。而為了發展UMTS Core View，有必要實習觀摩引進國外先進之UMTS核心網路優化分析設備，並於94年度中將此設備整合於UMTS Core View系統中。

職陳炫蒼奉派於93年11月06日赴德國Tektronix公司實習該公司目前最新型UMTS核心網路優化分析設備，其目的主要是學習UMTS核心網路優化分析先進技術並了解其優化分析設備軟硬體架構，俾利無線通信技術研究室UMTS Core View之發展。

# 二、過程

此次實習含行程共計13天，其內容如下：

日期               	         地點                           內容

93年11 月06日~11月07日    桃園—德國慕尼黑               去程

93年11月08日~11月16日    德國慕尼黑                     實習設備架構、

安裝、操作及維運、UMTS核心網路介面監測分析

93年11月17日~11月18日    德國慕尼黑—桃園               返程

# 三、內容

## 1. 概述

本公司UMTS網路之建設及測試工作即將完成，UMTS服務開放在即。而UMTS服務開放後，維持UMTS網路穩定之服務品質並持續優化，將成為行通分公司網路維運及規劃人員的工作重點。由於UMTS網路之介面十分複雜，網路維運/規劃人員常常需要仰賴優化分析設備之助，才能獲知影響網路品質之關鍵因素，進而進行網路品質優化作業。

圖一為利用本室引進之UMTS核心網路優化分析設備進行核心網路監測分析架構圖。由於每一RNC有2路ATM STM-1 for Iu-PS連接至SGSN及2路ATM STM-1 for Iu-CS連接至MGW，而本設備具備8路ATM STM-1之監測分析能力，因此，本設備能夠同時監測分析2個RNC之Iu-PS及Iu-CS鏈路。本設備另具備2個Ethernet監測Port，可監測分析核心網路元件 (SGSN/MSC Server/MGW…等)之Ethernet介面，如Gn/Gr/Gi/D/C/Mc/Nc/Nb介面…等等。此外，本設備尚具備4路E1介面，可在必要時用來監測分析GPRS/GSM之Frame Relay及SS7介面，如Gb/A介面…等等。

圖 一   UMTS核心網路監測分析

## 2. UMTS核心網路優化分析設備

### 2.1 硬體及外觀說明

2.1.1 K1297系列

機器外殼分為二種：

- Portable：提供4 個擴充槽（左圖），一般用於2G、2.5G量測。

- Benchtop：提供7 個擴充槽（右圖），目前大多數使用中之K1297屬於此型式。

圖二   K1297系列機器外殼

作業系統為 Windows NT SP6（V3.0以後為WIN XP）。

同時提供了以下介面

- Parallel interface：連接印表機

- SCSI Interface：外接CD-ROM，Hard Disk

- USB interface （須安裝USB Driver for NT 方能使用）

- PS/2 interface

- VGA interface：螢幕輸出

- COM port * 2 interface

- Keyboard, mouse, floppy disk drive

- 10/100 Mbps Fast Ethernet link

- 18 G hard disk

- PCMCIA*2：外接裝置

圖三   K1297系列背板說明

圖三為K1297系列背板說明。此為Benchtop型式，除CPU Board之外，尚有7個擴充槽。

2.1.2 K15系列

K15系列機器如圖四所示，可提供5 個擴充槽，作業系統為 Windows XP。提供介面如下：

- Parallel interface

- SCSI Interface

- USB interface *2

- PS/2 interface *2

- VGA interface

- Keyboard, mouse, floppy disk drive, CD-R/W drive

- 10/100 Mbps Fast Ethernet link * 2

- 30 G hard disk

圖四   K15系列機器外殼

### 2.2 主畫面介紹

圖五為啟動時視窗，顯示每一個卡板的基本資料及是否啟動正常。

圖五  K1297啟動時視窗

也可以在進入後，在工具列上(如圖六)切換至此一啟動時視窗畫面。

圖六 切換至K1297啟動時視窗

開啟程式時會看到圖七的畫面（以下稱為主畫面），使用者可以自行增加或移除各種腳本。但每一腳本內的各方塊不可以變更的（例如：Trigger、Filter、Application）。

圖七   K1297主畫面

使用者可以自行增加腳本。只要將Online Scenario工具列或Offline Scenario 工具列直接拖曳至目標區放開即可。圖八顯示Online Scenario工具列，圖九顯示Offline Scenario工具列。

圖八Online Scenario工具列

圖九Offline Scenario工具列

2.2.1 新增或移除腳本的作法

新增腳本：可使用工具列或按滑鼠右鍵，選擇Online Recording、Monitor、Statistic、Emulation/Offline Recording、Monitor、Statistic、Emulation的不同腳本。參見圖十。

圖十 新增腳本

移除腳本：可使用工具列或按滑鼠右鍵或直接按【CTRL+Del】。使用時只要保留目前所須要的腳本即可（如Monitor、Recording），其它均移除

2.2.2 各腳本說明

線上即時錄製成檔案，可以使用Trigger、Filter、Application，如圖十一所示。線上即時監看，可以使用Trigger、Filter1、Application、Capture RAM、Filter2、Monitor，如圖十二所示。

圖十一 線上即時錄製成檔案之腳本

圖十二 線上即時監看之腳本

關於Trigger、Filter、Application、Capture RAM、Recording File、Monitor等方塊之說明如下。

- Trigger：使用者可以依照不同的需求來定義某一些條件（logical link、protocol、binary）成立時，是否觸發某些動作（message box、execute command）。

- Filter：使用者可以依照不同的需求，自行定義某一些條件（logical link、protocol、binary）成立時，才允許資料作輸出的動作，否則將會過濾掉。第一個Filter為允許資料進入到 Capture RAM內。第二個Filter則是允許Capture RAM內資料進入到Monitor /Recording。

- Application：在這方塊內有許多的應用程式（例如：Call trace、statistic）可以依使用者自己的需求開啟。

- Capture RAM：此為一輸出的緩衝區，資料會先儲存於此，再輸出到Monitor 視窗。

- Recording File：將所抓取的資料直接寫入硬碟。

- Monitor：將所抓取的資料輸出在螢幕上(Capture RAM)。

2.2.3 Card Overview

按下主畫面左下角的【Card Overview】，會出現目前機器上所有的卡片圖示（每一台可能不相同），使用者必須自行設定所要量測的卡板（E1、Ethernet、ATM E1、ATM STM1）。點取不同的卡板會出現不同的卡板設定。

圖十三 Card Overview畫面

### 2.3 常用卡板介紹

2.3.1 DS1/E1卡

此卡板可以量測DS1或E1，由軟體設定即可。總共可接4條E1，每條內有兩個Port，分別為A、B，C，D，E，F，G，H。如圖十四所示。使用的連接線一般為一邊為Bantam（依量測點而不同的接頭），一邊為D-sub 9Bin（K1297-G20端）。如圖十五所示。

圖十四 DS1/E1卡板之Port

圖十五 DS1/E1卡板之Cable

2.3.2 Ethernet卡

總共可接4個埠，分別為A、B、C，D。但最上面兩個不可使用。如圖十六所示。使用連接線為一般的RJ45的網路線即可。通常量測介面為Gn、Gi、Gp等，利用Hub或Switch作Mirror埠後連接量測。

圖十六 Ethernet卡板之Port

2.3.3 ATM模組

此一卡板分為兩部分（同時佔兩個插槽），左側為AAL2/AAL5 decoding的硬體，右側分為上下兩個模組，使用者可選擇不同的配置。總共有四種不同的卡板組合（ATM E1 4*Rx/Rx、ATM E1 2*Rx/Tx、ATM STM1 2*Rx/Rx、ATM STM1 2*Rx/Tx）。參見圖十七。

圖十七 ATM卡板之Port

ATM E1 4*Rx/Tx卡板組合之連接線如圖十八，一邊為D-sub 25，另一邊為8*Bantam。對Monitor而言，只可以使用Rx1、Rx2，Rx3、Rx4的接頭。ATM E1 2*Rx/Rx卡板組合之連接線，一邊為D-sub 15，另一邊為4*Bantam。

圖十八 ATM E1 4*Rx/Tx卡板組合之連接線

ATM STM1 2*Rx/Tx和ATM STM1 2*Rx/Rx連接線是相同的，K1297-G20端為LC接頭，另一端要看各家monitor port 而定。一般為方頭SC 或圓頭FC，如圖十九及二十。

（圓頭FC）

圖十九 圓頭FC

（方頭SC）

圖二十 方頭SC

若光纖長度不夠時，可以使用連接頭：左：FC-FC 連接頭、右：SC-SC連接頭。如圖二十一所示。

圖二十一  FC-FC 連接頭及SC-SC連接頭

### 2.4 量測的步驟

圖二十二所示為量測之步驟。依序為連接Cable、設定硬體組態、設定Logical Links組態、儲存組態、切換至Monitor視窗、Filtering設定。

圖二十二 量測的步驟

### 2.5 SS7、GSM量測

A，Gs，D，Gr，E等介面的量測方法大致相同。首先必須確認有多少links需要monitor及使用那些Timeslot（若不知時可使用PCM Check來偵測目前的使用情形）。

- 所須連接線：

Bantam連接線

- 系統架構：

如圖二十三

圖二十三 SS7、GSM量測架構

測試步驟：

步驟1：

進入主程式後，切換到Cards Overview的頁面，選擇欲設定的卡板（E1 card）點一下會進每一卡板的詳細內容。

圖二十四 SS7、GSM量測步驟1

步驟2：

在進入Port Setup的畫面中，設定一些底層傳輸的參數，例如port name、Type、Network mode、framing type、line code、impedance等。在設定完成後按下【this port】的按鈕。依序完成所有欲量測的每一埠。

- 選擇E1的卡板後，選定所連接的埠

- Type：選擇E1

- Network Mode:選擇 standard mode或special mode皆可（一般選standard mode）。

- framing type：依設備端而定（目前設定為multi frame with CRC4）

- line code：HDB3

- impedance：High impendence（不可以選擇120或75）

之後，按下【OK】按鈕

- Standard Mode：當使用的Timeslot為單一Slot時使用。

Special Mode：當使用的Timeslot為為合併Slot時使用，如Gb

圖二十五 SS7、GSM量測步驟2

註：

- Frame type: Double Frame、Multi Frame with  CRC4、Multi Frame without  CRC4

- Line code: E1 must be HDB3

- Impedance: monitor must choose High

步驟3：

在port setup完成後，接著進入logical link setup畫面，設定細節如下：

- 選擇左半部的New Entry

- 選擇Monitor pair

- 選擇所連接的卡板和連接埠（E1）

- 按Browse選擇適當的A interface Protocol Stack

- 給logical link一個名稱及設定顯示顏色

- 設定level method（HDLC）及timeslot的值

- 設定完成後，按下【Apply】按鈕

- 若要產生一條新的logical link，請按右下角的【new】按鈕

圖二十六 SS7、GSM量測步驟3

註：Level 2 Method 選擇HDLC

步驟4：

在設定完成後，切換到monitor windows，

### 2.6 GPRS Gb 量測

GPRS Gb 介面是介於BSS與SGSN之間，在量測前必需知道之間使用多少條E1 Links 及其使用的Timeslot數量（若不知道時可以使用PCM Check程式偵測）

- 所須連接線：

Bantam連接線

- 系統架構：

如圖二十七

圖二十七 GPRS Gb量測架構

測試步驟：

步驟1：

進入主程式後，切換到Cards Overview的頁面，選擇欲設定的卡板（E1 card）點一下會進每一卡板的詳細內容。

步驟2：

在進入Port Setup的畫面中，設定一些底層傳輸的參數，例如port name、Type、Network mode、framing type、line code、impedance等。在設定完成後按下【this port】的按鈕。依序完成所有欲量測的每一埠。

- 選擇E1的卡板後，選定所連接的埠

- Type：選擇E1

- Network Mode:選擇 special mode（因為Gb為combine channel，使用1-31個channel slot）

- framing type：依設備端而定（目前設定為multi frame with CRC4）

- line code：HDB3

- impedance：High impendence（不可以選擇120或75）

之後，按下【OK】按鈕

註：

- Frame type: Double Frame、Multi Frame with  CRC4、Multi Frame without  CRC4

- Line code: E1 must be HDB3

- Impedance: monitor must choose High

步驟3：

在port setup完成後，接著進入logical link setup畫面，設定細節如下：

- 選擇左半部的New Entry

- 選擇Monitor pair

- 選擇連接卡板（DS1/E1）及連接埠（A，B埠）

- 按Browse選擇適當的GPRS Gb interface Protocol Stack

- 給logical link一個名稱及設定顯示顏色

- 設定level method為Fractional mode及timeslot的值（例如使用1-31channel）

- 設定完成後，按下【Apply】按鈕

- 若要產生一條新的logical link，請按右下角的【new】按鈕

步驟4：

在設定完成後，切換到monitor windows。

### 2.7 Gn、Gi、Gp、BICC、MEGACO over Ethernet量測

Gn、Gi、Gp，BICC MEGACO over Ethernet的量測方式大致相同，只是選擇不同的protocol stacks。一般作Gn的量測，監控端必須在Switch端作一個mirror port以便量測或是連接一個Hub（不可以直接連接到switch）即可

- 所須連接線：

RJ45連接線

- 系統架構：如圖二十八所示

圖二十八 Gn、Gi、Gp、BICC、MEGACO over Ethernet量測架構

測試步驟：

步驟1：

進入主程式後，切換到Cards Overview的頁面，選擇欲設定的卡板（Ethernet card）點一下會進每一卡板的詳細內容。

圖二十九 Gn、Gi、Gp、BICC、MEGACO over Ethernet量測步驟1

步驟2：

在進入Port Setup的畫面中，依照不同的卡板來設定其屬性，例如port name、Operating mode等。在設定完成後按下【this port】的按鈕。依序完成所有欲量測的每一埠。

1. 選擇Ethernet的卡板後，決定量測的埠

2. operating mode：monitor

之後，按下【OK】按鈕

圖三十 Gn、Gi、Gp、BICC、MEGACO over Ethernet量測步驟2

步驟3：

在port setup完成後，接著進入logical link setup畫面，設定細節如下：

1. 選擇左半部的New Entry

2. 選擇Signal LL

3. 選擇連接卡板（Eth-100#7）及連接埠（A）

4. 按Browse選擇適當的GPRS Gn interface Protocol Stack

5. 給logical link一個名稱及設定顯示顏色

6. 設定完成後，按下【Apply】按鈕

7. 若要產生一條新的logical link，請按右下角的【new】按鈕

圖三十一 Gn、Gi、Gp、BICC、MEGACO over Ethernet量測步驟3

步驟4：

在設定完成後，切換到monitor windows

### 2.8 Iu-CS量測

由於是passive monitoring（被動式量測，不會影響到系統的運作），因此必須有使用分光器（Splitter，一般為90%/10%）出來的量測點。請事先確認清楚。

- 所須連接線：

端看使用者的量測端是否何種界面，一般為ATM STM1 Cable（SC-LC type）、Splitter Connector

- 系統架構：

如圖三十二所示

圖三十二 Iu-CS量測架構

測試步驟：

步驟1：

進入主程式後，切換到Cards Overview的頁面、會看到類似下面的畫面，選擇欲設定的卡板點一下會進每一卡板的詳細內容。

圖三十三 Iu-CS量測步驟1

在此必須注意由於兩款不同的板子（ATM STM1 Rx/Rx、ATM STM1 Rx/Tx）所連接的位置也不太一樣（當連接時LED必須亮綠燈，否則有問題）

圖三十四 ATM STM1 Rx/Rx及ATM STM1 Rx/Tx

步驟2：

在進入Port Setup的畫面中，依照不同的卡板來設定其屬性，例如port name、direction、network mode、loop mode等。在設定完成後按下【this port】的按鈕。依序完成所有欲量測的每一埠。

Example:

- Select A1、A2 Port

- Operating mode：monitoring

- Direction：any

- ATM Layer：Iu-CS interface choose NNI

圖三十五 Iu-CS量測步驟2

步驟3：

在port setup完成後，接著進入logical link setup畫面，設定細節如下：

- 選擇擇左半部的New Entry

- 選擇Monitor pair

- 選擇連接卡板（ATM STM1 E1/DS1）及連接埠(STM1為A，E1為B)

- 按Browse選擇適當的UMTS Iub interface Protocol Stack

- 給logical link一個名稱及設定顯示顏色

- 設定ATM specific parameters為PVC及Configuration of PVC（PVI/VCI值）

- 設定完成後，按下【Apply】按鈕

- 若要產生一條新的logical link，請按右下角的【new】按鈕

依序完成control plane (RANAP、ALCAP)的logical link 及user plane的logical link。如圖三十六及三十七。

圖三十六 Iu-CS Control plane configuration

圖三十七 Iu-CS User plane configuration

步驟4：

在設定完成後，切換到monitor windows，進行make calls，應該可以看到許多的訊息出現。

### 2.9 Iu-PS量測

由於是passive monitoring（被動式量測，不會影響到系統的運作），因此必須有使用分光器（Splitter，一般為90%/10%）出來的量測點。請事先確認清楚。

- 所須連接線：

端看使用者的量測端是否何種界面，一般為ATM STM1 Cable（SC-LC type）、Splitter Connector

- 系統架構：

如圖三十八所示

圖三十八 Iu-PS量測架構

測試步驟：

步驟1：

進入主程式後，切換到Cards Overview的頁面，選擇欲設定的卡板點一下會進每一卡板的詳細內容。

在此必須注意由於兩款不同的板子（ATM STM1 Rx/Rx、ATM STM1 Rx/Tx）所連接的位置也不太一樣（當連接時LED必須亮綠燈，否則有問題）

步驟2：

在進入Port Setup的畫面中，依照不同的卡板來設定其屬性，例如port name、direction、network mode、loop mode等。在設定完成後按下【this port】的按鈕。依序完成所有欲量測的每一埠。

Example:

- Select A1 Port

- Operating mode：monitoring

- Direction：any

- ATM Layer：Iu-CS interface choose NNI

步驟3：

在port setup完成後，接著進入logical link setup畫面，設定細節如下：

選擇擇左半部的New Entry

- 選擇Monitor pair

- 選擇連接卡板（ATM STM1 E1/DS1）及連接埠(STM1為A，E1為B)

- 按Browse選擇適當的UMTS Iub interface Protocol Stack

- 給logical link一個名稱及設定顯示顏色

- 設定ATM specific parameters為PVC及Configuration of PVC（PVI/VCI值）

- 設定完成後，按下【Apply】按鈕

- 若要產生一條新的logical link，請按右下角的【new】按鈕

依序完成RANAP及User plane的logical link

步驟4：

在設定完成後，切換到monitor windows，進行make calls，應該可以看到許多的訊息出現。

# 四、心得與建議

UMTS核心網路優化分析設備雖然具備先進之優化分析功能  (詳見三、內容)，不過，由於 ”網路化/自動化/專家化/客製化/網頁化” 特性之不足或缺乏，使得此設備不能完全滿足行通分公司網路維運及規劃人員之需求。由於網路化特性之不足，使得UMTS核心網路優化分析設備之使用仍然仰賴傳統人工現場掛測作業；由於自動化特性之不足，使得設備之運作仍然高度仰賴人員之介入；由於專家化特性之不足，使得設備僅能進行分析但無法判斷Root Cause；由於客製化特性之不足，使得設備無法因應網路維運及規劃人員變動之需求；由於網頁化特性之不足，使得設備之使用僅限於少數懂得操作UMTS核心網路優化分析設備人機介面之人員。

本室建議以一套自動化查測分析系統來改善上述缺失。繼92/93年度完成GPRS核心網路自動化查測分析系統 (GPRS Core View)後，94年度本室擬研製UMTS核心網路自動化查測分析系統 (UMTS Core View)，並將本次引進之商用UMTS核心網路優化分析設備整合於系統中，以 ”網路化/自動化/程式化/專家化/客製化/網頁化” 之特性，充分滿足行通分公司網路維運及規劃人員之需求，提昇網路品質優化工作之效率。

由於UMTS Core View尚在發展中，因此，以下僅以GPRS Core View為例進行說明。CoreView之研發目標及其所帶來之價值為：

- 查測架構 網路化、查測流程 自動化。以網路化遙測機制、自動化流程控制取代傳統現場掛測作業。

- 問題分析 程式化、問題診斷 專家化。以程式化問題分析、專家化肇因研判取代傳統人工偵錯作業。

- 架構功能 客製化、結果呈現 網頁化。以客製化架構功能、網頁化結果呈現滿足行通分公司網路維運需求。

在前述價值中，專家化、客製化、及網頁化是CoreView有別於商用GPRS核心網路查測分析系統之處。商用GPRS核心網路查測分析系統為了適應全球行動通信業者之一般性需求，往往缺乏針對特定網路深入而專家化分析之能力，導致其分析結果解析度不足、參考價值不高；商用GPRS核心網路查測分析系統比較不能依照行通分公司之需求調整其架構功能，客製化程度遠不如CoreView；商用GPRS核心網路查測分析系統多半尚未提供網頁化介面，操作之便利性遠不如CoreView。

圖三十九所示為CoreView網路化系統架構示意圖。目前本公司於台灣北部、中部、及南部共有4個GPRS核心網路機房，分別位於台北、三重、台中、及高雄。每一GPRS核心網路機房皆可利用GPRS訊務監測儀針對欲監測區域進行監測，而GPRS訊務監測儀所監錄之紀錄可透過本公司Intranet傳至研究所CoreView伺服器進行分析。CoreView伺服器完成分析後，維運人員即可利用網路瀏覽器(如Internet Explorer)至CoreView伺服器查詢分析結果。

圖三十九 CoreView網路化系統架構

圖四十將說明CoreView之自動化查測流程、程式化問題分析、專家化問題診斷、及網頁化結果呈現。

圖四十中之GPRS訊務監測儀為行通分公司現有商用GPRS訊務監測儀，但需在監測儀上安裝並執行本所研發之自動化流程控制程式。GPRS訊務監測儀可由機房配線架上抓取Gb及Gr介面訊息、可由機房Layer 3 Switch之監測埠抓取Gn及Gi介面訊息、可定時自動監測/定時自動存檔/自動傳檔至研究所CoreView伺服器。

圖四十中之CoreView伺服器為CoreView系統之核心，其軟體由本所自行研發。CoreView伺服器可將GPRS 訊務監測儀送來之Gb/Gr/Gn/Gi介面監測紀錄自動解碼/轉檔/存入資料庫、可將資料庫中原始監測紀錄依用戶別重新整理、可檢視每一用戶之訊息流程是否異常並進行程式化分析/專家化診斷、可將分析結果網頁化俾利維運人員查詢。

圖四十 自動化、程式化、專家化、網頁化

目前3G建設及測試工作即將完成，3G服務開放在即。而3G服務開放後，對3G核心網路之查測分析需求顯然將隨之來到。本室已經在進行UMTS CoreView之研發，參見圖四十一，以因應不久將來3G服務開放後之查測分析需求。我們預定於94年底將先完成UMTS分封 (Packet Switched, PS) 核心網路之自動化查測分析系統雛型及UMTS電路交換式 (Circuit Switched, CS) 核心網路之自動化查測分析系統雛型。未來UMTS PS CoreView將可分析Iu-PS、Gr、Gn、Gi等UMTS PS核心網路之介面，UMTS CS CoreView將可分析Iu-CS、D、C、Mc、Nc、Nb等UMTS CS核心網路之介面。

圖四十一 由GPRS CoreView轉型為UMTS CoreView

# Text boxes

按下Advance 作設定Frame protocol

檢查訊號是否正常

ATM STM1 Rx/Tx

注意板子上的小圖示

ATM STM1 Rx/Rx

注意板子上的小圖示

確認到機器對應的卡板

在Data Source內設定Logical links相對應的設定值

儲存設定，File功能表內

切換到Monitor Window

設定Filter

利用相對應的Cable，確認連接點是否無誤

ATM STM1 2*Rx/Rx

ATM STM1 2*Rx/Tx

ATM E1 4Rx/Rx

ATM E1 4Rx/Tx

PCMICA

SCSI埠

Ethernet

COM1

USB

PS/2

LPT

VGA

Power

AP 加速板

機器上所有的卡板名稱

機器上所有的卡板圖示

For Emulation，不用時可以移除

離線Monitor

簡易離線Monitor

工具列，用於製作各種不同的腳本

腳本區，分為on-line及off-line兩種

即時Monitor

即時錄製

顯示量測腳本

卡板設定