行政院環境保護署出國報告提要

報告名稱：海洋油污染防治及處理應變技術／風險評估訓練班

頁數：230頁  含附件：否

主辦機關／聯絡人／電話：

環保署訓練所/朱若君/(03)4020789轉607

出國人員／服務機關／職稱：金志誠等三十二人，詳如內文名冊

出國類別：訓練                     出國地區：新加坡

出國期間：九十三年八月二十二日至九月四日

報告日期：九十三年十二月

分類號／目：I5 化學與環境科學

內容摘要：

為強化國內各級海洋污染權責機關之溝通聯繫機制與提升海洋油污染現場應變主管之規劃與執行能力，特於九十三年八月二十二日至九月四日於新加坡辦理為期十四日的「海洋油污染防治及處理應變技術／風險評估訓練班」。

本次訓練課程係屬於聯合國海事組織IMO Level 2 海洋油污染監督暨現場指揮官訓練，參與訓練成員包括中央及地方海洋污染相關權責單位主管人員。課程安排除石油溢漏與化學品應變處理書面資料、光碟教材、案例錄影帶教學、專題討論外，更規劃參訪油污染應變基地及設備觀摩、船舶油污染及交通管理中心與進行海岸線及現場安全評估及油料溢漏事件處理模擬系統等，並實地操作攔油索、汲油器的布放與桌面演練，課程規劃相當豐富與嚴謹，參訓的每位成員收穫豐富且留下了深刻的印象。相信經過這次的新加坡觀摩與學習，日後對國內海洋油污染或化學品溢漏事件，一定可以於第一時間內整合海洋污染相關權責單位，並在相互通力合作下，有效並妥善處理相關溢漏事件。

目      錄

壹、前言	5

貳、參訓人員名冊	7

參、訓練課程表	9

肆、專題報告內容

專題一、溢漏油事件的特徵與結果	11

專題二、遷移、貯存與處置	21

專題三、圍堵及防護攔油索	33

專題四、油料溢漏事件之探討	42

專題五、溢油事件模擬系統－OILMAP	48

專題六、海岸線場清理	55

專題七、模擬與應變設施現場參訪	60

專題八、海岸線清理現場實作之一	65

專題九、海岸線清理現場實作報告之二	78

專題十、海岸線油污清理及現場安全	87

專題十一、事故處理後彙報	99

專題十二、媒體關係	103

專題十三、證據蒐集	107

專題十四、散油劑之使用、應變之停止、責任賠償與成本回收	112

專題十五、海岸線之清理	127

專題十六、現場工地安全	142

專題十七、海岸及現場安全評估	145

專題十八、除油劑的應用和其他除油污技術	147

專題十九、油污回收設備	154

專題二十、案例分析－Prestige號事件	159

專題二十一、海洋污染綜合分析	162

專題二十二、漏油管理	173

專題二十三、國際合作與法制架構	176

專題二十四、海上圍堵及回收實作演練	178

專題二十五、石油溢漏應變紙上作業	185

專題二十六、海洋油污染案例「Tasman Spirit」號事件	194

專題二十七、化學品溢漏應變處理	203

專題二十八、海洋化學品溢漏緊急應變桌上演練	217

伍、建議	227

壹、前言

為強化國內各級海洋污染權責機關之溝通聯繫機制與提升海洋油污染現場應變主管之規劃與執行能力，並提昇國內各級海洋污染應變權責機關現場指揮官之應變反應，依海洋污染防治法及行政院九十年四月十日核定「重大海洋油污染緊急應變計畫」所訂定之「執行海洋污染緊急應變能力養成計畫核心訓練」課程需求，透過新加坡東亞應變中心（EARL）之協助，特於九十三年八月二十二日至九月四日於新加坡辦理為期十四日的「海洋油污染防治及處理應變技術／風險評

估訓練班」。

新加坡地處麻六甲海峽之鎖鑰，位於東南亞海上交通樞紐，更是歐洲及中東許多國家通往太平洋的重要出口，每天平均約有高達七百餘艘船舶進出新加坡港，是世界上最繁忙的海上要道之一，同時也是世界重要的貨櫃轉運站，根據統計，全世界約有百分之四十八的油輪必須行經新加坡水域，因此其重要性可想而見。雖然其海岸線只有短短的二十五公里，但其島國型態及海上運輸之重要地理位置，仍與我國有極為相似之處，所謂「他山之石，可以攻錯」，其海洋油污染應變處置的經驗和作法，應可提供我國在海洋污染防治工作上做為借鏡。

本次訓練課程係屬於聯合國海事組織IMO Level 2 海洋油污染監督暨現場指揮官訓練並特別增加化學品洩漏應變課程，參與訓練成員包括海巡署岸巡總局、海巡隊、內政部、交通部、本署水保處、環境督察總隊、高雄市政府海洋局及縣市政府港務局、環保局等相關權責單位主管。相關課程除石油溢漏與化學品應變處理書面資料、光碟教材、案例錄影帶教學、專題討論外，更規劃參訪油污染應變基地及設備觀摩、船舶油污染及交通管理中心與進行海岸線及現場安全評估及油料溢漏事件處理模擬系統等，並實地操作攔油索、汲油器的布放與桌面演練，課程規劃相當豐富與嚴謹，給予每位參訓成員留下了深刻的印象且收穫豐富。

本次參訓學員來自不同海洋污染相關權責機關，相信經過這次精心安排的訓練與觀摩後，更能穩固建立處理我國重大海洋油污染溝通及聯繫的機制與執行能力，日後如有發生海洋油污染洩漏事件，定可在權責單位通力合作之下，在海洋船舶溢漏油及化學品事件發生初

期，既能掌握時效採取適切措施，減輕海洋環境被污染的程度，降低海洋產業受危害的層面，維護海洋海岸生態環境。

貳、參訓人員名冊

| 編號 | 單 位 | 姓 名 | 職稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海巡署岸巡局研習中心 | 金志誠 | 主任 |
| 2 | 環保署水保處 | 宋浚泙 | 科長 |
| 3 | 海巡署岸巡局 | 謝大霖 | 組長 |
| 4 | 海巡署中巡局 | 黃世惟 | 副局長 |
| 5 | 海巡署南巡局 | 姜廷基 | 副局長 |
| 6 | 內政部空中勤務總隊 籌備處 | 林政勳 | 組長 |
| 7 | 高雄縣港務局 | 朱鴻洲 | 隊長 |
| 8 | 內政部營建署 | 劉智仁 | 研究員 |
| 9 | 漁業署 | 吳滿全 | 科長 |
| 10 | 行政院海巡署 | 扶大桂 | 專員 |
| 11 | 行政院海巡署 | 許啟業 | 專員 |
| 12 | 行政院海巡署 | 康敦偉 | 科員 |
| 13 | 海巡署東區機動海巡隊 | 巴以寧 | 隊長 |
| 14 | 海巡署北區機動海巡隊 | 劉斌全 | 副隊長 |
| 15 | 海巡署洋總局 | 洪挬論 | 專員 |
| 16 | 海巡署第二海巡隊 | 徐運生 | 副隊長 |
| 17 | 海巡署第十海巡隊 | 何士青 | 副隊長 |
| 18 | 海巡署第十六海巡隊 | 周政平 | 副隊長 |
| 19 | 環保署水保處 | 孫鴻玲 | 技正 |
| 20 | 環境督察總隊 | 張育嘉 | 技士 |
| 21 | 新竹市環保局 | 蔡萬寶 | 課長 |
| 22 | 新竹縣環保局 | 陳麗珠 | 課長 |
| 23 | 苗栗縣環保局 | 蔡政勳 | 技士 |
| 24 | 宜蘭縣環保局 | 蔡慧源 | 課長 |
| 25 | 嘉義縣環保局 | 劉建成 | 秘書 |
| 26 | 台東縣環保局 | 陳志岳 | 秘書 |
| 27 | 金門縣環保局 | 盧玉美 | 技士 |
| 28 | 台南縣環保局 | 林文彬 | 技士 |
| 29 | 彰化縣環保局 | 林三能 | 區隊長 |
| 30 | 高雄市政府海洋局 | 劉鐘麟 | 科長 |
| 31 | 台南市環保局 | 蔡文雄 | 技士 |
| 32 | 環保署訓練所 | 朱若君 | 專員 |

參、訓練課程表

| 日 期 | 時 間 | 課程內容 |
| --- | --- | --- |
| 8月22日 (星期日) | 14:35 17:05 | 桃園中正機場出發 抵達新加坡樟宜機場 |
| 8月23日 (星期一) | 09:00 09:30 11:00 13:30 15:15 | 開業式 介紹 EARL/OSRL 全球聯盟 油料溢漏事件的性質、狀態與結果 油料溢漏事件處理模擬系統 作業規劃 |
| 8月24日 (星期二) | 09:00 09:15 10:45 13:30 14:45 15:15 | 日程簡介 圍堵及防護攔油索 油污回收設備 遷移、貯存及處置 前往 EARL EARL 中心安全簡介及參觀 |
| 8月25日 (星期三) | 09:00 09:15 11:00 13:00 | 日程簡介 海岸線油污清理 現場安全 海岸線及現場安全評估實作 |
| 8月26日 (星期四) | 08:30 09:45 12:45 14:30 15:30 | 海岸線及現場安全評估實作發表 散油劑之使用 信用及賠償 應變之停止 策略規劃實作 |
| 8月27日 (星期五) | 08:30 09:30 10:45 13:45 | 聯合實作複習 事件後之簡報 緊急事件計畫，應變管理及組織 Maritime Port Authority (MPA) 現場參訪 |
| 8月28日 (星期六) |  | 文化參訪 |
| 8月29日 (星期日) |  | 文化參訪 |
| 8月30日 (星期一) | 08:30 09:00 10:45 13:00 14:45 15:15 | 複習 國際合作及組織架構 溢漏管理 媒體關係 證據蒐集 〝Prestige”個案研究 |
| 8月31日 (星期二) | 08:00 14:00 | 海岸線清理現場實作 |
| 9月1日 (星期三) | 08:30 13:30 | 海上圍堵及回收實作簡報 海上圍堵及回收實作 |
| 9月2日 (星期四) | 08:30 10:15 11:30 13:30 | 油溢漏應變紙上作業 油溢漏應變紙上作業發表 “Tasman Spirit”個案研究 化學品洩漏應變 |
| 9月3日 (星期五) | 09:00 17:00 | 化學品洩漏應變 |
| 9月4日 (星期六) | 06:30 13:00 | 新加坡→台灣 |

肆、專題內容

專題一、溢漏油事件的特徵與結果

- 前言

溢漏油對環境與生態海域的影響，猶如人類及附近生態的的浩劫，從海岸、海上、水底棲生物無一倖免，各國政府無不戰戰兢兢，一有狀況無不全力以赴，運用各種裝備、人力全面進行除油，以減低對環境之破壞。然世界各國對漏油溢油之人力、裝備、經驗都相對匱乏，惟有經由專業經驗訓練、人員裝備迅速投入，才能有效除油，以確保維護該區域人民、生態、財產、生命之安全。現僅就課程學習過程、個人體會及工作經驗簡述如后：

首先確認以下幾個重點及程序

（一）	溢漏油區域、溢漏油量。

（二）	溢漏油現場天候、海象、居民、重要生態變化。

（三）	溢漏油的擴散狀況。

（四）	溢漏油附近的環境。

（五）	各級政府機關對溢漏油危機處理能力。

- 內容

（一）	油的種類及其性質

1.	油的種類﹙Classification of Oils﹚

(1)	持續性油種﹙原油、重油、潤滑油等﹚。

(2)	非持續性油種﹙提煉過油品，有汽油、揮發性油、煤油等﹚。

2.	油的特性﹙Properties of Oils﹚

(1)	比重﹙Specific Gravity﹚

大多數的油類比重皆小於1，原油及石油製品的比重通常以API﹙American Petroleum Institute﹚比重單位來表示，可由以下公式求得：

API度 =  141.5 / 比重 – 131.5

低比重﹙高API度﹚的油一般含揮發性成分較多，且較具漂浮性。

(2)	引火性﹙Ignitability﹚

成分不同的油品會在不同的燃點產生自燃現象，以高揮發性的油類要特別注意。

(3)	發熱性﹙Heat﹚

物質燃燒時會發出大量的熱量，黑色油類發熱量大約10000kcal/kg，可做為災區發生火災時預測質。

(4)	毒性﹙Toxicity﹚

動物含海域生物對油類、汽油、原油、石油氣容許500pm含以上，過量吸入容易致命。

(5)	溶解性﹙Resolvability﹚

油對海水互相僅有微量幾個ppm之溶解性。因此在溢漏油作業上，視其為不具有溶解度。

(6)	分解性

在自然淨化過程中，時間非常漫長而緩慢，必須視其分子分解及微生物分解時間上要長達4-5年以上。

(7)	黏性﹙Viscosity﹚

黏性高的油料，其流動性差，相反黏性差的油料其流動性相對較強，而週圍環境溫度與油料的吸熱效果可以影響其黏性。

(8)	流動性﹙Pourability﹚

測量流動性的能量是以流動點﹙Pour Point﹚0C表示，當漏油處週圍海水溫度低於溢油漏油的流動點，該處極易成為凝固狀態。

（二）	溢漏油的現場天候、海象、居民重要生態變化

1.	天候海象影響

(1)	自然淨化作用﹙Nature Purification﹚

溢漏油受太陽光中紫外線照射後產生分解作用及微生物分解，另有其他化學反應而變做水或氧氣等天然物質，自然分解的淨化作用。

(2)	蒸發作用﹙Evaporation﹚

蒸發的速度和程度，主要是由於油液體本身亦有蒸發作用，其揮發性來決定，就面積大、成分較輕的會越快急速地蒸發，因此油的初期擴散速度，也就相對產生蒸發的效果。

(3)	乳化作用﹙Emulsification﹚

浮在水面上的油經吸收過量的水分而形成油包水的乳化作用。其黏性極高，而呈現穩定狀況，又稱為「巧克力奶油泡泡」﹙Chocolate mousse﹚現象，因而降低生物分解與風化作用效能。故油包水的浮油含水成分80％，對週邊環境污染影響也就較小。

(4)	分散作用﹙dispersion﹚

海面波浪和亂流會對油塊產生作用，會對某特定範圍大小的油在海面產生作用。

(5)	溶解﹙Dissolution﹚

較輕的油會溶解，這種溶解過程很少會對消除海面浮油工作產生很大作用。

(6)	沈降﹙Sedimentation﹚

懸浮物常存在海水中，浮油黏附懸浮物或有機物質而沈入海中，而沈降於海水中或海床上。

(7)	擴散﹙Spreading﹚

溢漏油初期階段成為油膜，其擴散速度受黏性、流動性、海流流速與氣溫狀況等影響。

﹙三﹚	溢漏油擴散的狀況﹙Spreading of oil slicks﹚

影響況散狀況的因素：

1.	風﹙wide﹚：

浮油受到海風的吹送、氣流的影響，大概會以風速3％的速度，向下風處流動。

2.	潮汐：

為以月亮圓缺為週期的律動，惟漲落潮有起有落，影響無明顯效果。

3.	波浪：

擴散的影響無實際盤測，惟長期看會促進油的乳化。

4.	海潮流：

與海潮流相等的速度沿著方向去流動，惟搬東牆補西牆有沖淡之作用。

﹙四﹚	溢漏油附近的環境影響及估計測：

可利用海面上擴散的油的外觀推測溢漏油對附近環境影響及估測其計算公式如示：

| 油膜厚度 | 油膜外觀 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 油膜顏色呈現暗黑狀 | A |
| 1.0 | 油膜呈現褐色 | B |
| 0.3 | 水面上可以看到明亮咖啡色 | C |
| 0.1 | 水面上泛著銀光 | E |
| 0.05 | 在光線條件最好的情況下，可以勉強見到發光的 |  |

（五）	各級政府機關對溢漏油危機管理之能力

1.	漏溢油產生之災變

漏油在外海漂流時，並不會產生災害。大部分的污染，都是發生在漏油流在海岸時。因此如果未確切掌握漏油所造成的災害以及發生的程度，將會引發另一種形式的與論批評，因此政府應有溢漏油危機管理之能力。

(1)	產業：發電廠利用海水冷卻取水限制，港灣設施利用中止及污染。

(2)	漁業：漁業的禁止及限制，漁具及船舶的污染。

(3)	休閒娛樂：海上遊戲、釣魚、游泳、戲水、海水浴場關閉、海洋博物館等休業。

(4)	海洋淺水生物因污染沿岸生物窒息，及陸棚毒物的堆積。

(5)	海岸線岩石、沙、泥、砂礫、溼地、珊瑚礁等的污染。

2.	漏溢油之危險性

發生原油、非持續性油，大量漏油的事故，若有作業船隻接近時，可能產生氣體爆炸引燃火災等事故或是船員吸入過多油氣產生中毒的例子：

(1)	毒性氣體

經口直接吸進體內的情形，在防除作業中並不會發生，經由呼吸器吸進體內的情形，容許濃度介於TLV-TWA﹙一天八小時，40工作小時下，可容許的濃度﹚石油氣為500ppm﹙0.05％﹚。使用防護面具，內部裝設呼吸器具進行防護，如果對皮膚有產生腐蝕性或是被體內吸收時應要使用防護用具進行防護。各級政府應成立緊急應變指揮中心，並規劃管制地區限制人民自由進入。

(2)	火災爆炸

區域內應限制禁煙火區域並以法律強制執行，絕對淨空。

3.	可燃氣體的檢測：

溢漏油揮發可燃性氣體與空氣混合比例，在點燃發火火爆炸的臨界點濃度的爆炸下限﹙LEL﹚界定為100，低於此比例以下的氣體，以百分率LEL％來表示危險度。一般而言，無論氣體的種類，皆使用可測定大部分的碳氫化合物，可燃性氣體的接觸燃燒式可燃性氣體檢測器﹙LEL﹚計使用時應注意。

(1)	確實檢查電池電壓。

(2)	歸零調整時，須在有新鮮空氣的地方進行。

(3)	在測定現場時，不得再碰觸歸零按鍵。

4.	有害氣體的檢測：

一般都有儀器進行化學反應的檢測管，比較原始或落後的地方以小動物進行直接測試，而用儀器內藥物與氣體接觸後迅速變色，根據擷取器的不同，以吸收式及蛇腹式較為普通，使用時應注意。

(1)	注意共存氣體具有類似化學構造及同性質的氣體也會有同樣的反應。

(2)	檢測管容易受到溫度影響極為敏感，使用前應做溫度校正。

(3)	檢測館內如有水氣或水珠的凝結，會影響差異。

(4)	檢測管對氣體種類對象不同，即使同一種類氣體也因測定範圍和用途不同而有所差異。

- 結語：

台灣土地狹窄僅三萬六千平方公里，地狹人稠，對於環境敏感度地區之意外災害之處理需要更妥適處理。在此受訓期間，聽聞國內遭遇颱風侵襲，國人受風災、土石衝擊，頓感憂心。然天候對人民的侵襲及影響復原救災等都較為簡易，如果係化學、生物、溢油等現代化工業的污染，如無專業的人員機具與妥善的計劃與有效的執行，所造成的災難及影響猶如恐怖攻擊，對人民環境生命財產的損失將難以估計。運用本次海污應變技術/風險評估訓練班學習所得之專業訓練，熟稔海洋污染事件發生時可運用之預警、計劃、反應、處理、善後、媒體報導等技巧與專業技能，同時利用此機會與國內海洋污染業務主管人員能就法定職掌能相互溝通，充分了解彼此專業能力，並予以緊密結合，相信結合大家的智慧與經驗，可以共同為台灣的溢漏油及化學品污染事件奠定成功的基礎。

專題二、遷移、貯存與處置

一、	前言

當油從海上或岸上回收後，如何處置就必須事先規劃方能使緊急應變計劃順利進行，若未預先擬訂計劃就去執行回收事宜將會左支右絀，當運送容量不足應付回收速率時則整個回收與清除行動將會被迫中止，而使污染情形持續惡化，甚至發生二次公害，造成緊急應變計劃毫無成效，所以對油品回收的遷移、貯存、處置是相當重要的一環。

當油從海上或岸上口收後，我們還須將其中之水、雜質等分離出來以減少廢料的體積，雜質的含量，以便降低後續的處理手續，以下我們將逐一介紹對遷移、貯存與處置計畫必須考慮的因素，了解各廢料的特性及一些臨時性的貯存方式與一些處置的方法，並再次強調其事先規劃對除油工作的重要性。

二、	內容

（一）	在擬訂運送貯存處置計畫時的考慮因素

1.	減少廢料的體積

2.	將廢料分類

3.	減少附加的污染

（二）	訂定總體計畫的要點

1.	估計每天的廢料如油污、水、乳化液、沈積物、碎石等的收集量，以計畫存貯上的需要。

2.	回收油污時，為等待處置的廢料準備貯存場地。

3.	確定所需要的貯存容器並與現有可用的容器相較。

4.	擬訂從回收地點運輸廢料到貯存地點的程序。

5.	做好安全工作準備保護工作人員。

6.	降低廢料在運輸過程中造成進一步污染使其達到最小程度。

7.	根據其所含之油量分隔廢料，實施最佳處置方案。

（三）	臨時貯存過程中特別要提防與留意事項

1.	在貯存場所提供第二道防擴散設備，採用合成塑膠材料製成的襯墊可用以裝洩漏、溢出、滲出之油污，防止土壤受第二次污染。

2.	記錄現場土壤清理前後地下水狀況，在完成清理油污工作後，應清潔工作場地。

3.	對處理廢料工作纪錄存檔。

4.	防止未經許可將廢料傾倒於貯存區，保護當地居民安全。

（四）	測量技術

1.	抽送率

安裝在抽水機出口輸送管上的流量計可以準確地估計抽送率，但它須用所抽送的流體進行校正，在輸送濃度不一的油水混合液時變得不可靠，此時可用測定裝滿一個已知容積，比如一個開口桶或其他小型容器所需的時間。

2.	估算貯存量

可通過測定容器的大小和估計容器內液體深度來計算，方形、矩形容器的容積為長×寬×高，至於圓形柱或不規則形狀容器通常有該流體深度與體積的對照表。

3.	估計不含水分的體積

和估算容器內液體體積的方法相似，但在測定油層和水的深度時難以精確，但可用一根塗上特殊膏的測桿來測深度，這種特製膏是用以顯現水分的存在。

4.	估計乳化水體積

這難以在現場精確估算，要精確測定就要從收集到的液體中取出具有代表性的樣品送實驗室分析。

（五）	廢料的種類

1.	海上回收的廢料

(1)	油污：回收多為重質成分。

(2)	油水混合物：為油與海水部分一起回收。

(3)	乳狀液：油與水過度混合形成穩定之乳化物。

(4)	一些雜質。

2.	海岸上回收的廢料

(1)	沈澱物。

(2)	浮木。

(3)	吸附物體。

(4)	沾油程度不一之砂石。

（六）	如何將廢料分類與減少數量

1.	目的

(1)	減少廢料體積降低運送貯存處置成本。

(2)	使處理問題單純化。

(3)	減少運送設備之故障。

2.	固體廢料

(1)	避免把油污、燃料，油性廢料和垃圾混放。

(2)	防止油性廢料污染土壤應在其儲桶和儲罐下放置襯墊並清理工作場所。

(3)	不要丟棄被輕微污染的吸油襯墊與攔油索。

(4)	當刮起油膏物狀油性沙土與礫石時，儘量減少隨之而來之底土或基本上乾淨的土壤與礫石。

(5)	當使用化學劑或其他處理劑時應把容器中之化學劑用盡，並在現場清洗容器至實際可行的清潔程度。

(6)	對標幟不清或不是現場收集的廢料有所懷疑時，應追究來源。

3.	液體廢料

(1)	將燃料、化學品、廢料之儲存區遮蓋，以防水積存。

(2)	不要購買超過合理需要的化學品溶劑，用完後再開新的。

(3)	對燃料、潤滑油與廢料被水或固體所污染，要有所警惕，用桶蓋和塞子蓋好罐和其他容器。

(4)	在使用化學添加劑前研究在廢置上的有關事宜。

(5)	節約使用清潔劑，即使是可降解的也不要過度使用，或用大量水沖洗。

(6)	節約用水，不用時要關閉軟管閥門和水龍頭，並修理洩漏者。

(7)	對廢油來源有疑問時，應與其他容器分開擺放，直到認清來源或經取樣、測試。

（七）	遷移

1.	目的

(1)	將廢料由海面吸油器運送到臨時貯存場所。

(2)	將廢料由岸上回收場運送到臨時貯存場所。

(3)	將廢料由臨時貯存場運送到處理或處置場所。

2.	遷移系統的種類

(1)	幫浦：旋轉或往復式。

(2)	真空式：真空輸送器或真空吸取式。

(3)	帶式、螺旋式輸送器。

(4)	車輛。

（八）	儲存

1.	目的

(1)	暫存廢料。

(2)	做為轉運站。

(3)	做為緩衝區以便有時間尋找適合的處理方式。

2.	選擇貯存設備應考慮的事項

(1)	汲油器回收廢料的速度與效率。

(2)	如果預計在一個工作期內的回收量超過貯存容量時，就要制訂計劃來回運送容器使汲油器有充分使用。

(3)	對於海岸的清理，有時須把油性殘渣分類分隔，例如區分含油百分比大於或小於20%的殘渣。

3.	海上回收主要的貯存設備

(1)	槽駁船：容積可達2000m3，也可用作回收除油器的操作平台。

(2)	船艙：容量視船的吃水量而定，可用備用艙來裝回收油。

(3)	甲板儲罐：容積有20m3可用在甲板上有空位的駁船或補給船上，可裝各種不同油料。

(4)	浮動皮革：容量可達1000m3，需要很大牽引力，粘性油和乳化液有時難以取出。

4.	在岸邊於海灘上回收的貯存設備

(1)	枕墊形罐：容積有200m3需大空間安置，裝滿後不可移動，粘性油和乳化液有時難以取出。

(2)	可折疊的集裝箱：容量可達100m3較小型者可放在登陸艇甲板上，在靠近海岸水域使用，裝滿後難以移動。

(3)	開口油桶：容量小只有0.2m3也可用於收集少量的，自海灘收集的油性殘渣。

(4)	塑膠袋：適用於人工清理海灘作業，易於人力搬運。

(5)	吊斗：適用於固體殘渣，可運送去處理場，也可用駁船或登陸艇運送到遠處。

(6)	臨時性裝容器：需加上塑料襯裏以防污染地下水，要預先墊砂子以免坑壁被石頭或尖物損壞。

（九）	處置

1.	目的

(1)	妥善的將廢料處置，避免持續或二次污染。

(2)	廢料的最終去處。

2.	液體處置法

(1)	再加工或循環：適用於不含雜質的流體，已經乳化之油不適用，必須運送到提煉廠或加工設施。

(2)	焚燒：一般上發出很少量的煙氣，適用於流體和不含雜質的廢料，一般以不可攜帶者才使用。

3.	固體處置法

(1)	焚燒：以沾染油污的植物、木塊、吸附材料、海灘沈積物為主，在人口稠密處的空地不可進行，有引發火災的可能，可將攜帶型焚化爐運送到貯存場所，若廢料含油量高於25%水分少於50%可以燃燒，否則要加燃料使其完全燃燒。

(2)	掩埋：對含油量的限制不一，一般介於10%～20%之間，須事先徵求許可，可考慮與家庭垃圾一起掩埋。

(3)	生物處理法：主要用於受污染程度低的海岸，對多數清除油污作業來說，其過程過於緩慢，為最終棄置方法。

（十）	糊狀與乾性廢料的穩定處理

1.	黏合劑

經過洋灰或其他種類粘合劑處理之廢料基本上是不可溶解地，處理後形成塊狀，硬化後才可送去填埋。

2.	用生石灰處理

用其處理不會使廢料粘合，但會排斥水分，可防止油污自廢料中流出，石灰之用量一般是廢料重量的一成。

3.	加工法

(1)	過渡性坑洞

將廢料置於坑洞內，再用堆土機將廢料和處理劑混合，混合時要不時調節才可達到預期效果。

(2)	加工站

處理程序在可掌控較為嚴密的處理站中進行，處理時以處理劑以每小時20公頓的速度連續和廢料混拌，優點是處理過程可以受到監控，缺點在於額外的運輸，即運至加工站，加工站再運至掩埋場。

(3)	處理場兼掩埋場

常用於建造停車場和公路，處理後的廢料不是留在原處就是加以覆蓋掩埋，其過程是以多層式進行。

（十一）作業上碰到的事項

1.	關於殘渣

殘渣如吸附材料、海藻等物，它們會堵塞輸送管，導致抽水機故障，最好的做法是在回收作業的每一階段從回收液體中分離殘渣，可在軟管入口處加濾網，以限制其大小與數量。

2.	乳化液的處理

乳化後油料的體積和粘度大增，有益的做法就是破乳，對未穩定的乳化液可在容器內讓其穩定，穩定的乳化液須加熱或加破乳劑，加熱對少量的乳化液有效，但採用專門的破乳劑化合物，所需劑量很少僅為百萬分100～1000間或每立方米使用少於一升的破乳劑。

三、	結語

工欲善其事，必先利其器，廢料的清除必須事先規劃，而遷移、貯存、處置計畫亦應包含在內，亦即遺油回收計畫必須擬訂廢料處理以及臨時貯存與最終棄置方法，方能使污染降至最低程度，而在處理過程中，須視現實狀況，隨時加以修正、檢討，方能順利進行。

另外考量各種遷移、貯存、處置設備應充足供應，並將其優劣點與使用限制，選用準則列成表格，另存放地點亦應標示清楚，以便在事故發生時，能在最短時間內取得應用。

專題三、圍堵及防護攔油索

一、	前言

在處理海上漏油事件時，為考量對環境的破壞較小，技術上較簡單，處理的時效要快等因素，首應選擇的是在海上即行圍堵並回收油污，使油汙不致漂散至岸際，而快速圍堵油污，必須先依據油污的性質及天候、海象狀況，考量使用攔油索來作第一線的圍堵與防護工作，以最短的時間，最正確的方式完成佈放，有效圍堵漏油區域避免擴散，並使油汙聚集以方便爾後之汲油作業，是故要在第一時間做有效的圍堵油污，首先要充分瞭解攔油索之特性與功能，及正確使用，方能達到預期之效果。

二、	內容

  - 攔油索之功能

1.	圍住漏油，防止持續擴大，並促使漏油聚集以利爾後汲油。

2.	攔油索布放方向與角度，可改變浮油漂流之方向，使災害不致擴大。

3.	保護重要地區（如發電廠、海水淡化廠之進水口、生態保育區、海上（岸）養殖區等），使該地區不致遭受污染。

  - 攔油索之構造：

1.	浮起構件：作用在使攔油索浮出水面，理想的是要求具有足夠的浮力，使承載重物不致下沉。

2.	乾舷：防止油料越過攔油索，達到聚集油料的功用。

3.	垂簾：防止油料從浮起構件下方自由流動。

4.	壓載物：使攔油索的位置固定，達到集中油料之目的。

5.	張力索：用於承受海流、風、拖曳所施加之壓力，並用於固定。

6.	繫泊鏈繫泊處：用於繫泊。

7.	錨：把攔油索固定在一定之位置。

  - 選擇攔油索考慮因素：

1.	攔油索擺放的環境（包括天氣、浪高、是開放水面還是封閉水面、海流流速等）。

2.	後勤要求（攔油索是否要在固定地點使用？ 是否要隨意搬移轉到其它地方）。

3.	擺放攔油索之人力和裝備。

4.	是否有必要裝配不同類型的攔油索，而各類型是否能相互兼容。然而在許多情況下，海上油污處理之現場指揮官，對裝備的種類並沒有太多的選擇餘地，只能就地取材，正因為如此，事先計畫及謹慎挑選攔油索之類型，就顯得非常重要。

  - 攔油索之類型：

1.	垂簾式攔油索：因其垂簾部分可以隨海流飄動而稱之。其構成組件包括：浮體、垂簾、張力構件及壓載重力，浮體依其充氣方式可分為可充氣攔油索及自行充氣攔油索兩種，因其浮體可隨波浪起伏，對湧浪之適應性較佳，可減輕油污溅越攔油索。

2.	圍攔式攔油索：其構成組件僅有浮件及壓載重力，浮件為實心型較容易布放，於近岸且海面較平靜時或需長期佈放時使用，此類型攔油索尚有半浮沉式攔油索及外側式攔油索等，唯佔據較多空間，且因浮力不足對湧浪之適應能力亦較差。

3.	海灘用攔油索：分上下兩層成「品」字型。上層有一條充氣袋，下層為兩條充水袋併排，使用時上層充滿空氣，下層則注入約百分之八十之水。用於漲、退潮明顯的潮間帶海灘使用，漲潮時攔油索浮於海面，退潮時則座底於海灘，以免油污越過。此外，在上層充氣袋的頂端有襟翼摺葉設計，以防止浪潮將油污濺越出攔油索。

  - 攔油索的使用：

1.	收集浮油：

進行收集作業時，串聯起來的攔油索由船艇拖曳到另一個已知油料還在漂浮的地點，航程中排列出魚鉤形、「U」形或漏斗形，於此同時，在攔油索之另一端的一艘船進行收集油料作業。

2.	轉移或引導

這種攔油索作業法通常是在河道或海岸邊進行，在海岸邊或河堤上必須有合適的收集浮油地點，攔油索則是用來引導浮油到這個收集地點，之後使用除油器，真空槽或其他機械方式回收浮油。

3.	封攔與聚攏浮油：

攔油索用於防止浮油被回收之前在水上到處漂散，許多情況下，這樣做是可取的，比如人們要把漏油事件所造成的影響侷限於溢漏處，而溢漏油已聚集在海灣內或海灘上，或在河岸上，或是碼頭區等，像這種使用攔油索的場合又不多又不同，然而在使用攔油索之前，有必要充分考慮收集浮油的具體細節，如：是否有合適的海上或陸上通路可以運送人員、小船及裝備，此外，在攔油索繫上定錨也是非常重要的，這樣可以將攔油索固定在同一位置，防止攔油索被沖到岸邊，衝撞暗礁或布滿甲殼動物的駁岸。

4.	保護：

在大多數海岸線上或河堤上，有許多必須儘可能保留的自然保護區以及有重要經濟價值的地點或建築，這些需要保護的地點數不勝數，種類繁多，如發電廠所需的冷卻水或工業用水、漁場（養殖漁業）用水、船艇碼頭、水鳥保護區、潮間帶生態區（紅樹林）等等。

  - 攔油索的限制因素：

同其它所有機械一樣，攔油索也有它在設計和裝配方法方面不足之處，它也受到物理的自然法則的限制，攔油索必須耐得住海水和油料而不致損壞，它必須堅硬牢固、能經受磨損和其它力量，因此在使用攔油索時，必須要考慮以下影響因素：

1.	繫泊鏈繫泊處：繫泊鏈必須繫在攔油索布簾下方，防止它被海浪衝擊而變形，從而防止油料從底下流走。

2.	浮力：浮力應越大越好，否則浮油在強大海流衝擊下會從攔油索上部溢出。

3.	攔油索輪廓：攔油索輪廓必須越平滑越好，因為凸出或凹進的攔油索都會影響水的平緩流動，也會形成漩渦而使浮油流走。

4.	海流的影響：如果和攔油索相垂直的海流流速超過大約0.7節（0.36米/秒），浮油會從攔油索底下流走，為了將浮油流走所造成的損失降至最低，我們必須調整攔油索的擺設，使它同海流所形成的角度減小到小於以上所述之臨界點。如果海流流速為4節（2.06米/秒），那麼攔油索的長度需求就太長，而使用攔油索便不可取。

5.	海潮的影響：在所有的河口灣和海岸邊，我們可以預測海潮對海流方向的週期影響，認識這個事實，對我們布放攔油索是非常重要的，原因如下：

(1)	放置好的攔油索通常只能收集或轉移來自一般方向的浮油，因此有必要另外放置一些攔油索，收集由海潮變化而來自其它方向的浮油。

(2)	必須在所有攔油索上繫上具牽制作用的錨，以使攔油索大體上處於固定位置，不受來自任何方向的海流的影響，這就可將攔油索受損壞的可能性降至最低，不至於使攔油索因衝擊礁石而損壞，也可以防止攔油索拉起鐵錨。

6.	海浪的影響：海浪對攔油索的效用有顯著的影響，浪高與起浪的頻率與否這兩者和攔油索的結構、伸縮性的關係是決定攔油索是否封得住浮油的關鍵，然而一個事實就是攔油索的構成材質和設計是根據海浪狀況而有所不同的，如：

(1)	長距浪：若攔油索具伸縮性，就能封攔得住油污，除非浪頭太高。

(2)	中距浪：除非攔油索具有高度伸縮性，否則浮油遇到超過3公尺的巨浪時可能由攔油索下方流走，即所謂「造橋」現象。

(3)	短距浪：這種浪發生在水上禁區，在大海上它是由局部風形成，是附在大浪的，在風的助威下，它會在攔油索的最高處形成亂流，使得浮油被濺起，造成浮油越過攔油索。

  - 布置攔油索：

布置攔油索不是簡單的工作，它必須以合乎邏輯和有條理的方式進行，這樣做的重要之處基本上是使工作容易進行，但更重要的是避免在布放的過程中損壞攔油索，以下幾點能幫助布放攔油索時以最省力之方式實施，又不致損壞攔油索：

1.	在布放之前，估算好所要長度，然後進行串聯裝配，裝配工作要越完整越好，可在岸上或船艇甲板上進行。

2.	攔油索一裝配好即可以下水，然後由小船拖到預定位置。其最終位置可由錨位來決定，如果找不到永久錨位，經過幾次試驗就可正確確定放錨位置。

3.	為了避免錨鏈被水流扯斷，錨鏈的長度應該是水深的兩倍長度最佳。

4.	攔油索若已用於保護生態敏感地帶，需隨時注意是否緊貼住海灘，否則油料會流失，在多浪潮的環境，這是十分難以辦到的，若該處海底布滿岩石或礁盤，難度更大。在這種情況下，最好使用特製的攔油索。

5.	如果準備在欲保護地帶或收集浮油的理想地點使用攔油索，事先做妥計畫會省下許多時間，有個固定性的錨位會使攔油索布置工作加快，依照這個概念，我們可在布置現場先為具有正確長度的攔油索剪好繫泊索。

三、	結語

攔油索在處理海上油污事件時，是不可或缺之重要裝備，然由於攔油索的使用有其特性與限制，布放攔油索並不表示油污不會擴散，而應根據當時的天候、海象狀況，在不同的環境採用適當之攔油索因應之，因此，在可能發生油污地點，事先完成環境保護計畫是重要的前提，有了完善的計畫，再加上因應各種可能所需用之裝備，器材之購置、儲存以及人員之訓練，將可有效防範油污染事件所帶來之災害。

專題四、油料溢漏事件之探討

一、	前言

我國自民國七十六年解嚴，八十三年廢除動員戡亂臨時條款之後，相關法令鬆綁，制度大幅調整，尤其在海洋活動、海洋教育、海洋法令及其海洋政策方面，大力推展，逐漸趨向海洋文化，海域發展多元化，立下海洋立國之根基，諸如：藍色公路之開發，海上活動之允許，海域之訓練與教育，及其有關海洋法令相繼立法通過。

我國四面環海，其威脅來自海上，未來的存續勢必亦依賴海洋。因此，海洋對於我國的發展，扮演著非常重要的角色，諸如：海洋提供了經濟生產、生態保育、環境調節、交通航運、研究教育和國土保安等多樣性的功能。然而，近年來我國以「海洋國家」自居，並積極推展「海洋文化」，惟海洋國家對於海洋應持有何種態度，海洋環境應如何保護，應如何建立那些機制，各部門應如何整合協調，民眾應該給予那些海洋觀念，乃至於配合國際海洋活動之規劃，無疑是當今自居海洋國家必須審慎思考的議題。尤在二００一年元月間，墾丁國家公園外海發生希臘貨輪阿瑪斯號（MVAMORGOS）擱淺溢油事件，不但造成生態環境嚴重破壞，也在政壇引起軒然大波；未來三通後，估計航運將更加頻繁，對於周遭的海洋環境勢必會造成相當程度的衝擊。

筆者有幸參加環保署於今（九十三）年八月二十二日至九月四日在新加坡辦理「海洋油污染防治及處理訓練計畫」海污應變技術及風險評估訓練班，以汲取先進國家海洋環保觀念與作為，茲將課堂上所學及講義資料，綜合論述於下。

二、	內容

（一）	溢油污染概述

由於油料及石油對人們來說是生活中不可或缺的產品，溢油幾乎是每天都在發生的，尤其是我們日常生活中高度依賴使用的油料或石油等。根據ITOPF資料大約有一萬噸石油輪、貨駁船及貨輪等溢漏（ITOPF Handbook 2004/2005），造成海洋環境嚴重的影響，其可以歸納如下：

1.	原油會減少透入水中陽光的強度，以及水中的溶氧量。此外，原油會使羽毛和魚鰓失去功能，使得魚和鳥類有可能因與原油直接接觸而死亡；生態系因而遭受破壞或失去平衡。

2.	近岸生物因食入或接觸油污，而導致中毒或死亡，包括浮游生物、甲殼類、魚類、海鳥、海中哺乳動物等，都是易於受害生物。

3.	油污的異味，混淆了海中生物的嗅覺，造成了覓食的障礙；而海面上覆蓋的油膜也會阻礙水文循環及氧循環，同樣造成生態系的不平衡。

4.	烏黑的油膜及死亡的海洋生物，造成了景觀的惡質化；亦阻礙了人類及海洋生物在海洋中的活動。

5.	油污中的異味環狀化合物會累積在生物體內不易釋出，並造成食物鏈的放大作用，其最終的受害者將是人類。

（二）	油料溢漏事件的性質、狀態與結果

1.	油的性質：

(1)	持久性的油類：原油及提煉而成的重油類，其粘稠度較高，擴散速度慢，難以蒸發且不易自然消散，是以我們如何針對其性質，選定何種攔油索、除油器以及可能的化學劑，做適切的處理。

(2)	不持久性的油類：有汽油、煤油、汽油、柴油及植物油等，其粘稠度較低、蒸發性高、流動速度快、較易自然消散等是以我們針對其性質，選定適合的攔油索、除油器以及可能用量的化學劑，做有效的處理。

2.	油的狀態：

(1)	比重小的油料往往容易發揮易於流動，溢漏油溫度升高，不同成分的蒸發速度隨溫度而異。

(2)	高度粘稠的油料，其流動性很差；而低度粘稠的油料，其流動性很強。此外，海水溫度與油料的吸熱性能也影響其粘稠度。

(3)	如果周圍海水溫度低於溢漏油的流動點，該溢漏油就處於固體狀態。

(4)	瀝青與烯成分往往能進性質穩定的油包水乳化液的形成。

3.	天然時效對油的作用：

(1)	擴散：

油料溢漏初期階段，溢漏油會散開成為薄膜，其擴散速度受到粘稠性、流動點、石腊含量、海面狀態以及氣候狀況等因素影響。其流動方向同海流方向相同，其流動速度大約是風速的3％。

(2)	蒸發：

蒸發量和蒸發速度主要是溢漏油的揮發性而定。揮發性較高的油料如煤油、汽油可以在數各小時的時間內完成揮發。輕原油在第一天可以揮發40％。然而，重原油和燃料油則幾乎很難揮發。

(3)	溶解：

油污在海上溶解往往是輕微的，並且主要是那些較輕的油料會溶解。

(4)	氧化：

碳氧化合物可以同氧氣發生化學作用，不是產生可溶性化合物就是持久性焦油，陽光會促進氧化反應，然而同其他風化過程相比較，其作用顯得微不足道。

(5)	生物降解：

影響生物遞降分解速度的主要因素是溫度以及氧氣和滋養時的多寡。

(6)	消散：

在某些情況下，溢漏油在海水的機械動力下可以消散。消散速度受到油料的性質、浮油、厚度、海面狀況等因素影響。

(7)	乳化：

許多油料往往有吸收水分而形成〝油包水乳化液〞的特性，這就增加了污染物的體積到二至三倍。

(8)	沉積：

濃度高到足以沉入水中，或者是經風化作用變質而會沉入水中的油料少之又少，會沉入海底的油料主要是它粘稠附著物體或有機物。

三、	結語

有效的油污控制應預先有適切的規劃，考慮到污染事件的大小、設備需求、海岸的分類和容易發生的位置、儲存和煉油等活動，以及一旦真有漏油事件發生，如何在最短時間內採取最佳的清理措施。在溢油事件一發生時，我們除了要停止溢油來源的溢出外，更要有立即的清理行動和報告事件處理狀況，最後能確保船舶、人員及參與應變者的安全。進一步要能判斷溢油的影響程度，所以我們要知道溢油產品的類型、溢油的總量，已經溢漏多少的油，溢油所帶來的影響及潛在影響。換言之，充分的事前準備和預防，才是上上之策。

專題五、溢油事件模擬系統－OILMAP

一、	前言

OILMAP之主要功能係在於協助溢油事件發生時，應變作業之進行及緊急事件處理程序規劃之重要輔助參考工作。

一般而言，當油品溢漏至海面後，其後續可能流向，受到海流、風速、風向等環境因素及油品蒸發、擴散與乳化作用所影響，因可能影響油品流向之因素甚多，且其移動速度甚快，單憑人工計算預測，過程繁複，且相當困難，如無適當工具可進行油品隨時間改變之軌跡預測，則對於應變作業而言，便可能造成因溢漏油品不知去向，使得應變作業變得毫無頭緒之情形發生，致使無法於第一時間進行圍堵、導引、回收或於油品乳化前噴灑除油劑等應變工作，而導致油品隨海流、風力之作用，飄移擴散至更大面積，因而造成無法於短暫時間內平復之傷害，或更為廣大的環境影響。

因此利用模式作為預測污染物軌跡之輔助，便顯得格外重要，除軌跡預測外，模式之追溯功能亦可追查可能污染來源，對於污染者的追查部分，亦可提供相當之助力，OILMAP即是兼具此兩項功能(預測、追溯)的一套模式系統。

以下即針對本次訓練課程所講授OILMAP模式之發展歷史沿革及各項組成進行相關說明。

二、	內容

（一）	發展歷史沿革

OILMAP模式係1989年EXXON VALDEZ油品溢漏事件發生後，國際石油污染防止法(OPA)修改法案後誕生其開發資金係由以下單位所提供，包括EXXON、CHEVRON、MOBIL等公司聯盟以及加拿大環境部、美國軍用工程集團、加拿大石油協會等。

（二）	案例確認研究

OILMAP模式開發後曾針對以下油品溢漏事件，進行確認研究，均獲得相當高之一致性，顯示其已能夠實際應用於油品溢漏事件之緊急應變，相關確認研究案例包括：

1.	AMOCO CADIZ溢油事故 1978。

2.	IXTOC 1石油井噴油事故 1979。

3.	EXXON VALDEZ 1989。

4.	阿拉伯海灣溢油事故1991。

5.	北海試驗性石油溢漏1992。

6.	BRAER溢油事故1993。

7.	坦帕灣溢油事故1993。

8.	馬更些河1995。

9.	IRON BARON 1996。

10.羅德島北岬角1996。

11.TEXACO北海溢油事故1997。

（三）	OILMAP模式於實務上之主要用途

從OILMAP模式的運算執行過程中，主要可獲得以下資訊。

1.	溢漏油品的可能流向或其最終去向。

2.	逐時之移動軌跡。

3.	可能受到污染風險之地區。

4.	採行之應變策略是否有效或足夠(即作為決策支援工具)。

而前述各項係指溢油事件發生時，OILMAP模式之使用用途，另於平時，其可作為以下用途：

1.	溢油事件緊急應變之訓練。

2	溢油事件演習訓練。

3.	協助規劃應變計畫。

4.	溢漏事件相關資料之管理。

5.	溢漏事件之歸納分析。

6.	溢油事件緊急應變之決策支援工具。

（四）	架構說明

圖一  OILMAP模式架構圖

如圖一所示，即為OILMAP模式之架構圖，其係將地理資訊系統、環境資料、即時資料等三部分之資料，加以彙整運算後，而獲致所洩漏油品之可能流向(軌跡)、揮發量及乳化程度，因運算結果與所輸入之各項條件高度相關，故為使OILMAP模式可發揮其應有之功能，運算所需之各項條件或參數需準確建立，包括以下資料：

1.	海岸線資料庫。

2.	溢油軌跡和宿命模型。

3.	海流資料。

4.	氣象資料(風速風向等數據)。

5.	其他支援連結之資料庫。

（五）	示範說明

為使學員得以瞭解OILMAP模式之實際應用方式，授課教師於課程中假設溢油事件發生，利用OILMAP模式進行實際演算，惟此套軟體因受限於版權及需付費方可取得合法授權使用，相關圖面無法於本文中呈現，但本次課程已可提供足夠資訊，可使國內得知需使用該軟體時，所可能之購買管道或相關資訊。

以下即針對OILMAP模式之使用步驟進行說明。

1.	資料的輸入

本套軟體需輸入之資料，大致包括以下幾項：

(1)	溢油事件發生地點。

(2)	溢漏油品種類及數量。

(3)	油品為一次溢漏或持續長時間溢漏(溢漏方式)。

(4)	氣象條件(風速、風向等，可購置區域性資料庫，以獲得更準確之模擬結果)。

(5)	海象條件(洋流之流向及流速，可購置區域性資料庫，以獲得更準確之模擬結果)。

(6)	其他資訊(土地資訊、區域之資源及敏感區等)。

2.	結果呈現

經前述資料輸入，可獲得之結果，大致有以下幾項，可依實際需求，選擇所需呈現之結果。

(1)	油品隨時間變化之軌跡。

(2)	油品隨時間可能揮發及乳化之比例。

(3)	油品可能上岸之區域。

(4)	需特別進行保護之區域。

另於課程中，授課教師亦變更了不同初始條件，讓學員比較輸出結果之差異性，讓學員更清楚瞭解各項參數對於溢漏油品流向之影響貢獻程度，使理論與實際更為切合。

三、	結語

油品溢漏事件發生時，可供反應之時間極短，如無適當工具可作為應變決策之輔助，則可能發生污染範圍擴大，而使後續應變作業變得更加困難，耗費更多資源與人力，因此尋求科學輔助工具加入應變體系，實有其必要性，另於本次課程中，授課教師一再強調，任何應變作業皆須消耗大量人力、物力及相關救援器材，因此避免油品溢漏事件發生，為首要課題，如不可避免的，仍有油品溢漏事件發生，則相關單位之聯繫，亦是影響應變作業成敗極為重要之關鍵，本次訓練課程，學員來自不同業務單位，經過此次共同參與訓練課程，學員之間已有相當之認識，對於爾後需聯繫或協調救災應變事項時，相信必有相當之助益，可使應變體系運作更為順暢，亦為此行的重要收穫之一。

專題六、海岸線場清理

一、	前言

新加坡東亞應變公司（EARL）已將油污溢出後之發展過程，諸如蒸發比率、乳化時間、隨流速流向、風速風向、潮汐變化行進之軌跡，現場處理時應顧慮之場地、設備、作業人員安全、作業場地規劃、管制，各種除油器、攔油索、除油劑使用之時機及作業方式，文件紀錄、對於媒體之處理方式等相關理論講授後，為使學員能臨場體驗，特選定新加坡東岸Raffles Marina船艇俱樂部海灘進行油污清理演練，期使油污事件發生時，學員能迅速應變。

二、	內容

2004年9月1日上午9時，新加坡東亞應變公司帶我們到Raffles Marina船艇俱樂部海灘，該公司人員已將海岸油污處理用之攔油索、吸油器、貯油槽、出海小船等運達現場。

演練前，講師將海岸清理整體作業應注意事項略作重點提示，喚起我們的記憶。隨後，就以當地發生重柴油污染事件，由我們提出解決方案及各項細部規劃。我們依據所觀測海流之流向、流速(100%)，風向、風速(3%)之合成向量推定油污移動軌跡，據以決定布放攔油索之位置與方向。就預定施放攔油索之海灘，進行現場勘查，蒐集海岸長度、寬度、潮汐分布範圍、海灘底質、鄰近地形、預定作業現場是否有障礙物、危險物、或妨礙作業效率之雜物，俾規劃作業區、緩衝區、冷區，以及清理作業程序、分工等。

依據當地情況，為防患外人進入油污清理作業區域，衍生再次污染，影響作業、維護器具安全等，立即於Raffles Marina船艇俱樂部入口設立管制站，禁止外人進入。

冷區如醫護站、休息區、可設於Raffles Marina船艇俱樂部內，緩衝區規劃於靠近油污清理海灘高潮線以上平坦地方，擺設流動廁所，搭帳棚設立更換工作服、用餐區、暫時休息區，海灘地區劃為油污清理工作區，暫時貯油槽應放於高潮線以上平坦位置。

作業前，將作業場所之配置、危險物等應行注意事項，向作業人員說明，促請其注意，並分配責任範圍，安排工作及休息時段，讓工作人員了解本身工作範圍與職責，以發揮整體最大效力。

此外，將油污染各項資料拍照，從油污上游以及各污染區進行取樣、封存、檢定，以確定油污來源，鑑定責任歸屬。並委託調查蒐集生態損害及估計復育所需經費。另每日應將清理範圍，使用器具、材料，吸油數量、作業人數，需用經費等，做成紀錄，送交管制中心，以作為求償之文件依據，以利舉證求償。

如有志願參與油污清理工作者，應施以健康檢查，依其健康情況，分配適宜之工作，以免因勞累，體力不支，發生意外，衍生其他事端，增加問題處理之複雜度。

海灘上有雜物、尖銳石塊等， 會影響吸油器作業效率及刺破攔油索，必須先行清除。

布放攔油索時，依序將沙灘用攔油索（SG）置於最接近高潮線位置，次為沿海用攔油索，平行海岸橫放後展開，浮力（沖氣）部一律靠高潮線，將其尾端連接成Z字型，節與節間之連接縫必須扣好，插入鐵栓，並將鐵栓前端小鐵片橫置於端點中間，形成良好之扣件，防止脫落。取出連接管，將節與節間之浮力（空氣）部連接，用沖氣機打入空氣，注滿後，拔除連通管，沖氣孔蓋上蓋子，並鎖緊，防止漏氣。出海一端之浮標及繩索交由小船攜帶，拖至海上適當位置後下雙錨固定。海灘端則於高潮線以上位置打入三根鐵柱，成三角型，檢視每根鐵釘

之固海灘上攔油索固定著力，固著力不足者，繼續以鐵鎚釘入沙灘。（如下圖）將海灘端攔油器繩索纏繞在此三根鐵釘上。海灘型攔油器位置擺好後，將海水注入之底部，形成阻隔。

安裝吸油器時，先將柴油機、吸油器與集油器上之電線插孔蓋拔出，電線連接上，測試已扣緊不會鬆拖後，再將汲油器、吸油器間之吸油管以及汲油器輸送至貯油槽之輸油管接上，將吸油器放入攔油索集油區中，啟動柴油機，吸油器注入油水，即見油水進入集油器輸往貯油槽。拆解時，先將吸油器從攔油索集油區移至海灘，移出連通吸油器、集油器之輸油管以及集油器輸往貯油槽之輸油管，並將輸油管濾出油水，捲收妥當。接著將連接柴油機、吸油器、集油器間之電纜線拔出，捲收妥當，電線插座孔蓋蓋上，以供下次使用。

回收攔油索時，先將空氣注入海灘攔油索下方水柱區，排出海水後，打開浮力部及底部氣閥，排出空氣，解開節與節間之鐵栓及節扣後，對折摺疊捲收。依序拉起海中攔油索，解開節扣，打開氣閥，讓空氣流失後，對折後摺疊捲收成一團，放入包裝帶中，以供下次使用。

實地演練，讓我們瞭解海灘處理各項作業之困難度，例如30公尺之攔油索，需三至四人一齊方能攜帶至預定地點。布放時更需耗費時間，且人員須有訓練的經驗。

三、	結語

我國位處海上交通要衝，海上運輸頻繁，已有布拉哥油輪污染事件、阿馬斯號油污事件，為迅速處理油污染事件，此類訓練班宜繼續辦理。另國內部份，宜加強不斷演練，以訓練相關作業人員之熟悉度。

專題七、模擬與應變設施現場參訪

一、	前言

我國四面環海，海岸線綿長，尤以台灣海峽及東台灣沿海為東北亞海運必經之地，加上桃園、雲林與高雄為我國石油煉油重鎮，發生漏油事故機率不低，一旦發生大型海洋油污染事件，油污漂移擴散迅速，覆蓋面積廣闊，清除費時費力費錢，對於生態環境破壞與經濟衝擊非常嚴重，並易引發民怨與抗爭。

二、	內容

（一）	操船模擬設備及漏油應變系統，均安裝於新加坡工藝學院內一棟大樓，係由新加坡港務局花費鉅資蓋建。

（二）	凡欲在新加坡港內駕駛二百噸級以上船隻，必須在該處經過訓練考試合格取得證照，操作操船模擬設備，是其主要訓練項目之一。

（三）	操船模擬設備控制室設於底層，其上分二層各為視野280度及視野360度操船模擬設備，受訓人員轉動船舵模擬操船時，可從四周影幕瞭解港內設施位於何處，舉如防波堤、突堤、碼頭、煉油廠、發電廠、貨櫃儲運場、航道、導航燈、浮筒、泊船區、船渠等，使操船人員熟悉港域地理環境及航行限制；另在模擬操船時，影幕不時出現各種偶發狀況，如出現船隻漏油擴散並有攔油索布放於水面，警戒船閃示燈號、工作船在旁作業，須如何依規定操船避讓；隨著船隻前進，不時出現小船、貨櫃船、貨輪、軍艦、潛水艇等船隻，有時在船艏橫過，有時從後超越，主要在考驗操船者臨場應變能力，減少船舶碰撞事故發生。

（四）	漏油應變系統設於一樓，其實僅是一部電腦而已，內灌裝一套漏油應變軟體，內含資料庫及計算程式，漏油應變系統之主要功用如下：

    - 過去大型漏油事故案例分析。

    - 預測溢漏石油蒸發或乳化程度。

    - 預測溢漏石油擴散及漂浮動線。

    - 預測漏油時，對於主要地區之影響。

    - 處理漏油事故之決策與分析參考。

    - 動員人力設備處理漏油事故索賠之依據。

    - 培訓處理漏油事故人員。

    - 漏油事故訓練桌上演練。

（五）	漏油應變系統係由以下主要資料庫所構成：

1.	海岸線資料庫：包括新加坡與鄰國馬來西亞及印尼海岸線，標示漁業區、遊憩區、紅樹林區、沼澤區、泊船區、煉油區、工業區、礫石灘、岩岸、沙灘、航道、導航燈等，以做為緊急漏油應變優先處理順序主要參考依據。

2.	油品資料庫：各類原油、油品、化學品之各種品名、別名、化學編號、聯合國編號、比重、酸鹼度、黏稠度、流動點、閃火點、毒性、特性、防護事項…等。

3.	漂移與衰變模式：各類原油及衍生油品之物理漂移與衰變模式。

4.	海流資料庫：各不同海域海深及其不同時節之潮汐、波浪、流向、流速、水溫等數據。

5.	風向風速資料庫：各不同海域不同時節之風向與風速等數據。

6.	應變組織資料庫：應變組織之各部門之單位、成員、除油設備器材、聯絡網路等資料

7.	作業資料庫：漏油事故發生，作業期間各除油團隊所動員之人力、物力、設備及清除進度監控等資料。

8.	漏油事故案例分析資料庫：過去大型漏油事故案例分析。

（六）	當漏油事故發生或應變演練時，有關人員根據通報資料，點選漏油品名、時間、地點、風向風速、流速、水溫等資料，並輸入漏油數量，電腦迅速運算產出油污漂移路線及其擴散區域，決策者依油污漂移路線及其擴散區域動態畫面顯示，評估油品危害特性及風險，做出全面清除或局部清除或不清除之決策；如須清除，即製訂應變計畫組織應變團隊，輸出人員組織清單，分派工作項目，建立通信聯絡網，擬定應變策略，在擬定應變策略時，最需先考量的是，何處為最敏感區域？（如生態保護區、冷卻水取水口、養殖區、休憩區、產業區、政治考量等），敏感區域業者有否自保能力？清除區域優先順序為何？即時可動用人力與設備能量（船艇、攔油索、汲油器、儲油櫃、除油劑）多少？其他支援單位人力與設備何時抵達？清除成本需多少？先噴灑除油劑分散油污染或布放攔油索圍堵、轉向、回收、燃燒？清除作業中，各清除團隊執行清除計畫，需定時回報並及時輸入使用人力、物力、設備及清除進度監控等資料，決策者根據輸出之表報清單，除做為向上級、船公司、貨主、保險公司、媒體、社會大眾公佈之資料外，並依執行→檢查→評估→計畫→執行之循環模式，修改應變計畫與策略，直至應變結束。

三、	結語：

新加坡港是全世界吞吐量最繁忙港口，良好的地理環境及主政者的深思遠慮，從進出口原油及其煉製品完全免稅之睿智，促使一座座煉油廠聳立於新加坡港周遭，成為國際最大煉油中心，引來川流不息的油輪、油品船、化學品船，其所衍生之租金、建設、就業、維修、補給、金融、交通、旅遊、消費等收益與乘數效果，帶來新加坡經濟繁榮、藏富於民及龐大國家收入，可說是該國最重要經濟命脈。因此，對於防止煉油業及有關運輸工具所可能帶來危害之鉅額投資不遺餘力，從設置高昂之操船模擬設備及漏油應變系統，即可得知新加坡政府對於防治油污染之重視程度。

處理大型油污染事件，所動員人力、船艇、機具、器材數量龐大，其清理作業時間長達數月或數年，所支出金額多以億美金計算，非短時間台灣所能單獨承擔，本身除須適量購置防治油污染器材設備與組織應變團隊加強訓練外，有必要借鏡於先進國家處理油污技術、設備與決策經驗；另修改除污機具設備便利通關規定，於最短時間內引進他國團隊協助，而得有效降低各方面之衝擊與損失。

專題八、海岸線清理現場實作之一

- 前言

當發生大型海上漏油事件時，如果未能在海上完全回收處理，那些殘留的油污就會撞上陸地上首當其衝的海岸線。根據過去二十多年(1980~2004)國際上發生的大型油輪溢漏事件，在海上回收到的油，比率都不超過總溢漏油量的四分之一，剩下的四分之三大量的殘油就會依油污本身在海上的自然分解結合等變化情形，最後逐漸靠岸，造成海岸線的污染，進而對沿岸的漁業、海邊的旅遊休閒業、港口的進出、資源豐富的海岸環境生態、及海邊休閒與居家的寧適….等種種不良的影響；一般民眾對海岸線污染的反應也是最快、最直接的，而當它發生時，清理的工作是無可隱藏與急迫的。

要從事海岸線清理的工作，不僅需要進行，而且絕對需要用安全正確有效的方法來執行，才可以事半功倍且才不致造成生命、財產及環境的二度傷害。基於此項工作的重要性，因此如何由課堂中學習的理論及案例經驗，轉換成實際可行的海岸線清理實務，是讓學員做中學（learning while doing）非常重要的一項課程。

- 內容

本課程安排於萊佛士遊艇俱樂部（Raffles Marina Club）分兩組進行，一到現場時，尤碁先生（Mr. R. Yogaraji）先向大家說明進行海岸線清理的劇情為：本俱樂部遊艇碼頭發生溢漏重油（heavy oil）污染，當接獲通知來到現場清理時，整個工作流程開始前，應派遣一組人（三人一組，其中一人指定為組長）進行現場安全評估（site safety assessment）。

（一）	現場安全評估（site safety assessment）

安全評估是確保後續清理工作的進行可以安全有效進行的依據，在所有清除工作前是最重要且不可忽視的一個項目。雖然這幾天在課堂上本項課程的理論清晰生動，但是到了現場的實際評估，卻很容易落東落西的。由於現場是否安全的判斷工作，是提供後續清理工作的人力設備等各項資源進入的重要指標；因此，這項工作最好由有處理經驗或受過專業訓練的人進行，才能蒐集與分析正確的必要資訊，並做出最佳的建議。為解決上述的限制，本實作課程也提供了安全評估表，逐項列出現場安全評估必需觀察評估的項目，值得國內各部門未來製作緊急應變計畫的參考。

依俱樂部遊艇碼頭發生溢漏重油（heavy oil）污染現場及所提供之溢漏現場安全評估表的結果紀錄如后：

1.	事件名稱：萊佛士遊艇俱樂部（Raffles Marina Club）遊艇碼頭重油（heavy oil）污染意外事件。

2.	日期：93年9月1日；時間：當地時間上午9:30（或格林威治標準時間）。

3.	地點（是否附地圖）：萊佛士遊艇俱樂部（Raffles Marina Club）地址，地圖無，因此需要自己繪圖說明。

4.	組長名稱： 金主任志誠；工作組代號：K001。

5.	溢漏現場安全事務官名字：許專員啟業。

6.	救護站地點：本案例中，可設置於俱樂部餐廳最靠近碼頭處的工作室。

7.	緊急聯絡電話、頻道：本案例中，該污染區域與現場指揮中心間的手機收訊良好，緊急聯絡電話指定為現場指揮中心的專線電話號碼。但與船舶之間的通訊則需考量到距岸之遠近，若手機不能互通時，則需指定緊急聯絡無線電頻道。這是項很容易被遺忘的工作。

8.	後勤設施

(1)	清潔站、更衣室：可使用俱樂部內現有之清潔站、更衣室。

(2)	衛生間：可使用俱樂部內現有之衛生間。

(3)	飲食站：可使用俱樂部內現有之飲食站。

9.	所進行工作之性質

(1)	由岸邊布放沙灘型攔油索及沖氣式型攔油索。

(2)	汲油器的布放。

(3)	儲油囊的架設。

10.溢漏物名稱：重油。

11.需要空氣樣本嗎？是。

12.所存在的危險：

(1)	天氣狀況

v曝曬			v熱			□冷

□會凍傷		□冰霜			□刺骨寒風

細述－                                  。

(2)	化學物帶來的危險

v煙氣			□爆炸			v起燃

□不明危險物

細述－                                。

(3)	野生動物所帶來的危險

v螫人或傷人昆蟲 	v爬蟲動物	 □哺乳動物

□正在撫育雛鳥的鳥兒

細述－小心陸上蚊蟲與水中的水蛇。

13.危險性評估

| 等級 | 發生機會 | 傷害程度 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 不大可能 | 可忽視 |
| 二 | 有可能 | 輕微 |
| 三 | 偶而 | 嚴重 |
| 四 | 相當時常 | 一人死亡 |
| 五 | 時常且定時 | 多人死亡 |
| 六 | 幾乎可以肯定發生 | 多人傷亡且波及場外 |

風險因數＝發生機會等級×傷害程度等級

（如果風險因數大於“八”，必須採取降低措施）

| 危險來源 | 危險性描述 | 風險因數 | 降低危險 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重型設備 | 下至海灘之水泥路，斜度大且滑 | 9 | 事先提醒工作人員，並於現場設置警告標誌 |
| 真空設備 |  | ＜8 |  |
| 汲油器 |  | ＜8 |  |
| 攔油索 | 沙灘及舖設地點，有尖銳石礫，可能會割傷攔油索 | 9 | 提醒工作人員事先移除舖設現場尖銳石礫 |
| 儲存容器 |  | ＜8 | 應置放在高潮線以上的地方，避免漲潮時流失。 |
| 手操工具 |  | ＜8 | 應置放在高潮線以上的地方 |
| 其它 | 沙灘地質鬆軟 | 9 | 事先提醒工作人員，避免腳部與背部傷害 |
| 油分散劑種類 |  | 9 | 因該處水伸不及十米，要確認是否可在當地使用 |
| 其它考量因素：注意漲退潮潮間帶範圍，重型工具、陸上型儲油槽/囊應置放在高潮線以上的地方。 |

14.是否要對人力作業進行安全性評估？V要/□不要

(1)	人身保護配備

- 服裝：一般工作服

- 呼吸配備：－

- 鞋子：安全工作鞋

- 護頭配備：安全頭盔

- 護耳配備：－

- 護目配備：太陽眼鏡。

(2)	其它資料：

□	本日天氣炎熱，需注意防曬與適度休息補充水分。

□	需注意漲退潮之潮間帶範圍（2.8~0.6米）與時間，漲潮時工作人員應退至高潮線以上的地方。

□	本區為遊艇碼頭，發生油污時雖然俱樂部會對外停止營業，雖然沒有遊客的困擾，但仍需注意通知回航之遊艇，並於海上劃定警界線，避免因船隻誤闖造成清除作業的困擾或意外的發生。

評估人簽名：                      抄送給－計畫部

（二）	現場安全評估（site safety assessment）報告與清理計畫的規劃

根據現場安全評估報告，進而規劃海岸線清理計畫的規劃的進行，通常會在前進指揮所進行，因此白板與作業所需的紙張等文具應事先備齊，如果有現成放大的地圖就會使工作進行的更流暢。

由於本案例溢漏物質為重油，現場評估狀況如后：

- 風速：三節；風向：東南風。注意海上可使用之船舶圍堵及回收機具之選擇。

- 海流：東南流0.5節。由於本區域常有暗流，應注意流錨及水中作業人員安全問題，並做好防止水蛇叮咬及急救措施。

- 潮差：漲潮2.8米，退潮0.6米。根據現場勘查，漲潮時沙灘會完全淹沒，由於潮差約2.2米，應請工作人員於漲潮時離開沙灘上的，避免溺水的危險。

- 沙灘：面海長約40米，由海水線至沙灘盡頭寬約20米。沙灘質地鬆軟，如操作重型機械，應避免作業人員之傷害。海岸線上，發現不明昆蟲，應請工作人員，做好防止昆蟲叮咬及急救的措施。

- 天氣：酷熱。應請現場作業人員做好防曬，避免脫水，並於長時間的作業中安排適度之休息。

- 油污位置靠近於遊艇錨舶區，發生油污染時，俱樂部會宣布停止營業，但仍需注意其他船隻之誤闖，海上應設置警界區。

- 溢漏油品：重油氣味濃厚，應請工作人員戴上口罩作業為佳，作業場所附近嚴禁煙火。

（三）	現場清理計畫的執行

根據現場勘查，本碼頭沙灘上有漂浮之垃圾；重油一般亦具漂浮特性，其漂流方向應與垃圾上岸方向相同。此外根據潮流與風向研判，若油污未能完全在海上完成回收，因重油本身揮發程度不高，殘留的部分將會上岸。所以，油污清除工作可分海上圍堵及回收與岸上油污清除兩大部分進行。

本項現場清理工作包括圍堵海上油污與回收的作業，基於各種海岸線可佈置攔油索的場地限制，尤碁先生（Mr. R. Yogaraji）引導學員於佈設攔油索之前，必須先考慮到後續佈置的順序，才不至於事倍功半。針對萊佛士遊艇俱樂部（Raffles Marina Club）沙灘較為短淺的作業規劃，海上充氣型攔油索，應放置在船舶拖出去最前端的位置；沙灘型攔油索接在海上充氣型攔油索之後，擺置於沙灘潮間帶之間，攔油索充氣後再由船舶拖至海上圍堵油污，而沙灘型攔油索則於佈置完畢後，再灌壓艙水。有一點必須特別注意的是，沙灘型攔油索的長度必需比潮間帶的長度長，才能有效達成圍堵油污的目的。

攔油索的布置機具，除這兩類攔油索外，還動員到充氣機、充氣連接管、充水泵及電源，而兩種不同型態攔油索之間的結合與接頭的互容性是很重要的，必須事先考量確認的。

油污經攔油索圍堵後，仍需用汲油器取至暫時儲油槽才可真正的油海上移除，本項清除計畫。本項實作，包括架設陸上型暫時儲油槽（FAST TANK），一般需要兩人共同完成。而汲油器的布置則需考慮電源配備（power pack）、汲油管線連接至暫時儲油槽所需的長度。另考量到潮水漲落問題應注意電源、暫時儲油槽及清理工具擺設於漲潮後沙灘的位置。

不同於以往課堂講授學習，常常很多原理聽起來很簡單都好像很懂，但實際操作應用時，又毫無章法。現場清理計畫的擬定與執行，在經過本次實地操作後，很多理論被實際的拿來驗證與運用，對於提昇學員建置海岸線清理作業流程有很大的助益。

三、	結語

（一）	重大海洋污染緊急事件並不會天天發生，但是當它發生時，由於其突然性、急迫性、危害性及威脅性，常常會對社會、經濟、甚至政治造成嚴重的衝擊；因此，重大海洋污染緊急應變，是項與時間賽跑的競賽，平時保有應變重大海洋污染緊急事件的最佳狀況，才能在緊急狀況下迅速有效的回擊打贏勝仗。然而，這些應變工作包括了：船舶、航空器、車輛的調配、操作、使用，空中、海上、海岸線油污軌跡監測評估，海上、海岸油污清理回收計畫的擬定與作業….所動員的資源與專業人員，需來自不同的部會的支援，要在緊急狀況下快速整合，平時的聯繫是非常重要的。環保署自民國九十年開始籌辦海洋油污染防治及處理國外訓練班時，即積極運籌透過各個不同應變機關共同派員遠赴國外受訓，在共同學習技能的同時，亦能促進應變組織所需人脈網絡之建立。未來，在年度預算許可下，仍應持續辦理海洋油污染防治及處理國外訓練班，以深植行政院重大海洋油污染緊急應變計畫團隊之應變技能與合作默契。

（二）	海洋油污染處理結果的好壞，民眾的認知與科學的事實常有一段落差。本次研習課程中特別例舉一九八九年發生在美國阿拉斯加州威廉王子灣（Prince William Sound）的Exxon Valdez 油輪外洩事件，依照東亞應變中心(EARL)的評價該事件中，油公司（Exxon）已竭盡所能進行搶救、清理及復育，但是全球對於該事件的評價與印象就是「災難」而已，對於Exxon公司出錢出力、清理復育成果及作為從未獲任何好的評語，造成這種現象的發生，分析其主要問題乃出在該公司在整個事件中對於媒體及非政府組織（NGOs）的溝通上。大型意外事故的發生，是媒體社會注意的焦點，而處理單位如果只顧著全部的力量都會投入緊急應變作業，而忽略媒體與外界殷切想要了解事情發展的狀況下，謠言與不實報導的狀況可能就會蔓延開來，進而對應變工作的成就造成負面的打擊。因此，重大意外事故的緊急應變中，媒體溝通的作業亦占有極重要的角色。各機關均應指派受過專業訓練的人員來擔當發言人，或者將指定的發言人送去受專業的訓練，一個稱職的發言人必須具備令人信服的內在專業與外在形象，正確的且正面的傳達重大事故中的緊急應變作為，引導社會大眾對於工作人員的付出給予正面的肯定與鼓勵，必要時亦能隨時連絡到媒體修正誤植的新聞資料。當然該種訓練絕非本次訓練所能涵蓋的，但是本次訓練除了課堂講授媒體溝通學理講授，並安排案例演練讓學員了解媒體溝通的重點，並體認成為稱職發言人的基本因素。

（三）	無論是海上油污染或海上化學品溢漏污染，應變的組織架構基本上是相同的，所需考量的是不同化學品的特徵與可能產生的危害，以及所需應變的技術及機具的不同。在過去二十年裡，歐美先進國家有關應付海上溢漏油事故的措施已逐漸發展成型，因此對於溢漏油事故的應付措施也較清楚；而這些知識與經驗對於海上化學品溢漏的應變也多有助益。不管任何化學品溢漏，首先應辨識化學物質的種類(觀察船艙或貨櫃的標示牌等)，參與應變的人員必須了解溢漏化學品的特性以確實配戴適當的防護裝備，是避免溢漏意外中另一個意外的發生的先決條件，一切應變均需以安全為第一考量，行動需求正確，才不會救人反需要讓人來救。此外，掌握處置物質的各種特性，還可以協助界定應該採取的行動策略。以化學品溢漏應變而言，熟悉物質安全資料表、緊急應變指南及化學物質防救手冊等資料的萃取應用，亦是本次訓練實作課程中很難得經驗，值得未來國內訓練課程策劃的參考與學習。

專題九、海岸線清理現場實作報告之二

一、	前言：

海岸線清理；顧名思義是指溢油事件已發生一段時間，且海上圍堵及回收後仍有溢油隨海流、潮汐而入侵至海岸，於海岸進行除油之工作；抑或為防止溢油擴散至外海，而將之圍堵於出海口，試圖將油污導引至易於清理之岸際加以清除之。

圍堵海上油污至岸際之工具，主要包含垂簾式攔油索、圍攔式攔油索及用於海灘上的攔油索（岸際攔油索），本次使用的攔油所為垂簾式攔油索（SS Boom）及岸際攔油索（SG Boom）。

而除油器之種類則相當繁多，依除油之原理分類主要包括導流式除油器、親油式除油器、真空式除油器及機械式除油器，本次現場實作採用親油式除油器中之圓盤型除油器。

海岸線油污清理係為海上溢油應變體系中之一環，所需動用之人力最多、成本最高，安全考量上因往往有非專業人士而須更加小心謹慎，故平時應有完整的緊急應變體系並加以演練，才能在萬一發生溢油事件時不至於手忙腳亂、延誤時機及造成人員安全上之問題等遺憾事件。

二、	內容：

海岸清理主要包括三部份，其一主要為海上回收油污，是因對環境的破壞較小、技術較簡單及花費較低。第二為清除海灘上的油污，雖說由污染海灘之結果無可避免，然為避免造成更大的環境衝擊、耗費更多的成本等因素，儘可能將大多數的油污於海上去除才是上策。最後為海岸的美化工作，使油污清除臻於完美。

而上岸後的油污清理則有四種選擇，其一為不要清理，雖說不清理往往難以讓公眾、媒體及主政者接受，然而如果受污染地區極為敏感，清理之破壞恐將大於不清理時即應加以考慮。其二為最低程度之清理，此為較折衷之方式，以使受污染區儘早回復。其三為恢復原貌，即為回復至為污染前之狀態。第四為清理至比回收污染前更好，然因人力及成本而往往難以達到。

在海岸線清除油污時首重現場之安全維護，唯有絕對的安全，清理過程才能順利有效。而應變演習將分成為（一）安全評估、（二）海岸線評估、（三）攔油索岸際預備、（四）除油設備預備、（五）攔油索布放、（六）除油工作進行、（七）工作完畢設備回收及沙灘清理、（八）海岸油污清除演練後之檢討等八部份。

（一）	安全評估：

演練現場當日預設於海灘俱樂部前發生油污，油品為重油，俱樂部右前方堤岸擊出海口無船隻，出海口重油向外擴散，現場日照強烈，風速約三節，海灘後方有小樹林，海灘旁水泥道路有青苔，接近出海口之海灘為礫石灘，礫石相當尖銳，其餘為極柔軟之海灘，安全評估有如下之考量：

1.	連身式工作服及安全鞋、手套。

2.	防曬措施：防曬油、帽子、太陽眼鏡等。

3.	充足之水分供應。

4.	救護站之設立（包括急救箱及防蚊蟲釘咬之藥品），現場並有通訊連絡站。

5.	安全警戒及警戒布告欄之設立。

6.	輪班休息站設置及設立輪班表。

（二）	海岸線評估：現場相關位置如下

1.	低潮線 (LW)為0.6m，高潮線(HW)為2.8m。

2.	評估當時為退潮期，水面距高潮線約20m。

3.	堤岸旁為一水泥鋪設之道路，寬約6.5m，可為運送設備之道路。

4.	水泥道路前端有青苔，應注意溼滑，青苔旁有礫石堆。

5.	沙岸寬約35m，砂質鬆軟，作業時應注意步伐及機具之布放。

6.	沙岸至出海口約有25m長之礫石（爐渣）灘，如步行時危險性高。

7.	現場為東南風，海象平穩，海上預備除油區有二處應予避免干擾攔油索之布放。

8.	俱樂部入口有寬闊之停車場，俱樂部至海岸有一大空地，進出道路皆以柏油鋪設，適合重型機具載運。

9.	HW後方之高地可作為油污集中地及固定Boom之地點。

（三）	岸際評估後工作區之劃定：

1.	熱區：沙灘及左邊水泥道路，但應儘量避免礫石灘受由污染以免增加除污之困難度，熱區為油污清除之作業地點。

2.	溫區：俱樂部及前方空地，此處可搭設活動式遮陽蓬以成立緊急救護站、廁所、清洗區、重型除右設施堆放區及飲料區等。

3.	冷區：入口前之大型停車場，可設置前進指揮所、廁所、人員休息區、飲食區、會議室、連絡站及停車場等。

工作區劃定後即行任務編組、並由督察員（指揮官）分配責任及工作。

（四）	選定隊長、並做演練之假想作業：

1.	則請俱樂部立即停止營業並驅散旅客。

2.	封鎖俱樂部防止圍觀人員進出並成立管制哨。

3.	商請海巡單位港外警戒防止船隻進出。

（五）	攔油索岸際預備：

本演練預備垂簾式攔油索（SS Boom）三條及海灘式攔油索（SG Boom）一條，每條20m共80m及三根粗鐵樁。流程如下：

1.	展開Boom，SS Boom擺放靠近海水，SG Boom靠近高水位（HW）處。

2.	鋸齒狀排布Booms。

3.	連結Booms：將結合板扣住並妥善固定。

4.	SG Boom末端以粗繩固定於已打樁之鐵樁。

5.	Boom與Boom間以通氣塑膠管連結。

6.	充氣。

（六）	除油設備預備：將以車輛運送至溫區之設施妥善擺放，設備如下：

1.	親水性圓盤汲油器。

2.	FASTANK（油污貯存設備）：先行組裝於固定SG Boom之鐵樁後方。

3.	抽水機。

4.	動力設施。

（七）	攔油索布放：

1.	工作船，搭配人力，船隻先行開至近SS Boom前端。

2.	固定SS Boom於工作船後端。

3.	船隻沿油污下游開出並向油污外緣行進。

4.	Boom沿水流成銳角狀拖拉以使油污自然往岸際聚攏以利汲油。

5.	駛至定點後下錨固定Boom並綁上浮球標示。

6.	SG Boom下方以抽水機抽取海水以作為壓載物。

（八）	除油工作進行：

1.	靜待油污往沙岸聚攏，並避免油污污染礫石岸。

2.	組員由隊長指揮將汲油器、動力設施搬至岸邊並組裝之。

3.	設備搬上工作船。

4.	油水分離管連接至FASTANK。

5.	開始汲油。

6.	汲油至海面油污清理完畢。

（九）	工作完畢設備回收及沙灘清理：

1.	先行將圓盤是汲油器、動力設施收回、起錨。

2.	SG Boom先行以充氣機打入空氣以逼出海水。

3.	將所有Booms拉回岸上。

4.	抽出所有Booms內之空氣。

5.	Booms分節拆開平攤於沙灘上。

6.	回收並將Booms搬回運輸車上。

7.	沙灘上沾黏油污及因作業產生之污漬部份以人力剷入籍中袋並妥善清理現場。

8.	所有設備搬入運輸車輛中。

9.	油污、廢棄物妥善清除、處理。

10.解除緊急應變措施。

（十）	海岸油污清除演練後之檢討：

1.	針對本次演練可使所有受訓人員知道岸際清理應做出哪些評估、應用多少人力及機具。

2.	油污清除重在安全考量、飲水補充及動作之迅速確實。

3.	良好之應變計畫才能有高效率之清理結果。

3.	完善的教育訓練才能使人員熟悉作業內容及角色分工。

三、	結語：

本次海岸線油污現場實作練習，其目的係要訓練所有學員於油污事件發生後能於現場充分掌握現況，迅速做出評估，作好所有緊急應變措施並研判及防範各種可能狀況之發生，以便達到臨危不亂之目的。並藉由實作演習使學員熟悉汲油設施、攔油索等設施之使用及布放技巧，以便將來自行演練海岸線清理或遇有海洋及海岸線油污染事件時能帶領相關作業人員順利作業以達成安全有效地清除油污染之目標。

海岸線油污染清理，係為海洋油污染緊急應變的一部份，藉由本次之訓練，期能使受訓人員於返回工作崗位後，針對各自地方之海岸線能有效掌握，依據各地方轄區內之海岸線地形、潮汐、敏感區等因素作好評估。另配合現有之人力、設備、相關配合單位等訂定海岸線油污染清理之緊急應變措施，並透過適時的教育、訓練使參與工作之人員能各司其職並逐漸修訂及改善應變措施，如此才能於污染事件發生之際順利完成清除工作。

專題十、海岸線油污清理及現場安全

一、	前言

海洋環境與人類的關係非常密切，是人類生活和生產取之不盡的食物來源和重要的生態資源，而海洋污染行為的危害將對海洋生物的成長、繁殖和生存產生嚴重威脅，使魚類品質下降，對人類健康造成影響；破壞海域生態平衡，並影響全球氣侯等。而我國四面環海，經濟貿易仰賴海上交通運輸甚鉅，依據交通部統計處九十二年交通統計月報之統計，我國經由海運運輸之貨物量高達全部進出口貨物之99.45％。另依據交通部統計處九十一年度交通統計要覽顯示，我國六大國際港，該年度共有國內外船舶36,746艘進港，36,722艘出港，平均每天有近200艘船舶進出我國各港，以基隆港、台中港及高雄港等三大國際商港對外貨櫃運輸量觀之，我國已成為世界第三大貨櫃裝卸中心。因此海運事業的發展實為我國的經濟命脈，一旦發生重大的溢油污染事件，不僅會影響經貿的發展，也將不利於國家整體形象。

近年來船舶紛紛朝大型化發展，數十萬噸的油輪輕鬆可見，若不幸發生海難事故，不僅是財物上的重大損失，往往也會造成自然生態的嚴重浩劫。因此，除了要加強維護海上航行安全之外，如何防治海洋污染並強化緊急應變處置作為也是各沿海國政府應積極努力的目標。

民國八十七年元月二十一日政府公佈施行「中華民國領海及鄰接區法」及「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」，宣示我國領海、鄰接區、專屬經濟區海域及大陸礁層的權利，管轄權適用於潮間帶、內水、領海、專屬經濟海域及大陸礁層上覆水域；海洋環境保護措施、海域執法人員所擁有的公權力及罰則等，使我國對外來的污染行為有求償權。而八十九年十一月一日公布施行的「海洋污染防治法」及行政院九十年四月十日頒布之「重大海洋油污染緊急應變計畫」，更律定相關機關的職權與任務分工。在英國勞氏驗船協會之「海難回顧」資料，將台灣水域列為中度海上風險環境，所以隨著海事案件頻率的增加，海洋油污染事件發生亦將隨之增加，因此，健全我國海洋油污染處理機制與強化緊急應變處理能力實為當務之急。

新加坡地處麻六甲海峽之鎖鑰，位於東南亞海上交通樞紐，更是歐洲及中東許多國家通往太平洋的重要出口，每天平均約有高達七百餘艘船舶進出新加坡港，是世界上最繁忙的海上要道之一，同時也是世界重要的貨櫃轉運站，根據統計，全世界約有百分之四十八的油輪必須行經新加坡水域，因此其重要性可想而見。雖然其海岸線只有短短的二十五公里，但其島國型態及海上運輸之重要地理位置，仍與我國有極為相似之處，所謂「他山之石，可以攻錯」，其海洋油污染應變處置的經驗和作法，應可提供我國在海洋污染防治工作上做為借鏡。

二、	內容

（一）	海岸線油污之清理

遇有洩油事件發生時，油污的回收十分重要，因為將油污回收是最直接、最簡單且花費人力、物力最少的一種處理方式，而且如能將油污圍堵在海面上，對環境生態的影響也是最小的，但是在發生大型洩油事件時，油污通常是不可能完全被回收或清除的，尤其在風和潮流的作用下，油污會逐漸擴散而漂向海岸線，此時的清理工作就會變的棘手而複雜，必須研擬一套海岸線的油污清理計畫。

通常影響海岸油污清理成效的因素包括油污量、油料特性、當時現場狀況、海岸種類(如岩岸、沙岸、礫石岸等)及其他特殊狀況(如紅樹林、野鳥保護區、海龜產卵期、旅遊旺季等) ，使得海岸線的清理工作變得更為複雜。因此，在研擬海岸線油污清理計畫時，應依據當時各種相關情況詳加評估與考量。其中在清理油污方面可分為下列三個階段：

1.	清除大量油污:趁油污尚未大量擱淺於海灘前，儘量清除海面上大量油污，可採用攔油索及汲油器加以圍堵及回收。

2.	清除海灘上的油污:當油污已漂向岸際後，即應迅速進行海岸線油污清理工作，以免油污越積越厚。

3.	當海灘油污清理當一定程度後，最後則進行環境的美化工作。

在進行海岸線的油污清理時，通常有四種選擇，第一是不要清理，也就是說當清理工作可能造成環境更大的破壞時，即應選擇不要實施清理工作，尤其是在潟湖、沼澤或海岸環境極為脆弱之地帶；第二是進行最低程度的清理；第三是清理至恢復原貌；第四則是清理至耳目一新的地步。上述選擇的決定，有賴主管當局就海岸地形、環境生態、社會觀感、經濟因素等進行綜合考量。

海岸線清理工作的難易與海岸種類有很大的關係，通常在岩石海岸或人工結構堤岸可考慮採用清洗法，目前最常使用的是高壓噴槍水柱清洗，然而最好是使用海水，而不要用熱水清洗，以免造成沿岸生態更大的破壞，其主因在於其高壓、高溫的熱水將會殺死岸邊大部分的微生物。至於鵝卵石海灘則是最難清理的一種海灘，其原因在於油污會滲入石礫周遭及底層，使油污清除工作更加困難。因此在清理上有時必須利用攔油索把油污導引至沙灘處，以利清除工作。另外，必須注意的是，在清理沙灘油污前，應先把海灘雜物清除，同時應先進行海面浮油的清除，以免重複污染已清除過之海灘。

在訂定海岸線油污清理計畫時，應考慮下列各項：

1.	污染海岸的油污狀況；如受污染海岸的類型、油料種類和特性、污染範圍和程度等。

2.	海岸的可通達性；即人員、車輛和設備是否易於通達。

3.	使用海路的可通達性；須考量水域環境和船艇吃水等問題。

4.	海岸上可行駛車輛之程度；包括各式車輛之可行駛程度、人員行走便利程度、基層土壤的承載程度及海岸坡度等。

5.	油質廢料的臨時存放和運輸；包括各式廢料容器的適用性、真空罐車、運載吊斗車輛、拖車及抽水機之通達與進駐等。

6.	敏感環境；必須決定敏感環境是否清理，採用何種策略，以及如何與自然保育機構、環保團體、漁民等進行協調工作等。

7.	海岸清理所需物料；如防護衣物、裝備、清潔用品、清洗機具、除油機具、救護器材等。

8.	特殊裝備的使用；如工作船艇、車輛、無線電設備、反鏟挖泥機、油罐拖車、氣體可爆性測定儀等。

以一九九六年二月十五日「海洋皇后號（Sea Empress）」發生在威爾斯南端港口的擱淺事件為例，其應變工作包括在海上噴灑化油劑、機械回收及使用攔油索防護等;在陸上亦使用機械回收、挖壕溝、清洗海岸以及使用化油劑和吸油棉，才使得7,200噸溢油被充分有效的清除。其中扣除自然蒸發、擴散和使用化油劑的結果，估計大約有11,000噸至16,000噸的乳化物（相當於3,700噸至5,300噸的油）沉積在長達200公里的海岸線上，工作人員花了大約六週的時間，使用了12噸的化油劑來清除海岸岩石表面的油污，並由人員以低壓沖洗、機械吸取坑洞中油污，以及手工具（挖掘、鏟子）等進行回收。但有一些油污（約500噸）嚴重的地區由於缺乏可進入的通道，耽擱清除工作時效，導致後來一再發生近岸油污再現的問題。該案例也具體在沙岸的油污使用營養劑來提高微生物對油的自然分解能力，並和實行清除回收的沙岸進行實驗做比較，大約16個月後微生物分解的沙岸和清除回收的沙岸恢復到一樣程度的清潔，但沙岸清除回收工作卻有產生大量廢棄物的主要問題，因此，該案例非常值得作為海岸線油污清理之參考。

在組織海岸線油污清除作業時，有下列幾個重要事項：

1.	必須委任一名具有實務經驗之資深人員作為海灘油污清理作業之督導官，負責督導整個海灘清理作業。

2.	每組人手最多不超過十人，納編為一隊，並指定一名隊長。

3.	每一隊依分配任務各司其職，各負責一段海灘之清理。

4.	隊長向督導官負責，記錄所有工作並向督導官報告工作進展，同時也要要求其隊員遵守安全與衛生等相關規定。

5.	所有工作人員必須穿戴防護衣物和使用保障安全之裝備。

有關清除海岸油污的具體方法，歸納如下表所示：

| 清除海岸油法一覽表 |
| --- |
| 清除法 | 使用機具 | 說明 | 適用地點 | 具體效果 | 對生物影響 |
| 沉積物 清除法 | 反鏟挖土 機 | 挖掘被污染物，再裝入卡 車 | 陡峭或堅硬地質岸 邊 | 除去二十五到五十公厚 的海砂 | 所有生物被鏟除，恢復 機會極微 |
|  | 牽引繩索或殼狀挖泥器 | 在污染區高處清除污染沉積 物 | 沙灘、碎石灘或鵝卵石灘 | 除去20至50公分厚的海灘，可能發生嚴重侵蝕或海灘後移現象。 | 所有生物被鏟除，恢復機會極微。 |
| 自然復育法 | 無 | 讓油污留在原處自然降解。 | 海浪激烈拍打之海灘 | 油污可能再度污染已清除之海灘 | 生物復育期緩慢 |
| 生物降解法 | 無 | 施以養料及細菌以幫助分解油污。 | 受輕微污染之海灘 | 油污可能再度污染已清除之海灘 | 生物復育期緩慢 |

（二）	現場安全之維護

維持工作現場的安全是油污清理作業的首要原則，面對油污清理現場必須注意各種潛在的危險，特別是在初始階段，由於新鮮原油和輕燃油潛伏著火災與爆炸的危險，應特別小心，並應有一套完整的工地安全計劃，避免各種電器、發電機、火源接近油污。另外為避免皮膚敏感或損傷，應穿著防護衣物，如現場可能有化學性物質，則應使用適當之防護裝備及呼吸器具。

現場意外的發生大多是由於疏忽所造成，因此現場安全之維護首重工作安全習慣，一般包括下列各項；

1.	必須穿著適當的防護衣物。

2.	正確操作各項器材。

3.	對工作人員應施以安全講習和訓練。

4.	嚴禁各種火源。

5.	禁止食用任何毒品和酒精。

6.	禁止無關人員進出工地。

7.	對危機應保持高度警覺性。

8.	工作時間應有合理之規劃(每天不宜超過八小時)，同時至少雙人以上為一小組，以便相互支援或照應。

在清理海岸線油污時，通常將現場劃分為冷區、溫區與熱區。其中冷區代表乾淨區域；熱區代表工作區域；而溫區則是介於冷區與熱區之間，用以提供暫時休息和清洗衣物、機具之處。為維護工地現場的安全，必須妥善研擬工地安全保障計劃，在研擬工地安全保障計劃時應注意事項如下；

1.	進行工地視察與工程分析，以評估可能存在之危險。

2.	設立工地管理與控制，對所有員工進行簡介，並禁止無關人士進出。

3.	提供個人防護衣物、急救箱、衛生系統、休息區等安全需求。

4.	設立現場指揮線，建立安全規約與安全程序，並擬定急救、滅火等緊急應變程序。

三、	結語

海洋油污染防治及應變處理已成為國際間重要課題，各國在許多實際案例中記取了許多失敗的教訓，同時也獲得了不少寶貴的經驗。在進行海岸油污清理作業時必須考慮到環境所受的影響，因時因地而制宜，採用最適當的清除方法和技術，並儘量減低對環境所造成的衝擊，為避免造成海岸地區的二次傷害，海岸地區清除油污宜考慮自然分解及低壓水流法，整合可資利用的資源與相關權責單位，妥善規劃及執行清理計畫。現場作業，亦應考量附近環境的保護，避免損及其他陸域生態，再配合完善的岸上油污清理措施，防堵污染擴散及其傷害之持續，才能減少災難的損失。

在進行海岸線油污清理工作之前，必須進行組織整合和制定行動計劃，以賦予相關人員明確的角色定位和任務分工，並進行有關作業秩序的管理，才能使清理工作有條不紊地順利進行。油料溢漏事件會帶來許多環境與生態的危害，有時候非人力所能控制，對於溢油事件的處理，第一步所要考慮的是如何減低其損害程度，而在進行油污處理的過程，妥善維護人身安全與健康則是首要的原則，因此，發展工地安全保障計畫乃是不可少的程序，而恪遵工作安全習慣和規定則是確保人身安全的不二法門。

專題十一、事故處理後彙報

一、	前言

處理海洋污染，有關事前的計畫擬訂是否詳實、人員訓練是否落實、器材設備是否齊全固然至為重要，然而計畫本身如未經實務的檢驗，或雖歷經實務的檢驗卻無法檢討優劣、策進未來，那麼計畫本身將永遠如空中閣樓般的夢幻，而不確實際。

因此，在海污處理流程：油污清除→裝備歸位→人員歸隊之後，接下來即是要檢討計畫整體的優劣缺失，進而修訂可行計畫，以為策進之道，以便在日後的事件處理中，能縮短處理時間，提升處理效率，讓危害減至最輕，讓危機迅速化解，則為國家社會之福。

二、	內容

事故處理後彙報的目的，是要讓所有應變團隊的成員集思廣義，團體的腦力激盪，提出問題並以問卷方式尋求改善的空間，以激發不同作業領域的各種想法並逐項評估及檢視下列項目：

（一）	人力資源

1.	訓練：清理人員是否受過合格的訓練及具體處理的能力。

2.	勞逸平均：合理排班、有效運用清理人員勿使過勞。

3.	耗損：評估因受傷、天候、意外等因素可能造成的損失，並將耗損減至最低。

（二）	設備資源

1.	比例原則：清理的設備要能合乎溢漏油料的類型、漏油規模、天候狀況的比例原則，才能宏收事半功倍之效。

2.	行動備便：分區存放、以備在區域內發生溢漏狀況時，能於最短時間緊急出動，前往處理。

3.	應變契約：平時由專責處理油污之民間商家，訂立應變契約，以便在狀況發生時能運用其人力及設備。

4.	相容性：評估及檢視設備相容性，以免在真正需要時，因不相容而徒耗設備及人力。

（三）	應變策略

1.	富有彈性：能隨機應變，隨狀況的演化，能立即調整應變機制，而非一成不變。

2.	決策許可：溢漏發生時，處理單位眾多，任何處理步驟，要經由決策單位許可，避免造成各自為政。

3.	適時有效：應變策略能適時有效的執行，例如除油劑的使用，需在油品未乳化前使用。

（四）	決策

1.	接受專業建議：決策過程中，能否獲得專家的技術建議，避免燥進而誤判情勢。

2.	評估決策團隊：決策團隊負責處理成敗，但決策團隊的處理能力需經專家審慎評估其適格性。

（五）	與其他單位互動

1.	評估與政府的聯繫：對民間或國外的處理公司而言，應與政府聯繫取得政府部門的許可，方可進行處置程序。

2.	處理媒體大眾資訊：善用媒體，定時發佈新聞，將處理結果，坦承告知大眾，以防憶測及謠言。

3.	環保團體：瞭解區域內有那些環保團體及其取向，適時化解阻力。

4.	評估索賠流程：海污處理後的首要工作便是索賠，以彌補環境生態遭破壞及處理中龐大的經費支出。

三、	結語：

執行海污處理要動員的人力、物力、財力極為龐大複雜，尚有單位與單位、中央與地方、政府與民間、媒體與輿論等相互間的協調溝通。

處理過程中遭遇問題，在所難免，因此能透過檢討方式，找出執行盲點，建立互信及共識，並策進可行方案，才是一個更務實、更有效率的計畫。

專題十二、媒體關係

一、	前言：

一個成功現場指揮官，需要有效率的動員應變組織，尋求其他支援，亦面對群眾及大眾媒體，在重大油污染洩漏事件最後設置一個發言人。如何和大眾及媒體有效溝通，如何滿足媒體和避免本身陷入困境的對應方式是本專題的重點。內容包括：1了解媒體。2準備面對媒體及自我保護。3傳遞正確訊息等部分。

二、	內容：

媒體的需要：傳播媒體的使命在於維護大眾知的權利，所以其需要的到的訊息有二種：

（一）事件的真相：到底發生了什麼事情。

（二）	不加揣測的訊息：直接把事實說出，而不要有「可能」、「或許」、等不確定或臆測字眼。

由於記者無法決定新聞標題，篇幅版面位置、評論立場、訪問事件、甚至刊登與否，我們的立場考量是民眾想要知道什麼？

1.	發生了什麼事：在哪裡發生、時間？人們會不會因此生活受到影響，包括會不會影響社會經濟、環境衛生等。

2.	爲什麼會發生：如果無法滿足這一點民眾媒體想要了解事件發生原因的好奇心可能他們會轉向其他來源取得訊息（如當地居民、退休人員或者其他類似公司）這將使情況複雜且影響企業形象。

3.	事件結束了嗎？這一部分需要經過專業評估，例如：液漏的油會不會再上岸及人員設備、環境損失會不會再擴大。

4.	會再發生嗎？這是一個最困難的部分，你只能強調正確專業化的處理事件，使大眾對你有信心，包括前項再面對民眾和媒體時必須運用官方說法及外交公關溝通、迂迴處裡的策略。

5.	有無採取什麼做法：據了解英國與媒體的對談是會進入檔案而且可能將來會成為公堂證供（如果打官司時），因此任何與記者對談均要是可公佈的，不能公佈的就不要講。

（三）	接受訪問或召開記者會應行注意事項：

1.	僅對你負責的部分發言。

2.	回答問題不超過新聞稿範圍。

3.	記者的問題不清楚要問明白。

4.	應準備事件的來龍去脈。

5.	僅對事實陳述。

6.	必須先查證事實真相。

7.	當壞消息發生，應主動於第一時間發布。

8.	告訴記者全部事件經過。

9.	說明要誠實，用大眾可接受與了解的說法。

10.先準備新聞稿，著重於主要消息發言，重點包括以下：

(1)	在第一時間溝通訊息。

(2)	不要因尖銳問題而變成挑釁或諷刺狀況。

(3)	欺騙媒體。

(4)	逃避媒體。

(5)	不要自己臆測事件。

(6)	不要提供個人意見。

(7)	不要提供額外採訪。

三、	結語：

媒體是大眾傳播單位，他們的工作就是把新聞和第一手資訊傳播給社會，其擔負的功能是不可忽視的，面對媒體的採訪我們應建立良好的溝通互動。一般媒體人員採訪主題分為好的及壞的事情兩種。如果是好事較好處理，若是發生溢漏油污事件，所有相關媒體將蜂湧而至，趕至第一現場，現場指揮官面對一群新聞媒體的麥克風、錄音機、閃光燈等其經驗令人難忘。任何事件發生之後，尤其是海洋油污染事件會給大眾巨大的震驚，因此針對此類事件，一定要和媒體有良好溝通，最好設立發言人來面對媒體，並訓練所有人應付媒體採訪與報導事件真相，以減輕負面報導和現場指揮官的壓力和工作量。

專題十三、證據蒐集

一、	前言：

油污染現場指揮官（OSC）於油污染事件中，依循法令之規範或法務人員之指導，有證據蒐集之責任，以確保有足夠之證據能在未來後續處理時向污染者索求賠償，甚至進行訴訟程序。由此可見證據蒐集工作在整個油污事件之應變處理中，占了相當重要之角色。而為了能蒐集到有效（有用）之證據資料， OSC有責任先行擬定資料蒐集計畫，已作為資料蒐集人員能依循標準作業程序（S.O.P）進行蒐證。

二、	內容：

一個良好的資料蒐集計畫包括下列幾個部分：

（一）	計畫目的

明確述明證據之蒐集是為了作為油污染狀況之研判，油污染清理之參考以及作為日後求償、訴訟之需求，污染之追蹤及污染者之建檔工作等目的，而擬定本計畫。

（二）	採樣地點

在任何可能之污染源，皆必須進行採樣工作，以了解其油污染溢漏特性，這些地點包括下列位置：

  - 污染區域上游處（建立背景值）

  - 受污染區域

  - 其他可能之污染源

  - 造成污染之油輪

  - 底艙（不同裝載位置之採樣）

（三）	採樣程序

樣品從採樣工作開始，樣品之保存及運送至實驗室（檢驗室）乃至實驗室之收樣、保存、分析及出報告等程序，都必須依主管機關公告之標準作業程序嚴謹執行，且各項作業程序之進行皆可追蹤，如此方可作為求償及訴訟之證據及相關應變措施之參考，而整個採樣程序之步驟及應注意事項如下：

採樣：參與採樣之人員應包括官方人員、污染者代表及現場採樣執行人員，而於不同之採樣點或採取不同之樣品別需能靈活運用不同之採樣器及採樣瓶，一般而言，一組採樣工具應包括下列組成：

1.	採樣器（不同採樣處應具不同功能之採樣器）。

2.	採樣瓶（玻璃瓶、塑膠瓶、鐵氟龍蓋）。

3.	手套。

4.	標籤、筆。

5.	膠帶、瓶口不透水封條。

6.	照相機（含電池、底片）。

7.	鉛箔。

8.	紀錄紙。

9.	藥劑（樣品採集後如需固定時使用，如COD應加 H2SO4使pH＜2）。

10.密封：樣品採樣固定後，應立即以膠帶或不透水封條予以密封，以確保樣品之品質及安全性。

11樣品之標示：樣品採樣後，應於瓶身上貼上標籤，並至少標示樣品名稱，採樣之物質、時間、地點、採樣編號、加藥品名、採樣者、預計分析之項目、樣品之保存方式等項目，以避免造成樣品之混亂。

12.樣品之貯存：樣品應隨時保持在視線之內，如有交接則需簽名確認並加以紀錄，另樣品應貯放於陰暗低溫處，避免陽光直接照射，造成樣品變質甚至發生危險，最好能貯放於保溫箱（冰筒）中，而於實驗室中亦應保存於冰箱中。

13.樣品之運送：一般而言，樣品於採樣工作開始，均有專人負責，運送之過程亦由專人運送至實驗室中，直至收樣人員簽收，運送過程中如有交接則需簽名確認並加以紀錄，另外如利用公共運輸系統（如郵寄、飛機、火車等）運送時，則運送之登記號碼或其他聯單亦必須加以紀錄並保存，以便查驗之用。

14.相片之蒐集：相片可作為肉眼觀察與報告之有效證據，相機與底片之選擇應以能清楚呈現油污現場皆為佳，另在進行拍攝時最好能考量拍攝物品之比例關係（如將人物、建物、地標或標尺一併拍攝，以作為比例之參考）而若能配合衛星定位系統（GPS），則更能呈現所拍攝之精確情況。

（四）	製作文件

一份製作良好之文件，不僅可精確提供油污事件相關訊息給決策者參考，未來在索求賠償及進行訴訟時更能清楚呈現油污事件及應變措施而作為一強而有力之證據，而在作文件製作時應考量下列事項：

1.	保持正確紀錄。

2.	素描地圖。

3.	製作標籤。

4.	尋找圖冊。

5.	使用永久標記。

6.	貯存在不透水袋裡。

另亦應拍攝當地地區之相片並建立船舶位置與辨識基礎，而整份文件中如有塗改則應簽名確認以維護文件之正確性及完整性。

三、	結語：

證據之蒐集與確保其正確性及完整性，不只關係到油污狀況之研判與後續清理作業，更有助於建立污染者之檔案以及損害復原及索求賠償程序，因此建立資料蒐集計畫及證據蒐集是OSC在油污事件中責無旁貸之任務。

專題十四、散油劑之使用、應變之停止、責任賠償

與成本回收

一、	前言

海洋溢油污染事件是「海洋污染」眾多原因中的一種，屬偶發性，短暫性的，但易造成較大區域或較集中之危害，在應變處理上則需高度智慧與專業技術。中國人有句諺語「男怕入錯行、女怕嫁錯郎」，海洋油污染事件選擇處理先後秩序、使用何種方式、運用那些設備器材，影響著整個應變工作成敗，因此應變團隊對現場狀況、地形地物特徵、裝備能量、污染物特性、國內外可用資源等等，都需要充分暸解與掌握，並適時提供指揮官，以利抉擇。尢其是散油劑的使用，因為他有時間壓力與二次污染之疑慮，稍有不慎易生糾紛或抗爭事件，且各國對散油劑使用的法律規定不同，例如我國規定必須申請環境用藥許可證後方可使用，因此在與時間的競賽中，使用散油劑與否成為重要一環。而溢漏油事件首重反應快，處理快及完善的善後處理，但做到什麼程度可以停止，停止前應考量那些因素？停止後應有那些持續性作為，亦考驗著指揮官及團隊的智慧與良好的資訊。

處理溢漏油事件主要目標在於減少對環境污染傷害與保護海岸生態及重要設施，故油污是否清除或選擇自然分解，則需慎重考量，過與不及均可能對環境造成更大傷害。

二、	內容

（一）	散油劑之使用

課程內容與91年9月新加坡訓練班講授大致相同，整體而言：噴灑裝備、技術與散油劑種類均未見新的突破，唯據東亞反應有限公司(EARL)表示：散油劑部分許多先進國家仍積極研發，以期產生最佳除油效果，並將二次污染降至最低，故此部分國際資訊應隨時注意蒐集，並建立資料庫以備急需。

授課資料建請參閱行政院環保署91年新加坡「海洋污染應變現場操作國外訓練班出國報告書」專題報告十四，頁67~74（行政院環保署網站查詢），此處無庸贅述，僅就課程進行中討論與建議部分略述如下：

1.	討論部份：學員針對除油劑使用份量及如何噴灑有熱烈討論，散油劑使用量雖有DOR(1：10、1：20、1：40等)不同比例的劑量，但溢油厚度、面積大小、噴灑設備選用、現場風向風速、海水流速等均可能影響決策，目前國際間雖有參考公式可以計算，唯學員們不斷提出疑問與EALR專家討論，雖無具體或精準的計算方式，但一致認為因物、因時、因地、因人而制宜，是最佳可行模式。

2.	建議部分：

(1)	資料蒐集：科技不斷進步，各國研究團隊對散油劑研發，噴灑技術的鑽研日新月異。

(2)	設備器材購置：散油劑使用屬專業技術，設備器材非隨處可取可用，宜配合散油劑種類、噴灑方式等，隨時增購適合裝備備用。

(3)	平時訓練：正所謂「養兵千日，用在一時」，定期的演習訓練，不定期的機動演練，是培養油污緊急處理人才的不二法門。

(4)	處理作業資訊公開：愈不想讓人知道的事，往往愈多人知道，故適時適當的向社會大眾說明宣導，亦是重要一環。

（二）	解除應變措施

重大油污事件可能導致許多有害物質、能量侵害自然健康的生態環境，因此人們會絞盡腦汁用盡方法，在最短時間以最大能量將危害降到最低。可是往往花費不貲，卻不一定做的最理想，因此評估整體溢油反應作為，在最恰當的時機做最明智的抉擇，不但可以顧及成本效益，並且對減少環境破壞與復育，均有正面助益。

1.	課程大綱：

(1)	說明海上應變中溢漏油清運與終止清運的原因。

(2)	海岸線清運與終止清運考量因素。

(3)	終止現場作業時應注意事項。

(4)	漏油應變後監控工作。

2.	課程內容

(1)	海上清運原因：

Δ	主要是希望在第一時間將傷害降到最低。

Δ	避免溢漏油受海流、風向影響沖上海岸。

Δ	讓溢漏油轉向傷害較小區域，以減少污染敏感、珍貴資源。

(2)	海上清運終止考量：

Δ	目標已經達成。

Δ	清運措施已不再有效。

Δ	進一步清運可能引起更大傷害。

Δ	應變層級與漏油數量或危害已不成比例，可考量降低應變層級或終止清運。

Δ	應變成本高過可能利益，即不符成本效益，但仍需考量當地政治生態與民眾反應。

(3)	海岸線清運與否考量：

Δ	不清運：海岸地形特殊無法施做或施做可能造成更大傷害（例如：沼澤地帶）。

Δ	清運到最低標準：評估現場狀況設定一最低標準，達到目標即停止清運。

Δ	完全復原到最初狀態：幾乎不可能，僅能長時間透過大自然力量使環境漸進式復原。

(4)	海岸線清運終止考量：

Δ	清運程度已達官方災害應變計劃同意標準。

Δ	生態敏感區域進一步清運，會比留下剩餘漏油造成更大傷害。

Δ	清運費用高過所得利益。

Δ	現有資源運用到其它地方會產生更大效益。

Δ	繼續清運會讓經濟損失索賠超過最高限制金額。

Δ	當地民眾反應與政治生態仍是重要考量因素之一。

(5)	終止現場作業時應注意事項

Δ	拆卸設備，集中放置，統一清洗（注意避免清洗時，油水造成二次污染）。

Δ	依表單逐項清點數量，並擺放定位。

Δ	檢查裝備功能，考量整修或報廢間之成本關係，使裝備處於堪用狀態。

Δ	如溢油反應地點較遠時需考量替換新品與運回整理間之成本得失。

(6)	漏油應變後監控工作

Δ	蒐集暸解漏油前該地區之地形地貌特徵及清運處理方式、過程。

Δ	地貌及環境部分：以學者專家、結合地方人士、主管官員共同組成監測小組，實施階段性監控。

Δ	生物復原部分：邀請生物專家進行有計劃監測，設立監測點，蒐集數據分析，透過專業科技以暸解生物復原情形。

Δ	回復措施應考量可行性及能加速自然復原，且不會讓其它環境退化。

3.	緊急應變計畫中應分別界定海上與海岸線清運計畫終止時的考量點及詳細之現場作業程序，最後建立漏油應變後監控程序，以確保環境生態復原。

（四）	責任、賠償與成本回收

溢油事件中污染產生在所難免，而防止油污染的方式，涉及科技知識和專業技術。民事責任中有損失就可以請求賠償，在1967年以前國際間對海上油污問題，大多著重在操作性排放油污(即洗艙及壓艙物污染)，自1967年3月18日利比亞藉Torrey Canyon號油輪，在科威特滿載原油航向英吉利海峽的哈佛港時，在英吉利海峽附近觸礁，由於當時溢油處理技術與設備均不發達，在緊急搶救作業後仍有11﹐000噸的原油洩出，受影響區域遍及英國東南岸，連法國西北海岸亦受波及，造成巨大環境生態浩劫，英法兩國花費巨資清理善後，事後英法兩國卻因當時國內法規未臻完善，而無法向船東請求返還清理油污所支出之費用，僅獲得部分支出之賠償，因此英國政府向「國際海事咨詢組織」(International Mari-time Consultative Organization；簡稱IMCO)提出建議，希望建立一套民事法規體系，始有後來一些國際公約陸續產生。

1.	課程大綱：概述油輪污染損害相關之國際責任與赔償公約。

2.	國際賠償系統：油輪低揮發性油料漏油賠償系統可分為兩個層次。

(1)	第一層賠償責任：油輪船東負責/透過油污染責任保險公司（國際保賠集團，P&I Club），依據1969年或1992年「國際油污損害民事責任國際公約（International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage，簡稱CLC）進行賠償事宜。

(2)	第二層賠償責任：貨輪船東與買受人負責，透過「1971年設立油污損害國際賠償基金國際公約」（International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation Damage，簡稱FUND）進行賠償。現已改適用「1992年成立之國際油污賠償基金公約」，由基金負擔賠償事宜，而基金之經費來源係由各油料買受會員國（即油品業者）募集而來。

(3)	需先加入第一層賠償責任公約（CLC）後，始能再加入第二層賠償基金公約。

3.	國際賠償制度：

(1)	公約種類：

A.	民事責任公約（CLC69）：「1969年國際油污損害民事責任國際公約」。

B.	基金公約（FUND71）：「1971年設立油污損害國際賠償基金國際公約」。唯公約已於2002年5月24日終止，改適用1992年公約。

C.	1992年公約（CLC92，FUND92）：「1992年民事賠償公約與基金公約協議」。

(2)	責任

A.	絕對責任：

Δ	不需訴訟，立即支付賠償金。

Δ	海域內的政府、民眾與當地產業在漏油事故，享有財產「保護」。

Δ	船舶登記「船東」的責任，無論故意或過失亦負絕對責任。

Δ	蒐集證據以確保能對保險公司採取索賠作業。

Δ	損害事件如因個人行為或船東明知會造成損害卻故意懈怠或無視後果嚴重性時，保險公司有權只賠償部分損失。

Δ	雇工、代理人、租船主、經理人、作業人員、救助人、處理人員應受保護，不需負擔污染損害賠償。

Δ	以上情形極少有例外案例。

B.	例外責任：Δ因戰爭行動（交戰、內戰）、暴動或異常的自然現象所造成的污染。

Δ	完全因協力廠商行為或故意懈怠所造成的損害。

Δ	完全因政府負責導航輔助系統養護部門疏忽或其它過失行為所造成的損害。

(3)	1992年國際油污損害民事責任國際公約（CLC）重要規範內容概述：

A.	載運超過2,000公噸以上不易揮發油料的油輪需強制保險或有財務安全憑證。

B.	滿載或卸載油輪洩漏不易揮發油料（例如：原油、HFO、Luboil）。

C.	包含「單純威脅解決」方案。

D.	復原受損自然環境的合理成本。

E.	擴大適用於專屬經濟海域（EEZ）。

F.	國際保賠集團是船東間「相互依存」觀念，目前約有15個集團，涵蓋全球油輪噸位的百分之九十以上。

(4)	1992年基金公約（FUND）重要內容概述：

A.	1992年基金公約前身為1978年成立之國際油污賠償基金，採會員制，從會員國中選出15個會員國組成執行委員會，並設秘書長掌管秘書處，會址設於倫敦。

B.	由每年海上運輸超過15萬公噸原油或重燃油的油品公司與其它基金會員國提供基金款額。

C.	損害範圍規定與1992年國際油污損害民事責任國際公約CLC相同。

D.	受損賠償金額超過1992年CLC上限時啟動基金賠償。

E.	船東無法負擔賠償時或2，000噸以下未參加CLC公約者。

F.	各國政府單位無需付費。

(5)	賠償的範圍與限制：

A.	搶救措施支出。例如：清運的人力設備。

B.	財產損失。例如：漁網、漁船、養殖場。

C.	直接或間接經濟損失。例如：漁民、海水浴場業者、旅館業者。

D.	環境損害。例如：生態恢復支出。

E.	油輪船東（國際保賠集團）賠償責任以油輪排水量為計算基礎，但1992年基金公約的賠償與油輪噸位大小無關，賠償上限為2.9億美元（其中包括1992年CLC賠償金），不過賠償金在ERIKA油輪船難事件後提高百分之五十，並於2003年11月起生效。

(6)	索賠文件製作：

A.	索賠者姓名與地址及肇事油輪相關資料。

B.	事故全程經過概述與油料類型及受影響範圍（附地圖）。

C.	海上及陸上各項反應措施說明及正當性，並紀錄日期、時間。

D.	使用人力、設備及運送、棄置等各項相關支出成本。

E.	所購買設備資源之剩餘價值。

F.	索賠金額。

4.	國際油污賠償基金最新動態：

(1)	國際海事組織在ERIKA油輪船難後，在歐盟與部分國家壓力下於1992年基金成立工作小組，以檢核CLC與基金運作。

(2)	2003年11月世界經濟論壇年會首次行動，將賠償上限比國際公約增加百分之五十。第二次行動協議時並決議成立補充基金。

(3)	補充基金目的在補充CLC92與FUND92賠償之外的第三層賠償。

(4)	會員補充基金賠償最高上限為SDR750M（約10億美元），其中包含CLC與FUND基金。

(5)	補充基金需8個會員國認可及一年達4億5千萬公噸油料加保後，協議方可生效，唯截至2004年5月止，只有丹麥及挪威兩個國家認可本協議。

5.	CLC與FUND的主要目的是希望能加速賠償受害國家，並規範索賠要件與合理性，透過油業間「互保」制度，不增加政府負擔，建立「共存」平台。

三、	結語

2001年1月14日阿瑪斯號貨輪在南台灣的龍坑海域沈沒，造成當地海洋生態環境極嚴重的破壞，這事件喚醒了國人對海洋油污染事件的重視，也驚覺到海洋（岸）是如此需要被保護的。因此政府主管機關行政院環境保護署，這兩年積極在國內外開班訓練「海洋油污」事件應變處理方面的專業人員。尤其這次訓練課程還特別增加「化學品溢漏」事件應變計畫，為我國發達的化學工業未雨綢繆。我國環保尖兵以積極前瞻的態度任事，記起教訓迎向未來，希望在環保的領域中給民眾一個安全、安心的環境空間。

我國在「油污染」方面的應變準備，不管民間或政府與國外油品業發達國家相較似乎落後許多，除了我們以往忽略它的潛在危險外，無法加入國際性組織，參與各項組織活動，吸收新知與世界同軌，才是我們問題的癥結所在。民間業者從成本效益考量，政府機關則受限政治環境，自然形成一些障礙。今年八月初在環保署環訓所講習時，我感受到在阿瑪斯號事件後，雖然只有短短三年但國內已建立整體應變流程及部分裝備。這次新加坡受訓則讓我有另一方面的想法，除了專業知識的學習外，認識國外專業技術人員、組織機構，並建立管道保持連繫，以隨時獲取新知訊，遇重大油污事件除自救外，這些國外專業人員、設備亦可併入考量。故自行建置完整設備或部分考量國外資源合併運用，需評估成本效益及地理環境、政治考量…等等因素。

專題十五、海岸線之清理

- 前言

「漏油事件」是任何一個國家任何一個人所不願見到，但又無法去避免去掌控的，惟有事前多去瞭解，多去準備，以防萬一發生「漏油事件」時，因有萬全的準備，而使傷害及損失降至最低，行政院環境保護署所舉辦的「海洋油污染防治及處理應變技術∕風險評估訓練班」，即針對此目標而調訓各項不同領域的人員進行二週的訓練，俾使受訓人員萬一發生漏油事件時，能有計畫，很迅速的處理油污並使傷害及損失降至最低。

在「海洋油污染防治及處理」過程中最重要的一個環節，即是「清理海岸」，任何一個漏油事件的發生最重要的是在發生的第一時間內將油污清除，以免造成海洋污染，而海岸油污的清理不同於其他地方，它所考慮的因素最主要的在於地形的變化及潮汐的起落。因此，清理海岸線是很費時費力的，惟有事前做好詳盡的全盤計畫，做好萬全的應變措施，萬一發生了漏油的事件，能從容不迫的，很快速的將油污清除，避免污染，教授在「清理海岸」的章節中針對海岸環保課題、清除油污方案、方法及應變組織架構、任務、清理計劃及安全保健等方面均有很精闢的闡釋，使我們受益良多。

- 內容

（一）	漏油事件的發生為何選擇在海面上處理：

油的比重比水輕，通常會漂浮在海面上，在海面上將漏油回收會比較容易做；時間上較快速；較節省人力；成本較低；對環境破壞最小，較符合環保。但如不在第一時間處理，通常會因風向而漂浮到海岸因而使污染更嚴重，清理更困難。

（二）	油污發生通常會因下列幾項因素而影響海岸清理的成效：

1.	油污量的多寡：

油污量的多寡會影響清理的成效，油污量少清理較容易，油污量多清理起來較困難。

2.	油的特性：

油可分原油及提煉石油等不同種類，而其特性也因而有所不同，主要的物理性質在（1）密度（比重）上，比重比水大的會下沉，比水小的會漂浮在水面；（2）在黏稠度方面，黏稠度高的流量較慢，黏稠度較低流量較快，而不同黏稠度的油，在使用除油劑時亦有所不同。（3）揮發性：揮發性的快慢亦會影響清理的成效，如汽油其揮發性較快，也較容易處理。（4）流動點：溫度對流動性有很大的關係，溫度較高，流量較快，如新加坡海域在28℃，因此其流量較快。（5）瀝青含量：超過0.5％黏稠度高，流量慢。（6）閃燃點：燃點高低影響清理時的安全。（7）表面張力：不同油類有不同的表面張力。

3.	油料的擴散與飄移會影響到清理油污的時效：

漏油時油料在海面上擴散得很快，掌握溢漏油量及種類，利用擴散預測表，預測浮油的面積，掌握清理時效，把溢漏油量（體積）除以面積可得浮油厚度，約略計算法：九成的浮油集中在一個占浮油總面積一成的海面上；一成的浮油散佈在一個占浮油總面積九成的海面上。

4.	天氣狀況：

漏油事件發生時的天氣狀況也會影響清理成效；處理油污時晴空萬里或刮大風、下雨…等，均足以影響油污清理成效。

5.	海岸種類：

對不同海岸地形，應採取不同的清理技術，繼而會影響到對人力的要求。

6.	特別因素：

海岸清理所需考慮的特別原因，諸如海岸附近有紅樹林生態需要保護，有發電廠進水口需保持暢通且不受污染，海岸地區為觀光遊憩區，海灘是綠蠵龜產卵區，珊瑚產卵區...等特殊狀況都需加以考慮。

（三）	清除油污的步驟（策略）：

1.	清除油污的首要步驟是在海面上將漏油以攔油繩圍堵，將漏油回收，是最容易也最有效的油污處理步驟。

2.	油污並非固定於一定地區，它因風速水流影響會四處溢流，更因潮起潮落而將油污推向海灘，第二步驟是將油污從海灘中清除掉。

3.	油污清理告一段落，便要進行美化工作，將受污染的海面海灘進行變化的工作。

（四）	油污由於風向水流的推向而污染了沙攤，且因處理時效的延誤而導致油污滲透沙層，是最難處理的。

（五）	油污事件發生後決策的四個選擇：漏油事件發生後，決策者依據各項資料訊息的研判會作出決策判定：

1.	不予清理：

決策判定認為派人處理時，清理的破壞會比油污的破壞更大時，會放棄清理，但仍需考慮居民的抗議及媒體的說服，通常在沼澤地區為避免破壞生態，通常對油污採不予清理的決策。

2.	最低程度（層級）的清理：

岩石很多的海岸，清理油污後，通常由潮水的衝擊，使其自然沖刷而達到清洗的成效，因而在岩石地區僅作最低程度的油污清理。

3.	恢復原貌：

如沙灘或旅遊觀光區遭受油污，務必在最短的時間內，儘速清除油污，恢復原貌。

4.	清理到耳目一新的程度：

通常是不可能的，而且困難度也很高，沙灘如受到污染，原有浮游生物也一併被清除掉了，如可預測油污會飄向沙灘，應先清除垃圾及浮物可於油污事件發生即派遣飛機預測浮游流向，儘早做好準備。

（六）	不同海岸地形的油污處理有其不同的方法，分述如下：

1.	海灘（沙質）地形：

沙質海灘油污清理：漲潮後再派遣人員清除以免清除油污後遇到漲潮又要再清理一次，浪費人力物力。清理沙質海灘油污時應評估對旅遊所造成的影響及受季節及生態方面意見，以決定清理的程度；若要使用消散劑及其他化學劑要配合漲潮，收集油料或含油沙子時，可採用推土機否則使用人力，如決定就地處理，可採用流動焚化爐，否則就安排運出或臨時存放。

清理沙質海灘，不要過分清潔，尤其不要搬運過多的沙子和底土，清理前不要讓人員和機械越過海灘，不要使用未經稀釋的除油劑且儘量避免用水沖洗除油劑，不要堆存油污殘渣或將其埋入地下，要防止使污油流入難以進入的地區或潮汐區或淺海區，將沙土頂層掘鬆是加快生物分解過程的適當方法，且如沒有絕對必要，不要破壞海岸護邊植物，如沾到些許油污的植物，寧可保留，不要移走海灘上的石塊及大圓石。清除沙灘上的油污比較容易用攔油索在沙灘上推列避免污染其它地區及進行汙油回收。

2.	布滿鵝卵石或圓卵石的海灘：

佈滿鵝卵石海灘的油污清理非常困難，因石頭與石頭間有小縫，清理時因推土機收集污染砂礫，並儘可能挖到受污染的底層，如經許可於輕度污染海灘使用消散劑消除油污及美化，輕度污染物可置於潮汐地帶，以海浪沖打作用加速生物分解，清理時有時候出現水坑，可使用吸油材料回收，可能的話使用就地焚化爐可以減少運輸的工作，儘量恢復海灘原有的構造和高度；如有油污被潮水從岩石中沖走，可用攔油索防止，然後用除油器及抽水機回收油料。油污發生應防止污油擴散到鄰近生態敏感地帶或已清理地帶，避免損及植物，所推放的污物高度不可超過一米，避免挖掘未被污染的地區，禁止使用未經稀釋的消散劑濃縮液，不可把大量油洗殘渣丟到大海並避免掩埋油污物。

3.	懸崖、峭壁地形油污之清理：

懸崖、峭壁之油污先向生態學家徵詢是否進一步要進行清理，不清理會帶來什麼後果，評估後如認為必須清理，先以軟管定時沖洗適度加熱的消散劑於污染地帶，但須避免腐蝕岩石表面；再用機械剷除泥土表層並安排收集油性殘渣，且需避免驚擾懸崖上的鳥類。清理陡峭的懸崖是一項很危險的工作，需在風平浪靜時進行；在浪潮洶湧的地區情形更為複雜；工作船艇應一前一後作業，若只派出一艘船，岸上必須要有人監督。

4.	星棋羅布的岩石帶和潮水坑地形的油污清理：

可嘗試採用稀釋的消散劑以軟管清洗，再用機械清除洗法清理；低潮時對潮水坑可採用吸附材料清理，高潮時應考慮使用除油器。但不要對岩石噴灑淨水，避免岩石移動。如鄰近地區為生態敏感區或已被清理過，可考慮設置攔油索、除油器、吸附材料等以防止擴散，清理時須注意海潮對人員構成的安全威脅。此地形是很難清理的，即使進行徹底和費時的清理以後，仍有可能在流出油污

5.	大圓石地型的油污清理：

人力清理很困難且低效但仍是可行的，清理時不要用淨水澆岩石可以用除油劑，但他僅對裸露的表面有效；可動用重製機械，但移走大圓石會改變海灘的特性和類型。

6.	小島和三角洲地形的油污清理：

先徵求野生動物專家和鳥類專家對清理程度的建議再評估清理的進行，考慮對未受污染地帶使用攔油索的需要和可行性，再考慮水流、潮汐運動以及會影響浮油的風力情況下，採用化學處理劑、吸附材料和稀釋除油劑清理油污，必要時進行人工清理，但需避免破壞海岸構造（可能造成的侵蝕和植物的破壞）

7.	沼澤地的油污清理：

優先採用攔油索保護環境，某一地區如無法避免被污染時，可使用丙烷氣槍或類似器具來趕走飛鳥。徵求當地熟悉生態、野生生物和季節循環的專家意見，評估清理的程度，不要做出「擺樣子」的清理動作。考慮採用有機吸附材料（如泥炭、稻草…等），他們用完後可以留在現場不必收回；對於退潮時的潮間地帶，可以有限度地使用除油劑，如存有疑惑時最好不干擾大自然的清理過程，更需注意的是重型機械不可進入沼澤地。在一定程度上，在沼澤地帶可動用汽艇來左右污油的流向，引導污油遠離生態敏感地帶。沼澤地是海岸地形較脆弱的生態環境。臨時架設的便道在使用後應予拆除，以免造成二度污染。

8.	峽灣地形的油污清理：

先徵詢當地生態專家的意見決定是否清理。峽灣有強烈的縱向水流，他有可能把污油帶入未經污染的地帶，清洗時須使用經過適當加熱與稀釋的清油劑以軟管清除並儘可能避免損害小面積的地面植物，清理時並應考慮清除工作是否會影響鄰近地帶，尤其是內陸。清理峽灣陡峭處是一項危險的作業。應在風平浪靜的晴天進行，更須注意交錯水流、潮汐運動、洶湧的渦流、岩崩的危險且進行清理時工作團隊應經常監督,注意安全。

9.	休閒海灘的油污清理：

清理前先綜合季節、天氣…等因素，並與作業人員討論決定清理的作業優先順序，並考慮在不利的情況下會發生二次污染。海灘沙質部分清理程度比照沙質海灘清理步驟進行清理，必要時使用摩托艇在錨定和引擎繼續開動的情形下，從無法進入處把污油取出。在進行清理作業前和清理過程中，應嚴格管制人員進入海灘，清理時使用除油劑和熱水及其它設施必要時用人力剷除不可用乾淨物料掩蓋被油污的沙子。清理後將油質殘渣收集並運走並儘可能的防止污油從海灘帶進散步場所。

10.泥濘海岸的油污清理：

先就清理地帶範圍的大小，徵詢當地熟悉海岸生態專家的意見，如有不能「任其自然」不予清理是最好的處置方法。如必須清理儘可能不要讓重型機械或人們進入踐踏污染地面，而採用經過改裝適合於此特殊環境的除油器來收集小塊污油，動用吸附劑進入適當的污油聚集處，經過核准使用人工清理機械清理。清理時避免迫使污油滲透進入地下，且不得使用高於規定的處理劑。清理後應將舖墊物拆走，臨時道路也在清理結束後，將其拆除。

11.港灣油污的清理:

採用攔油索、關上防潮閘門…等，減少污油內流並利用退潮時展開清理儘快收集或消散浮油，必要時動用飛機向浮油噴灑處理劑採用其它如漁港、碼頭的清理技術，防止對堤岸、防波堤等造成破壞，更要切記海潮運動在港灣內比在大海上作用更大；運用內陸清理技術於小港灣和大河口上游，避免妨礙水上交通並預防河流回水區和支流受到二次污染。

12.漁港油污的清理：

向有關機關提出溢漏威脅的警告，並請其將敏感設備、魚箱等撤出水中，移往其他安全地區，力求減少污染向上游擴散，如法規允許，施用處理劑（如吸附材料、除油劑等）於浮油，優先保護鳥類並避免破壞漁場和養殖區。諮詢保險公司了解相關保險金的使用項目，並與漁船船主討論清理事宜。

13.工業港的油污清理：

防止污染通過水閘擴大污染，如有爆炸或大火危險存在地區以滅火泡沫覆蓋溢漏油汙，盡可能使用除油劑消散浮油，以高壓熱水或除油劑沖洗碼頭、堤岸、防波堤…等如有可能也可使用膠質消散劑，但不可澆洗堤岸，以免造成破壞並安排收集油污殘渣作業。

14.船艇停泊處的油污處理：

儘量減少油污擴散，尤其是上游的水閘或船塢；如有存在爆炸或大火危險的密閉處使用滅火泡沫覆蓋溢漏油污，如當地法規允許，儘量使用消散劑和吸附劑清除浮油，用熱水或消散劑沖洗船台和碼頭，但需避免將油污帶入房屋，採用清洗機械方法清理船艇並需就地處置油污。與船主設施主人或其代表針對清理與賠償進行協商。

（七）	油污清除作業的組織要點：

1.	將油污染區劃分為數區，每區置督察員一員。

2.	每小組置組員十人隊長一人。

3.	每小組負責一段海灘、各司其職並向督察員負責。

4.	任務需落實並交代清楚，務必於最短時間內，將油污清除。

5.	隊長任務：

(1)	紀錄工作情形進度並隨時向督察員報告。

(2)	務必要求工作人員必須穿戴防護衣物，使用安全配備。

(3)	負責隊員遵守安全與衛生。

6.	督察員任務：

(1)	提供必要設備與器材，並於工作後清洗。

(2)	安排休息，準備餐飲。

(3)	管理車輛進入，注意人員安全。

(4)	做好媒體公關。

（八）	行動計畫：清理油污預定達成何種程度：

1.	事先說明設定完成清理程度。

2.	規定各隊所要達成任務。

3.	監督各隊作好工作與安全。

4.	規定該使用的設備與器材。

5.	制定交通秩序，安排儲存。

6.	規定工作時段。

7.	做好安全項目清單。

（九）安全防護：

1.	規定該使用何種通訊設備並加強檢查。

2.	清理時使用之各種工具不可任意丟棄海灘上。

3.	車輛行進路線應規劃專用車道。

4.	清理作業進行中要有足夠的照明設備。

5.	所有人員應配置防護設備。

6.	要防止爆炸危險，限制所有會發生火花的設備及器材。

7.	若有使用化學劑應準備清洗眼睛器材及防護面罩等器具。

8.	清理油污要落實進行中所有設備及器具要注意維修。

9.	熟悉各項安全步驟，以防止受傷事件發生。

10.對各項清理油污設備要對工作人員說明正確使用方法和可能發生危險。

三、	結語

海岸清理是溢漏油污最重要的一個環節，清理海岸油污應先做海岸線評估，儘量將浮油回收，無法回收時儘量將污油導向較易清除較無敏感之地區，以減少污染，清除油污需動用許多人，事先要有詳細計畫並要注意安全。

專題十六、現場工地安全

- 前言

前面所述海岸清理存在著許多潛在的危險，而危險的發生大部分是忽略工地安全所引起的，不管是現場工作的人員或是專家都必須重視工地安全，做好安全計畫再進行安全操作，如此才可避免危險的發生，因此工地安全是清理海岸時很重要的工作，務必切實去做，防範另一次災害的發生。

二、	內容

（一）	避免火災發生：

- 開始階段，面對原油及輕燃油要防範爆炸及起火。

- 認真考慮展延進行應變計畫。

- 認清油料危險的特性。

- 觀察週遭環境及空氣。

- 避免下列起火源：(1)火焰；(2)不堪負載的電器；(3)無線電發報機內燃機。

（二）	注意危險場合的防範：

- 皮膚敏感或皮膚發炎需穿上防護衣物及裝備。

- 需接觸硫與苯，需穿戴呼吸防護器材。

- 需接觸清潔劑要注意穿戴防護衣物。

（三）	安全準備要項：

溢油事件處理時會有各種不同的志願工作者，但有些有經驗，有些從未參與過，應注意其安全防範。

- 要教導工作者認清安全的威脅。

- 要提供防護衣物及器材。

- 要提供安全防護訓練。

- 要擔保工作者安全的職權保障。

- 雇主要提供醫療器材、安全執行員、體檢檢查、適當的防護衣物與器材及安全培訓，並要妥適處理現場物品，提供安全的工地保障計畫。

- 工作人員要依照工地安全計畫程序作業，工作時要穿戴防護裝備，遇有不安全狀況，迅速報告並防範危險發生。

（四）	工地安全及防護計畫要項：

- 評估工地存在的危險：（1）工地視察（2）工程分析。

- 設立工地管理與控制：（1）禁止不相關人員進出（2）進入工地需向工地主任報告（3）對所有員工簡介工地安全計畫。

- 提供安全需求：（1）個人防護衣物裝備（2）安全防護培訓（3）準備急救箱、衛生系統及設置休息地方（4）設立直昇機、起重機等機械的安全操作慣例。

- 安全訓練及簡報：（1）擬定安全政策（2）設立現場指揮線（3）設定安全作業規範（4）擬定緊急作業流程如受傷、急救、滅火…等。

三、	結語

漏油事件會帶來很多的危害，如何在清除過程中避免二度傷害，工地安全是很重要的，事前的計畫擬定、清理中的安全作業標準及流程，是清理現場安全的不二法門，不管環保機關、雇主、工作人員均需於工作現場確實遵守。

專題十七、海岸及現場安全評估

- 前言（狀況模擬）：

在新加坡Labrader park附近海域發生「水蓮號」油輪擱淺發生重油溢漏事件。

二、	內容：

（一）	時間：93.8.26下午14：50。

（二）	地點：Labrader park附近海域。

（三）	作業：隨即處理分組觀察並視狀況評估填寫「溢漏現場安全狀況評估表」及「海岸污染區情況勘查紀錄表」以作為緊急處理之依據。

（四）評估報告：

1.	「溢漏油現場安全評估表」由海巡署巡防處扶大桂報告及許啟業報告。

2.	「海岸污染區情況勘查紀錄表」由環保署孫鴻玲及高雄市政府海洋局劉鍾麟報告。

三、	結語：

現場安全評估是對於建置處理海洋油污染第一步工作，以下有下列幾點提供注意與防範：

  - 大家都有發現現場有蚊蟲要注意防範。

  - 棧橋有欄杆，車輛出入要小心駕駛。

  - 攔油索每50公尺下一次錨，並須持續保持觀察。

  - 使用除油劑水深少於10公尺，不要使用。

  - 注意防曬措施。

  - 設洗眼站（備而不用以防除油劑噴到時使用）。

  - 使用垃圾站儲放油污要派人看管以防危險。

  - 矽質沙灘鬆軟避免重型車進入。

  - 使用除油劑要公諸於媒體。

  - 通訊要暢通，緊急事件要通報。

  - 評估之前要熟悉地圖。

  - 要觀察潮汐變化，尤其是低潮時段。

  - 帶GPS及相機前往。

  - 發生時時間很緊迫所有裝備均要事先準備。

  - 較易發生溢漏地區應事先評估周遭環境有備無患。

專題十八、除油劑的應用和其他除油污技術

一、	前言

除油劑能防止油粒在分散後凝結，當溢油發生，自然環境(潮水及風浪)會把污油污打散，但若不是大浪，小油點即會親水而浮上海面，但加了除油劑浮油變成小微粒後即沈入大海。除油劑能防止乳化現象的發生，倘重油瀝青及鐵含量高則會加速乳化作用，故噴灑除油劑應儘速於油污發生後24小時內進行，否則乳化後再噴灑，難以發揮除油劑之功能，效果不佳。

另外，除油劑促進生物分解作用海水中含有某些微生物，可將重油作為food china予以食用，依據此原理，使用除油劑可加速除污效果。

二、	內容

（一）	除油劑的成分：

1.	化學成分：必需能滲透油污。

2.	解能力成分：滲透進入油污使其分散為細微粒子後將浮油分散四溢。

3.	除油劑係利用化學式消散作用的接觸原理來把油和水分解。

（二）	除油劑的功能：

1.	油和水間之界面能力。

2.	自然作用分散程序(過程)：因油污聚集故使用除油劑將其分散成小區塊，以加速除油。

3.	生物分解作用，以降低油污的聚集。

（三）	使用油劑充分發揮作用的重要因素

1.	性質：

(1)	重油粘稠度過高時(超過5000以上)噴灑除油劑無效，惟以發揮其應用功能。

(2)	粘稠度超過2500-3000時使用除油劑時，需考量適合之除油劑。

2.	噴灑的設備：

(1)	噴口大：無法作用，因散油粒子大，容易直接沈入大海。

(2)	噴口小：太細，容易被風吹飄移至非油污區。

3.	(使用量及比例搭配)：油污判別目前僅以目視其

(1)	油之厚度，因不易量測，故唯以計算，如何判定抉擇於經驗之累積。

(2)	DOR：除油劑對於污油比例(依據東亞反應中心經驗)

| 區分 | 除油劑 | 油污 |
| --- | --- | --- |
| 不了解油性質 | 1 | 20 |
| 重油 (粘稠度高) | 1 | 10(重油) |
| 柴油 (粘稠度低) | 1 | 40(柴油) |

Dispersant Application Calculations

▲Application Rate(L/hectare)=

10000(mm)*Average slick thickness

10000面積*浮油厚度*DOR→重油污染計算。

▲Control of Application rates for boat

mounted spray systems is achieved by rarying the speed of the boat

▲Reguired speed(knots)=

total output of dispersants(L/min)

0.0031* Application Rate(L/hectare)*swath(min)

（四）	除油劑的優點：

1.	比攔油索、除油器(汲油器)容易使用。

2.	不需再處理所回收之油污。

3.	比回收油污及清理海岸之花費低。

4.	在波浪洶湧之海面上進行其效果仍佳。

5.	準備時間短：利用持指空中噴灑法在短時間內可有效控制油污，避免乳化擴散。

6.	可清理面積更為廣闊的油污。

（五）	除油劑的缺點：

1.	不能顧及環境保護。

2.	使用時必需徵求官方的批准。

（六）	除油劑的噴灑途徑：

1.	使用船艇噴灑：適於港內，噴灑器最好放於船頭其噴灑除油污效率最佳，並參考廠商數據，俾供務實。

2.	使用航空器噴灑：

(1)	近海港區使用直昇機：

A.	維持高度30英呎左右。

B.	速度50浬/每小時。

C.	每一噴射器器皿皆有其限制高度。

(2)	公海使用C130

A.	維持100英呎高度。

B.	速度150浬/每小時。

(3)	在海灘上噴灑：

A.	以海岸簡易攜帶器於低潮時使用。

B.	檢視裝置除油劑防漏配備。

（七）	除油劑的種類：

1.	第一類：不稀釋，一般濃度。

2.	第二類：需稀釋，高濃度。

3.	第三類：不稀釋，高濃度EARC(東亞反應中心)公司目前使用第三類。

（八）	使用除油劑需注意安全事項：

1.當地與所在國法律和規範。

2.	水深不超過10或20米→因法國油污事件後，經潛水艇查究，經除油劑除油污時所凝結之細微粒子無法達水深10M以下，故建議水深僅10M勿使用除油劑。

3.	死水(封閉)不使用。

4.	海水淡化廠或其他種類工廠的採水口(入水口)勿使用。

（九）	其他乳劑：

1.	破乳劑。

2.	水面補收劑。

3.	膠凝劑。

4.	彈性添加劑。

5.	生物分解法。

6.	助燃劑。

（十）	採用就地焚化法的要求：

1.	具阻燃性攔油索。

2.	點火方法。

3.	浮油厚度─聚集最少3mm之油厚度才會燃燒。

4.	未乳化之油：因乳化後不可能燃燒。

（十一）就地焚化法之優點：

1.	可清除油污量大。

2.	不需要貯存、運輸和棄置。

3.	所需資源少：不需攔油索等。

（十二）就地焚化法之缺點：

1.	是一種新式且未經肯定的技術：僅於十年前阿拉斯加及俄羅斯用過。

2.	有發生回燒和二次火災的危險：不易掌握控制。

3.	煙和油殘渣影響環境和大眾健康。

三、	結語：

（一）	使用除油劑是一種十分可行的清除油污方法。

（二）	應用機會短暫(得乘浮油厚度加厚之前進行)：僅在油與水間方有用，故時機上處理需掌握(粘稠度超過2500-3000時不能用，因使用無效)。超過5000以上需試驗後方能使用。

（三）	除油劑清理法應是清理油污作業中最值得考慮，採用的幾個 方法之一，尤其是在油污未達岸際時，使用會減少損失。

專題十九、油污回收設備

- 前言：

當發生海洋油污染（溢油）狀況後，由於社會輿論壓力及石油對環境之影響，政府相關單位必須迅速而有效的掌控狀況，並避免油污事態擴大及回復舊觀成為首要任務。

如何恢復舊有景觀、生態及防止油污範圍擴大，除了考慮環境、天候、水流及油污種類之外，最重要的是石油回收設備是否足夠及適當，另加人力是否運用合宜。

油污染發生後，如能正確使用回收設備，不但可減少人力運用，同時可縮短除污時間，減少經費支出，使油污能迅速受到控制，影響整個任務之完成。

當油污染發生後，除布設攔油索將油污侷限於一定範圍內，還需將油料利用汲油器從海面回收至岸上儲存設備中，避免再次污染才算完成防處目的。東亞緊急應變中心有多年防處經驗，設備也極為齊全，對各種汲油器之運作有獨到之見解與方式，可提供各國或各油公司防治油污器具選購及操作上必要之協助，各國政府或民間油污防治單位亦應定期派員赴該中心接受新的觀念及操作訓練。

- 內容：

汲油器是一種以機械原理工作的器具，專門用於汲取回收浮在水面之油污或油水混合物，而不會改變所汲物的物理或化學性質。

汲油器之構造可分為集油與抽油兩部分，此二部分必須均正常運作才能完成汲油功能。各種不同型式的汲油器各有使用上的限制，且由於外海、內海或海岸因海象、天候、水溫、潮流及水深等各項條件之不同，實際操作汲油器所遭遇到的問題也不盡相同。

汲油器用於收集水面上的浮油或油水混合物，其效能取決於下列幾項因素：

（一）	操作者的熟練程度。

（二）	浮油的厚度。

（三）	浮油的粘稠度或乳化程度。

（四）	對渣滓的處理能力。

（五）	拖曳狀況。

（六）	海面狀況。

（七）	儲存能力。

汲油器的功能亦可分為速度、效率及吞吐率三方面來評定。汲油器的速度為每單位時間內可汲取的量（包含油和水），效率為汲取量中油和水的比例。通常廠商為求售出成品，常誇大汲油器的速度而不提效率，選購時應特別注意。

汲油器主要用在已圍住的海面，有些汲油器可用在外海，但如果浪高超過兩米，其效能則降低許多。汲油器必須與攔油索配合使用，才能達到最大回收浮油的效能，因為攔油索可以增加浮油的厚度。

汲油器按照它們的操作性能可分為以下四大類：

（一）	導流式汲油器。

（二）	親油式汲油器。

（三）	真空式汲油器。

（四）	機械式汲油器。

各類汲油器均各有不同的功能，也各有使用上的限制，對不同種類的油污要認真選擇適當的設備，沒有一種汲油器是百分之百有效的。各種汲油器所回收的都是油水混合液，因此有必要配備油水分離器。

（一）	導流式汲油器：

由於油比水輕，浮在水面上，可流入導流式汲油器的汲油箱。應儘量準確地安置於油水混合液上以減少油水的流速。導流式汲油器一般上容易操作，可回收各類浮油，唯粘稠度愈高時效率愈低，且只有在風平浪靜的情況下效果良好。

（二）	親油式汲油器：

這類汲油器有圓盤型、拖把繩型、履帶式及刷式各型。這類汲油器表面向浮油移動並將浮油圍住，然後刮取或擠壓浮油到收集區。利用親油特性，回收浮油的比例往往比收取水份的比例高。對中等粘稠度的油類效率最高，對低粘稠度及高粘稠度的油類均難以回收。

（三）	真空式汲油器：

它利用真空油泵或通風設備，將浮油從水面直接吸入聚攏作業船隻。吸管的口徑取決於要吸入的固態浮油的大小。堵塞會造成真空狀態消失。為了安全起見，不宜回收易揮發的油類，以免因真空作用引發火勢。

此類汲油器如操作不當，常會回收大量水份，優點是可以回收所有粘稠度油類及乳化液，且多數屬於攜帶式，方便使用。

（四）	機械式汲油器：

它由附帶著葉片的皮帶、金屬齒盤、收集桶和分離鼓構成。對回收粘稠度高的浮油效果良好，惟只能汲取較厚的油層。

- 結語：

海上油污染處理需整組防治處理人員經常接受訓練以熟悉各種裝備與器材操作使用，並需充分分工，全力配合才能提高實際除油的效率。

裝備之採購也需針對我國特殊的地理環境及地形特性加以考量，將所有裝備集中管理，以防萬一發生油污染狀況時靈活調度使用，以達物盡其用的目的，將油污染危害減小到最低程度。

專題二十、案例分析－Prestige號事件

一、	前言

雖然海洋油污染清除技術不斷更新，不幸每年國際上仍有重大油污染事件發生，Prestige號事件就是近年發生的著名事件之一。我們希望在回顧這個事件當中再次學到寶貴教訓與經驗以鑑往知來，更要時時有所警覺，盡一切可能不要讓油污染事件發生，一旦發生也要讓其污染降到最低程度，才是我們對後代子孫的責任與善盡保護地球生態環境的義務。

二、	內容

2002年11月一艘登記為巴哈馬籍滿載77,000噸重型燃油的Prestige號單殼油輪，船東為俄羅斯籍，航線預定由歐洲前往新加坡， 在11月13日船隻行駛在西班牙西北部Finnisterre外海域，因遭遇惡劣氣候，船體左邊第三、第四油箱裂損，這二個油箱載運25,000噸的重油開始溢油。

起初Prestige號請求進入附近西班牙的La Coruna進港維修，但遭到西班牙拒絕並驅逐。當拖船準備將Prestige號拉到歐洲修理，在經過法國的Biscay海灣時氣候仍是惡劣，復遭到法國拒絕讓船隻通過其經濟海域，Prestige號只得南行。一天之後，11月14日因為船艙浸水開始傾斜，很多船員棄船並獲救。當南方的葡萄牙知道船隻要來，也拒絕其通過葡萄牙的經濟海域。Prestige號於是只得開向亞特蘭大海洋。但是到了11月19日整艘船因斷裂成二段下沉到3500公尺深的海底，大量外洩的原油，因天候不佳，漂向西班牙、法國、葡萄牙沿岸造成污染。

當西班牙港務局知悉後通知OSRL及ITOPF，並向鄰近各國請求支援，成立了聯合指揮部。除了西班牙、法國、葡萄牙，另外英國、荷蘭、挪威也投入並派出船隻支援油污清除工作：如荷蘭提供最先進的撈油船，挪威投入螺旋鼓汲油器、英國的MV. ARCA號集油船等進行緊急處理，共回收16,000公噸重油，而當地漁夫參與近岸清理更回收了32,000公噸重油，據統計到了2003年5月共回收150,000公噸廢料。

三、	結語

（一）	未釀成重大油污事件開始若讓Prestige進入西班牙的La Coruna維修，將只有這個港會被污染，不至演變擴大，也不會發生之後波及鄰近各國綿延1000多公里海岸線污染的情事。所以我們學習到當油污事件發生，緊急應變機制啟動與正確快速決策的重要性影響極大。經過這個事件，歐盟國際海洋局也檢討做出若再有類似情事發生，海上船隻要進港維修，應該要許可並採取必要措施防範污染之建議。

（二）	Prestige號事件當中，鄰近的法國、西班牙、葡萄牙等國家都相繼派遣飛機進行空中偵測監控，拍了許多照片與蒐集資訊。但是資料整合與協調步調不一，從中我們學習到國際間應該整合，共同合作油污清除工作，才能集中力量以收到最大效益並節省資源浪費。

（三）	事件發生五個月後，計有數百公里海岸線受到影響，而協助岸際清理的成員來自各界，其中有海軍、陸軍、當地居民、漁民與志工，這些人力的安全和訓練是清除工作時要特別考量的。另外許多志工自主性高不易指揮，沒有紀律也會影響整體油污清除工作的進度與效率。

（四）	此事件發生至今每天仍有一公噸油持續溢出，據估計要把深沉 3,500公尺的船隻移出，要花費8,000萬美金，費用龐大，在任何油污事件發生第一時間，有關當局能作出正確的決策實是關鍵  ，而這個決策的判斷就在於平時的認知、教育、警覺、資料的調查分析與不斷的訓練之中。

專題二十一、海洋污染綜合分析

一、	前言：

海洋污染大原則應該分為兩種，第一種是大自然的狂風暴雨巨浪所造海難事件，人類無法挽救的沈船、隔淺、斷裂、所造成殘忍的洩漏油污事件，而另外一種則是故意排放和不小心排放所造成的海洋油污事件。

溢油事件對環保生態的影響是不可輕忽的，處理不當甚至造成政治、經濟層面重大衝擊，在各國環境生態敏感地區或可能造成重大意外事故場所，如油輪、碼頭、石化工廠、煉油工業等，均被要求需具備處理可能發生意外事故之能力；緊急應變計畫包括各種假設的意外事故的模擬、應變當局、組織架構、指揮系統、評估、規劃、操作、及後勤支援等相關單元，而事前應變計畫的操演，執行中的管理及事後的檢討改進，可確保計畫能按照預定程序進行，各種規劃，演練及檢討改進是為了能「及時」且「有效」的控制，處理溢油意外事件，以減少對環境生態的衝擊。

二、	海岸線及現場安全評估實作發表

（一）	海岸線調查

- 基本資料：包括記錄者姓名、調查時間、事件名稱、發生生地點、蒐證方式以及調查方式等。

- 天候狀況：應詳細記錄風速、風向、洋流、水文及潮汐時間。

- 海岸線特徵：海岸地質特性、通岸道路以及道路狀況。

- 海岸用途：是否為娛樂、工業或生態保謢區。

- 後方狀況：有無儲存廢油或作業器材空間。

- 安全警戒措施。

綜合以上各項現場的工作主管必須要完成向指揮官建議以便下達命令。

（二）	場址安全評估

場址實施安全評估以提供工作人員安全注意事項，除事件名稱、場址、日期、時間及污染物品外，海岸線特徵、海岸線的用途與天候狀況，應就當地特性對所具有的風險，空氣監控與個人保謢裝備以及緊急通知系統和聯繫方式。

（三）	綜合上項，海岸調查與評估安全需要及提供建議方案

在安全評估計畫中包括警戒步驟、初報及續報，必須向上級與支援相關單位通報，採取最快速的方法。海上緊急事件受到威脅地區的急速評估是需要的，假如發生洩油，現場指揮者需藉助氣象、水道資料預測及報告洩油可能的動向，電腦利用這些數據模擬不同型式油料的老化過程，預測潛在的衝擊。

三、	散油劑之使用

散油劑一般簡稱除油劑，顧名思即為一種以化學方式將油污染分解分散為小分子之溶劑，使用散油劑一直以來飽受爭議，其原因在於使用散油劑油並未消失只是被分解，因而可能對海洋環境造成二次傷害，散油劑的害處之一就是它是另一型態的污染海洋的物質，所以很多的反對者反對使用它，但是現代的散油劑已經改良，並不像以前所用的那種含有高毒性了。

當散油劑被正確使用後，它會將油分散成小滴而下沈，平均的分散在水中，起初在水下3米內會有大量的油滴而使此部分成為具毒害的混合水，但隨著海洋的稀釋將不再有害。

（一）	使用的時機

- 噴灑散油劑的效果在剛溢的油面將較為有效，空氣將使溢油濃度漸漸增加，所以若使用散油劑，通常應在溢油發生後24小時內實施，否則在效用將大打折扣。

- 海面溫度亦是極重要的一環，如果海面溫度已低於洩油的流動低限則散油劑亦將起不了作用。

- 不同的品牌散油劑各有其不同的有效範圍，此有效範圍視其濃度、乳化劑及溶劑的含量比例而有所出入。

- 當油被分散成小滴後，海面應有足夠的攪動使分散的油滴 下沈並被流水稀釋，如果該處為一潭死水的話油滴仍會上浮再度凝成油膜。

- 散油劑一般其配方是針對海上使用的，除非另有特殊配製否則在淡水上是不容易產生效果的。

- 散油劑應儲放於不會生鏽，氣密的容器且存放點不可直受陽光照射，否則會很快的變質無法使用了。

（二）	使用的方式及注意事項

1.	使用的方式

(1)	船隻噴灑

A.	噴灑霧化之動力泵。

B.	當使用Type2散油劑時，另需一海水給水泵來稀釋散油劑。

C.	計量器。

D.	噴霧桿及噴嘴。

E.	連接管路。

F.	水面攪拌機制。

新式的設備提供了自動稀釋處理，專用噴霧船亦省去另行拖曳一組攪拌器的麻煩，這些裝備可大大增加除污的效率。

(2)	定翼機噴霧系統

A.	在廣闊大面積的溢油事件中，使用定翼機來噴散油劑當然較船隻快速，惟須注意噴灑機離水面不宜過高，及噴出散油劑的霧滴不能過小，否則這些散油劑可能降不到海上的油面而被風吹到沒有油的地方去。

B.	飛機噴灑散油劑除了較為快速且可俯視觀察噴灑後的效果。當然飛機噴灑散油劑的地點應選擇油層較厚處比較經濟。

C.	大部分的定翼機皆可加裝噴灑設備後來執行此項任務，為達成良好的噴灑高度控制，常採兩架飛機成一組的作業方式行之，其中一架專司噴灑，另一架則為監測噴灑機之高度來控制之。

D.	另一種很有效的噴灑方式為採用直昇機之作業只要加裝一套噴灑裝備即可很快速的進行作業了。

E.	在處理中小型的海上洩油，直昇機是非常好的選擇。

(3)	灘頭噴灑

A.	灘頭油污處理，散油劑之使用應是在其它可用方法都用盡後之最後處理時行之。

B.	當灘頭污油濃度不是很大及油層厚度尚薄時噴灑散油 劑仍很有效，噴灑應於漲潮30分鐘前施行，如此可借助浪濤的力量將油分散或小油滴達到除油污的目的，使用背負式的噴霧器或其它噴霧器皆可達到目的。

C.	當然，在某些特定的情況下可考慮使用空中噴灑。

四、	信用及賠償

在油污洩漏事件處理後，必然會進入索賠及賠償階段，只有在處理過程中詳細記錄每一步驟、做法、結果等資料，才能有利於對污染者索賠，所以在每次應變作業時即應指派專人負責每日工作記錄並妥善保存。油污染洩漏事件的賠償必須合理，其範圍包括：

  - 預防性或實際清除費用支出：其支出必須合理，例如於正確地點布設攔油索、進行環境監測分析、以合理工資雇用人員清理油污等，若有不合理支出，是不被賠償的。

  - 財產損失：例如油污洩漏致污染漁網、漁具等財產損失。

  - 經濟損失：如油污染觀光地區之海岸，致觀光客減少影響飯店、餐飲店、禮品店營業收入，甚至政府稅收減少等，只要能在佐證其與事件之合理關係，即可獲得合理賠償。

  - 環境復育：為恢復原生態系統，自然環境所需之復育經費，均可獲得合理賠償。

所有賠償必須與油污洩漏事件具合理相關性：

  - 其計算方式必須建立在客觀性、技術性基礎上，而非無根據的隨意的要求賠償金額。

  - 需合乎自然的程序:亦即不可有故意使損失擴大或增加，應作為而不作為或不應作為而作為之行為。

  - 必須合乎比例原則：例如漁獲應有客觀的參考單價，不應隨意要求超出一般認知的物價或水準。

五、	應變之停止

溢油污染海洋事件的發生對環境之影響及衝擊均非常大，均於事件發生時，立即依相關法令規定啟動緊急應變計劃，其有效及立即控制污染之持續擴大，以減少對環境之負荷及生態之影響。溢油污染之處理程序以攔油索、圍堵、蒐集、油污避免擴大，再進行油品之回收工作，最後評估採取何種方式來清理，清除海面及海岸之油污。若採用不當的除污方法可能導致污染損害程度更惡化；分散劑之使用、燃燒海面的廢油、生物分解方式之除污…。等除應考慮之所需之費用及成效外，是否會造成環境生態的更大傷害，須藉重學者、專家家之建議，有時候油污並不需要馬上進行除油工作，因為海岸線上的漏油可經由如蒸發、擴散、溶解沉降等風化作用退化而消除。

因此於緊急應變計劃啟動，須詳細記錄污染情況的變化及除污的過程，並與學者、專家、污染者、被污染者、環保團體或相關團體組織共同研商決定應變何時解除，並備妥相關資料，向民眾及媒體說明後終止解除應變計畫之執行。故應變計畫之解除或終止，並非代表污染事件已結束，而須彙整相關資料來判斷該地區再污染之可能性，並擬定監測計畫據以執行，俾免對環境生態再惡化。

如何有程序的終止應變計畫之執行，亦非常重要，儀器機具設備之修復及各類耗材之補充，至緊急應變前備用狀態，並計算清除的費用做為事件損害求償之依據。清除至何種程度，是恢復到漏油前的環境或可接受的程度，須考慮到所須費用及對環境的影響，故於污染時即須全面建立海洋、海岸之基本資料，於清除過程中，隨時評估，做為是否決定終止計畫的時機之參考依據。

六、	策略規劃實作

（一）	策略方案:主要項目應包括以下幾點：

1.整體應變組織之結構：如人員名冊、通訊錄、職掌、分工均應納入。

2.	油污風險評估：正確的評估有助於應變時選擇及擬定適當的方案有效處理油污事件，並避免造成危害。

3.	海岸敏感區及資源優先保護次序方案：油污對海岸敏感區 如紅樹林、沼澤、溼地等將會造成生態破壞，且清洗不易，復育時間長，故計畫中應對區域之敏感區擬定不同的保護方案及優先保護的次序。

4.	器材、除油劑及其他外在資源方案：計畫中應記錄相關除油器材數目、種類、貯存地區、保管人、連聯方式、除油劑種類、效能、數目、附屬設備等，另亦需記載其他地區可供使用資源及取得方式。

5.	通訊聯絡資料及後勤支援方案：通訊錄應經常換新資料，並記載各單位聯絡人聯絡電話。後勤支援包括飲食、裝備、醫療。

6.	培訓方案：透過訓練才能培養工作默契並習得經驗，修正錯誤，使應變計畫更完整。

（二）	行動方案應包含下列各項：

1.	事故通報：依油污案件先期獲得資料通報相關單位，如新加坡的港務局。

2.	現場初步評估

(1)	安全評估報告：溢漏物種類、空氣是否危險、天氣狀況是否有中暑或曬傷之危險、器材設備是否會傷害工作人員及個人防護裝備之種類。

(2)	污染區勘查記錄：包括溢漏地點資料、氣候狀況、海岸線特徵、海岸用途、設備車輛停放處、地圖及勘查者。

(3)	應變決策：依據評估擬定不同層級決策方案，其主要以安全、迅速、正確為原則。

(4)	清理行動：應依據現場溢油污染狀況，擬定清理方式、清理器材、人員配備等細部規劃。

(5)	通訊：油污事件中由於污染面積往往相當廣，故利用通訊迅速傳達相關資訊，並且於平時即應保持備用狀態。

(6)	解除行動：首先確認行動計畫目標，如清理至某種程度等，目標達成後即可收拾清除裝備妥善保存。

專題二十二：漏油管理

- 前言

本章概述漏油事件中，從事件通報開始，評估、動員、作業到解除的階段，漏油管理的四個要素：組織、責任、資源、通訊，各別說明其重要性。

- 內容

（一）	組織

應變系統要有妥善組織架構，由具有實際權責的政府部會擔任最高專責機關，負責處理各種漏油狀況，這個機關也是國家級應變組織的成員。組織規模依應變層級有所變通，有專設的、有臨時編制的、有常設的作業單位及危機處理團隊之設置。

中央的聯合執行指揮中心組織架構包含由政府專責機關、有關當局、主要廠商、保險公司、包商、油公司以及其他相關單位所組成，負有計畫、作業、後勤、財務等功能性的團隊，並設有對外窗口，妥慎面對媒體、民間團體、社區及其他機構之聯繫與發布新聞。

（二）	責任

聯合執行指揮中心的主要責任如下：

1.	訂定除油計畫與因應策略。

2.	整合相關資訊（資料）。

3.	暢通資訊向上及向下之傳遞。

4.	妥善處理媒體及地方事件。

各種資訊的收集、環境基礎資料的建立、各項評估表的建立與空中監控作業，都要涵蓋在計畫中，這些資料將有助於擬定策略與責任釐清。

（三）	資源

1.	物力資源：油污處理器材自預算編列、會計程序、採購後需列冊管理，妥善儲存並確保機件完整。平時做好裝備養護。若有使用在現場即需要完成清理工作。

2.	人力資源：首重人員安全性考量，其他如人員之交通運輸、食宿安排、衣物及平時作業訓練都需兼顧考量。

（四）	通訊

從聯合指揮應變中心到事故地點之現場指揮站之間，到空中之監測、海上清理、岸際作業，皆需保持暢通之通訊與資訊交換。

- 結語

油污一旦發生，若處理得宜則為專案處理；若事件無法控制將會造成危機事件，甚或不可收拾，耗費大量人力、物力、財力。所以要有很成功的漏油管理，每個處理組織架構都要符合設置目的，所屬成員善盡其責任，各項資源都適切的且在對的地方發揮功能，並藉各種通訊設施充分對內、對外溝通協調，傳遞訊息，則漏油處理必定能圓滿達成油污清除工作。

專題二十三、國際合作與法制架構

一、	前言

「油污染準備、應變與合作國際公約」（Oil Pollution Preparedness, Respones and Co-operation），以下簡稱OPRC 公約，為國際海事組織（IMO）在1990年11月所頒布採用。OPRC公約主要目的為發展各國國家級的應變系統與促進國際間之合作與互助。

二、	內容

每個會員國義務為成立各國國家級油污事件應變系統，要有國家級的緊急應變計畫，並指定政府機關統籌相關作業，負責協調、準備、建立通報機制、溝通、應變及尋求支援協助等任務。OPRC公約並要求各國或透過雙邊或多邊合作以進行設備定位、擬訂演練與訓練計畫、提升溝通能力、協調應變機制必要資源之能力。

所屬會員其國際級的義務則為向可能受到影響範圍的鄰國通報有關漏油事件、若有他國請求協助需提供支援。

國際合作可藉由以下各層級之統合達成：

（一）	國家：船運、港口、境外油業、工業、各級政府、學術界。

（二）	鄰國：進行雙邊合作。

（三）	區域：高風險區域、環境敏感區域。

（四）	國際間：協議、組織、機構。

全球油污應變機制在官方層級有國家級的計畫、多邊計畫、跨區域協議；在產業則有一級、二級、三級應變。

以下舉例列出世界主要應變區域中心：

（一）	地中海馬爾他－海洋污染緊急應變中心（REMPEC）。

（二）	中東巴林－海上緊急互助中心（MEMAC）。

（三）	加勒比海庫拉島－海洋污染緊急資訊訓練中心（REMPEITC）。

（四）	坎培拉－奧大利亞海事安全局（AMSA）。

（五）	東南亞國協在印尼雅加達－漏油應變計畫（OSRAP）。

（六）	西北太平洋區（日本、中國、韓國、俄羅斯）在南韓－海洋環境緊急事故準備與應變行動中心（MERRAC）。

三、	結語

政府與石油產業必須合作、國際間亦須藉由彼此合作、雙邊或多邊合作、區域合作的緊急應變體系，共同合作提供資源以處理海洋油污染問題。

專題二十四、海上圍堵及回收實作演練

- 前言

海上油污圍堵與回收工作在技術上有高度之困難性，一方面必須掌握海象狀況、溢漏油污類型及除污技術，另一方面也要考量除污技術所造成的後果，例如若於水深十公尺以內的海面使用除油劑，將使水中珊瑚及浮游生物死亡而破壞海洋生態，因此，為迅速有效達成油污染清除工作，必須視不同的海域環境，選擇適合之圍堵及回收設備，進行除污或溢油回收作業。本日課程我們首先學習根據洩漏之海域環境、海象狀況及洩漏之油品性質選擇適當之攔油索與汲油器，並結合實際演練與現場操作，以嫻熟攔油索及汲油器等器材之使用要領、作業環境需求及限制因素等，期於完訓後能強化各項油污染應變設備運用技巧，藉由實際操作演練累積實務經驗，俾利溢油事件發生時，能立即研提油污染移除方案，迅速有效處理。

二、	實作概況

（一）	早上搭車到達EARL公司簡報室，首先由專人以海圖講解本次實作海域之地理環境及鄰近敏感區域，並說明準備工作之重點與安全注意事項，嗣後依照分組梯次分別登上工作船，配合該公司人員共同進行出發前準備工作。

    - 演練課程區分二組，分別搭乘EARL１號及EARL２號等二艘工作船實地出海演練。二艘工作船都配合二艘小艇進行RO－BOOM佈放與汲油器操作工作。EARL的工作船是由澳洲製造之雙船體工作船，船齡約十二年，使用材質為海上專用鋁材。空船重約61噸，船體長約20公尺，主機引擎750HP＊2，是東亞應變公司（EARL）所屬專用的除污船，主要負責新加坡及東南亞海域油污應變工作，船上的工作人員約六名左右。

    - 演練前之準備工作非常重要，必須依據查核清單（Checklist）所列器材，逐一檢視各項除污設備所需工具，並檢查其排列、安裝及各項設備相關配件是否備置妥當，該公司人員特別要求學員要落實執行，以避免航行至演練地點後發生器材短缺或無法使用情形。

    - 上船後，首先圖上講解外海型攔油索（RO－BOOM）佈放、操作技巧、人員位置及注意事項，因船身小、油管、繩索、汲油器等均放置於艙面上，各組均有十六員，人數很多，特別要求學員注意安全。船長並對學員說明本次航程可能發生危險之地點與工作或航行中應注意事項後，始展開準備工作。此次演練所使用設備為三○○公尺長的RO外海型攔油索及G.T. 185型汲油器。

  - 從EARL基地出海，航行約一小時後抵達位新加坡港務局核准之演練海域（位於新加坡裕蘭島以南海域）。於抵達演練海域後，首先進行攔油索布放工作，一般而言，進行海上油污染之圍堵時攔油索常佈放成U字型或J字型，本日演練J字型佈放。

為達有效防堵浮油，佈放技巧則顯得非常重要：首先，駕駛工作船抵達油污染地點的左方，將攔油索充氣後迅速放下。隨即由拖曳小艇勾住攔油索，徐徐駛至工作船側邊後，開始平行側移及些許上移，如此便可漸成J型圍堵方式，其作業情形如下：

1.	乘船途中，學員利用空暇之餘在船上吃過午餐。抵達演練地點後，每人都很用心地依照先前工作規劃指示，分別站立於攔油索兩側，一側三人，另一側則為一人。三人這組，一人負責充氣工作，一人負責氣閥栓上，另一人則負責攔油索拖拉軸承滾動操作。而攔油索左側則有一人負責監督與協助攔油索的布放並與開船人員保持隨時聯繫。

2.	攔油索是由船尾放入海中，需注意繩索不會被捲入船尾螺旋槳，因此以繩索先繫住浮標投入水中，攔油索之第一節亦繫住一浮標以正確標示位置，操作時除經由拖拉軸承滾動操作外，兩旁最好有人用勾子輔助拖拉佈放，及至佈放長度約50公尺後，便可藉由船隻前進及攔油索的相互牽曳力作用，僅用滾動軸承操作讓攔油索自然落入海面，而毋需人員在旁輔協拖拉。

3.	攔油索佈放歷時約四十分鐘，於全部投入海中後，即調整船身並由小艇將其拖至船絃右方形成J字型。當攔油索布置完畢後，將汲油器以起重機置入海中。放置過程需先繫上浮標，並以繩索控制方向，再將汲油器置入海中，進行汲油示範操作。

  - 當油污回收工作完成後，即進行攔油索與汲油器回收作業，此階段作業程序與布放時呈反向運作，先將汲油器吊起收回後，再回收攔油索，因學員都已明暸先前所司職責，故在進行本階段工作時均能很熟練且迅速完成。值得注意的是，設備的回收關係設備使用效率及壽命，例如攔油索回收過程需先將捲軸之纜繩安置妥當，將攔油索所灌入空氣排空，並隨時調整捲軸，使攔油索平順捲入，若鎖鏈捲入內部易割破攔油索、索內空氣未清除於疊放時易造成壓力過大，而使攔油索損壞。

  - 當所有的攔油索完成收回後，船上工作人員開始於現場清 點器材及人員數量。確定一切無誤後，隨即返回EARL公司，稍作休息，學員便搭車回旅館，結束本日充實的實作課程。

三、	結語

（一）	海上實作課程，由於侷限於船上活動空間小，人員安全是第一優先考慮的。尤其在船上的作業，因作業空間狹小，在操作過程中應嚴防人員被器材或纜繩等絆倒，甚或跌落海中，因此船上各項物品放置之位置應謹慎規劃並遵循，並視各種狀況增加防護裝備。

（二）	海上佈放攔油索應隨時注意海流及風向適時調整攔油索之方向及角度，並與船長保持聯繫控制船速，以避免因攔油索佈放位置不當，讓油污輕易能溢越而無法達到有效攔阻。

（三）	器材準備要完整且確實，並依據查核清單（Checklist）於出發前仔細檢核，以免臨時缺少某些配件而無法發揮功能。作業過程中並應視個人體力進行適當之休息。

（四）	學員每人都親至攔油索旁進行充氣、佈放工作，而且自動輪流演練之，以因應日後海洋油污染事件發生時能熟練應變技巧，縮短佈放時間提昇阻攔效率。

（五）	新加坡鄰近海域海象狀況相當良好，全年風平浪靜，佈放作業均能順利進行，但反觀台灣海域環境條件，因受颱風及東北季風影響，海象狀況起伏很大，將提高除污作業之困難度，且大部分海污事件都在惡劣天候下發生，因此熟練器材使用及提昇作業技巧也更形重要。

（六）	佈放J字型攔油索必須熟練操作技巧，拖曳技巧熟練者操作時可以較不熟練者提前約20分鐘完成佈放作業，如此將更能爭取時間有效攔阻油污繼續擴散，況且重大油污染事件通常需佈放多條攔油索才具有阻攔功效，因此，我國應加強佈放演練及訓練人員拖曳技巧，以提高除污效率。

（七）	因本次受訓學員背景多來自國內海巡及岸巡單位高階主管且具有多年駕船經驗，當被問及國內天候因素是否會影響J字型攔油索之佈放及拖曳？多位學員表示，目前拖曳技巧並非難事，若天候因素影響不大下應可達成，不過熟練度將會作為日後各海巡及岸巡單位加強的目標及方向。

（八）	國內環訓所及海巡署均定期舉辦相關海洋油污染防治應變班，亦提供除污器材實作課程，經過本次的新加坡實作及參訪訓練後，發覺國內海洋污染防治器材及設備其實並不亞於新加坡，若說不如之處或許在於海污事件發生後的緊急應變與規劃經驗！

（九）	本次新加坡受訓，國內處理海洋污染的幾個前線單位－空警隊、海洋局、海（岸）巡單位、環保單位等均派員參加，透過分組的討論達成海污事件的處理共識，相信國內一旦真有海污案件發生時，處理上將不再有雜亂無緒及多頭馬車的現象發生。

專題二十五、石油溢漏應變紙上作業

一、	前言：

油溢漏應變的主要目的在人員安全、財產安全等前提的考量下，依事前對各類油品特性之了解、掌握及各可能遭危害之敏感地區所必須對應採取之措施、天候、海象、地區環境等因素，做好妥適的緊急應變工作，降低災害之損失。

而當接獲溢油事故通報後，應首先掌握最急切與必要之資訊（如事故地點、溢油特性、油量及其他環境因素等），建立溢油模型系統，召開分工及應變會議，藉由完善裝備與人員縝密合作，不斷檢討執行進度，並監視處理過程與結果，以降低所可能產生之危害，這也是處理油品溢漏所必須考量的主要原則及步驟。

二、	內容：

（一）	演練狀況：

1.	清晨六時整，雨勢滂沱，在新加坡蘇爾丹（Sultan Shoal）燈塔東南方1.6浬處（北緯01度13.14分；東經103度39分），一艘三萬噸油輪（Sea Sweep號）正準備裝載船用柴油燃料，卻因引擎與變速齒輪損壞撞上另一艘正在裕榔島煉油碼頭卸下沙烏地阿拉伯重原油之二六萬噸的油輪（Provider號），造成Provider號裝有12,500噸之五號左舷油槽破裂，並即由船長進行事故通報、中斷卸貨及損壞評估作業。

2.	0625時估計有2,500噸原油流入海中，剩下約10,000噸原油則被緊急傳輸至三號左舷油槽，而其他各油槽之存油（總計62,900噸）如下：

(1)	三號左舷槽10,000噸。

(2)	二號中槽25,400噸。

(3)	三號中槽15,000噸。

(4)	五號右舷槽25,400噸。

3.	傷亡報告：Sultan Shoal號兩名船員及Provider號一名船員受傷，情況危急。

4.	氣候預測：（海浪及風向）

(1)	0600-0900時	海流方向76度，時速1.3浬

風向西南，時速10浬

(2)	0900-1100時	海流方向85度，時速1浬

風向西南，時速10浬

(3)	1100-1300時	海流方向111度，時速0.7浬

風向西南，時速15浬

(4)	1300-1500時	平潮

風向西南，時速15浬

5.	高低潮：0900時低潮0.4米、1500時2.4米、1900時0.9米。

6.	阿拉伯重原油特性：

(1)	比重 0.89。

(2)	流動點 攝氏45°。

(3)	粘稠度 攝氏15.5°時為73.9單位。

(4)	瀝青含量 3.9%。

7.	緊急應變隊伍

(1)	第一隊（第一分組討論）

兩艘應急船，各載200米長之1500型攔油索、一個GT185型汲油器，60噸臨時儲油槽及20噸除油劑，並於船舶兩側裝有15米除油劑噴灑臂及收集樣本器材。估計約可於0800時抵達肇事地點。

(2)	第二隊（第二分組討論）

人員30人，灘岸型攔油索400米（每段20米）、海上攔油索800米（每段50米）、T12型三角形汲油器六個、Powervac真空式汲油器四個、D型除油器六個、四艘小艇、十個臨時儲油槽及六個抽水機與電風扇。估計約在1100時抵達SenTosa島。

8.	緊急應變任務

(1)	估計事件狀況，其中應含安全課題。

(2)	根據海流、風之流向與速度，計算浮油漂移路線。

(3)	選定較好之應急方案，依序列出所有任務及相應執行辦法。

（二）	應變方案

1.	第一分組（海上除油工作）

(1)	啟動緊急通報應變機制，通報港務機關、海巡機關、環境保護機關及區域內各級企業完成應變整備。

(2)	將以上各項資料（含油品特性、海象、氣候、潮汐等因素）輸入溢油計算系統，以確實估算溢油可能流向。經本次紙上演習推算（以風速3%計算、海流100%），0600-0900時溢油流速為4.6節（方位79度）、0900-1100時溢油流速為2.5節（方位75度）、1100-1300時溢油流速為2節（方位85度），並於1300時抵達SenTosa，開始污染附近海灘。

(3)	通知港務單位依預估溢油流向之可能範圍，通告所有船舶避開航行，並請海岸巡防單位確實執行，以避免影響除污應變作業及擴大危害範圍，另一方面並由緊急救難單位派遣救難直昇機將傷者載運至最接近醫療院所，另通知其家屬趕赴醫院。

(4)	依據狀況資料推算，油品比重為0.89，將會漂浮於海面，且瀝青含量為3.9﹪，預估將易於形成乳化現象，影響後續汲油作業。因此應先利用兩艘應急船噴灑20噸除油劑，依1：20理論除油值估計，應有400噸原油消散沉澱；並接續於海上先用攔油索針對厚度較大之海域進行佈放，再以汲油器進行汲油（因限於演練狀況，各船僅有60噸暫置儲油槽，估計應可汲油120噸原油）；且依據理論估算，應有20﹪原油（500噸）將於抵達海岸前自然揮發。經採取依以上除油應變後原有2,500噸溢油，依理論估算，應僅留約1,480噸原油繼續向SenTosa海岸漂移。

(5)	為即時反應相關事宜，並避免民眾因為不了解事實發生之情形而妄加猜測，反而貽誤處置時機及造成秩序混亂，應蒐集事實發生情形召開記者會，以簡單扼要方式報告應變情形，同時提示即時新聞諮詢電話與下次報告處置進度時間。

2.	第二分組（岸上除油工作）

(1)	依演習狀況規定，本小組抵達時間為1100時，而估計1,480噸溢油流抵岸際時間約為1300時，因此仍約有二小時之準備時間，應充分利用作為狀況處置準備之用。

(2)	首先依據SenTosa島將遭污染地區狀況評估，並劃分工作進出路線，將環島道路前緣至灘際地區劃分為熱區（Hot Area），派遣15人區分三組於可能污染之岸際地區清除雜物、垃圾，以減輕後續汲油障礙，且將所需使用攔油索、汲油器及臨時除油槽等裝備預置於工作現場；其次，派遣10人以環島道路後緣至後方50米為暖區（Warm Area）,設置裝備暫存區、緊急醫療站、簡易廁所、通訊站等設施，作為中間地帶，避免污染擴大；最後，派遣5人將前進緊急應變指揮中心設於SenTosa飯店，以借用其既有通信系統、會議場所、停車場等設備，將此區劃為冷區（Cool Area）作為反應相關作業之中樞，並規劃操作人員休息區、盥洗設備等設施，同時管制媒體或非作業人員、車輛進出，以提昇工作效率。

(3)	岸際布放欄油索作業應考量相關因素，首先，為避免溢油流入SenTosa島北部水道，以310米攔油索（其中灘岸型60 米）採275度方向佈放於水道外側攔阻可能流入水道之油污；其次，於Sentosa飯店以南300米處灘岸採225度方向佈放310米攔油索（其中灘岸型60 米），以防溢油流向南部地區灘岸；最後於以上兩攔油索間劃分成六區，以各段約95米（其中灘岸型45米）區分275度及225度兩方向佈放攔油索，以集中溢油於灘岸地區，並備妥汲油器等設備待命除油。

(4)	預估抵達灘岸溢油量為1,480噸，依狀況設定之相關汲油設備共16具，估計約於15-20小時內可將海上、岸際油污清除，並賡續調用挖土機、搬運機等機具及岸際除油劑噴灑器等裝備以處理遭污染之沙岸。

(5)	於SenTosa飯店辦理第二次記者會，針對海上除污成效、預計開放航道時間、目前執行進度及後續處置重點等要項擇要報告，以使民眾隨時了解工作狀況，並配合相關管制措施。

(6)	派遣適當人員攜帶禮品與慰問金趕赴醫院慰問傷患，並告知其家屬將負起全部醫療責任，以建立後續處置之良好溝通關係。

(7)	要求所有執行人員隨時紀錄執行進度與所耗用之資源量，並預計每一小時操作人員休息十分鐘，以維持操作能量；另每二小時各小組長參加會議一次，以隨時檢討調整執行情形，每六小時緊急應變中心召開高層會議一次，以充分發揮協調效果。

三、	結語：

海洋溢油事件對環境之危害影響深遠，經歷世界上數十年來發生之慘痛經驗，已普遍使各國重視此類事件，並致力於預防與處置作為，我國自於四年前發生阿瑪斯號溢油事件後，亦已積極強化相關人員訓練及裝備籌購事宜，使我國處置應變能力相對提昇許多。

但事前之準備永遠是降低災難危害之唯一良策，國內從事相關工作人員能派赴國外學習處置經驗將可有效累積專業智能，並藉以檢視國內各項準備與應變工作之良窳，有助整體反應應變能力提昇。

海上溢油之處置成效有賴完善之器材設施整備、預備計劃擬定與縝密分工之團隊合作，而其中又以充分之人員訓練是成敗之關鍵。事件初期應即時掌握各項重要資訊，包含地點、溢油量、溢油特性、海象、氣候及事故周圍之敏感地區等，藉由有效之即時  通報、暢通之聯絡與溝通，結合有計畫、有系統之處置程序，賡續  處置溢油回收與處置作業；另一方面，在工作全程務須重視媒體溝通與證據蒐集，方能避免因無謂之公眾壓力誤導緊急應變策略，並在事件處理完畢後，蒐整各項處置程序、證據，作為後續求償之依據，獲得合理賠償。

專題二十六、海洋油污染案例

「Tasman Spirit」號事件

一、	前言

海上油類洩漏中最主要是石油類之洩漏，其中又以燃料油、原油及石油產品佔最多數。油品洩漏後，初期擴散快速，經過數日後，歷經揮發、溶於水中等作用，殘存的油變得較黏稠，擴散的速度亦變慢。油除了擴散飄移之物理變化外，尚有溶於水中、乳化、氧化及分解、沉澱及吸附、生物分解、凝聚而產生棕色至棕黑色之油渣。由於石油類產品歷經數年仍不易分解，往往對海域、海岸之生態產生長遠且重大之影響。

當海上發生油洩漏事故時，油之擴散速度非常快，第一線人員應變能力是控制擴散的重要關鍵，如能於第一時間立即採取正確行動，防止洩漏擴大，將可阻止一場浩劫。而延誤半天所需投入的人力、物力，將千百倍於第一時間之投入，且因延誤造成的善後處理亦變得相當棘手。

由許多國際著名的海上漏油案例中，檢討他人之缺失可為我們的借鏡。因此，特舉希臘籍油輪「Tasman Spirit」號在巴基斯坦喀拉蚩港外海擱淺，造成其所載運之原油外洩，污染海域及海岸之事件分析檢討其事件經過和相關單位的應變措施，以為我們能從中學習。

二、	內容

- 事件經過

1.	希臘籍油輪「Tasman Spirit」號（塔斯曼之魂號）於2003年7 月27日在巴基斯坦喀拉蚩港要將6萬7千5百噸原油載往巴基斯坦煉油廠途中，在晚間因導航潮差問題而擱淺在巴基斯坦的阿拉伯海淺灘，該艘油輪發生船體破裂，滲漏的原油漂往旅遊勝地克里夫頓（Clifton）海灘。

該艘油輪為1979年建造出廠排水量為87,000噸，其船齡有24年之久，且為單殼船，船齡老舊。當初原始設計並未考量發生洩漏之第二層保護防漏設計，故此種船體載運油品，發生洩漏之機率較雙殼船體之油輪為高。

2.	「Tasman Spirit」號油輪於2003年7月27日擱淺，造成船體油槽破裂、原油外洩，7月28日喀拉蚩港港務局派拖船欲拖離該艘油輪，但是未能成功拖離，反而又造成油輪250噸原油外洩。於7月30日港務局再次派拖船欲拖離油輪，卻又再次失敗，也造成2,000噸原油外洩，於是港務局派接駁船欲駁油，但也無法成功的駁油。

3.	從7月27日油輪擱淺原油外洩，連續三天，喀拉蚩港港務局僅從事消極作為－拖離油輪及駁油，但卻未能成功，反而造成更多原油外洩，然對於外洩原油卻無任何積極的圍堵與回收清除作業，也未尋求外界及國際單位的援助，直到8月1日方請油公司之保險公司出面協助，但油污早已污染海岸。

4.	8月8日在事發後12天，STS接獲通報出面處理，8月10日在事發後2週ITOPF援助，並通知英國OSRL進行應變處理。8月13日因天候惡劣，海象不佳，在巨浪侵襲下，該油輪船身斷成兩截，造成更多原油外洩，該油輪從擱淺後至船身斷裂，總計約有2萬7千噸的原油外洩，污染海域及鄰近海岸。

5.	英國OSRL通知EARL（東亞應變中心）派遣飛機飛往喀拉蚩支援噴灑除油劑，但飛機需飛經印度領空，並於馬德里市降落加油，印度政府不同意飛機飛經印度半島，因C130運輸機可空運空降部隊，印度政府擔心巴基斯坦會利用飛機進行軍事攻擊而對印度不利。經英國OSRL及僱主出面溝通協調並切結飛機為除污設計，並未裝設跳傘裝置後，印度政府方同意飛機通過其領空。而印度政府對外發布新聞，同意協助巴基斯坦，但事實卻不順利，也因此飛機支援稍有耽擱。

6.	喀拉蚩港附近有許多環境生態敏感區，如軍人高級住宅區、遊客雲集的沙灘、鹽沼、紅樹林、漁場等，對於生態敏感區先以攔油索圍堵，於8月15日第一次實施空中噴灑除油劑。本計畫係以空中噴灑除油劑，將油污阻截在海岸，不讓其侵入鹽沼及紅樹林內，而實施後證明此種方法能有效地阻截油污，僅有少量侵入鹽沼及紅樹林。本次除油劑使用量約16噸。

7.	8月16日喀拉蚩港港務局清理海港，8月17日動員清理海岸線，8月18日飛機在巴基斯坦空軍基地待命噴灑除油劑。

8.	對於支援的OSRL及EARL人員，因喀拉蚩市治安欠佳，隨行均需安全人員持槍保護，以免身遭不測，上述支援人員為此安全顧慮也更換住宿飯店。

9.	8月18日在油污回收工作中，回收14,500噸之油污，但在8月22日因船身再度斷裂，又有100～200噸重油外洩，8月23日回收油污工作計回收約143噸油污。8月29日在海港部署圍堵油污，8月30日油輪船身傾斜，所幸船員及時穩住船身，使其不致再惡化。

10.9月4日經評估不需使用飛機噴灑除油劑，飛機及EARL人員即整裝返回新加坡，現場留下OSRL人員擔任海岸線清理督察員，指導巴基斯坦工作人員進行清理油污工作。並使用小船噴灑除油劑，100噸之除油劑係由OSRL及MCA所提供。

（二）	檢討事項：

1.	應變計畫須與政府官員溝通，在取得同意共識後，方能實施。但喀拉蚩市領導階層競相擔任主導人，對口協調溝通不易，間接影響整體應變時效。

2.	港務局在事發後不知向ITOPF及OSRL尋求支援協助，造成油污擴散，善後工作相當棘手。

3.	港務局擬定的應變計畫未盡周詳，徒具形式，可行性低。

4.	巴基斯坦油污染處理技術人員相當不足，對於洩油事件無法作有效處理，事後國際海洋局商請OSAL協助巴基斯坦辦理油污染的應變演練，以培訓當地油污染處理人員。

5.	港務局油污清除、儲存設備器材等均相當缺乏，且攔油索老舊，圍堵效果欠佳。

三、	結語

（一）	海上油污染事件應變決策，官方的處理態度是非常重要的關鍵。本案例中喀拉蚩港之港務單位在油洩漏之初期接獲通報後，仍認為洩漏不至於太大，不是他們應處理的事件，似乎採取消極作為的態度，也未作初期的應變策略，而導致油污漂移擴大情況惡化之原因之一。

（二）	重油洩漏回收工作相當不易，因重油具有高黏稠特性，且如經過乳化後，更不利於清除及後續回收輸送。因此，應變器材之選用，需配合油品的特性，選擇適用之清除回收設備器材，才能達到事半功倍之效。

（三）	本案例因天候惡劣導致油輪斷裂，造成重油大量外洩，亦因天候海象不佳，至洩漏之油污更加快速擴散，不易圍堵。雖由巴基斯坦及各國際單位、人員支援協助清除，惟後續工作，仍應持續對受污染區域，尤其是生態敏感區，進行環境生態的監測及復原工作。

（四）	在建立緊急應變計畫中，如將國際支援協助單位、人員等納入計畫，則應考量當洩漏事件發生，需請求國際援助時，其支援器材設備、入/出境、海關、組織運作、人力動員、現場翻譯等，宜建立一任務性之溝通協調平台，俾利整體應變運作順利，發揮清除油污整體能力，期使能快速有效地進行油污回收作業。

（五）	現場應變為即時應變之性質，但經常會演變成長時間之除污、善後、復原工作，故需事先考量後續支援所需之人力、資源器材，並確保取得之管道。

（六）	現場後勤作業包括工作人員之食、衣、住、行及個人防護裝備等，應妥為照顧。尤其有國際支援單位、人員協助時，需考量其飲食習慣、妥善安排。另大量媒體或環保團體可能帶來後勤作業的困擾，也需事先考量因應的對策。

（七）	媒體在海洋油污事件之角色不容忽視，除須有專人在現場做必要的新聞發布及媒體溝通外，公關部門需妥為準備各項簡報資料，隨時可向民意代表、政府高層、居民團體等作適當之報告，以爭取決策之認同。而面對媒體之技巧，原則是絕不可說謊、不要逃避問題或不要含混不清之答覆，必要時主動出擊是最好的防禦。本案例油洩漏污染事件，巴基斯坦主事單位在面對媒體時，顯然經驗不足，眾多國際媒體爭相報導此一污染事件，如BBC新聞即大幅報導，且以負面批評居多，甚至在網路上發布流傳，其殺傷力不可忽視。

（八）	應變策略決策是否恰當，除仰賴平日不斷充實應變計畫及其相關之資料庫外，決策者之經驗、果斷力、及協調能力極為重要。尤其平日要培養、訓練一強大有力之工作團隊，並可在第一時間成軍，此乃海洋污染事件應變成敗之關鍵。此案例中，巴基斯坦港務單位初期之應變策略實值得吾人前車之鑑。

（九）	現場應變管理除可依照既定之SOP，並因地制宜修正實施外，妥適之協調分工合作更為重要。各分工權責單位應屏除本位主義，以發揮整體之應變能力。是以平日經常辦理演訓、桌面或實際演練均可，應可培養各單位之默契，達到整體應變組織分工最佳化管理。

（十）	歐盟組織現已正式立法明訂如「Prestige」號類之單殼船隻，禁止行經歐洲海域，而本案例中「Tasman Spirit」號亦屬此類單殼船隻，「阿瑪斯」號再台灣擱淺造成油污染亦同屬單殼船。因此，歐洲即立法禁止是類船隻通行，勢必導致此類危險船隻，通行於美國或亞洲海域中。我國地處海運要衝，西有台灣海峽、東有太平洋，均有公海航道，如發生海洋污染事件，我國環境生態將有遭受重大傷害影響之虞，故應對航線加強控管此類船隻通行權，以避免在我國海域發生海洋污染事件。

專題二十七、化學品溢漏應變處理

一、	前言：

海洋污染處理大家比較熟悉，而且也比較常發生的是漏油污染，至於其他化學品溢漏污染，由於種類繁多，一旦溢漏後，其評估、偵測、檢知及處理都比單純油污染來得複雜，處理不當，可能會危及應變人員生命安全及造成環境更大的危害。本次訓練講授重點分別為國際油輪業主污染聯盟（ＩＴＯＰＦ）簡介、化學品在海上的運輸及化學品溢漏緊急情況應急等，其概述如后。

二、	內容：

（一）	介紹國際油輪業主污染聯盟（ＩＴＯＰＦ）：

1.	ＯＰＦ於1968年創立，主要是在於拖利、堪庸（Forrey Canyon）漏油事件之後。總部設於倫敦的小型非營利組織，專家技術顧問有生物學家、化學家及工程師等，從事國際顧問工作。

2.	ＯＰＦ成員：油輪業主與貨船出租商。

3.	ＯＰＦ扮演的角色：

(1)	提供諮詢指導，建議和協助，使能有效地進行清理，把資源破壞減至最低、中立角色。

(2)	長年顧問。

(3)	賠償金之評估：對適當的索賠提供合理性之指導。

(4)	海上資源評估：對整個事件進行監控、清理活動和調查沿海資源的損壞。

（二）	ＩＴＯＰＦ技術服務：

1.	溢油事件應急。

2.	損失及分析賠償。

3.	事件規劃及諮詢工作。

4.	講座及研討會。

5.	服務、出版品、資料庫、網站。

（三）	化學品在海上的運輸：

1.	乾燥的、液態。

2.	由許多不同形狀和大小的集裝箱裝運。

(1)	散裝：

A.	乾燥的散裝貨船－主要為礦沙、糧食等。

B.	化學品油輪。

C.	氣體油輪。

(2)	包裝貨物：

A.	滾裝船（Ro－Ro）、渡船（Ferries）。

B.	集裝箱貨輪－貨櫃船（Containers Ship）。

C.	一般貨輪（General Cargo Ship）。

（四）	化學品緊急事件應有之方法：

1.	步驟：

意外→警報→評估（物質、危害、行為、敏感資源、健康與安全）→計畫（策略）→執行→評價→評估→計畫（策略）→執行

2.	介紹：

3.	評估（Assessment）之內容：

(1)	物質（Substance）：

A.	化學名稱和商業名稱

(A)	名稱和同義名稱（貿易與化學名稱）。

(B)	聯合國編號和化學品編號。

(C)	級別（國際海運危險貨物）共九級

第一級：爆炸物

第二級：氣體

第三級：可燃性液體

第四級：反應性物質

第五級：氧化劑

第六級：毒性物質

第七級：放射性原料

第八級：腐蝕性物質

第九級：雜性物質

(D)	可檢測跡象（氣味、顏色）。

B.	形狀、外觀、氣味來判斷。

C.	資訊來源

(A)	集裝箱種類。

(B)	佈告和標籤。

(C)	海運檔。

(D)	物質安全資料表（MSDS）。

(E)	軟體（CAMEO，ALOHA）。

(F)	化學參考書（CHRIS，NIOSH，MERCK，SAX’S）。

(G)	海洋環境保護科學方面專家組織的資料。

(H)	2000年緊急事件應急指南。

(I)	危險原料溢漏手冊。

(2)	危害（Hazards）

A.	爆炸物或BLEVE

(A)	爆炸物急速燃燒或反應導致劇烈的能量釋放。

(B)	BLEVE：爆炸物或沸騰液體膨脹蒸氣爆炸。

B.	火－可燃性原料的燃燒產生火焰、熱能和黑煙。

C.	反應性：化學品可與其他產品起反應（空氣、水和其他）。

D.	毒性：所有化學物質的性質無法清除，不過我們可保護自身免遭毒性入侵一個人保護設備（PPE）。

E.	放射性。

(3)	行為（Behaviour）

A.	化學品的基本行為

(A)	四種典型的行為：下沉、溶解、漂浮、蒸發。

(B)	行為的綜合：上述行為綜合。

B.	重要的物理化學性質－對危害和行為的簡介：

(A)	閃點（Flash point）：一種暴露在火焰中的液體，在空氣中蒸發至足以閃火的最低溫度－提供可燃性的指標。

(B)	爆炸極限：空氣中的蒸氣暴露在火源而發生火焰依據濃度範圍

a.	每一種可燃性物質都有一個最適合點燃的濃度範圍。

b.	於範圍介於LEL（爆炸下限）和UEL（爆炸上限）之間為火患或爆炸風險提供指標。

(C)	蒸氣壓：蒸氣對四週所施之壓力。

(D)	蒸氣密度：在相同氣壓和溫度下，蒸氣重量和同體積乾燥空氣重量比值

a.	蒸氣密度＜1在空氣中垂直散開。

b.	蒸氣密度＞1傾向於保持在地表水平。

(E)	比重：比重＜1→漂浮；比重＞1→下沉。

(F)	可溶性：物質在溶解劑中的溶解能力。

(G)	反應性。

(H)	毒性－TLV臨界極限值

－IDLH直接危及生命和健康

－ERPG美國工業衛生學會

(4)	敏感資源：

A.	不同的環境空間將受不同的行為所影響

(A)	飄浮物：會影響鳥類、海岸線、人造建築、紅樹林。

(B)	溶解物：會影響水體生命體、紅樹林、取水。

(C)	下沉物：會影響海底生物、沉澱物。

(D)	蒸發物：會影響動物、植物、經常是短期的。

B.	海洋環境中化學品的資料少。

C.	生物體內累積、長期維持是重要的。

D.	決定衝擊嚴重性的重要因素

(A)	地點（沿海或深海）。

(B)	水流、氣流、稀釋潛力之類的物理因素。

(5)	健康與安全

A.	個人保護－呼吸保護是防止吸入有毒物質是暴露的主要途徑

(A)	空氣體積配合流量。

(B)	在血液中快造服吸收。

為了保持健康，應急者需要乾淨的空氣。

B.	呼吸保護的方法

(A)	空氣淨化呼吸器。

(B)	供應空氣呼吸器。

(C)	保護因數。

(D)	呼吸器的選擇。

(E)	視覺檢查。

(F)	健康測試。

C.	呼吸器介紹

(A)	空氣淨化呼吸器：使用吸附劑從空氣中去除污染物（粒狀或氣體）

有二種形式－去除粒狀物之呼吸器及化學品濾毒罐之呼吸器所有濾毒會均有最大使用濃度（MUC）高於此濃度污染將迅速穿透濾毒盒，而失去效用。

(B)	使用之限制

a.	可過濾濃度的效率有限。

b.	使用時間限制。

c.	沒有萬用的濾毒盒。

d.	MUC必須低於IDLH。

e.	對於將失效的濾毒盒沒有警示。

(C)	使用之前須注意事項

a.	情況是穩定的。

b.	氧氣水平高於百分之十九點五而低於百分之二十三。

c.	污染物的性質和濃度是已知的。

d.	週遭空氣中化學品的濃度低於IDLH。

(D)	供應空氣呼吸器：空氣由圓筒或空氣線供應，而不是週遭空氣，包括自己式呼吸器SCB有三種類型：開放式迴路負壓模式、開放式迴路正壓模式SCBA和閉合式迴路，而開放式使用空氣筒、閉合式使用氧氣再生；自己式呼吸器SCBA是開放迴路，正壓式的呼吸器是全罩式。

(E)	使用SCBA的時間

a.	情形不穩定。

b.	氧氣水平低於百分之十九點五或高於百分之二十三。

c.污染物的性質和濃度未知。

d.	週遭空氣中化學品的濃度高於IDLH。

(F)	保護因素

面罩內外污染物濃度的比值

PF=外面濃度/裏面濃度

a.	PF必須高，以減低面罩內濃度到達可接受之水平。

b.	可接水平＜TLV（臨界極限值）。

c.	為了維持保護因素，面罩必須完全合適。

d.	防護衣：提供保護，防止污染物直接接觸皮膚或眼睛、口，沒有任何原料能對所有化學物質提供保護。

（五）	防護衣服類型及原理

1.	抗化性（降解、穿透和滲透）

一種原料針對一種化學品提供保護的效率，是基於它對滲透、穿透和降解的抵抗力。

2.	浸透數據

穿破時間：化學品初次接觸原料外部表面，直到防護衣內部發現該化學品所經過的時間。

3.	靴子、手套。

4.	防護衣服必須防止皮膚直接接觸。

5.	防護等級

(1)	防護衣是基於以下考量：

A.	化學品的種類。

B.	濃度（污染）。

C.	毒性（污染）。

D.	暴露潛力（污染）。

練習一：有一艘化學輪船M/V、7750噸重，離海岸海浬、西南方在Jarng Island 發生碰撞溢漏。

位置（01度125分N，103度39分E）←Position

裝載貨物為－2500立方米的UN1648

－3000立方米的UN1917

當時氣候：攝氏28℃、多雲，風速SW 15 knots

潮流（海流068度@ 0.5 knots ）

step1：於航海圖上劃出事故船的位置。

step2：查出化學物質名稱→找出MSDS。

step3：進行評估，分別針對物質、危害、行為、敏感資源、健康與安全。

step4：決定應變時所採取之防護措施。

結果：

※UN1917→Ethyl Acrylate

危害（Hazards）：

- 易燃的（危險貨物級數3、閃火點Fp=10℃；爆炸限制2﹪-11.5﹪）。

- 反應力。

- 有毒性（吸入毒，接觸臨界極限值TLV=25PPM，須有個人防護）。

行為（Behaviour）

- 有浮性（比重=0.92）→會浮於水。

- 少量溶解性（2g/100ml at 20℃）。

- 少量揮發性（vp=29mmrlg at 20℃）。

- 蒸發密度大於空氣（vapour desity=3.5）→會浮於水面上。

※UN1648→Acetonitrile

危害（Hazards）：

- 易燃（危害級數3，閃火點=5℃，爆炸限制4.4﹪-16﹪）。

- 有毒性（吸入及接觸，皮膚吸收，TLV臨界極限值=40ppm，IDLH=500ppm直接危及生命及健康限值）。

行為（Behaviour）

- 溶於水（100﹪）。

- 浮於水面（密度=0.79）。

- 蒸發（vp=74mmhg at 20℃）。

敏感資源：依地圖畫出、距離岸上3000m、約4海浬

有電廠而電廠冷卻水為取至海水

健康與安全

UN1648→採A級防護及SCBA

UN1917→採B級防護，並戴全罩式SCBA空氣呼吸器

三、	結語：

化學品溢漏應急是一門非常重要之專業課目，由於目前先進國家對此方面之研究較少，故專業處理單位亦缺乏，雖然僅安排短短的一天半課程，惟在講座用心講授下，學員們反應熱烈，未來在工作實務上，應可以加以運用。化學品及有害物質溢漏到海洋之後，依其不同的物理化學性質、無害特性及散佈行徑，可對人體健康、海洋資源永續性、航行安全、鄰近海岸環境的寧適等，產生不同程度的威脅及傷害，故最好在發生溢漏的一開始，立即採取應變行動、注意應變人員安全，全力堵住溢漏，以避免污染範圍擴大，才能將災損降至最低。

專題二十八、海洋化學品溢漏緊急應變桌上演練

一、	前言

海洋污染處理大家比較熟悉，而且是較常發生的是油污染，當化學品溢漏時，處理起來也較複雜，危險度也較高，處理不當時，甚至會危及緊急應變人員之生命安全，及造成環境更大的傷害。

化學品之危害性包含有毒性、腐蝕性、爆炸性、揮發性等，且有許多化學品溶於水，而且顏色不如油污染來的明顯的觀察出來。致使處理起來會更加困難，因此在平時訂定緊急應變計畫，且勤加演練，當海洋發生重大的化學品或有害物質之溢漏時，時間是最重要的關鍵，而緊急應變計畫的詳盡，及平常的演練得宜，能幫忙在緊急狀況之下，安全、有效的應變，並將污染控制，且化險為夷，達到保護人民生命、財產及環境的目的，更應驗「多一份準備，少一份災害」的致理銘言。

二、	內容

（一）		演練：假設有一艘載運化學品的輪船，其載重為7,750公噸，於東經103o，北緯1o25’，離海岸約5公里西南方，發生碰撞擱淺，其載運的化學品計有乙腈(Acetonitrile)及丙烯酸乙酯(ETHYL ACRYLATZ)，溢漏於海面，經船長稱溢漏化學品數量為：

1.	乙腈（Acetonitr）約有3,000立方米。

2.	丙烯酸乙酯(ETHYL ACRYLATE)約有3,000立方米。

當時的天氣狀況：

1.	多雲。

2.	西南風：每小時15浬。

3.	流速：0.5節。

4.	溫度：28℃。

依化學品緊急事件應變模式：

意  外

警  報

評  估

計  畫             策  略

依上列模式執行

（二）	評估：

依化學資料─反應情報數據得知該化學品為：

1.	化學品名稱：乙腈(Acetonitrile) UN：1638統稱：乙腈(Acetonitrile)。

(1)	一般描述及物理、化學特性如：

A.	澄清透明，無色之液體，具甜的及醚(Ethereal)的氣味。

B.	物理狀態（20℃，1atm）：液體。

C.	水中溶解度：可以任何比例混合。

D.	在水中之浮性：輕於水且溶於水。

E.	閃火點：5.6℃（開放狀態）；12.8℃（密閉狀態）。

F.	比重：0.79（20℃）。

G.	標示：

紅色標籤─易燃性氣體；3.2級，種類Ⅱ。

白色標籤─毒性；6.1級，種類Ⅱ。

(3)	行  為：

A.	高度危險易燃品：高溫時放出有毒氣體。

B.	燃燒時行為：氣體重於空氣，散發時遇火，能點燃。

(4)	危  害：

A.	燃燒時釋放有毒的氣體。

B.	有毒性，當皮膚接觸，吸入及食入時皆會造成中毒。

(5)	敏感資源：

A.	對水中生物具傷害性。

B.	依海圖查出，距離海岸東北方3公里處，有發電廠，唯恐影響發電廠。

(6)	健康與安全：

接觸：皮膚─吸收產生的症狀類似吸入。

吸入：刺激鼻子和喉嚨、頭痛、暈眩、呼吸困難。

食入：頭痛、暈眩、神經錯亂、痙攣、麻痺和因中樞神經系統機能減退而死亡。

A.	症狀：噁心、暈炫。

B.	毒性：經由接觸、吸入、食入而中毒。

C.	皮膚接觸閾值（TLV）：40ppm；70mg/m3。

D.	短期吸入限值：皮膚60 ppm；105mg/m3（15分鐘）。

E.	易燃性；毒性，可產生毒性氣體。

F.	防護設備：

呼吸裝置：個人之呼吸裝置。

防護衣：橡膠製的連身衣。

手套：橡膠製的。

靴子：橡膠製的。

G.	皮膚清洗：以大量清水沖洗。

H.	除掉衣服時：應快速除掉濕衣物。

I.	使用大量霧狀之水喉滅火，直射水柱可能無效，以大量水將容器外層冷卻，噴灑時遠離容器，可用酒精泡沫，化學粉狀滅火劑或二氧化碳滅火劑。

2.	化學品名稱：丙烯酸乙酯(Ethyl Acrylate)  UN：1917物質：

(1)	一般描述及物理、化學特性如：

A.	透明無色之液體，有強烈辛辣氣味。

B.	物理狀態（20℃，1atm）：液態。

C.	水中溶解度：20℃時2g/100ml。

D.	在水中之浮性：會上浮並且和水互混。

E.	閃火點：10℃（開放狀態）。

F.	比重：20℃液態時的比重為0.92。

G.	氣化時重於空氣。

H.	標示：使用有紅色和白色的標籤，表示是可燃性氣體為3.12級，種類Ⅱ。

(2)	行為：氣體重於空氣，蒸發觸及火點時，引起燃燒，也可能引發容器爆炸。

(3)	危害：

A.	可燃性物質；可能會聚合化。

B.	特別危害的易燃品，過熱時能釋放出毒性刺激氣體。

(4)	敏感資源：

A.	對水中生物有害。

B.	依海圖查出，距離海岸東北方3公里處有發電廠，應防止該化學品進入水中。

(5)	健康與安全：

A.	症狀：

吸入：會刺激黏膜，並且會造成胸口阻塞、發紅等症狀。

食入：會有刺激感、吞嚥困難、噁心及嘔吐的現象。

接觸：皮膚會立刻被吸收，發癢、有刺激感、紅腫及起泡。接觸眼睛會刺激眼睛並且會灼傷。

B.	毒性：吸入、食入或由皮膚吸收會引起中度中毒。

C.由皮膚接觸的閾值（TLV）：5ppm；20mg/m3。

D.	短期吸入限值：25 ppm；100mg/m3。

E.	防護設備：使用個人之呼吸裝置及完全密封的防護性衣物來保護呼吸系統。

F.	皮膚清洗：以清水沖洗皮膚、以免感染。

G.除掉衣服時：應快速除掉濕衣物，此產品乃易燃。

H.快速眼睛清洗器。

I.使用大量霧狀之水喉滅火，直射水柱可能無效，且以大量水將容器外層冷卻，噴灑時遠離容器，可用化學泡沫，化學粉狀滅火器或二氧化碳滅燃。

三、	計畫策略：

（一）	船上部份：

1.	人員著A級防護裝備。

2.	消防船，先以水霧噴向污染源，藉以降低污染濃度，藉以減少污染程度。

3.	狀況允許，進行化學品之移艙作業，減少污染源。

4.	火源全部管制。

（二）	整體應變：

1.	電台（如漁業電台…等），立即廣播，附近船隻立即離開警戒區。

2.	緊急應變處理人員，均穿著A級防護設備。

3.	警戒船，監控附近海域，不得有任何船隻進入警戒區。

4.	直昇機監看污染源之污染面積。

5.	接駁船，接駁污染船上存遺之化學品。

6.	相關單位（如衛生局、消防局…等）支援作業。

7.	適當、適合攔油索圍堵，並防止化學品飄向發電廠取水口。

8.	熱區、暖區、冷區之管制區域，以利進行清除工作。

9.	後之廢棄物，妥善處理或交由專責單位，協助處理。

10.為對話窗口，即時發佈新聞，提供媒體及告知民眾，發生狀況，目前處理方式。

11.詳實記錄，使用設備動用人力、清除狀況，俾供嗣後求償之用。

四、	計畫執行

以上計畫策略經指揮官同意後，立即執行，並隨時注意執行進度，倘發現未為訂定之狀況，應隨時加以評估、修正執行策略，供指揮決擇，後據以實施，達到最有功效的處理原則。

五、	結語

化學品溢漏到海洋後，依其不同的物理性、化學特性、危害特性、擴散途徑、對人體健康、海岸資源永續性、航行安全、鄰近海岸環境…等產生不同程度的威脅及傷害；因此以下幾點意見作為結語：

- 緊急計畫之訂定，環境敏感地區劃定，物質安全資料表…等，能在緊急應變執行時，得以發揮功效。

- 在緊急應變，清理作業時，應以人員作業安全，列為優先考慮要件。

- 應即時提供訊息，供指揮官作決擇，將危害在最短時間內「化險為夷」。

- 任何溢漏，應作為最壞打算。

- 各種處理器材之準備，器材放置位置得宜，人員訓練能提昇緊急應變處理能力。

- 化學品溢漏，處理難度很高，而預防溢漏發生是為上策。 即時告知媒體及民眾，不得欺騙，俾免無謂抗爭。

伍、建議

一、	各縣市政府污染防治緊急應變小組，應定期實施海岸油污染防治演練，並針對演練缺失實施檢討精進，尤其應確實掌握轄內有能力協助執行油污處理之民間團體，並完成支援協定，以建全各縣市政府油污染防治體系。

二、	環保署應持續定期辦理油污染處理人員實作訓練，各縣市政府及相關機關團體指派實際操作人員參與訓練，充實各單位執行除污人力，以利發生油污染事件時，能動員足夠的人力，在最短時間內有效完成油污清理工作。

三、	強化國際間合作與互助，積極進入全球應變架構是必須積極作為的，不僅能擴大聯絡網，尋求快速有效的協助與支援。

四、	本次訓練由各單位指派中高階人員參訓，符合第二級幕僚作業及提供決策需求，參訓人員建請環保署列管，應持續辦理訓練，以求課程的連貫性及學習的一致性。

五、	對於航行於台灣西部海域之故障漂流或漏油，而有引發沉船或大型漏油事故之虞且適合拖救或航行船隻，可考慮引航至高雄港、麥寮港、台中港、台北港、基隆港之港內迴船池或適宜水域應變，畢竟，在外海清理油污之成本、難度、後勤及危險性，與在港內應變比較相差懸殊。「阿瑪斯」輪慘痛教訓，喚醒國人海洋油污染重視，逐年所添購之防污設備，對於外海大型油污染應變，在汲油設備上，可能仍有不足。

六、	本次受訓獲益良多，除加強海洋油污染緊急應變之訓練外，更增加化學品之緊急應變，惟化學品之相關資訊獲得於國內仍嫌不足，期能增加化學品之緊急應變能力及添購裝備，同時建置化學品資訊系統，供應變參與人員查詢。

七、	為減少可能發生之溢油危害，我國應優先針對可能之溢油事件、地區等，完成敏感地區地圖、場地安全及應變處置計畫，要求石油等相關企業建立第一級應變處置能量，完成初步應變方案，以於事件發生初期即時完成有效之控制，遵行適切程序，降低可能之危害。

八、	我國用油百分之九十以上仰賴進口，大型油輪常來卸油，建議中國石油及台塑等大型石油公司加入 EARL 為會員，鼓勵由民間石油業成立一類似EARL機構。以防萬一發生油污染狀況時可即時獲得最新資訊並儘快獲得協助，以期將災害減至最低。無論是在分組紙上作業、現地勘查、實物實作中，均能體認每一項除污細節工作均需非常專業與耗費人力，所謂「養兵千日，用在一時」，故在平時應由各相關單位藉聯合演訓時機，達到相互協調，分工與整合之功能。參觀新加坡港務局培訓中心，發覺他們有二套有關油品及化學物質溢漏警急應變的模擬系統，只要將相關數據輸入即可，顯示出可能的處理情況，雖與現實緊急處理狀況不盡相同，但亦為有用之參考。

九、  新加坡訓練時於課程中參雜實際的演練與多項練習如工地安全的現勘、策略計劃的練習、化學品洩漏處理的練習等等，除增加學習興趣外，每位學員能實際參與應變計劃的擬訂及計算漏油料因風速、海流的未來走向，建議往後環保署相關訓練講習時可增列此類練習項目。建立海洋油污染或化學品溢漏處理之證照制度，使其防制工作能更具專業化。本次實作課程搭乘的船隻乃是EARL公司雙船體中空平底船，國內已於今年建造完成一艘仿製形式之環保除污船，目前已交由海巡署配賦於台中地區海巡隊使用。經過實際操作攔油索布放及吊卸汲油器後，日後若再建造相同款式的船隻，為利除污器材操作及作業，船體後方甲板宜再增加，以利工作人員能有更多空間活動以從事相關除污工作。

十、 海洋油污染一旦發生，常常是跨部會的聯繫與討論，本次受訓令人印象深刻的是分組討論課程，當EARL公司提出模擬海污事件後，每位小組成員均踴躍貢獻其專長及經驗；環保單位學員提供物質安全資料或油品特性，海（岸）巡單位學員則製作海圖預估污染物漂流方向及到岸時間…等。一切相關資訊確立後，組員一起討論並評估造成之損害，隨即立刻研擬出防治方案，諸如攔油索佈放位置及所需時間、緊急應變中心的成立、冷、溫、熱區的規劃及人員配置…等稍後媒體的聯繫亦同時進行，因此，我國未來應朝向團隊作業方式訓練，期以整體作戰方式迅速因應油污染應變工作。

# Text boxes

系統識別號：C09305209

物質

危  害

行為

敏感資源

健康與安全

評  價