行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：考察 )

裝

訂

線

美國加油站安環管理考察報告

服 務 機 關：中國石油股份有限公司油品行銷事業部

出國人職稱 ： 安環室主任

姓       名： 黃 冠 良

出 國 地 區： 美國

出 國 期 間： 93.10.16－93.10.23

報 告 日 期： 93.12.23

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：中國石油公司油品行銷事業部每國加油站安環管理考察報告 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱：中國石油公司油品行銷事業部人力資源室 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位（若二人或以上，則列○○○等╴人）：安環室主任黃冠良 |
| 出國計畫 主辦機關 審核意見 | □1.依限繳交出國報告 □2.格式完整 □3.內容充實完備 □4.建議具參考價值 □5.送本機關參考或研辦 □6.送上級機關參考 □7.退回補正，原因：□（1）不符原核定出國計畫 □（2）以外文撰寫或 僅以所蒐集外文資料為內容 □（3）內容空洞簡略 □（4）未依行政 院所屬各機關出國報告規格辦理 □（5）未於資訊網登錄提要資料及 傳送出國報告電子檔 □8.其他處理意見： |
| 層轉機關 審核意見 | □同意主辦機關審核意見 □全部 □部分 （寫審核意見 編號） □退回補正、原因： （填寫審核意見編號） □其他處理意見： |

說明：

一：出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二：各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三：審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

題名：美國加油站安環管理考察報告

壹、主旨：實地考察美國加油站的安環管理制度及污染防治技術的最新發展，以提昇加油站安環管理能力，避免安環事故的發生。

貳、目的：實地考察美國加油站的安環管理制度及污染防治技術的最新發展，期能瞭解先進國家對於加油站安環管理的新趨勢及最新科技，作為中油公司加油站安環管理的借鏡。期盼經由美國加油站的安環管理技術及經驗，來提昇加油站的安環管理能力，進而達到永續經營的目標。

參、過程：

第一天：由中正機場出發經洛杉磯抵達拉斯維加斯。

第二天：參觀拉斯維加斯附近的加油站防漏管理制度及相關技術軟、硬體設備。

第三天：參加美國石油設備協會(PEI)加油站污染防治設備展及相關會議。

第四天：參加美國石油設備協會(PEI)加油站污染防治設備展及相關會議。

第五天：參加美國石油設備協會(PEI)加油站污染防治設備展及相關會議。啟程赴奧斯丁。

第六天：拜訪DRESSER WAYNE加油機廠研發部門。起程赴西雅圖。

第七天：考察西雅圖污染場址應用「HDD潛遁施工法」在土壤及地下水污染之整治。

第八天：由西雅圖搭機返桃園中正機場。

肆、心得：

一、前言

加油站是油公司及供油商油品行銷最主要的通路，為了提昇加油站的業績，加油站業者莫不投入極大的心血與成本，致力於經營管理及服務品質的提昇。然而隨著國人環境意識的高漲及工安環保法規的日益嚴格，加油站對週遭生活環境品質的影響也日益受到關切。如何提昇加油站的安環管理績效，以避免加油站工安環保事故的發生，已成為加油站永續經營上的一大課題。

加油站在工安環保法規上雖多被定位為「事業單位」，其主要運作的物質也是易燃性的汽、柴油，然而加油站並不像其他煉油石化廠一樣，具有高危險性的機械設備及高溫高壓製程，因此其潛在的風險相對的較其他工廠為低。不過由於台灣地區地狹人稠，汽機車的密度又高居世界第一，加上國內的土地分區使用規劃極為混亂，因此加油站多設置於交通便利及人口稠密的都會區，加油站仳鄰民宅的情形更是比比皆是。一旦發生任何的工安環保事故，首當其衝的便是居住在附近的民眾，因此加油站的安環管理便顯得格外重要了。

本文為作者赴美實地考察加油站的安環管理設施及其安環管理制度的心得，期能吸取先進國家的安環管理技術與經驗，來提昇本公司加油站的安環管理能力，進而達到永續經營的目標。

二、加油站的設計與施工規範

由於國內尚無加油站設計與施工規範的國家標準，目前國內加油站的設置規範主要依據包括經濟部能源委員會於民國九十一年發布的「加油站設置管理規則」及行政院環保署於同年公告的「防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」。然而在國內的相關法規尚未完備之前，早期所有加油站的設置均以中油公司的規範為主，而中油公司的加油站設置規範則主要參考自美國與日本。以目前嚴格的法規標準而言，早期中油公司自訂的加油站設置規範大多已能符合，可見本公司過去在加油站經營管理上的用心與專業，這也是數十年來國內加油站所以能平安經營的最大保證。

例如行政院環保署於民國八十九年公告的「防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」主要參考自美國環保署的地下儲槽(USTs)法規CFR Code 40, Parts 280/281，其中對地下油槽、管線、卸油裝置、加油機(泵)乃至於自動量油器、測漏管、監測井等，都有極為明確的規範。其實早在該法規公告之前，國內的加油站都已採行了多項的防腐蝕及滲漏監測措施，包括：

1‧地下油槽系統(含管線)均包覆以適當之不導電物質並埋設犧牲陽極。

2‧所有自營站地下油槽均安裝自動量油器，值班站長並每日盤點油帳，以研判油料盈虧是否異常。

3‧壓力式管線均裝設自動流量監測設備。

4‧油槽區設置測漏管並每月量測油氣濃度。

這些加油站地下儲油槽系統的防腐蝕及滲漏監測措施其實都已能符合「防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」的要求，如能落實執行，必可達到預防滲漏及早期監測的目的。然而過去加油站的漏油污染事故仍時有所聞，顯示徒有硬體措施而無法落實執行，並無法充份發揮這些設備的功能，由此可見安環管理制度的建立與落實有其必要性與迫切性。

三、加油站安環管理制度之比較

由於台美兩地國情不同，加油站的經營管理形態也有所差異，導致加油站的管理制度也產生了極大的變化。茲分述如下：

(一)國情及環境不同：

美國的加油站以自助加油及刷卡加油為主，且土地分區使用規劃極為清楚，極少有加油站位於住宅區甚至緊鄰民宅的情形。反觀國內則恰好相反，除了顧客加油時需專人服務外，更因地狹人稠及土地分區使用規劃不良，導致加油站的軟硬體設施也產生極大的不同。例如加油站地下油槽的通氣管設置，美國的加油站通氣管多位於加油站的油槽區附近，而國內的加油站為了避免通氣管排氣直接影響附近民宅，常將通氣管拉至站屋或雨棚頂端，其長度有時可達百米以上，此時油氣排放之前必須先克服通氣管內的磨擦阻力，如此油槽液面上部的油氣壓力可能大於正常壓力(+3”水柱)數倍，則油罐車卸油不順及油氣外溢的可能性大增，加油站發生工安事故的機率也自然增加了。

(二)政府公權力不彰

國內的安環法令多參考自歐美日等先進國家，其標準堪稱嚴格，然而相關配套措施卻常付之闕如。例如「防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」中對加油站的防蝕及滲漏監測設施的規定堪稱完備，然而卻缺乏國家標準及驗證機制，常導致業者無所遵循。此外由於執法人力不足，其執行標準也不一致，更容易造成業者的投機心理，使得政府的公權力及公信力倍受質疑，更導致加油站的安環管理無法落實。反觀美國的安環法規偏重於自主管理及自行申報，然而一旦違法，其罰責也十分嚴厲，加油站業者自然不敢以身試法了。

(三)國民守法性不足：

歐美國民的守法性較高，對法規的要求會主動遵守及配合；而國人由於法律素養較缺乏，常有意無意的挑戰法令的相關規定，甚至漠視法令的要求。一旦遭受處分，再設法套關係走後門，如此加油站的安環管理自然無法落實了。

(四)競爭環境不同

國內加油站業間的競爭已達白熱化的程度，業者最關心的莫過於加油站的服務品質及促銷贈品，因此對一些只會增加成本、無關發油量的安環管理措施自然會有所偏廢了。

(五)國內技術水準不足

國內由於工安環保市場尚未全面打開，許多工程顧問公司或代理商多無力在設備研發及技術引進上投入足夠的資金，導致國內的安環相關技術及設備多需仰賴進口。在技術無法深耕及本土化的情形下，業者在遭遇安環相關問題的時候常感到求助無門，此點亦為國內的安環管理無法落實的原因之一。

四、油氣外溢為加油站工安事故主要原因

由於加油站的人力極為精簡、競爭極為激烈，因此面對繁瑣的工安、衛生、消防及環保等法令規定，業者常感到無所適從。如何建立一套符合加油站現況及實際需要的安環管理制度，實為當前加油站安環管理最重要的課題。其實對加油站的所有機械設備及作業活動而言，並沒有類似其他煉油石化廠一樣的高危險性機械設備或高溫高壓製程，因此其潛在的風險相對的較其他工廠為低。以近年來發生在加油站的火災氣爆事件而言，主要來自油槍的故障及油罐車卸油時的油氣外溢，而其根本原因則多與加油站的油氣回收有關。

油氣回收是政府既定的環保政策，也是維護國民健康不可或缺的一環。如果不推動油氣回收，每天將有多少高濃度的油氣逸散到空氣中，進而污染我們的環境，影響我們的生活品質。以國內每年的汽油總消耗量約一千萬公秉計算，如果沒有油氣回收，油罐車在油庫灌裝時將有一千萬立方米的飽和油氣逸散至空氣中，油罐車到加油站卸油時也會有一千萬立方米的飽和油氣逸散至空氣中，再加上汽機車加油時的一千萬立方米，每年光是汽油的油氣逸散量就超過三千萬立方米，對我們周遭環境所造成的衝擊自是不言可喻了。

幸運的是身為國內油品業龍頭的中油公司自民國七十年代起就開始重視及研究油氣逸散的問題，並且在民國七十九年完成所有加油站第一階段油罐車卸油的油氣回收，有效回收了三分之一逸散至空氣中的汽油油氣。其次是汽機車加油過程中逸散的油氣，中油公司自民國八十三年起即開始安裝測試平衡式油氣回收系統，後雖因國內的環保政策改變而暫時中斷，唯自民國八十六年起中油公司亦配合環保署的油氣回收政策，全面換裝真空輔助式油氣回收槍。目前所有自營站的真空輔助式油氣回收系統安裝率已將近百分之百，早已超越法規的要求，相信在環保署的強制要求下，短期內所有既設加油站也都必須完成油氣回收系統的安裝，屆時另外三分之一的油氣也能有效加以回收。至於油罐車油庫灌裝時的油氣回收，中油公司更投入鉅資，在所有油庫的灌裝場設置油氣回收設備，除了能有效回收其餘的三分之一油氣外，每年的經濟效益更高達數千萬元以上。

平心而論，油氣回收系統的發展至今才不過十餘年，從早期的平衡式到真空輔助式、以至於近年來發展出來的薄膜式、冷凝式、氣囊式乃至於車載型油氣回收(ORVR)等系統，雖各有其優缺點，卻都還算不上是一門成熟的技術。加上國內尚未建立國家標準及認證機構，所有技術及設備都必須仰賴歐美，因此在油氣回收系統的設計及施工上難免會遭遇一些瓶頸，進而影響其功能及後續的維護保養。欲全面解決加油站的油氣逸散問題，就必須先對油氣回收系統的基本構造有所瞭解。

綜觀油氣回收系統的三大環節中，除了第一階段(Stage I)油罐車卸油的油氣回收系統構造較為簡單外，加油站的第二階段(Stage II)油槍油氣回收及油庫灌裝時的油氣回收系統都極為複雜，因此常遭遇到一些操作管理及維護保養上的問題。尤其是加油站因人力精簡，本身又缺乏技術人員，因此歷年來加油站油槍油氣回收系統的功能檢測不合格率常高達40%。此外由於國內的加油站大多位於人口稠密的都會區或教通要道，一旦油氣逸散出來，首當其衝的便是長期居住於附近的民眾，如何避免加油站的油氣逸散，以降低民眾的抱怨次數，早已成為加油站業者極度關心的課題。

五、油氣回收最新發展趨勢

儘管加油站的油氣回收系統仍有諸多操作管理及維護保養上的問題，然而隨著「加油站油氣回收設施管理辦法」的公告施行及各級環保主管機關的強力執法，加油站的油槍油氣回收必將逐漸步入正軌。此時我們不禁要未雨綢繆的問，下一階段的油氣回收政策是什麼呢？

車載型油氣回收(ORVR)

國內的油氣回收政策及各項軟硬體措施主要參考自美國環保署，而美國環保署的油氣回收政策則以加州空氣資源局(CARB)馬首是瞻，因此CARB的未來走向極有可能成為國內未來法規的發展趨勢。

繼第一階段與第二階段油氣回收之後，美國環保署於1990年的「空氣清淨法」修正案中，提出了車載型油氣回收系統(ORVR)的認證計畫，其內容亦參照CARB的認證規劃及測試程序。由於ORVR須於汽車上加裝一「氣罐」(Onboard Canister)，故需改變國內汽車製造業的設計及生產流程，因此短期內在國內應無推動或實施的可能。

油氣回收加強法案(EVR)

根據美國環保署的AP-42排放係數法推估，油罐車卸油時的第一階段油氣回收可使油氣逸散量由原來的880 mg/L降低至40mg/L，而確實執行第二階段油氣回收則可使油氣逸散量由原來的1320 mg/L降低至 80 mg/L；此時原先常被忽視的油槽呼吸排放(約120 mg/L)就變成加油站最主要的油氣逸散來源了。

為了進一步降低加油站的油槽呼吸所排放的油氣，CARB在公元2000年通過了油氣回收加強法案(Enhanced Vapor Recovery, EVR)，規範了許多新的標準及修改其原認證程序，其中即包括了加油站地下油槽呼吸作用所逸散出來的油氣。

油槽呼吸日益受到重視

由於加油站的汽柴油本身具高揮發性，為了保持油槽內的壓力平衡，地下油槽必須設置通氣管(Vent)，以隨時釋放油槽內的油氣壓力，同時也伴隨了高濃度的油氣排放。

隨著國人環境意識的抬頭及環保法規的日益嚴格，加上國內所有加油站的二次油氣回收系統普遍採用真空輔助式，加油時常需吸取過量的空氣進入油槽，導致地下油槽內常維持正壓的狀態。為了降低油槽呼吸作用所排放的油氣，加油站的通氣管末端必須加裝真空/壓力閥(P/V valve)，亦即當油槽內的油氣壓力大於+3或小於-8英吋水柱(inch H2O)時，真空/壓力閥會自動開啟，來達到調節地下油槽壓力的目的。然而國外的研究報告指出，儘管地下油槽通氣管設有真空/壓力閥，其開啟並非間歇性的，意即由通氣管所排放出來的油氣可能持續一段時間，其排放時間可連續達數小時之久(圖一)。

由於台灣地區地狹人稠，汽機車的密度又高居世界第一，加上國內的土地分區使用規劃極為紊亂，因此加油站仳鄰民宅的情形比比皆是。如果加油站位於人口稠密的都會區或民宅隔壁，連續的高濃度油氣排放勢將引起附近民眾的抗議，無怪乎許多加油站的通氣管都必須拉至站屋或雨棚頂端，以避免油氣直接排放至民宅的窗口了。由此可見除了第一階段油罐車卸油的油氣回收、第二階段的油槍油氣回收、以及油罐車油庫灌裝時的油氣回收外，加油站地下油槽呼吸作用所排放的油氣早晚也將引起國內環保主管機關的重視。

加油站油氣零排放不是夢

為了進一步解決加油站地下油槽呼吸的油氣逸散問題，歐美各國已發展出多種專利技術，包括薄膜式、冷凝式、以及氣囊式等，各種技術都有其特點，作者將另文介紹。由於國內已有部份縣市要求新設加油站時必須先召開社區說明會，而附近民眾最感疑慮以及最常反對的意見便是油氣的逸散了。相信透過第一階段及第二階段的油氣回收，可以有效去除95%以上的油氣逸散；如果能再進一步搭配油槽通氣管的油氣回收處理設備，加油站油氣的零排放絕對不是夢。目前中油公司已選擇二座都會區的加油站安裝測試評估中，未來亦將考慮設置在緊鄰民宅的加油站，希望加油站除了提供民眾日常生活的便利外，也都能永遠成為附近民眾的「好厝邊」。

六、結論與建議

六、結論與建議

台灣地區由於地狹人稠，汽機車的密度又高居世界第一，加上加油站多設置於人口稠密的都會地區，因此對周遭環境品質的影響最為直接，其中又以油氣逸散最為附近民眾所關切。為了解決加油站的油氣逸散問題，行政院環保署已公告「加油站油氣回收設施管理辦法」，要求所有加油站都必須設置油氣回收系統。隨著油氣回收系統的普遍裝設，許多操作管理及維護保養上的問題日益浮現，嚴重時甚至造成油、氣外溢，進而導致工安事件的發生。為了避免油氣直接影響附近的居民，許多加油站紛紛改變加油站的設計，將通氣管拉長至站屋或雨棚頂端，卻因此而使油槽內部的油氣壓力大為增加，而造成油罐車卸油不順，乃至於油氣的外溢。目前歐美各國已發展出新一代的油氣回收技術，已符合EVR(Enhanced Vapor Recovery)法規的要求。目前中油公司的第一階段及第二階段油氣回收普及率已達100%，可以有效去除95%以上的油氣逸散；如能進一步搭配油槽通氣管的油氣回收處理設備，加油站應可達到油氣零排放的目標。目前中油公司已選擇二座都會區的加油站安裝測試評估中，未來亦將考慮設置在緊鄰民宅的加油站，以降低油氣的逸散及對附近環境的衝擊，進而避免工安事故的發生。

油氣加強回收處理設備示意圖

加油站安裝測試油氣加強回收處理設備