- 國外公務之內容與過程:

(一)、公務內容:

研習資訊網路流量管控技術

(二)、內容與過程

目前企業網路使用業務之資料流封包，無管控機制，因此對重要業務之資料流無法迅速搶到足夠之網路資源而優先處理，往往影響到電子化業務之推展。

此次赴美研習，除參與資訊安全研討會，以吸收網路安全管控機制相關之經驗外，亦參訪資訊業界大廠IBM公司設置於美國矽谷實驗室，進行技術實務交流，研習管控機制，以提升網路效能，使本公司電子化、網路化業務之推展順利，研習行程表如下:

| 起始日 | 迄止日 | 國家城市名稱 | 實習內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 931206 | 931206 | 台北至紐約 |  |
| 931207 | 931211 | 美國紐約 | 參加資訊安全研討會(Infosecurity 2004 ) |
| 931212 | 931213 | 美國達拉斯 | 研習電子閘門系統- 建立安全管控機制 (IBM公司) |
| 931214 | 931216 | 美國舊金山 | 參訪IBM公司設置於美國矽谷實驗室，進行技術交流 |
| 931216 | 931217 | 舊金山至台北 |  |

表1、研習行程表

- 國外公務之心得感想

網路時代來臨，讓資訊傳播的速度大為提高。對企業而言，資訊安全傳遞的效率，已成為企業的永續經營的關鍵因素。

本公司擁有專屬的環島光纜網路系統，可運用的網路資源豐富，導入資訊網路流量管控機制後，對於網路系統效能的提升，乃至於電腦病毒防範工作，皆有極大助益;對於本公司電子化/網路化業務之推展順利，亦實為重要。

資訊網路流量管控機制執行現況與此次研習心得，茲陳如下:

(一) 企業網路現況簡述

本次研習主題以提升廣域網路傳輸服務品質(Quality of Service，縮寫為QOS)為目的，主要著重於本公司TCP/IP 三層式骨幹網路系統管控，企業網路架構詳細如下圖:

圖1、企業網路系統架構圖

骨幹網路在資訊處與中資間以一條T3專線相連，資訊處與南資間也以一條T3專線相連，中資與南資間則以一條E1專線相連；各資訊中心以專線下連轄區內之一級單位，各單位專線頻寬由64Kbps到2048Kbps不等。此外，骨幹網路有二特徵(1) 各資料中心的IBM主機與一台IBM2216 router相連，IBM2216再與骨幹路由器相連，IBM2216充當TN3270 server，提供各資訊中心所轄下層單位的TN3270 clients連線，因此clients的SNA資料流得以經由IBM2216抵達IBM主機 (2) 中資, 南資中心各有一條專線連往 Internet，各資訊中心所轄下層單位，網際網路流量可在各資訊中心進出，而不必流經台北資訊處。故骨幹網路上的流量如下圖所繪：

圖2、骨幹網路主要流量走向圖

茲將企業網路主要資料封包流說明如下：

(1) SNA資料：TN3270 Clients與IBM主機間的交易資料流量

(2) 重要業務封包 ：Clients 與 Server間的流量

(3) HTTP 業務上網 ：Clients與WWW server間的流量

(4) HTTP 一般上網 ：Clients與WWW server間的流量

(5) SMTP/POP3 電子郵件流量： Clients與Email server間的流量

(6) Other traffic (Default流量)

(二) 企業網路導入QOS之考量因素

企業網路導入QOS所能產生的主要效益有三: (1)省錢:避免無謂的擴充頻寬投資、(2)安全:壓制異常的流量、(3)流量管制:依資料之重要性給予不同等級的服務。

由前述本公司企業網路主要流量分析結果可知，企業網路若未對使用業務之資料流封包加以管控，則重要業務之資料流無法迅速搶到足夠之網路頻寬而獲得優先傳送，這往往影響到電子化業務之推展。

其中影響最大的為使用大型電腦主機作業之TN3270連線方式。因以TN3270連線時，Session 對網路環境品質之敏感度很高，如因網路因素而延遲，將造成連線作業為之中斷，衝擊大型電腦主機線上作業甚巨。其問題分析如下：

(1) 資料流主要由資訊處流至各營業處，瓶頸將出現在LAN與WAN交會處，也就是主幹網路連接各營業處的Router。由圖2，很明顯地來自LAN的五種主要資料流匯集在資訊處的Cisco C7206 Router，再經過WAN流到中資中心、南資中心、以及北區的各一級營業處，LAN的頻寬大而WAN的頻寬小, 所以五種流量在LAN與WAN交會處，也就是C7206 Router，將遇到瓶頸，若C7206不啟動流量保護機制，則重要封包會在此處流失，因為她們與其他不重要的封包共同競爭瓶頸處的頻寬。

(2) 來自Internet的HTTP資料流也會由中資及南資中心進入而對其他資料流量造成衝擊。也就是說，瓶頸點也會發生在中資與南資的C7206 Routers，若C7206不啟動流量保護機制，則重要封包也會在此處流失。

(3) 各營業處上傳的資料流中，以Email、FTP流量可能瞬間大增，因而對其他資料的流量將造成很大衝擊。因此，瓶頸點也會發生在營業區處的Routers，這些Routers多半不具頻寬管控的能力，以致無法防止重要封包流失的情形。

(三) QOS技術說明

提昇網路服務品質最有效的方法是妥善的管理頻寬，頻寬管理的第一步驟是制定頻寬管理政策，決定網路的主要服務對象(大電腦連線、電子郵件、WWW、電子商務、網路學習、語音與客服系統等)，並瞭解這些系統的網路頻寬及反應速度，也就是可允許延遲與延遲變動所造成的資料不順暢 (Jitter) 等，同時排定這些應用程式的優先順序。其次依頻寬管理政策設定網路設備。

具備網路服務品質(Quality of Service簡稱QOS)功能的網路設備才能有效的管理頻寬。QOS機制具有將封包(Packet)分類、提供等級化處理及保障限制頻寬的能力，而其兩個主要的模式分別為整合服務模式(Integrated Service Model簡稱Intserv)和差異服務模式(Differentiated Service Model簡稱Diffserv)。採用整合服務模式的IP送收端主機，會主動提出需求，並由收到要求之網路設備提供頻寬；差異服務模式的主機會將封包加註優先權，網路設備則依優先順序處理封包。所以企業的核心網路設備，特別是路由器及乙太網路交換器都應具QOS功能，若封包傳送路徑內的某一網路設備不具QOS功能，在遇到擁塞時會無法辨識封包的優先權，便不能丟棄較不重要的封包以保障重要的封包流，如大電腦連線流量。

QOS機制之一為分級式公平佇列(Class Based Weighted Fair Queuing簡稱CBWFQ)，此機制亦適用於本公司網路系統環境，其可針對重要的應用程式提供保障頻寬，例如系統可保留300K的頻寬給大電腦連線，若大電腦連線只用250K，剩下的50K便可供給其他程式使用。一旦大電腦連線需求300K，而頻寬又滿載時，網路設備會優先提供300K給大電腦連線並丟棄其他系統，如FTP、WWW等的封包。

(四) QOS建置現況說明

目前企業網路已建置QOS機制的營業區處計有十處，北區有三個營業區處，分別是台北市區處、台北北區處、與台北南區處，中區有五個營業區處，分別是苗栗區處、台中區處、彰化區處、南投區處、與雲林區處，南區則有兩個營業區處，分別是台南區處、與高雄區處；詳見下圖。

圖3、營業區處主幹網路架構圖

(五) QOS功能之設計

QOS技術主要在於保障各類流量的頻寬需求，如圖2所示，整個企企業網路的流量被分類為六類，分別是：

(1) SNA 封包：TN3270 Clients與IBM主機間的交易資料流

(2) 重要業務封包：Clients 與 Server間的流量

(3) HTTP 業務上網：Clients與WWW server間的流量

(4) HTTP 一般上網：Clients與WWW server間的流量

(5) SMTP/POP3 電子郵件： Clients與Email server間的流量

(6) Other traffic

其處理優先序如下：

(1st) SNA 封包：TN3270 Clients與IBM主機間的交易資料流

(2nd)重要業務封包：Clients 與 Server間的流量

(3rd) HTTP 業務上網：Clients與WWW server間的流量

(4th) Other traffic

(5th) HTTP 一般上網：Clients與WWW server間的流量

(6th) SMTP/POP3 電子郵件： Clients與Email server間的流量

「Other traffic」的優先權高於「HTTP 一般上網」以及「SMTP/POP3 電子郵件」，是由於Other traffic中有一些流量是控制網路運作的資訊，如Routing Information，他是不容被「HTTP 一般上網」以及「SMTP/POP3 電子郵件」等流量所阻隔的。「SMTP/POP3 電子郵件」流量之優先權雖位於「HTTP 一般上網」流量之後, 但必須有一最小保障頻寬, 以防止頻寬被HTTP流量或其他優先權更高之流量所佔據, 導致電子郵件無法傳遞或傳遞過慢之現象；此外，也須考量各一級單位上傳的資料流，其中Email流量瞬間大增時,對其他資料流量的衝擊需降至最小。

總結以上分析，將設計QOS以達下列目標：

| 流量名稱 | QOS 保障方式 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 傳送優先權 | 頻寬保障 | 頻寬上限 |  |
| SNA (TN3270) | 最高 | 峰值流速 | 峰值流速 |  |
| 重要業務流量 | 一般 | 峰值流速 | 無頻寬上限 |  |
| HTTP (業務) | 一般 | 峰值流速 | 無頻寬上限 |  |
| HTTP (一般) | 一般 | 均值流速 | 壅塞時：均值流速為上限。 無壅塞時：無頻寬上限 |  |
| Email | 一般 | 最小流速 | 壅塞時：最小流速為上限。 無壅塞時：無頻寬上限 |  |
| Other Traffic | 一般 | 總頻寬之20% | 壅塞時：總流量之20% 無壅塞時：無頻寬上限 |  |

表2、企業網路之QOS規劃目標

(六) QOS控管政策

企業網路的QOS基本政策是根據表2所列的流量，以訂定各流量的頻寬需求，進一步作為頻寬的管控，這個管控分為兩個方向：

(1) 由骨幹流往一級單位，稱為Downstream流量

(2) 由一級單位流往骨幹，稱為Upstream流量

下圖是說明downstream與upstream流量的一個模型。

圖4、Upstream與Downstream流量模型

骨幹路由器以CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queueing) 的技術對各種Downstream流量作一頻寬分配，更明確的說，CBWFQ會在骨幹路由器Cisco7206的每一個WAN port啟用，包含T3 port，以及連接各一級單位的T1/E1 port，使得流往一級單位的downstream流量達到各自的頻寬需求。

在實際的運作中，FTP流量對downstream與upstream流量都會產生衝擊，因此在之前，表2提到的六類流量再加入FTP流量，因此在整個QOS Policies上，是對七種流量作頻寬控管，如下表。

表3、網路的頻寬控管

(七) QOS之原理與常用指令

目前企業網路上所使用的網路設備大部份為Cisco 牌，其設備可使用之QOS相關指令主要有三大類，分別是PQ (Priority Queueing) 、CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queueing)、與Low Latency Queueing，以下內容將介紹三者的運作方式、指令格式、以及使用範例。

Priority Queueing運作模式

圖5、Priority Queueing運作模式

Cisco的Priority Queueing (PQ) 僅提供四個priority queues，分別名為：High queue、Medium queue、Normal queue、與Low queue。Queue的priority由High queue最高，而到Low queue最低。PQ只能作用在傳輸介面的output port，圖5中藍色的圓代表output port的server，server由High queue開始服務(即由High queue取得封包，傳送出去)，High queue空了以後才能服務Medium queue，以此類推，一個queue必須等到所有較他的priority為高的queues都空了以後，才可以被服務，在服務的過程中，一但有高priority的queue有封包到達，則server會在送完目前的封包後，立即去服務那個高priority queue。

Class-Based Weighted Fair Queueing運作模式

圖6、Class-Based Weighted Fair Queueing運作模式

Cisco的Class-Based Weighted Fair Queueing (CBWFQ) 將流量分成若干classes，對每一class均配置一個queue，稱為class queue，Cisco的CBWFQ必須作用在output port上，而且只能支援到64個class queues，每一個queue需指定一個保留頻寬 (reserved bandwidth)，做為該queue的保證頻寬，所有queue的保留頻寬的總合必須小於output port的頻寬 (簡稱port頻寬)。CBWFQ分配頻寬是以queue的保證頻寬作為weight，依據weight將port頻寬分配到那些active queues (即non-empty queue) 上；每一active queue會獲得各自的保留頻寬，分配後所剩的port頻寬則依據各active queue的weight再等比例的分配給各active queue，此時若有queue的input rate小於所分配到的頻寬，則差額的部分再依weight等比例的分配給其他的active queues。值得注意的是，Cisco的CBWFQ必須在output port壅塞時 (即port utilization達100%) 才會作用。

圖6 的例子可更具體說明CBWFQ的頻寬分配方式，圖中藍色的圓是一E1專線的output port server，port頻寬是2 Mbps，目前正有三個active class queues分別稱為Class 1、Class 2、Class 3，各自的保留頻寬是500 Kbps、200 Kbps、300 Kbps，但目前輸入的速度是200 Kbps、1 Mbps、1.5 Mbps，則各queue實際獲得的頻寬是：200 Kbps、720 Kbps、1080 Kbps。

Low Latency Queueing運作模式

圖7、Low Latency Queueing運作模式

Cisco的Low Latency Queueing是以CBWFQ為基礎而結合PQ的合成技術，其運作模式是如圖7所示，在所有的queues中指定一priority queue並給予一頻寬上限，該priority queue會得到server最優先的服務，但服務的頻寬不得超過所賦予的頻寬上限，一但超過，server就去服務其他的non-priority queues，這些non-priority queues都有指定的保留頻寬，被server以CBWFQ的方式服務。

Priority Queueing指令格式與範例

Priority Queueing (PQ) 之設定包含兩部分：首先以priority-list list-number指令定義各個priority queues，形成一個priority queue group，其中list-number是指此group的id number，此部分的指令格式顯示在圖8；其次，是以priority-group list-number指令將這個priority queue group套用在將執行PQ的網路介面，此部分的指令格式顯示在圖9。

圖8、「priority-list」指令格式

圖9、「priority-group」指令格式

圖10、PQ範例

圖10是一PQ的範例，針對priority group 1所做的設定，其中access-list 115所允許的流量被指定於High priority queue中，而所有未被特定的流量則被視為Default流量，被指定於Low priority queue中；priority group 1被套用於interface fa0/1。

Class-Based Weighted Fair Queueing指令格式與範例

Class-Based Weighted Fair Queueing (CBWFQ) 之設定包含三部分：首先以class-map class-map-name指令定義traffic class的名稱與所特定的流量，其中class-map-name是指此class的name，此部分的指令格式顯示在圖11；其次，以policy-map policy-map指令定義CBWFQ policy的名稱並指定各class的保留頻寬，其中policy-map是指此policy的name，此部分的指令格式顯示在圖12 ; 最後以service-policy output policy-map 指令將該policy套用在將執行CBWFQ的網路介面，此部分的指令格式顯示在圖13。

圖11、「class-map」指令格式

圖12、「policy-map」指令格式

圖13、「service-policy」指令格式

圖14與圖15是一CBWFQ的範例，針對policy1所做的設定，在圖14中定義兩個classes，class1是由access-list 101所允許的流量所組成，class2是由access-list 102所允許的流量所組成；在圖15中設定policy1，指定class1與class2在policy1中所保留的頻寬，最後將policy1套用於interface fa1/0/0。

圖14、CBWFQ範例 --- class definition

圖15、CBWFQ範例 --- policy definition and application

此外，有一指令max-reserved-bandwidth percentage-of-link-bandwidth可修改名為class-default的class (使用者未定義的流量都歸類到此class，這是一機定的class而非使用者定義的class) 的保留頻寬，此指令需與service-policy output指令放置在同一網路介面之下，其用法如下：

Router(config)# interface fa1/0/0

Router(config)# max-reserved-bandwidth  80

Router(config)# service-policy output policy1

Max-reserved-bandwidth允許fa1/0/0的output port之80% 頻寬保留給使用者定義在policy1的classes，也就是說，20% 的output port頻寬是保留給Default class (即class-default)，若不使用max-reserved-bandwidth指令指定頻寬，則機定是指定25% 的output port頻寬給class-default class。

關於顯示CBWFQ狀態的指令show policy-map，其指令格式如圖16。

圖16、「show policy-map」指令格式

Low Latency Queueing範例

圖17是一LLQ範例，針對policy1作設定。其中class voice受LLQ的方式服務，因此以priority 50指定priority，50是指頻寬上限是50 Kbps，頻寬單位是Kbps。

圖17、LLQ範例

(八) 檢視QOS實際運作

Cisco QOS Device Manager (QDM)是一套軟體程式，安裝於Cisco路由器之Flash記憶體中，用以監控與設定網路流量。Cisco路由器開機後，QDM會被IOS載入RAM中，形成一長駐程式，其操作介面是web-based介面，故路由器必須啟動HTTP service，使得使用者透過瀏覽器 (Browser) 連線進入路由器，而後選擇QDM。此時，QDM將一些Java codes送入使用者的Browser，Browser得以顯示QDM之操作畫面，如圖18所示。圖19則說明QDM安裝步驟，首先，在router中啟動HTTP service，其次，將qdm.tar這個檔案複製到router的Flash內，複製的方法可用TFTP server或用FTP server，所用指令如圖所示，複製成功後則可用dir flash指令顯示是否有qdm.tar這個檔案。需注意的是：檔案名稱必須用qdm.tar不可用其他名稱。

圖18、QDM開啟畫面

圖19、QDM安裝步驟

- 實習之感想與建議

(一) 未來工作規劃建議

在此次研習返國後，即著手進行第一階段的QOS建置工作(如前一章節所述)，此項工作，已於2004年的12月完成。在2005年的工作計劃中，將持續為企業網路導入更進階的資訊網路流量管控技術，內容包括:1)進行第二階段骨幹主幹網路QOS建置、2)導入QOS大樓網路，讓重要業務連線獲得完整QOS環境、3)建置並熟用網管系統，掌握網路細部運作狀況、4)建置骨幹主幹網路備援線路，務使資訊網路建設安全而又穩固。

(二) 赴美見聞

紐約九一一事件後，美國對於外籍人士入境的通關檢查手續，加了許多的措拖，每一次的搭機前，都得讓機場的安檢人員徹底檢查，才能通關登機。其檢查的項目中，包括行李開箱、電子及金屬物品的管制外，更甚者還全身大搜身。

此次研習行程共搭機四次，第一次的搭機前經歷如此耗時又繁鎖的通關對待，心裏很不舒服; 但是經由如此嚴密的安檢後，我對於航程中的安全感也相對提升不少，在飛機上，可以安心的休息，也能夠體認，嚴格落實安檢工作，所帶來正面效益。

此經驗讓我想起公司正在推行的資通安全政策，在資訊網路的虛擬世界中，危機更容易潛藏，資安工作就更顯重要。一向重視個人權利的美國在九一一事件中，自慘痛中覺醒，體認到安全工作的不容商議性，調整了心態。成長在自由的世界中，每個人對於個人所應享有的自由權利十分清楚明白，也懂得爭取。但是，若是過度的擴張自由，而將個人的方便凌駕在群體安全之上，往往會帶來極大的危機，紐約九一一事件是為借鏡，值得我好好省思。