出國報告(出國類別：考察)

日本長隧道行車安全與管理參訪報告

服務機關：交通部公路總局等6個機關

姓名職稱：副總工程司張仁德等11人

派赴國家：日本

出國期間：94.02.19~94.02.26

報告日期：94.05.05

系統識別號：C09400866

公  務  出  國  報  告  提  要

頁數：56 含附件：否

報告名稱：

日本長隧道行車安全與管理參訪報告

主辦機關：

交通部公路總局

聯絡人/電話：

/

出國人員：

張仁德  交通部公路總局                             副總工程司

莊鴻鈞  內政部警政署                               專門委員

許敏靖  行政院衛生署醫事處                         副研究員

劉俐良  交通部道安委員會                           薦任科員

吳文益  交通部路政司                               技正

李宏徹  國道新建工程局     設施組                  組長

周光宇  國道新建工程局  第三區工程處  機電工務所   工程員

張崇智  國道高速公路局                             幫工程司

楊熾宗  國道高速公路局  北區工程處  頭城工務段     副工程司兼段長

陳松堂  公路總局  第二區養護工程處                 副處長

陳舜賢  公路總局  第二區養護工程處  員林工務段     林厝監工站站長

出國類別：考察

出國地點：日本

出國期間：民國94年02月19日 –民國94年02月26日

報告日期：民國94年05月05日

分類號/目：  H5/公路道路   H1/交通建設

關鍵詞：長隧道，隧道安全設施，管理，逃生避難，防災教育宣導

內容摘要：國道五號雪山隧道及省道台七十六線八卦山隧道為國內首見之長隧道，其相關設施及營運通車後之管理維護暨災害防救等工作，尚無其他案例可供参考。交通部有鑑於此，故專案簽報行政院同意，由交通部、國道高速公路局、國道新建工程局、公路總局、警政署、衛生署等相關機關，派員赴日本考察青函海底隧道、東京灣橫斷道路及惠那山隧道等，作為國內之参考。

綜觀参訪研習成果，國內隧道相關設施及災害發生時安全防護措施相較於日本大致相同，惟日本對於救災體系建置權責劃分之明確及安全教育宣導方面之作法頗值我國之借鏡及參考。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

目        次

頁碼

- 前言 …………………………………………………………1

- 目的 …………………………………………………………1

- 參訪行程與團員組成 ………………………………………2

- 參訪行程……………………………………………………2

二、團員組成……………………………………………………3

肆、參訪經過 ……………………………………………………4

- 青函隧道……………………………………………………4

- 東京灣橫斷道路 …………………………………………11

- 惠那山隧道 ………………………………………………26

- 日本都市交通管理經驗 …………………………………34

伍、參訪心得……………………………………………………46

- 青函隧道參訪心得………………………………………46

- 東京灣橫斷道路參訪心得………………………………46

- 惠那山隧道参訪心得……………………………………48

- 參觀日本都市交通管理心得……………………………48

陸、建議…………………………………………………………53

壹、前言

國外長隧道公路的管理及災害、事故防救，已累積多年經驗及痛苦案例，可作為我國雪山、八卦山隧道通車管理及災害防救之借鏡，故乃專案陳報行政院同意由本部邀集警察、消防、醫療等相關機關組團派員赴日本、歐洲考察，以汲取國外長隧道之管理經驗，並作為擬訂長隧道管理及防救措施之參考，全案並奉行政院九十三年十二月七日院臺交字第O九三OO五二二二O號函核復原則同意。

貳、目的

國道五號雪山隧道及省道台七十六線八卦山隧道為國內第一、二長之公路隧道，尤其雪山隧道長達12.9公里，為世界第五大長隧道，預定於九十四年底通車而八卦山隧道已於九十四年四月開放小型車通行；由國外長隧道公路通車經驗可知，隧道內發生災害或事故，由於救災較為困難，如無事前妥善的規劃及管理，災害及事故的嚴重性往往就在短短的時間內轉變成重大災變，如：1999年三月二十四日法國義大利間之白朗峰隧道（長11.6公里）因一輛運輸麵粉的卡車在隧道中著火，造成火災，導致三十九人死亡的慘劇，隧道更因此封閉，在法義兩國經過三年的檢討、改善並提高隧道的安全性後，前年(92年)才再開放通車。茲因國內除本部所屬國工局、公路總局少數人員曾出國考察外，包括警察、消防、醫療體系尚無相關考察計畫，而上述兩長隧道通車在即，為未雨綢繆，故特邀請國內公路長隧道管理與災害防救相關機關組團派員赴日本考察長隧道公路的管理機制及災害、事故防救措施，以瞭解其實際運作情形、汲取經驗，並作為國內訂定長隧道公路災害管理防救措施之參考。

參、參訪行程與團員組成

一、參訪行程:

| 日期 | 星期 | 起迄地點 | 行程摘要 | 住宿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/19 | 六 | 台北—東京 | 往程 | 東京 |
| 2/20 | 日 | 東京—函館 | 往程及參觀函館市區交通建設 | 函館 |
| 2/21 | 一 | 函館—東京 | 參觀青函海底隧道 | 東京 |
| 2/22 | 二 | 東京 | 訪問日本隧道技術學會 | 東京 |
| 2/23 | 三 | 東京 | 參觀東京灣橫斷道路及參訪鹿島建設公司 | 東京 |
| 2/24 | 四 | 東京—名古屋 | 參觀東京市區交通建設及路程 | 名古屋 |
| 2/25 | 五 | 名古屋—歧阜—大阪 | 參觀惠那山隧道 | 大阪 |
| 2/26 | 六 | 大阪—台北 | 回程 | — |

二、團員組成:

| 編號 | 姓名 | 職稱 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 張仁德 （領隊） | 副總工程司 | 交通部公路總局 |
| 2 | 莊鴻鈞 | 專門委員 | 內政部警政署 |
| 3 | 許敏靖 | 副研究員 | 行政院衛生署醫事處 |
| 4 | 劉俐良 | 薦任科員 | 交通部道安委員會 |
| 5 | 吳文益 | 技正 | 交通部路政司 |
| 6 | 李宏徹 | 設施組組長 | 交通部台灣區國道新建工程局 |
| 7 | 周光宇 | 工程員 | 交通部台灣區國道新建工程局第三區工程處機電工務所 |
| 8 | 張崇智 | 幫工程司 | 交通部台灣區國道高速公路局 |
| 9 | 楊熾宗 | 副工程司兼段長 | 交通部台灣區國道高速公路局北區工程處頭城工務段 |
| 10 | 陳松堂 | 副處長 | 交通部公路總局第二區養護工程處 |
| 11 | 陳舜賢 | 站長 | 交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段林厝監工站 |

肆、參訪經過

一、青函隧道

為建立北海道與本州間的運輸管道，日本在二次大戰前即有開挖青函隧道的構想，但大戰過後才實際開始著手相關的地質調查工作，而1954年「洞爺丸」號渡輪於津輕海峽沉沒的事件，則有了使此一計畫提早實施的呼聲。

10年之後（1964年），北海道側吉岡調查斜坑開始正式施工，在經歷多次的坍塌與重建的試練後，終於在1985年貫通主坑。而在3年後的1988年3月，由構想到實現長達40年的歲月，全長53.85公里，最深在海平面下240公尺的「青函隧道」，終於正式通車營運。

(一)、青函隧道設計概要

青函隧道起點位於青森縣東津輕郡今別町濱名，終點位於北海道上磯郡知內町湯之里（如圖4.1-1），全長53.85公里，是目前全世界最長的隧道。其中陸地部隧道30.55公里（青森縣端13.55公里、北海道端17公里），海底隧道23.3公里，海底隧道通過津輕海峽時，距海平面最深為240公尺（海底至海平面140公尺，隧道至海底100公尺）。

圖4.1-1 青函隧道路線圖

本隧道係鐵路隧道，最小曲率半徑為6,500公尺，最大縱坡度為12/1,000，隧道斷面高7.85公尺，寬9.70公尺，容許兩列車對向通行，同時為考量未來通行新幹線列車，其軌道係採用混凝土基版三線式軌道，目前通行一般窄軌（1.067公尺）的列車，預留未來新幹線標準軌（1.435公尺）的空間，斷面如圖4.1-2所示。

圖4.1-2 青函隧道之斷面

本隧道主要由5大部份所構成（如圖4.1-3所示）：

- 立坑：在施工階段以電梯輸送施工機具、材料及人員，目前則為廢氣排放管道。

- 主坑：高7.85公尺，寬9.70公尺為列車通行隧道。

- 斜坑：包含兩處主要斜坑，一處位於吉岡（北海道側），一處位於龍飛（青森縣側）。斜坑以14度的斜度連接至海底。在施工階段，做為地質探查、土石搬運、排水及輸送施工機具、材料及人員之用。目前則做為通風的管道。斜坑內並設有纜車及階梯，方便平時維修人員及緊急時救援人員進出與人員疏散之用。

- 先進導坑：此坑為其他坑道之先期工程，用於海底地質及出水狀況調查，並且也用於檢驗及發展主坑與作業坑的挖掘方法。目前則用於排水與通風之用。

- 作業坑：平行主坑約30公尺的位置，用以增加施工速度，以連絡橫坑（間隔約600公尺一處）連接至主坑，可以增加工作面，亦用於土石搬運及輸送施工機具、材料及人員之用。目前則允許以卡車或腳踏車通行以利於隧道維護（修）。

本隧道並設有兩處的海底車站，一處為北海道側的吉岡海底站，另一處為青森縣側的龍飛海底站，此二處車站主要功能為做為列車災害發生時之緊急疏散點，惟亦設有展覽設施，平時可開放觀光，介紹青函隧道特色，並有定期列車班次停靠，以增加營運之收入。

圖4.1-3 青函隧道平面圖

(二)、列車運作

津輕海峽線所有列車的運行，係由北海道控制中心集中管理。各列車的位置及設備狀況，皆精確的顯示於控制面板上，列車駕駛可以利用無線電與中心工程司通話。各項確保安全的防災設備自動傳送資訊至中心。當災害發生時，列車自動停止，中心的工程司可以手動操作滅火、排煙設備及照明。大量資料利用光纖傳送，即使光纖通信發生故障，亦可使用備援的微波系統。列車之行車控制中心及運作機制如圖4.1-4及圖4.1-5。

圖4.1-4 行車控制中心

圖4.1-5 行車控制機制

(三)、隧道防災設計

為確保旅客安全，青函隧道內設置了各種先進的災害預防設備，特別是設置了吉岡及龍飛兩處海底車站做為緊急應變之用。吉岡海底車站之配置如圖4.1-6。

當隧道內火警偵測器測得異常高溫時，列車立刻停靠到最近的車站，並引導旅客由月台經連絡橫坑進入具通風狀態的避難所。所有逃生通道區域內設有照明、75處電視攝影機及具有173具播音喇叭的公眾引導系統，將由控制中心給予正確的指引。另一方面，列車火災則可以利用具有每分鐘7噸、維持40分鐘能力的消防灑水系統予以撲滅。為確保災害中電力的供應，除了來自電力公司的4迴路電源（2迴路來自北海道、2迴路來自青森）外，亦有自有的發電系統以供緊急使用。

當有大於特定級數地震發生時，隧道內所有列車自動停車，同時在控制中心研判損害情形後，確定安全狀況下，才指示列車駕駛員恢復行駛。

隧道內之各項設施配置如圖4.1-7所示，各項設施如圖-8~圖-12，鄰近海底站之作業坑中設置有臨時避難所（如圖4.1-13），可供人員暫時停留等待救援。

圖4.1-7 防災設施配置圖

圖4.1-6 吉岡海底車站之配置平面圖

圖4.1-8 連絡橫坑                        圖4.1-9 列車火災偵測器

圖4.1-10 自動灑水器                   圖4.1-11 閉路電視攝影機

圖4.1-12 播音喇叭                      圖4.1-13 臨時避難所

二、東京灣橫斷道路(Tokyo Wan Aqua-Line)

2月23日搭乘巴士由東京出發，行經東京灣岸道路(Tokyo Bay Ring Raod)轉國道409號川崎縱貫道路(Trans-Kawasaki Highway)，由東京灣橫斷道路川崎市端進入到達東京灣橫斷道路隧道與橋樑分界點海螢人工島(Umihotaru，又稱木更津人工島)後，由東京灣橫斷道路管理事務所所長七五三野所長為我們介紹東京灣橫斷道路建造經過與隧道設備及參觀隧道設施，日本政府為了讓後人了解東京灣橫斷道路興建歷史與各種特殊施工技術而特別於人工島上興建一座技術資料館，裡面收錄並展示東京灣橫斷道路工程興建歷史資料及各種建築物結構與施工機具模型，讓參觀民眾可在最短時間內全盤了解東京灣橫斷道路的建設經過。

(一)、東京灣橫斷道路興建歷史概述與效益

東京灣橫斷道路從日本政府建設大臣(建設省)著手進行調查到正式完工通車，期間橫跨昭和與平成兩個世代共歷時32年。昭和41年(1966年)4月由日本建設大臣著手東京灣橫斷道路調查工作，並於昭和51年8月加入日本道路公團(Japan Highway Public Corporation)及成立東京灣橫斷道路調查室與建設大臣共同進行調查工作，日本政府特別為本工程於昭和61年4月通過「東京灣橫斷道路建設機關特別設置法」，並於昭和61年10月由日本道路公團、地方公共團體與民間出資成立東京灣橫斷道路株式會社(Trans-Tokyo Bay Highway Corporation)專責本工程新建工作，隔年昭和62年7月日本建設大臣授予日本道路公團事業許可並於當月日本道路公團即與東京灣橫斷道路株式會社締結建設協定後，自此正式展開東京灣橫斷道路的興建工作，期間日本道路公團與建設大臣間經歷3次事業變更及發行5次外貨債券後，至平成9年(1997年)12月東京灣橫斷道路株式會社與日本道路公團間辦理道路設施移交後即於當年12月正式通車。

(二)、東京灣橫斷道路效益

東京橫斷道路為全長15.1公里貫穿東京灣連接神奈川縣川崎市與千葉縣木更津市之收費道路(如圖4.2-1)，本路段完工通車後有效緩和並紓解東京都心部周邊交通混雜情形及達到產業活動提升與促成新興都市圈的形成及調和東京都地區生活機能的均衡發展的目的，並且大幅縮短川崎市與木更津市間行車距離與時間(行車距離由110公里縮短為30公里，行車時間減少為4分之1)，連帶東京到木更津距離也縮短為45公里，本工程總建設經費共1兆4仟4佰億円，分別由日本道路公團與東京灣橫斷道路株式會社共同出資新建，由川崎市往木更津市方向可分為海底隧道部(Tunnel Section)9.4公里、風之塔(Kazenotou)0.1公里、海螢人工島(Umihotaru)連接部0.3公里及橋樑部(Bridge Section)4.4公里與兩端陸上引道部0.9公里(如圖4.2-2)，日本道路公團負責興建兩端陸上引道端外，其他部分皆由東京灣橫斷道路株式會社負責興建。因為本參訪團主要目的乃觀摩並學習日本對於長隧道管理與防災應變制度與經驗，且參訪當日東京灣地區風速達每秒24公尺以上，已超過本路段封閉橋樑部規定(為避免側風影響行車安全，當風速達每秒20公尺以上時本路段橋樑部封閉禁止車輛通行)，故僅針對隧道部分報告參訪心得。

圖4.2-1 東京灣橫斷道路路線圖

圖4.2-2 東京灣橫斷道路斷面圖

(三)、東京灣橫斷道路(隧道部)工程概要與安全設施介紹

東京灣橫斷道路隧道段總長9.5公里，雙孔單向各兩車道(未來將規劃為3車道並有預留未來拓建的空間)(如圖4.2-3)，車道總寬10.5公尺(含左側路肩2.5公尺，每一車道寬3.5公尺(3.5m×2)及右側路肩1公尺，設計速率80km/hr且隧道內可變換車道，隧道最大縱坡為4%，由川崎市浮島入口與海螢人工島兩端下降至隧道最低點風之塔。

圖4.2-3 東京灣橫斷道路剖面圖

隧道入口端與隧道內部設有資訊可變標誌板、速限可變標誌等交通管制設施(如圖4.2-4)。照明設備採用高壓鈉氣燈裝設於隧道兩側上方，通風設施採用噴流式風機搭配電氣集塵機(如圖4.2-5)再利用風之塔內部獨立進排氣之排風機達到過濾隧道內煙塵及換氣目的。隧道中每150公尺設ITV1組、每150公尺設置緊急電話1處、每50公尺設火警自動偵測器1組、每50公尺設消防栓箱1 處(內含火警報知按鈕、手提式滅火器與消防水帶)、每25公尺設置號角喇叭1組、每150公尺設逃生指示燈1組、並設置有水噴霧系統(泡沫式)(如圖4.2-6~8)每5公尺設噴頭1組、同時設有洩波電纜可在隧道中收聽FM廣播並提供管理單位使用無線電及其他偵測設施如VI、Nox值偵測器。

圖4.2-4 速限、資訊可變標誌

圖4.2-5 噴流式風機與電氣集塵機

圖4.2-6 水噴霧系統

圖4.2-7水噴霧系統節流閥

圖4.2-8 水噴霧系統配水、泡沫管

本隧道因為建造在東京灣海床下，地盤軟弱先天地質條件不良，基於長期安全性考量，以現有工程技術水準不適合設置連絡隧道，因此不同於一般雙孔隧道設有人(車)連絡隧道作為隧道災害人員避難與車輛疏散時使用，也沒有採用其他海底隧道使用人員避難室作為隧道災害時人員避難待援用，而發展出特有之避難方式，即將隧道斷面(直徑14公尺)規劃為兩部分，上半部為行車空間而下半部則規劃為高壓電纜線廊道(如圖4.2-9)、隧道維護管理用道路(可行駛車輛)與消防管線廊道(含每300公尺緊急避難逃生滑梯出口及管理消防人員入口)(如圖4.2-10~11)三部分，且雙孔隧道各自獨立，不會因為單一孔隧道發生事故而影響另一向隧道之正常使用。平時隧道維護與災難救援時車輛可由海螢人工島直接搭乘車輛運送電梯直接下到隧道下半部之維護管理用道路進行相關工作。

圖4.2-9 隧道剖面圖

圖4.2-10 逃生滑梯示意圖

圖4.2-11逃生滑梯

(四)、隧道管理組織

東京灣橫斷道路營運管理可依隧道建造前後分為兩個階段。

  - 調查、設計與建設階段(如圖4.2-12):

圖4.2-12

  - 建設後(如圖4.2-13):

圖4.2-13

  - 交通管制與設備控制室(日本道路公團東京第二管理局)功能與任務機制(如圖4.2-14)

圖4.2-14

(五)、行車安全教育與宣導

日本政府為了教導用路人了解東京灣橫斷道路的各種設備與初期自衛滅火及逃生避難知識，除了在海螢人工島上設置一座技術資料館介紹東京灣橫斷道路建設歷史與工程資料外，另於島上休息站上闢建一間交通安全體驗教室，裡面除了存放各種隧道逃生設備之縮小模型(如圖4.2-15~17)來教導用路人在隧道發生火災交通事故如何逃生疏散外，還設置實際之緊急電話(如圖4.2-18)(為方便初次使用者快速通報，緊急電話面板上有車輛故障、交通事故、人員救護與火災警告等4種按鈕，十分講求人性化)、消防栓箱(如圖4.2-19)與消防水帶鼓勵民眾動手操作(如圖4.2-20)，以便在發生事故時能沉著通報交通控制中心人員與使用消防設備，達到初期滅火與自救的目的。

圖4.2-15 隧道剖面模型

圖4.2-16 模擬隧道中人員逃生疏散方向模型(1/2)

圖4.2-17 模擬隧道中人員逃生疏散方向模型(2/2)

圖4.2-18緊急電話

圖4.2-19 消防栓箱

圖4.2-20 民眾實際操作消防水帶滅火

三、惠那山隧道(Enasan Tunnel)

惠那山隧道(Enasan Tunnel)屬中央自動車道南部地區西宮線之一雙孔單向通車的車行隧道(如圖4.3-1)，位於日本本州島距離名古屋市約130公里處，惠那山隧道全長8.6公里，東西向貫穿岐阜與長野二縣的惠那山區，西起岐阜縣中津川，東至長野縣的阿智村富士見台，西端並連接全長1.9公里網掛隧道(Amikake Tunnel)至長野縣的飯田，形成一隧道群。

圖4.3-1 惠那山隧道位置圖

2月25日晨，依行程全團由名古屋搭乘巴士經中央自動車道到達神阪休息區，由隸屬於日本道路公團(JH)中部支社飯田管理事務所的高田 保(Tamotsu Takada)先生負責接待與解說，並引領團員至隧道洞口之機房參觀通風機房、監控室及電氣機房等處之設施。

飯田管理事務所為日本道路公團委託管理中央自動車道伊北至中津川交流道路段，全長共92.87公里範圍間之總務、營業、管理、工務、維持、改良及設施等工作，目前平日固定建制員額合計為29位人員，分別負責各項事務。

此次參觀的惠那山隧道，亦屬於飯田管理事務所管轄之範圍，全長8.6公里，係日本國內目前第三長之雙孔單向的公路隧道。隧道內之機房皆為無人機房，其相關機電、交控等設備之監測訊號，均經由光纖電纜直接傳輸至設置於100公里外之飯田管理事務所的交控中心(如圖4.3-2)，並經由管理人員依據相關標準作業程序進行資料之紀錄、判讀及進行必要之處理。

圖4.3-2 飯田管理事務所的交控中心監控設備

惠那山隧道的交通控制系統，與我國高速公路公路交通控制系統雷同(如圖4.3-3)，為一項綜合交通、電腦、電子、電機、有線與無線電通訊等工程技術組合而成之線上即時運轉系統，以監視路況、控制車流及提供用路人即時之道路資訊。以交通管理設施輔助疏解重現性的壅塞，亦以路況偵測技術及事件管理策略迅速處理非重現性的壅塞，並以先進新技術提供用路人交通資訊，同時配合救援需求實施交通控制，發揮整體路網效用，建立完整之交通資訊庫。

圖4.3-3 隧道設備示意圖

依據日本公路法第46條第3項之規定，公路管理單位可禁止或限制載運爆炸性及易燃性等危險物品之車輛進入水底隧道及長隧道(長度5,000公尺以上者)。惠那山隧道長度為8.6公里，因此依規定是禁止載運危險物品之車輛進入的，管理單位並在隧道前方之出入口閘道設置載運危險物品車輛出口引導標誌，告知用路人並導引車輛駛離或至卸貨區將危險物品卸載。

惠那山隧道為雙孔單向通車的公路隧道，設計速率80Km/hr，往飯田方向為東行線(上行 A-Line)，往中津川方向則為西行線(下行 B-Line)。西行線於1975年3月(昭和50年)完工先行通車，全長為8,489公尺，當時東行線尚未完工，故西行線先行採單孔雙向通車，隧道坡度為+0.55%(3,111公尺)及-1.64%(5,178公尺)，東洞口海拔為721公尺，西洞口海拔為657公尺(如圖4.3-4-~5)。西行線採全橫流式通風模式，並設一輔助坑(Pilot Tunnel)、一立坑豎井(Vertical Shaft)及斜坑豎井(Inclined Shaft)，將西行線分成4個通風區間，分設4處進氣/排氣(煙)通風站，進行隧道內之換氣及排煙功能(如圖4.3-6~8)。

圖4.3-4 隧道諸元概要

圖4.3-5 隧道斷面圖

圖4.3-6 隧道換氣設備諸元

圖4.3-7 隧道換氣設備概要圖(上行線)

圖4.3-8 隧道換氣設備概要圖(下行線)

東行線則於1985年8月(昭和60年)始完工通車，全長8,649公尺，隧道坡度為+1.5%(5,152公尺)及-0.5%(3,497公尺)，東洞口海拔為721公尺，西洞口海拔為647公尺，通風則採縱流式通風模式。東行線完工通車之同時，並將東、西行線回復單向通車。

為解決隧道內汽車排放廢氣濃度過高之問題，惠那山隧道於設計時即於東行線設置4個集塵室(Dust collector station)(如圖4.3-9~10)及兩處通風室(Ventilation cellar)，並於東、西行線間設置10處人行連絡隧道及2處車行連絡隧道予以相連，為人員避難（人行連絡隧道）及養護、救災（車行連絡隧道為養護、消防、救護等專業車輛使用）路徑之用。

圖4.3-9 隧道集塵設備

圖4.3-10 隧道集塵設備運作流程圖

惠那山隧道之設計係依據日本道路公團隧道防災等級區分為AA級隧道，惠那山隧道之通風設備採可逆式風機 (reversible fan)設計，必要時可作逆向運轉，改變排煙方向。隧道內相關之水電運轉及維護費用1年約需4億日圓，其中風機運轉費用1個月約需2,500萬日圓，管理單位在運轉管理一段時間之後會將能見度標準(Vi control)予以放寬，風機運轉費用則可下降至1個月約2,000萬日圓。隧道內消防栓及水噴霧設備之用水，則利用立坑豎井及斜坑豎井下之集水坑回收利用。灑水頭每5公尺設置1個，容量為每分鐘每平方公尺6公升之水量。

除上述通風設備以外，以下茲將其它安全設施(如圖4.3-11~12)（包括機電及交通控制系統設施）之設置原則臚列如后:

- 非常電話(緊急電話Emergency Telephones)：每200m間隔設置1座（設有內照式標誌），提供用路人於隧道中發生事故時，可即時通報交控中心迅速獲得協助。

- 火災檢知器(火警偵測器Fire Detectors)：每25m間隔設置1只，可自動偵測隧道火災之發生，即時將火災訊號通報交控中心迅速處理，並自動與相關設施連動，進行必要之滅火措施。

- 非常駐車帶（停車彎Parking Bay）:每700m間隔設置1處，可提供事故車輛臨停，等待救援，不致影響車輛行進。

- 道路情報板設備（資訊可變標誌設備CMS）：每750m間隔設置1座，由交控中心管理人員將隧道內之交通資訊隨時提供用路人參考。

- 消防栓箱(Hydrants)：於隧道側壁每50m間隔凹槽內設置1個，提供消防人員現場進行滅火使用；並設置2個6kg 裝之ABC乾粉滅火器。

- 水噴霧設備(Water spray)：於隧道頂端每50m為一個噴霧區間，並每間隔5m設置1個水噴霧頭，當隧道內火災發生3分鐘後，水噴霧設備將於火災發生區域自動啟動噴霧，有降溫與控制煙塵擴散之作用。

- 照明設備：全區間採高壓鈉氣燈之設置，並於入、出口處設置加強照明。

- 手動報警機(P型1級押釦式)：每50m間隔設置1個。

- 電光標識（內照式逃生指示標誌）：於隧道側壁上每700m間隔設置1個，設置於距離地面高度50公分處，可導引用路人於火災發生時之指示逃生方向，並告知用路人距最近人行聯絡道之距離，以利逃生。

- ITV Camera（閉路電視監視器CCTV）：每200m間隔設置1個，可經由裝設於隧道內的閉路電視設備，可監視隧道內事故或災害情形並自動將異常訊號傳至交控中心。

- Radio再放送設備（無線電設備）：於隧道全區間設置洩波同軸電纜，並於全區間設置無線電中繼設施，放大隧道內無線電，以提昇無線電品質。

- 一氧化碳(CO)檢出裝置：數量及設置位置未硬性規定。

- 能見度(VI)測定裝置：數量及設置位置未硬性規定。

- 速度規制標識設備（速限可變標誌設備CSLS）：每700m間隔設置1處。

- 坑內、外信號器（車道管制號誌）：設置於隧道內及洞口前主線上。

- 擴聲放送設備(Loudspeaker)（廣播擴音設備）：隧道內每50m間隔設置1處擴音器設備，可經由擴音器告知用路人隧道內之緊急狀況。

- 傳輸設備：隧道內所有設備均經由傳輸系統將異常訊號傳至交控中心判讀及進行必要之應變措施。傳輸系統包括幹線傳輸 (Backbone Transmission)與區域傳輸 (Local Transmission) 兩主要部分。

- 中央電腦系統：負責接收隧道之資料收集系統、隧道機電系統，以執行各項事件管理系統功能，並驅動資訊顯示、交通管制等系統設備執行控制策略。

圖4.3-11 隧道設備表(一)

圖4.3-11 隧道設備表(二)

四、日本都市交通管理經驗

(一)、民間管理機關配合

日本道路係由日本道路公團、首都高速道路公團、阪神高速道路公團及本州四国連絡橋公團等，依各自動（高速）車道（如圖4.4-1），分別委由民間管理局（事務所）管理（如圖4.4-2），並聯結形成交通管制路網，透過科技器材及警察活動等，統合集中管理道路情報資訊，提供民眾交通情資及管控交通號誌，維護交通安全與順暢，並促進地域經濟發展，遇有臨時事故時，管理人員先至現場判明狀況，通報工程、警察或消防人員各依職責，遵照協定支援配合，排除路障、疏處交通或實施救災（如圖4.4-3），以確保交通便捷與安全。

圖4.4-1 日本道路網絡圖

圖4.4-2 日本道路管理體系圖

圖4.4-3 日本道路管理協調聯繫圖

(二)注重發揮管理效益

道路設置明確標誌標線（如圖4.4-4~5），使用路人清楚瞭解，身處該路段應遵守的規定，並採用色彩管理，提醒用路人提高警覺，避免發生事故，如於複雜危險路口以不同顏色區分車道（如圖4.4-6）或於易肇事路段舖設彩色路面（如圖4.4-7~8）及於危險路段漆繪醒目標線（如圖4.4-9~10），且將彎道路況如道路轉彎半徑（如圖4.4-11）標示於路旁，以提醒用路人注意。

圖4.4-4 東京道路標繪車道及行進方向明確清楚

圖4.4-5 東京道路主線車道標繪明確

圖4.4-6 名古屋複雜路段以不同顏色區分車道

圖4.4-7 上野易肇事路段以不同顏色標繪

圖4.4-8 東京易肇事路段以不同顏色標繪

圖4.4-9 名古屋危險路段以醒目標線標示

圖4.4-10 東京危險路段以醒目顏色標示

圖4.4-11 名古屋彎路轉彎半徑明確標示

(三)整合科技運用注重效益

大量運用無線、音波、光學式感知器（如圖4.4-12~13）及裝設ＥＴＣ設備（如圖4.4-14），即時將道路行車狀況，透過可變式電子看板（如圖4.4-15）、電台廣播、電子傳真、導航設備等，將壅塞道路（如圖4.4-16）、旅行時間等交通訊息，隨時告知用路人，以引導用路人選擇適當之行車路線，疏解交通壓力，達成便捷交通目的，並獲得民眾肯定與支持。

圖4.4-12 大阪音波式感知器統計車流量

圖4.4-13 大阪光學攝影監控車流

圖4.4-14 日本道路公團推廣ETC方案

圖4.4-15 大阪可變式電子看板

圖4.4-16 日本阪神高速道路網電子交通現況圖

(四)落實預防策略作為

日本道路公團從預算編列，即定有一定比例經費進行常態性隧道及道路損害隙縫等偵查及維護，於事前防制意外發生，對隧道事故的應變措施設置摸擬教室（如前圖4.2-17）供民眾親身體驗，寓教於樂。亦於道路設置防撞導標（如圖4.4-17）或防滑設施（如圖4.4-18）落實事前的預防，以降低事故的發生。

圖4.4-17 東京道路下橋處防撞導標

圖4.4-18 東京道路下車處防滑設施

(五) 全面擴大宣導作為

日本為因應地震可能發生災害，對高速道路於震災發生後緊急應變規定，各地休息站利用大型看板（如圖4.4-19）方式廣為宣導，使民眾事前能充分瞭解並遵守配合。另將隧道事故防制的宣傳海報（如圖4.4-20~21）置於休息站宣導。

圖4.4-19 名古屋高速道路休息站防震宣導看板

圖4.4-20　東京高速道路休息站事故防制宣傳海報

圖4.4-21 東京高速道路休息站事故防制宣傳海報

伍、參訪心得

一、青函隧道參訪心得

由於青函隧道為一鐵路隧道，因此運行於隧道內的列車車輛為固定班次，且列車所搭乘人數亦可預知並易於掌握，因此在運作方式上與公路隧道有相當大的差異。

而防災設施方面的規劃設置上，亦可以發現主要以兩處海底車站為中心，災害發生時，集中由兩處海底隧道疏散人員，也因此各項防災設施主要集中在兩處海底車站及其連接之通道上。

相對於鐵路隧道而言，公路隧道因災害發生可能在任何時間、亦可能生在任一地點，且發生當時通行於隧道內之車輛及人員，實在難以完全掌握，因此救災困難性相對提高許多，故各項防災設施之規劃需較鐵路隧道有更多的考量，亦可發現公路隧道之防災設施是以線的方式，佈置於隧道各路段。

雖然青函隧道之防災設施與公路隧道不同，惟其在救災細節的考量，如救援及疏散動線規劃、配合器材的設置等方面，仍有值得參考之處。

二、東京灣橫斷道路參訪心得

我國地質特性與地形分布與日本同質性相當高，因此在交通建設上所遭遇的工程問題與管理經驗等都可作為互相學習的對象，雖然東京灣橫斷道路是一座海底隧道，但是不管是工程建設、維護管理甚至於是防災避難措施本質上都可視為與一般陸上隧道相同的。因此日本的隧道管理經驗值得作為我國長隧道日後營運管理上的借鏡。

日本政府為了確保東京灣橫斷道路擁有高安全性、舒適性與快速性，因此設置了相關必要的機械、電氣與通信設施，以達到隧道是一個會呼吸的(趨近自然環境)、有最新安全設計、無通訊障礙與最佳駕駛環境的道路。縱觀東京灣橫斷道路工程設計設備與我國八卦山隧道設計同質性相當高，以東京灣橫斷道路為例，除了(1).水噴霧系統(泡沫式)、(2).人員逃生避難通道設計不同外，其他方面道路設計以及相關設備幾乎與八卦山隧道無異。其中以隧道水噴霧系統設置的必要性與實用性而言，目前學界仍有不同的意見而沒有絕對設置根據。以本次參訪得到的資料，日本部分隧道雖然設有水噴霧系統，但是系統啟動條件為火災警報觸動3分鐘後(設定3分鐘後駕駛人已逃離該火警區段)，但該系統仍設計有自動轉為手動啟動模式機制(目的為預防3分鐘後火警區段內仍有人員逗留緊急暫停使用或無人逗留直接啟動用，但是一般用於緊急暫停使用)，其原因在於依據試驗結果隧道火災煙霧因熱能與溫度變化關係在飄浮約300公尺後時會逐漸下降，因此在這300公尺範圍內只要人員盡量以低姿勢行進仍有空氣可以呼吸及可見度，以供逃生避難用。但是若水噴霧系統啟動，大量水霧造成火災煙霧熱能與溫度快速降低，因而促使煙霧急遽下降而不往上飄散，如此不僅造成原有可呼吸空氣減少更造成視線不清妨礙逃生。因此若以人員逃生疏散為第一考量，水噴霧系統對於人員逃生與初期滅火並沒有多大助益，僅對於降低隧道溫度與避免隧道設備損壞規模擴大有效用，但是前題是在人員疏散後而水噴霧系統未被高溫破壞仍有作用的情形下，因此對於國內有人建議應於長隧道裝設水噴霧系統，應先針對裝設的目的與防護對象以及期望效果予以考量與釐清，再來討論是否須裝設該系統，以避免未來使用時與最初設計目標有落差。

另有關人員逃生避難設施方面，東京灣橫斷道路的設計較類似未來雪山隧道模式，東京灣橫斷道路逃生疏散通道設計在隧道下半部而且雙向各自獨立，而雪山隧道則利用施工導坑整修為雙向隧道人員逃生疏散通道，八卦山隧道因為施工時並無導坑通道，加以全長約5公里長度比較起來並非特別長，因此設計每400公尺便有一人行連絡隧道可供單向隧道發生火災事故時人員可利用連絡隧道往對向隧道疏散，因為每個隧道的地質條件與設計原則不儘相同，因此並無絕對的設計好壞問題。

在教育宣導方面，日本政府為了讓後人了解該道路的建造歷史、特殊技術工法、建造過程遭遇困難與行車安全準則及隧道相關設施使用技巧，因而特別設置技術資料館與體驗教室，使民眾可以在最短時間內了解前人建設的辛勞，更可以熟練隧道相關設施的操作技巧的規劃設計，是最值得我國公路管理機關學習的地方，因為一個專為長隧道行車安全與逃生避難技巧而規劃設置的學習環境，不僅可以最少的經費達到最大的宣傳教育目標(永續的)，更可以訓練駕駛人學習使用隧道內相關消防設備，達到初期自救滅火的目的(目前國內不傾向宣導駕駛人使用消防水帶)。

營運管理方面，日本道路公團將東京橫斷道路維護工作委託給東京灣橫斷道路株式會社執行，而在交通管制與設備控制部份則由日本道路公團東京第二管理局(琦玉縣岩槻市)負責。

災害救護方面，日本當局與日本道路公團並未因東京灣橫斷道路而成立專屬消防救護單位，而是與川崎市、木更津市於平成9年(1997年)依據平成8年由千葉縣、東京都、神奈川縣、川崎市及木更津市之間締結「東京灣橫越道路行政事務管轄等相關協定」訂定消防支援協定，將行政事務明確劃分，規定東京灣海域之通道發生火災、緊急救護等災害時之消防應變活動內容。主要內容為火災或緊急救護等災害發生時隧道下行線由川崎市、上行線由木更津市負責，東京灣海域之通道全線15.1公里間，發生上述災害時，應結合兩市消防力量來因應。如須更多消防力時，以與東京灣消防廳及神奈川縣之消防相互支援協定為基礎，實施商請東京消防廳及橫濱市消防局特別支援。

因此，以日本長隧道管理經驗可了解，長隧道的防災救護策略與參與單位並不能以公路單位為公路主管機關為由，將所有防災救護責任全由公路單位負責，而是朝向一個TEAM的任務組織為方向編組成一個初期自衛組織，其成員應涵蓋管理單位、消防單位與警察單位，各司其職並於任務進行時專心負責部分，因為我們要將人力做最有效的利用應朝向以專才專責的方向為規劃原則。

三、惠那山隧道参訪心得

參觀惠那山隧道後發現其應有的設備亦與國內八卦山隧道相去不遠，在國內爭議不休的隧道消防救災議題部分，日本的消防救災體系(惠那山隧道)：惠那山隧道於通車之初期JH配置有消防救災車輛及設備，但現今日本道路公團則將惠那山隧道之消防工作全部移轉至地方消防機關，即採與隧道周邊之消防機關及警察機關訂定防護協議方式，並劃分責任區域，當隧道內發生災難事故時，則於第一時間經由隧道內之偵測設備將訊號傳輸至飯田管理事務所控制中心，經日本道路公團人員判斷災情後，由飯田管理事務所人員通報隧道週邊之消防及警察權管機關至現場進行救災處理。

綜上，日本長隧道（隧道長度為5公里以上之隧道）安全設施之設置原則與我國大致相同，並無迥異之處；惟救災體系建制及權責劃分之明確方面，是值得我國借鏡之處。

四、日本都市交通管理參訪心得

(一)、服務導向立即資通

日本道路由民間管理，所採策略較能貼近民眾的需求，以服務理念，事前大量提供相關資訊，使民眾能充分瞭解，配合疏導作為，由民眾自由選擇理想的路線，減少壅塞機率，以降低民怨，增加民眾滿意度。

(二)、統合戰力發揮能量

日本各民間道路管理站聯成路網管理，將資料集中分析運用，現場由管理站人員判定狀況，即時通報相關單位，各依權責遵照事前協定妥適處理，事權統一各單位能全力配合，縮短反應時間，發揮救援功能，增強事故處理能量。

(三)、整合科技線上通報

日本道路大量使用科技器材及直昇機觀測，並將各項資訊整合分析，立即提供線上運用，依規劃標準（如壅塞未滿５００公尺為綠燈、未滿１０００公尺為黃燈、１０００公尺以上為紅燈）區分等級，實施高度交通管制(日本交通管制UTMS作業平台關聯圖，如圖5.4-1)，透過路網傳送可變資訊看板、旅行時間顯示板、交通號誌聯動、ＶＩＣＳ電腦導航（如圖5.4-2）、電話交通傳真、１６２０ＫＨＺ路況播報、公共與現場救援車輛優先通行、通報線上員警進行交通疏導等作為，縮短反應時間，達成交通順暢與安全之目標。

圖5.4-1  日本交通管制UTMS作業平台關聯圖

圖5.4-2  VICS電子導航裝置

(四)、事前完善規劃以隧行救援任務

日本為防範隧道事故發生，對事故防制措施依車流量及隧道長度區分五個不同防護等級規模（如圖5.4-3），備有完善的規劃與支援協定，並實施定期的演練，增強實務經驗。當事故發生時，管理事務所即以電子可變看板、交通號誌、無線廣播等管制車輛進入隧道，工程、事故處理、救護車輛及人員利用規劃之緊急聯絡道（橫坑）、逆向道路或地下導坑趕抵現場疏處救護，各自使用不同頻道無線電，不致發生干擾。

圖5.4-3 日本隧道安全防護分級圖

(五)、執法符合民眾期待

日本道路以醒目標字、標線、號誌、可變電子看板等，一再提醒民眾遵守道路行車規則，使民眾容易瞭解而遵守，以避免違規，符合民眾期待。如員警取締路邊違規停車，到達現場後，將違規車輛定位（如圖5.4-4），並標示日期時間，俟巡邏返回，該違規車仍未駛離，始摯單告發，告發單（如圖5.4-5）印妥拖吊單位、聯絡電話、法律依據、拖吊場位置等，貼在路邊緣石上，使民眾一目了然，不致誤認為被偷而恐慌。

圖5.4-4  違規車輛訂位及標示時間

圖5.4-5 名古屋違規拖吊通知單貼於路緣上告知

(六)、創發功能附加價值

日本青函隧道吉岡海底車站設置日本知名卡通專區(如圖5.4-6)、東京灣橫斷道路海螢人工島設置體驗教室與技術資料館開放民眾參觀見學，使民眾有參與感，並滿足民眾知的慾望，管理單位更與廠商合作舉行特展，創造商機，增加利潤。

圖5.4-6 吉岡海底車站卡通專區

陸、建議

本次日本長隧道參訪團共參訪了青函隧道(鐵路隧道)、東京灣橫斷道路(隧道部)、惠那山隧道與函館、大阪、東京等都市交通建設，發現國內長隧道工程規劃與安全設備設計水準並不比日本落後，反而是國內對於駕駛人行車安全教育與宣導落實程度不夠，造成就算是擁有與世界水準不遑多讓的隧道設計與設備，交通肇事率仍高居不下。其次便是國內長隧道管理經驗仍有不足，而國內現有長隧道設計亦多沿襲日本設計，加以日本地理形態與國內十分類似，因此若能有效汲取日本長隧道管理經驗，對於國內長隧道管理工作將會有事半工倍的助益。

一、落實行車安全教育與宣導工作

根據日本防災安全專家太田先生表示，為維護長隧道內行車安全，用路人之教育宣導是相當重要的一環，日本實際做法為隧道通車前3年即著手宣導，以循序漸進的方式教導用路人正確安全駕駛觀念，並宣導隧道逃生緊急應變措施及各項消防逃生設備使用方式。另就其他國家隧道火災實務經驗來看，當隧道發生事故並引發大火時，事故地點後端之駕駛人為儘速逃離事故現場，多半會想要迴轉逆向行駛，由於隧道內路幅不寬，轉彎半徑不足，致使車輛無法順利迴轉；再加上隧道內的濃煙易使駕駛人失去方向感，反而進退維谷受困於車中，更易有遭後方來車追撞之危險，必須嚴禁此類危險駕駛行為，而正確做法為駕駛人應立即將車輛停放在路邊棄車逃生。至於日本在宣導隧道安全逃生重點如次：

1.將車輛停靠在路邊。

2.把車鑰匙留在車上。

3.利用道路中心線及側壁確認方向。

4.採低姿勢沿側壁及避難誘導設施逃生。

國內八卦山及雪山隧道已分別於今年四月及預訂年底開放通車，該兩隧道管理單位－公路總局及高公局已規劃一系列之宣導措施，並利用廣播、電視、電影、文宣品（摺頁）及網路等管道宣導。國內交通安全宣導作法之於日本實有過之而無不及，無論就宣導方式、宣導密度、宣導經費均大幅優於日本，然其實際癥結，宣導固應綿密持續推動，然而教育面（如考照前交通安全觀念之建立）似乎仍有推展空間。歸納此行參訪心得，未來國內在推動長隧道行車交通安全宣導方面，建議可以短、中長期二階段推動：

| 階段 | 建議做法 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 短期 | 電視宣導方面建議引用日本模式增加置入性行銷，將生硬的宣導內容與綜藝、益智節目相結合。考量時下流行之談話性節目，其節目時間較長應可配合製作專輯性節目，俾利將隧道行車安全及緊急應變措施做完整及系列的介紹。另藉由其高收視率，增加宣導成效。 | 置入性行銷風格在日本並無爭議 ，因為日本民眾可接受其為交通安全教育之一環，國內雖引發話題，然而如從宣導效果而言，亦未嘗不是一個具有十足效果之宣導，當引發喧騰一時之討論，其效果已遠超過預期。 |
| 中長期 | 國內目前並未設置長久性之長隧道體驗館，建議可比擬日本尋覓適當地點建置之，並將相關設備直接放置於館內展示。 | 長隧道體驗館讓民眾有親自操作體驗之機會，爾後倘若事故發生民眾才不至於慌張失措。 |

二、改善道路行車安全設施

納入先進的色彩管理觀念，將危險或易肇事路段以不同顏色標繪及舖設彩色路面，提醒民眾注意，避免事故發生。另道路標線施工，改採高見度材質，可減低夜間交通事故約四成（如圖6.2-1），值得推廣。

圖6.2-1 道路標線採高見度材質顯著降低夜間交通事故

改進道路設施，提昇道路安全環境，增加行車安全，減少交通事故發生，如道路裝置防撞導標設施（如圖6.2-2）可減少約八成的雨天交通事故，殊值試行。另道路線形規劃、增大區間視距、中央分隔島防撞等安全措施仍待強化，以增進行車安全。

圖6.2-2 道路裝置防撞導標顯著降低雨天交通事故

三、以顧客導向觀念為設計原則

利用整合裝設道路交通電子情報網絡系統，將現場交通情資集中管理分析，即時線上運用，如以電子可變動看板(如圖6.3-1)、電子導航設備、電話手機傳訊、無線廣播、電腦網路等方式，全面將道路壅塞狀況隨即讓用路人明瞭，導引民眾選擇適切行駛路線，並且為避免駕駛人在隧道中有迷惘感，可將距離洞口里程數放大標繪(如圖6.3-2)，加強用路人的確定感，以增加道路使用能量，發揮道路功能。

圖6.3-1

圖6.3-2 隧道側璧放大標繪距洞口哩程數

四、定期演訓增加經驗

據歐洲白朗峰隧道事故檢討，於通車後事故發生前，未曾實施演訓，致事故發生時現場作業人員操作不當而使災情擴大，而日本每年定期於9月份舉辦全國性的防災演習，這演習當然也包括了交通安全演習，道路管理單位會利用演習的同時在公路收費站向用路人分送宣導摺頁。就參訪旅程實際觀察，北海道函館路口四處可見類似國內懸掛於燈桿上之宣導旗幟，其顏色採黃底紅字，旗幟上宣導標語僅簡單印上「注意交通安全」等字體提醒民眾，此外並無其他圖樣。反觀東京、名古屋及大阪等都市則尚未發現有設置類似宣導旗幟。另外，在國內普遍使用之宣導海報亦不多見，在函館車站出入口通道上張貼幾幅宣導海報，內容上是直接呈現要宣導的重點。

日本隧道係不斷定期實施演訓，並採預防事故偵測與維護措施，啟用迄今保持零事故紀錄，值得借鏡。而國內各機關依據「災害防救法」規定每年至少應辦理一次防災應變演練，因此落實防災應變處理機制，並採預防事故偵測與維護措施，才能有效增強救災實戰經驗與單位間協調配合支援能量，降低事故發生機率。

# Text boxes

建設大臣(建設省)

日本道路公團/JH

收費道路核定

東京灣橫斷道路株式會社/TTB

認可

資金募集核准

工程建造協議

東京灣橫斷道路株式會社/TTB

日本道路公團/JH

委託管理

日本道路公團東京第二管理局

隧道設施與交通控制

A

B

交通量  (台/日)

隧道長度  (m)