行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：其他）

赴日本執行Panasonic Communications Manufacturing Co.,Ltd. 類比式影印機、數位式複合(影印)機產品驗證登錄後續工廠檢查

工作報告

服務機關：經濟部標準檢驗局

姓名職稱：技士/技士

林子民/蔡宗傑

派赴國家：日本

出國期間：中華民國94年02月21日

至02月25日

報告日期：中華民國94年03月08日

行政院研考會/省（市）研考會 編號欄

# 摘要

商品驗證登錄制度於92年正式實施，而工廠檢查係實施商品驗證登錄所需之模式之一。驗證登錄申請者若選擇工廠檢查為其驗證模式，則於申請登錄時除須檢附商品之合格型式試驗報告外，同時亦須符合工廠檢查之要求。且取得驗證登錄證書後每年至少須接受一次後續工廠檢查。

本案係為本局派員赴日本執行日本Panasonic Communications Manufacturing Co.,Ltd. 製造類比式影印機、數位式複合(影印)機後續工廠檢查之工作報告。本次後續工廠檢查計劃時程共排定2月22日至24日三天，檢查之項目係依據「標準檢驗局商品驗證登錄工廠檢查紀錄」執行。

目次

一、目的…………………………………………………………………………4

二、工作過程及心得……………………………………………………………4

三、檢討建議事項………………………………………………………………5

四、總結…………………………………………………………………………5

本文

一、目的

本案係執行日本Panasonic Communications Manufacturing Co.,Ltd. 製造類比式影印機、數位式複合(影印)機之後續工廠檢查。

本案擇定工廠檢查人員由本局第六組技士林子民及技士蔡宗傑負責產品電氣安規測試及工廠檢查任務。

二、工作過程及心得

## 依事先擬定之「工廠檢查計劃時程表」執行，時程共排定三天進行。說明如下：

## 第一天：簡要巡視廠區並了解其製造流程後，查核工廠之基本檢測設備是否運作正常，操作人員是否有足夠之能力執行測試。查核工廠對於主要零組件及原料之採購情形，是否依其採購規範進行採購，是否對採購之零組件及原料進行進料檢驗，並實地查核線上生產之機種其所使用之零組件是否與型式試驗報告所記載之內容相符。對於不符合採購規範之零組件及原料能否清楚鑑別隔離。查核測試設備校正情形，是否可追溯至國際標準或國家標準，測試設備是否可識別其校正狀況。查核其檢驗及測試執行情形，包含進料檢驗、製造檢驗、成品檢驗等，且能否保留檢驗紀錄，對於不合格之半成品或成品是否能予以鑑別並隔離。查核專業檢測人員訓練執行情形，並實地抽查測試人員之專業能力。

## 第二天：查核其製造設備是否符合製程要求，包含是否建立製程主要製造設備總覽表，設備實際運作情形是否正常，及設備維護保養情形。查核其符合製程需求之製造流程，是否能建立適當之製造流程，流程中是否有適當之管制點，並於現場實際查核其製造流程運作情形是否正常。因本次工廠檢查為後續工廠檢查，故需要對證書所登記之產品型號進行抽測，經實地抽樣後進行絕緣耐壓試驗、洩漏電流試驗、接地阻抗試驗、輸入功率試驗、構造檢查等項目之測試及檢查，並查核抽測之樣品與型式試驗報告內容是否一致。查核消費者服務及顧客抱怨之處理，是否已建立處理機制，實地查核顧客抱怨案例能否依處理程序執行並採行矯正措施。

## 第三天：繼續進行產品抽測，執行溫升試驗、異常試驗、結構評估等，檢查是否能符合標準規範。整理並完成後續工廠檢查報告，最終進行總結會議並與工廠人員意見交流。

# 三、檢討建議事項：

## 該廠對於產品之製程管制，分由材料管理部門、品質管理部門、製造部門、製品管理部門負責各階段之流程，且各部門之間的連結甚為緊密，各階段負責人員均能確實依其製造基準之要求做好份內工作，值得學習。

## 該廠對於每一種生產機型均有一管理工程圖，內容包括該機型所需之製造設備、測試設備、儀器校正狀況、零件檢驗標準、製程參考基準等等，對於品質管理具有相當的水準。

3、台灣代理商亦有受理消費者服務及顧客抱怨之機制，可即時將顧客或消費者反應之問題回報至日本工廠，而日本工廠依其品質異常處理基準進行原因分析並擬定矯正措施進行改善，最後由日本公司之社長確認，對品質之後市場管理可謂相當完善。

# 四、總結：

# 驗證登錄於92年正式實施，工廠檢查係實施驗證登錄所需之模式之一，因此工廠檢查之執行流程，以及所會衍生之各種狀況及處理判斷準則，仍應與其它同事研究檢討，以建立一致性。

# 日本Panasonic Communications Manufacturing Co.,Ltd.製造之類比式影印機、數位式複合(影印)機除銷入台灣外，另外亦銷售到美國、歐洲、大陸、東南亞…等世界各地，其工廠已取得日本LRQA之ISO系列認證，產品在生產、製造、設計及後市場管理方面可謂相當完善。本次後續工廠檢查日本工廠以及台灣代理商松下資訊科技股份有限公司均能全力配合，故能順利達成任務。