出國報告（出國類別：考察）

93年台日技術合作計畫－施工架之

施工安全管理

服務機關：Ⅰ行政院勞工委員會

Ⅱ行政院勞工委員會北區勞動檢查所

Ⅲ行政院勞工委員會中區勞動檢查所

Ⅳ行政院勞工委員會南區勞動檢查所

職稱姓名：Ⅰ技士   張毅斌  Ⅱ檢查員 盧啟新

Ⅲ檢查員 李澍威  Ⅳ檢查員 葉秋山

派赴國家：日本

出國期間：93年9月13日至93年9月30日

報告日期：94年3月14日

摘     要

每年營造業之死亡災害類型統計，以墜落約佔全部的50﹪為最高，而造成墜落死亡災害之媒介物，以91年為例，開口33.8﹪佔第一位，第二及第三分為屋頂24.3﹪及施工架14.9﹪。90年至93年營造業施工架媒介物所造成之死亡職災計71人，佔營造業死亡人數10﹪，大部分是因為施工架之開口所造成，開口形成之原因：1.施工架工作台未滿舖。2.內側（施工架與結構物相鄰側）交叉拉桿未設置。3.交叉拉桿下方空隙過大。其次為組、拆施工架（含斜籬）時墜落死亡14人（約20﹪）。其他災害原因為施工架倒塌死亡4人（約5.6﹪）、工作台強度不足或荷重過大致工作台斷裂、工作台未妥善固定及拆除施工架時鋼管架飛落等，故施工架作業之災害防止，為持續降低職業災害之重要事項。

日本施工架之安全管理方式如下：施工架製造廠商依現場實際作業之需求，開發各種形式之施工架及相關安全設備，經由假設工業會認證通過後販售或出租。假設工業會針對營造工地使用之假設機械材料（施工架、模板支撐、擋土支撐、合梯、工作梯等及其相關使用、連結配件），訂定認定基準及解說、設計指針及技術基準，並對假設機械材料實施認定制度、承認制度、單品承認制度、適用工場制度等認證，確保假設機械材料使用上為安全狀態。產業安全研究所負責假設構造物之倒塌防止，針對施工架受自然力（地震力、風力、溫、溼度等）之影響所造成之災害研議防治之道，研究作業勞工自斜屋頂墜落、滾落之職業災害原因研議防治之道，研議施工架之安全規定作為厚生勞動省修法之參考。建設業勞動災害防止協會實施施工架作業主管技能講習等教育訓練，使作業主管有能力辨識施工架作業之危害並採取相關防範措施，出版施工架扶手先行工法解說、施工架組立作業安全、施工架組立作業指針、施工計畫製作重點等書籍，推廣施工架之作業安全。營造廠商等會租用經假設工業會認證之施工架，並配合政府法令及施工架安全指針作業規定辦理，一定高度之施工架，需經由現場人員及施工架製造商實施結構計算，作成施工架計畫書送公司審查及勞動基準監督署備查。於施工架組拆時，施工架作業主管需在場監督勞工個人防護具之使用及確認標準組拆流程，現場工程師監督施工架廠商是否按圖施工，並於每日、每月由領班及所長實施施工架安全巡檢並實施危害告知。

研修日本各式施工架之國家標準、材料檢驗、施工架設計、施工架組拆之安全步驟、法令規定內容及勞動檢查重點與方式，可作為我國營造安全檢查法令修訂之參考、指導國內檢查員有關施工架之檢查重點及安全技術、引進日本施工架安全管理之優點及安全之組拆步驟，提供國內營造廠商及施工架業者參考，以提升施工架安全管理水準並可減少施工架作業所發生之職業災害。

目     錄

- 目的：

- 緣起：

- 研修主題：

- 研修單位及過程：

- 研修單位：

- 研修內容：

- 研修心得及建議：

- 日本施工架災害之防止設施：

- 日本施工架之安全管理：

- 心得及建議：

- 附圖：

附圖1至附圖9。

- 照片：

照片1至照片34。

93年台日技術合作計畫－施工架之施工安全管理

壹、目的：

- 緣起：

- 每年營造業之死亡災害類型統計，以墜落約佔全部的50﹪為最高，而造成墜落死亡災害之媒介物，以91年為例，開口33.8﹪佔第一位，第二及第三分為屋頂24.3﹪及施工架14.9﹪。本會於90年至93年實施新策略降災方案，職業災害已較前4年（86年至89年）降低40﹪，惟90年至93年營造業施工架媒介物所造成之死亡職災計71人（附圖1），佔營造業死亡人數10﹪（附圖2），故施工架作業之災害防止，為持續降低職業災害之重要事項。

- 90年至93年營造業施工架媒介物所造成之死亡職災71人中，大部分是因為施工架之開口所造成，開口形成之原因：

- 施工架工作台未滿舖。

- 內側（施工架與結構物相鄰側）交叉拉桿未設置。

- 交叉拉桿下方空隙過大。

其次為組、拆施工架（含斜籬）時墜落死亡14人（約20﹪）。其他災害原因為施工架倒塌死亡4人（約5.6﹪）、工作台強度不足或荷重過大致工作台斷裂、工作台未妥善固定及拆除施工架時鋼管架飛落等。

- 研修日本各式施工架之國家標準、材料檢驗、施工架設計、施工架組拆之安全步驟、法令規定內容及勞動檢查重點與方式，可作為我國營造安全檢查法令修訂之參考、指導國內檢查員有關施工架之檢查重點及安全技術、引進日本施工架安全管理之優點及安全之組拆步驟，提供國內營造廠商及施工架業者參考，以提升施工架安全管理水準並可減少施工架作業所發生之職業災害。

- 研修主題：

- 施工架之設計與組立。

- 施工架安全規格與材料檢驗。

- 施工架作業災害之防止。

- 工地參訪。

貳、研修單位及過程：

一、研修單位：

| 日期 | 參訪單位 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 9/14 | 社團法人國際建設技術協會 | 拜訪接待單位。 |
| 9/15 | 假設工業會東京試驗所 | 認定制度、承認制度、單品承認制度、適用工場制度解說。 參觀假設機械材料展示室及性能試驗室。 |
| 9/16 | 獨立行政法人產業安全研究所 | 產業安全研究所組織及業務內容簡介。 實驗室參觀及介紹。 |
| 9/17 | 建設業勞動災害防止協會 | 施工架使用安全觀念之講解。 |
| 9/20 | 前田建設－日比谷共同管溝工地 | 工地參訪。 |
| 9/22 | 假設工業會大阪試驗所 | 施工架垂直防墜網強度測試。 萬向接頭強度測試。 施工架上、下梯強度測試。 參觀假設機械材料展示室。 |
| 9/24 | 前田建設－北堀江公寓新建工程 | 工地參訪。 |
| 9/29 | 東日本旅客鐵道株式會社－JR中央本線連續立體交叉工程 | 工地參訪。 |

二、研修內容：

（一）假設工業會東京試驗所、大阪試驗所：

假設工業會設立之主要目的為針對營造工地使用之假設機械材料（施工架、模板支撐、擋土支撐、合梯、工作梯等及其相關使用、連結配件），訂定認定基準及解說、設計指針及技術基準，並對假設機械材料實施認定制度、承認制度、單品承認制度、適用工場制度等認證。日本厚生勞動省除制定部分假設機械材料之認定基準外，假設工業會另自行制定更多之認定基準，標準較厚生勞動省嚴格，厚生勞動省亦認可其認定基準。製造廠商送驗之假設機械材料經假設工業會認定核可後，核發成績書及合格證件，廠商即可在其商品上標示假設工業會認定合格之標誌（附圖3），迄今約有400家廠商至假設工業會實施認證，營造公司、製造業公司或住戶等不會使用未經認證廠商之產品，故可增加假設機械材料使用之安全性。

- 認定制度：

- 制式之假設機械材料實施「認定制度」（流程圖詳附圖4）。

- 製造廠商填寫申請書及檢附相關資料送假設工業會實施書面審查，假設工業會至製造工廠調查假設機械材料之成品品質，設備、材料等及其管理情形，並抽取試樣送假設工業會試驗所實施性能檢驗，另徵詢認定檢查審查委員會之意見，認定合格則發給「認定合格證」及「試驗成績書」。

- 承認制度：

- 製造廠商新研發之假設機械材料，因未具普遍性，尚無一套認定基準，為確保新研發之假設機械材料符合安全，實施「承認制度」。

- 製造廠商填寫申請書（含全體構造圖及部分構造圖、各部分性能、全體構造之安全性、組立基準、使用基準、公司之生產及品質管理規程）及檢附相關資料送假設工業會實施書面審查，假設工業會至製造工廠調查假設機械材料之成品品質，設備、材料等及其管理情形，並抽取試樣送假設工業會試驗所實施性能檢驗，另徵詢承認審查委員會之意見，認定合格則發給「承認證」。

- 單品承認制度：

- 針對合梯、施工架之上下梯、安全護欄、腳趾板、安全母索立柱、模板支撐、工作台等單品，實施「單品承認制度」（流程圖詳附圖5）。

- 製造廠商填寫單品承認申請書（含使用方法圖、性能試驗報告書、強度計算書、組立基準、使用基準、公司之生產及品質管理規程）及檢附相關資料送假設工業會實施書面審查，假設工業會至製造工廠調查假設機械材料之成品品質，設備、材料等及其管理情形，並抽取試樣送假設工業會試驗所實施性能檢驗，另徵詢單品承認審查委員會之意見，認定合格則發給「單品承認證」。

- 適用工場制度：

- 建設公司、修理公司經年儲放機械材料之場所，分別實施「登錄工廠認定證」及「指定工廠認定證」（流程圖詳附圖6）。

- 依「經年假設機械材料管理基準適用工場規程」提出申請並填具相關資料，假設工業會至儲放現場實施調查，並依厚生勞動省之「經年假設機械材料管理指針」實施審查，合格發給認定證，並定期對儲放區之機械材料實施性能檢驗。

- 現場假設機械材料試驗：

- 施工架垂直式安全網：

- 以直徑48.6mm、厚度2.5mm、重4.8kg鋼管，置於水平角度30度安全網（5.1m╳1.8m）中央上方4m，鋼管自由落體不穿破安全網為合格（照片1）。

- 安全網橫向、直向各剪3個20cm╳3cm試體作抗拉試驗，抗拉強度需大於1.47kN及68.6kN˙mm為合格（照片2）。

- 安全網張掛鋼環處取試體作抗拉試驗。

以上A、B、C三項試驗均需合格，方為合格之安全網。

- 萬向接頭：

- 以3.43kN˙cm扭力鎖緊萬向接頭，以9.81kN加重施以拉力，位移量12mm即屬破壞，以4.41kN˙cm扭力再作一次試驗，取5次平均值，平均值在15.7 kN以上才合格（照片3）。

- 本次試驗破壞荷重為18.24 kN。

- 施工架之上、下梯：

在梯面施力1.96kN，垂直變形量在25mm以下，試驗3次，強度平均值在5.39kN以上方合格（照片4）。

- 假設機械材料展示室：

- 扶手先行施工架：施工架組立時，先於下層安裝上層之扶手（護欄）及工作台，於上層從事組立作業時，原設置之扶手可防止組立人員墜落（照片5）。

- 易拆式交叉拉桿：於施工架作業時，內側（施工架與結構物側）交叉拉桿會妨礙施工，我國搭設施工架時常省略內側交叉拉桿，不但影響施工架之穩定性，更易造成人員墜落。如兩側裝設交叉拉桿，於拆除內側交叉拉桿完成外牆作業後，因內側交叉拉桿組拆不易（設計不良、受外力變形及混凝土包覆等因素），常未予恢復。展示之施工架，交叉拉桿組拆容易（照片9），勞工拆卸後較方便恢復，減少墜落機會。。

- 圓弧型建物專用施工架：塔槽、圓弧型建築物施工時，如用一般施工架搭設，造成施工架與建築物距離不一，工作台及交叉拉桿未能妥善固定，易造成工作台翻覆致人員墜落，使用圓弧型建物專用施工架可解決此一問題（照片6）。

- 施工架垂直式安全網：有防墜落、噪音、物體飛散等形式，施工架如採用垂直式安全網，可防止人員由施工架外側墜落（特別是交叉拉桿下方），可減少高處作業人員之恐懼感（照片11）。

- 鋼樑水平母索中間桿柱：展示直立式及傾斜式兩種立柱，底部以夾具鎖在鋼樑翼鈑上。如翼鈑寬度較窄時，設置傾斜式立柱，人員行走至立柱處，有較大活動空間。並標示該類中間桿柱，應設置於同一鋼樑之同側（平行方向），禁止設置於兩平行鋼樑（垂直方向），立柱兩側母索應設置與鉤環同方向而非垂直方向（照片21）。

- 其他：模板支撐設置制式插銷，可增加支撐力（照片22）；以施工架作為模板支撐時，上方支撐軌枕之托架具一定之高度，以防軌枕脫落（照片23）；施工架上下梯設置扶手防墜（照片13）、施工架腳部設置基座增加穩定性（照片18）；自捲式垂直安全母索，可用於鋼構工程上下使用（照片24）；施工架工作台設腳趾板及其鎖固配件（照片12），減少交叉拉桿下方之開口，防止人員墜落及物體飛落。

（二）獨立行政法人產業安全研究所：

- 產業安全研究所原為日本厚生勞動省之分支機構，於2001年改制為獨立行政法人機構（註：近年來日本政府為求政府組織再造，並達到員額精簡目的，將許多政府組織改制為獨立行政法人機構，依日本現行法令規定，「獨立行政法人機構」可分二大類：即「特定」、「非特定」二種，前者係與公益有關，且組織內人員屬公務人員資格；後者非屬公益性質，組織內人員非屬公務人員資格，如國立大學。）。產業安全研究所員工約60名，其核心部門—研究部即有40名研究員，研究部轄下包括五組：機械安全研究組、建設安全研究組、化學安全研究組、物理工學安全研究組及境界領域˙人間科學安全研究組。與營造施工安全有關之建設安全研究組共6名研究員，負責假設構造物之倒塌防止、開挖工程安全、墜落災害防止及施工法安全性評估之研究。

- 產業安全研究所相較於假設工業會，其研究範圍較為廣泛，主要係針對各種新開發之產品進行研究，而非僅限於假設構造物，另接受厚生勞動省委託，進行重大災害原因調查及安全法規、指針等之訂定。

- 本次參訪時，建設安全研究組正進行之研究如下：

- 施工架壁拉桿之實驗：針對送驗之樣品（共有二種型式之壁拉桿），作出各種設置條件下（如壁拉桿與構造物間角度不同）之強度變化值（照片25）。

- 研究地震時，施工架與構造物間之互制關係（照片26）。

- 針對一組高約十公尺、長約二十公尺架設於戶外之實體施工架，研究施工架受自然力（溫、溼度）之影響，另研究施工架設安全網受風力之影響（照片27）。

- 進行大型風洞實驗，以了解自然風力對研究主題之影響，包括對施工架之影響（照片28）。

- 日本亦常發生作業勞工自斜屋頂滾落之職業災害，對此類之災害亦設置實驗室研究防止之道（照片29）。

- 建設業勞動災害防止協會：

- 建設業勞動災害防止協會（JCSHA）簡介：

日本建設業勞動災害防止協會自1964年創立，成為日本預防建設業安全事故的團體，為減少建設業安全事故，推展調查研究、安全衛生思想的普及以及安全衛生教育等各種之活動。另外日本政府在制定預防安全事故法律的同時，也確保了預防事故活動所必需的預算，並對建設業主給予支援與指導。日本現在建設業年死亡人數成功的減少到JCSHA創立時的1/3以下。但是建設業安全事故依然佔全產業之40﹪，雖然多年以來安全事故一直持續減少，但是最近事故的減少幅度停滯下來。隨著近年經濟的全球化，建設業的事業活動不只在一個國家，而且在國際範圍內拓展開來，勞工安全衛生活動領域也是如此。因此本協會考慮到建設業的特性，制定了國際通用的「建設業勞動安全衛生管理系統準則」，並致力於此一準則的普及。今後也有必要展開適應世界動向的安全事故預防活動，因此希望與世界各國並行安全衛生關係的情報意見交換。希望加深國際交流促進相互理解與合作。

- 建設業勞動災害防止協會的事業内容：

（1）教育活動、技能講習（如施工架作業主管等技能講習）。

（2）廣告、出版活動。

（3）調査研究活動等。

（4）安全衛生管理人員之指導、協助。

（5）國際交流活動。

- 日本現行之施工架安全管理概況：

日本現行有假設工業會針對施工架安全作相關試驗，提供各種施工架之認定制度、承認制度、單品承認制度，業界目前所使用之施工架幾乎都是經假設工業會認證之施工架，安全上已有相當之保障。

建設業勞動災害防止協會主要是針對相關工作之教育訓練及將中央政府的指導方針推廣至各地。日本經多年推廣後勞工安全衛生之關念已深入各界，且工程業者須負勞工安全衛生相關法律之責任，其成效已顯著於職業災害降低發生率。

日本目前施工架安全著重於計劃、設計與管理：

（1）計劃：

根據使用目的與現場條件，定下工程用臨時設備的規模、型式、性能等概要就是計劃，要併行對法律上規則與設置基準的適用性品管、工程費用、工期、安全性等多方面的研究。

（2）設計：

為安全性的研究，把重點放在主要材料上，但是應該重視包括次要材料和接合部在內的整體安全性。另外計算方法力求簡單，謀求確保安全性，作為對有關材料等的容許耐力、現場條件等引起的變動仍有足夠承受增額部分，對安全性的規定除設計強度外，同時要考慮到使用頻率、現場的氣象、地形、使用條件等重要因素。

（3）管理：

工程用臨時設備在計劃階段設定必要之性能，工程用臨時設備性能的實現是以設計組裝為前提條件的。為消除設計和組裝之間的矛盾，必須繪出設計圖與施工圖，作出周延的設計組裝。設計組裝中必須明列下列各項：

A.不良材料與缺陷材料的排除。

B.組裝順序、安排。

C.監督責任、指揮系統。

D.組裝中、組裝後的研究要領。

因為使用中必須維持組裝後的狀態，所以定期檢查是必要的。另外，造成超出計劃階段性能的負擔是很危險的。所以不造成設計條件以上的負擔之管理是使用中重要的管理項目。

- 前田建設－日比谷共同管溝工地：

本工程主要以直徑7.5M之泥水式潛盾機實施開挖管溝，工程長度1457m，興建於地下40 m深，每日工程進度為10 m，潛盾機轉彎角度最大為4度，完成之隧道可置放瓦斯、電路、電話、給水、污水等管線，稱為共同管溝（照片30）。

- 共同管溝之優點：

- 地震時共同管溝可防止管線破壞，阪神地震時，已設置之共同管溝並未損壞。

- 都市之道路施工，僅3成與道路工程相關，7成在挖管線，如興建共同管溝可減少道路施工，避免交通擁擠，管線之維修也比較方便。

- 共同管溝為基礎建設，可為未來都市建設預留擴建空間。

- 本工程特色：（照片31）

- 為使共同管溝所受壓力相同，需考量地層厚度、密度及地下水狀況，故共同管溝之斜率為分段變化。

- 設置有毒氣體、出水、崩塌等警報系統，若災害發生時，除現場有警鈴外，於共同管溝外之控制室亦設置警示燈。

- 因地面施工之空間有限，故於地下設置泥水分離機及泥土乾燥機等設備，直接將開挖之泥土乾燥後送出地面，為減低設備所引起之噪音，於設備外側設置防音壁，可將音量由90db降為75db。

- 勞工安全衛生費用之編列原則，日本於法令中並未規定，由工地主任向公司爭取費用。

- 該工程於作業前，由作業主管告知感電及開挖等之危害。

- 為敦親睦鄰，於管溝豎井處辦理音樂演奏等社區活動，消防署及前田建設分別辦理消防演練並測試傷者由管溝內送至地面所需之時間，公司員工1年作2次健康檢查。

- 本工程經費為55億日幣，其中1億元為保險金，如該工地未發生重大事故，保險金可退3成。

- 前田建設－北堀江公寓新建工程：

- 工程簡介：

本工程係位於大阪市心齋橋之「堀江一丁目高級住宅大樓新建工程」，係由住友不動產公司投資並委由前田建設工業株式會社興建，為地下一層、地上三十二層（另有二層屋突），參訪時已施作至地面層四樓。建物外觀採預鑄式組裝方式，故相較於傳統混凝土構造之濕式施作方式，勞工使用施工架的時間及依賴程度來得低。

- 施工架設計之形成：

依日本現行法令規定施工架高度超過十公尺、建築物高度超過三十公尺者、設置天數超過六十天者，承攬商皆須於開工前一個月，將其規劃完成之施工架計畫書送當地勞動基準監督署（屬「厚生勞動省」之地方單位）備查（受付），勞動基準監督署將施工架計畫書蓋章（附圖7）後送乙份予承攬商，並據以施工，如勞動基準監督署認為計畫內容不妥，可請營造商修正。前田建設工業株式會社於取得本工程承攬後，即依業主所提供之設計圖來規劃、設計施工架之構造，如施工架設計較單純時，由現場人員設計及計畫，如特殊之施工架需由施工架出租商及前田公司共同設計。該施工架計畫書內容包括工地位置圖、公司內部審查書、再檢討事項處理表、工程進度表、施工架概要書、使用零件一覽表、各種圖說、相關計算書及災害防止措施等等，計畫書經公司審查後並向大阪西勞動基準監督署申報。

- 施工架組立之方式：（照片16）

本工程施工架組立方式，地面一至六層之施工架係採傳統之就地組裝方式，第七層以上之施工架則採每四層為一單元組，每組尺寸：1350公分×6197公分×77公分，於地面組裝完成後，利用吊車吊運至即將施作之高樓位置，再固定於結構體外側，並與其他單元共組於建物外側組成整體之施工架，以供後續外部裝修施工之用；而於該單元組施工架之建物外部裝修完成後，再將各單元組吊升至上部即將施作之位置，以此反覆循環。且於施工架作業時須有施工架作業主管於現場確實執行監督之工作，該施工架作業主管須佩掛識別名牌。

- 施工架之管理：

本案施工架架設完成後，非經所長（工地負責人）或其授權之人同意，現場任何人皆不允許有任何變更或拆解之動作（包括拆除一根交叉拉桿），且完成後即需立即恢復原貌，是以本次參觀時，可發現該工地之施工架確實完整堅固。另考量施工架地面層之重要性，為防範日後完工時，部分勞工不當先行拆除底層之施工架或其構件（如壁拉桿、交叉拉桿），故現場以顯目之布條掛設於底層，當作警示標誌（照片19），以確保底層施工架在非經同意下，不允許有任何改變之動作。

- 工地管理概況：

本工地原事業單位係前田建設工業株式會社，而再由其將各工項交由專業廠商施作（其中包括施工架之架設在內），前田建設所長除每月召集平行包及下包商舉行工地協議組織會議，將安全規範告知包商，並於合約中規範承攬人之層數，避免層層轉包，每週2次由前田公司聯合包商巡視工地，督導工地之缺失改善，每日早晨上工前亦召集下包所有勞工舉行工作朝會來說明當日工作內容及危險點。

參、研修心得及建議：

- 日本施工架災害之防止設施：

日本有關施工架安全之規定，除政府有相關法令之規範外，大多數以行政指導之方式促使相關事業單位遵守。施工架製造業者、研究單位亦陸續開發新施工架組拆工法及相關安全之設備，以減少施工架作業災害之發生，以下就本次研修所見，列舉如下：

（一）扶手先行施工架工法：施工架組立時，先於下層安裝上層之扶手（護欄）及工作台，於上層從事組立作業時，原設置之扶手可防止組立人員墜落。該工法日本厚生勞動省於2003年4月公布，採用該工法可防止施工架組拆之墜落危害（照片5、組立流程圖詳附圖8）。

（二）圓弧型建物專用施工架：塔槽、圓弧型建築物施工時，如用一般施工架搭設，造成施工架與建築物距離不一，工作台及交叉拉桿未能妥善固定，易造成工作台翻覆及未設置交叉拉桿致人員墜落，使用圓弧型建物專用施工架可解決此一問題（照片6）。

（三）施工架兩側設拉桿：常見之施工架有交叉拉桿及水平拉桿等形式，其功用為維持施工架之穩定，亦可防止人員墜落，我國施工架內側交叉拉桿常因作業方便而未予裝設，而研修期間所見之日本工地施工架，交叉拉桿鮮少未裝設，然交叉拉桿常未具法令規定之護欄強度，或有時因作業便利需局部拆除，故需另設防墜設施：

- 施工架與結構物間之開口以三角托架配合補助工作台：該三角托架可依開口大小調整長度，上方並搭配同寬之補助工作台，該開口可縮減到人員不致墜落之寬度，且不影響泥作、吊線、貼瓷磚等作業（照片7）。

- 施工架與結構物間之開口以三角托架配合長條型安全網：同1之功能，惟長條型安全網之兩側需以粗繩固定加勁（照片8）。

- 易組拆式交叉拉桿：局部拆除內側交叉拉桿完成外牆作業後，因內側交叉拉桿組裝不易（設計不良、受外力變形及混凝土包覆等因素），常未予恢復，展示之施工架，交叉拉桿組拆容易（照片9），勞工拆卸後較方便恢復，減少墜落機會。

- 護欄式拉桿：可作為護欄及穩定拉桿使用，組拆方便（照片6、10）。

（四）施工架垂直式安全網：有防墜落、噪音、物體飛散等形式，施工架外側採用垂直式安全網（照片11），可防止人員由施工架外側墜落（特別是交叉拉桿下方），並可減少高處作業人員之恐懼感。

（五）施工架工作台設腳趾板：以配件鎖固於鋼管上，減少交叉拉桿下方之開口，防止人員墜落及物體飛落（照片12）。

（六）施工架上、下梯設置扶手防墜（照片13）。

（七）移動式施工架設置內爬梯：我國移動式施工架多為外爬梯，上、下時易發生墜落，日本採內部上、下梯，工作台可掀開作為上、下通道，蓋上時為滿舖狀態（照片14）。

（八）工作台設鉤環增加連結性避免翻覆（照片15）。

（九）施工架以數層為一單元組，於地面組裝完成後，利用吊車吊運至即將施作之高樓位置，再固定於結構體外側，並與其他單元共組於建物外側組成整體之施工架，以供後續外部裝修施工之用，而於該單元組施工架之建物外部裝修完成後，再將各單元組吊升至上部即將施作之位置，以此反覆循環施作，減少高處組拆施工架之墜落危害（照片16）。

（十）施工架之其他穩定設施：

- 施工架連結處設插銷以增加穩定性（照片17）。

- 施工架腳部設置基座增加穩定性（照片18）。

- 施工架與結構物間設置壁拉桿：以制式之壁拉桿增加施工架之穩定性，防止強風、地震時施工架倒塌，國內多採用三號鋼筋作壁拉桿，強度不若制式壁拉桿，連結性亦較差（照片19）。

- 設置可調式基座增加施工架穩定性：於地面高低不平時可調整基座，使工作台在同一水平面（照片20）。

- 日本施工架之安全管理：

- 假設工業會針對假設機械材料（施工架、模板支撐、擋土支撐、合梯、工作梯等及其相關配件），訂定認定基準及解說、設計指針及技術基準，並對製造廠商所生產或研發之假設機械材料及出租廠商儲存保養場所實施認定制度、承認制度、單品承認制度、適用工場制度等認證。使營造公司、製造業公司等使用者有標準可依循，不會使用未經認證廠商之產品，可增加假設機械材料使用之安全性。

- 產業安全研究所針對施工架受自然力（地震力、風力、溫、溼度等）之影響所造成之災害研議防治之道，研究作業勞工自斜屋頂墜落、滾落之職業災害原因研議防治之道，研議施工架之安全規定作為厚生勞動省修法之參考。

- 建設業勞動災害防止協會實施施工架作業主管技能講習等教育訓練，使作業主管有能力辨識施工架作業之危害並採取相關防範措施。出版施工架扶手先行工法解說、施工架組立作業安全、施工架組立作業指針、施工計畫製作重點等書籍，推廣施工架之作業安全。

- 營造廠商等會租用經假設工業會認證之施工架，並配合政府法令及施工架安全指針作業規定辦理，一定高度之施工架，需經由現場人員及施工架製造商實施結構計算，作成施工架計畫書送公司審查及勞動基準監督署備查。於施工架組拆時，施工架作業主管需在場監督勞工確實使用個人防護具及確認標準組拆流程，現場工程師監督施工架廠商是否按圖施工，並於每日、每月由領班及所長實施施工架安全巡檢並實施危害告知，施工架上會明顯標示最大積載荷重及施工架組配作業主管之職責，以提醒施工架作業應隨時注意施工人數及機具、物料之重量不得超過最大積載荷重，並明確標示施工架組配作業時，施工架組配作業主管應盡之職責為何。

- 心得及建議：

- 日本之假設機械材料（施工架、模板支撐、擋土支撐、合梯、工作梯等及其相關配件）除厚生勞動省制定部分認定基準外，民間機構－假設工業會制定更多嚴格之認定基準，來對假設機械材料實施安全認證。營造廠商等需要使用假設機械材料者，亦相信假設工業會之公信力而願意使用其認證之產品。反觀我國尚無類似假設工業會之組織，施工架雖有國家標準，然製造廠商卻未必依國家標準製作施工架，符合標準之施工架租賃費用較高，使用者考量工程經費或施工架之可租用數量，常租用不合格之施工架，市場競爭之結果，造成生產不合格施工架之廠商，有劣幣驅逐良幣之現象，因此工地之施工架常見鋼管連接處未設置插銷、工作台未滿舖及間隙過大、內側交叉拉桿及上下設備未設置等缺失，故施工架作業災害仍持續偏高。我國可由政府機關成立行政法人或扶植民間成立認證機構，建立施工架等假設機械材料之認證制度，由政府公共工程帶頭使用合格施工架等假設機械材料，提升營造廠商等施工架使用者之安全意識，使用符合標準之施工架。

- 日本建設業勞動災害防止協會為日本預防建設業（營造業）安全事故的團體，辦理教育活動、技能講習、廣告、出版活動、安全衛生管理人員之指導、協助，並將中央政府的指導方針推廣至各地，已有效降低營造業之職業災害。而我國每年營造業工作場所死亡職業災害（89年至93年共計死亡1803人）均佔全產業之50﹪以上，但卻無類似日本以防止營造業災害之專業法人團體，建議可由政府機關成立行政法人等機構，訓練營造業各作業主管（施工架組拆、模板支撐組拆、鋼構組拆、擋土支撐組拆、隧道挖掘及襯砌）、輔導營造工地改善缺失及實施安全管理、推廣配合政府的安全政策等，會較現有非針對營造業之安全衛生團體，更能有效防止營造業之災害。

- 日本假設機械材料製造廠商及產業安全研究所等單位，依其實務經驗及災害研究成果，研發各式安全施工架、安全組拆工法及相關使用配件，如研發扶手先行施工架工法，使施工架組拆更為安全、迅速，獲日本政府認可並推廣實施，針對塔槽研發之圓弧型建物專用施工架、針對場地受限研發之單管施工架、如台北捷運挑高處之廣告裝設作業（照片32），亦有單管組裝可調式施工架可供選擇使用、亦設計腳部高度可調式工作梯，供高度2公尺以下及樓梯之作業使用、針對鋼結構之安全網張掛，亦設計可拆卸式掛鉤（照片33）。總括來說，日本各機構針對施工架等假設機械材料設計開發各種產品，使得施工架之搭設更具靈活變化，適用各種不同之建築物或形狀，日本對施工架之管理規定，主要是透過安全指針等行政指導，而非僅限於法令，故營造廠商能在安全之前提下，研發設計更適於施工之施工架。我國目前雖無研發施工架之廠商或研究機構，但可以將日本開發之各式施工架及相關安全設備引進，可增加施工架作業安全。

- 預防施工架作業之災害，另一方式為減少施工架之使用。參訪日本工地時，工地主任表示：建築物外牆作業已逐漸減少搭架方式施工，主要以吊裝之方式施作帷幕牆、PC牆等，取代傳統之泥作、貼瓷磚等工法，減少施工架搭拆及作業之災害。另一個方式為前田建設在北堀江公寓新建工程所用之施工架組立之方式：施工架採每四層為一單元組，在地面組裝完成後，利用吊車吊運至即將施作之高樓位置，再固定於結構體外側，供後續外部裝修施工之用，該單元組施工架之建物外部裝修完成後，再將各單元組吊升至上部即將施作之位置，以此反覆循環，可減少施工架搭拆時之墜落災害。

- 日本工地之整理、整頓、清潔、清理落實的相當徹底，如地面清掃乾淨、施工架等物料堆放整齊、妥善規劃勞工之用餐休息區、考量夏日炎熱而準備製冰機供勞工消暑等，不致因施工材料堆置地面而造成勞工絆倒受傷外，更考量勞工之生活所需，值得國內營造廠商學習。另工地安全帽之帽帶於耳邊採「Y」字型、下巴處無托片，戴用較舒服，亦可推廣使用（照片34）。

- 日本產業安全研究所針對災害事故發生率高之斜屋頂作業墜落及露天開挖遭土石掩埋等，詳細研究災害發生原因及預防措施，並將研究所得提供給厚生勞動省作修法之建議。本國就斜屋頂作業踏穿、墜落、露天開挖遭土石掩埋、模板及施工架組拆作業墜落等災害發生率亦較高，建議國內研究單位能就災害發生率高之第一線作業（附圖9），研究災害發生原因及預防措施，提供業界作安全改善之參考。

肆、附圖：

附圖1：90~93年施工架等媒介物死亡職災統計圖。

附圖2：90~93年施工架媒介物死亡職災比例圖。

附圖3：假設工業會認證合格標誌。

附圖4：認定制度流程圖（資料來源：日本假設工業會）。

附圖5：單品承認制度流程圖（資料來源：日本假設工業會）。

附圖6：適用工場制度流程圖（資料來源：日本假設工業會）。

附圖7-1：勞動基準監督署備查之營造廠商施工架計畫書（資料來源：前田建設公司）。

附圖7-2：勞動基準監督署備查之營造廠商施工架計畫書（資料來源：前田建設公司）。

附圖8：扶手先行施工架工法組立流程圖（資料來源：日本厚生勞動省勞動基準局）。

附圖9：92年營造業工作場所第一線作業死亡災害類別。

備註：營造工程第一線作業之特徵為時間短暫、環境受限及危害隨作業而變動，通常該作業較難以護欄、護蓋及安全網等防護，例如施工架組拆作業、鋼構組配作業、模板組拆作業、安全網鋪設作業、開挖區作業、安全支撐作業、隧道開挖、襯砌作業、塔式起重機與施工電梯之組立拆卸作業、屋頂與斜坡高處作業、電塔高處作業、高壓電旁作業、開口吊、卸料作業等。

伍、照片：

照片1：施工架垂直式安全網測試。

照片2：安全網內部及張掛鋼環處取試體作抗拉試驗。

照片3-1：萬向接頭強度實驗。

照片3-2：萬向接頭達破壞之狀況。

照片4：施工架上、下梯強度試驗。

照片5-1：扶手先行施工架。

照片5-2：扶手先行施工架。

照片6：圓弧型建物專用施工架。

照片7-1：施工架與結構物間之開口以三角托架配合補助工作台防止人員墜落。

照片7-2：可伸縮之三角托架。

照片8：施工架與結構物間之開口以三角托架配合長條型安全網防止人員墜落。

照片9-1：易組拆式交叉拉桿。

照片9-2：易組拆式交叉拉桿。

照片10：護欄式拉桿。

照片11：施工架垂直式安全網（防墜落、噪音、物體飛散等形式）。

照片12：施工架工作台設腳趾板。

照片13：施工架上、下梯設置扶手防墜。

照片14-1：移動式施工架設置內爬梯。

照片14-2：移動式施工架設置內爬梯。

照片15：工作台設鉤環增加連結性避免翻覆。

照片16：施工架以數層為一單元組，於地面組裝完成後，利用吊車吊運至即將施作之高樓位置，再固定於結構體外側，並與其他單元共組於建物外側組成整體之施工架。

照片17：施工架連結處設插銷以增加穩定性。

照片18：施工架腳部設置基座增加穩定性。

照片19：施工架與結構物間設置壁拉桿（紅布條標示不得任意拆除）。

照片20：可調式基座增加施工架穩定性。

照片21：鋼樑水平母索直立式及傾斜式中間桿柱。

照片22：模板支撐設置制式插銷，可增加支撐力。

照片23：上方支撐軌枕之托架具一定之高度，以防軌枕脫落。

照片24：自捲式垂直安全母索，可用於鋼構工程上下使用。

照片25：施工架壁拉桿之實驗。

照片26：施工架與構造物間之互制關係實驗。

照片27：施工架受自然力、風力之影響。

照片28：大型風洞實驗。

照片29：作業勞工自斜屋頂滾落之災害研究。

照片30-1：共同管溝剖面圖。

照片30-2：共同管溝豎井。

照片31-1：共同管溝工程控制室。

照片31-2：泥水分離機。

照片31-3：泥土乾燥機。

照片31-4：危害告知情形。

照片32：台北捷運廣告裝設，使用之上下梯或施工架安全性較差。日本研發之可調式單管施工架，能配合樓梯等地形搭設，底部為非輪式之支腳，止滑性佳。

照片33：安全網張掛之可拆卸式掛鉤（資料來源：假設機械材料月刊）。

照片34-1：工地整理、整頓、清潔、清理之情形。

照片34-2：勞工用餐休息區。

照片34-3：勞工消暑用之製冰機。

照片34-4：日本用工地安全帽。

日本施工架安全管理研修團成員合照。