行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：會議）

參加美國電信設備驗證機構協會(TCBC)
2005年春季電信研討會報告書

服務機關：交 通 部    電信總局    財團法人電信技術中心

出國人員：職    稱    姓    名    職   稱   姓    名

簡任技正    羅 金 賢    副組長  江 亮 均

出國地點：美 國

出國期間：民國94年5月7日至94年5月16日

報告日期：民國94年  月  日

參加美國電信設備驗證機構協會(TCBC)
2005年春季電信研討會報告書

目 錄

一、前言	……2

二、出國行程及研討會議程	3

三、研討會會議重點

(一) 韓國審驗法規經驗分享	6

(二) 新加坡審驗法規經驗分享	9

(三) 我國審驗法規經驗分享	11

(三) 美國審驗法規經驗分享	14

四、APEC TEL MRA雙邊會談之進展	18

五、心得與建議	20

附表一  新加坡與我國制度之差異彙整表	22

附表二  美國與我國制度之差異彙整表	23

附件	24

一、前言

美國電信驗證機構協會(Telecom Certification Body Council; TCBC)於本(94)年5月10日至13日在美國馬里蘭州巴爾的摩召開春季電信研討會，該研討會開放外界人士自由參加，其主要的參加單位包括驗證機構、檢測實驗室、電信設備廠商、亞太經濟合作會議電信設備相互承認協定(APEC TEL MRA)經濟體及美國政府代表等。研討會的主軸是由美國聯邦通訊委員會(FCC)說明最新的管理政策、頻譜開放及技術量測等。該協會的會員都會密切注意FCC最新發佈的審驗規定，與會者藉由參加該研討會，除可掌握最新的審驗制度外，亦可參與討論及提供意見。

TCBC為持續推動APEC TEL MRA 相互承認事務，於本次研討會分別邀請我國、韓國及新加坡參加，使美國驗證機構充分了解各國最新審驗相關法規的進展；而FCC也安排在開會期間分別與我國、韓國及新加坡進行TEL MRA雙邊會談。

目前進入APEC TEL MRA第二階段設備驗證相互承認的五個經濟體中，除澳洲及加拿大未參加本次研討會外，其他三個經濟體包括美國、新加坡及中華台北都參與。故我方於此次研討會期間，也充分利用時間分別與新加坡及美國進行第二階段MRA雙邊會談。另外，為擴展APEC TEL MRA第一階段相互承認檢測報告的合作對象，我方主動向韓國表達希望進行第一階段MRA雙邊會談之意願。

二、出國行程及研討會議程

(一) 出國行程

2005.05.07-2005.05.09	行程(台北至巴爾的摩)

2005.05.10-2005.05.13	參加電信驗證機構協會研討會

05.10　　韓國審驗相關法規簡報

與新加坡進行雙邊會談

  - 新加坡審驗相關法規簡報

我國審驗相關法規簡報

與美國進行雙邊會談

  - 美國審驗相關法規簡報

  - 美國審驗相關法規簡報

與韓國進行雙邊會談

          - 行程(巴爾的摩至台北)

(二) 美國電信驗證機構協會2005年春季電信研討會議程

##### Tuesday, May 10, 2005

| Time | Topic | Presenter |
| --- | --- | --- |
| 0800 – 0815 | Welcome and Introductions | Barbara L. Judge, Richard Reitz (ACIL) Art Wall |
| 0815 – 1000 | Korean Certification Scheme | Mr. Sujin Song |
| 1000 – 1030 | Break |  |
| 1030 – 1200 | Korean Designation of Testing Laboratories | Mr. Sujin Song |
| 1200 – 1300 | Lunch |  |
| 1300 – 1500 | Korean presentations | Dr. Wee & staff |
| 1500 – 1530 | Break |  |
| 1530 – 1630 | WiBro Presentation | Mr. Chulsik Yoon |
| 1630 – 1800 | Side meetings – Gov’t to Gov’t | Private |

Wednesday May 11, 2005

| Time | Topic | Presenter |
| --- | --- | --- |
| 0830 – 1000 | Overview of Singapore Regulations | Melinda Tan |
| 1000 – 1030 | Break |  |
| 1030 – 1200 | Update of Taiwan DGT Regulations Items for DGT Application folder | Mr. Gin-Shian Lou |
| 1200 – 1300 | Lunch |  |
| 1300 – 1400 | Introductions to FCC Presentations | Dr. Rashmi Doshi |
| 1400 – 1500 | New 3650 MHz rules and Software Defined Radio | Jim Schlichting |
| 1500 – 1530 | Break |  |
| 1530 – 1630 | Ultra-wideband update | Steve Jones |
| 1630 – 1800 | Side meetings – Gov’t to Gov’t | Private |

##### Thursday, May 12, 2005

| Time | Topic | Presenter |
| --- | --- | --- |
| 0800 -- 1000 | RF Exposure test procedures | Kwok Chan |
| 1000 – 1030 | Break |  |
| 1030 – 1115 | RF Exposure test procedures | Kwok Chan |
| 1200 – 1300 | Lunch |  |
| 1300 – 1430 | General RF Exposure issues | Tim Harrington |
| 1430 – 1500 | Break |  |
| 1500 – 1700 | Hearing Aid Compatibility | Martin Perrine |
| 1830 – 2000 | Bar-B-Q | All |

##### Friday, May 13, 2005

| Time | Topic | Presenter |
| --- | --- | --- |
| 0800 -- 0915 | Smart Antenna | Joe Dichoso |
| 0915 – 1000 | Part 15 issues | Steve Dayhoff |
| 1000 – 1030 | Break |  |
| 1030 – 1200 | Marine radar and VHF communications | Andy Leimer |
| 1200 – 1300 | Lunch |  |
| 1300 – 1415 | Administrative issues | Sandy Haase Bette Taube |
| 1415 – 1500 | Technical and audit issues | Ray LaForge |
| 1500 – 1530 | Break |  |
| 1530 – 1600 | TCB Accreditation General discussions | Bill Hurst All |
| 1630 – 1700 | Adjournment | Barbara Judge |

三、研討會會議重點

(一) 韓國審驗法規經驗分享

韓國代表簡報主要包括資訊及電信設備驗證體系、檢測實驗室指派及無線寬頻服務與標準，另報告其推動TEL MRA情形，簡述如下：

1.韓國驗證體系：

介紹相關的法規及技術要求，相關法規有資訊及電信設備驗證規則、資訊及電信設備實驗室指派與管理規則；電信設備技術要求包括電信終端設備技術規範、CATV設備技術規範、電信終端設備符合性評鑑程序；射頻設備技術要求包括電信服務之射頻設備技術規範、海事行動及航海服務之射頻技術規範、航空無線導航服務之射頻技術規範、其他廣播海事航空電信服務之射頻技術規範、電磁波人體防護之技術規範、SRA量測技術規範、電磁場強量測技術規範、電磁場強及SAR符合性評鑑程序、射頻設備認證及註冊符合性評鑑程序、電磁干擾EMI技術規範、電磁忍受EMS技術規範、EMI符合性評鑑程序、EMS符合性評鑑程序。

驗證之設備分為終端設備、射頻設備及資訊技術IT設備三種。

終端設備主要包括電話機、類比數據機、PABX、E1設備、T3設備、ISDN設備、ADSL設備、CABLE設備、CATV設備等；射頻設備主要包括個人安全及海難之射頻設備、行動電話手機、WLAN、遠端遙控器等；IT設備主要包括個人電腦、其周邊元件及PC內部卡等。

驗證程序由申請者向指派之檢測實驗室取得檢測報告後再向驗證機構申請認證，驗證機構接受申請後五日內完成審查並核發審驗證明。

驗證後之市場稽查由政府資訊通信部之射頻研究實驗室辦理。韓國計劃於2006以後將政府的驗證工作委由私人機構辦理，也計劃2006完成法規修訂，於2006以後開放IT設備之電磁相容EMC為符合性宣告產品及可宣告之檢測項目。簡報資料如附件一。

2.韓國檢測實驗室指派

檢測實驗室指派之設備範圍包括終端設備、射頻設備、EMI、EMS、電氣安全、SAR共七項；指派準則為合法公司及符合ISOIEC 17025之實驗室，須經文件審查、符合技術規範及完成實驗室檢查之評估程序，始能成為指派之認可實驗室，實驗室須每兩年查核一次。韓國已指派之實驗室包括5家終端實驗室、6家射頻實驗室、26家EMI實驗室、27家EMS實驗室、23家安規實驗室、9家SRA實驗室。簡報資料如附件二。

3.韓國無線寬頻簡介

韓國代表簡報無線寬頻服務(WiBro)，WiBro一詞於2004年 4月底定義，係指可攜式網際網路服務，將提供個人用戶站(PPS)以高數據速率揭取無線網際網路，可於任何時間任何地點，在定點或行動環境中使用。

WiBro之固定無線標準為IEEE Std. 802.16-2004，屬區域及大都會網路的標準，而其行動無線標準加強版為IEEE Std. 802.16e/D7。固WiBro之規範即指IEEE Std. 802.16-2004 + P802.16e/D7 + 802.16-2004/Cor/D2.三者技術之標準。韓國的WiBro服務目前開放三家經營者，每一經營者共擁有3個載波頻率 每一載波頻寬9MHz，頻率指配範圍2300~2327MHz，保護頻帶約4.5MHz ；2331.5~2358.5MHz，保護頻帶約4.5MHz；2363~2390MHz。 此與WLAN 2400MHz間之保護頻帶約10MH不同。

WiBro 之開放策略及商業化規劃：韓國於2005年1月依投標經營者之營運計畫書評選出經營業者包括：KT、SK及Telecom Hanaro-telecom三家。2005 年12月由主要設備製造商發展出商品化設備，在2005第四季主要設備製造商也將發展出商品化系統，並在2006年第一季進行性能測試。在2006年第一季也將開始試辦商品化服務，而在2006年第二季會在漢城開始正式提供商品化服務。簡報資料如附件三。

4.韓國TEL MRA推動情形

韓國資訊通信部 (Ministry of Information and Communication；MIC)所轄之射頻研究實驗室 (Radio Research Laboratory；RRL)與美國FCC雙方已經談妥準備進入MRA第一階段，雙方所指派檢測實驗室的檢測項目包括終端設備、射頻設備、EMI、EMS、電氣安全及SAR。

韓國與加拿大工業局(IC)於2005年5月已完成MRA相互換文，實質進入MRA第一階段。目前韓國所指派之檢測實驗室被加拿大所認可包括：1家終端實驗室、1家射頻實驗室、5家EMI實驗室、5家EMS實驗室、1家安規實驗室、9家SRA實驗室。

韓國將陸續與其他APEC TEL經濟體洽談進入MRA第一階段相互承認檢測報告。簡報資料如附件四。

(二) 新加坡審驗法規經驗分享

新加坡代表簡報題目為符合性評鑑電信設備之認可國外驗證機構體系，該國之電信設備審驗主管機關為電訊發展局(Infocomm Development Authority, IDA)，負責認可符合性評鑑機構、被指派為MRA之權責機構及接受依該國技術法規和管理規定之符合性評鑑結果。

新加坡認可國外驗證機構主要參考依據包括ISO/IEC Guide 2(一般詞彙標準和相關活動)、ISO/IEC Guide 17025(評鑑檢測實驗室能力之依據)、ISO/IEC Guide 65(評鑑驗證機構能力之依據)。

認可之設備範圍為所有型式之電信設備，包括網路電信終端附件及射頻通信設備，也包括電信設備之EMC和電氣安全。符合驗證機構之準則在MRA國家內為合法公司，並須對電信設備、EMC及電氣安全依ISO/IEC Guide 65被認可具有驗證能力，對電信設備、EMC及電氣安全亦須依ISO/IEC Guide 17025被認可具有檢測實驗室及檢測能力，也要有能力執行相關技術法規所規範之測試及驗證。

新加坡要求驗證機構之責任及義務：

- 維持被認可機構(AB)認可之狀態。

- 確保設備測試、評估和驗證係依循IDA要求之程序、規訂和政策，或在MRA下所要求之規定。

- 要有適當之記錄系統。

- 當符合性驗證設備資訊變更時，須有一套處理程序通知IDA。

- 對新加坡市場被禁止的設備不可進行測試。

- 熟悉認可體系和技術法規。

技術法規包括IDA技術規範：內含EMC、電磁輻射和電氣安全，須依據IEC CISP、ICNIRP Guideline (EN 50360,EN 50361)、SS 337/iec 60650標準。

電信設備有ADSL、BISDN、DLCN、PSTN、ISDN、DOCSIS 1.1等標準；射頻通信設備有短距離設備(包括ISM、射頻偵測警報系統、遠端控制器、無線麥克風、無線搖測傳送器、無線數據機、WLAN、籃牙設備等)、VHF及UHF陸地行動收發信機、無線呼叫器、類北及數位中繼式無線設備、多頻道可攜式無線設備、細胞式行動無線設備(GSM、3G)、無線電話機和無線通信系統(類比式無線電話機、DECT、PHS)等。簡報資料如附件五。

(三) 我國審驗法規經驗分享

有鑒於我與APEC經濟體洽談電信MRA的設備範圍係以電信終端設備及低功率射頻設備為大宗，為使與會人員（包括驗證機構、檢測實驗室、設備製造商、美國FCC、NIST官員等）對我國前揭設備之驗證法規及相關技術規範能有全盤性的瞭解，以利提升中美MRA的合作關係並期早日促成中美MRA第二階段之圓滿執行，爰以「Approval Regulatory Framework」為題發表專題報告，簡報內容對於法源依據、審驗基本要求、權責機關、審驗之行政作業程序做一有系統的介紹。茲將報告內容摘述如次：

1.電信設備之審驗法規依據

在我國電信法下，第三十九條電信事業所設置之電信設備、第四十二、四十四條所稱之電信終端設備、第四十六條所稱之電臺、第四十八條所稱之工業、科學、醫學及其他具有電波輻射性電機、器材以及第四十九條、五十條所稱之電信管制射頻器材均需辦理審驗。

2.電信終端設備及低功率射頻設備相關監管法規之概述

在電信法之下，將相關規範分類為審驗管理程序、監理法規及技術規範，並分別臚列法規明細及重要條文內容以饗與會人員。

3.符合性評鑑架構

在多年的努力下，我國之電信設備符合性評鑑架構已完整呈現並運作順利。交通部電信總局兼具主管機關(Regulatory Authority)及權責機關(Designating Authority)雙重身分，中華民國實驗室認證體系(Chinese National Laboratory Accreditation)及中華民國認證委員會(Chinese Accreditation Board)分別為我國檢測實驗室及驗證機構之認證機構。截至今年四月底止，本局認可之國內電信設備測試實驗室多達34家、認可之國外電信設備測試實驗室計有13家、認可之國內電信設備驗證機構共計4家。

4.符合性評鑑法規

為因應我國在世界貿易組織資訊科技產品貿易參與者委員會(WTO ITA)與亞太經濟合作會議電信設備相互承認協定（APEC TEL MRA）架構下推動電信設備符合性聲明機制之倡議及落實電子化政府政策，縮短審驗申請作業流程，以達簡政便民，於93年11月公布修正電信終端設備審驗辦法及電信管制射頻器材審驗辦法，除概述審驗種類、審驗基本要求及程序外，並就以下修正重點分述之：

5.增訂「符合性聲明」(DoC)審驗機制

配合「符合性聲明」審驗機制，增訂標籤使用及市場管理等配套措施，允許外國製造商直接申請審驗。

6.建立網路申辦系統機制

符合性評鑑機構（檢測實驗室）國際相互承認為使具檢測能力並有意願成為我國符合性評鑑機構(CAB)之美國檢測實驗室或已為我國認可之美國檢測實驗室，能清楚瞭解我國執行MRA第一階段(MRA Phase I)對於CAB之要求重點，特藉此機會詳述申請者應具備之資格、條件及認可程序。此外，由於MRA第一階段之執行方式係相互承認他經濟體依APEC TEL MRA規定所簽發之電信設備檢驗報告，因此，無論國內或國外檢測實驗室，均需依我國法規要求出具內容詳實並完整之檢驗報告，俾藉由呈現設備相關資訊之全貌，以利驗證機關（構）之審驗人員進行驗證工作。

7.符合性評鑑機構（驗證機構）國際相互承認

鑒於TTE及LP對於進入MRA第二階段之國內程序業已準備就續，為加速與美方實質進入MRA第二階段，本次簡報對於驗證機構申請者應具備之資格、條件、認可程序、開放申請之驗證類別及項目、驗證機構之權利義務著墨甚多，透過會中之人員互動與資訊交流，相信與會者對於我方之驗證法規應有系統性且全盤性地瞭解，應有助於具體推動中美APEC TEL MRA第二階段驗證機構之相互認可。

(四) 美國審驗法規經驗分享

1.美國FCC UWB 技術要求

超寬頻（Ultra-Wideband, UWB）頻段為3650MHz，其技術規範為ET Docket No.03-108，第一份報告編號FCC 02-08，在2004年2月14日發布MBOA (Multiband OFDM Alliance SIG) 多頻段劃頻多工技術，20049月MBOA實體層已提交至IEEE802.15 工作小組3a。

美國目前對UWB的認證係由官方辦理，韓國及日本也預定2005年初跟著有初步的法規。歐洲德國在UWB是領先，在2005年底UWB全球主要市場的管理法規將會完成。

UWB定義最小頻寬為500MHz，並規範每一載波之低中高頻率允許發射最大功率，UWB允許在影像、監視、通信、車輛雷達等方面領域的應用。簡報資料如附件六及附件七。

2.RFID被動式標籤測試新策略

射頻辨識系統(RFID)被動式標籤因不包括電池無須個別認證，只有標籤讀寫器才須測試認證，同時目前對被動式標籤的發射位準遠低於標籤讀寫器的允許輸出功率，功能性上，被動式標籤發射也不限在限制頻段，而標籤讀寫器則被限制在限制頻段內操作。

標籤讀寫器應符合FCC part15.247(a)之傳送及接收標撐頻寬之規定，但不適用於被動式標籤，標籤讀寫器之接收頻寬必須配合或低於標籤讀寫器或被動式標籤的調變信號。標籤讀寫器之調變信號最大20dB頻寬用來決定頻寬間隔，即須符合最少的跳頻數目規定。簡報資料如附件八。

3.PC主機板整合傳送模組新策略

FCC不允許未經定義之混合主機板和射頻辦理認證，組合系統之認證包括傳送器部分及附加認證或依FCC 15.102主機板部分作符合性聲明。輻射測試時，允許主機板部分的封蓋打開及傳送器部分的封蓋關閉進行測試。

主機板和傳送器之認證只能使用連接器和纜線天線，不可將印刷電路板的天線安裝或嵌入在主機板上。一但經FCC定義之特殊主機板和射頻器材，TCB就可以辦理驗證。簡報資料如附件八。

4.EMC共址測試新策略

在單一封蓋內如膝上型電腦，有不同的發射器共址時，則可不適用多頻系統的協同運作發射器的EMC測試要求。當器材能同時傳送和共用天線時，則要求同時傳送數據來測試輻射及傳導規定。簡報資料如附件八。

5.802.11 WLAN發射器之SAR測試及TCB審視程序

先介紹802.11a/b/g的操作頻率、操作模式、數據速率及調變方式等技術要求，再對多頻段WLAN產品之SAR測試，說明其不同因素及條件下，會使測試變成相當困難，FCC於是規範出WLAN預設測試組態(Default Test Configurations)來規範WLAN進行SAR測試時的設定組態，並依輸出功率的不同來決定測試頻道如何選擇及設定。

對較高階的調變信號則不要求測試SAR；對較高傳輸速率如平均輸出功率比最低傳輸速率大0.25dB時，才要求須要測試SAR；另規範天線測試時應注意的程序及要求，如測試SAR時，天線應同時發射電波等；最後對膝上型個人電腦上的PCMCIA卡，規範其SAR測試的程序及規格。簡報資料如附件九。

6.助聽器相容規範(Hearing Aid Compatibility; HAC)

所有頻段之數位傳輸模式包括有HAC的電話機必須符合M3 或M4的測試等級標準，如GSM 900、GSM1900或CDMA的手機；如屬AMPS和其他類比標準的電話機則不須符合或被評鑑。最後說明測試等級的標準、HAC標籤要求及須提供使用者相關資訊的規定。簡報資料如附件十。

四、APEC TEL MRA雙邊會談之進展

(一)與新加坡之雙邊會談：

我方於5月10日主動邀請新加坡代表IDA國際事務經理Ms Melinda TAN，進行第二階段MRA第一次雙邊會談。此次雙邊會談首先針對彼此驗證制度交換意見，增進相互瞭解，以評估第二階段相互承認之可行性。由於雙方驗證制度存在相當程度之差異性，故會中決議各自先整理相關資料與驗證要求供彼此參考，並就差異部分研擬處理建議，於下次APEC TEL會議進行第二次雙邊會談時提出討論。(參見附表一：新加坡與我國制度之差異彙整表)。

(二)與美國之雙邊會談：

美方會談代表包括FCC OET實驗室部門副處長Mr. Art Wall、技術研究分部主任  Mr. William S. Hurst、工程師Mr. George Tannahill及NIST標準服務部門計畫經理Mr. Joe S. Dhillon。雙方除就彼此相關法規之最新進展交換訊息外，並獲致部分成效與共識。

1.第一階段MRA之議題：

在我方要求下，美方同意自即日起美方與我方在互相承認對方檢測實驗室時，不再審查彼此檢測實驗室之檢測報告，以降低彼此的審查成本與縮短評估時間。另我方並完成註冊手續，將電信總局列名於FCC網站符合性評鑑機構(CAB)指定機關之名單中。

2.第二階段MRA之議題：

由於同屬FCC管轄之資訊產品與電信設備，在我國分別由經濟部標準檢驗局及交通部電信總局負責驗證。因此，FCC要求同時與標準檢驗局及電信總局進行第二階段MRA雙邊會談，但由於標準檢驗局並未出席此次會議，且尚未準備好進入第二階段之相互承認。故我方要求FCC可先就電信設備範疇與電信總局進行第二階段MRA之雙邊會談，美方代表表示將徵詢美國產業界之意見並慎重考慮後再回覆我方。(參見附表二：美國與我國制度之差異彙整表)

(三)與韓國之雙邊會談：

我方主動於講習會期間向韓國表達希望開始進行第一階段MRA雙邊會談之意願，但韓國MIC代表Song Sujin表示，由於韓國產業界並未向 MIC提出與我方實施TEL MRA之需求，故MIC尚無規劃與我方就電信設備進行磋商。MIC代表同時表示，若我確實有意願與該國進行第一階段MRA，他將先徵詢韓國產業界之意見後，於下次APEC TEL會議時與我方洽商。為加速會談之進行，我方建議雙方先以電子郵件方式交換相關資訊，獲得韓國代表同意。

五、心得與建議

(一) 於本次會議得知韓國已與加拿大及美國實施第一階段MRA，相互承認對方檢測實驗室，並進一步計畫與新加坡於本(2005)年底實施第一階段MRA。美國除已與加拿大實施第二階段MRA外，並預計與新加坡於本(2005)年底實施第二階段MRA。新加坡除前述進展外，並積極與馬來西亞等東協國家進行雙邊會談。實務上，我國目前應以國內電信製造設備商大宗產品主要的外銷國家作為優先會談的對象，積極加速與他國進行雙邊會談。未來更應積極派員參與國際相關會議，如TCBC研討會、第二階段相互承認訓練研討會議及APEC TEL MRA會議等，充分利用各種場合及機會與各國進行雙邊會談。

(二) 由於我國之資訊產品與電信設備分別由經濟部標準檢驗局及交通部電信總局負責驗證，且兩機關對複合性產品與電磁相容(EMC)之驗證權責亦無法明確劃分，不僅增加國內廠商之困擾及驗證成本，並造成各國與我方雙邊會談之阻礙。爰交通部電信總局與經濟部標準檢驗局之權責應儘早劃分清楚，並希望未來與其他經濟體進行雙邊會談時，雙方均需派員參加，以加速會談之進展與成效。

(三) 目前經濟部標準檢驗局委託民間機構辦理驗證工作之相關法規正在制定中，致使我方在洽談TEL MRA第二階段相互承認時，有關複合性產品之驗證涉標準檢驗局權責部分，現階段仍無法配合執行，造成各經濟體(例如美國)無意願與我方先就電信設備部分實施第二階段相互承認。因此，須待經濟部標準檢驗局完成授權民間驗證之法規修訂後，才能與他國實質進入第二階段相互承認。

(四) 鑑於我國對驗證機構之要求比新加坡及美國等國家對驗證機構之要求較為嚴格，因此，有必要重新考量國內現有法規制度、市場驗證需求規模及驗證機構家數等因素，在不影響我國電信監理及市場稽查之考量下，將審慎考量放寬對驗證機構要求之可能性，使我國在執行MRA第二階段相互承認更為順暢且符合國際趨勢。

(五) 為執行第二階段相互承認工作，我國已配合完成修訂相關驗證法規，，例如：實施電信設備符合性聲明(DoC)之驗證方式，預定於今年年底前將公告哪些設備項目可利用符合性聲明方式申請認證；此外，也強制要求國內驗證機構建立網路申請認證系統，預定今年八月底前至少有兩家驗證機構提供網路申辦服務。另要求我國驗證機構參照類似美國驗證機構協會於國內定期召開電信設備審驗一致性會議，討論及解決我國審驗相關問題；未來更可規劃舉辦第二階段相互承認訓練，使我方認可之國外驗證機構能充分了解我國驗證體系之相關法規及技術規定。

附表一：新加坡與我國制度之差異彙整表

| 議題 | 新加坡 | 我國 | 新加坡意見 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT產品與電信設備之主管機關 | IDA | IT產品：經濟部標準檢驗局 電信設備：交通部電信總局主管。 | (新加坡雖未明確提出要求，但此議題將可能成為雙邊會談無法有效進展之主因。) |
| CB之要求條件 | 允許外包 | 需自有檢測實驗室 | 新加坡認為TEL MRA之相關規定允許CB不需自有檢測實驗室，因此希望我方考慮允許外包。 |
| 審驗費 | 由CB自行訂定應收之審驗費 | 交通部統一訂定CB之收費標準 | 新加坡表示其CB應無法依我方統一訂定之收費標準收費 |
| 行政管理費 | IDA不向CB收取任何行政管理費 | CB每件審驗案需繳交NT$500給DGT | 新加坡認為TEL MRA架構下，監理機關不應收取其他經濟體CB之行政管理費。 |
| 市場稽查制度 | 由CB提出稽查計畫，經IDA認可後執行。 | 抽驗件數每年至少一件且不得低於審驗案件合格件數之5%(稽查程序：市場抽樣→購買→測試→審驗，CB到市場上購買) | 新加坡希望我方能更有彈性 |

附表二：美國與我國制度之差彙整表

| 議題 | 美國 | 我國 | 美國意見 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT產品與電信設備之主管機關 | FCC | IT產品：經濟部標準檢驗局 電信設備：交通部電信總局主管。 | 美方希望我方僅有單一主管機關，或至少應明確劃分交通部電信總局與經濟部標準檢驗局之權責。並希望經濟部標準檢驗局儘早進入第二階段相互承認。 |
| 安規(Safety)之驗證 | 美國在進行其TCB申請者能力評鑑時，不將UL之Safety驗證規定列入查核項目中。 | 我國將Safety檢測能力列為RCB申請者評鑑項目之一 | 美方願意將safety驗證部分委託給我國RCB執行，待美國 TCB取得我國RCB之驗證證明書後，再與其出具之驗證證明書合併，以符合我方之規定。 |
| CB之要求條件 | 需自有檢測實驗室 | 需自有檢測實驗室 | － |
| 審驗費 | 由CB自行訂定應收之審驗費 | 交通部統一訂定CB之收費標準 | 美國表示其TCB無法依我方統一訂定之收費標準收費。 |
| 行政管理費 | FCC與NIST不向CB收取任何行政管理費 | CB每件審驗案需繳交NT$500給DGT | 美方認為其TCB應可繳交NT$500/件之行政管理費給DGT |
| 市場稽查制度 | 2%(稽查程序：預先決定抽測之廠商→通知送樣品，因此抽測樣品係由廠商提供，CB無須付費購買) | 抽驗件數每年至少一件且不得低於審驗案件合格件數之5%(稽查程序：市場抽樣→購買→測試→審驗，CB到市場上購買) | 至市場上購買產品來進行測試有實質困難(美國TCB很難到台灣市場購買產品後檢測) |

附件

附件一、Certification Scheme for Information and Communication s Equipment

附件二、Designation of Testing laboratories

附件三、WiBro Service ans Standardization Stat us

附件四、Certification Procedure for printer,monitor and scanner

附件五、Scheme For Recognizing Foreign Certification Bodies For Conformity Assessment Of Telecommunication Equipment

附件六、3650 MHz Band Report & Order

附件七、The Evolution of Modern UWB Technology：A Spectrum Management Perspective

附件八、New Policies For Part 15 Devices

附件九、SAR Test Configurations and TCB Review Procedures For 802.11 Wireless LAN Transmitters

附件十、Hearing Aid Compatibility