行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：反應爐再循環水泵相關施工管理技術出國研習報告

頁數 35  含附件：█是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司龍門施工處

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

謝宗亮/台灣電力公司/龍門施工處/電機工程師/（02）24902401轉2327

出國類別：□1考察□2進修□3研究█4實習□5其他

出國期間：94.07.05~94.07.19          出國地區：日本東京

報告日期：94.08.09

分類號/目

關鍵詞：

泵馬達(Recirculation Pump Motor)：裝置於馬達金屬殼（Motor Casing）之內，而馬達金屬殼則焊接在RPV泵管嘴（Pump Nozzle）上，構成反應爐冷卻水壓力邊界（RCPB）而屬於Safety Class I的設備，故必須依ASME SEC. III DIV.I Subsection NB Class I的	標準設計。

防逆轉裝置(Anti-reversal rotation device)：防止任何泵浦停止,冷卻水可從其餘運轉泵浦逆流至已停止之泵浦，引起已停止之泵浦反轉。

扣緊套管（Stretch Tube）：是一支薄的套管，猶如中空螺栓，惟頭部有一向外延伸之唇蓋，做為扣緊Diffuser之用，底部有一螺紋同樣做為扣緊Diffuser之用，以克服RPV內Thermal Transient及泵運轉所造成的震動力。

兩垂直限制器（Restraints）：防馬達金屬殼射出。

自動回退（Runback）：在一些不正常條件下，RIP可能會停轉或降速；在下述事件時，再循環水流量控制系統（RFC）會送出一信號而使RIP自動回退。

摘  要：

循環水系統之再循環水泵為美國奇異公司規劃架構設計，委由日本東芝公司設計製造、組裝及測試後裝箱，再船運至龍門施工處安裝。因本設備之控制、限制、保護等功能由振動監視系統整合控制。其獨特的控制系統及運轉方式，對本公司從事相關機電設備安裝施工或維護者而言，均為令人一探究竟的設備。

本次實習視為充分了解該系統之整套設計理念及對製造測試等有完整概念，將有助於日後對再循環水泵(RIP)安裝工程進展推展，並確保施工品質。

獲致成果：

接受東芝公司有關再循環水泵(RIP)之基本構造、運轉起動原理、安裝施工及電腦與控制等技術訓練。對核四廠再循環水泵(RIP)各部分結構及相關知識有進一步的瞭解，相信對於核四廠再循環水泵(RIP)的施工程序、測試方法及品質要求均有極大的助益。