第五章 日本砂防硬體工程技術

- 土石流概述

- 定義：土、砂混合後，藉由水的運搬流動，為固體與液體的混合流動，土、砂與水混為一連續體之流動。

- 發生源：

- 山腹崩壊及地滑引發崩塌之土砂量與水混合而流下造成。

- 天然水庫的決堤

- 河床之山腹堆積物引發水流速度淘刷溪床，並以溪床之土石做為材料所引起。

- 地滑土塊的流動

圖5-1　土石流的發生型態

- 發生誘因：包括豪雨、融雪、豪雨及融雪同時影響、地震、火山爆發等。

- 土石流流動型態

- 砂礫型土石流：河床堆積物之移動伴隨發生之土石流，一般河床坡度達15°以上之溪流發生後，於河床坡度3°處堆積。其總流出土砂量一般約為1萬㎥規模以下，而其流量為數百～千㎥/S。

- 泥流型土石流：通常於火山地區較常發生此類土石流，由火山灰等細小土砂混合而成，流動性較大，約在溪床坡度2°處堆積。火山地區之土石流其總流出土砂量約為10萬㎥，其流量可達數萬㎥/S。

- 土砂流

- 土石流特徵

- 速度快（約5～20 m/秒），多為突發情形。

- 岩塊、大礫石、流木伴隨於其中，且巨大礫石集中位於土石流之頭部，流動過程中不斷沖刷溪床而增加量體。

- 土石的濃度高，且頭部呈凸型之連續體，大體上以一定濃度保持一定的深度的領域存在，此後隨著濃度和深度遞減。

- 當遇溪床坡度較緩處或障礙物時，一時速度會減低，隨即被後續部壓倒跨過前端部分，再次向前進行。

- 因為隨著流下激烈地侵蝕溪床，雖然在發生地點規模並不大，但在流出地點流量卻會大很多。

- 當溪床坡度緩和時，土石流全體的運動急速停止，以當時流動的形式堆積。不過，仍會根據後續水流流動方向而定，如果再次以掃流形態侵蝕之情形也不少見。

- 土石流之縱斷面

圖5-2　土石流之縱斷面

  - 土石流流出土砂量(堆積土砂的容量)：

根據大規模地滑和地震、火山活動發生規模的土石流，除去流出土砂量，其平均値約為10,000㎥，全體的60％約3,000～30,000㎥，1,000㎥以下及100,000㎥以上各約佔10％以下。

  - 發生流域面積：

    - 平均値約為0.3ｋ㎡，全体的60％約0.15～0.6ｋ㎡，0.1ｋ㎡以下及3ｋ㎡以上各約佔11％以下。

    - 流出土砂量(Vd)與發生流域面積(A)之関係

logVd=0.61log13,600A

    - 流出土砂量（Vd）崩壊土砂量(Vs)之関係

logVd=0.84log0.914Vs

  - 土石流的密度與容積濃度：密度於流動測量值為1.0～2.2ｔ/㎥，容積濃度為0.35～0.65。

  - 溪床坡度

表5-1　土石流與溪床坡度之關係

| 0°≦θ＜3° | 土石流堆積區間。泥流為2° |
| --- | --- |
| 3°≦θ＜10° | 土石流、土砂流堆積區間 |
| 10°≦θ＜15° | 土石流流下堆積、土砂流流下區間 |
| 15°≦θ＜20° | 發生區間、流下區間 |
| 20°≦θ | 發生區間 |

  - 流速

表5-2　土石流流速

| 測定場所 | 前端流速 u f m/sec | 流速係数 u f／u | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 櫻島 野尻川 （鹿児島） | 11.5 13.6 7.8 10.0 | 11.9 11.1 7.4 8.8 | 泥流型 |
| 焼岳 上上堀沢 （長野） | 3.4 6.8 5.9 3.4 | 1.5 3.3 2.1 1.5 | 砂礫型 |

- 地下水面型土石流

表層土大體上與不透水性地盤上飽和層平行，根據孔隙水壓的發生及外觀的凝聚力的降低，而失去平衡破壞。由暴雨引起的表層破壞是大部分為此模式，集中在降雨的尖峰時候發生。

圖5-3　地下水面型土石流

- 地下侵蝕型土石流

地下侵食型土石流在沙質土壤中，容易集中水份的地方發生。降雨時，從比較早的時期開始發生，到頂峰時候發生增加。來自斜面的浸出水忽然開始增加，這個之後小破壞發生，並且反覆上部斜面的擴大破壞。斜面下部的表層土中上產生地下水，在那個表面沿著地下侵蝕(piping)繼續，隨著此上部的土塊失去穩定而破壞。

圖5-4　地下侵蝕型土石流

- 地下水壓型土石流

表土層於較厚處與地下水集中的地方發生。多發生於谷形斜面，此型之土層比較不被攪亂，以此狀態做一塊移動。由於被地下水壓之壓力而滑動形成破壞。

圖5-5　地下水壓型土石流

- 地表侵蝕型土石流

在最初時，斜面上部形成小破壞，破壞之土砂往下部斜面流下的時候，表土層洗刷，或是形成飽和態而引發表土層破壞。此類型大多發生在大傾斜度的谷型斜面或表層土淺的情況。

- 流動型土石流

用包含細粒部和有機質量的粗粒土壤，表層土與含水飽和喪失強度，形成流動態。此類破壞於全部採伐痕跡地和草地斜面較易發生。

圖5-6　地表侵蝕型及流動型土石流

- 土石流發生機制

- 土石流的發生、流下、堆積模式

圖5-7　土石流的發生、流下、堆積模式

- 地滑之地質構造

- 新第三紀層：主要是日本海沿岸沿著分佈的中新世的泥岩·Green's toughness地帶最多發生。特別於新瀉、長野、富山、山形。

- 地殼中央構造線：絲魚川靜岡線等的大規模的質地構造線沿著，激烈地受到了破碎地區中古生層影響，而發生地滑。

- 地殼中央構造線沿著的滑坡具有代表性。又由於受到火山活動的隆起、沉澱的影響，因火山煤氣的噴出、溫泉湧出的熱水作用的地域。在古第三紀的頁岩·凝灰岩地帶，有自來水筆帽鎖形狀的地域，斷層線沿著北九州、北海道的煤礦地區。

- 陡坡地崩塌與地滑比較

表5-2　陡坡地崩塌與地滑比較表

|  | 陡 坡 地 崩 塌 | 地 滑 |
| --- | --- | --- |
| 概 要 | ・坡度30度以上 ・土體量少 ・移動速度快 | ・坡度30度以下 ・以滑動方式 ・移動速度小 |
| 發 生 運 動 | ・突發的 ・高速 | 地表面的構造物龜裂 ・0.01~10 mm／日 ・土塊的一部分流動 ・復發性高 |
| 現 象 規 模 | ・平均崩壊長17.1 m ・崩壊高14.5 m ・崩壊深1.3 m ・崩壊土量418㎥ | ・平均地滑長200~270 m ・長330~360 m ・厚18 m ・土塊100萬㎥ |

- 泥石流

  - 泥石流之定義：水和砂土、石頭、巨石混合後，沿著溪流向下流動。

  - 下圖照片為在長野縣上高地的泥石流的前頭部的流下狀況：

- 土石流災害防治

  - 防治技術

- 發生部抑制工法：山腹工、砂防堰堤。

- 捕捉工法：砂防堰堤、不透過型堰堤、透過型堰堤。

- 堆積工法：沉砂池、土石流緩衝樹林帯。

- 導流工法：導流堤。

- 流向制御工法：導流堤。

圖5-8 土石流災害防治工法

  - 土石流基本對策

- 流域面積：基準點以上之流域面積，為土石流流量、土砂量之計算基礎。

- 基準地點：在保全對象上游設置，為計畫處理土砂量的地點。

- 計畫規模：原則用100年降雨量為設計依據。

  - 土石流流出土砂量處理計畫

- 土石流的計畫流出土砂量及土石流對策設施（捕捉工、堆積工、發生抑制工）之適當設計。

Q－E=C＋D＋B

Q：計畫流出土砂量

E：計畫流出容許量(一般取0)

C：計畫捕捉量

D：計畫堆積量

B：計畫土石流發生抑制量。

- 土石流流速（U）、水深（ｈ）、密度（ρｄ）

- 由實地測量數據maningu應用公式：

流速U＝（1/n）R2/3（sinθ）1/2

Ｎ：粗糙係数（≒0.1）

R：土石流粒徑（≒水深：ｈ）

θ：溪床坡度（度）

水深ｈ＝Qsp/（B・U）＝｛n・Qsp/B（sinθ）0.5｝0.6

- 土石流的密度（ρｄ）

ρｄ ＝σCd＋ρ（１－Cd)

σ：砂礫密度（2600kg/m3）

ρ：泥水密度（1000kg/m3）

Cd：土石流的容積土砂濃度

ρｄの実測値：燒岳：1630～2110（kg/m3）

櫻島野尻川：1120～2040（kg/m3）

  - 土石流對策設施之計畫與設計

- 設計原則

- 確保與以前的防砂堰堤同等的土砂捕捉容量，取1/2～1/3堰堤設置基數。

- 為了堰堤建設後也能維持堰堤上游和下游的連續性，不阻礙魚類和水棲生物的往返。

- 透過型堰堤平常時和中小流量時的機能相同，需要進行考慮時間軸的合理的計畫、設計。

- 漂流的木材混雜泥石流的運動

- 土石流夾雜漂流的木材，巨石，中小石，混雜砂土順流而下。

- 土石流到達堰堤時呈跳躍狀，漂流的木材也呈跳躍狀，於開口部以下被捕捉。

- 於漂流的木材跳躍高度以上，大部分的後續砂土會被捕捉。

- 後續中小石通過開口部，不過，從上述理論得知，經過砂土量比預期較少。

- 因為通過量少，底部的砂土累積不列入計算。

- 在開始時被捕捉的漂流的木材阻塞開口部，後續的細粒砂土也被捕捉。

- 後續的水流，成為沿著堆沙方面上流動的表面流不滲透到堆沙內。

- 實際流木混雜土石流捕捉照片如下：

- 石礫型土石流的運動

  - 巨石、中小礫石與土石混合流下。

  - 土石流先端部到達堰堤時呈跳躍狀。

  - 較漂流的木材混雜的土石流而言，巨飛石群的跳躍高度很低，且阻擋效果較差。

  - 於壩頂高度以上，後續中小土石即通過開口部(b)。

  - 底部土砂堆積，而使後續流通過。

  - d為土石粒徑，若b/dmax=2.0，捕捉巨石及後續的石礫，不過，再後續的砂、土、石將通過。

  - 若ｂ/ｄmax≦1.5，巨石和大部分的後續砂、土、石會被捕捉。

  - 當開口部處的巨石群及後續中小水流也不移動，則細粒料將通過巨石間至下游。

  - 實際石礫型土石流捕捉照片如下：

- 「土石流對策技術指針」：

  - 日本建設省砂防部砂防課於平成12年7月由擬訂，內容分為計畫篇、設計篇二篇。

  - 計畫篇詳訂計畫策定之基本方針、計畫基準點、計畫規模、計畫容納土砂量、土石流對策計畫之修正情況。亦對土石流對策設施計畫之基本構成及種類多所規範。

  - 設計篇詳訂土石流捕捉工之種類、規模、計畫堆砂坡度、計畫捕捉量、計畫土石流發生抑制量、不透過型防砂壩構造、透過型防砂壩構造。另有關土石流導流工之斷面、法線形、縱斷面、構造、土石流堆積工、堆積流路、分散堆積地、土石流湲衝樹林帶、土石流流向制御工、土石流發生抑制工、維持管理等詳加規範。

- 「流木對策指針」：

  - 於平成12年7月由日本建設省砂防部砂防課擬訂，內容分為計畫篇、設計篇二篇。

  - 計畫篇詳訂流木的基本處理對策、計畫基準點、計畫流木量、流域現況調查、流木發生原因調查、流木發生場所、發生量、長度、直徑之調查、流出流木調查、流木毀損形態之調查。另對於流木對策方法、流木對策施設、流木發生抑制工之計畫、流木捕捉工之計畫，甚至於流木流域狀況變化調查、流木對策設施之維持與管理，均有一定程度之規範。

  - 設計篇詳訂流木對策施工法之選定、土石流規模流木捕捉工之設計、流木發生抑止工之設計，掃流區間流木對策設施、洪水及土石流規模流木捕捉工之設計、流木發生抑止工之設計。另對山腹斜面流木對策設施、流木流出現象、流木捕捉工之設計、流木發生抑止工之設計，亦有詳細規範。