一、 厄瓜多16號礦區2006 年工作計畫及預算

1.2005 年至第三季鑽探結果及檢討

  - 2005年 1月至9 月份平均日產原油約 51,700桶，和較去年同期比較增加約 1.4%，低於目標產量，主要原因為鑽鑿 Iro A16 號井施工進度有延誤所致。七月份後產量已逐步趕上來，九月份平均日產量已達 56,473 桶，全年日產量估計可提升至 52,700 桶。生產井數亦由去年同期之 94 口增加為 117 口。水日處理量約 700,000桶 (增加注水井 3 口)。

  - 2005 年重點開發工作為利用 H&P 138 在 Daimi A Pad 及 Iro A Pad ； H&P 22 在 Daimi B Pad 及 Ginta B Pad ；H&P 132 在 Ginta A Pad 分別進行 Daimi，Iro 及 Ginta 構造之開發鑽井工作。

  - Daimi A Pad 已完成14HM1 ， 20Ui ， 21Ui ， 22Ui 四口生產井，並完成 Daimi A 23 注水井一口。

  - Iro A Pad 已完成 9Ui ， 16Ui ， 11Ui ， 7Ui ， 17Ui 五口生產井  10HM1 鑽進中。

  - H&P 138 將繼續在 Iro A Pad 鑽鑿 8U ， 15HUi ， 12HM1 及 4U等井。

  - Daimi B Pad 已完成 12HM1 ， 4UiRE1 ， 14HM1 三口生產井 (H&P 22 在 5 月中旬移到 Daimi B Pad，移到 Daimi B Pad 前先完成 WIPS1-6 ST 及 WIPS-7 注水井 )。

  - Ginta B Pad : 將利用 H&P 22 鑽鑿 1REUs ， 30HM1 ， 31Ui 三口井。

  - H&P 22 為 HeliHoist 鑽機，Zaparo Centro 1 井坪開坪完成後將優先移到該井坪鑽鑿 Zaparo Centro 1 號探井。

  - Ginta A Pad : H&P 132 鑽機在 8 月 29 到位，經組立後已於 9 月 29 日開始重回 6REHM1 井工作，2005 年將續鑽 16Us ， 17Us 兩口井

  - 上陳已完成之 12 口開發井，在9 月底時日產油量合計約 12,030 桶，各井之產量，詳如下表：

| 構 造 | 井 場 | 井 名 | 日 產 量 (桶) |
| --- | --- | --- | --- |
| Daimi | A | 14 HM1 | 535 |
|  |  | 20Ui | 1,165 |
|  |  | 21Ui | 540 |
|  |  | 22Ui | 950 |
| Daimi | B | 4UiRE1 | 800 |
|  |  | 12HM1 | 1900 |
|  |  | 14HM1 | 750 |
| Iro | A | 7Ui | 2,315 |
|  |  | 9Ui | 620 |
|  |  | 11Ui | 835 |
|  |  | 16Ui | 780 |
|  |  | 17Ui | 840 |

  - 2005 年 10-12 月計畫再鑽 10 口開發井。

  - Iro A 7Ui 號井生產情況良好，產量高，出水量穩定。

二、OPIC 出水問題研究報告及 Reservoir Simulation Model Upscaling 建議

1.１６號礦區出水之主因,RepSol YPF 和OPIC之解釋仍有分岐， Repsol YPF堅持底水是主要出水原因以及認為頁岩或緻密地層屬於局部分怖延伸面積小,而OPIC根據Daimi A新井生產及電測解釋結果認為經高滲透率層出水(Channel,指狀出水)之可能性大;Sinochem亦傾向指狀出水之可能性

2.建議經營人並獲經營人承諾在未來鑽定向井之pilot hole時,如井況許可應量測 MDT取得壓力資料,並施測FMI以了解頁岩之隔絕及延伸

3.建議經營人並獲經營人承諾在鑽水平井之水平段時,如井況許可時應施測porosity log以精確計算水飽和率

4.建議經營人並獲經營人承諾日後鑽井結果在well cap 之報告中應有水飽和率計算結果以及鑽井計畫書應包括單井生產剖面預測

三、workshop研討會之結論

1.Repsol YPF認為目前之地質及油層模擬模式之結果相當滿意,目前並無更新之計畫,其並不重視初期水切之歷史符合,相當依賴後期高產水率之歷史符合,對於水切歷史符合滿意度完全依賴油層工程師之主觀看法並無準則,他認為好就是好;OPIC認為初期出水應與地層出水有關且水切符合應考慮全部歷史

2.Murphy建議OPIC利用Repsol YPF之Fine geological model(Daimi)建立油層模擬模式,來比較無upscaling與Repsol YPF upscaling之模擬結果

3.Repsol YPF針對IRO A7與IRO A17好井與不好井(低水率與高水率)之原因無法說明

4.Tivacuno油層模擬已開始加入較大範圍之隔板來達成比較好之出水率歷史符合,如M1A和M1C完全分隔層並在M1C砂體中加入隔板,似乎Tivacuno油層工程師亦查覺隔板之重要性;此思維似與Repsol YPF地質經理之觀念有些略差

5.Repsol YPF之地質師建議 OPIC利用e-mail發信要求Repsol YPF重新計算IRO M1砂之 OOIP, Repsol _YPF地質師樂意重新估計.

。