Kideco 駁船裝載碼頭Tanah Merah Coal Terminal(TMCT)最大裝載量為每日7萬公噸相當一艘巴拿型煤量；碼頭現有2座駁船裝煤設備，其中一座配置2部裝煤機，裝煤速率分別為每小時1,500公噸及1,200公噸，另一座只配置1部裝煤機，裝煤速率為每小時1,200公噸，並正新建一座裝煤設備配置1部裝煤機，其裝煤速率高達每小時2,000公噸，預定2006年5月竣工始用(現在可能已經啟用裝載駁船了)。

Kideco駁船裝載碼頭Tanah Merah Coal Terminal(TMCT)全景

| 配置2部裝煤機之駁船裝煤設備。 | 配置1部裝煤機之駁船裝煤設備正在裝載駁船，紅圏即為左側之裝煤設備。 |
| --- | --- |

|  | 新建中之駁船裝煤設備其裝煤速率高達每小時2,000公噸。 |
| --- | --- |

駁船在TMCT裝好煤炭後，由拖船拖帶到58公里外的Adang bay煤輪裝貨區裝煤。Adang bay裝貨港是一片汪洋水面，有吊桿的煤輪可利用本身配備之吊桿自駁船取煤裝載或移動裝煤機(Floating Crane)裝載，至於無吊桿的煤輪Kideco 則使用移動裝煤機(Floating Crane)或浮動裝煤設備(Floating loading facility)裝載煤炭，最多可同時裝載4艘煤輪。

| 拖帶駁船之拖船。 | 拖船拖帶駁船前往Adang bay。 |
| --- | --- |

| 抵達Adang bay等著裝載煤輪的駁船。 | 有吊桿的煤輪用吊桿自駁船取煤裝載。 |
| --- | --- |

| 無吊桿的煤輪使用FC裝煤。 | 有吊桿的煤輪使用FC裝煤。 |
| --- | --- |

| 無吊桿的煤輪同時使用FC及FLF裝煤加快裝煤速度。 | 無吊桿的煤輪使用FLF裝煤。。 |
| --- | --- |

四、拜訪PT BERAU COAL公司洽商供煤合約生產、運輸、交貨等相關事宜。

BERAU礦區位於印尼東加里曼丹省的Berau縣，距西南方之東加里曼丹省門戶-Balikpapan約300公里，此次因行程時間不足並未至其礦區查訪，僅拜訪其在雅加達的公司。目前其股東只有二家，一為僅占10%股權的Nissho Iwai Corporation ，其餘90%股權由PT Armadian Tritunggal 持有；PT Armadian Tritunggal原僅占30%股權，但自PT United Tractor手中購得60%股權後，反變成Berau最大股東。

Berau擁有Lati、Binungan及Sambarata三個礦區，其所產煤質如下表：

| 煤質項目 | 單位 | Lati | Binungan | Sambarata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Block5&6 | Block7 |  |
| 熱值(adb) | Kcal/kg | 5,481 | 5,816 | 5,624 | 6,084 |
| 固有水份(adb) | % | 19.13 | 15.65 | 16.43 | 13.72 |
| 總水份(arb) | % | 25.18 | 19.23 | 22.77 | 17.49 |
| 灰份(adb) | % | 3.63 | 3.04 | 3.37 | 2.71 |
| 揮發性(adb) | % | 38.06 | 40.26 | 38.45 | 40.00 |
| 固定碳(adb) | % | 39.42 | 42.87 | 39.73 | 43.50 |
| 總硫份(adb) | % | 0.93 | 0.49 | 0.77 | 0.65 |
| 研磨率 | - | 50 | 45 | 45 | 45 |
| 註：Berau Coal 2004-2008 Plan， Sep.2003。 |

2003~2008煤炭產量與系統生產力如下：             單位：萬公噸

| 礦區 年度 | Lati | Binungan | Sambarata | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 產量 | 系統 生產力 | 產量 | 系統 生產力 | 產量 | 系統 生產力 | 產量 | 系統 生產力 |
| 2003 | 347.5 | 500.0 | 345.5 | 500.0 | 54.2 | 250.0 | 747.2 | 1,250.0 |
| 2004 | 502.2 | 750.0 | 368.2 | 500.0 | 40.9 | 250.0 | 911.3 | 1,500.0 |
| 2005 | 575.0 | 750.0 | 325.0 | 500.0 | 100.0 | 250.0 | 1,000.0 | 1,500.0 |
| 2006 | 600.0 | 750.0 | 330.0 | 500.0 | 120.0 | 250.0 | 1,050.0 | 1,500.0 |
| 2007 | 600.0 | 750.0 | 350.0 | 500.0 | 150.0 | 250.0 | 1,100.0 | 1,500.0 |
| 2008 | 600.0 | 750.0 | 330.0 | 500.0 | 220.0 | 250.0 | 1,150.0 | 1,500.0 |
| 註：1.Lati：T,R,Q Seam 2.Binungan：Block5/6&7, Block1/4(2006) 3.Sambarata：BlockA& BlockB-T Seam(2007) |

Berau上述礦區所產煤炭均以載煤卡車運至Sambarata或Suaran駁船碼頭，再用5,000~10,000載量駁船(目前約使用17~18艘拖拖船與26~28艘駁船)轉運至Muara Patai 煤輪裝貨區裝船。自2000年起該公司向LATI TRANSSHIPPERS(Share holder 是加拿大的Canadian Sreawship Line)租用一套半潛式裝煤平台-Semi Submersible Transshipper (SST)，可駛往裝貨港下錨點讓載煤之駁船駛入SST中，用以裝載無吊桿的煤輪，因駁船固定於SST中，將駁船煤炭裝入煤輪時，駁船不致因風浪而影響裝載。SST原設計之裝貨率雖為每日24,000公噸，但實際運轉之裝貨率為每日20,000公噸，使用SST每公噸Berau需支付1.5美元，不過SST使用費採分段式收取，裝載噸數量大時可降至每公噸1.2美元。

Berau所產煤炭因屬低熱值煤，且易受氣候影響，雨季時煤炭熱值容易降低，恐難符合本公司合約之要求；目前本公司僅與Berau訂定一個定期契約，其餘Berau則是以參與現貨投標方式得標供煤。

五、拜訪PT ADARO Indonesia公司洽商供煤合約生產、運輸、交貨等相關事宜。

Adaro自1998年開始交運煤炭給台電以來，迄今一直是本公司的炭煤供應商之一，現在與本公司訂有2個定期契約，主要供應需要低硫、低灰及低氮燃煤大林、興達與台中電廠燃用以符合嚴謹的環保標準。

Adaro的礦區位處南加里曼丹之Tanjung地區， Tutupan礦區為其主要生產礦區，屬露天礦區開採，剝土比約為4：1，所產煤炭硫份低僅約0.1 %，灰份亦低至1 %，擁有「環保煤」的美譽，是印尼可與KPC一較高下的大煤商，據說Adaro的礦區設備完善，營運管理水準一流，可惜此次受行程限制未能前往礦區查訪。

Adaro礦區生產煤炭先以卡車運至Barito河邊之Kelanis駁船裝煤碼頭，Kelanis有2部駁船裝煤機，每部裝煤率為每小時2,000公噸，裝載能力可達每年2,300萬公噸。目前Adaro所租用之拖船與駁船船隊共計45組，最大噸級駁船容量達14,000DWT。駁船裝載煤炭後再由Barito 河順流而下，約24小時抵達Banjarmasin裝載煤輪，由於受水呎限制須等待漲潮方能通過瓶頸進入煤輪裝載區，惟每天僅8小時可供通行；或者到IBT coal terminal裝載煤輪。煤輪裝載方式有：1.利用有吊桿煤輪(geared vessel)配置的吊桿及抓斗裝煤，2. Adaro以移動裝煤機(FC)裝載煤輪，或3.在IBT coal terminal(公用港)裝載，可裝載巴拿馬級煤輪達80,000DWT，並保證每日裝貨率25,000公噸。

Adaro 2005生產26,691,545公噸，與2004年生產量相較增加2.3百萬公噸即提高了9%，並規劃2006生產量為3,200百萬公噸，

Adaro 2004年及2005年分別銷售煤炭25.1百萬公噸、26.1百萬公噸。其銷售地區與銷售比率如下表：

| 地區別 | 2004年 | 2005年 |
| --- | --- | --- |
| 歐洲 | 18% | 17% |
| 亞洲 | 41% | 45% |
| 印尼 | 35% | 33% |
| 美洲 | 6% | 5% |

且其煤炭之銷售絕大部份簽訂長約，並無煤貨可供現貨交易。

肆、感想與心得

一、職第一次奉派赴印尼Tanito、KPC及Kideco三礦區實地參訪，經瞭解煤炭礦區採礦相關設備與作業流程之運作，並前往Tanito、KPC及Kideco之駁船裝煤碼頭及裝煤港參觀裝載作業後，方能理解煤炭自礦區的開採至運達燃煤電廠之過程環環相扣，各礦商能生產穩定、維持運輸過程順暢，並依合約規定配合船期準時交貨實屬不易，全賴上、下游各環節之工作人員通力合作。

二、在參訪前，每當審查印尼地區船次之快慢裝時間計算時，因為不瞭解其裝貨港的狀況與裝貨作業流程，對裝貨事實紀錄之記載實感困惑，雖然求教於前輩與長官，不但耗時且仍時有不解之處。原先以為裝貨港是像台中港一樣有港區有船席可靠泊之實體建設，實地去看了才知道只是一片適合煤輪裝載的汪洋，現在對印尼地區之裝貨事實紀錄比較能夠瞭解。

三、印尼煤炭資源蘊藏豐富，多屬露天礦，開發成本較低，是以吸引許多外資投入煤礦的開發營運，如Kideco由韓國人開發經營，而其韓籍管理人員似乎都能以印尼語和印尼員工交談，本公司繼投資班卡拉煤礦後，仍持續在尋求適當且值得投資的煤礦，印尼應是首選之地，倘能熟悉印尼語則不論印尼煤礦投資資料之收集、或後續相關業務之推行均有莫大助益，甚至未來實地參與投資後對礦區之管理經營都需要，是以是否應考慮規劃印尼語人才之培訓。

四、此行住宿在Balikpapan時，發現到了晚上飯店會突然停電再復電，而且飯店的空調溫度都調很高，令人覺得悶熱不已，甚至在其附設餐廳用餐都讓人熱得滿身大汗，經細查才知道當地電量不足無法全日供電，所以飯店得自備發電機，飯店會突然停電再復電就是開始停電，飯店要切換到自備發電機，而自備發電機所發的電有限所以飯店才會悶熱，當地盛產煤炭但缺電，既然本公司願景是要成為具有卓越聲望的世界級電力事業集團，或許本公司可至當地投資興建燃煤發電廠。