行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：其他)

參加SIGTTO第53次會員會務會議及第49次技術研討會議

出國人員	服務機關：中國石油股份有限公司
	職稱姓名：李皇章經理 天然氣事業部 工務室

出國地點：印度 孟買
出國期間：95年4月25日至4月28日
報告日期：95年7月22日

參加SIGTTO第53次會員會務會議及第49次技術研討會議

53rd Meeting of SIGTTO’s General Purpose Committee & 49th SIGTTO Panel Meeting

出國報告

- 行程

| 起迄日期 | 到達地點 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 95.04.24 | 台北-新加坡-孟買 | 啟程 |
| 95.04.25 | 孟買 | 參加SIGTTO GPC Meeting |
| 95.04.26-27 | 孟買 | 參加SIGTTO Panel Meeting |
| 95.04.28 | 孟買 | 參加SIGTTO安排參訪活動 |
| 95.04.29 | 孟買-新加坡-台灣 | 返程 |

- 議程

- 第一天議程 95.04.25 – 第53次會員會務會議

  - 前次會議紀錄確認

  - 工作報告

  - 工作小組專案計畫執行情況報告

    - 船岸ESD與IGC規範規定

    - Membrane型LNG船隔離層間天然氣允許含量及偵測

    - LNG碼頭卸收設備維修研究報告內容確認

    - LPG及LNG岐管站需求之更新

    - 接收站及LNG船資訊網站建立及未來工作方針

    - 低溫管閥等級

    - 船對船LNG裝卸

    - 完成文件出版確認
Prediction of Wind Loads on Large Liquefied Gas Carrier

    - LNG船上作業人員訓練作業標準

- 第二天議程 95.04.26 – 第49次小組會議

  - Ras Laffan Port Expansion
Mr. Martin Rowland – Shipping Manager - Qatargas

  - LNG – A New Cargo
Bill Hirst – Deputy Harbourmaster – Milford Haven Port Authority

  - Status of “Methane Kari Elin”
Frederic Deybach – GTT & Kishil Yang – Samsung Heavy Ind.

  - Cold Ironing
Keith Jones – Manager LPG/LNG Assurance – BP Shipping

  - Longevity of Liquefied Gas Carrier
Jason Clifton Samuel – DNV
George Perantzakis – Naftomar
Andrew Cassels – BP Shipping

- 第三天議程 95.04.27

  - Research & Development for the LNG Industry
Jos van Doorn – MSCN Manager MARIN

  - Dahej LNG Terminal and Petronet LNG
Capt. Snagjay Gupta – Chief Manager Shipping – Petronet LNG

  - Ensuring Your new Gas Carrier Meets Expectations
Michael R. Holderness – Technical director – Wavespec

- 第四天議程 95.04.28

  - Technology and Management
Captain Mike Potts – General Manage – Videotel

  - Maritime Education and Training: The way ahead
Adthisaya Gansen – CEO Malaysian Maritime Academy

  - QP Fire Training Academy
Capt. Mohamed Ali Abdelrahim – Manager – Ras Laffen Port

  - Accidents and Incident Reports

- 摘要報告

自從1964年第1船LNG開始，至今累計LNG船運已超過至少36,000船次，難能可貴的是期間並未有LNG漏失事故發生；在1970年時，國際間天然氣買賣約僅佔天然氣產量之5%，目前已超過23%，其中大約有25%是以LNG船運的方式輸送；隨著國際間天然氣需求的增加，LNG海運量預估將從2000年之1億噸，增加至2010年之2億噸。

至2003年全球大約有146艘LNG船，17個LNG輸出站(液化)及40個LNG接收站(氣化)，目前至少上有60艘LNG船訂單等待消化，LNG輸出及接收站議持續增擴建中。

The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) 成立於1980年，成立目的是提供液化天然氣業界發聲疾互相交換技術資訊之平台，以推廣最佳作業規範級標準。

LNG船設計上有兩項重要特性，第一項即是LNG超低溫特性，所有與LNG直接接觸物體須以能耐低溫材料製造，典型材料包括不鏽鋼、鋁或銦合金等，材料價格高同時須使用特殊焊接技術。第二項特點為蒸發氣，不同於LPG船上具有再液化工廠，LNG船僅能以排放或導入鍋爐燃燒方式處理自然蒸發之LNG，而前者僅容許於極罕見情形下。通常保證之每天蒸發氣體積為船運量體積之0.15%。

LNG船通常保留一小百分比之LNG以作為裝載前預冷之用，並可作為鍋爐燃料用途；預冷用LNG之管理非常重要，尤其因為LNG內甲烷較其他成分容易氣化，可能導致預冷無法達到所需溫度，而須靠港預冷，浪費保貴時間及費用。

LNG船主要有兩種型式即Moss型及Membrane型兩種。Moss型LNG船具獨特圓球型鋁材質槽體，圓型槽體無內部結構構件或艙壁，槽體以保冷材及鋁保護塗層覆蓋，隔熱層空間持續以氮氣吹趨並應具天然氣偵測裝置。

圓型槽結構獨立，不為船殼結構之一部分，槽體設計使發生嚴重失敗之可能性幾乎不存在，因此，不同於Membrane型之設計，並不需要第二隔離層。

Membrane型LNG船使用大約1mm厚之可撓性鋼膜，外部圍以保冷材，LNG重量則經由保冷材傳遞於船殼及船身結構上，設計上需要有主要及次要兩層Membrane，次要膜須能夠在主要膜層失敗情況下支撐15天，在主要及次要膜層間及次要層與內船殼間均有保冷材，其間之空間須灌注氮氣，並隨時監測天然氣含量及溫度變化。

Memebrane型LNG船之設計主要有兩種，GasTransport系統及Technigaz系統，前者使用鎳合金膜，後者使用波紋狀不銹鋼膜，較新型則綜合兩者設計。

部分早期Membrane船受主要隔離層滲漏造成天然氣含量過高之困擾，雖因經持續灌注氮氣而不致成為危及安全性，惟仍有相當疑慮。Membrane型冷卻時間較Moss型為快，通常為9-10小時，Moss型則至少需24小時，主要因Membrane型使用較少量之鋼材。

在相同載運量條件下，Membrane型體積較小，也因此鋼材用量少。Moss型LNG船較能承載部分貨物，即介於體積容量10~80%之間，這方面Membrane型則受到較多限制，主要在於LNG擾動之潛在損害。

目前LNG船隊數量Membrane及Moss型約各佔一半，但新建中LNG船Membrane型約佔70%。

LNG業界正經歷劇烈變化，很多國家正轉向使用天然氣以補足因為需求增加及/或國內能源產量降低所產生之缺口，以英國為例，由於北海氣田產量降低，預見未來將由天然氣淨出口國轉為淨進口國，計畫於近年內完成三座天然氣接收站。預估到2010年LNG將佔英國總天然氣供給量之4成。

LNG市場發展帶動LNG船需求，新建LNG船訂單創歷史新高，目前造船廠LNG船訂單須至2010年前才能消化。

1997年時全球LNG船隊有100艘，到2004年底增加至170艘，新訂單有106艘，預計尚有100艘訂單，因此到2010年底應會增加至約380艘。

採購LNG船國家主要包括日本、南韓、中國、法國及西班牙。大部分LNG輪集中於南韓建造，但中國可望於近幾年內迎頭趕上。

部分LNG開發計畫規模之大，遠非以往業界所能想像，以卡達Ras Laffen港為例，該港已完成兩LNG泊船渠，可供130,000 cu.m. LNG船泊靠，第三泊LNG船渠正建造中。新增泊船渠及LNG生產線已開始規劃，至2006年經Ras Laffen港輸出之LNG量將超過2千5百萬噸/年，預計到2011年出口量將達到7千7百萬噸/年，屆時卡達將成為全世界最大LNG出口國家。

LNG市場之蓬勃發展也帶來幾項值得注意議題，SIGTTO認為目前最大問題是如何為LNG船隊尋找足夠具經驗船上工作人員。

縱然以目前LNG船運市場，船員需求已高於供給，更何況未來幾年將陸續有新的LNG船加入市場，將使船員供不應求情況更形加劇，可預見將來將有很多船公司被迫進用經驗不足之船員上船工作，如此將直接衝擊LNG船運之安全性，是否能維持以往數十年輝煌無重大工安事故紀錄值得關切，因此本次研討會特別邀請馬來西亞海事學校提出報告，並安排參觀印度船員訓練學校。SIGTTO及航海學院(Nautical Institute)正合力推動一項LNG訓練專案計畫，以訂定LNG船運相關作業人員入門訓練標準，俾各船運公司作為人員訓練及技能檢驗統一標準。

SIGTTO目前進行中或新近完成計畫包括：

- LNG Terminal Information Portal
網站提供有關LNG接收站及LNG船之最新資料供LNG業界參考使用，所提供資料可作為LNG船設計時相容性研究，或LNG船首次進港時之參考。

- Ship/Shore link publication update
依據各SIGTTO會員提供有關船岸間ESD相關資料分析結果，完成SIGTTO 1987 版 "Recommendations and guidelines for linked ship/shore emergency shut-down of Liquefied Gas cargo transfer"更新建議。

- LNG training project
SIGTTO已完成建立'LNG Shipping Suggested Competency Standards'。

- LNG ESD systems – risk assessment into design
工作小組將研討各標準或規範，包括ABS, BV, LR 及 DNV，間有關LNG船岸間ESD系統 規定之差異，俾建立一供設計者設計及風險評估之一致架構。

- Jetty Topside Maintenance
本研究計畫預計於95年10月完成，相關議題包括卸料臂、繫纜勾、防碰墊及混凝土結構等。

- LNG Ship to Ship Transfer
LNG船間轉輸原係導因於意外事故之必要處置，然由於業界技術之進步，LNG船間轉輸將來可能基於商業考量而變為必要，SIGTTO已組成不同委員會，針對有關LNG船間轉輸安全性各面象進行研究，俾建立一業界標準。