行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：洽公)

柴油加氫脫硫製程研習課程

服務機關：中國石油公司大林煉油廠

出國人 職    稱：技術組化學工程師

姓    名：盧進昆

出國地點：丹麥

出國期間：95.05.01~95.05.07

報告日期：95.07.31

柴油加氫脫硫製程研習課程出國報告書目錄

一、本案出國任務之說明……………………P. 2

二、柴油加氫脫硫製程說明…………………P.3

三、柴油加氫脫硫製程研習課程摘要………P.5

- Hydrotreating process………………….P.5

- Hydroprocessing reactions…………….P.8

- Catalyst Selection…………………….P.12

- Operating Variables…………………..P.15

- Hydrogen consumption..…………….…P.17

- Pressure Drop Control………………..P.22

四、心得與建議………………………………P.29

一、柴油加氫脫硫製程研習課程出國任務之說明

大林煉油廠第九柴油加氫脫硫工場日煉量為二萬桶，平常處理柴油及正烷烴工場之進料，但因處理設備不足，故又規劃興建第十柴油加氫脫硫工場乙座，因未來柴油硫含量將降至10 wt-ppm，目前第九柴油加氫脫硫工場僅能生產50 wt-ppm硫含量之柴油，工場必須去瓶頸以生產10 wt-ppm硫含量之柴油，此項計畫目前委由設計廠家以研究發展案評估當中。

Topsoe公司於今年首次舉辦Intensive Hydroprocessing Course講解柴油加氫脫硫製程及觸媒技術，參加加氫脫硫技術課程之培訓，將會進一步熟悉製程及觸媒之技術，對於本廠升生產柴油之品質提昇會有所助益。

二、柴油加氫脫硫製程說明

1.反應

- 進料油先經由過濾器處理，經surge drum再加壓至反應器。進入反應器前經與汽提塔塔底油換熱、與循環氫氣混合，再與反應器流出物進行熱交換加熱，並經加熱爐預熱至反應溫度後，再進入反應器。

- 反應器採用專有的內件，以確保油氣均勻分佈。觸媒則採graded beds裝填，可避免反應器差壓太高。

- 反應器流出物進行熱交換後，經由空氣冷卻器進一步冷卻，洗滌水於空氣冷卻器前注入，以防止胺鹽類沉澱產生，然後在高壓分離器將循環氣與液體產品油分離。

2.汽提處理

- 由高壓分離器之液體產品經熱交換後進入汽提塔，將燃料氣、石油腦及柴油分離出來。

- 汽提塔塔頂產品經冷卻後，進入 accumulator ，頂部氣體經胺液處理後可得燃料氣，底部液體即為石油腦產品。

- 汽提塔塔底油品經冷卻及經coalescer去除水份後即為柴油產品。

3.DIPA 處理

- 由高壓分離器頂部出來之氣體，經高壓胺液吸收塔去除硫化氫後，與補充之純氫氣混合當循環氫氣使用。

- 製程自產之含H2S之燃料氣經低壓胺液吸收塔去除硫化氫，可得乾淨之燃料氣。

- 富胺液則送至胺液單元，經再生後之貧胺液再送回胺液吸收塔使用。

三、柴油加氫脫硫製程研習課程摘要

- Hydrotreating process

- Hydroprocessing reactions

- Catalyst Selection

- Operating Variables

- Hydrogen consumption

- Pressure Drop Control

四、心得與建議

- 此次柴油加氫脫硫課程研習為Topsoe第一次開課，採小班制，學員控制於30位以內，參加學員大部份來自歐洲、美洲、亞洲地區之煉油廠工程師。此次研習內容豐富，研習資料可提供現場單位參考。

- 柴油加氫脫硫反應器，早期於進口前端均設計Baskets以阻擋較大顆粒之鐵屑、油品黏稠物，會造成差壓過大與油品分佈不均之現象，Topsoe研發Grading material，大顆粒磁球擺在上層、小顆粒磁球擺在較下層，再安放觸媒，如此分佈均勻，壓降也可降低，此項技術也穫得UOP等知名廠家採用。

- 柴油加氫脫硫觸媒以NiMo觸媒或CoMo觸媒為主，CoMo觸媒以脫硫為主，耗氫氣較少；NiMo觸媒則可飽和多環之芳香烴以提高柴油之Cetene Indix，但消耗氫氣較多，本廠HDS-9工場使用約50% CoMo觸媒、50%NiMo觸媒，HDS-10工場使用則設計100%之NiMo觸媒，主要原因為提高柴油之Cetene Indix，並可縮小反應器之大小及觸媒量以節省建造及觸媒成本。

- 未來HDS-9工場使用之觸媒最好採用與HDS-10工場相同品牌之觸媒，使觸媒有替代性，若能同時採購，可以量制價，可以降低觸媒之單位採購成本，因使用同品牌之觸媒，操作條件也可供彼此工場參考。

# Text boxes

Quench

Gas

Naphtha Product

柴油加氫脫硫工場流程圖

Heater

Reactor

HP Purge

Stripper

Off-Gas

Sour

Water

Diesel Product

Mp

Steam

Recycle Compressor

Sour

Water

H2 Makeup to Second Step

Water Wash

Hydrogen

Fresh Feed

Surge Drum

Amine
treatment