柒、法國圖爾市FAIVELEY公司

7-1 FAIVELEY公司

該公司為歡迎中華民國鐵路局研習團特升國旗以表誠意，目前生產集電弓系統、自動門系統、軔機系統、主電門控制系統、靜態變流器系統、空調機系統。

7-1圖    FAIVELEY公司                 7-2圖  集電弓展示區

7-2, 集電弓系統

台鐵EMU600型、製造中EMU700型集電弓系統採用該公司CX型，其使用速度在100-250-300km/h，傳輸功率在2-8MW非常穩定並將傳統

7-3圖  聽取FAIVELEY公司簡介            7-4圖  EMU700型使用之集電弓

彈簧式升弓系統升級至氣動油壓系統，可以隨速度高低自動調整升弓壓力(如下圖)，構造簡單，減少許多機械配件動作更符合高速化、輕量化，減輕碳刷高速磨擦壓力及功率變化產生跳火現象，保養更簡

7-5圖  速度與壓力曲線圖

7-6圖  TGV高速鐵集電弓升弓情形            7-7圖  創紀錄時速515.3公里的集電弓

便，更不易發生故障，目前TGV亦採用該公司研發生產集電弓系統，並創造TGV行駛最高速度515.3 km/h 的記錄，目前該集電弓系統組件放置在FAIVELEY公司大廳供展示。

7-8圖   FAIVELEY公司各型集電弓的適用範圍

7-9圖 ENU600型,EMU700型集電弓系統CX型各項數據

7-3 自動門系統

1952年生產自動門，目前技術及產值排名世界第一或二，FAIVELEY

7-10圖  參觀自動門工廠                7-11圖  月台自動門半成品

公司使用最新技術，生產電氣式直流馬達驅動自動門，比台鐵目前採用空氣壓力自動門還要進步，台北捷運木柵系統就是電氣式直流馬達驅動自動門，未來高雄捷運系統將引進最新FAIVELEY公司自動門。

7-12圖  傳動軸改變方向可控制雙扇門        7-13圖   自動門的控制器