行政院所屬各機關因公出國人員報告書

（出國類別： 考察）

印尼斯拉維西(Sulawesi)糖業考察報告

出國人員服務機關：台灣糖業股份有限公司

姓  名      職         稱

林永華      砂糖事業部營業組組長

蘇大松      砂糖事業部原料生產組組長

出國地區：印尼

出國期間：95年07月12日至07月15日

報告日期：95年08月15日

行政院研考會/省/市政府研考會 編 號 欄

印尼斯拉維西(Sulawesi)糖業考察報告

目錄：壹、前言

貳、目的

參、考察重點

肆、考察行程

伍、Makassar 地區PT PN ΧIV所屬3座糖廠地理位置

陸、PT PN ΧIV所屬3座糖廠甘蔗製糖生產現況

柒、結論與建議：

捌、附錄

1.印尼島國全圖及斯拉維西島地圖

2.TAKALAR、CAMMING及BONE三座糖廠1994~2005年生產實績

3.TAKALAR、CAMMING及BONE三座糖廠業務照片

.

- 前言

印尼副總統特別參謀Hamu先生於95年06月14日來函邀請，要求本公司派遣技術人員前往斯拉維西島Makassar地區考察該地糖業現況，以提供未來雙方合作之參考，砂糖事業部遂於95年07月12日至07月15日派林永華組長、蘇大松組長等二人前往考察，俾能瞭解當地蔗作環境及砂糖生產概況。

貳、目的

本次考察主要目的在於瞭解印尼Sulawesi島之Makassar地區製糖工業現況，蒐集相關資料，提供未來雙方合作及本公司海外投資糖業之參考。

- 考察重點

  - 印尼Sulawesi島Makassar地區蔗作環境。

  - 印尼Makassar地區原料甘蔗生產現況，田間作業機械化程度，原料甘蔗採收搬運情形。

  - 印尼Makassar地區糖廠生產現況。

  - 印尼Sulawesi島Makassar地區糖廠與台糖公司合作之可能方向。

- 考察行程

2006年07月12日 高雄(雅加達(Makassar

2006年07月13日 Makassar(Takalar糖廠(Makassar

2006年07月14日 Makassar(Camming糖廠(Bone糖廠(Makassar

2006年07月15日 Makassar(Denpasar機場(高雄

- Makassar 地區PT PN ΧIV所屬3座糖廠地理位置

PT PNΧIV現有製糖廠分別為Takalar、Camming及Bone等3座，位處南斯拉維西大城Makassar附近，Takalar廠位於Makassar南端約60公里處（車程約1.5小時），Camming廠位於Makassar東北端約130公里處（車程約4.0小時），Bone廠位於Makassar東北端約200公里處（車程約6.0小時），其中Camming廠與Bone廠需越過山路方能抵達，其地理環境猶如本公司南州廠、台東廠及花蓮廠與高雄市間之位置里程關係。

  - PT PN ΧIV所屬3座糖廠甘蔗製糖生產現況

一、PT PN ΧIV所屬3座糖廠近年生產實績:

| 項 目 | 單 位 | 設計產能 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2004 | 2005 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BONE | SUGAR | FACTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種植面積 | Ha | 3,500 | 4,682 | 4,669 | 4,242 | 4,501 | 3,220 | 3,124 |  |  |  |  |  |  |
| 甘蔗產量 | Ton |  | 351,120 | 318,979 | 224,872 | 190,314 | 119,622 | 147,861 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖產量 | Ton | 20,000 | 24,906 | 18,382 | 14,572 | 14,729 | 8,746 | 7,519 |  |  |  |  |  |  |
| 糖蜜產量 | Ton |  | 18,602 | 17,449 | 11,310 | 7,755 | 7,190 | 7,969 |  |  |  |  |  |  |
| 甘蔗/公頃 | Ton/Ha |  | 74.99 | 68.32 | 53.01 | 42.28 | 37.15 | 47.33 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖/公頃 | Ton/Ha |  | 5.32 | 3.94 | 3.44 | 3.27 | 2.72 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖%甘蔗 |  |  | 7.09 | 5.76 | 6.48 | 7.74 | 7.31 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |
| 糖蜜%甘蔗 |  |  | 5.30 | 5.47 | 5.03 | 4.07 | 6.01 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |
| 平均壓榨量/日 | Ton/日 | 2,000 | 1,787 | 1,397 | 1,721 | 1,635 | 1,643 | 1,238 |  |  |  |  |  |  |
| CAMMING | SUGAR | FACTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種植面積 | Ha | 5,000 | 5,813 | 4,669 | 5,103 | 5,300 | 3,071 | 3,076 |  |  |  |  |  |  |
| 甘蔗產量 | Ton |  | 319,170 | 318,979 | 231,972 | 169,447 | 139,700 | 181,166 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖產量 | Ton | 20,000 | 23,207 | 18,676 | 12,461 | 12,567 | 8,121 | 6,516 |  |  |  |  |  |  |
| 糖蜜產量 | Ton |  | 13,820 | 17,449 | 8,347 | 8,980 | 7,835 | 10,459 |  |  |  |  |  |  |
| 甘蔗/公頃 | Ton/Ha |  | 54.91 | 68.32 | 45.46 | 31.97 | 45.49 | 58.90 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖/公頃 | Ton/Ha |  | 3.99 | 4.00 | 2.44 | 2.37 | 2.64 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖%甘蔗 |  |  | 7.27 | 5.85 | 5.37 | 7.42 | 5.81 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 糖蜜%甘蔗 |  |  | 4.33 | 5.47 | 3.60 | 5.30 | 5.61 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |
| 平均壓榨量/日 | Ton/日 | 3,000 | 2,149 | 1,397 | 1,748 | 2,291 | 1,348 | 1,038 |  |  |  |  |  |  |
| TAKALAR | SUGAR | FACTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種植面積 | Ha | 5,500 | 6,500 | 6,650 | 6,583 | 6,750 | 3,777 | 4,024 |  |  |  |  |  |  |
| 甘蔗產量 | Ton |  | 321,102 | 347,646 | 311,957 | 329,938 | 128,786 | 142,510 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖產量 | Ton | 25,000 | 30,875 | 27,571 | 26,859 | 28,746 | 10,397 | 11,461 |  |  |  |  |  |  |
| 糖蜜產量 | Ton |  | 17,660 | 18,326 | 12,759 | 17,464 | 6,456 | 7,076 |  |  |  |  |  |  |
| 甘蔗/公頃 | Ton/Ha |  | 49.4 | 52.278 | 47.388 | 48.88 | 34.097 | 35.415 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖/公頃 | Ton/Ha |  | 4.75 | 4.15 | 4.08 | 4.26 | 2.75 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖%甘蔗 |  |  | 9.62 | 7.93 | 8.61 | 8.71 | 8.07 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |
| 糖蜜%甘蔗 |  |  | 5.50 | 5.27 | 4.09 | 5.29 | 5.01 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |
| 平均壓榨量/日 | Ton/日 | 3,000 | 2,845 | 2,585 | 2,745 | 2,509 | 1,798 | 2,089 |  |  |  |  |  |  |

二、考察PT PN ΧIV糖廠蔗作環境簡介：

1.氣候條件：Takalar及Bone二廠年平均雨量皆在2,650mm左右，Camming廠之年平均雨量約在2,150mm左右；然Takalar廠之旱季為6至10月，Bone及Camming廠之旱季在8~11月，因此Takalar廠之開工期在7月份，而Bone及Camming廠之開工期在8、9月份，與爪哇島之糖廠在5月份開工稍有不同，顯然皆選在旱季開工。全年平均溫度約在25℃~35℃間。

2.種植別比率：因宿根年期過長（6~10年），因此每年新植比率甚低，以Bone廠為例，其在2002年新植與宿根比率為37.93：62.07，在2005年新植與宿根比率為6.25：93.75，年差異極為懸殊。

3.土壤別：除Takalar廠約有20％之重黏土壤外，餘皆以紅黃砂壤土居多。

三、PT PN ΧIV所屬3座糖廠農場及工廠現況考察內容

-Takalar 糖廠:2006.07.13開工

農場部份

1.甘蔗：A.夾雜物.新鮮度正常。

B.細小，Bx 小於18 有蒲心現象。

C.宿根甘蔗佔大部分且有高達10宿者。

D.公頃產蔗量低，2005年僅35.415噸左右。

2.農場:部份農地堅硬 據告知僅有200公顷有灌溉設施。

3.農機具:大部份已損壞。

工廠部份

1.Process: Sulphitation。

2.大部分機件與台灣類似。

3.PH計、CUTO METER已損壞。

4.部分地板已腐蝕。

5.已開工惟少部分PUMP仍在整修中。

6.細裂蔗過粗。

7.平均壓榨量低。

8.儲蔗場卸蔗流程太繁雜。

-Camming糖廠:預計9月中旬開工

農場部份

1.甘蔗:A.細小 Bx 20左右 綿芽虫害現象嚴重。

B.宿根甘蔗佔大部分,且有高達10宿者。

C.2005年公頃產蔗量58.89噸。

2.農場:山坡地，無灌溉設施，雜草過多。

3.農機具:大部份已損壞。

工廠部份

1.Process: Sulphitation。

2.故障率高,重要機件例如鍋爐管結垢嚴重變形破裂。

3.PH計、CUTO METER已損壞。

4.部份地板腐蝕。

5.平均壓榨量僅1023噸/日偏低。

6.2005年產糖率低僅3.56%。

7.未見維修計劃。

-Bone糖廠:預計8月中旬開工

農場部份

1.甘蔗:A.細小，Bx 20~21。

B.宿根甘蔗佔大部分,且有高達10宿者。

C.2005年公頃產量47.33噸。

2.農場:無灌溉設施，農路有待整理。

3.農機具:大部份已損壞。

工廠部份

1.Process: Sulphitation。

2.工廠機件廠牌多,部份已停用但未拆除。

3.PH計、CUTO METER已損壞。

4.部分地板腐蝕嚴重。

5.2005年平均壓榨量僅1238噸/日偏低。

6.2005年產糖率僅5.09%。

7.工廠通路環境有待整理。

8.維修進度有落後現象。

柒、結論與建議

一.    此行適逢Takalar廠於7月13日正式開工，Camming廠預定9月中旬開工，Bone廠預定8月中旬開工，經審視Takalar廠卡車進廠原料甘蔗調製相當整潔，惟蔗莖大部份皆屬2.0公分以下之小莖蔗，判斷單位面積產量必定不高，主要係宿根原料佔大部份，據稱其留宿根約在6~10年，宿根蔗園管理簡陋，產量每每況愈下，每隔6~7年大面積翻種新植後，才見增產年，惟惡性循環結果，有些低產蔗園收成抵不過工資，遂放棄採收，但亦無法翻種，只好荒廢，以致產蔗面積逐年減少，3座糖廠原有2萬公頃土地，今種蔗面積僅餘1萬餘公頃。

二.農務問題探討：

本次考察三個糖廠，就2005年資料顯示產糖率差異相當懸殊，公頃產蔗量亦差異甚大，然Takalar廠單位面積產蔗量最低（35.42），但產糖率卻最高（8.04），Camming廠單位面積產蔗量最高（58.90），但產糖率卻最低（3.60），顯然值得探討。惟因訪察行程短促，無法深入探究原因，僅從農機具設備及農場蔗園環視一下及測試甘蔗錘度（brix）略加瞭解，就甘蔗錘度測試結果，Takalar廠約為18度，Camming廠約為20度，Bone廠約為20~21度，顯示甘蔗已達成熟，但糖度仍不理想。至於蔗園甘蔗生育狀況，到處見到蔗莖瘦小叢生之宿根蔗園，因留宿根蔗園太多年，且人採無法平土面切頭，又無適當農機具進行機械切頭及宿根潛耕處理作業，以致甘蔗生長每況愈下。另就農機具設備場所，到處見到置放報廢或拆解待修之農機具，據稱因沒錢買零件修理，只好廢置，但亦未加清理，顯見管理鬆散。十幾年前三廠皆曾購置多台甘蔗採收機及配置運蔗箱車，後因持續故障，未加以維修保養，且修復費用遠超於低廉之人工採收，而逐年放棄機械採收作業，今僅存Camming廠尚有二部履帶式採收機每年每台採收約1萬8千噸之蔗量。

總而言之，農務方面之管理確實出了問題，且該國之製糖產業一直處於封閉狀態，未能吸收國外蔗園經營管理之專業技術及農機具發展現況，而預算經費是否闕如，抑或未能從上而下落實執行，以致農務發展死氣沈沈，未見生機，惡性循環結果，造成其每年原料供應量僅其額定壓榨能量之一半左右，三座糖廠皆吃不飽之情況下，又何必去開創投資一座新糖廠，造成原料供應更加窘困。

三. 考察 PT PN ΧIV所屬三座糖廠改善建議如下：

1.PT PN ΧIV所屬三座糖廠近年來各項重要實績退步幅度頗大 (詳附錄二);例如:2005年三廠加權平均實績為：

公頃產糖量約2.5噸(曾有4.72噸實績)

公頃產蔗量約47噸(曾有68噸實績)

日平均壓榨量約1,450噸(曾有2,300噸實績)

種蔗總面積10,274公頃(曾有16,995公頃實績)

2.退步主要因素初步判定如下:

(1).宿根甘蔗留宿年期過長，致單位面積產量低。

(2).蔗作栽培管理有待改善,且未能善用農業機械田間作業以致效果欠佳。

(3).各項農業機械未能妥善保養修護。

(4).工廠各項重要機械儀器疏於維修，故障率偏高。

(5).全面品管制度未能落實建立。

(6).安全衛生環境欠佳。

3.為提高每公頃產糖量(2005年平均值約2.5噸)及確保原有種蔗面積，建議先針對下述各項進行改善

----提昇公頃產蔗量----

(1).縮短甘蔗留宿年期。

(2).加強種植、栽培、採收及農機作業技術訓練。

(3).慎選高糖高產量甘蔗品種。

(4).善用農機具於中耕、培土、施肥及宿根處理等作業。

(5).建立農業機械維修保養制度。

(6).擬定蔗區採收順序計劃，慎選開工時間。

---建立預防保養制度,降低機械故障時數,及生產成本---

(1).建立預防保養制度及機械替換標準手冊以確保維修品質。

(2).工廠重要機械安全檢查制度之建立。

(3).全面品管及安全衛生制度之建立執行。

(4).機械儀器之維修操作訓練及品管安全訓練之落實執行。

(5).採購必要之機械及線上檢查儀器,提昇維修及操作品質減少不必要之重要機械故障及人為錯誤風險。

(6).力行低成本自動化以降低用人成本。

(7).簡化儲蔗場卸蔗流程。

四、總結：

1.印尼具有自己的語言、文字，所有工廠文件均以印文標示，且接觸之工廠人員僅有少數人能以英文溝通，資訊取得有其難度。

2.PT PN ΧIV所屬三座糖廠，本公司已多次派團前來考察過，投資建議皆趨保守，因三座糖廠相距甚遠，且地理環境除Takalar廠位處西部平原外，其它二廠位處偏僻之東部丘陵地，交通不便且資訊取得困難，投資效益有待進一部評估。

3.未來合作方向建議先從Takalar廠做起，選定技術訓練及機械預防保養制度建立開始，俟該廠各項作業管理及標準作業程序建立制度及改善顯見效益後，再決定是否合作投資，較為妥當。

捌、附錄

一、斯拉維西島地圖

二、PT PN XIV公司TAKALAR、CAMMING及BONE三座糖廠1994-2005年生產實績

三、PT PN XIV公司TAKALAR、CAMMING及BONE三座糖廠業務照片

# Text boxes

……………………………………………………（裝  釘  線）……………………………………………………………