新加坡殼牌Bukom廠參訪暨訓練出國報告

- 目    的：滑油一／二場的操作技術與經驗，雖已達到熟練與專精的水準，但在製程、工安、環保及人力配置與管理等方面仍有再突破與學習的空間，故藉此次參訪新加坡殼牌Bukom廠同性質工場，作經驗交流與訓練，以吸取其寶貴經驗，作為今後改善的參考。

- 工作過程與建議：

  - 新加坡殼牌Bukom廠簡介：

    - Pulau Bukom煉油廠，由殼牌（Shell）石油公司投資，成立於1932年。

    - 工作人員：Shell員工730人，承包商約500人。

    - 有46座操作工場[包括蒸餾（日煉43萬桶原油，7萬桶凝結油）、重油裂解（ROC）、加氫裂解、異丙醇、重組、加氫脫硫、烷化、柏油、潤滑基礎油、3座蒸汽鍋爐（產生80/30/18 Bar蒸汽）、3座海水淡化、1座發電廠、1座外海浮筒、7座廢熱鍋爐等工場]。

    - 有209座儲油槽。

  - LOC（Lube Oil Complex）潤滑基礎油工場簡介

    - LOC為Bukom廠製造潤滑基礎油工場成立於1972年，年產量17萬噸。

    - 1972～1990年經擴建為年產量30萬噸

- Double effect in PDU

- Add extractor in FEU

- Add 3 filter in MDU

- Triple effect Recovery in MDU

- Repulp effect in MDU（Never Used）

    - 1990～1995年擴建至年產量34萬噸。

    - 1997年再擴建至年產量36萬噸。

    - 2002年再擴建至年產量39萬噸。

    - 1994年通過ISO-9001認證。

    - 4座25.8萬噸原油槽，14座進料／中間油儲槽（7000KL～1500 KL），11座成品油槽（3000 KL～2000 KL）。

    - 人力組織與薪資架構

- LOC一班有五個人，其稱謂為

- Team Leader（Senior Staff）領班

- Process TechnicianⅠ（操作員）

- Process TechnicianⅡ（操作員）

- Process TechnicianⅢ（操作員）

- Spare

- 總領班負責全廠操作，但有乙位上白天班。

- 由Process Technician Ⅲ升至Team Leader約需10年。

  - 製程與中殼（CSLC）的差異簡介及建議事項

LOC（Lubeoil Complex）廠為殼牌Bukom潤滑基礎油製造工場，下設（一）真空蒸餾裝置(HVU)（二）丙烷脫柏油裝置(PDU)（三）糠醛萃取裝置(FEU)（四）丁酮脫臘裝置(MDU)等四個裝置，其FEU係採單一進料操作，約每5～6天更換不同進料乙次，此與CSLC採三種不同進料合煉，絕然不同，除可不必設置（一）加氫脫硫裝置(HTU)（二）真空重蒸裝置(RRU)等二個裝置，可降低煉製成本外，另一個好處因其採單一進料，每個進料油槽其容積均很大（7000～1500 KL），如某一個裝置發生問題，不會影響其他裝置的操作，而CSLC因某些裝置的進料槽容積均不大，約僅能供應1～2小時的進料量，故某一裝置發生問題，則各裝置互相影響，造成操作不穩定（尤其以HVU如發生問題，影響最大）。茲將各裝置分述如下：

    - 真空蒸餾裝置（HVU）

        - 進料量：重油（LR）	4450 KL/D

加氫裂解底油	320 KL/D

Total=4770 KL/D=30,000 BPSD

        - 產  量：SPO	10%	470 KL/D

LMO	18.5%	882 KL/D

MMO	8.5%	405 KL/D

        - 與CSLC製程差異

- 二段分餾，其產品的蒸餾範圍可較窄，以利單一進料Baseoil產品黏度之控制。

- SPO、LMO設有汽提塔，以利單一進料產品Base Oil Flash Point之控制。

- 進料摻入加氫裂解底油（MVC）可增進FEU／MDU裝置的產率。

        - 滑油一／二場94年3月提煉單一進料，各分餾產品分餾點的控制將更形重要，以達Baseoil產品有更佳品質。

        - 建議CSLC製程改進

          - 提高進料油溫度；可考慮將進料油緩衝槽（7601-G）加保溫。

          - 可降低加熱爐注入蒸汽量以節約能量。（需與方法工程師研討決定）

    - 丙烷脫柏油裝置

        - 進料量：1450 KL/D

        - 產  量：435 KL/D

產  率：約30%

        - 與CSLC製程差異

- 溶劑為丙烷，產率較差，但DAO品質較佳，以供應單一進料需要，以免影響基礎油BS的Color & S%。

- 其DAO回收系統為雙效（Double Effect）回收，回收系統操作較滑油二場簡單。

- 柏油回收系統注入抗泡劑（Silicon Solu.）以防柏油在Flash Tower被帶出而堵塞冷凝器。

- 其萃取塔為旋轉盤式。

        - 建議CSLC之製程改進

- 為在1209-C前注入抗泡劑，使Flash Tower（1202-F）覆蓋一層Silicon Solu薄膜，而讓柏油不起泡而被帶出，以改善1205-F柏油之排放及空氣凝器（Air Condenser）之堵塞。

- 丙烷容受槽（Propose Accumulator），槽底柏油之排放，目前均排放地面接收池，易造成污染，可用Washing Oil頂入1204-E，再由1204-E泵至1207-F，然後再泵至燃料油槽，平時亦可用此方法補充Washing Oil入1204-E並頂洗管線。

    - 糠醛萃取裝置

        - 採單一進料，其進料油種類有：

進料油名稱     	   日煉量   	產生Base Oil名稱

- SPO（Spindle Oil）：	2600 KL/D	HVI-60

- LMO	：	2700 KL/D	HVI-110

- MMO	：	2244 KL/D	HVI-160

- DAO	：	2000 KL/D	HVI-650

        - 有二座萃取塔（一座為旋轉盤式，另一座為固定盤式），因其為單一進料，故二座萃取塔其進料油及糠醛溫度均相同，此與CSLC有三種不同進料油有很大不同。

        - 萃取油及萃餘油回收系統均以熱媒油（Hot Oil）加熱。

        - CSLC控制Base Oil的V1，但Bukom控制其TPC（Total Polar Compound） Aromatic，各產品TPC控制如下：

| 進 料 | Bukom Ratio／頂溫 | CSLC Ratio／頂溫 | Base Oil TPC | VI | 產率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPO | 2.0 |  | 26% | 104 |  |
| LMO | 1.9／98 | MGO 0.6／93.1 | 39% | 95 | 62 |
| MMO | 2.2／115 | HGO 1.67／123 | 39% | 95 | 42 |
| DAO | 2.8～3.0／124 | DAO 2.40／132 | 52～56% | 95 | 63 |

- 糠醛比率CSLC較Bukom低，但萃取塔頂溫較高。

        - 建議事項：

- 停用萃取塔底部回流（因其能回收之假萃餘油不多），進料可由假萃餘油（Pseudo Raff）系統的管線進入，則可增加萃取時間。

- CBM的溫度控制在50～55℃，依共沸點混合物曲線則可減少重液相（糠醛相）中水含量，輕液相（水相）中糠醛含量，但進入糠醛汽提塔之溫度建議用1327-C加熱提高至85℃。

可測試加熱爐出口溫度油231℃降至215℃，以防糠醛因高溫結焦及節省能源。

    - 丁酮脫腊裝置（MDU）

        - 採單一進料，其進料油種類有：（溶劑以MEK：57%、Toluene：43%）

| 進料油名稱 | 日 煉 量 | Cold Wash Temp | Filtration Temp | Pour Point |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPO WR60 | 1450 Tons | －20℃ | －20℃ | －12℃ |
| LMO WR110 | 1600 Tons | －16℃ | －16℃ | － 9℃ |
| MMO WR160 | 1300 Tons | －16℃ | －16.5℃ | － 9℃ |
| DAO WR650 | 1100 Tons | －15℃ | －15℃ | － 9℃ |

- 因其採單一進料，故可依不同進料油控制Cold Wash & Filtration Temp，此與CSLC有很大不同（濾機進料溫度：一場－17.2℃、二場－18.2℃）。油料較重者，其濾機進料溫度可較高。

        - 因係採單一進料，更換不同進料產品將受影響，但其採用Pig頂油，並安排黏度較接近的油料，依順序更換，其換油及頂油時間約1/2～11/2小時。

        - 濾機進料管線如有堵塞現象，可用強制進料解決。

        - Slurry Wax Pump進口槽以TIC控制其溫度，可減少Pump抽空，滑油一場亦有此以手動開關Valve的Wax回流系統，但無TIC控制，請增設，以免停用濾機時，因人為忘記關此Valve，而造成溢滿的現象，建請於大修時改善之。

        - 建議事項：

- CSLC滑油二場在Slack Wax的油含量不增加的情況下，第一段濾機Cold Wash的溫度控制在－16℃，且其量可儘量減少，以減輕DWO回收系統負荷，同時可增加第二段Cold Wash的量。（其操作需視第二段濾機Capacity足夠才可）

- 如DWO回收系統負荷大時，在Slack Wax的油含量不增加的情況下，可將第一段濾機Cold Wash Section的取出送至第二段濾機過濾液容受槽（1421-F），以作為兩次稀釋溶劑。

- 討論與技術交流：

  - 人力配置之探討，Bukom廠與CSLC之比較：

|  | Bukom廠（LOC） | 滑油一場或二場 |
| --- | --- | --- |
| 人力配置 | （4人＋1 Spare/班） | 9人/班 |
| 操 作 區 | 4區 | 6區 |
| 設備因素 | 因地大故設備大部份設在地面 均以熱媒油加熱，僅有3座加熱爐。 | 地小，設備大部份在高樓層。 以加熱爐加熱，一場9座、二場4座。 |
| 停爐風險 | 如有異常而人力不足，則停爐。 因採單一進料且油槽容量大，故某區停爐其他區不受影響。 | 有足夠人力，可應付一些異常操作。 進料槽容量小，且採三種不同進料合煉，如某區發生異常而沒有足夠人力，則各區將造成停爐。 |
| 工作性質 | 以操作為主，不做另外工作。 | 除操作外，仍需出下列任務 修護警戒。 支援消防滅火。 |
| 氣候因素 | 全年無颱風。 下大雨時間短。 | 每年自4月至10月有大雨及颱風的威脅，系統操作不穩定，有面臨停爐的危機。 |
| 人事體制 | 民營公司 | 國營事業 |

- 以上的比較僅供參考，仍需進一步作風險評估，以作合理的人力配量。

  - PDU2 & MDU2 Technical HSE Review，Bukom廠的執行情形

- 單一安全閥出口均加阻閥，安全閥前端加一3/4”排放閥。

- 雙安全閥的操作與管理：如圖示安全閥A使用中，安全閥B為備用，則Block Valve編號1、2、3需Lock Open，編號4則需Lock Close。滑油一／二場擬於大修增設之。

- PDU萃取塔、PDU丙烷槽、MDU丙烷槽均有加EDP（緊急降壓控制閥），其由一大一小的控制閥組成，滑油一／二場擬於大修增設之。

- Bukom廠Pump Warm Up其操作係依油料的種類及操作溫度而定，如油料有蠟質或較黏，則需Warm Up。

  - Bukom廠4個操作區有7台DCS監視器，而CSLC 6個操作區有6台監視器。

  - Bukom廠冷卻水有兩種(一)淡水(二)海水，需經處理才能使用。

Bukom廠PDU其柏油排放Blowdown系統，在其安全閥後方管線均以LCCO循環沖洗，以免管線堵塞。

- 心得：

此次至新加坡殼牌Bukom廠歷經五天的參訪暨訓練，所獲致心得如上述各點外，其結論為：

    - Bukom廠對設備安全性管理較講究，如(一)安全閥前後的Block Valve均以Smith Lock鎖住 (二)柏油安全閥排放系統，其在安全閥後方管線均以LCCO循環沖洗以免堵塞 (三)PDU萃取塔、PDU丙烷槽、MDU丙烷槽均有加EDP、CSLC也將於大修時裝設之。

    - Bukom廠操作成本較低，除人力因素外，最主要為其工場產能大（年產量37萬噸，滑油一／二場總計僅約29萬噸），則公用物料（水、電、蒸汽）、溶劑等的單位耗用較低。

    - CSLC要降低成本，除人力因素外，最主要須加強設備操作可靠度，減少非計劃性停爐，同時進料重油其原油種類要穩定及在不違反規定的情況下提高產能，則各種物料的單位耗用就可降低，同時需重視工安與環保工作，工場才能在安全穩定中操作，則成本自然降低。