出國報告（出國類別：開會）

2006石油地質師學會國際年會及研討

服務機關：中油探採研究所

姓名職稱：沈俊卿 地球化學探勘師

派赴國家：美國

出國期間：95.10.20-95.10.26

報告日期：95.12.20

摘    要

參加二００六年美國地質學會年會其中包含能源與資源，圖文並茂內容引人入勝的文章不少，報告內容頗多可供參考之處，可惜大會提供的僅是短短的摘要，我們較難從摘要去擷取所需詳細資料。

南裏海原為弧後槽，因阿拉伯板塊朝東北與歐亞板塊撞擊，而壓縮閉合此一情況與臺灣西南部的構造形成時間及沉積特性甚為相似，故二者之間有甚多可以互相參照之處。南裏海在中新世時因前述作用而開始快速沉降，Gavillot,2006研究伊朗中部即南裏海南側火成活動，結果顯示阿拉伯板塊之撞擊壓縮起始時間為21.3 Ma，但在Pliocene 至 Pleistocene 時期則是降溫冷卻期。Reiloinger et al 2006曾假設小高加索為一剛性體以逆時鐘方向較大高加索壓縮。但Forte等人2006的報告就顯示雖然小高加索山脈以GPS量測所得的運動速度較大高加索山脈的運動速度為快，而且此一運動速度在Kura盆地的西側較東側快3倍。所以Forte等人2006在探討亞塞拜然陸上Kura盆地的形成時，雖然提出三種可能模式，若從始新世的火成岩分佈及亞塞拜然陸上Kura的油岩對比結果顯示油產自始新世地層，且天然氣的成熟度偏低，此一對比結果職認為南裡海南側造山帶，應係薄皮構造，同時顯示火成岩影響有限。因此從上述資料推論則Alborz Mountains北側構造亦有機會承接始新世生油岩所供應油氣，而非僅Maikop生油岩所形成油氣。

目       次

摘    要	1

- 目的	3

- 過程	4

- 心得	5

- 建議	10

- 參考資料	10

- 目的

在美國費城舉行之二００六年美國地質學會年會乃美國地球科學界最盛大的學術研討會，會中同時舉辦多埸盆地分析所包含之地球化學、構造地質、地層學、沈積學和儲集岩等諸領域的先進研究成果發表會，參加美國地質學會年會（暨經濟地質學會）之研討會將可吸取與研究計畫相關的新技術和新觀念。目標著眼於引進新技術和整合現有技術，綜合研判目標地區及鄰近地區之地球化學、構造及儲集岩特性，發展地化盆地分析整合解釋的技術。重點即在於整合地質和地化兩大領域的技術，針對目標地區從事地化盆地分析、儲集岩特性分析以及複雜構造的整合解釋，根據研究地區地下地質構造、地層、儲集岩以及地球化學等特性所作之盆地分析，提出適合之探勘目標，為達成此目標，藉參加國外大型研討會以獲得新的參考技術，對研究計畫之進行及完成將有相當的幫助。

- 過程

  - 95.10.20－95.10.26

參加二００六年美國地質學會年會

- 心得

參與本次年會者以美國國內學者為主，共計有來自各地一千五百多人，參加發表的內容甚多，故分門別類亦多其中包含能源與資源，圖文並茂內容引人的文章不少，報告內容頗多可供參考之處，但大會提供的僅是短短的摘要，我們較難從摘要去擷取所需。

南裏海原為弧後槽，因阿拉伯板塊朝東北與歐亞板塊撞擊，而壓縮閉合此一情況與臺灣西南部的構造形成時間及沉積特性甚為相似，故二者之間有甚多可以互相參照之處。南裏海在中新世時因前述作用而開始快速沉降， Reiloinger et at 2006曾假設小高加索為一剛性體以逆時鐘方向較大高加索壓縮，但Forte等人2006的報告就顯示(圖1、2、3、4)雖然小高加索山脈以GPS量測所得的運動速度較大高加索山脈的運動速度為快，而且此一運動速度在Kura盆地的西側較東側快3倍，所以Forte等人2006在探討亞塞拜然陸上Kura盆地的形成時，提出三種可能，第一為西側運動速度較快東側較慢；第二則為西側褶皺斷層形成較早，東側較年輕；第三則為西側是薄皮構造東側為厚皮構造。Gavillot,2006研究伊朗中部即南裏海南側火成活動(圖5、6、7)，結果顯示阿拉伯板塊之撞擊壓縮起始時間為21.3 Ma，但在Pliocene 至 Pleistocene 時期則是降溫冷卻期，從上述南裏海碰撞壓縮時間顯示構造形成時間甚晚。若從始新世的火成岩分佈及亞塞拜然陸上Kura的油岩對比結果顯示油產自始新世地層，且天然氣的成熟度偏低，職認為應係薄皮構造。在裏海南側成弧狀分佈的Alborz Mountains向被視為殘留的島弧，故其在裏海西南側出現大量的第三紀始新世火成岩，此一時期發生的火成活動按理可能會影響油氣的形成，但若該處為低角度的逆掩斷層，其對南裏海盆地邊緣構造的油氣儲聚之影響端視其下覆地層的情況，若從Kura盆地陸上近小高加索山脈諸構造所儲集原油之分析結果顯示油樣源自於始新世生油岩，此一對比結果則顯示火成岩影響有限，因此從上述資料推論則Alborz Mountains北側構造亦有機會承接始新世生油岩所供應油氣。

裏海的上新統是生產系列（PS）在南裏海的石油系統之中具有決定的影響，換言之其為此區域的重要儲集層，其分佈特性（側向延伸）影響了油氣的移聚、供應及構造的封存能力。此一河湖相的儲集系統，係於晚中新世（Messinian）開始沈積，當裏海自副地中海獨立為一內陸海以後，水面的下降引發了古伏爾加（paleo Volga）河下切並積聚河系的沈積物。此一系列沈積物中的砂層，在南裏海的外海扮演著儲集層的角色，而其間所夾含的湖相頁岩層，則扮演層內的蓋層角色。河系沈積之後緊接著在晚上新世時期開始水面升高，導致南裏海普遍性的沈積了深海相頁岩，接著壓縮作用發生，進而導致分佈在陸上區域的生產層因此被抬昇而後侵蝕，抬昇作用造成了大規模的脫水及減壓作用，油氣隧隨著壓力降低而跟著移入。構造亦在此壓縮期開始形成或重新褶曲。（Abdullayev et. al 2006）

圖1 南裡海之塊體運動速度及A.B剖面的運動速度(Forte et al,2006)

圖2 南裡海大高加索及小高加索之地形與分佈及研究區域 (Forte et al,2006) 圖3 南裡海大高加索南側kura盆地褶皺之地形與地質分佈及研究剖面(Forte et al,2006)

圖4 南裡海大高加索及小高加索之運動及撞擊模式(Forte et al,2006)

圖5 伊朗中部火成活動時間為21.3至6.5 Ma 之後為冷卻期(Gavillot,2006)

圖6 伊朗中部火成活動之定年結果(Gavillot,2006)

圖7 裏海南側成弧狀分佈的Alborz Mountains向被視為殘留的島弧，故其在裏海西南側出現大量的第三紀始新世火成岩，此一時期的活動可能破壞生油岩。 (Gavillot,2006)

- 建議

南裡海主要由阿爾卑斯造山運動所造成，構造形成時間為中新世迄今。構造動力源自於阿拉伯半島與亞大陸板塊的碰抬擠壓，二者閉合時約為為6Ma，故在南裡海海盆之沈積物在中新世快速增加，並在上新世造成泥貫入活動，終成為分佈遍及整個盆地的泥火山，同時也成為油氣的儲集構造。此一構造特性、形成時間與泥岩的存在分佈情況均與台灣南部有諸多相似之處，南裡海的研究及其探勘結果均可作為台灣南部探勘的借鏡。另外中裡海達吉斯坦逆衝斷層帶前緣之油氣田的構造特性及探勘結果也可作為台灣南部的構造特性的參考。

裡海諸盆地皆產油氣，該地區由於為前蘇聯所掌控國家，因其屬於非開放性國家，若目前進入有困難之處，但因其油氣蘊藏豐富且探勘潛力甚大，長期而言進入此區域勢將難以避免，此區域之研究與探討是有其必要性，而也終將有益於未來此區域的發展。

- 參考文獻

Gavillot, Y. G.,2006，Thermochronologic analysis of exhumation in the Zagros mountains : constraints on the timing of the Arabia-Eurasia continental collision, GSA annual meeting

Forte, A. M., ,2006，Neotectonic evidence of along-strike variation of strain in the great Caucasus mountain, GSA annual meeting

Abdullayev, N., Riley, G., Duppenbecker, S., and Green, T., 2006，Petroleum systems of south Caspian basin: Integrated approach to understanding reservoirs and hydrocarbon entrapmen. AAPG. annual meeting