經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：其它）

北部LNG接收站第1艘5400匹馬力拖船主機廠試驗證工作

| 出 國 人： | 服務機關：中國石油公司 天然氣事業部 職務：副執行長 姓名：劉晟熙 職務：工務室主任 姓名：方振仁 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 日本 |
| 出國期間： | 95年11月20日至11月24日 |
| 報告日期： | 95年12月22日 |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：北部LNG接收站第1艘5400匹馬力拖船主機廠試驗證工作

頁數 34  含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

中國石油公司/葉宇容/02-87258422

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

劉晟熙/中國石油天然氣事業部/副執行長/02-87259232

方振仁/中國石油天然氣事業部/工務室主任/02-87259842

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他

出國期間：95/11/20～95/11/24

出國地區：日本

報告日期：95/12/20

分類號/目：E0 / 綜合（經濟類）

關鍵詞：大潭、拖船

摘要

本公司與台灣電力公司於92年10月6日簽署之「大潭電廠發電用天然氣買賣合約」，預定於97年1月1日由台中液化天然氣廠之接收站開始供應台電公司大潭電廠所需之天然氣，為期25年。為辦理液化天然氣船之進出港與靠泊碼頭作業所需之拖船，係由台航公司委託中信造船以新建方式提供2艘5,400匹馬力VSP型拖船及2艘4,600匹馬力SRP型拖船。

茲因第1艘5400匹馬力拖船所需主機由中信造船向日本Niigata公司訂購，需於95年11月21日至23日期間進行廠試，考量該廠試性能關係本公司在拖船營運期間之權益，因此選派職等配合台航公司、船廠等人員共同參與。主機測試結果符合規範要求。

目錄

項次	內容	頁次

一、	前言	5

二、	出席人員	7

三、	廠試時程	8

四、	測試項目	8

五、	測試紀錄	13

六、	測試會議紀錄	28

七、	額定出力及油耗查核	30

八、	相關測試照片	32

九、	測試結果	34

### 前言

本公司與台灣電力公司於92年10月6日簽署之「大潭電廠發電用天然氣買賣合約」，預定於97年1月1日由台中液化天然氣廠之接收站開始供應台電公司大潭電廠所需之天然氣，為期25年。

為辦理液化天然氣船之進出港與靠泊碼頭作業所需之拖船服務事宜，本公司經辦理公開招標後，業於95年2月10日與台灣航業股份有限公司簽訂「北部液化天然氣接收站長期拖船勞務工作契約」，由台航公司提供新建之2艘5,400匹馬力以上VSP型拖船及2艘4,600匹馬力以上SRP型拖船於規定之期限交船至該接收站，並提供所需之船員操作工作等。

另台航公司於95年3月3日與中信造船股份有限公司簽訂拖船建造合約新建55噸拖力級VSP拖船兩艘及50噸拖力級SRP拖船兩艘，目前各預定之交船日為民國96年6月30日及民國96年7月31日。

為完成該拖船之新建及交船，本公司依「該長期拖船勞務工作契約」所需辦理之計劃審查、設計審查、履約管理與建造督導及相關協助、諮詢之專案管理工作，由財團法人聯合船舶設計發展中心於95年7月10日取得『台中液化天然氣廠拖船新建專案管理及顧問服務工作』承攬，目前正依約執行中。

茲因本案拖船所需主機由中信造船向日本Niigata公司訂購，需於95年11月21日至23日期間進行廠試，考量該廠試性能關係本公司在拖船營運期間之權益，因此選派人員配合台航公司、船廠等人員共同參與。

茲簡述本案相關合約關係如下圖：

茲將本案之主要尺寸、船級及法規等資料簡介如下：

#### 主要尺寸

| 型式 |  | VSP拖拉式拖船 |
| --- | --- | --- |
| 船全長(不包括碰墊) | 約 | 32.0公尺 |
| 型寬 | 不小於 | 11.5公尺 |
| 最大拖力（穩定狀態） | 不小於 | 55公噸 |
| 最大馬力船速(海上試航) | 不低於 | 12.0節 |
| 最大吃水 | 不大於 | 5.8公尺 |
| 總噸位 | 小於 | 500總噸 |
| 載重噸 | 約 | 105公噸 |
| 燃油櫃 | 不小於 | 70立方公尺 |
| 淡水櫃 | 不小於 | 20立方公尺 |

#### 船級及法規

本船懸掛中華民國之國旗，入籍為中華民國籍；船籍港為台中港。

中國驗船中心船級登記為CR 100＋E，Tug，CMS+，COASTING SERVICE，並應遵照之法規如下:

a.中國驗船中心之鋼船構造規則

b.中華民國現行之船舶檢查規則

c.中華民國現行之船舶設備規則

d.中華民國現行之船舶丈量規則

e.中華民國現行之船舶載重線勘劃規則

f.中華民國航港法規

g.1972年國際海上避碰章程（2001年修正）

### 出席人員

| No.. | 公司 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中國石油 | 劉晟熙 |
| 2 | 中國石油 | 方振仁 |
| 3 | 台航公司 | 陳籐 |
| 4 | 台航公司 | 謝宗余 |
| 5 | 中國驗船中心 | 蘇邦光 |
| 6 | 聯合船舶設計發展中心 | 蕭榮發 |
| 7 | 中信造船廠 | 張國仁 |
| 8 | 中信造船廠 | 呂天帆 |

### 行程：

- 11月20日：由桃園機場啟程至成田機場，再轉至Niigata。

- 11月21日：主機廠試。

- 11月22日：主機廠試檢討會議。

- 11月23日：技術會議。

- 11月24日：返程回國。

### 測試項目

#### 規範測試要求：

##### Starting test

##### 25% Load running test

##### 50% Load running test

##### 75% Load running test

##### 85% Load running test

##### 100% Load running test

##### 110% Load running test

##### Governor test

##### Fuel consumption measuring at each load running test

##### Emergency trip device test

##### Safety device test

##### Overhaul inspection

##### NOx document check

#### 廠方安排測試項目及程序

### 測試紀錄

### 測試會議紀錄

### 額定出力及油耗查核

結論：

依據以上測試記錄，主機最大連續出力2,700 PS（於進氣溫度45℃，海水溫度32℃條件下）符合規範，另單位馬力耗油率146.6 g／ps.hr（量測標準依據ISO 3046/1及燃油之低熱值10,200仟卡／公斤）亦符合規範需低於145g／ps.hr +5﹪餘裕（即152.25g／ps.hr）之要求。

### 相關測試照片

|  | 主機出力 測試用之 水動力計 |
| --- | --- |
|  | #24207主機 25%負載 排氣情形良好 |
|  | 主機運轉測試油耗計測 |
|  | #24208主機 100%負載 排氣情形良好 |
|  | 主機主軸承 溫度量測 |
|  | 主機測試後 開放檢查 |
|  | 主機測試後 開放檢查軸瓦 |

### 測試結果

經驗船協會、船東、船廠及租船者代表，四方人員全程實際參與測試及以上相關紀錄資料顯示，本船柴油主機兩部測試結果，符合規範要求，因此判定合格。

# Text boxes

駐廠

督導

台電公司

大潭電廠發電用天然氣買賣合約

95年2月10日簽

中油公司

95年3月3日簽約

聯合船舶設計發展中心台中液化天然氣廠拖船新建專案管理及顧問服務工作

北部液化天然氣接收站長期租用拖船勞務工作契約

台灣航業

股份有限公司

簽訂四艘

拖船建造合約

第1艘96年6月30日交船

第2艘96年6月30日交船

第3艘96年7月31日交船

第4艘96年7月31日交船

中信造船公司