行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：                      ）

Hno.875 主機廠試報告

服務機關：台灣國際造船股份有限公司

出國人職稱：課長

姓名：林福堂

出國地區：日本 玉野

出國期間：  9 6年 10 月 31日至 96 年 11 月 4 日

報告日期： 96  年  12 月  12 日

| 單位主管 | 人事室 | 批示 |
| --- | --- | --- |

註：送存報告應由出國人員自返國之日起二個月內提出，依行政程序併陳逐級審核。

目  錄

摘    要	3

壹、前言	4

貳、廠試	4

參、廠試後討論	6

肆、結論	6

伍、後語	7

1. 日本船用主機廠目前的產能狀況	7

2. MES (Mitsui玉野)船用主機廠的產能狀況與行銷策略	7

3. HitZ船用主機廠的產能狀況與行銷策略	10

4. 日本主機廠的接單狀況	11

5. 日本和韓國主要船用主機廠產能統計	11

6. 結語	12

附錄

附件(一)  測試記錄	13

附件(二)  廠試意見單含船廠及船東意見	17

# 摘    要

本次出國是奉派參加陽明海運委建HNO.875船主機廠試。於廠試期間進行主機各項性能測試，並核對廠家是否依採購規範(POS)製造主機，對於船廠與船東之審圖意見，廠家是否已反應於設計上且確實執行。於廠試期間即時發現缺失並要求廠家配合修改，儘量避免發生主機運抵船廠後增加船廠之修改，以確保建造日程。

利用本次到日本參加廠試的機會，針對Mitsui主機廠的產能、接單狀況和行銷理念等議題和Mitsui公司理事 Mr. Fumio Sakuma進行意見交換，希望藉以進一步了解日本船用主機產業的運作近況。

從日本和韓國各家船用主機廠對擴充產能的做為看來，基本上任何形式的產能擴充都具有一定的風險性，有些風險很明顯易見，有些則隱藏在某些角落難以察覺。如果風險能在事前察覺並採取相應的對策，則風險將不再是風險，如果妥善加以運用還可以將風險變成行銷的優勢。

壹、前言

依建造合約，主機於製造完成後需於主機廠進行測試主機各項性能。於廠試期間應核對廠家是否依採購規範(POS)製造主機，對於船廠與船東之審圖意見，廠家是否已反應於設計上且確實執行，於廠試期間即時發現缺失及檢查有無異常震動、漏油、異音、高溫等現象並要求廠家配合修改，儘量避免發生主機運抵船廠後增加船廠之修改，以確保建造日程。

陽明海運委建HNO.875船主機為本公司首次採用MAN B&W的12K98MC型主機，由日本MITUSI主機廠承造。該型主機出力為93,360ps x 94rpm為台船公司至今採用最大馬力的引擎。本次參加廠試除了和以往一樣在交機前前往確認交機的品質外，並將對系統的功能、可靠度和設計圖樣做進一步的確認，以確保交機的品質和可靠性，進而使本公司的後續工作如安裝、運轉和海試更流暢並順利交船。

本次廠試船東派了4人、台船派了1人、ABS派了1人參加，船東參驗的人數明顯較其他案要多可見船東對此大型主機的重視。

貳、廠試

依廠家廠試測試時程表--船廠，船東及 CLASS 參與檢驗項目分為1. Load Running Test 前主要功能測試。 2. Load Running Test。 3. Engine protecting system Test及4. Overhaul Inspection四階段進行。於Load Running Test 前主要功能測試時確認各項功能均正常；於Load Running Test時檢查有無異常震動、漏油、異音、高溫等現象；於Engine protecting system Test時確認主機的安全保護裝置是否正常；於Overhaul Inspection主機開放檢查時，檢查各部份有無刮傷、裂痕、剝離、異常磨耗或其他缺點。

船廠及船東及CLASS參與檢驗和測試項目如下(測試日期為96年11月1日)：

- Load Running Test 前主要功能測試

廠家為了整體製造排程的需要，船廠和船東到達的前一天在ABS見證下先行完成了，Propeller margin running test、one T/C cut out running test、one cylinder F.O. cut off running test。檢視其測試記錄無不良狀況發生。

- Load Running Test包括下列測試項目

- 25 % Load Test      	(30 minutes   1 time)

- 50% Load Test       	(30 minutes   1 time)

- 75% Load Test       	(30 minutes   1 time)

- 90% Load Test       	(60 minutes   1 time)

- 100%(1) Load Test    	(60 minutes   1 time)

- 100%(2) Load Test    	(60 minutes   1 time)

- 110% Load Test       	(30 minutes   1 time)

- Starting Test

- Governor Test  	(94 rpm—97 rpm—94 rpm).

- Fuel oil consumption measured at each load.

- NOx measured on 25%, 50%, 75% and 100% load.

- Minimum revolution Test (24 rpm).

- Engine side (emergency stand) maneuvering Test.

- Engine protecting system Test

Test item:

  - Over speed trip Test 	(actual value 101 rpm).

  - Manual stop at C/R & E/S.

  - Manual stop at C/R & E/S.

  - Main bearing lubricating oil low pressure trip.

  - Thrust bearing segment H.T. trip.

  - T/C lub. oil low pressure trip.

- Overhaul Inspection ：主機開放檢查，其檢查項目為下列部份。

(檢查日期為96年11月2日)：

  - No.2 cylinder – Piston.

  - No.2 cylinder – Cylinder cover (including exhaust valve).

  - No.2 cylinder – Cylinder liner.

  - No.2 cylinder – Crosshead pin and bearing.

  - No.9 cylinder – Crank pin and bearing.

  - No.11 cylinder – Main bearing and journal.

  - Main chain roller and wheel.

  - All exhaust and fuel cams and rollers.

參、廠試後討論 (日期為96年11月2日)：

廠試後討論，針對廠試時所發現主機之各項缺失，及有關廠試記錄上的錯誤數據逐項討論，並已要求廠家於主機出廠前務必完成各項缺失改善和澄清記錄上的錯誤數據並更正，並於交運到中船前3天將處理結果通知本公司，以減少主機到廠後之修改。

- 測試記錄如附件(一)。

- 廠試意見單含船廠及船東意見如附件(二)。 廠試意見內較嚴重的問題有:

- 所有Cylinder lubricator振動必須加強。

- No.1 & 3 鼓風機上端須加eye plate 供鼓風機馬達維修使用。

- No.2 Cylinder liner有刮痕，其突緣須修平。MES須將改善報告在2007/11/22前交船廠。

肆、結論

MITSUI是目前日本主機最大的生產工廠，品質有一定的水準。本次廠試除了No.2 Cylinder liner因吊缸時造成刮痕外，其它的部份都能保有一貫的品質，整體而言廠試結果算是圓滿。因本次開發檢查只抽檢第2缸，其他各缸待機器送到場須特別注意缸套內部的情況。

伍、後語

利用本次到日本參加廠試的機會，針對Mitsui主機廠的產能、接單狀況和行銷理念等議題和Mitsui公司理事 Mr. Fumio Sakuma進行意見交換，希望藉以進一步了解日本船用主機產業的運作近況。交換內容整理後分述如下：

    - 日本船用主機廠目前的產能狀況:

目前日本國內生產二行程低速柴油機的主要工廠計有MES、KHI、DU、HitZ和MHI等五家。其中MES、KHI和HitZ以生產MAN B&W二行程低速柴油主機為主，DU則專業生產Wartsila二行程低速柴油主機。2007年的產量以MES最多約為5百萬馬力/年，其他各廠家的年產量都差不多，約為1百萬馬力/年左右。如果一定要依年產量排序則MES第一、KHI第二、HitZ第三、MHI第四，第五名是DU。

在1960與1970年代日本船用主機廠家，曾經因造船產業一時的好景氣而大規模擴充產能，當所有廠家的產能擴充完成後卻碰到兩次石油危機，造船產業的景氣急遽衰退造成產能過剩，此後幾乎有二、三十年的時間日本的造船相關產業都處於設備閒置的情況，很多公司都在艱困中勉強維持下來。所以在2005年當新一波造船產業的榮景來臨時，所有的日本船用主機廠家都表現得非常保守。除了MES和HitZ有擴充產能的計劃外，其他的日本船用主機廠都僅僅在提高產能利用率方面努力，而不願意大舉擴充產能。

2.  MES (Mitsui玉野)船用主機廠的產能狀況與行銷策略:

  - MES玉野船用主機廠的產能狀況：

MES船用主機廠座落在日本玉野市，於1926年與MAN B&W簽約取得建造B&W引擎的許可，到了1950年代開始量產，1976年時累計總產量達到1千萬馬力，1987年累計總產量達到2千萬馬力，1996年累計總產量達到3千萬馬力，2002年累計總產量達到4千萬馬力， 2005年累計總產量達到5千萬馬力，預計2008年累計總產量將達到6千萬馬力。

MES在成立時工廠的設計產能為每年生產1百萬馬力的船用柴油主機。1990年合併BWSC後，新建的組裝工廠在1992年開始運作，工廠的設計產能提高為每年可生產2百萬馬力的船用柴油主機。2005年第一次擴廠後產能提高為4百萬馬力/年，2007年進行第二次擴廠再將產能提高為5百萬馬力/年。由於MES認為造船景氣持續看好，目前正計劃第三次擴大產能，預計於2009年完成後將產能提高到6百萬馬力/年的規模。

  - MES玉野船用主機廠的內外銷分配狀況：

從(表一)，可以了解到MES生產的船用主機有80%~90%內銷供日本國內的船廠使用，在日本的船用主機市場上佔有約55%的市場佔有率，是日本國內最大的船用主機供應廠。只有10%~20%的產量供外銷，本公司為其外銷的客戶之一，只能在MES產能的10%~20%內爭取配額。

(表一) MES--2005年到2008年的產量與內外銷分配

|  | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MES 總產能(BHP) | 3.7百萬 | 4.2百萬 | 4.6百萬 | 5.0百萬 |
| MES 外銷(BHP) | 0.3百萬 | 0.2百萬 | 0.8百萬 | 0.5百萬 |
| 日本國內需求量(BHP) | 7.6百萬 | 8.0百萬 | 8.3百萬 | 8.3百萬 |

  - CSSC-MES (上海中船三井公司)船用主機廠的產能狀況：

2006年8月MES、中國滬東重機和CSSC合資在上海成立CSSC-MES Diesel Co., Ltd，以生產大型船用柴油主機為主要業務，並設定大陸造船廠為其目標市場。新公司裡MES持有34%的股權並負責技術轉移。該公司的建廠工程將分三階段進行，第一階段預計在2008年完工可年產約1百萬馬力的船用主機，第二階段預計在2011年完成可年產約2百萬馬力的船用主機，第三階段規劃在2015年完成年產量將可達約3百萬馬力。

該主機廠採邊建廠邊生產的方式運作，在2007年8月建造完成第一台MAN B&W 7K90MCC船用主機，並已順利試俥交機。

  - MES玉野船用主機廠的行銷策略：

(i) 內銷策略

據MES理事 Mr. Fumio Sakuma表示，MES生產的船用主機以供應日本國內長期合作的船廠為優先，例如常石造船廠、Mitsui造船廠、佐世堡造船廠、四國造船廠和IMABALI造船廠等都和MES有長期且不可分的合作關係。Mr. Fumio Sakuma認為，MES對於滿足日本國內造船廠的需求責無旁貸，必須無條件配合。至於國外的船廠則沒有這種義務去支持，需視個案的情況而定。

常石造船廠在日本以生產加大型Handy cap船為主，原本的規模每年可建造50艘8萬噸級的散裝船，目前計劃將產能提升到每年建造80艘船的規模。因為常石造船廠不但是MES的長期伙伴也是主要客戶，Mr. Fumio Sakuma認為MES有義務全力配合常石造船廠的成長，故計劃於2009年將MES的船用主機產能提高到每年6百萬馬力的規模，以配合常石造船廠的需求。

(ii) 外銷策略

Mr. Fumio Sakuma認為外銷是以調節剩餘的產能做為主要考量。所以MES的外銷策略有兩個主要作為:

首先MES希望維持一定數量的外銷客戶群，所以內銷後剩餘的產能不會全數供應給單一船廠，必須做適當的配額管理，和每一個外銷客戶都要經常保持有業務往來，這樣才不會因久沒有往來而中斷與部份客戶的關係。本公司為MES外銷的客戶之一，在船用主機供給面緊繃的時候只能在其剩餘產能的範圍內爭取配額。

再則因MES的剩餘產能數量有限，在選擇供應對象時MES非常重視End User。尤其是在現階段全球船用主機缺貨的情況下，MES不諱言的表示只賣給信用良好且長期合作的船東。像陽明海運這種船東他們會優先配合供應，至於本公司正在進行的越南船廠PD案就不在MES的考慮範圍內。

  - MES對本公司越南船廠PD案的看法：

延續前面的立場Mr. Fumio Sakuma提出以下看法:

- 認為MES沒有義務支持國外船廠的成長，尤其是本公司PD給越南船廠的案子。目前越南的造船產業正企圖要大幅成長，如果把越南船廠和台船養大後，將會和日本船廠搶業務變成日本船廠的競爭對手，甚至威脅日本船廠的生存空間。

- MES非常重視End User，只賣給信用良好且長期合作的船東，本公司越南PD的案子不在MES的考慮範圍內。

- 根據MES的了解，越南政府的執行力不足，經常計劃很遠大但是執行起來會有很大落差，尤其是工程進度的控管風險最大，經常會有半年到一年的延誤。

日本發電機供應廠YANMAR的人曾經告訴我，他們賣給越南船廠的第一部發電機因越南船廠工程進度失控，發電機造好後擺放在YANMAR的廠房一年後才交貨，第二發電機也擺放在YANMAR的廠房8個月後才交貨，對其生產線的安排造成很大的困擾。

韓國Doosan主機廠也有同樣的經驗，有一部6S50MC-C的主機原本合約交期在2008年1月，但是Vinashin在2007年10月通知要延後14個月交機，對Doosan主機廠的排程造成不小衝擊，最後協商結果Doosan同意延後3個月交機。交機後放在越南船廠的倉庫，放置期間的保養和防蝕是目前尚待解決的問題。

- 收回扣的習慣在越南還是很猖獗，須預留一些預算來支付。

- 越南普遍的工程技術能力不足，交貨後將機器隨便放置造成銹蝕，運轉時不按照說明書規定操作經常造成不必要的損壞，須要派遣額外的人力全程照顧機器因而增加成本。

3.   HitZ船用主機廠的產能狀況與行銷策略:

HitZ目前的產能約為每年1百萬馬力，其中70%~80%內銷日本，剩餘的20%~30%外銷。和MES一樣HitZ在日本國內有長期配合的船廠，對這些船廠有責無旁貸的使命感。生產的船用主機以供應日本國內長期合作的船廠為優先，外銷則以調節剩餘的產能做為主要考量。

HitZ早期專門生產Wartisla船用柴油機為主，近幾年因Wartisla引擎的市場佔有率下降，改以生產MAN B&W船用柴油機為主。最近因日本長期合作船廠和Wartisla原廠的要求，自2008年起將重新生產Wartisla引擎，目前Wartisla和MAN B&W引擎的訂單HitZ都可以接受。

根據MES Mr. Fumio Sakuma的說法，HitZ在2007年接到大陸上海金海灣造船廠30台MAN B&W 6S70MC船用主機的訂單，並且已經收到30%的首期款。HitZ計劃利用這筆款項擴充產能，預計在2012年完成，屆時產能可提升到約每年2百萬馬力。

4. 	日本主機廠的接單狀況:

目前MES接單的交貨期已經到2011第3季，其他日本主機廠的接單狀況也都差不多。主機廠接單最大的限制還是在Crankshaft不容易取得和交期離現在太久會有無法明確評估的風險，所以對於2012年以後的訂單採較保守的態度。

- 日本和韓國主要船用主機廠產能統計：

(表二) 日本和韓國主要船用主機廠產能統計

|  | 目前產能 (2007年) | 計劃產能 |
| --- | --- | --- |
| 韓國-HHI | 10百萬馬力 | 15百萬馬力 (2009年) |
| 韓國-Doosan | 9百萬馬力 | 13百萬馬力 (2008年10月) |
| 韓國-STX | 3百萬馬力 | 6百萬馬力 (2009年) |
| 日本-MES | 5百萬馬力 | 6百萬馬力 (2009年) |
| 日本-KHI | 1.2百萬馬力 | 1.2百萬馬力 |
| 日本-HitZ | 1.1百萬馬力 | 2百萬馬力 (2012年) |
| 日本-MHI | 1百萬馬力 | 1百萬馬力 |
| 日本-DU | 0.9百萬馬力 | 0.9百萬馬力 |

韓國-HHI的船用引擎部目前有五棟廠房，其中三棟用於生產船用主機，每年可生產10百萬匹馬力的船用主機，另外兩棟用於生產船用發電機。目前正在進行新發電機廠房的興建，完成後發電機將移至新廠房生產，原來生產船用發電機的廠房將改為生產船用主機之用。如此一來就有五棟廠房可以生產船用主機，完成後年產量可達15百萬匹馬力。

韓國-Doosan的船用引擎部，在2007年6月第三棟廠房完成後，每年已可生產9百萬匹馬力的船用主機，目前正計劃興建第四棟廠房，完成後年產量可達13.2百萬匹馬力。

- 結語

從日本和韓國各家船用主機廠對擴充產能的作為看來，基本上任何形式的產能擴充都具有一定的風險性，有些風險很明顯易見，有些則隱藏在某些角落難以察覺。如果風險能在事前察覺並採取相應的對策，則風險將不再是風險，如果妥善加以運用還可以將風險變成行銷的優勢。

本公司現在正在作業的越南船廠PD案，在本質上也是擴大產能的一種表現。雖然依三井公司Mr. Fumio Sakuma的觀點，在現階段和越南做生意存在著不少風險。就是因為有這些風險存在，所以本公司才有機會進入越南市場。何況風險已經浮在台面，可以事前謀求對策，如果進一步善用這些風險的特性，說不定還可以轉變成為本公司的競爭優勢。

附件(一)   測試記錄

附件(二)  廠試意見單含船廠及船東意見