出國報告（出國類別：洽公）

協助督導利比亞Murzuq162礦區

震測工作出國報告

服務機關：台灣中油公司

姓名職稱：陳太山，探採事業部測勘處副處長

派赴國家：利比亞

出國期間：預計－97年7月27日至97年8月27日

實際－97年7月27日至97年8月20日

報告日期：97 年9 月22 日

摘    要

台灣中油利比亞分公司於97年4月執行利比亞162礦區合約內的義務二維震測約1600公里(38條二維震測線)及18孔Up-hole Shooting，委外發包由東方地球物理公司(BGP INC.)得標，現場施測由BGP8626震測隊執行，此項工作於97年7月23日完成，但於7月初即根據初步資料，建議於有構造潛能的地塊加密約600公里的二維震測線。本人奉命赴利比亞分公司協助野外震測監督工作，自97年7月27日啟程至97年8月20日返台為期25天。

加密測線的施測參數秉承第一階段所使用者，因加密測線之座標於7月17日即提供給BGP，測量工作提早開始，故能於結束第一階段之施測後，緊接著在隔日，即7月24日開始加密測線之施測，工程進行相當順利，每天施測點數達1000點以上(即約25公里)，利比亞Murzuq162礦區的二維野外震測工作在8月13日完成，BGP震測隊依合約在一個月內繳交施測成果報告。

加密測線先後依序完成CPC-162-08-20A、22A、19A、17A、15A、13A、11A、9A、7A、5A、3A、1A、18A、16A、14A、12A、10A、8A、6A、4A、2A等共21條測線，經現場初步處理後，剖面中基盤面隱約可見，其上的目標層訊號也算連續清晰，經正式資料處理後，則基盤面形貌獲得很大的改善，目標層內的細微跡象（沉積）也更清楚。

BGP於1990年即開始在非洲進行震測服務工作，目前計有8個震測隊，設備齊全，人員調度靈活，事前準備及施工計畫詳細完備，分工合作佳，技術服務專業，施工品質自我要求高，應變與後勤補給能力強，與顧客相處融洽，不論二維或三維震測，經驗豐富而價格不高，故而具有強勢的國際競爭力。

目次

一、目的 ………………………………………………………………… ………3

二、過程 ……………………………………………………………… …………4

（一）、起程與抵達現場………………………………………… ………………4

（二）、品管工作…………………………………………………………… ……6

1.  BGP8626震測隊的人員編制…………………………………………7

2.  各項儀器檢測…………………………………………… ……………8

3.  施測參數與規範………………………………………………………10

4.  震測記錄分析…………………………………………………………13

5.  初步重合(Brute Stack)剖面分析………………………………………14

6.  現場地形勘查及測量…………………………………………………15

7.  安全衛生（HSE）……………………………………………………17

三、心得及建議…………………………………………………………………...19

本文

一、目的

台灣中油利比亞分公司於97年4月執行利比亞Murzuq162礦區(圖1)合約內的義務二維震測約1600公里(38條二維震測線)及18孔Up-hole Shooting，委外發包由東方地球物理公司(BGP INC.)得標，現場施測由BGP8626震測隊執行，此項工作於97年7月23日完成，但於7月初即根據初步資料，建議於有構造潛能的地塊加密約600公里的二維震測線(圖2)。本人奉命自97年7月27日至97年8月20日赴利比亞分公司協助野外震測監督工作，以利礦區震測工作能順利進行並取得良好的震測資料。

圖1  利比亞Murzuq 162礦區位置圖

圖2  利比亞Murzuq 162礦區測線位置圖，綠色圓圈為Up-hole Shooting位置，較粗的黑線為座標網格，較淡的黑斜線為第一階段的38條二維震測線，紅線為加密測線。

二、過程

（一）、起程與抵達現場

本人於97年7月27日搭機由台北出發經德國法蘭克福轉機，在當地時間97年7月28日上午11:30抵達利比亞首都的黎波里(Tripoli)，下午在利比亞分公司參加震測資料處理服務公司與品管顧問的討論會議，在不更改合約價的情況下，同意該公司略過DMO步驟，而以加密速度分析直接進入PSTM處理程序，符合一般國際服務公司通則。另經過分析比較該公司提供的資料，選用了Q compensation、FX deconvolution和 Radon multiple attenuation等可以改善資料品質的額外處理步驟，增加費用不多，對震測資料解釋人員則助益不小。

97年7月31日下午3點抵達礦區現場，首先接受震測隊安全衛生主管的職前教育，介紹工作環境與隊部房舍擺設(圖3)及安全防範措施與急救傷患處理流程(圖4)，緊接著研讀了解與BGP INC.簽訂的震測服務合約規範及與品管顧問公司簽訂的的合約規範。

圖3  隊部房舍擺設

圖4 急救傷患處理流程

（二）、品管工作

1.  BGP8626震測隊的人員編制

編制一名隊長負責總管和協調，對Tripoli的BGP地區經理負責；一名QC主管負責QC業務計畫擬訂、訓練、追蹤、改善等工作，每日進度及品質管控；一名HSE主管負責安全衛生業務計畫擬訂、訓練、追蹤、改善等工作， HSE主管下有一位隊醫，兩位護士及多名警衛負責現場營地之人員及營地設施之安全工作；技術部分設測量、佈線、操測、震源監督各一名；營區部分設營地設施監督一名，掌管人事及公關補給等工作，儀器設備監督一名，掌管工作房、機械、電力維護等工作。人員連續工作3個月可返國休息一個半月，一般總人數維持在30~34人之間，組織如圖5；另雇有當地臨時搬運工及司機等約兩百多人，雖曰臨時工，但仍以長期雇用為原則，因熟手工作效率較高，管理較容易。

圖5  BGP8626震測隊的人員編制

2.  各項儀器檢測

正式施測前即須完成下列儀器檢測並合乎規範，本加密測線延續第一階段震測工作，基本上已合乎規定，但工作進行中仍須定期檢測:

(1)受波器檢測

受波器極性（Polarity）檢測時，首先在Geophone Tester設定規格標準，檢測時兩人一組，一人負責先將受波器串接至電纜線再接到Geophone Tester，另外一人以螺絲起子輕敲每個受波器， Geophone Tester將發出特殊之聲音以辨認受波器是否正常，相當方便。

漏電測試使用Megger Meter，檢測時三人一組先將受波器串接至電阻計產生500 m v電壓，一人將受波器整串泡入水桶中，另外一人再以電阻計量測其電阻值，第三人則記錄量測結果。

(2)電子設備Ground Equipment for Cable Telemetry FDU檢測

所有電纜連接至SN408XL 進行Ground Equipment for Cable Telemetry FDU檢測，將檢測結果由Verif-I軟體分析，自SN408XL可檢測Distortion (dB)、Noise(uV) 、CMRR(dB)、Gain Error 、Phase (us)、Crosstalk。

(3)Vibrator 震源測試

測試項目為連線測試(wireline test)及無線電測試(radio test)，測試每部Vibrator的震源輸出相位、振幅、頻率、失真(distortion) 等情況，以SERCEL的VE432震源控制軟體做即時分析品管。

連線測試時將震源之控制器接上電纜線再接到儀器車上，儀器車操測員以VE432軟體即時分析，分月測試與週測試(圖7、圖8)，除列印出紙記錄外並記錄在磁帶上待QC部門進一步之軟體分析。每部Vibrator接收之GPS 、DGPS與測量以RTK量測之座標比較，作為震測採集時震源位置品質控制手段。

圖7 震源車之連線測試分析(週測試)。

圖7 震源車之連線測試分析(月測試)。

(4)記錄儀器測試

記錄儀器測試項目為波道RMS Noise、 distortion分析、相位Gain and Phase分析、振幅增益標準偏差、共模阻比分析、串音分析，與震源傳回至儀器車之DGPS、GPS與RTK測量比較等。

(5)記錄儀器及震源車規格

受波器(Geophone) 規格

- Type:                     JF-25-DX

- Natural frequency:          10Hz±5%

- Coil resistance:             395 Ohms±5%

- Damping resistor:           1000 Ohms

- Damping coefficient:         0.7 ±5%

- Number in series:     		 6

- Number in parallel:          1

- Sensitivity:                 28 mv/cm/s ±5%

- Distortion:                 <0.15%

- Distance between geophones:  10 meters

- Lead-IN Length             11m

記錄儀(Telemetry system Sercel 408XL) 規格

Central module:

- Correlation before or after stack

- Vertical or Diversity stack

- Spike editing: zeroing or clipping

- Alternate or simultaneous dual-source operation

- Maximum number of channels per module   2000 Ch @2ms/8 s

Ground equipment:

- Data transmission with CRC control

- 24 bits A/D conversion

- D/A conversion with programmable bit stream

震源車(MERTZ SM26HD) 規格

- Type: SM26HD P-wave, 4x4 Articulated Frame

- Gross: 29500kg;6500lb

##### Hold-down: 27,600daN

- Peak Force: 27,600daN

- Frequency Range: 7 to 250HZ

- Length: 10.5 m; 34 ft 5 in

- Width: 3.45 m; 11 ft 4 in

- Height: 3.8 m; 12 ft 6 in

###### Turn Radius: 10 m; 33 ft 11 in

3.  施測參數與規範

加密測線的施測參數秉承第一階段所使用者，即:

(1)受波部份

Number of Active Channels：340

Receiver Point Interval：25 meters

Receiver Array (inline)：1.04 meter spacing between each geophone centered on the receiver station

Receivers per Group：4 strings of 6 geophones

Spread Geometry for 340 Channels：Symmetric Split Spread

Offset from source point to near group：12.5 meters

Offset from source point to far group：4262.5 meters

(2)記錄部份

Sample Interval：2 Milliseconds

Record Length：4 Seconds(correlated data)

Pre-Amp Gain：12db

Low Cut Filter：Out

High Cut Filter：¾ Nyquist (Minimum Phase)

Notch Filter：Out

Tape Format：SEGD 8058

Maximum Fold：170

(3)震源部份

Number of Vibrators：5 (plus 1 spare)

Number of Sweeps：1

Sweep Frequency：8– 80 Hz Linear

Sweep Length：14 Seconds

Distance Between Vibrators：18 m

Source Array Length：72 m

Drive level：75%

Force Control：Active/In (if applicable)

Ground Force Phase Lock：Active/In (if applicable)

Sweep Taper：(start & end) 300ms Cosine

Raw Sweep Control Input：Raw Mode (unfiltered)

(4)並簽訂以下重要規範：

Wind noise：25% channels >  25 uv

Tilt：6% of active spread out of   +/-4%

Maximum phase locking：+/- 10 degrees in raw mode over the duration of the sweep not applicable in Kalman filter mode.

Average phase locking： +/- 5 degrees

Force envelope：6 dB from end of start taper to start of end taper

Harmonics：Post correlation harmonic component amplitude less than -45 dB from correlation –wavelet peak.

Avg. distortion：25%

Peak distortion：35%

震源車DGPS位置(圖8)的最小容許誤差:

- 震源車DGPS位置的水平誤差小於5公尺高程誤差小於2公尺，

結果可用。

- 假如震源車DGPS位置的水平誤差介於5~7公尺，則保留GPS座標

替換原測量高程。

- 假如震源車DGPS位置的水平誤差介於7~10公尺則保留GPS座標替

換原測量高程，假如高程誤差大於2公尺則重測該點高程。

- 假如震源車DGPS位置的水平誤差大於10公尺，則重測該點座標高

程並更新測量結果。

圖8 震源車的DGPS位置分析。

4.  震測記錄分析

儀器車上的操測員負責第一線的現場QC工作，BGP營地QC中心的工作分成兩部分，第一部分是負責各項檢查資料的收集分析、測量與施測進度的統計並彙整編輯成每日、每周及每月報表；第二部分是現場震測剖面的初步處理。利比亞分公司另聘請QC顧問公司派員進駐營地，監督BGP震測隊的QC工作，雙方皆須向我方現場代表報告。

正式施測後，每日針對第一與最後一點，使用Promax處理軟體進行FK Power及頻譜轉換（圖9），管控雜訊比，若出現另一群地面波，即利用KLseis軟體進行壓制地面波之震源與接收器陣列模擬；使用KLseis軟體進行地表及地下震波覆蓋重合分析。

圖9  野外震測記錄及其頻譜分析。

5.  初步重合(Brute Stack)剖面分析

BGP8626隊配備有KLseis與Promax處理軟體，用於施測前參數的規劃、施測後資料的分析、地表未固結層速度厚度的計算與震測剖面現場處理，完成全套完整的QC工作。

取鄰近地區的震測資料，使用PROMAX處理軟體進行同震點反射訊號與地面波的FKPower轉換，得反射訊號與地面波的頻率範圍與波長，再使用KLseis軟體進行壓制地面波的震源與受波器陣列設計，得到測試參數-掃瞄頻率、掃瞄長度、掃瞄次數與震源與受波器陣列的震源與受波器數目與間距。

現場測試後，使用Promax處理軟體進行FK Power與頻譜轉換，比較各測試參數的雜訊比，決定正式施測的參數。

將每日震測野外記錄輸入Promax處理軟體，進行初步處理成剖面以檢視目標層的震測品質。

Murzuq162礦區內基盤面的反射時間介於1.9至2.4秒間，目標層在基盤面上方約200ms處。經現場初步處理後，剖面中基盤面隱約可見，其上的目標層訊號也算連續清晰，經正式資料處理後，則基盤面形貌獲得很大的改善，目標層內的細微跡象（沉積）也更清楚。圖 10 為平行且相近的兩條線Line 17與 Line 9A，取兩線相對應之位置作比較，Line 17已由資料處理服務公司處理至PSTM Final的階段，Line 9A則為現場初步處理者。

圖10  Line 17與 Line 9A平行且相近，兩線相對位置之比較。

6.  現場地形勘查及測量

利用BGP8626隊所提供的一部吉普車和GPS赴現場了解地形：162礦區中間和東邊屬地形平緩的沙海而西邊為西北-東南向的直線形沙丘，沙丘寬度為70公尺至120公尺。

現場測量分為受波站線和震源線兩組各組兩人，一人負責定位另一人負責插旗子。受波站間距為25公尺震源點間距為25公尺，震源點位於受波站中間，受波站線和震源線相距10公尺，受波站編號為 1001, 1002, 1003,…… 2n而震源站編號為 1000.5, 1001.5, 1002.5, 1003.5, ……,2n-0.5, 2n+0.5，波站線和震源線平行相距10公尺。測量儀器規格如下：

LEICA GX1230 GG

_ Universal receiver for all applications

_ 14 L1 + 14 L2 (GPS)

_ Support of L2C

_ 12 L1 + 12 L2 (GLONASS)

_ Data logging

_ Full RTK and DGPS capability

_ Use as rover or reference

Leica GPS1200 Technical specifications

_Post-processing with Leica Geo Office software All GPS1200 dual-frequency receivers

_Horizontal: 10 mm + 1 ppm, kinematic

_Vertical: 20 mm + 1 ppm, kinematic

_Horizontal: 5 mm + 0.5 ppm, static

_Vertical: 10 mm + 0.5 ppm, static

_For long lines with long observations

_Horizontal: 3 mm + 0.5 ppm, static

_Vertical: 6 mm + 0.5 ppm, static

測量程序：

# 大地測量（Geodetic）參數:

## Satellite Reference Systems

Satellite Reference system : WGS 1984

Reference Ellipsoid:

Name of ellipsoid: WGS 1984

Semi-major axis: 6378137.0

1/flattening: 298.257223563

## Coordinate Reference Systems

Local coordinate system : WGS 1984

Reference Ellipsoid:

Name of ellipsoid: WGS 1984

Projection UTM

Projection zone: North 33

False northing: 0 meter

False easting: 500000.00 meters

Origin Latitude: 0°00′00″

Central meridian 15°00′00″

Scale factor: 0.9996

Units: International Meter

在沙丘地區施測前必須用推土機沿測線推出約10公尺寬的平坦道路，直切沙丘的西北-東南測線皆可推出平緩道路，而東北-西南向測線有部分斜切沙丘，若採用相距10公尺的原設計施工，則無法推出平坦的震源道，當震源車行經沙丘邊坡施測時，震源車底板會傾斜造成與地表耦合情況不佳，使震源的出力和相位產生大扭曲，經協調後將震源線偏離至較平緩的位置，再用推土機推平，但在此狀況下震源線偏離受波站線不得大於100公尺。

7.  安全衛生（HSE）

基地內有警衛看守，夜間在現場基地角落地點皆有照明燈。每日施工前實施預知危險活動，在清晨6點天進行，所有各部份人員分區並圍成一圈，由每圈之指導員將工作項目及應注意事項告知組員，預知危險活動為時約15~20分鐘，結束用餐後出發開始工作。安全衛生訓練後，各組人員整裝出發至現場施工至晚上8:00收工。

衛生站設於一拖車上，內有一隊醫及兩位男性護士，備有基本之醫療器材及病床，並配備一部救護車。不時救護訓練、衛生講習、相關作業訓練，助理廚師受個人衛生及廢棄物處理訓練、當地顧員工安衛訓練，司機接受安全駕駛訓練。每週舉辦安全會議，每月進行一次消防及工安演習。每月定期檢查所有拖車內、廚房內之設備安全及滅火器。為因應沙漠的惡劣環境與非洲地區的動盪不安情勢，HSE並訂有沙漠人員走失拯救計畫及受危害緊急撤退計畫:

沙漠人員走失拯救計畫－

人在沙漠走失時，因在酷熱乾燥的沙漠裡徒步行走，若没有任何防護措施，没有足够的飲用水，容易造成脱水和中暑，即可能在短時間內死亡。

－準備工作

- 確認車輛/人員丢失後，通知甲方和經理部；

- 隊長（或HSE監督）安排1個人負責傳遞信息；

- 電台員負責電台通訊和記錄；

- 醫生準備好醫療設備並與搜尋隊一起去搜尋；

- 機修工準備車輛並參與搜尋；

- 測量组準備礦區測線圖、座標等並參與搜尋；

- 安排好搜尋的司機和車輛；

- 每台車都要有GPS、2個備胎、足够多的飲用水和食品，如有望遠鏡也

帶上；

- 每台車除司機外至少再安排1名人員；

- 搜尋隊出發前隊長（或HSE監督）扼要講解搜尋安排和搜尋區域；

- 在離開前定好電台緊急頻道，讓搜尋隊和其他人員都知道。

－搜尋

- 沿着已知車輛最後出現和丢失車輛可能去的地方尋找，搜尋要徹底，距

離要足够近，確保2車之間都能被2車看清楚，沙丘車距50公尺，平地

1公里；

- 駕駛每15分鐘停車，聽、看和與電台聯絡，電台員做好記錄；

- 除司機外，車上的另外1名人員利用GPS記錄距離、時間、方向和速度；

- 司機負責前方和左側，乘客負責前方和右側（在只有2人的情况下）；

- 主營地對搜尋過的區域做標記；

- 如果搜尋區域地形複雜，晚上停止搜尋；

- 第二天進行大規模繼續搜尋；

- 準備使用飛機搜尋；

- 第三天飛機和陸地搜尋同時進行。

依據利比亞國家石油法規，礦區施工須盡到生態及環境保護的義務，因此本工程末期，震測隊即陸續將Base camp 內製造的垃圾及廢棄物運往礦區北方大城Sebha，交由承攬商依相關規定處理並取得證明。本人於8月16日離開震測隊時，沿測線的測量標幟、木樁等，大部份都已收拾乾淨。

三、心得及建議

利比亞Murzuq162礦區加密測線的野外震測工作，自7月24日至8月13日順利完成，共21條測線，記錄磁帶於8月17日送抵位於的黎波里的資料處理服務公司。工程進度非常快，每天施測點數達1000點(即約25公里)以上， BGP震測隊的高效率工作應有如下的因素:

(一)BGP於1990年即開始在非洲進行震測服務工作，目前計有8個震測隊，設備齊全，人員調度靈活，事前準備及施工計畫詳細完備，分工合作佳，技術服務專業，施工品質自我要求高，應變與後勤補給能力強，與顧客相處融洽，不論二維或三維震測，經驗豐富而價格不高，故而具有強勢的國際競爭力。

(二)Murzuq162礦區位於利比亞南端的沙哈拉沙漠，礦區中間和東邊屬地形平緩的沙海，而西邊地形為西北-東南向的直線形沙丘，沙丘寬度為70公尺至120公尺，地理上屬於極度容易施工的環境。電纜線、受波器皆能依原設計規範精確擺設，震源線相距受波線10公尺且保持平行，震源車的移動與人員的翻線暢行無阻，最主要的因素是在這人蹤滅、鳥飛絕的沙漠裡，除了風雜波及工作人員和車輛走動雜波外(後者可嚴加管制)，幾無其他環境雜波，因此選用一次14秒的掃描振盪震源即可獲得目標深度的反射信號，故而進度快。

(三)礦區偏遠隔絕，震測隊隊員及當地搬運工全心工作，工時較長，無休息例假日，工作量因而提高。

台灣陸上亦使用同型的儀器記錄系統，工作環境迥異，尤其大部份沿既有道路施測，建物、障礙多，交通雜波嚴重干擾，不得不選用相當費時的施測參數，每日實際施測時間短，假日休息往返費時，加上天候干擾，工作進度因而緩慢。BGP震測隊設備齊全，人員調度靈活，事前準備及施工計畫詳細完備，分工合作佳，技術服務專業，施工品質自我要求高，應變與後勤補給能力強，與顧客相處融洽，經驗豐富等優勢，皆為我方看齊的對象。

# Text boxes

Murzuq 162礦區

Line 9A (現場 Brute Stack Section)

基盤

目標層

Line 17 (PSTM Final Section)

基盤

目標層