行政院及所屬各機關出國報告書

(出國類別:出席國際會議)

出席亞太經濟合作-東南亞國協

淨煤聯合研討會報告

服務機關：經濟部能源局

出國人  職    稱：專員

姓    名：詹文宏

出國地區：越南夏龍市

出國期間：97年8月18日至8月22日

報告期間：97年9月8日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：出席亞太經濟合作-東南亞國協淨煤聯合研討會報告

頁數     含附件：█是□否

出國計畫主辦機關／聯絡人／電話

經濟部能源局／詹文宏／（02）27757762

出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話

詹文宏／經濟部能源局／電力組／專員／（02）27757762

出國類別：□1 考察 □2 進修 □3 研究 □4實習 █5 其他

出國期間：97年8月18日至8月22日

報告期間：97年9月15日

出國地區：越南夏龍市

分類號／

關鍵詞：亞太經濟合作會議、APEC、ASEAN、EGCFE、IGCC、CCS、CFB、SUPERCRITICAL、淨煤、煤炭氣化、超臨界鍋爐、能源安全、火力電廠效率、碳金融

內容摘要：此次出國之主要任務係出席亞太經濟合作-東南亞國協淨煤聯合研討會，研討主題為採用淨煤技術解決亞洲地區持續增長之能源需求與面臨之環境保護挑戰，並就下列各項議題邀請專家學者進行簡報與討論：1、環境監測及配合措施（Environmental Monitoring & Compliance）；2、火力電廠效率提昇及重整（Upgrading & Refurbishment of Thermal Power Plants）；3、超臨界鍋爐（Supercritical Boilers）；4、淨煤及碳金融（Cleaner Coal & Carbon Finance）；5、先進煤炭利用技術（Advanced Coal Utilization Technologies）。

目 次

| 壹、目的…………………………………………… | 2 |
| --- | --- |
| 貳、會議內容……………………………………… | 4 |
| 一、環境監測及配合措施……………………… | 4 |
| 二、火力電廠效率提昇及重整、超臨界鍋爐、先進煤炭利用技術………………………… | 6 |
| 三、淨煤及碳金融……………………………… | 9 |
| 四、政策建議…………………………………… | 10 |
| 五、現場參訪…………………………………… | 10 |
| 參、結論與建議…………………………………… | 12 |
| 附件： |  |
| 附件1、研討會議程 |  |
| 附件2、研討會簡報資料 |  |
| 附件3、研討會結論彙整 |  |

- 目的

本次會議是由USAID（United States Agency for International Development）所成立之ECO-Asia Clean Development and Climate Program（ECO-Asia CDCP）所主辦，協辦（贊助）單位包括亞太經濟合作-東南亞國協（APEC-ASEAN）煤炭論壇（ASEAN Forum On Coal, AFOC）、越南國家煤礦工業集團（Vietnam National Coal-Mineral Industries Group, VINACOMIN）。

本次會議之目的包括下列3項：

一、討論政策面、財務面及技術面之創新選項，特別是淨煤技術發展方向。

二、請APEC淨潔化石能源專家群組（APEC Expert Group on Clean Fossil Energy, EGCFE）分享相關計畫成果。

三、提出未來發展方向（草案）供AFOC、APEC及國家政策決策者參考。

此次研討會共有14個國家，134位成員踴躍參與。為充分掌握全球、APEC區域、以及東南亞各國之煤炭發電發展趨勢，我國每年均派員出席此項會議。除蒐集各項能源趨勢與技術資料俾供研擬我國能源政策參考外，並藉此與各國能源專家及主管部門交換資訊，拓展我國之能源視野。

- 會議內容

本研討會自8月19日至21日於越南夏龍市Halong Plaza Hotel舉行，主要內容共分成5項議題：1、環境監測及配合措施（Environmental Monitoring & Compliance）；2、火力電廠效率提昇及重整（Upgrading & Refurbishment of Thermal Power Plants）；3、超臨界鍋爐（Supercritical Boilers）；4、淨煤及碳金融（Cleaner Coal & Carbon Finance）；5、先進煤炭利用技術（Advanced Coal Utilization Technologies）。最後一天並安排參觀Coc Sau 露天煤礦場及Cam Pha 流體化床電廠。

上開各議題之討論內容、結論及建議摘述如下：

- 議題1：環境監測及配合措施（Environmental Monitoring & Compliance）

（一）印度

在電力部門，由於煤炭品質持續下降，且數量不足以應付未來的需求，故於設計更佳之環境政策上，面臨諸多挑戰。此外，由於煤炭之灰份高、含硫量低、且包含一些有毒物質（如汞、鉻），因此，未來必須提高環保標準，以解決這些排放問題。

印度正在草擬新的空氣品質標準，包含PM2.5（直徑低於2.5微米之懸浮微粒）規範。然而，對於資料收集與分析，仍需要建立一套更好的系統。因為目前僅有CO2排放資料，尚無NOx、SO2及有毒物質之排放數據。此外，印度僅著眼於區域性環保問題，尚未顧及全球溫室氣體（GHG）排放議題。

（二）菲律賓

菲律賓使用連續排放監控系統（Continuous Emissions Monitoring Systems, CEMS），由政府單位與非政府組織（NGOs）檢視排放數據。倘若工廠運轉未符合排放標準，且未採行改善措施，將被勒令停工。

菲律賓目前正在修訂其排放標準，相關監控基礎架構亦須配合調整。必須注意與處理的問題包括：未裝設連續排放監控系統者、安裝不適當的監控設備、缺乏適合的實驗室等。

（三）泰國

煤炭使用之主要障礙在於公眾意見。由於過去曾發生污染問題，泰國目前已建立環保標準與監控基礎架構，今（97）年6月更針對電廠公布新的排放標準。目前正在研究CO2排放交易，不過可能需要一段較長時間才能作出最後決定。

所有工廠均使用連續排放監控系統，資料每天陳報至工業廢棄物主管部及環境部接受檢視，環境部刻研發新軟體以分析相關數據。

（四）中國大陸

排放標準類似大部分OECD（Organisation for Economic Cooperation and Development）國家，特別是針對懸浮微粒及SO2排放規範。目前正在修訂NOx排放標準。

- 議題2、3、5：火力電廠效率提昇及重整（Upgrading & Refurbishment of Thermal Power Plants）、超臨界鍋爐（Supercritical Boilers）、先進煤炭利用技術（Advanced Coal Utilization Technologies）

此三項議題關聯性較高，故其內容併同整理如下。

（一）電廠效率提升為第一優先

1、傳統上電廠依據操作之蒸汽條件，劃分為亞臨界（Subcritical）、超臨界（Supercritical, SC）與超超臨界（Ultrasupercritical, USC）三種。相較於亞臨界機組35-38%之淨熱效率（HHV），超臨界機組運作於更高的蒸汽條件（壓力24.7 MPa，溫度538-565℃），使得淨熱效率達到40.0%。超超臨界之蒸汽條件則更高（壓力27 MPa，溫度565-624℃），淨熱效率可達42.5%。相較於亞臨界機組，此可減少12-20%的CO2排放量。本報告後續所指超臨界（Supercritical, SC）係包含超臨界及超超臨界兩者。

2、考量煤炭特性及各國特殊需求，超臨界機組將是提升電廠效率之最佳選擇。中國大陸的使用經驗，值得各國參考與遵循。

3、印度：由於煤炭品質較差，需更加小心提升蒸汽條件進入超臨界範圍，以達到更高效率。

4、越南：由於所用無煙煤（anthracite），目前係使用W-shape亞臨界鍋爐。未來擬採行之技術包括arch-fired超臨界電廠（類似Benson管設計）與流體化床（Circulating Fluidized Bed, CFB）電廠。

（二）超臨界技術

1、超臨界技術是最佳選擇，目前全球已累積相當多使用經驗，建廠成本亦已接近亞臨界機組。除了較低的CO2排放量外，當燃料價格提升時，超臨界機組將更具競爭力。

2、目前世界上尚無單純使用無煙煤之超臨界電廠（大多與煙煤混燒），中國大陸正在興建20座此類型電廠。

3、日本正在研發新一代的超超臨界機組（Advanced USC, A-USC），開發新材料使得機組操作溫度可達700℃，淨熱效率可高達48%。目前規劃時程為2016年完成材料開發與機組設計，並開始進行測試。

（三）流體化床（Circulating Fluidized Bed, CFB）技術

最新技術使得大型超臨界鍋爐結合流體化床電廠商業化更為可行。流體化床技術特別適合使用無煙煤的中國大陸與越南，亦適合使用洗煤後殘渣作為燃料之印尼、中國大陸與越南。此外，它亦可使用生質能與垃圾燃料。由於其燃料極具彈性的特點，對於需使用不同燃料來源（澳洲、印尼、南非煤）之電廠特別有用。

（四）生質燃料（Biomass）混燒

將5-20%的煤炭改以生質燃料取代，目前在技術上已屬可行，且在某些個案上亦具經濟效益。生質燃料被視為不含碳，且可作為碳排放交易標的。

（五）煤炭氣化複循環（Integrated Gasification Combined Cycle, IGCC）與碳捕集封存（Carbon Capture and Sequestration, CCS）技術

對於煤炭之長期使用而言，CCS是一項非常重要的選項。目前對於CCS，無論在其可行性、成本效益，以及對於電廠的衝擊等均尚具不確定性。依專家預測，至少須至2020年左右，才能瞭解CCS之可行性，屆時各國才能決定是否採行CCS技術。目前最重要的是，密切關注此項技術之發展，以及進行地層結構評估。

（六）老舊電廠重整可立即獲得經濟與環境效益

老舊電廠之低效率是電力系統的沉重負擔，因此，改用現代設備以提升效率或者直接關廠是非常重要的措施。以往，老舊電廠之重整集中在可靠度提升與機組壽年展延。未來，電廠重整將集中在效率之提升。電廠重整可提升效率2-5%，相當於減少6-15%的燃料耗用與CO2排放。

影響電廠重整之障礙包括下列因素：

1、缺乏重整之動機：燃料成本可直接轉嫁至消費者，此外對於員工並無額外好處。

2、投資成本的回收除了依賴效率提升外，尚需要藉由費率調整，然而這經常不太可能。

3、電廠擁有者通常關注於投資新電廠，而非重整老舊電廠。

- 議題4：淨煤及碳金融（Cleaner Coal & Carbon Finance）

在技術發展的同時，全球均相當關切環境的持續惡化，多國銀行（multilateral banks）亦開始針對開發中國家面臨的需求設計新的財務方案。近來碳金融已成為淨煤計畫之財務選項之ㄧ，聯合國因應氣候變遷會議組織中的淨潔發展機制（Clean Development Mechanism, CDM）已批准兩項新方法以獲得效率提升：新的高效率超臨界電廠、燃煤電廠重整。中國大陸已拔得頭籌，針對其淨煤計畫申請CDM認可，目前已有2項計畫獲准登錄為CDM計畫，其餘尚有多項計畫刻申請中。

此外，多國銀行及G-8國家最近宣佈一項淨潔技術基金，以資助淨潔能源計畫。這項最終約為60-100億美元的基金，最可能用於資助淨煤計畫。這筆基金將由世界銀行（World Bank）負責監督，並配合區域性銀行（例如亞洲開發銀行，Asian Development Bank）執行。

- 政策建議

與會者提出下列政策建議供APEC、東南亞國協及各國主管部門參考：

（一）亞洲國家必須重新訂定各項排放標準，並分享彼此的經驗。

（二）大部分國家須更強化環保法規之監督與執行，特別是連續排放監控系統（Continuous Emission Monitors, CEMs）之設置，並確保所蒐集排放資料之準確性。

（三）各國必須致力提升燃煤電廠效率，包括使用印度煤及越南無煙煤國家。使用超臨界機組將為基本規範，流體化床則為無煙煤與垃圾燃料之最佳選項，兩者已可順利整合。

（四）政府必須透由政策制定與障礙排除，以鼓勵老舊電廠重整提升效率。

（五）鼓勵新設及既有燃煤電廠與生質燃料混燒。

- 現場參訪

（一）Coc Sau 露天煤礦場

此次所參觀之Coc Sau煤礦場係屬露天挖掘式，不同於台灣之深層煤礦場必須往地底挖掘數公里深，露天煤礦場僅須由地面向下挖掘即可採得煤礦，是以煤場是直徑約1公里的大坑洞，往下逐漸變窄，深度約數十公尺（如下圖）。

此種煤礦場所採得之煤炭為無煙煤，品質較差，送往鄰近之洗煤廠洗淨雜質後，即可外銷或送往電廠使用。因此此類煤礦場附近均設有燃煤電廠，以此無煙煤或洗煤後之殘渣作為燃料。

（二）Cam Pha 流體化床電廠

此電廠裝置容量300MW，位於Coc Sau 露天煤礦場附近，為充分利用洗煤後之殘渣發電，採用流體化床（CFB）技術。此電廠由大陸哈爾濱電力公司統包建造，預計今（97）年底完工商轉。這是越南第一座採用流體化床技術之電廠。

- 結論與建議

一、燃煤電廠仍為必要選項

我國自產能源缺乏，電廠所用燃料主要為核能、煤炭、燃料油、液化天然氣、水力及風力，其中基載機組以核能、煤炭及慣常式水力為主。核能由於非核家園政策，暫無新增核能機組計畫；慣常式水力則受地理、環境等條件限制，未來新增之機組有限；煤炭相較於燃料油及天然氣，其價格較為低廉與穩定。此外煤炭易於儲存且貨源較為廣泛，能源供應安全性較高。故而目前各國考量經濟性、安全性及環保性，均將燃煤電廠視為必要之選項，因此其重點不在於需不需要燃煤電廠，而在於如何提高發電效率、減少CO2排放。

二、使用超臨界發電機組

為提高發電效率與降低污染排放，在此次會議中，採用超臨界機組已被認定是燃煤電廠的最基本要求。我國目前僅有民營麥寮電廠採用超臨界機組，台電公司由於國營事業保守心態，不願採行較新技術，目前所有燃煤電廠均為次臨界機組。

麥寮電廠是經濟部84年第一階段開放民營電廠獲選業者，當時即大膽採用最先進之超臨界機組。雖然剛開始運轉時，由於國內尚無此技術，且爐管材料尚在嘗試中，故經常破管停爐檢修，飽受台電公司嘲笑其運轉能力不佳。然而歷經1年之努力，麥寮電廠目前已能順利運轉，並掌握超臨界機組相關運轉技術。反觀固步自封的台電公司，在落後麥寮電廠10餘年後仍無超臨界機組，實乃國營事業經營不善之最佳寫照。

經濟部95年開放第四階段民營電廠時，民營發電業者均提出最新之超超臨界機組規劃，此時台電公司方提出超臨界機組計畫，遠落後民營業者所採行之技術，自然於環評階段飽受批評，並於後續建廠階段橫遭阻礙。

對於燃煤電廠，如同各國之共識，採用超臨界機組已是最起碼的要求，中國大陸已限定新設燃煤電廠均需為超臨界機組。我國面臨嚴峻之環境保護課題，更應積極朝向高效率、低污染排放方向努力。雖然我國無法如日本、大陸般自行研發新電廠技術，但至少能引進最新技術。台電公司身為國營事業，且居國內發電業龍頭地位，實因更積極引進與使用最新技術，為國內發電技術提升與環境保護貢獻一份心力。

三、誌謝

本次會議承蒙外交部全額補助來回機票及食宿膳雜費，方得順利參加且圓滿完成任務，謹此申謝。

附件1

研討會議程

附件2

研討會簡報資料

附件3

研討會結論彙整