練習五  輻射律定及溫度影像的利用

一、利用腳本檔（script）來律定Landsat-7 ETM+溫度頻帶

首先我們取得Landsat-7 ETM+之Level-1G的影像資料，並取得NASA律定參數檔（NASA Calibration Parameter File, CPF）。在Imagine軟體的Modeler模組下，可以觀看與編輯此一副檔名為*.gmd的腳本檔。

二、溫度影像圖的利用

下圖左方為經過溫度頻帶律定後之Band6影像，下圖右方為未經過溫度頻帶律定之Band4影像。

接著我們利用佛羅里達Palatka附近之band4溫度影像圖來研究地表覆蓋的特徵，例如，下圖深黑色地區溫度約290K之區域，經研判應為水體（聖約翰河）。

下圖同樣是深黑色地區，溫度約300K之區域，容易被誤判為水體，其實應為一大片煤礦。

此外，看起來同樣是黑色的水體中，冷卻池中心之溫度約296.5K，上方外圈約293K，下方外圈約291K，均不相同。

練習六  匯入SDT-DEM的GIS圖層

匯入數值高層模型（Digital Elevation Model, DEM）

首先我們取得FGDC-SDTS格式之DEM資料，並匯入Imagine軟體中，接著在同一個Imagine的視窗中，將其他Gainesville-East之GIS圖層疊合上去，則可以看出下圖左下方中，道路與DEM的線型能夠吻合。

練習七  重新編碼地表覆蓋的GIS圖層

在本練習單元中，我們將利用Imagine之Raster Recode模組，對光譜分類進行辨識及重新編碼，在Imagine之視窗中，我們可以看到原先有30組分類。

利用Imagine之Raster Recode模組，根據標準地表覆蓋類目（Standard Land-cover Categories）予以重新編碼後，只剩下7類。我們可以看到淺藍色的部份即為水體，這即是一種監督式的分類方式。

最後，我們也可以用Imagine之DataPrep模組中的Mosaic Images指令，將原先分割成多組的影像予以重組成完整的影像。

練習八  利用GPS的點位資料

在本練習單元中，首先，我們到Gainesville郊區之La Chua Trail現地擷取GPS點位資料，並將其輸出為原始的ASCII檔，接著利用Imagine軟體之Vector模組下的ASCII to Point Vector Layer指令，將GPS點位轉為向量檔，最後，利用Build Vector Layer Topology指令將檔案轉成Arcview可讀的coverage，並直接利用Arcview開啟這個點資料的coverage。

下一步，我們將相關的向量與影像圖檔與GPS點座標疊合，並設定正確的投影座標（UTM-1983, Zone 17），可以看到完整呈現的疊合結果。由於在現地擷取GPS點位的過程中，我們也同時記錄了該地真實的地表覆蓋類型（即地表真值，Ground-Truth），因此，可從GIS圖層上比對確認地表覆蓋的類型，在本練習例中所比對的為沼澤（Marsh）。

最後，我們可以利用Arcview軟體之Layout功能，將所得到的疊圖成果加入標題及指北針等功能（其他還有加入圖例、比例尺、註記等功能），即可編製成可輸出之Layout畫面，隨時提供作為輸出之用。