行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：出席國際會議）

出席ISO TC92/SC2/Working Groups會議

服務機關：經濟部標準檢驗局

姓名職稱：蘇薦任技士宏修

出國地區：美國伊利諾州芝加哥

出國期間：中華民國97年09月15日至09月21日

報告日期：中華民國97年11月28日

摘　　　　　要

本次ISO TC92/SC2 Working Groups會議，係國立成功大學防火研究中心林教授銅柱向ISO TC92/SC2推薦，並獲ISO TC92/SC2/WG1召集人Dr. Paul H. Shipp之允許，使本局與成功大學得以受邀參與會議。

ISO TC92/SC2會議召開地點位於美國芝加哥USG (United States Gypsum)大樓，主要針對ISO TC92/SC2各WG審查中之ISO標準草案進行審查及投票作業，並擬訂下一階段之工作與研究方向。

ISO TC92/SC2主要負責建築構造耐火試驗相關國際標準之制修訂作業，我國目前主要防火試驗國家標準多係參考ISO TC92所屬之國際標準制定，能參與本次會議，除可瞭解國際標準防火試驗未來之發展趨勢，亦可讓各國瞭解我國於與國際標準調合之努力，及防火試驗領域之發展，並藉機搭起國際合作之契機。

目    錄

| 壹、背景說明及目的 ─────────────────── | 1 |
| --- | --- |
| 貳、會議時間、地點、行程、工作記要及出席人員 ────── | 2 |
| 叁、會議議程 ────────────────────── | 3 |
| 肆、會議內容 ────────────────────── | 5 |
| 伍、心得與建議 ───────────────────── | 13 |
| 陸、附件 ──────────────────────── | 14 |

壹、背景說明及目的

ISO TC92/SC2主要負責建築構造耐火試驗相關國際標準之制修訂作業，其中ISO 834-1 Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 1: General requirements更是相關防火試驗國際標準之試驗規定引用標準，我國目前主要防火試驗標準，如：CNS 12514「建築物構造部分耐火試驗法」（ISO 834系列標準）、CNS 11227「建築用防火門耐火試驗法」（ISO 3008）、CNS 10147「屋頂防火檢驗法」（ISO 12468系列標準）、CNS 15038「建築用門遮煙性試驗法」（ISO 5925-1）、CNS 15045「建築物防火用膨脹填縫條耐火性能試驗法」（ISO 12472）等皆係由ISO TC92/SC2負責制修訂作業。

本次有幸參與ISO TC92/SC2 Working Groups會議，係國立成功大學防火研究中心旅居美國芝加哥之林特聘教授銅柱向ISO TC92/SC2推薦，並獲得ISO TC92/SC2/WG1召集人Dr. Paul H. Shipp之邀請。

為展現我國於防火領域之發展及貢獻，成功大學林教授銅柱及林教授三益於ISO TC92/SC2/WG1會議中，分別發展新型式加熱爐－電子加熱爐及防火試驗數值分析法，其發表內容獲得與會各國的讚許及極高度的興趣，並提出共同合作與研發之意願。

本局原訂於ISO TC92/SC2/WG1會中簡介本局防火試驗國家標準之發展概況，惟因9月14日出發日巧逢辛樂克颱風侵襲，是日原搭程航班取消，並延至9月15日出發，但仍利用9月16日於ISO TC92/SC2秘書Mr. Robert Berhinig邀請之晚宴中向各國與會代表簡介。

我國藉由本次之會議，除可瞭解國際標準防火試驗之發展趨勢，亦可讓各國瞭解我國於與國際標準調合之努力，及防火試驗領域之發展，並藉機搭起國際合作之契機。

貳、會議時間、地點、行程、工作記要及出席人員

一、行程與工作記要

ISO TC92/SC2/Working Groups會議之行程與工作記要表

| 97年 | 工 作 記 要 （含地點及主要行程） |
| --- | --- |
| 月 | 日 |  |
| 9 | 15 | 啟程：台北(桃園國際機場(日本成田機場(美國芝加哥 |
| 9 | 16 | 芝加哥USG會議室：WG3及WG7會議 ISO TC92/SC2秘書Mr. Robert Berhinig住家晚宴 |
| 9 | 17 | 芝加哥USG會議室：WG5及WG6會議 |
| 9 | 18 | UL（Underwriters Laboratories Inc.）防火實驗室參觀 |
| 9 | 19 | 芝加哥USG會議室：JWG2會議 |
| 9 | 20 | 返程：美國芝加哥(日本成田機場(桃園國際機場(台北 |
| 9 | 21 |  |

二、出席人員

經濟部標準檢驗局      蘇宏修　技士

  國立成功大學航太系　林三益　教授

叁、會議議程

| 一、9月16日（星期二） |
| --- |
|  | 1.上午：WG 3 Fire resistance tests for doors, shutters and glazed elements 防火門、窗及其構件耐火試驗 |
|  |  | Confirmation of the report of the last meeting held in Seoul, Korea on 19 April 2008 WG1 document list ISO 834-1 Specification of plate thermometer thermocouple diameter Thermocouple pad material specification ISO 834-2：Furnace characterization ISO 834-3：Redraft of ISO 834-3 (E) ISO CD 834-8:2002：Systematic Review revisions ISO 834-9 Non-loadbearing ceiling elements：Results of Systematic Review ballot ISO CD 834 Parts 10 & 11：Progress to date New business：New furnace design for Fire Research Center of National Cheng Kung University, Taiwan |
|  | 2.下午：WG 7 Fire safety engineering in fire resistance tests 耐火試驗之防火工程 |
|  |  | Confirmation of the report of the previous meeting and consideration of matters not covered in the agenda：status of ISO834-3 Commentary Doc (WG1) Review of latest draft of TR 12470 input from TC92/SC2/WG2 revised text from PEJ |
|  | 3.晚上：ISO TC92/SC2秘書Mr. Robert Berhinig住家晚宴 |
| 二、9月17日（星期三） |
|  | 1.上午：WG 5 External exposure of roofs 屋頂曝火試驗 |
|  |  | Confirmation of report of the previous meeting. Status of ISO 12468 Part 3 document (commentary draft) Current status of the relevant European standardized testing methods and classification documents and the work |
|  | 2.下午：WG 6 Sealed penetrations of fire resistant separating elements 防火區劃貫穿部耐火試驗 |
|  |  | FDIS Ballot of ISO 10295-2 CD Ballot of ISO 10295-3 |
| 三、9月18日（星期四） |
|  | 原排定參加ISO TC92/SC2/WG4及WG8之會議，因UL邀請，改為參觀UL芝加哥防火實驗室。 |
| 四、9月19日（星期五） |
|  | 上午：JWG2 |
|  |  | Outcome of TC92/SC2 Seoul meeting Joint work on test method and assessment for determining the “fire resistance” of fire barrier systems in mobile environment Development in ISO/TC61/SC4 (DIS 25762 and CD 30021) Consideration on work item of TC92/SC2/JWG2 |

肆、會議內容

  - 9月16日（星期二）

  - WG 3 會議

    - 確認2008年4月22日韓國首爾會議記錄之內容。

    - 主要討論標準：Installation Guide/Code of Practice for Fire and Smoke Control Doors and Window Assemblies

      - 本標準草案尚屬研擬階段，主要節次皆尚未完成，僅先針對已完成之第3、5、7節進行討論。

      - 第5節中部分名詞定義因欠缺圖例，從語義中不易了解其含義，例如：5.2 Double Egress Doors、5.3 Dutch Door，雖然有用語釋意，但仍難想像該門之型式及使用環境，希望能描述更為詳細或加上圖示，以便討論。

      - 第7節門之五金配件中，希望比照第5節之建議能描述更為詳細或加上圖示。

  - WG 7 會議

    - 確認2008年4月21日韓國首爾會議記錄之內容。

    - 主要討論標準：BS ISO/TR 12470 Fire resistance tests - Guidance on the application and extension of results

- 附錄A之內容與先前版次變更內容較大，因其內容中所謂「專家判斷」方式及準則涉及防火試驗之判定結果，為主要之討論內容。

    - 因晚上應ISO TC92/SC2秘書Mr. Robert Berhinig之邀請，下午會議提前結束，以便各國與會人員先行回住宿飯店後，並於下午5點返回開會USG大樓集合，一同搭火車前往Mr. Robert Berhinig之住家。

圖1 會議討論情形

圖2 草案內容簡報

  - ISO TC92/SC2秘書Mr. Robert Berhinig住家晚宴

    - 本次晚宴係因ISO TC92/SC2前主席Mr. Robert Berhinig訂於今年11月退休，故藉本次會議之便，邀請各國與會人員於WG 7會議結束之後，搭車至其芝加哥郊區住家晚宴。

    - 各國與會代表於晚宴前先相互交流參加本次ISO會議之心得，並介紹其國內之防火標準發展概況。

    - 因我國現行國家標準及內政部營建署所管之建築相關法規，多係參考日本JIS標準及建築法規制定，本局亦藉此機會向日本代表請教ISO 5660-1 Reaction-to-fire tests － Heat release, smoke production and mass loss rate － Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method（CNS 14705「建築材料燃燒熱釋放率試驗法－圓錐量熱儀法」）於日本法規之發展歷程，及其判定基準之訂定原則及考量原因。

    - 另歐洲國家對我國之防火相關國家標準發展方向尤感好奇，英國代表於交流中，亦希望我國能針對選用ISO而不選用EN標準之調和方向表示意見。

    - 本局於交流中表示，因ISO為國際性標準，我國國家標準若能與ISO調和，且試驗結果能與各國實驗室相互採認後，有利於我國國內產品外銷於世界各國；若採用EN標準，因其採用國家多為歐洲各國，故僅有利於行銷歐洲市場，另EN標準目前亦逐漸與ISO調和，因此我國與ISO標準調和較能與世界各國之標準接軌，有利於我國產業拓展外銷市場。

圖3晚宴前交流

圖4 晚宴中交流

  - 9月17日（星期三）

- WG 5會議

  - 確認2008年4月23日韓國首爾會議記錄之內容。

  - 原計畫討論之內容，因WG 5會議主席Dr. Tamás Bánky未先針對前次會議至本次會議期間，各會員國及與會代表所提之意見先行彙整，並提出解決或建議處理之方案，故本次WG 5會議僅針對2008年4月23日於韓國首爾所召開會議之會議決議報告進行確認，及下次會議主席應先準備事項進行討論。

- WG 6會議

  - 確認2008年4月22日韓國首爾會議記錄之內容。

  - 主要討論標準：ISO 10295-3 Fire tests for building elements and components － Fire resistance testing of service installations － Part 3: Penetration seals. Guidance on the use of test configurations to establish direct and extended fields of application

    - 圖1試驗流程圖中，option 1及option 2之選擇，與斜邊L或側邊M何者為臨界值有關，惟如何選定L或M何者為臨界值，草案中未明確敘明。

    - 另圖2與圖3亦有臨界值選用、邊界效應等問題，其選用結果亦可能會影響測試結果之判定。

    - 請英國與會人員針對相關疑義，於即將召開之英國防火委員會中討論及確定後，再提送ISO會議討論。

  - 9月18日（星期四）

- 本日原排定參加ISO TC92/SC2/WG4及WG8之會議，因UL之Mr. Fong恰於前一星期參訪國立成功大學防火安全研究中心，並獲悉林三益教授與本局代表將赴美國芝加哥參加ISO會議，故特別安排一日之UL防火實驗室群參訪行程，並作雙方意見交流。

- 上午9點30分赴UL位於Northbrook實驗室參訪，UL先針對其成立緣由、組織架構及服務項目進行簡報簡介，並就其於防火試驗相關標準之制定及推廣進行介紹。

- 簡報結束後，由UL專案經理Mr. Iqbal Singh Chopra帶領，進行防火實驗室群之介紹。本次參觀之UL防火實驗室群共位於不同區之三棟建築中，主要試驗內容包含防火門試驗、垂直及水平建築構造（牆、柱、樓板等）耐火試驗、風管及匝門耐火試驗、家具（主要為床墊）防火及防焰試驗、滅火設備性能檢測（含滅火器滅火性能測試）、木構造全尺度耐火測試及大型倉庫滅火性能測試（150呎×150呎×50呎，長×寬×高），另尚有風壓、水壓等建築構造及管件性能之檢測。

- 參觀過程恰逢防火門、樓版、滅火器滅火性能等多項防火、耐火試驗進行中，Mr. Iqbal Singh Chopra分別再請各試驗負責人員針對各試驗方法及引用標準進行解說。

- 本次參訪因UL建議參觀過程中勿拍攝照片，故未能針對大型倉庫滅火性能測試等部分特殊試驗拍取照片，以供未來國內實驗室建置之參考。

  - 9月19日（星期五）：JWG2會議

- ISO/TC 61 Plastics（塑膠）主席共同與會討論，並表達希望能修改現行建築防火試驗之試體尺度規定，將部分材料於防火試驗時，能從全尺度試驗修改為中小尺度試驗，主要考量如下：

    - 塑膠材料因屬於均勻材料，於耐火性能試驗時，全尺度試驗之結果，與中小尺度（約4呎×4呎或1m×1m以下）試驗應有一致性之結果，故塑膠材料用作建築耐火材料時，應可以中小尺度試驗取代。

    - 塑膠耐火材料單價高，而全尺度試驗費用亦較中小尺度試驗費用高出許多，且若先前已做過之尺度小於後來要求之尺度時，必須依新的尺度要求重新測試，嚴重浪費耐火試驗資源及廠商成本。

- 日本代表認為TC 61與TC 92為不同之技術委員會，其試驗之尺度需求本來就有不同之考量，若塑膠材料要用於防火構造中或做耐火材料使用，並依TC 92之標準（例如ISO 834-1）進行試驗時，本來就應依TC 92相關標準之規定進行試驗。另，任何材料依TC 92進行試驗時，其試驗尺度要求均相同，若要針對不同材料特性考量其試驗之尺度，將會造成試驗單位於選用尺度判斷上極大之困擾，建議仍應依全尺度規定進行試驗。

- 為使本JWG2之討論內容及決議結果，能使TC 61相關會員國了解，TC 61主席邀請本TC 92/SC2之主席能參與TC 61之會議，並加以說明TC 92/SC2之立場。

- TC 92/SC2明年度的會議定於2009年4月27日至5月1日召開，會議定點暫定歐洲葡萄牙里斯本。

圖5 JWG2會議討論情形-1

圖6 JWG2會議討論情形-2

伍、心得與建議

- 防火安全標準對建築防火安全設計及使用人員生命保護占有相當重要之地位，尤其是在2001年美國發生911雙子星大樓遇恐佈攻擊，建築結構因火災損害發生倒塌後，建築結構防火性能分析、防火標準要求更加受到重視。各國除重新檢視自己現有之防火法規外，更希望將自己國內發展之防火技術植入ISO中，以達到主導國際標準技術發展之目的。

- 歐美國家長期推動及發展建築防火安全標準，對ISO防火安全標準之投入亦為最早，本次與會部分成員參與期間甚至超過30年以上。而亞洲地區對ISO TC92防火安全最積極投入的國家莫過於日本及韓國，經由本次會議之交流，得知日韓相關成員對於同一SC會議之參與期間，多數長達到6～9年以上，對相關防火安全標準之制定緣由及發展有相當之瞭解，其與會目的除參與ISO之制修訂、瞭解各國之發展概況外，更積極將其國內之技術植入ISO之中。本次會議期間，常可見到日本代表針對他國提出之修訂建議，提出其國內發展之現況及建議修訂方向，若對修訂內容有疑慮時，亦會要求提出試驗佐證資料供參，足見日本對ISO標準之積極及用心。

- 本次會議成功大學林三益教授於第1天會議中發表防火試驗數值分析研究成果，該研究成果係成功大學為降低防火試驗成本，將其防火試驗成果經數值分析之後，再以數值分析方法反推估防火試驗結果，並以實際試驗加以驗證。成功大學研究成果獲得與會各國的讚許及極高度的興趣，除希望成功大學能提供數值分析及實驗之比對結果外，並提出共同合作與研發之意願。

- ISO會議除針對個別草案內容進行討論及確認外，亦會針對標準之發展方向、前期試驗、研究案規劃等議題進行討論，若能長期參與ISO會議，將可與各國進行技術及研究交流，並將國際標準未來發展方向等訊息帶回國內，有利於國內相關實驗室及廠商提早應因所需配合之措施。

附件 1

ISO TC92/SC2/WG1 會議資料

附件 2

ISO TC92/SC2/WG2 會議資料

附件 3

ISO TC92/SC2/WG3 會議資料

附件 4

ISO TC92/SC2/WG5 會議資料

附件 5

ISO TC92/SC2/WG6 會議資料

附件 6

ISO TC92/SC2/WG7 會議資料

附件 7

ISO TC92/SC2/JWG2 會議資料