行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：其他）

HNO.: 890 主機廠試及開放檢查

服務機關  ：  台灣國際造船股份有限公司

出國人職稱：  技術師

姓    名  ：  何進添

出國地區  ：  日本相生市

出國期間  ：  97年09月28日至97年10月02日

報告日期  ：  97年10月24日

| 單位主管 | 人事處 | 批示 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □是□否登錄KM平台共享專區 |

註：送存報告應由出國人員自返國之日起二個月內提出，依行政程序併陳逐級審核。

壹、前言 :

HNO.890為本公司承製4250TEU貨櫃輪之最後一艘，其主機系統係DU公司採用WARTSILA SULZER TRT-flex96C TYPE，此TYPE主機為低轉速設計，噴油系統由電子精確控制，比較傳統主機更能節省燃油成本，提高運輸能力。

系列船HNO.886~888也已通過海試交由船東陽明海運公司順利營運中。在保固期間，因為主機震動因素，而產生裝備受損之狀況，也已再度向DU公司反應，DU公司也正積極研究處理中。

職本次奉派參加890船主機廠試，針對前面四艘主機廠試缺點改善事項以及保固發生之問題，提出請廠家設計人員考量裝備之防震、結構加強之研究加以防範。所有在廠試所發現的缺失皆已告知廠家處理並列入OUTSTANDING內後續追蹤。

依據採購規範，職奉派與船東代表三人一同赴日本相生市參與HNO.890主機廠試。

貳、檢驗項目內容 :

經與船東代表、DU工程師三方會議之後，訂定以下各測試項目內容，並隨即進行。(測試結果如附件)

一、主機運轉測試

1負載測試：25% FULL load test 30min

50% FULL load test 30min

75% FULL load test 30min

90% (C.S.O) load test 60min

90% P-margin load test 60min

100% (M.C.O) load test 60min

110% FULL load test 60min

2 SPEED CONTROL TEST.

3 OVER SPEED TRIP DEVICE TEST.

4 STARTING AHEAD AND ASTERN TEST.

5 AUTOMATIC SHUTDOWN & SLOWDOWN TEST.

6 LOWEST SPEED TEST.

7 ASTERN TEST.

8 ENGINE SIDE MANEUVERING TEST.

9 STARTING INTER-LOCKING TEST.

10 FACTORY ACCEPTANCE TEST(MANUAL EMERGENCY STOP TEST)

在於剛開始25%負載測試時，15分鐘後，訊號顯示主機SLOWDOWN，頓時停俥檢查，當時F.O.P轉速齒輪傳動連桿固定螺絲鬆脫後，無法自動控制，經由廠家確切檢查，自行測試50分鐘，(25%及50%負載)無異狀態正常後，正式重新測試交驗，至測試完成後無異狀發生，對此特別要求廠家所發生之疏失加LOCK WASHER固定，廠家無議異接受。

參、主機開放檢查

1、第二缸 PISTON,CYLINDER COVER,EXH.VALVE & FUEL VALVE,CYLINDER LINER,CROSSHEAD BEARING & PIN,CRANK PIN ,BEARING & PIN

2、第七道 MAIN BEARING & JOURNAL

3、GEAR CASE & CAM SHAFT

檢查結果：NO.2 CYL.CROSSHEAD PIN右側有輕微刮痕，判定原因係由於拆下十字頭Bearing下瓦時，被螺桿不慎刮傷所致，已要求DU公司立即處理。

肆、感想

DU公司於主機廠試前，已做好充份準備，對於船東代表所提出之各種問題及建議，皆能立即作完善處理及答覆。使測試得以於最短時間內順利完成，尤其敬業精神及對船東所表現出來之恭敬態度，更值得我們學習。