- 考察目的

軌道運輸系統因具備低耗能、運量高、乘坐舒適且快速便捷等特性，逐漸為國內大眾運輸系統所採用，唯因現代人生活水平提高，環保意識高漲，採用鋼軌鋼輪之軌道運輸系統所衍生之噪音振動問題，已成為沿線民眾所關心之議題。就政府觀點而言，為了符合最新環境管制法規與合約設計規範之標準，或讓新建軌道運輸系統沿線居民能接受該系統，對於噪音振動之控制更有其必要性。此外，面臨日趨嚴格之環保標準及民眾陳情案件，營運中之軌道運輸系統如何因應，亦為相關單位所重視。

由於日本十分致力於軌道運輸系統之研究發展，並已於東京都及大阪府設有相當密集之捷運系統，且後續仍持續推動軌道運輸系統之興建工作，為達「軌道運輸系統之噪音振動及防治對策」考察目的，特別選定日本相關研發單位、營運單位及興建單位進行考察作業。

- 考察過程

本次考察行程為期七天，相關行程說明如下：

11月15日（六）由桃園國際機場搭機前往東京成田機場。

11月16日（日）資料討論及考察東京都軌道運輸系統。

11月17日（一）1. 參訪「東京地下鐵株式會社」。

2. 參訪「東京都交通局」。

11月18日（二）參訪「鐵道總和技術研究所」。

11月19日（三）1. 搭乘新幹線由東京都至大阪府。

2. 參訪「西大阪高速鐵道公司」。

11月20日（四）1. 參訪「大阪市交通局」。

2. 參觀梅田站大改造工程。

11月21日（五）由大阪關西機場搭機返回桃園國際機場。

- 考察內容

- 日本噪音及振動管制標準

日本於1967年制定公害對策基本法，其第九條規定「政府關於大氣污染、水污染及有關噪音等環境上之條件，分別規定保護人民健康及既保有又能維持生活環境的期望標準」，並於1971年制定道路交通噪音之環境基準，於1975年制定新幹線鐵道噪音之環境基準，約於1995年制定普通鐵道（新幹線以外）之噪音環境基準。

日本對於噪音環境標準之考量：

- 期望標準一般均作為規定值處理。

- 對於一般環境及道路交通噪音採用中間值L50。

- 新幹線路線眾多，因路線及班次不同，噪音量可能相差5dB以上。

- 各交通機關間（如道路、航空及鐵道等）對於噪音量之評估方式不同，導致各機關之標準值難以比較。

- 以均能音量進行比較，新幹線之噪音要求約較其他噪音要求高約10dB左右。

1. 日本鐵道噪音環境標準說明

(1) 新幹線之規定

日本於1892年在東京都開始最早的鐵路運輸系統，當時日本人口集中於少數幾個狹小之都市，鐵路網在交通系統上扮演非常重要的角色。至1964年新幹線開始商業營運後，因為其大量的運輸能力及大幅縮短運輸時間之特性，對日本之經濟發展貢獻頗大。

一般日本民眾認同鐵路交通對環境而言是最安全的，與其他運輸系統比較，鐵路系統的能源消耗率最小，且不會對空氣污染及水污染有直接影響。於新幹線開始營運前，鐵路噪音被民眾抱怨之情況遠比其他運輸系統少。

對於居住在新幹線沿線之居民而言，新幹線的出現曾經造成一些影響，雖然新幹線速度快，但對於居住於鐵軌附近卻遠離車站的居民卻並非十分方便。而後一些居住在名古屋的居民控告新幹線所引起之噪音對人體造成傷害，並且要求新幹線停止營業，日本鐵路局花了十二年的時間與居民尋求和解。最後日本環境廳制訂最高噪音量之極限值，用以管理新幹線鐵路沿線之環境。在住宅區以70 dB、商業區以75 dB為限制基準，以維護沿線居民之舒適。

惟儘管各單位對於新幹線之營運與管理投入巨大的心力，但在1985年預定完成的期限內，大部分的地區都無法成功降低其所產生之噪音量至環境基準以下。因此日本環境廳命令位於新幹線附近且噪音值超過基準值之房舍進行改造，並將住宅區基準暫時調整為75 dB，且強烈要求相關權責機構必須達到此暫時基準。日前，這個暫時基準已差不多都將達成，但環境廳卻尚未決定是否回復原先住宅區環境基準70 dB之要求。

在日本目前大部分地區都已接受暫時之環境基準75 dB之規定。一般對未來之規定有兩個主要看法，其一是在所有地區希望都能達到暫定基準最大值75 dB之要求，其次經由換算連續24小時均能音量，去評估暫定基準最大值75 dB，在班次較為密集之路線，其連續24小時均能音量值約為55至60 dB，在班次較少之路線，其連續24小時均能音量值約為50至55 dB。這些數據遠較其他道路噪音規範及航空噪音規範為低，換而言之，新幹線噪音規範與其他規範比較是較為嚴格的，以道路交通噪音及航空噪音為例，大部分的地區僅有少數能達到規範值，因此推論在最近幾年內，日本環境廳應該暫時不會強制要求達到原先噪音環境基準70 dB之要求。

A.「關於新幹線鐵道噪音環境基準」（1975年公告）

新幹線鐵道噪音環境基準如表1所示，其達成目標期間如表2所示。

表1 新幹線鐵道噪音之環境基準

| 地區類型 | 基準值 |
| --- | --- |
| I類 | 70 dB（A）以下（Lmax） |
| II類 | 75 dB（A）以下（Lmax） |

I類區域為主要供居住使用之區域，即住宅區，II類區域為供工商業及I類以外之區域，即商業區及工業區，相關地區類型由都道縣知事指定。

表2 新幹線鐵道噪音之環境基準達成目標期間

| 新幹線鐵道之沿線區域之區分 | 達成目標期間 |
| --- | --- |
|  | 關於既設新幹線鐵道之期間 | 關於施工中新幹線鐵道之期間 | 關於新設新幹線鐵道之期間 |
| a. 80 dB以上之區域 | 3年以內 | 開業時即需要 | 開業時即需要 |
| b. 超過75 dB未滿80 dB以上之區域 | i | 7年以內 | 開業後3年以內 |  |
|  | ii | 10年以內 |  |  |
| c. 超過70 dB未滿75 dB以上之區域 | 10年以內 | 開業後5年以內 |  |

B.「關於新幹線鐵道噪音暫行基準」（1985年公告）

1975年公告之「關於新幹線鐵道噪音環境基準」，噪音基準值以最大值為基準，要求住宅區達到最大值不超過70 dB仍很困難，故於1985年另公告「暫行基準」，暫時將第I類區域之噪音環境基準定為75 dB。

C. 測定方法

- 測定為計算新幹線南下北上列車，原則上對於連續通過二十班列車，讀取每班列車所產生之噪音峰值。

- 測定地點原則上在屋外距離地面1.2公尺高度處進行，測定地點除了在該區域中認定足以代表測出新幹線噪音的地點外，一般測定位置原則上為距離於軌道中心起25公尺處。

- 噪音計採用慢特性進行量測。

- 評估方法連續通過二十班列車產生個別噪音最大值，取其較大之前十個做能量平均。

(2) 普通鐵道（新幹線以外）之規定

A. 環境基準

已營運中之鐵道並無基準，新建或大改建之鐵道噪音基準規定詳如表3所示。

表3 普通鐵道新建或大改建之鐵道噪音基準

| 時段 | 基準值 |
| --- | --- |
| 7~22時 | 60 dB（A）以下 |
| 22~7時 | 55 dB（A）以下 |

B. 測定方法

- 測定方法原則上是以通過該路段的所有列車（雙向）為對象，測定每班列車通過產生之環境噪音。

- 因通過路線、列車種類、車輛型式、行走時段等因素會造成噪音量變化，可視情況減少進行測定之列車班次或加重計算。

- 測定地點原則上在屋外距離地面1.2公尺高度處及距離於軌道中心起25公尺處進行，但沿線若有陳情之民宅則於民宅外牆3.5公尺以上地點測定。

- 測定連續時段內之噪音平均值，意義上為Leq。

2. 日本鐵道振動環境標準說明

(1) 新幹線之規定

A. 振動要求

對於新幹線車輛通過所引致之振動量，其修正加速度位準超過70dB(振動位準參考加速度10-5 m /sec2)之區域，應儘快採取減輕振動源及防止其相關災害發生之對策。

B. 測定方法

修正加速度位準=20log(A/A0)

A：加速度實效值

A0：修正加速度基準值

A0 =  2 × 10-5 × f-1/2     1 ＜ f ＜ 4   f為頻率單位

A0 =  10-5              4 ＜ f ＜ 8

A0 =  0.125 × 10-5 × f    8 ＜ f ＜ 90

測定連續20班列車通過產生之振動最大值，再取其較大之前十個數值平均，測定位置為於軌道中心線起12.5公尺以上地點測定。

(2)普通鐵道（新幹線以外）之規定

無相關規定，惟最好考量低於人體感覺振動之下限值55 dB。

日本近期有鑑於陳情案件中民眾對於振動之感受與JIS相關規定之管制標準不符狀態增多，在許多狀況下陳情案件之振動量測值卻符合管制標準，故將進行5年之計畫，利用新的量測規範進行振動量測，再重新訂定新的振動管制值。

- 各單位面臨噪音及振動陳情之改善措施

1. 東京地下鐵株式會社

日本東京之捷運系統共有十三條路線，由於中央政府與地方政府權責等歷史因素，目前分別由兩個單位負責營運興建，其中九條路線屬於東京地下鐵株式會社，另外四條路線屬於東京都交通局。

東京地下鐵株式會社原名帝都高速度交通營團，於2004年4月改制為東京地下鐵株式會社，股東為中央政府及東京都地方政府，目前營運里程數為195.1公里，共有179個車站，每日疏運旅客620萬人次。

東京地下鐵株式會社營運之九條路線僅涵蓋東京車站周邊半徑約十公里之區域，但透過與市郊各軌道運輸業者之結合，營運模式採相互直通運轉，使旅客能夠不必換車即可由市郊進入東京市區，使營運涵蓋半徑擴充至東京車站周邊半徑最遠約四十公里之區域，如圖一所示，其與市郊相互直通運轉業之合作路線如表4所示。

圖1 東京地下鐵株式會社營運路線及相互直通業者範圍示意圖

表4 東京地下鐵株式會社及東京都交通局市郊相互直通運轉業者表

(1) 東京地下鐵株式會社噪音振動陳情案之對應措施

東京地下鐵對於噪音振動陳情案之對應措施，其處理步驟如圖2所示。

圖2  東京地下鐵對於噪音振動陳情案之對應措施

(2) 東京地下鐵株式會社噪音改善對策：

A 輪軌噪音（車輪轉動音）

- 改善對策為鋼軌接頭焊接或鋼軌端部研磨，改善方式如圖3左圖所示。

- 約可減少5 dB之噪音量。

B 通風井噪音

- 改善對策為於通風井四周設置吸音版，因通風井深度不同而有不同效果，改善方式如圖3中圖所示。

- 最多約可減少20 dB之噪音量。

C 無道床橋樑噪音（結構音）

- 最常用之改善對策為設置隔音牆，改善方式如圖3右圖所示。

- 約可減少10 dB之噪音量。

圖3  東京地下鐵株式會社對於輪軌噪音、通風井噪音及無道床橋樑噪音之
改善對策

D.車內噪音

- 改善對策為採用防振軌道（如浮動式道床）系統，改善方式如圖4左圖所示。

E 轉彎段輪軌噪音

- 改善對策為內軌塗油，減低輪軌摩擦係數，改善方式如圖4右圖所示。。

圖4  東京地下鐵株式會社對於車內噪音及轉彎段輪軌噪音之改善對策

(2) 東京地下鐵株式會社之振動改善對策

A 地下段非道碴軌道

- 改善對策為採用防振軌道（如浮動式道床）系統，改善方式如圖5左圖所示。

B 地下段道碴軌道

- 改善對策為道碴下方設置防振橡膠墊及FRP耐壓版，改善方式如圖5中圖所示。

C地下段輪軌振動

- 改善對策為車輪鏇削及鋼軌研磨，改善方式如圖5右圖所示。

圖5  東京地下鐵株式會社對振動之改善對策

2. 東京都交通局

東京都交通局目前有四條營運路線，分別為淺草線、三田線、新宿線及大江戶線，其中淺草線為日本第一次採地鐵和私營鐵路的互相直達駕駛之營運路線。東京都交通局營運里程數共為109公里，沿線設有106個車站，每日疏運旅客226萬人次。

(1) 東京都交通局噪音振動陳情案之對應措施

東京都交通局對於噪音振動陳情案之對應措施，其處理步驟如圖6所示。

圖6 東京都交通局對於噪音振動陳情案之對應措施

由於大多陳情案件要求已超過日本法律範疇內之規定，東京都交通局主要係考量社會及道義責任研擬改善對策。目前每年約會收到20件噪音振動抗議事件，經東京都交通局改善後，絕大多數均能於第一階段結案，目前僅有三件進入第二階段-東京都公害調解才結案，僅有一件進入第三階段-國家公害調解才結案，尚無進入仲裁之案例。

(2) 東京都交通局之噪音對策

東京都交通局認為噪音發生之原因約可分為：車輪與鋼軌摩擦噪音、鋼構橋樑等結構物振動產生之結構物噪音、集電弓與架空電線或導電軌摩擦產生之集電噪音、車體之風切噪音及馬達等機械所產生噪音。

A. 輪軌噪音

- 改善對策為車輪平滑化、軌道研磨、軌道更換及設置隔音牆等，隔音牆之設置如圖7所示。

圖7 東京都交通局對於輪軌噪音之改善措施

B. 結構物噪音

- 改善對策為使用防振枕木或道碴墊及鋼構橋樑所用制振對策等，道碴墊之舖設如圖8所示。

圖8 東京都交通局對於結構物噪音之改善措施

- 鋼橋噪音改善實例

- 噴塗氨甲酸酯（如圖9所示）

於鋼橋鋼構件噴塗具吸音效果之氨甲酸酯，下方另設置輕型隔音板，惟氨甲酸酯易燃，設計上應考量防火。

圖9 東京都交通局對於鋼橋噪音改善實例一

- 安裝制振鋼板（如圖10所示）

於鋼樑外另加裝置振鋼板，安裝方式先以螺栓鎖定焊接後，再以黏著劑接合，本項改善措施對於無道床之鋼橋較具效果。

圖10 東京都交通局對於鋼橋噪音改善實例二

- 鋼橋設置制振灰漿（如圖11所示）

於鋼橋腹部設置制振灰漿，曾用於日本本州與四國間之鋼吊橋上，惟因維護問題近期設計已較少使用。

圖11 東京都交通局對於鋼橋噪音改善實例三

C. 集電噪音及風切噪音

- 改善對策為改善車輛設計如集電弓外加隔音板或修改車頭外型。

(3) 東京都交通局之振動對策

振動發生之原因為伴隨列車行走產生之移動荷重導致軌道及結構物振動，東京都交通局另提供鐵路防振軌道的現狀與振動理論解析方法之簡介，詳如附錄一所示。

A. 振動源對策

- 軌道防振化

- 改善對策為採用防振型軌道，如防振枕木、道碴墊及浮動式道床等，改善方式如圖12所示。

- 軌道平滑化

- 改善對策為採用防振型軌道。

- 車輛對策

- 改善對策為採用輕型車輛或車輪平滑化。

圖12 東京都交通局於軌道防振化之改善對策

B 土建結構對策

- 改善對策為土建結構物重量化，如隧道加重或施作二次襯砌。

C 傳播路徑對策

- 改善對策為於地盤中設置混凝土璧或氨甲酸酯璧等防振璧，惟因費用較高，目前僅有5個案例。

D 建築物對策

- 改善對策為建築物採用防振橡膠或設計為免震建築，防振橡膠之設置如圖13所示。

圖13 東京都交通局對於建築物隔振之改善對策

(4) 大江戶線線性馬達系統介紹

大江戶線全長40.7公里，並於2000年全線開通，全線為地下化規劃，沿線設置有38個地下車站。大江戶線是採用線性馬達驅動的地鐵，圖14為線性馬達示意圖，其推進力原理為靠車上安裝線性馬達與安裝於軌道上反動陽極間的互制磁力以獲得推動力，此技術有效將車輛小型化，故線性地下鐵具有車輛小型化、車站間隧道斷面積減小，路線線形曲率較小及縱坡大等特性，亦具有車行噪音低的優點。

圖14 東京都交通局採用線性馬達示意圖

大江戶線的隧道斷面積約為一般地鐵線隧道斷面積之53％，且具有縮短工期、減低建設經費優點。此外大江戶線最小曲率半徑為100公尺，較一般地鐵線最小曲率半徑160公尺小，而其最大坡度為百分之5，亦較一般地鐵百分之3.5大，故在路線線形、縱坡規劃上可選擇較經濟的線形，進一步減少建設費及土地費。

3. 大阪市交通局

大阪捷運系統有大阪地下鐵8條路線及1條新電車線，由大阪市交通局經營。大阪捷運系統在都會中心部分為格子狀，周邊部分則為放射狀，同時人員運輸以一次換乘即可到達目的地為營運目標。

大阪市交通局認為營運階段，正線上之振動源主要有下列三類：

(1)振動源

A 鋼軌磨耗（側面磨耗）

- 營運期間由於車輪與鋼軌不斷接觸產生摩耗，造成輪軌互制產生之噪音振動逐漸增大，故鋼軌磨耗之處理及探討為解決營運期間噪音振動之重要方法。

- 一般為於反覆載重作用下，產生金屬疲勞所導致。

- 在曲線外軌受自車輪輪緣對於鋼軌軌距隅角之橫壓，隨車輪之回轉發生顯著之側面磨耗，鋼軌側面磨耗如圖15所示。

圖15鋼軌側面磨耗

B.波狀磨耗

- 波狀磨耗為鋼軌頂部以一定之間距之凹凸生成波狀磨耗或塑性變形之狀態，波狀磨耗如圖16所示。

- 主要發生於曲線半徑300公尺以下急轉彎段之內軌。

- 當波狀磨耗之表面凹凸高差達0.1~0.2 mm時，車輪通過時振動量將逐漸加大。

圖16鋼軌波狀磨耗

C 曲線段之輪軌互制

- 在急轉彎之小半徑曲線段，除有車輪轉動音外，亦會產生較尖銳之高頻噪音。

- 其行為主要為車輪通過小半徑曲線時，鋼輪於鋼軌上之橫向移動量與橫向移動力之交互作用。

- 曲線段之輪軌互制如圖17所示。狀態1為橫向移動量隨橫向移動力增加而增加，狀態2為橫向移動量隨橫向移動力增加而減少，此時激發鋼輪及鋼軌振動產生噪音，狀態3為橫向移動量隨橫向移動力減少而減少。

圖17曲線段之輪軌互制示意圖

(2) 振動直接改善措施

A  磨軌

- 磨軌為營運階段最直接有效之振動改善策略。

- 磨軌作業採用磨軌車進行鋼軌表面研磨維修作業，磨軌車研磨一次可去除0.3 mm之鋼軌凹凸量，一般磨軌車研磨使用8至10個磨石進行研磨作業，磨軌車如圖18所示。

- 圖19為鋼軌研磨前後之照片，左側為研磨前照片，反光處有輕微之凹凸狀況，右側為磨軌車研磨後之照片，使用磨石研磨後鋼軌表面會出現微小之研磨痕跡，該現象於列車車輪通過後即會消失。

- 部分之鋼軌磨耗現象不適合使用磨軌車進行研磨，如圖20所示之鋼軌嚴重貝狀面傷現象，該種磨耗可能已有小裂縫侵蝕鋼軌母材，若僅使用磨軌車進行表面研磨，將無法抑制內部裂縫擴大而導致斷軌之風險，故須以人工巡軌之方式先行於現地確認磨耗之種類，必要時需更換新鋼軌。

圖18 磨軌車

圖19 鋼軌研磨前後變化

圖20 嚴重之鋼軌磨耗（貝狀面傷）

B 塗佈摩擦調整材

- 近年來日本國內積極研發鋼軌與鋼輪間之摩擦調整材，其作用為使車輪通過小半徑曲線鋼軌時，透過兩者間之摩擦調整材，使輪軌間保持適度之摩擦力，抑制列車通過小半徑曲線時因輪軌互制產生之強烈鋼軌振動行為。

- 摩擦調整材現有兩類，一類為日本鐵道總合技術研究所開發之粒狀摩擦調整材，其安裝位置為列車車輪附近，再以噴射方式塗佈於鋼軌及車輪間，採用此類方式車輛須進行大規模之改造作業；另一類為加拿大KELSAN公司開發之液體狀摩擦調整材，其塗佈器安裝於小半徑曲線段鋼軌旁，目前大阪市交通局即採用此種方式，其先行於7號線（長堀鶴見綠地線）進行測試，確認效果後，於新建設之8號線（今里筋線）全線採用。圖21為大阪市交通局8號線摩擦調整材塗布器安裝位置圖，圖22為摩擦調整材塗布器細部構造圖。

圖21 大阪市交通局8號線（今里筋線）摩擦調整材塗布器安裝位置圖

圖22 摩擦調整材塗布器細部構造圖

- 大阪市交通局表示所採用之液體狀摩擦調整材為非常貴之材料，目前塗佈間隔為兩班列車通過後塗佈一次，一次塗佈量約為3cc。

- 液體狀摩擦調整材塗佈位置日本國內各機構看法仍不一致，目前大阪市交通局及京阪電器鐵道株式會社僅塗佈內軌，福岡市交通局則內外軌皆塗佈。

(3) 振動間接改善措施

A 採用防振枕木

- 非道碴軌道系統軌枕下方及側面安裝橡膠防振材，隔絕軌枕與道床混凝土間之振動，如圖23所示，該系統一般簡稱橡膠靴系統。

B 採用防振橡膠墊

- 道碴軌道系統道碴下方面安裝橡膠墊，隔絕軌道系統與土建結構間之振動。

圖23 軌枕下方及兩側安裝防振材

(4) 各種振動改善措施之成效

- 磨軌後一般可降低2至5dB之振動量。

- 於小半徑曲線段採用塗佈摩擦調整材約可降低2至3 dB之振動量。

- 採用防振軌道約可降低5至8 dB之振動量。

(5) 大阪市交通局線性馬達系統介紹

日本大阪自1979年開始進行地下鐵小型化的研究，其間經過實用化檢討及試驗線進行各種行走試驗後，1990年開始於7號線正式營運，8號線則是大阪市第2條採用線性馬達車輛的地下鐵線，8號線車站間單軌隧道斷面僅約一般地下鐵單軌隧道斷面的60%，另外8號線正線上最小半徑達83公尺，縱坡方面可達百分之5，線性地下鐵與一般地下鐵車輛諸元比較如表5。

表5  線性馬達車輛地鐵與一般地鐵車輛諸元比較表（單位：mm）

| 機 種 諸 元 | 中量規模地下鐵70系列 | 已營運地下鐵 10系、20系 |
| --- | --- | --- |
| 車輛高度 | 3115 | 3745 |
| 車輛最大寬度 | 2490 | 2880 |
| 車輛長度 | 15800 | 18900 |
| 天井高度 | 一般部 | 2115 | 2265 |
|  | 冷房機下 | 2000 | 2180 |
| 床面高度 | 850 | 1190 |
| 標準定員 | 先頭車 | 90 | 130 |
|  | 中間車 | 100 | 140 |

4. 西大阪高速鐵道株式會社

西大阪高速鐵道株式會社現階段正在施作西大阪線西九条站（高架站）至近鐵難波站（地下站）之阪神難波線工程，其主要目的為銜接阪神西大阪線及近鐵線，使得兩者鐵道可以連通營運，預計於2009年3月20日完工通車，工程總長約3.4公里，共新設置九条、巨蛋前及櫻川三站，此工程主要連接線作用，經過路線均為人口稠密區，於設計施工期間遭遇十分強烈之民眾抗爭，故設計階段於出土段及高架段等區域（如圖24所示），均設置費用昂貴之半罩式隔音牆（如圖25及圖26所示），以減低對週遭居民之噪音干擾，於施工階段更經常與週遭居民進行當面溝通，降低民眾對於該工程之敵意，使民眾瞭解相關單位對於解決民眾問題之誠意，以順利完成該工程。

圖24 阪神難波線高架段及出土段剖面圖

圖25 阪神難波線隔音牆內部

圖26 阪神難波線隔音牆外部

5. 鐵道總合技術研究所

財團法人鐵道總合技術研究所為日本國有鐵路分割與民營化前，經由運輸大臣（現今之國土交通大臣）同意設立，並於1986年成立，是日本國有鐵路技術研究開發的法人單位，其研究領域遍佈車輛、土木、電氣、號誌、材料、環境及人類科學等之基礎研究及應用技術。

(1)新幹線噪音源

- 新幹線主要之噪音源可分為集電弓噪音、上部氣流噪音、底部噪音及結構噪音。

- 為有效提出解決對策，釐清各部份音源對於對沿線噪音位準的貢獻度十分重要。

A集電弓噪音

- 由集電弓產生之噪音主要係由下列三種噪音所組成：當集電弓沿著電纜線滑動時接觸摩擦產生之噪音、當集電弓與電纜線分離時產生火花造成之噪音及集電弓移動由空氣流動所產生之氣流噪音。

- 其中氣流噪音隨著車速增加而增加，故解決重點在於降低高速行駛下集電弓所產生之氣流噪音。

B上部氣流噪音

- 車體上部所產生之氣流噪音主要係由列車前端變換段部份及列車結合部分所造成，當車速增加氣流噪音將隨之加大。

C列車底部噪音

- 車體底部噪音主要包含輪軌間滾動接觸及齒輪箱所產生之噪音等兩類。輪軌間滾動接觸所產生之噪音主要是由車輪與鋼軌表面粗糙不平所引起。

- 以道碴軌道及非道碴軌道而言，由於道碴具有吸收噪音之能力，道碴軌道之噪音量較非道碴軌道噪音量低約5至7 dB。

D結構噪音

- 結構噪音屬於固體音，主要係由混凝土或鋼骨等下部結構振動所產生，惟結構體之振動係由列車行駛所造成。

(2)新幹線噪音防制對策

A降低噪音源之對策

- 在控制集電弓所產生之噪音部份可分為下列三種方式：接觸面滑動噪音部分需減低集電弓之數量，火花噪音部分以共通電纜線連接全部的集電弓，使其具有相同的電位，氣流噪音部分則於集電弓外另安裝及電弓罩。

- 集電弓罩之主要在於減低集電弓後方之氣流渦流強度。利用安裝流線形之集電弓罩，可將集電弓之氣流噪音減低4至6 dB，但在列車速度超過每小時300公里時，集電弓罩本身產生之氣流噪音反而會隨之增加，故於山陽新幹線行使之500型列車，大部份僅安裝獨臂式集電弓而未加裝及電弓罩。

- 輪軌滾動接觸所產生之噪音，有效的減噪方式為儘量保持鋼輪與鋼軌面之平滑。對鋼輪而言，列車上安裝滑動感測及預防系統，並於車輪上裝設緊貼之磨光器，以確保車輪之光華平整。對鋼軌而言，鋼軌研磨平整亦可降低噪音量。

- 對於車身底部因行駛於非道碴軌道所產生之噪音，有效的減音對策可採用吸音材舖設於軌道路基上，一般可採用再生之球粒吸音材，約可減低3 dB之噪音值。

B傳遞路徑之減噪對策

- 安裝隔音牆為新幹線噪音傳遞路徑減噪之唯一對策。為了增加隔音牆之效能，近期採用反L型及相位干擾法之隔音牆安裝於簡單之傳統噪音隔離設施上。

- 與同樣高度之簡單隔音牆比較，反L型原理之隔音牆約可再減低3至6 dB，而以相位干擾法原理之隔音牆可再減低2至4 dB。

表6  新幹線噪音改善對策

| 噪音 | 項目名稱 | 減噪對策 |
| --- | --- | --- |
| 音源側 | 集電弓 | 降低集電弓數量 |
|  |  | 以共用電纜連接所有集電弓 |
|  |  | 增加遮蔽物 |
|  |  | 採用獨立臂式集電弓 |
|  | 車體 | 將車體外部表面做光滑處理 |
|  | 車輪 | 檢查車輪的平整光滑 |
|  |  | 緊貼的磨光器 |
|  | 軌枕及鋼軌 | 加長軌枕 |
|  |  | 加重軌枕 |
|  |  | 表面平坦 |
|  |  | 制振結構 |
|  |  | 覆蓋吸音材於非道碴道床 |
| 傳遞路徑 | 隔音牆 | 倒L型隔音牆 |
|  |  | 相位干擾型隔音牆 |
|  |  | 以吸音材覆蓋隔音牆內部 |
| 受音側 | 房屋 | 門窗改用氣密窗門 |

C受音側之減噪對策

- 在採取上述減噪對策後，對於噪音量仍無法符合環境基準要求之75 dB區域，一般處理方式為受干擾之居民改裝高性能之隔音門窗。

- 在改裝完成後，室內外音壓級差目標為25 dB。

(3) 新幹線振動防制對策

- 新幹線之振動防制主要朝兩個方面著手，其一為軌道系統內部之減振措施，如採用防振式軌道系統，另一方面則於受體採用免震結構系統，如大樓或工廠基礎採用阻振器(如鉛心橡膠)以隔絕振動。

- 高速鐵路車站與鄰近大樓共構之方式，目前已有許多振動防制案列，以橫濱市上岡車站為例，其原為二層樓之高架車站，改建為地下二層地上十一層之車站大樓，軌道層位於大樓二樓，為避免列車振動經由軌道系統傳遞至大樓其他樓層，引起民眾對於噪音振動之不舒服感受，該大樓改善工程採用每塊15噸重之預鑄混凝土版支撐軌道系統，預鑄混凝土版與大樓結構間採用垂直橡膠支承以隔絕軌道振動，並設置水平方向之定位器，提供預鑄混凝土版水平定位及水平地震力防制，定位器亦設置水平橡膠支承以隔絕軌道振動。該工程改善長度為九十公尺，利用凌晨一點至四點之非營運期間進行施工抽換，完工後軌道旁之大樓結構振動量約為60dB，較原先之振動量減少約20dB左右。

- 日本新幹線對於振動防制採用雙管齊下之方式進行改善，已有效克服新幹線列車振動對於週遭民眾之影響，至今至少已有98％之案列經改善後符合相關標準。

- 營運階段常用之振動改善措施彙整

由於振動源亦是噪音源，只是人耳僅能感覺20~20kHz振動所產生之聲音，而人體對於80Hz以上之振動較無感覺，所以一般低頻時常稱為振動，高頻時則稱為噪音，其實兩者為一體兩面之問題。

1. 磨軌及車輪鏇削

營運期間由於車輪與鋼軌不斷接觸產生摩耗，造成輪軌互制產生之噪音振動逐漸增大，故鋼軌磨耗之處理及探討為解決營運期間噪音振動之重要方法。鋼軌摩耗之發生係因鋼軌在直線或在無輪緣接觸之大半徑曲線，鋼軌頂部或車輪踏面由於轉動接觸產生輕度之凝著磨耗，在急轉彎之小半徑曲線，鋼軌軌距隅角與車輪輪緣由於滑動接觸產生重度之鋼軌側摩耗或輪緣直立摩耗。

凝著磨耗為摩擦面之真實接觸點，起因於微觀之凝著或破壞，因真實接觸點非為一般所指之接觸面積，如以鋼軌與車輪之接觸面來看，各微小之凹與凸互為真實接觸之點。凝著之磨耗行為因二個物體在其真實接觸點，由於局部高壓而造成塑性變形，再由於塑性變形之加工硬化效應，不在接觸面而在任一方之物體稍內處破壞生成磨耗粉，另破壞之真正接觸點由於反覆接觸亦產生疲勞破壞。

鋼軌磨耗一般可分為波狀磨耗、側面磨耗及貝狀面傷三類。波狀磨耗為鋼軌頂部以一定之間距之凹凸生成波狀磨耗或塑性變形之狀態，目前發現有三種型式，第一型為波長30~80mm，主要發生於直線段，第二型波長為400~600mm，主要發生於曲線半徑800公尺以下急轉彎段之外軌，第三型波長為60~120mm，主要發生於曲線半徑400公尺以下急轉彎段之內軌，其中以第三型最常發生。此種現象應係磨耗、振動或波動等現象組成複合式關係，目前世界各國軌道運輸機構尚在瞭解中。

側面磨耗係因作用於鋼軌之外力，主要由車輪之輪重驅動或制動所產生之切線力，隨曲線通過之橫壓與起因於左右車輪走行路程差之切線力及車輪踏面面坡所產生之差動滑程，於此外力作用下，在曲線外軌受自車輪輪緣對於鋼軌軌距隅角之橫壓，隨車輪之回轉發生顯著之側面磨耗。

貝狀面傷為鋼軌轉動接觸之疲勞損傷，具有輾軋裂紋與頂部面之貝狀面傷兩種特性，其發生機構可能為鋼軌與車輪之接觸頂面較不磨耗而疲勞損傷積蓄，超過某一限度時表層自然龜裂，由於車輪之空轉或滑行之熱影響生成白色層，並由該部分發生龜裂，一但龜裂發生，在受反覆車輪荷重下導致裂縫成長，可能發展橫裂紋，導致鋼軌斷裂，於營運維護上之耗費龐大。

鋼軌與鋼軌間之硬度差異亦影響輪軌間之磨耗，惟各國軌道運輸機構間尚未有共同認定之結論，因兩者間之硬度差異，涉及實際鋼軌鋼輪個別磨耗量差異，更進一步影響其維修週期及作業與養護維修計畫書。一般為考量養護之一致性，通常於直線段使用普通鋼軌，並於摩耗較大之曲線段採用耐磨鋼軌。

2. 塗佈摩擦調整材

輪軌摩擦有轉動摩擦及滑動摩擦兩種形式。車輪與鋼軌間作用力之傳遞特性為切線力係數與滑動率之關係，切線力係數在車輪與鋼軌為相當於輪重與驅動力或制動力之比，其最大值一般稱為動摩擦係數，於軌道系統特別稱為「粘著係數」。滑動率較此粘著係數所示值為小之領域為轉動摩擦狀態，為大之領域為滑動摩擦之狀態。一般而言，在鋼軌頂部之磨耗為轉動磨耗，而鋼軌側面之磨耗則相當於滑動磨耗，以磨耗量而言，於相關負荷條件下，轉動磨耗作用之切線力較滑動磨耗，故磨耗量亦較小。

在急轉彎之小半徑曲線段，由於前軸之操舵不足之衝撞角於車輪轉動方向之垂直向產生巨大之橫潛應力，其與後軸輪徑差不足所產生之縱潛應力，超過其輪重動摩擦係數所示之界限摩擦力，進而產生巨大之噪音振動，由於內軌之橫壓過大為此現象發生之主因，於內軌頂面塗佈摩擦調整材減低橫壓，可有效降低列車通過急轉彎小半徑曲線之噪音振動量，惟軌道塗佈摩擦調整材可能引發車輪空轉及滑行。目前日本採用之摩擦調整材可分為兩類，一類為鐵道總合技術研究所發展之粒狀摩擦調整材，另一類為加拿大發展之液體狀摩擦調整材。

- 常用之噪音改善措施彙整

1. 音源側之改善對策

A 車輪的平滑化

- 車輪擦傷和波狀磨損(皺紋)之鏇削，使車輪平滑化，抑制噪音產生。

- 為保持車輪平滑，可採用車輪平滑檢測裝置。

- 大約可減少10dB左右之噪音量。

B 彈性車輪

- 為隔斷車輪→車軸→車體的振動傳播經路。

- 在低速電車中實際效果較佳，但對新幹線高速列車則無效果。

- 大約可減少2dB左右之噪音量。

C 防音車輪

- 為了減低車輪運轉噪音，於車輪內外安裝阻尼材料。

- 尚無充分成果，但在高頻帶域(例如嘎吱聲)具有相當效果。

D 長軌道化

- 一般採用長焊鋼軌。

- 軌道接縫於列車運轉時產生之衝擊噪音較長焊鋼軌大約5~10dB。

E 軌道重量化

- 增加鋼軌單位長度重量來抑制振動。

- 50kg鋼軌換成60kg鋼軌約可減少1~2dB之噪音量。

F 軌道平滑化

- 鋼軌長時間與鋼輪摩擦易產生磨耗現象，不均勻之磨耗現象將大幅提高列車運轉產生之噪音。

- 有嚴重波狀磨耗之鋼軌，於磨軌車研磨後最高可降低10~20dB 之噪音量。

- 鋼軌保持平滑為營運階段減低噪音最重要之做法。

G  道床墊

- 道床下方安裝墊材如砂漿層，阻隔軌道振動傳播至下部結構。

- 高架段之新幹線使用厚度為25mm之墊層約可減少的8dB左右之噪音量。

H 彈性枕木軌道

- 彈性材料覆蓋於混凝土枕木(彈性枕木)與混凝土路基間。

- 約可減少的8dB左右之噪音量。

I 吸音道碴

- 於非道碴軌道周圍散布吸音石碴降低噪音量。

- 於山陽新幹線約可減少1~3dB之噪音量。

J 增加高架結構重量

- 日本因鐵道運輸發展久遠，部分軌道系統於鋼橋上未設置道床版。

- 鋼橋上方加設混凝土橋面版及軌道版將可顯著降低噪音量。

K 制振鋼軌

- 鋼軌周圍加裝制振材，透過增加鋼軌阻尼減低噪音量。

- 於高速行駛之新幹線並無減音效果。

L 集電弓改良

- 高速行駛集電弓易產生流離現象，伴隨之渦流滑洩易產生巨大之氣流噪音，可透過減少集電弓數量及更改集電弓截面形狀以降低噪音。

- 氣流噪音之改善亦可於集電弓外另設計集電弓罩，經分析使用與車頂結構形成良好流場之集電弓罩，能順利將集電弓氣流噪音降為次要噪音。

- 高速行駛時集電弓與架空電纜分離時將產生大量之火花噪音部分，改良集電弓構造可降低離線率。

- 集電弓與架空電纜接觸面之滑動噪音可透過減低集電弓之數量而改善。

M 電車線的改良

- 縮小吊鈎和懸掛索間隔，減少架空電纜與集電弓離線機率，用以抑制火花噪音之發生。

N 車輛形狀的改良

- 新幹線列車於高速運轉下，車頭及車身凹凸處常產生明顯之氣流噪音，透過車頭之修正及去除車身表面之凹凸，可有效降低車身產生之氣流噪音。

2. 傳播路徑之改善對策

A 隔音牆

- 列車行駛於路線上，限於其車輛長度及間距，可視為一有限長度之線音源，其產生音量之特性具有間歇性、暴露時間短、尖峰噪音量與背景噪音量相差大等特性。

- 噪音來源主要為輪軌摩擦產生之滑動及滾動音、列車加減速產生之撞擊音、車體風切音、車體振動音及車體機械運轉之動力音。

- 路線兩旁設置隔音牆可有效阻隔噪音經由輻射效應傳遞至鄰近建物。

- 於營運階段較難針對軌道系統及車輛系統進行減音改善措施，一般之減音措施均採用隔音牆。

- 因列車與隔音牆間具有多重反射效應，隔音牆內側設置吸音材可增加隔音效果。

- 隔音牆一般可分為全罩式隔音牆、半罩式隔音牆、倒L型隔音牆及垂直式隔音牆。

B 下部結構隔音板

- 鋼橋及混凝土高架橋等下部結構覆蓋隔音板，用以阻隔下部結構因列車通過造成土建結構振動產生之結構噪音。

- 於新幹線無道床鋼橋約可減少20 dB之噪音量。

- 於新幹線有道床鋼橋約可減少10 dB之噪音量。

3. 受音側之改善對策

A 房屋隔音

- 當音源側及傳播路徑之改善對策均不能充分減低對鄰近居民之噪音干擾時，對於受害民眾最終之解決對策。

- 具體之房屋防音工程，通常對房屋的牆壁和天花板進行修補，並採雙層之隔音窗與隔音牆，以防止噪音進入房屋內。

- 新幹線的防音工程以下減低效果為目的。

1級防音工程………..30 phon

2級防音工程………..25 phon

3級防音工程………..20 phon

B 土地利用的均衡性

- 噪音對鄰近居民之干擾具有隨距離增加而衰減之特性。

- 考量土地利用的均衡性，於路線兩旁與民房間設立公園及道路等，可減輕噪音對鄰近居民之影響。

4.輻射噪音探討

- 隨著車速增加，輪軌輻射噪音將隨之增加。

- 由於行駛之路線軌道結構不同，所產生之輪軌噪音影響亦不相同，一般在相同之車速下，高架段、地面段及隧道段之非道碴軌道系統之輪軌噪音量較道碴軌道最高可能高於8dB。

- 不論於何種路線結構中，頻率200Hz以上至2000Hz之噪音，皆以鋼軌所產生之噪音量最大，其次為鋼輪，而後為上部結構，軌道版最低。

- 頻率3000Hz以上至4000Hz之噪音，以鋼輪所產生之噪音量最大。

- 頻率200Hz以下之噪音，以上部結構產生之噪音量最大，並隨車速變化，鋼軌及軌道版對輻射音之貢獻量互有不同，而鋼輪之貢獻量最低。

- 頻率150Hz以下之非道碴軌道結構噪音會高於鋼軌之振動輻射噪音，其於頻率其噪音貢獻諒均為最低，並遠低於車體輻射噪音20 dB以上。

- 頻率範圍150Hz以下之噪音量，以車體振動所輻射之噪音量貢獻最大。

- 心得與建議

- 國內台北捷運及高雄捷運目前於正線上最小平面曲線半徑採用200公尺，且小半徑曲線鋼軌與鋼輪間未採用摩擦調整裝置；日本大阪地下鐵新建設之8號線正線上最小平面曲線半徑採用83公尺，且於小半徑曲線加裝塗佈摩擦調整材設施，用以改善列車通過小半徑曲線產生之尖銳噪音及振動。本局辦理之機場捷運工程，正線上最小平面曲線半徑採用100公尺，雖已考量可能衍生之噪音振動問題並參考國內外規範訂定相關要求，惟近期民眾對於軌道系統噪音振動是否干擾其日常生活，其感受及要求經常高於相關法規及標準之規定，為提供軌道系統更佳之服務品質及降低對於沿線居民之干擾，後續若於小半徑曲線處遭遇民眾陳情，亦可考量於小半徑曲線處引進摩擦調整裝置。

- 日本鐵路網在交通系統上扮演非常重要的角色，一般日本民眾認同鐵路交通對環境而言是最安全的，於新幹線開始營運前，鐵路噪音被民眾抱怨之情況遠比其他運輸系統少，故鐵道噪音規範於新幹線通車前並無明確要求。後因新幹線通車，由於其高車速之特性產生嚴重之噪音問題，影響新幹線沿線民眾生活安寧，日本環境廳遂於1975年制定新幹線鐵道噪音環境基準，惟日本鐵道公司經過長期努力，仍無法於辦理期限前達成噪音環境基準之要求，迫於現實狀況，日本環境廳又於1985年制定暫時基準，並要求超過暫時基準之民宅應進行改裝作業。國內相關環保法規制定前，應考量其技術可行性，避免因過嚴格之標準衍生後續難以執行之兩難狀況。

- 捷運系統之設置於台灣已被視為是都市現代化之象徵，各地方政府均積極爭取設置捷運系統，一般民眾對於捷運系統之接受度高。本次參訪西大阪高速鐵道株式會社興建中之阪神難波線工程，由於其經過路線均為人口稠密區，沿線居民自主意識強烈，於設計施工期間遭遇十分強烈之民眾抗爭，為使民眾感受相關單位對於解決民眾疑慮之誠意，除不斷與居民進行面對面溝通外，相關單位並於路線兩旁均設置費用昂貴之半罩式隔音牆，以減低對週遭居民之噪音干擾。台灣地區由於生活品質提升，民眾意識抬頭，為降低沿線居民對於新建設之軌道運輸系統疑慮，軌道運輸系統於規劃及設計階段於經費許可下，應考量採用較佳之減振減噪系統，另由於營運階段須保持正常營運，維修時間及噪音振動改善措施均受限，若能於規劃及設計階段採用較佳之減振減噪系統，亦可降低營運階段民眾陳情機率。

- 一般軌道運輸系統營運初期，因沿線居民剛感受列車通過所造成之影響，故營運單位於營運初期，常需投入大量人力物力，解決軌道系統噪音振動引發之民眾陳情案件，經過一段磨合期後，陳情案件一般均會大量減少。至於一般營運期間，則由於列車車輪與軌道鋼軌間不斷接觸產生摩耗，導致輪軌互制產生之噪音振動增大，造成服務品質降低，引發民眾抱怨，一般磨軌後均可降低噪音量動量，故鋼軌磨耗之處理及探討為解決營運期間噪音振動之重要方法。

- 為顧及未來交通成長及都市發展而配合設置隔音牆之需要，評估路段橋梁護欄、擋土牆及鋼筋混凝土護欄等不論有無必要設置隔音牆，均應於設計時考慮隔音牆之荷重及承受風壓。隔音牆之型式、材質、景觀美化、防音效果及經濟效益等，依各區路段之背景環境特性及相關規定個案評估考量，考慮其整體景觀美化進行設計，末端採漸變方式處理，超出列車車窗以上之部分考量採用透明材質，避免影響車廂內乘客視覺。隔音牆亦應配合其他設施如照明、標誌、維護梯道、緊急電話、景觀植栽等之維護及整體美觀之需求，並考量行車視距之影響及其間標誌之視讀效果而進行設計。

附錄一

鐵路防振軌道的現狀與振動理論解析方法之簡介

附錄二

鐵道車輪與鋼軌間摩擦調整材介紹

附錄三

鐵道總合技術研究所鐵道噪音振動減低材料開發介紹

# Text boxes

旅客及沿線居民之意見

確認噪音源或振動源

瞭解噪音源或振動源之現況

探討可能實現之處理對策

制訂對策

來自沿線噪音、振動抗議

現況調查

1.噪音振動測定  2.鐵道設施檢驗

東京都公害調解

NO

改善策

YES

YES

調解案

NO

國家公害調解

YES

調解案

NO

仲裁

結案