出國報告(出國類別：其他）

97年度執行中華航空公司帛琉
過境場站查核報告

服務機關：民用航空局

姓名職稱：姚禹全/航務檢查員

李孝瑜/適航檢查員

派赴國家：帛琉

出國期間：97.9.8.-97.9.12.

報告日期：97.12.1

民用航空局因公出國報告資料表-其他類別

一、出國報告摘要:

依據本局「航務檢查員手冊」Job Function 3及97年度本局外站查核計畫，執行中華航空公司帛琉過境場站查核。

(一)97.09.8去程執行中華航空CI-7908，桃園-帛琉航線之航路檢查，該航線係以B738航機以ETOPS作業飛航，經查檢附之航行計畫及該公司ETOPS手冊、航空器通訊導航裝備數量、跑道分析等資料，符合相關規定。  PIC as PF ，FO as PM，360度飛行前檢查、提示、離場、飛機操控等符合SOP規範，航行計畫與實際情況相符，FOB 34600磅，帛琉06道目視進場，程序熟練，落地操縱正常，FR 9300磅。各項檢查按卡執行，組員協調合作CRM良好，飛航組員遵守各項航機限制，飛行管理佳，依規定檢查ETP航機油量及裝備。觀察機邊作業，本班次旅客無隨身攜帶超大行李情形。本次駕駛艙航路檢查無異常情況發現。

(二)97.09.12回程執行中華航空CI-7909航班，帛琉-桃園航線之駕駛艙航路檢查。查該航線係以B738航機以ETOPS作業飛航，經查檢附之航行計畫及該公司ETOPS手冊、航空器通訊導航裝備數量、跑道分析等資料，符合相關之規定。CAPT. as PF ，FO as PM，360度飛行前檢查、提示、離場、飛機操控等符合SOP規範，經查隨機機務人員隨身攜帶之筆電內之維修相關手冊內容、符合本次飛航任務需求。隨機機務人員過境檢查確實 客艙內各項裝備檢查正常 旅客行李管制正常。觀察FAK裝備清單與後貨艙裝載情形正常。航行計畫與實際情況相符，FOB 33600磅，桃園05道ILS進場，程序熟練，落地操縱正常，FR7500磅。飛航組員各項檢查依規定持卡執行，組員協調合作CRM良好，遵守各項航機限制，飛行管理佳，依規定檢查ETP航機油量及裝備。本次駕駛艙航路檢查無異常情況發現。

(三)去程前執行中華航空CI-7909航班桃園站停機坪檢查，檢查隨機之手冊、飛航組員證照及個人裝備，符合法規需求，惟檢視隨機之運輸業許可證（AOC）影本時，發現該公司原董事長趙國帥於6月初離職，但證書之法人代表未及時更新為魏信雄，且附件缺少本局標準組簽發之航務作業授權證明，經查該公司桃園站簽派作業機坪辦公室存放之備份文件（依華航規定為2套），確認所有隨機之AOC影本均缺少航務作業授權證明，正在向本局申請更新AOC法人代表中；已另開立缺點通知單要求改正，複查該公司確於97.09.20.改正。

(四)華航係以定期包機方式飛航帛琉，除派駐業務經理一名外，並未派航務及機務代表，且該業務經理係採每2至3個月輪調方式派遣，機務作業係以派員隨機簽放，同時執行帛琉站過境檢查，去程班次由授權簽放人員鄒學嘉AE803148隨機簽放，查核其證照齊全，檢定項目符合，效期合於規定，本次觀察未發現異常情況。

(五)帛琉站航務、運務地勤代理作業係委託美國大陸航空公司代理，台北集中簽派及載重平衡作業，大陸航空公司僅負責資訊傳遞，代轉電腦航行計畫及載重平衡表等、因係包機，華航駐站業務經理須於航機到達前製作妥登機證再親發予旅行團領隊。

(六)去程班次由授權簽放人員鄒學嘉AE803148隨機簽放，回程班次由林峰祺AE802590隨機簽放，依據該公司文件組核發之 ML10 隨機文件清單檢查該公司機務相關維護手冊，係以電子檔存儲於隨機授權簽放人員隨身筆記型電腦中，經檢視其手冊清單等資料，包含以下手冊：WDM， System schematic Manual， AMM，FIM， IPC期版期與手冊清單資料相符。 所攜手冊種類與版期與文件組核發之 ML10 隨機文件清單相符，並符合本次飛航作業需求。

(七)於過境檢查中座艙長:危定安培同查核客艙各項安全裝備， 除L1門旁之氧氣瓶呼吸管因受蓋板門擠壓變形，其餘情況良好， 座艙長已作成Cabin Report 回報公司改善。

(八)外站機務作業所需航材以隨機FAK(Fly Away Kit)方式，以CONTAINER 裝載置於下後貨艙，依據B18605  “THE FLT KIT INVENTORY LIST OF 737-800” 檢查隨機攜帶之工具、裝備、耗材與零組件，包含必要之輪胎拆換工具與備用之鼻輪與主輪如：SOCKET ASSY, MLG; SOCKET, NLG (MAKE FROM P-1922); ADAPTER, 1/2-in F TO 3/4 in M; PROTECTOR, MLG, AXIE THREAD;PROTECTOR, NLG, AXIE THREAD; PROTECTOR ASSEMBLY, BRAKE; KNOB (M/F CL-7B-HK4T); RING, RETAINING。並包含以下MEL NO GO 之限制項目之備用組件如： CONTROL BUS POWER; INVERTER STATIC; STARTER ASSY; INDICATOR STBY; OIL TEMP SENSOR; OIL PRESS SENSOR;  ALT/AIRSPEED STBY; PITOT PROBE 、T/R CONTROL VLV LOCK PIN、MAIN GEAR TOWING EYEBOLT ASSEMBLY、 PITOT PROBE COVER、 DEACTIVATION PIN-ENG THRUST REVERSER、DEACTIVATION TOOL FOR AUTO BRAKE SYSTEM. PLUG. CAP、 BLANKING PLATE FOR TRIM AIR C'K VALVE; ENG FUEL FILTER、HYD TUBE TEMP REPAIR KIT、 RAM AIR MOD SYS DEACTIVE TOOL、 HAND PUMP、 REVERSER COWLING、 ENGINE OIL、HYD FLUID、 OIL SCAVENGE-FILTER、 PACKING; MASTER CAUTION LIGHT ASSY、 STATIC PORT COVER、 SENSOR(L/E FLAP AND SLAT) P/N:10-61226-29+ SPLICE P/N:D436-36 (3EA) =P/N:SET738SENSOR等組件。工具與裝備種類與航材包裝與固定良好，數量與種類與管制清單相符，符合本次飛航作業需求。

(九)隨機機械員持有有效之機械员檢定證，航機落地後依據B738過境檢查工作單 執行過境檢查，對各項檢查單檢查程序熟悉，應紀錄之數值均紀錄於檢查表中，航機狀況正常無延遲改正項目，觀察本次過境場站維護檢查無異常情況發現。

(十)地勤代理合約由華航與Continental Airlines 以 IATA APRIL, 2006 版之SGHA簽訂，自AUG 04 2006 起生效（前曾飛過臨時包機），有關航機之導引與後推、貨運、餐勤、安檢、航勤、客艙清潔、等作業均委由Continental Airlines代理，並由華航派駐之業務經理監督。

(十一)帛琉機場僅有一座空橋，因全日空航機通常較早華航落地，華航經常得停於外機坪，現場觀察華航委外所屬航務、運務、機務、貨運員工之適職性表現堪稱良好，觀察乘客及相關機坪作業動線能依帛琉相關規定執行，尤其保安規定依美國TSA要求嚴謹執行。

(十二)檢視華航航務代理存放之相關手冊係以網路代替紙本手冊(如MEL、FOM、738 FCOM、簽派手冊等)大陸航空人員經測試確經訓練，惟當地網路並非寬頻，上網之等待時間及成功率，於實際作業需要時，值得商榷，已口頭建議駐站業務經理以光碟取代。

(十三)檢視大陸航空公司相關作業人員訓練（含危險品訓練），均按華航與大陸航空公司規定需求執行，訓練紀錄完整。航務、運務、貨運作業紀錄交華航駐站業務經理保存。

(十四)經查華航開站前曾派員檢視帛琉站之相關作業，然輪調派駐當地之業務經理，並未經華航施予應有之行前教育，包括自我督察及當地之重點提示，致缺自我督察紀錄，已另開列缺點通知單要求改善；經複查已於97.09.20.建立機制改善。

(十五)經現場觀察關島機場之設施/裝備/機坪作業實體要項，均能支援航機正常運作；代理公司作業無異常情況發現。

二、心得及建議

(一)有關人員（含代理公司）及系統運作之適職性表現均能充分支援航機到、離站相關作業。

(二)華航駐站業務經理係直接與委外公司之協調人，與委外公司互動良好，充分支援本次檢察，部分疑問亦能現場解決及改善，有關航務作業及自我督察作業缺點，經複查已於97.09.20.改善，其餘無重大缺失發現。

出國報告審核表

| 出國報告名稱：97年度執行中華航空公司帛琉過境場站查核報告 |
| --- |
| 出國人姓名（2人以上，以1人為代表） | 職稱 | 服務單位 |
| 姚禹全 | 航務檢查員 | 標準組 |
| 出國類別 | (考察 (進修 (研究 (實習 (其他 場站設施及航路查核 |
| 出國期間： 97年9月8日至97年9月12日 | 報告繳交日期： 97年12月1日 |
| 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | (1.依限繳交出國報告 (2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得及建議事項」） (3.無抄襲相關出國報告 (4.內容充實完備 (5.建議具參考價值 (6.送本機關參考或研辦 (7.送上級機關參考 (8.退回補正，原因：(不符原核定出國計畫 (以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 (內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 (抄襲相關出國報告之全部或部分內容 (電子檔案未依格式辦理 (未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 (9.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： (辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 (於本機關業務會報提出報告 (其他 送本局圖書館供同仁參閱 (10.其他處理意見及方式： |
| 審核人 | 一級單位主管 | 機關首長或其授權人員 |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。