行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

【出國類別：新船N1938主機廠試報告     】

N1938 主機廠試報告

服務機關：台船公司基隆廠

出 國 人：

職 稱：工程師

姓 名：張郭宗

出國地點：韓國蔚山現代公司

出國期間：97.12.01~04                                 報告日期：97.12.29

| 廠 長 | 副 廠 長 | 管 理 課 | 單 位 主 管 |
| --- | --- | --- | --- |

HNO.1938主機廠家測試檢驗報告書

壹 .目的 :

大型重柴油機為船舶產生推進動力之主要裝備,為確保其輸出馬力、耗油量、及運轉特性曲線等合乎公司規範要求,在新機組裝完成後,正式磨合(Running in)運轉前必須完成船級規章規定之廠試項目.故會同船東CIDO公司”任榮洙”和”田致榮”兩位先生,前往韓國蔚山現代公司實勘主機廠試檢驗.

貳 .過程:

於九十七年十二月一日中午搭乘泰國航空TG-634班機出發,抵首爾仁川國際機場即換乘巴士趕往金浦機場轉搭國內班機到蔚山,於晚上九點抵達下榻處，在十二月二日上午和現代廠相關人員討論廠試檢驗項目、流程等，在溝通後隨即會同船東代表、K.R.人員進行廠試運轉.

其檢驗主要內容如下 :

一、負載測試 : 於負載25％，50%，75%，90%，100%及110%時運轉三十分鐘至一小時，並量取主機之轉速及輸出馬力、燃油溫度、燃油壓力、燃油消耗量（90％）、冷卻水溫度、冷卻水壓力、滑油溫度、滑油壓力、排氣溫度及各缸內最高爆發壓力示功圖等.

二、調速器測試 : 主機負載由105rpm→108.2rpm→105rpm瞬間負載變動時 , 其主機轉速之變化情形及反應時間.

三、安全裝置特性試驗 :

1.超速停止    113.9 R.P.M.

2.主滑油進口低壓停止   1.3 bar

3.T/C L.O. 低壓停止    0.8 bar

4.緊急停止     正常。

5.推力軸承高溫停止    90℃

6.油霧偵測功能    正常。

四、最低轉數特性試驗 : 確認主機最低轉數做為營運後之參

考.(26.2 R.P.M.)

五、機側緊急正、倒車測試 : 正常。

六、轉車機互鎖 : 轉車機接上啟動主機,不能啟動.

七、廠試後開放檢查(OVERHAUL):

1. 第2缸：活塞、汽缸頭(包括排氣閥)、汽缸套、十字頭銷和軸承等。       .

2.曲軸銷和軸承      第1缸.

3.主軸承及軸頸      第2號.

4.凸輪軸傳動鍊條、鍊輪及燃油凸輪、轉子  全部開放檢查.

八、燃油消耗量測量: 90% 負荷.

174.19（g/KW.h）

參 .結果 :

一、各項廠試檢驗項目均能符合公司之檢驗標準並經船東代表、 駐廠K.R.人員檢驗認可。

二、主機運轉測試時，在TURBO CHARGER周圍的PLATFORM感覺震動很大，要求廠家對其周邊PLATFORM加強。

肆 .心得 :

船用主機屬船舶推進之心臟極其重要，需要有足夠之可靠性及耐久性才不致影響運轉。此次奉派參加N1938主機廠試成行匆促,但因前曾多次參與本廠新船廠試及出海試車，對測試項目細節、方法尚屬清楚了解，在正式廠試時可針對引擎運轉狀況作深入查驗各別數據記錄是否正確。

此次會同船東檢驗主機, 與船東代表一起對檢驗標準及認定嚴格把關，使廠試檢驗圓滿順利完成。

蒙長官派赴檢驗主機，深覺韓國造船工業雖起步較我國晚好多年，卻能夠迎頭趕上並有能力自製船用主機，反觀我國自臺機之後已無船用大型主機製造廠，對我造船之自主能力影響甚大，非常期待不久之將來也能有本國自製之主機用在我廠建造之船舶上。