出國報告（出國類別﹕考察）

赴歐美考察「生質廢棄物高效能前處理及氣化技術與設施」

服務機關：環境保護署

姓名職稱：張子敬副署長、呂鴻光執行祕書、

賴瑩瑩簡任技正、林左祥專門委員、

洪文宗組長

派赴國家：奧地利、荷蘭、英國、美國

出國期間：98年5日22日至6月5日

目錄

第一章 考察目的與行程…………………………………………………………1

第二章 過程-生質物氣化技術…………………………………………………3

### 2.1奧地利Güssing生質能示範村……………………………………………3

2.2荷蘭ECN Milena流化床氣化爐……………………………………………9

2.3俄亥俄州大學化學迴圈技術………………………………………………12

2.4氣化技術心得........................................14

## 第三章 過程-生質物焙燒技術....................................16

### 3.1 荷蘭ECN BO2..............................16

### 3.2 英國Airless System....................................20

### 3.3 美國Integro Earthfuels..............................23

3.4 焙燒技術參訪心得.......................29

## 第四章 過程-生質物蒸煮分選技術............................31

### 4.1 英國RCR Thermsave……………………………………………31

4.2 英國Orchid Environmental…………………………………35

4.3 蒸煮技術心得.........................42

## 第五章 心得及建議事項...................................44

## 1. 考察目的與行程

為落實「焚化爐逐步轉型為區域生質能中心」環境政策，本計畫辦理歐美先進國家針對生質廢棄物能源轉化技術及其設施建置之實地觀摩與考察，據以評估引進國內之可行性，以迎向此一未來生質能源之發展趨勢；參訪技術重點包括以下兩項：

- 在資源循環利用之前提下，都市生活廢棄物經蒸煮、分類回收後，將剩餘之有機物或農業剩餘資材焙燒碳化，此過程具有固碳作用，並利於運輸。

- 若將其熱值均勻化，經粉化後混合煤渣作為能源加以汽電共生，則可與高效能氣化發電加以整合。

本次考察由環保署張子敬副署長領隊，於98年5月22日至6月5日，為期15天，以「台灣生質能技術考察團」（Taiwan Bio-energy Technical Research Group）名義赴奧地利、荷蘭、英國及美國等四國考察，相關隨行成員包括：台科大化工系顧洋教授、台大環工所張慶源教授、工研院能環所李宏台副組長、環保署溫減辦公室呂鴻光執行祕書、廢管處賴瑩瑩簡任技正、環境督察總隊林左祥專門委員、環檢所洪文宗組長，及中興顧問社朱敬平研究員、劉宗諭工程師等，合計10人；行程如表1-1所示。

本次考察主要目的包括以下三項：

- 了解先進國家發展生質能之最新情勢，收集代表性高效能生質物前處理及氣化設施之建置及運作資料，以評估國內推行發展之可行性。

- 透過多元技術之觀摩比較，並評析不同型態生質物料均質化前處理技術與設施，以尋求國內生物質能利用之最佳處理條件，及確認後續生質氣化試驗設施之規劃設計重點。

- 據以規劃建置試驗及作業平台，尋求與相關國家及專業機構合作及技術交流機會。

表1-1 「台灣生質能技術考察團」行程簡表

|  | 城市 |  |
| --- | --- | --- |
| 5月22日 | 維也納 | 出發至奧地利 |
| 5月24日 | Güssing | 參訪Güssing再生能源示範村 |
| 5月25日 | Güssing | 考察歐洲再生能源中心（EEE） |
| 5月26日 | Petten | 飛抵荷蘭 參訪荷蘭能源研究中心（ECN，Energy research Centre of the Netherlands） 聽取GICOM公司簡報 聽取ECN人員簡報焙燒與氣化技術 |
| 5月27日 | 曼徹斯特 | 赴英國 |
| 5月28日 | 曼徹斯特 | 聽取Airless Systems Ltd.及Thermsave Engineering Ltd.兩家公司簡報與技術交流會談 |
| 5月29日 | Merseyside | 考察Orchid Environmental Ltd.公司及處理廠 |
| 5月30日 | 夏洛特 | 抵達美國 |
| 6月1日 | Asheville Gramling | 考察Integro Earth Fuels, Inc.並參觀生質物焙燒試驗工廠 |
| 6月2日 | 哥倫布 | 至俄亥俄州大學（Ohio State University）瞭解Chemical Looping技術及拜訪俄亥俄州政府官員 |
| 6月3日 | 克里夫蘭 | 考察 Babcock & Wilcox Company |
| 6月5日 | 台北 | 深夜返抵國門，順利完成全球生質能技術考察之旅 |

。

## 2過程-生質物氣化技術

### 2.1 奧地利Güssing生質能示範村

Güssing座落於奧地利與匈牙利邊界的Burgenland省，人口密集居民約4,000人，約50平方公里，早期以農業為主。據統計於1988年時，由於其地理位置處於邊界地帶緣故，缺乏主要貿易與工業生產帶動經濟發展，同時也欠缺交通的基礎建設，Güssing仍是奧地利最貧窮的地區之一，此舉造成大量的工作短缺與70%的通勤族，及高比例的移民潮。另外，當地的許多的資產也因需要購買所需的能源 (油品、電力、燃料) 而外流，使其經濟狀況更加的惡劣。

然而當地擁有天然的資產，即是覆蓋了約45%的林木面積。此一狀況到了1990年時有了轉機，市政府最早從焚化廠的熱能利用，提出以現地之生質能源供應Güssing所需能源之構想，達到自給自足的目標，發展完全捨棄化石燃料之使用之模式，此模式藉由生質物用來產熱、生產燃料及發電，其目標主要提供Güssing地區足夠且可用之再生能源，並增加其地區的附加價值，如生態旅遊與環境友善；以下即將此一行動稱為「Güssing Model」。

圖2-1 Güssing田園景觀

Güssing Model的實質內容歸納後可包括三項：

- 利用生質能與再生能源來提供當地所需之電與熱，達到能源的自給自足。目前最成功的為生質物氣化電廠，其運作是為歐洲地區一項非常成功的氣化技術案例，不僅利用當地之資源形成自給自足能源供應鏈，同時也針對擁有足夠可再生資源之社區提供了一個理想的能源解決之道。此外，此技術之推廣，對於生質物利用及減少二氧化碳排放、減緩溫室效應皆有實質的貢獻。

- 引進技術與資金，設置各類生質能工廠，創造當地就業機會，如此一來，目前有許多不同之研究計畫陸續於Güssing當地合作與發展，部分也已經實廠化而開始營運，並為當地市政府帶來實質的財政收益；目前已設置研究中心，當地中學亦開始課程教授生質能源技術。

- 結合當地自然風景與農業景觀，促成生態觀光旅遊。Güssing能源村因生質能氣化技術開發由一個默默無名之村落，轉變成為一個熱門之觀光景點，每年均有來自於歐美各國人士前來享受當地風光，並參觀相關設施以觀摩學習。

Güssing當地計有三座熱電共生廠、三座區域供熱廠、一座太陽能電廠、一座SNG電廠，另有包括建置中的生質柴油等廠；若需進駐當地，需透過Güssing市政府所委託的EEE公司；Güssing Model中目前已經在推動中的生質能與再生能源計畫包括：

- 木材氣化產生合成氣，作為發電之用，為本次參觀重點之一，將敘述於後。

- 農業廢棄物發酵產生沼氣，燃燒後發熱作為供應暖氣。

- 以木材產置生物合成天然氣 (Bio-SNG)，即將木材氣化產生之合成氣在去除雜質後，經甲烷化反應產生甲烷氣，此甲烷化反應器為操作於1-10bar的流體化床，1MW示範工廠每小時可生產100m3的生物合成天然氣。

- Fischer-Tropsch合成反應，利用生質物生產柴油與石油﹔已被驗證可行，並進一步利用生質物氣化程序合成汽車所需燃料；目前流體化床氣化程序中有部分的產氣線被分離注進Fischer-Tropsch反應器。此試驗工廠已於2005開始運作，此反應器設計每小時產生約0.5~1升之燃料。

- 燃料電池技術，係利用氣化設施產生之合成氣，進一步轉換為氫氣供燃料電池使用；近期主要投入淨化氣體流程之研究發展，並與當地之研究單位合作，已於燃料電池之試驗有初步之成果。

- 太陽能發電：利用矽晶聚光板進行發電。

- 除了既有的森林木材外，亦開始種植能源作物。

參訪當日由Güssing市長Peter Vadasz親自接待與簡報，隨後並參訪Güssing生質物氣化廠，以下即分別敘述參觀心得：

圖2-2 Güssing市長Peter Vadasz與張子敬副署長合影

- 此計劃自2000年9月開始建造，2001年9月完工，11月正式啟用；此展示電廠採用生質物水蒸汽氣化技術，以流體化床為操作爐體。目前Güssing每年從可再生能源中產生之熱、燃料及電力已遠遠高於該社區所需使用，熱能透過管線供當地使用，電力轉賣當地國營電力公司（當地電價為每度14歐分，但再生能源產生電力收購價為16歐分）；而此創新的能源概念，經過10多年之試驗落實，已將一個從落後的地區轉變為高生活水平及品質的地區；近年來，Güssing更獲得「對環境最為友善的社區」殊榮。

- 此技術主要為維也納科技大學Dr. Hofbauer提出之流程，利用流體化床蒸汽氣化技術，其相較於傳統之氣化技術於熱電共生方面更具有優勢。此生質物電廠主要規模為8MWth，進料量每小時2.5噸，其中2MW作為發電，4.5MW進行供熱。目前此電廠每年運轉的時數為8,000小時，每四週保養一次；建設費約1,100萬歐元。

圖2-3 Güssing生質物氣化發電廠遠眺

- 此電廠主要組成為兩個相連之流體化床系統，其包含「氣化區」與「燃燒區」。而生質物從儲斗經由旋轉閥和螺旋進料器運輸至雙流體化床反應器，並與利用廢熱所產生的蒸汽一同進入至850oC氣化爐中。此處利用水蒸汽取代空氣作為氣化介質，可產生少氮、低焦油及高熱值之產氣；而部份之所剩餘煤焦利用作為儲熱之循環床床砂輸送至燃燒段進行燃燒，產生的熱可以作為維持氣化反應所需熱量；產生之燃氣則可進行分離使用；而內部循環量約100 ton/hr。

圖2-4 Güssing生質物氣化發電廠各單元

- 生質物在雙流體化床反應器氣化後，產出合成氣經冷卻與淨化，使用於下游之燃氣引擎中，而於冷卻階段所回收之熱可再做為加熱反應所使用。產氣使用兩階段淨化系統，達到冷卻及淨化。首先利用冷水熱交換器將溫度從850-900℃冷卻至160-180℃，接下來第一階段淨化系統採用纖維過濾器，從產氣中分離顆粒及一部分之焦油 (tar) (這些顆粒與沾有焦油的矽砂會再送回氣化爐之燃燒區)；第二階段則是利用濕式洗滌塔將焦油除盡（使用當地生產之生質柴油清洗，生質柴油則送至流動床之燃燒區處理），得到淨化後之產氣。而洗滌塔也用於將淨化之產氣降至40℃以利燃氣引擎使用。此燃氣引擎將存在於產氣中化學能轉變成電能，另外於引擎產生廢熱也傳送至加熱系統，此方法可提升整體效率，電力效率主要為25-28%，若是整體效率 (包括電和熱) 則大約為75%。氣化爐所產生之爐灰採當地再利用 (當肥料)。

- 試車營運至今，最大問題發生於廢氣冷卻器之焦炭累積沉降問題，其處理方式為導入催化劑或爐灰進行反應，藉以去除；空污排放最大問題是氣燃機後之CO，須採觸媒處理方可控制；少量CO2則藉由MEA來吸收；過程中產生少量之廢水，則再噴回爐體燒掉。

- 由於Güssing生質物來源充足，當設置此座熱電共生廠，即可提供了整個城市所需的電能及熱能，藉由最佳化之控制策略，電廠營運至今平順且穩定，而產氣之組成也符合當初於試驗工廠量測結果，每立方公尺乾基產氣之熱值約為12 MJ/Nm3，而氮氣含量於產氣中則只占約3-5%，產氣中主要成分組成如下表所示。

表2-1 Güssing生質物氣化產出合成氣成分

| Component | Range (%) |
| --- | --- |
| H2 | 35-45 |
| CO | 20-30 |
| CO2 | 15-25 |
| CH4 | 8-12 |
| N2 | 3-5 |

- 至參觀現場發現，木屑露天堆置，過細木片亦隨風飄散 (長度不超過50mm)，不過因這邊附近空曠，應該不至於有影響；廠內並無較大貯料空間 (無遮雨)，可能於附近另有貯存位置。而廠區面積不大，氣化設備配置極為緊密，廠區空地尚施工中，目前規劃擴建合成氣轉換合成燃料製程。

### 2.2 荷蘭ECN Milena流化床氣化爐

ECN為荷蘭能源研究中心的簡稱（Energy Research Centre of the Netherlands，其位於荷蘭北部的Petten，為荷蘭最大之能源領域研究中心，成員約900人。ECN之角色與我國工研院類似，主要著重將學術界之基礎研究與實際應用技術作結合與發展，除既有能源體系之研究外，ECN在再生能源領域亦著力甚深，目前包括太陽能、風力發電，以及本次拜訪之重點生質能等部分。

本次拜訪ECN係由Dr. J. Kiel所接待，訪問主題包括生質物氣化與焙燒，在本節中將說明氣化部分的心得，而焙燒部分之參訪心得請參見3.1節。

圖2-5 ECN Dr. Kiel與張子敬副署長、洪文宗組長合影

- ECN的生質物氣化爐亦使用流化床之型式，稱為Milena系統，是一種間接式的氣化，本次參觀者為25 kWth之模廠，其規劃上與Güssing氣化廠類似，具有燃燒與氣化兩段，但Milena系統將兩段併於一個爐體中，其中燃燒段的熱供給氣化使用，而氣化產生的焦油 (或黏在床砂上) 則又導至燃燒段處理；另Melina也以通入水蒸氣之方式作為氣化媒介（圖2-6與2-7）。

圖2-6 ECN Milena氣化爐示意圖

圖2-7 ECN Milena氣化爐外觀

- 事實上在氣化爐設計過程，ECN曾嘗試過不同種類之氣化爐設計，包括固定床、流體化床及挾帶床，並了解對於不同進料最適之型式，其成果亦呼應本報告第三章中之建議，使用流化床處理生質物。建造試驗工廠及展示工廠最大的目的除了解流化床系統運轉外，亦可了解在較大規模運行時，氣化後所產生之焦油及污染物狀況如何，需對應地採用何種方式去除焦油，而電力轉換效率在此亦可獲得較具代表性之數據；ECN所建置之試驗設施流程如圖2-8所示。

圖2-8 ECN Milena氣化爐及除焦油流程圖

- 在合成氣的利用上，Dr. Kiel表示氫氣及一氧化碳直接用於燃燒是目前最為普遍之運用，但是後續在燃氣引擎上之運用（高效率發電），以及透過F-T反應產生柴油或甲醇等，亦為重點；產生氫氣則有二氧化碳分離之問題，整體而言反而降低效率。

### 2.3 俄亥俄州大學化學迴圈技術

本次前往俄亥俄州哥倫布市的俄亥俄州立大學化學工程學系，由該系系主任Prof. Stewart Cooper與前系主任Prof. Jacques Zakin 接待（圖2-9）；當天上午期間由范教授學生Ray Kim進行Chemical looping技術簡報，隨後前往位於該校West Campus參觀設備。

圖2-9 Zakin教授、Cooper教授與張子敬副署長合影

圖 2-10 范良士院士學生Ray Kim簡報化學迴圈程序原理與開發系統現況

圖2-11 范良士院士學生群在West Campus介紹化學迴圈程序模廠

下午則與該校技術轉移人員Dave Dotty (Director, Engineering Research Services at OSU)、Ryan Zinn (Senior Technology Licensing Associate at OSU)，以及州政府人員Bob Brown (Director, Ohio Coal Development Office) 進行會談，議題包括了解Chemical looping設備之優點，以及美國能源部方面之重視及如何給予計畫支持，還有台灣目前節能減碳與退役焚化爐轉型之政策目標等，並探討規劃建置試驗及作業平台，尋求與雙方合作及技術交流機會（圖2-12）。

圖2-12 本團人員與俄亥俄州立大學技轉人員及俄亥俄州政府官員合影

### 2.4 氣化技術心得

本次考察之氣化設施為Güssing與ECN之生質物流化床氣化爐，以及俄亥俄州大學之化學迴圈程序，分別代表已成熟商業化（Commercialized）及尚在研發之先進（Advanced）技術。商業化技術可直接引用，而創新技術則適用於更高層次之清潔能源技術之研究發展，兩者評析如表2-2。

表2-2 流化床氣化爐與OSUCLP之比較

|  | 商業化氣化技術 流體化床氣化爐 (Fluidized bed gasifier) | 新穎氣化技術 俄亥俄州大學化學循環程序 (OSUCLP) |
| --- | --- | --- |
| 操作溫度 | 850 ~ 950oC | 900 ~ 950oC |
| 反應介質 | 石英砂 | 三氧化二鐵 (Fe2O3) 顆粒 |
| 反應型式 | 循環流體化 | 移動式固定床 |
| 反應器 | 含燃燒段 (combustor)、氣化段 (gasifier)，與產品冷凝清潔段 (condenser and filter) | 含還原段 (reducer)、氧化段 (oxidizer)，與燃燒段 (combustor) |
| 處理物質 | 生質物（最常見為木材） | 合成氣、天然氣、煤、生質物（目前為木材） |
| 進料前處理 | 原則上為造粒後生質物（如為木塊則無需造粒） | 破碎至1 ~ 10 mm |
| 產物 | 合成氣，主成分為一氧化碳與氫氣 | 還原段產生二氧化碳，氧化段形成氫氣 |
| 產物運用 | 燃氣渦輪發電 F-T反應（形成燃油） | 燃料電池 氫氣運用 |
| 目前技術所屬階段 | 成熟，商用規模約10 MWth | 尚在開發階段，目前設有25 kWth試驗機，進階將在美國阿拉巴馬州建置1 MWth之機型 |
| 在國內運用可行性 | 針對木材為進料之氣化技術已成熟，惟針對其它生質物，所需之最適前處理技術，包括乾燥、破碎、焙燒、造粒等，仍需研究。 國內較缺乏操作經驗，針對如何起爐、控溫、除焦等技術問題，仍有待設廠累積經驗。 | 目前其規模較小，適用於區域性小規模生質物處理與能源化利用。 針對我國特有之生質物，開發單位（俄亥俄州大學）並無經驗，可於國內共同Joint Development（合作開發），以衍生全新專利。 |

## 3過程-生質物焙燒技術

### 3.1 荷蘭ECN BO2

ECN之背景介紹請參見2.2節。在ECN的生質物焙燒技術方面(torrefaction)，主要著眼於運用歐洲豐富的森林資源，但需要為了物流而需要妥善保存之，因此需要藉助此一低溫熱處理，一方面生質物之能量密度提高，提高其燃燒效率 (一般認知可以提高1.3倍，亦即重量變為70%，熱量變為90%，體積則可透過研磨減少至原本之30%)；二方面破壞半纖維素以提高其可磨性，以降低體積，便於運送，降低物流成本，並可與煤混燒，減少煤炭使用量與二氧化碳排放，也擴大進料之選擇。

ECN之焙燒技術有專利名稱「BO2」，其最初是以較小型的批次反應器 (20 L) 作為發軔，後續擴大成為螺旋式的連續式反應器 (screw reactor)，每小時處理量5 kg (進料包括木頭與紙業廢棄物)（圖3-1）；產生焙燒物質為便於運送，會經過磨碎後，再加以造粒（圖3-2）。

本次參觀重點為其新計畫 (經費約在1百萬歐元之譜)，其設置一座下吸式 (downdraft) 移動床式的反應器，其長3m、寬6m，高9m，而可通入過飽和蒸氣作為焙燒加熱媒介；其分成兩段，第一段為預乾燥器，第二段為焙燒爐；運用移動床有助於控制焙燒條件，其透過兩個隔閥來達到絕氧之效果（圖3-3），處理量為50~100 kg/h。

簡報中同時提到，ECN正在推動一項稱為BO2GO的計畫，將在荷蘭的Delfzijl設置一座示範廠，每年可以產出70,000噸的焙燒產物，預定於2010年啟動，而且會配合其它F-T反應廠產製甲醇。

圖3-1 ECN批次與連續之焙燒爐

圖 3-2 焙燒產物造粒程序

圖 3-3 ECN連續之焙燒爐 (50 ~ 100 kg/h)

圖 3-4 ECN預定設置之示範廠（2010年啟用）

### 3.2 英國Airless System

Airless System (以下簡稱Airless) 為瑞士商AtmosClear SA之關係企業，本身並不是一個設備商，而是乾燥、焙燒及碳化技術之擁有者，其商業模式為透過與不同設備商進行合作投資（joint venture），AtmosClear SA為一個投資基音，Airless提供技術，而設備商藉以改善其既有設施，提升效能。

Airless Systems在英國Stoke-on-Trent已設立小型試驗設施，包含一系列之處理程序單元，包含乾燥、焙燒及碳化，可針對不同物質進行測試（如生質物、木材、農業廢棄物、廢棄輪胎、金屬、固體廢棄物、污泥及陶瓷材料等），其試驗量最大約1,000公斤/每小時，並作為後續實廠化時之製程與操作條件進行試驗；惟因該公司政策之故，本次並無法前往Stoke-on-Trent參觀，而是由該公司業務經理Nicholas Sykes在曼徹斯特簡報。由於該公司之焙燒炭化技術全源自於其專利乾燥技術，在此即摘錄Mr. Sykes簡報重點，對其進行介紹（圖 3-5）。

圖3-5 Mr. Sykes與張子敬副署長、洪文宗組長合影

- Airless乾燥具有國際專利，其係利用乾式過熱蒸氣作為加熱媒介，而非空氣；其專利之連續式Wicket type dryer（圖3-6）操作上很安全並易於控制，可縮短乾燥時間，提高及高熱效率操作，並有如下特點：

- 此系統因使用過熱蒸氣，只需單純控制溫度，不需要額外花費於濕度控制裝置。

- 操作於全循環原則下，而不需要在常溫下引進大量空氣。

- 運用於生質物時，因其含水量高，會產生大量的水蒸氣，可加以回收。

- 操作壓力為一大氣壓，經過評估，其耗能相對較低，與一般空氣乾燥器比較，約在50%至90%之間，所需乾燥時間是30％至90%之間。

圖3-6 Airless Wicket type dryer

- 承上，Airless焙燒技術源自於其乾燥技術，只是操作溫度從100oC提升至250~270oC，但反應器有所不同；其具有如下特點：

- Airless之焙燒技術採用反應爐型式為旋轉窯，其未提供技術細節，惟判斷應以批次方式操作，每個批次約為1小時（乾燥(焙燒(冷卻）。

- 運用過熱蒸氣有一好處係可從生質物水分取得，透過循環運用，可以降低外加熱源。

- Airless僅試驗過木材作為進料，缺乏對於其它生質物之經驗；但經過評估，草類、椰子殼、花生等也適合進行焙燒。

- 焙燒產物含水量穩定在3%以下，同時焙燒後生質物重量減少約30%，保留90%的能量含量，因此熱值大約提升1.3倍，約在4,700 ~ 5,400 kcal/kg左右。

- 焙燒後產物中的產煙物質已被移除，因半纖維素被破壞，變脆且疏水（hygroscopic），而可磨碎成粉末，可稱為一種生質煤 (biocoal，商標為BioCO2alTM)，燃燒過程中不產生煙，而可適用於工業、商業及家庭；但運用前會先磨碎再予以造粒。

- 生質煤除一般燃煤鍋爐之外，亦可作為氣化爐之進料。

- Airless目前在拉脫維亞與瑞士都有計畫進行中，其中瑞士計畫的產量約為每小時500 kg，每年需求150萬噸，其預期之混燒比例約9%。

- Airless並有高溫碳化技術，針對木材廢棄物、工業及都市固體廢棄物或其餘廢棄物；其優勢在於透過碳化可大幅減少體積（只剩原本之20%），同時釋放氣體可以進行F-T反應，形成甲烷等，或經燃氣鍋爐發電，而碳化灰渣已被消毒且呈惰性，因此可降低污染、風險與疾病之散佈，或可掩埋，或可作為建築材料。

### 3.3 美國Integro Earthfuels

Integro EarthFuels為發展生質物焙燒技術之公司，總部位於美國北卡羅萊納州的Asheville。由於美國及世界各地煤炭是電力世代之主導燃料，也是二氧化碳釋放最大的來源，衍生許多嚴重的環境問題，如何搭配「碳中性」的生質燃料，搭配煤炭燃燒，減少二氧化碳排放量，成為非常重要的議題；目前已有28個州參與立法，其中包含北卡羅萊納州，其目的為未來之10～12年中，有效減低二氧化碳之排放量。Integro EarthFuels的成立亦是著眼此一趨勢，以提供充足之生質物燃料供作燃煤鍋爐混燒。

當日由Integro EarthFuels之計畫經理Walt Childs先生負責接待（圖3-7），並進行簡報，而得知重點如下：

圖3-7 本團人員與Integro Earthfuels人員合影

- Integro EarthFuels的業務接洽範圍以美國東南部與英國為主，接洽單位多為火力發電廠，其廣泛地進行多種生質物之測試，以評估焙燒後之價值。

- 該公司之焙燒技術係在溫度250～270oC下操作，在此狀態下處理過後之生質物具如下特性：

- 可形成高含碳量且單位重量熱值提高之生質燃料，生質物其每單位重量之熱值從9,500 提高至 11,000 Btu/lb（約6,000 kcal/kg）。

- 半纖維素遭到破壞，變得較脆而可磨碎（若是半纖維素少的物質，如紙，焙燒的價值就不高）。

- 含水量降至3%以下。

- 將大部分之酸及產煙物質之揮發物移除。

- 表面具疏水性，達到防潮效果，增加其均勻性及耐久性。

- 在已運轉之電廠焚燒中，採用生質燃料替代一部分之燃煤進行混燒，藉此經由高效率的燃煤電廠將生質物中的能量轉換成電力提供使用，並有如下優點：

- 生質物燃料為碳中性 (carbon neutral)，再生之生質物當生長時所封存之碳含量，近乎於其燃燒時釋放出之碳含量，因此無額外之二氧化碳釋出。

- 每一噸在設施燃燒之焙燒木材會降低碳產生量達到2.4噸，換言之以碳交易換算估計可賺得72美金。

- 焙燒生質物可視為煤炭使用，可與煤炭一同堆置；Integro EarthFuels已試驗過10%混燒之比例，目前正逐步提高混合比至30%。

- 相較於煤炭，其排放污染源NOX 和SOX更少 (幾乎無SOX，NOX濃度約為0.4%)，可減少釋放及相關處理費用。

- 由於經過焙燒過程後，大部分揮發物皆會燒掉，可減少於鍋爐中殘渣的產生。

- 各家設備焙燒原理均一致，重點在於設計一套具有高熱傳與維持穩定之溫度效果的設備，Integro Earthfuels所使的為一套旋轉盤式的反應器，結合旋轉窯與固定床之優點；倘若溫度低230~240oC，焦油沉澱會嚴重影響熱傳效果。

- 目前正在北卡羅萊納州之Roxboro建造相關設備，廠址占地44英畝；估計每小時約可生產10噸焙燒之生質物，一年約87,600噸，後續將會逐步擴大至每年350,000噸，此設備預計於2009年第三季正式上線運作。

- Integro EarthFuels之所以選擇在Roxboro設廠，除附近擁有充足之原料供應外，同時與大學及電廠相距不遠，便於直接進行應用，作為發電之進料。這將是美國第一座運轉之生質物焙燒工廠。此設備預計一年歲修兩週，其餘時間以每天運轉7小時方式進行。

- 目前Integro公司表示已有燃煤電廠表示有意願試燒，預計製造約1,000公噸焙燒物以提供該電廠試驗，之後才會簽訂契約。

- 據了解，Integro公司已於2009年1月加入American Refining Group (ARG，能源公司，位於賓州) 之合資企業。

在簡報後，由Integro Earthfules人員協助前往位於南卡羅萊納州的Gramling參訪設於該地之試驗工廠（圖3-8），參訪過程有如下心得：

- Integro Earthfuels公司模廠附近未見住宅且多為農地，而主設備 (焙燒設備) 置於戶外，其生質物處理量為180 lb/hr (82 kg/hr)，焙燒物產量為90 lb/hr (41 kg/hr)；另發電裝置及液態氮槽 (隔絕空氣之用) 亦置於戶外，焙燒設備後方有一鐵皮屋，作為焙燒物暫存、儀控裝置擺設及放置未使用機械裝置 (如造粒機) 之用 (如下圖)。

圖3-8 Gramling焙燒試驗廠外觀

- 經查Integro Earthfuels公司選用之生質物焙燒裝置，係為美國Wyssmont公司所生產之Turbo-Dryer (http://www.wyssmont.com/home.php，圖3-9)，據現場人員表示設在Gramling的設備內有18層轉盤 (Tray)，爐內氧氣濃度須控制於2%以下；在操作時可以用氮氣來維持低氧環境，或回收從生質物釋出之水蒸氣來保持，並設有氣閘 (airlock) 以保持此一環境；另現場所備置氮氣為作為冷卻等安全考量；經詢問，此設備設置成本約200萬NT$/tpd (tpd為tons per day之縮寫)。

- 在操作上，生質物由上方投入，藉由下方導入熱風進行乾燥與焙燒（進料未被預熱預乾燥），其熱風係由數台內附風扇 (Internal Fans) 運作加強循環，維持內部無溫度梯度；該設備運轉時，所有轉盤 (Tray) 同時緩慢旋轉，且每一轉盤 (Tray) 均有缺口，當轉盤旋轉一圈，即利用轉盤上撥桿 (Wiper) 將上層轉盤之進料物撥至下一層轉盤，如此循環進行，除可將生質物料逐漸向下移動，亦可增進物料混合程度。

圖3-9 Integro Earthfuels焙燒反應爐型式

- 現場所見貯存進料物為木屑及木片兩類 (又以木屑為主，詳下圖；物種為南方松)；以當地物價水準，每收集一噸就需要25~30美金（購買加運送）（圖3-10）。

- 據悉，生質物進料須控制數公分左右，惟現勘時因系統還在調整之故，並未連續運轉而採人工進料（圖3-11），雖廠方人員表示亦可採機械式連續進料，但由現場操作人員手持工具輔助進料(如下圖)，進料顯然不大順暢，另位廠方人員表示進料不順係因輸送機 (Screw) 較窄所致；但試驗過程並無進料不順而有「回火」之問題。

圖3-10 焙燒進料木屑與木片

圖3-11 焙燒爐由人員採手動進料

- 此模廠焙燒所需熱源係由電熱器供應，據現場人員表示未來實廠可改以「燃燒生質物」加熱，以達到全系統能量來源「碳中和」之目標；由於系統後端設有去除VOC之燃燒裝置 (Thermal Oxidizer) (圖3-12)，故於燃燒裝置啟動時可回收其熱能，以減少焙燒製程所需額外電力 (或燃料) 消耗 (惟現勘時原本燃燒裝置似未啟動而以旁通管直接排至大氣)；而熱氣再盡量循環利用。

圖3-12 焙燒爐VOC燃燒器

- 據現場人員表示，通常以「焙燒物」顏色為判斷依據，並以「棕色」焙燒物為理想狀況（「黑色」焙燒物並不理想）；對於家戶垃圾能否焙燒，Integro Earthfuels公司則表示並無此經驗，目前除木片與木屑外，已開始嘗試稻稈。

- 另現場人員亦提到，在木頭的選擇上，軟木與硬木因纖維素組成不同，因此在焙燒效果上亦有異；此外焙燒後的產物在被磨碎後，為運送之便常需造粒，但實際上造粒不易，經常需要添加黃豆或是玉米粉等，提供一些木質素作為黏結，因此在面對不同生質物時，仍有許多操作上的細節需逐一探索。

### 3.4 焙燒技術參訪心得

將生質物烘焙後混入燃煤共燃（co-firing）發電，已逐漸為國際能源總署（IEA）積極推崇之生質能應用之最佳替代方案。本次考察之ECN、Airless及Integro等三個機構，其屬性有所不同。ECN為研究機構、Airless專長系統設計，而Integro則已近實廠操作。三者間主要差別在於反應器之差異，評析如下：

表3-1 本次參訪各種焙燒技術之比較

|  | BO2, ECN | Airless, Atmosclear | Integro Earthfuels |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作溫度 | 250 ~ 280oC | 250 ~ 280oC | 250 ~ 280oC |
| 反應介質 | 熱空氣 | 過飽和蒸汽 | 熱空氣與過飽和蒸汽 |
| 前處理 | 預乾燥 | 預乾燥 | 預乾燥 |
| 反應器 | 移動式固定床 (Moving bed) | 旋轉窯 (Rotary kiln) | 旋轉式多板反應器 (Rotating circular trays) |
| 處理物質 | 廢木材(木屑) | 廢木材(木屑) | 廢木材(木屑)、稻桿、草本能源作物 |
| 產品運用 | 研磨粉碎後與煤混燒 | 研磨粉碎後與煤混燒 | 研磨粉碎後與煤混燒 |
| 目前技術所屬階段 | 屬於ECN內部研究計畫，積極尋求國外合作單位 | 擁有乾燥技術專利，係與各國之系統商合作，共同開發技術，目前尚未無實廠 (近期可能設於瑞士) | 在美國北卡州Roxboro與南卡州Gramling設有試驗級工廠，每小時至少可處理100 kg之生質物 (18-tray) |
| 在國內運用可行性 | 處理物質以木材物質為主，焙燒技術目前之廠房設置規模有限，多半屬於試驗型設備。 ECN所使用之移動式固定床反應器屬於研究型設備，製作技術上較複雜。 | 處理物質以木材物質為主，焙燒技術目前之廠房設置規模有限，多半屬於試驗型設備。 Airless所使用之旋轉窯反應器在國內已廣為運用在炭化上，引進門檻較低。 | 處理物質以木材物質為主，已提供1000噸焙燒產品與電廠合作試行共燃發電。 Integro所使用之反應器較為特殊，在國內使用時需考慮製作與操作較複雜等問題。 |

## 4過程-生質物蒸煮分選技術

### 4.1 英國RCR Thermsave

Thermsave Engineering Ltd. (以下簡稱Thermsave) 係由英國ReCycled Refuse International Limited (以下簡稱RCR) 完全擁有的子公司，主要核心技術為垃圾機械熱處理技術，以作為焚化與掩埋等傳統方法之替代方案，以解決英國因為缺乏垃圾焚化廠，面臨垃圾難以解決之問題。

因合約問題，Thermsave目前在英國並未設有實廠，故改於曼徹斯特旅館與該公司董事長Dr. Anthony Haden-Taylor會談，由其簡報介紹該公司之特點（圖4-1）。以下即介紹重點：

圖4-1 Dr. Haden-Taylor與張子敬副署長、洪文宗組長合影

    - Thermsave從1999年起開始建造商業化規模之設備，該設備已經獲取英國環保當局之審核，並能符合歐洲法令與法律，之後還取得英國專利與國際專利。

    - Thermsave機械熱處理技術之核心概念為使用高壓高壓飽和蒸汽（預期為170oC，3~5 psig）對未分類的城市、輕工業、商業與農業垃圾以及污泥…等進行熱處理，再以後端處理分離可回收的含鐵與不含鐵物質、塑膠、玻璃與電池生成纖維素纖維；其優點在於垃圾產生者不需對垃圾預先進行分類，鋁罐、不銹鋼食具容器、塑膠或玻璃瓶均可放在黑色垃圾袋中，在高壓滅菌釜中經過處理後，可加以清潔與消毒，此點適用於英國等垃圾分類推動較差的國家。

    - 其系統運轉時（圖4-2至4-4），先透過增溫與減壓，使系統中的水沸騰以產生高溫飽和蒸氣；雖然高溫高壓熱處理爐採用批次處理，但其設有兩個處理量各為20噸的爐子，一個運轉 (或稱為蒸煮cooking)，另一個導入垃圾後增壓增溫，以製備蒸氣，待其中一個處理完畢後在卸料時，另一個即已準備可以開始運轉，透過這種方式以達到連續運轉。

圖4-2 Thermsave高溫高壓蒸煮爐外觀

圖4-3 Thermsave高溫高壓蒸煮爐內部

圖4-4 Thermsave高溫高壓蒸煮爐結束蒸煮卸料

    - 經過該技術核心的高溫高壓熱處理後，產物預期有如下性質：

- 可去除玻璃、金屬與塑膠罐上的油漆與標籤，達到清潔金屬表面，大幅提高銷售價值之效果；如本來的鐵鋁罐回收價為每噸5英鎊，經此處理後價格大幅提升至12英鎊。

- 塑膠製品上經常受到油脂之污染，透過此一熱處理，則可將之洗下，成為較乾淨之產品，也避免有機物進一步之腐敗與分解。

- 垃圾中較富纖維質與有機質的部分，如紙、尿布、果皮等，經過高溫高壓熱處理後將形成無菌纖維化質，可以轉化爲有價值的廢棄物衍生燃料 (RDF)；RDF可以轉化爲合成氣，用於在燃氣渦輪機和廢熱鍋爐中燃燒以生成用於蒸汽渦輪機的蒸汽，然後産生淨輸出電能用來銷售。

- 重密度物質除鐵鋁罐外，尚有一些廢棄建材、砂礫以及瓷器，亦可整體回收，作為廢棄土方。

- 該系統會產生廢水，主來自於系統冷凝後所產生的廢水，但這些廢水經過生物處理與高級處理後，可去掉多數污染物，最後再以矽藻土吸附、過濾與反滲透將回收部分作為製程使用。

- 該系統也會產生廢氣，但已符合將所有歐盟、英國以及美國的空氣品質標準都被納入設計設備之標準，並線上監測；但顯然地因不涉及高溫焚化，此過程不會釋出如戴奧辛、NOX、SOX之類的毒素。

    - 在都市廢棄物的處理策略方面，Thermsave系統處理方法的特點包括：

- 除了少數大型與無法處理的物品外，這種方法不需要預先將垃圾進行分離，並且可以直接處理城市固體垃圾收集車輛運送的垃圾；因此適用於垃圾分類推行較不理想的國家，如英國。

- 經過評估，最終產物垃圾的體積縮小原體積的85%，對所有可回收日用品進行消毒與去除商標，並且將纖維素纖維材料進行分解，然後合成爲同類纖維；如此一來資源化程度提高，至少有20% 至 25% 的垃圾還原成為具有較高市場價值的產品，並且減少在此類設備中工作的員工人數。

- 處理設備並不一定要取代焚化廠與垃圾掩埋場，其可與既有的垃圾處理設施結合，進行靈活的佈局和設計；如原系統已有垃圾分類（或稱「大分類」），可透過此一系統再進「小分類」，取出有用物質，避免進入垃圾掩埋場形成溫室氣體或永不腐爛，亦或避免進入焚化爐焚燒產生毒素，減少飛灰量。

- 在Thermsave運轉經驗中，其設備成本和操作維護費用可透過銷售電能與回收物品加以支付，使政府機構在此方面達到收支平衡狀態，在特定案例中，每年固體垃圾的排放量爲 250,000公噸，大約可以提供 20 MW/hr 的剩餘電能，並售予電力分司。

    - 熱處理系統反應爐運轉時，為提升產能效率，在系統設計時非常重視氣密性，已預先加裝防止氣體進入之裝置，並防止産生之氣體洩漏，其目的在於氮氣的進入不利於飽和蒸氣與垃圾反應，另外如此一來，亦可避免空氣帶出污染物質，也減少後端氣體洗滌設備的數量要求。

    - 在訪問時，Dr. Anthony Haden-Taylor提到，在高溫處理時產生的纖維素燃料物質，除作為混燒之燃料之外，其纖維素結構有受到一定程度之破壞，因此若能透過其它系統，如厭氧消化系統，可將之轉換成甲烷；或與其它物進行堆肥；最後亦可考慮進行F-T反應，以產生生質油。

    - 最後，Dr. Anthony Haden-Taylor也表示本次雖無法在英國參觀其實廠設施，但RCR Group現在進行的專案廣佈世界各地，包括巴西、中國、捷克共和國、多米尼加共和國、馬來西亞、北愛爾蘭自治區、菲律賓、南非、泰國、蘇格蘭等，並與紐約、加州、加拿大的阿爾伯達省、英屬哥倫比亞省、紐芬蘭省拉布拉多省與安大略省進行接洽中。

4.2 英國Orchid Environmental

由於歐盟逐步限制生垃圾進入掩埋廠 (EU Landfill Regulation)，使得英國的垃圾處理面對極大挑戰，基於土地取得與空污處理等考量，垃圾焚化廠之興建一時不易完成，而且英國當地的垃圾分類並不完善；因此英國政府近期積極地尋找替代方案，在此殷切需求下，而垃圾的蒸煮分選，或稱「機械熱處理」，則成為一項新解決途徑。Orchid Environmental Ltd. (以下簡稱「Orchid」) 發展出一套垃圾處理流程，包含分類回收與機械熱處理，讓垃圾中生物可分解成分轉變為有用且具經濟價值的產品，並減少棄置污染物之花費。

本次前往英國利物浦附近，參觀Orchid設於當地之示範廠Merseyside處理廠（圖4-5），並由該公司經理Terry Calcutt接待並簡報（圖4-6），以簡介該廠的流程。重點如下：

圖4-5 Orchid Environmental Merseyside處理廠外觀

圖4-6 Orchid Environmental人員與張子敬副署長、洪文宗組長合影

- Orchid之處理流程可分為四個階段：

- 階段一 (收集)：將收集垃圾送至廠區後，利用抓斗起重機或荷重機將垃圾送置於旋轉式圓筒篩內，過大的物質則被篩分至輸送帶運走另行破碎，小型垃圾在旋轉式圓筒篩內填加經破碎過之物質，混合成較均勻之儲備料。

圖4-7 Orchid高溫旋轉乾燥反應器

- 階段二 (處理)：經均勻化後的儲備料，送入Orchid 專利程序中機械熱處理爐後，經蒸煮後，生物可分解成分變成纖維化物質，有待進一步分離與處理。

- 階段三 (密度分離)：經蒸煮後之物質，先依密度篩出金屬物質，再以磁選方式分離鐵質與非鐵質；剩餘之非金屬類物質則經過進一步之混合，主要以有機垃圾為主（紙等纖維物，及其它有機廢棄物）使之均勻化後，依顧客之需求與規格，進行造粒，製成生質燃料 (biofuel)，便於運送、儲存和處理，而可作為燃煤電廠、工業鍋爐廠商、汽電共生廠及生質物電廠之使用。

- 階段四 (後端利用)：可配合後端利用設備，將產物轉成可燃氣體（合成氣），再作進一步發電之用。

- 一般而言，Orchid程序可從輸入之廢棄物中回收將近85%資源，而優於既有焚化廠及掩埋場；此外，Orchid程序各單元可予以模組化，彈性結合其他技術與程序，可針對不同種類廢棄物，如建築廢料、塑膠等另外規劃處理流程。

- Orchid此類程序將可提供一種再生能源，取代部分化石燃料，降低二氧化碳排放量，以及成為碳權交易的一環；而分離出來的金屬、塑膠、玻璃與礫石，因為經過熱處理，預期回收價值會提高。

- Orchid成功地爭取到一項英國政府之示範計畫，並於利物浦附近建置示範廠，最初設計之設施可處理都市廢棄物每年50,000噸，分離出有價值之生質物；因為成功，隨後示範中心擴建為每年80,000噸，除可容納家戶產生之廢棄物，亦收集商店、辦公室、餐館產生廢棄物。

- 根據Orchid的自我評估，其系統相對於焚化廠與掩埋場，有如下優勢：

- 整體資源回收率高，超過85%

- 從混合之塑膠物料中回收塑膠料，效率較高（在無前端民眾自行分類之前提下）

- 可產出較多的生質燃料，供作各類利用

- 相對土地掩埋而言可有效的減少溫室氣體之排放

- 系統採模組設計，改善容易，且工廠外觀可與一般鄰避設施有較大差異，透過良好的空氣污染控制（圖4-8），在設置地點選址上較有彈性。

圖4-8 Merseyside廠外之空氣處理設備

隨後由Orchid人員帶領參觀現場的各項設備，參觀心得如下：

- 該廠垃圾與多數垃圾資源回收場類似，均將垃圾倒於地面，由鏟裝車負責集中進料；另有部怪手亦可進料，且可將巨大垃圾直接夾取投入破碎機；另此區為防止揚塵，幾個收集斗（hopper）處都有設置灑水器裝置（water spray）。

- 廢棄物進料流程部份，係先經圓筒篩，較大物件之後需經破碎 (僅要求<150 mm)，惟圓筒篩出口輸送機過斜 (目視判斷>45度)，且因源頭未分類致易夾雜大型垃圾，發現該處非常容易架橋而卡料，現場人員需至現場以工具排除(如下照片)，若最初進料處應設置破碎機可將降低此情況發生（圖4-9）。

圖4-9 人員清除卡料問題

- 經初步篩選處理之垃圾，後經伸縮式輸送機均勻分布於貯存區，而後再由鏟車推入後續處理線。廠房幾乎全相通 (無隔間)，所以幾乎到處可以聞到淡淡臭味，但也可以降低土木設置成本；此外有許多揚塵，現場管理有待提升。

- 廠內工作人員計有35人，操作時間為16小時。中控室位於廠房中央區，面積目測約4 m × 6 m，僅一人值班，系統可即時顯示各系統運轉情況，另設有約六組CCTV監看進廠、進料及主設備操作情況。

- 針對該廠的核心垃圾熱處理爐，可得知如下細節：

- 該設備約10 m長，直徑約3~4 m；垃圾從進至出約控制在1小時以內。

- 垃圾在進入前先予以潤濕，再導入熱處理爐，以常壓之熱風進行乾燥。

- 有關熱處理爐所通入熱風溫度，於現場 (DCS) 觀看得知入口溫度為155℃，出口溫度則為85℃，與Thermsave RCR低出許多。

- 現場除監測溫度之外，亦監測進料水份含量，以保持熱處理爐操作穩定。

- 製程大致與廢棄物衍生燃料RDF相似，最大差異點在於「預先潤濕混合＋熱風乾燥」，據廠方人員表示此程序可有助於後續垃圾之分類，惟調濕後再乾燥，使得處理每噸垃圾用電量達150 kWh，較為偏高；現在仍是用化石燃料來進行乾燥，未來似可改採系統產生生質燃料提供熱源；而進一步改善熱氣回收，亦可降低乾燥所需之熱能。

- 除了一般的有機垃圾外，像鋁箔包這樣的物質進去，可達到膠膜與紙分離的效果，而標籤等有黏著劑物質亦可脫落，此外也預期可以去除鐵鋁罐上的圖案。

- 所分離出生質燃料稱之為「biomass fuel」，看起來並不像纖維，並夾雜塑膠片，又依下游通路將其尺寸分為「<6mm」、「6~16mm」、「16~30mm」三大類，其中「<6mm」部份係送往火力電廠共燃，至於「6~16mm」、「16~30mm」部份則送往水泥窯 (圖4-10)；據悉Orchid就只是賣出這些燃料，廠內並無作任何處理（如造粒等）；承上，Orchid人員表示，此類生質燃料因纖維素含量高，他們已與廠商合作，嘗試催化去聚合反應，來產生生質柴油。

圖4-10 Orchid系統產出之生質燃料

- 在塑膠罐部分，其以密度方式分離較不容易（與其它生質垃圾差異不大），因此係以影像辨識之方式先鑑定出其形狀，再以吹風方式將之吹出，單獨收集。

- 針對所分離出來的鐵、鋁罐，因其採用常壓熱處理，而非Thermsave的高壓蒸煮，因此對表面的顏色與塗料清除有限 (圖4-11)。

圖4-11 Orchid系統產出之鐵鋁罐

- 在其它污染方面，現場也會產生廢水，但量很少，一小時約2~4噸，主要來自於垃圾潤濕後所產生的。

- 本廠因屬示範計劃，故建廠費用由政府出(約6~7億台幣)，目前運轉已15個月，並於2009年3月底才結束示範 (收費約2,800NT$/ton)，後續將在泰國清邁設廠(含二處理線)；據Orchid人員表示，因為各地垃圾水份含量有異，有需要依地點作調整，以泰國為例，當地因生活習慣與氣候之故，垃圾水份含量較高，因此垃圾進去Orchid處理程序前，會以機械脫水的方式先去除一部分水份（如使用帶濾機belt filter或壓濾機filter press等設備）。

### 4.3 蒸煮技術心得

本次考察之Thermsave 與 Orchid 兩家公司，皆為英國Defra新技術觀摩計畫（new technology demonstrator programme）所認可之都市垃圾機械熱處理（Mechanical Heat Treatment）選項技術中type 1與type 2之代表，其特徵在於都市垃圾分類回收塑膠、鐵及非鐵金屬後，剩餘之有機纖維（fiber）可利用作為RDF能源。評析如下：

表4-1 本次參訪各種垃圾蒸煮技術之比較

|  | Thermsave, RCR | Orchid Environmental |
| --- | --- | --- |
| 操作溫度 | 170oC | 105oC |
| 操作壓力 | 5 ~ 7 kg/cm2 | 1 kg/cm2 (常壓) |
| 反應介質 | 以高壓蒸汽蒸煮之 | 先將垃圾予以浸濕，再於常壓下導入熱風乾燥之 |
| 反應器 | Type 1：Autoclaving-batch 批次高壓滅菌釜反應器 (以兩座反應器交替利用，一座進行蒸煮，一座儲備蒸汽) | Type 2：Continuous heat treatment in a vessel 連續旋轉窯式反應器 |
| 產品運用 | 纖維質 (生物燃料) 塑膠罐 (無漆與標籤，回收) 金屬罐 (無漆與標籤，回收) | 纖維質 (生物燃料，依尺寸再分成三大類) 塑膠罐 (無漆與標籤，回收) 金屬罐 (無漆與標籤，回收) |
| 目前技術所屬階段 | Thermsave可設置之處理規模並不清楚；原位於South Yorkshire之廠方已拆除，尚無實廠設置，正爭取案件設置廠房 (近期可能設於拉脫維亞) | 已爭取到英國地方郡政府之計畫，位於Merseyside設有實廠 (地近Liverpool），每年可處理80,000噸，自2008年底開始運轉 |
| 在國內運用可行性 | 國內垃圾已進行分類，機械熱處理技術適用於在焚化廠或掩埋場進料端進行小規模細部篩分。 Type 1型式因屬高壓高溫操作，反應器型式較為複雜，耗能較高。 | 國內垃圾已進行分類，機械熱處理技術適用於在焚化廠或掩埋場進料端進行小規模細部篩分。 Type 2型式因屬常壓操作，溫度約105oC，反應器較常見，引入技術門檻較低。 |

## 5心得及建議事項

## (一)	 The Güssing Model、生態農村與生態觀光

## Güssing原為奧地利最窮困的區域，10年前市長Peter Vadasz排除眾議，運用當地豐富林木資源，積極發展生質能技術；目前展示之生質物氣化電廠之運作是歐洲盟一項非常成功的氣化技術案例，不僅利用當地資源形成自給自足能源供應鏈，同時也逐漸擁有足夠之再生能源，推廣至鄰近社區來使用，結合了生態與能源之經營管理模式，提供了一個理想的生質能發展典範。Güssing示範能源村也因生質能技術之開發，而成為一個熱門之觀光景點，每年皆有許多觀光客前去參觀相關設施，並吸引許多技術團隊前往觀摩學習。在國內運用各地生質能之同時，或可採用The Güssing Model，發展國內生態觀光旅遊。

## (二) 混合垃圾示範處理新體系

## 英國Defra新技術觀摩計畫（New Technology Demonstrator Programme）所認可之「都市垃圾機械熱處理選項技術」，特徵在於分類回收塑膠、鐵及非鐵金屬後，剩餘之有機纖維可利用作為廢棄物衍生燃料。國內已建立垃圾前分類措施，建議可於焚化廠或掩埋場進料端，以示範處理方式建立此新處理體系，進行小規模細部篩分，以評估此項技術能否有助於徹底分類，並將分選出的有機物（不含塑膠）與農林廢棄物，進行焙燒處理後，將成品作為電廠燃料。

## (三) 建置試驗平台與國外專業機構進行技術合作交流

## 發展生質能端視於收集成本之降低及能源效率之提高，國內生質物收集清運成本偏高，必須有效提高能源轉化效率，始能成功。而此行發現高效能技術皆在試驗階段，國內應積極建置試驗平台，針對我國生質物特性，加強與國外專業機構進行技術合作交流；如國外目前發展之焙燒技術與化學迴圈技術，即有必要進一步在國內投入研究。

## (四) 後續研發方向建議

推動生質能利用已形成環保署重要政策，未來形成「環境資源部」後，此政策將愈受重視，並且促成既有都市垃圾與農林業廢棄物處理設施之升級進化，結合「廢棄物處理」與「能源利用」兩項目標。生質物與傳統化石燃料性質差異大，需要引進國外各類前處理技術並予以在地化；建議逐年投入生質能領域各項議題之研究，以提升本社爭取相關業務之技術能力，並配合中興公司環工二部之規劃設計需求。後續可研究之相關議題可包含:

1.農林廢棄物焙燒轉換成生物煤(E-coal)利用

2.污泥回收作為吸附劑利用及氣化發電之可行性

3.都市垃圾蒸煮分選產物作為氣化發電之技術