行政院及所屬各機關出國報告書

(出國類別:研習)

法國先進電表系統規劃研習報告

服務機關：經濟部能源局

出國人  職    稱：專員

姓    名：詹文宏

出國地區：法國

出國期間：98年5月31日至6月14日

報告期間：98年7月31日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：法國先進電表系統規劃研習報告

頁數  84  含附件：█是□否

出國計畫主辦機關／聯絡人／電話

經濟部能源局／詹文宏／（02）27757762

出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話

詹文宏／經濟部能源局／電力組／專員／（02）27757762

出國類別：□1 考察 □2 進修 □3 研究 █4實習 □5 其他

出國期間：98年5月31日至6月14日

報告期間：98年7月31日

出國地區：法國

分類號／

關鍵詞：AMI、Smart Meter、Smart Grid、AMM、Linky、PLC、ZigBee、Concentrator、智慧型電網、智慧型電表、先進電表系統、集中器、控制中心、資訊管理系統、測試系統

內容摘要：

1、法國電力市場概況：發電、輸電、配電、售電業；費率；管制與自由市場；法規變動。

2、Linky計畫內容：目標、範圍、時程、現況、內容。

3、AMM計畫內容：目標、範圍、時程、經費、內容。

4、我國先進電表系統規劃：現況、目標、時程、內容。

本文電子檔已傳至公務出國報告資訊網(http://open.nat.gov.tw/reportwork)

目 次

| 壹、出國緣起……………………………………… | 1 |
| --- | --- |
| 一、任務………………………………………… | 1 |
| 二、緣起與目的………………………………… | 1 |
| 三、行程………………………………………… | 2 |
| 貳、研習內容與心得……………………………… | 6 |
| 一、法國電力市場概況………………………… | 6 |
| 二、先導測試計畫（Linky）……………………… | 9 |
| 三、先進電表系統（AMM）……………………… | 13 |
| 四、我國先進電表系統規劃…………………… | 14 |
| 參、感想與建議…………………………………… | 18 |
| 一、感想………………………………………… | 18 |
| 二、建議事項…………………………………… | 18 |
| 三、致謝………………………………………… | 19 |
| 附件： |  |
| 附件1、CRE - AMM計畫及法國電力市場簡報 |  |
| 附件2、ERDF - Linky計畫簡報 |  |
| 附件3、ST – PLC智慧電網解決方案簡報 |  |

- 出國緣起

一、任務

研習「法國先進電表系統規劃」。

二、緣起與目的

（一）近年能源價格高漲，節能減碳已蔚為各界共識與重要施政方向。其中推動智慧型電網（Smart Grid）與先進電表系統建置（Advanced Metering Infrastructure，以下簡稱AMI）更為98年全國能源會議建議之節能減碳重要措施。由於智慧型電網整合發電、輸電、配電及用戶端，涵蓋範圍廣泛且功能複雜，國外推動智慧型電網建構之短程規劃，一般皆以建置AMI為切入點，再逐步擴增及整合相關自動化與監控功能。為順應國際潮流與健全電力系統，長期而言，我國將建構智慧型電網；短期而言，則先行規劃建置AMI系統，作為未來智慧型電網之基礎架構。歐洲國家在AMI方面訂有詳盡的法規，諸多國家亦積極展開系統規劃與佈建作業，若能學習他國的規劃內容與實務經驗，對於研擬我國AMI推動方案將有極大助益。

（二）法國自2007年7月開放能源自由化後，電力公司面臨強大競爭，除需提升本身經營效能，更得提供客戶更多服務。法國配電公司ERDF (Electricité Réseau Distribution France) 刻推動智慧型電表建置計畫，自2007年開始進行規劃，預計至2016年完成95%電表更換（電表總數約3,500萬個）。由於法國在推動時程上較我國早，所採行技術與相關環境亦與我國類似，若能瞭解法國在規劃階段採行之策略、方法、面臨問題與解決方案等，對於規劃我國AMI建置方案將有極大參考價值。

（三）研習內容概要：

瞭解法國推動智慧型電表詳細規劃內容，包括投資金額、效益評估分析、投資回收方式（政府補貼或向用戶收取）、通訊標準訂定（用戶端與集中器間、集中器與控制中心間）、時程規劃、關鍵技術、面臨障礙與因應措施、系統架構、測試系統規劃、全面佈建規劃、屋內顯示器（In Home Display，IHD）規劃、電表資料如何傳送至屋內顯示器等。

三、行程

（一）研習日期：98年5月31日至98年6月14日，共計15日。

（二）出國行程：

| 訓練進修 日期及時間 | 訓練進修 地點 | 實際訓練進修機構及訪談對象 | 訓練進修目的及討論主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/31, 2009 | Taipei–Paris 台北-巴黎 | 往程 |  |
| 6/1, 2009 | Paris 巴黎 | Areva 【核能、輸配電公司】 Mr. BERTRAND CASTANET Corporate Vice President Business Development | 1.Structure of power system in France 法國電力系統架構 2.The relation of AMM project with smart grid and renewable energies 探討AMM計畫與智慧型電網及再生能源的關聯性 |
| 6/2-6/4, 2009 | Paris 巴黎 | Electricité Réseau Distribution France (ERDF) 【法國配電公司(屬EDF集團)】 Mr. Philippe Siguret Chargé de la communication et de la conduite du changement au sein du projet Linky à ERDF AMM先導計畫(Linky專案)的溝通與控制負責人 | 1.The detail planning of Linky pilot system 瞭解測試計畫(Linky)詳細規劃內容與時程表 2.The detail planning of Advanced meter management (AMM) 瞭解先進電表系統(AMM)詳細規劃內容與時程表 3.The drivers of AMM 推動建置AMM之背後驅動力量 4.Cost effective analysis of AMM project AMM計畫之成本效益分析 5.The major influence factor of AMM costs 影響AMM成本主要因素 |
| 6/5-6/7, 2009 | Paris 巴黎 | ACTARIS / Itron ACTARIS公司(屬Itron集團) 【電表、集中器、控制中心軟體製造商(參與Linky計畫)】 Mr. William Hosono Directeur Général Électricité France & Europe du Sud Mr. Olivier Rochon Chef produit Électricité C&I | 1.Specification of meter and concentrator 電表與集中器規格 2.Communication protocol of meter and concentrator 電表與集中器通訊協定 3.Possibility of meter to be the gateway of telecommunication 電表作為電信閘道之可行性 4.Meter deployment in Linky pilot system Linky計畫電表佈建規劃 |
| 6/8, 2009 | Paris 巴黎 | COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE (CRE) 法國能源管制委員會 Mr. Nicolas Parée Analyst European Affairs Mr. Roman PICARD Analyst Technical Department Grid Access Directorate | 1.Regulation of power market in Europe and France 歐盟及法國電力市場管制規定 2.Structure of power market in France 法國電力市場架構與運作方式 3.Pricing mechanism 電價機制 4.Apply and screen procedure of AMM project AMM計畫申請審核程序 |
| 6/9-6/10, 2009 | Paris 巴黎 | GDE SUEZ 【發電、售電、天然瓦斯配管、再生能源公司】 Mr. Ivan Bel Project Manager Research & Innovation Department Mr. Pascal Vercamer Transport Program Manager Research & Innovation Division | 1.The energy market structure and characteristic in France 討論法國主要能源市場結構、特性 2.Electric meter and gas meter reading 電表及瓦斯表抄表作業 3.Gas meter integrate with electric meter 瓦斯表與電表整合 4.The drivers of AMM 建置AMM驅動力量 5.Value added services provided by retailer on AMM AMM架構零售商加值服務 |
| 6/11, 2009 | Paris 巴黎 | ST Microelectric 【電表晶片製造商】 Mr. Domenico Arrigo Industrial BU Manager Industrial & Power Conversion Division Mr. Jean-Luc ESTIENNE Director Sales & Marketing France Director Service & Field Quality Europe | 1.PLC module for AMM system AMM通訊模組 2.Chip set module in meter 電表晶片模組 |
| 6/12, 2009 | Paris 巴黎 | SagemCommunications 【電表、集中器、HAN製造商】 Mr. Jean-Philippe SACRISTE Directeur du Département Energie Mr. Patrick CAZEIN Chef de Produit Comptage Electronique Mr. David BAJOUCO Directeur Commercial Mr. Nabil SAHRI Business Département | 1.Specification of meter, concentrator and gateway 電表、集中器與通信閘道規格 2.Specification and application in Home area network (HAN) 家庭網路(HAN)規格與應用 3.Protocol of HAN 家庭網路通訊協定 4.Possibility of meter to be the gateway of telecommunication 電表作為電信閘道之可行性 |
| 6/13-6/14, 2009 | Paris–Taipei 巴黎-台北 | 返程 |  |

- 研習內容與心得

- 法國電力市場概況

（一）電力市場架構：法國電力市場原與台灣相似，由國營企業EDF公司負責所有發輸配售電業務（綜合電業）。然自2007年7月1日開放能源市場後，電力領域被劃分成發電業（Producer）、輸電業（Translator）、配電業（Distributor）及售電業（Retailer），EDF亦被垂直分割成許多公司，惟均屬EDF集團所有。此4部分略述如下：

1、發電業：主要為EDF公司，電廠總裝置容量占全國85%，其餘Suez等4家公司占6%，餘9%為工業大用戶自發自用。

2、輸電業：僅有1家RTE（Reseau de Transport d`Electricite）公司，屬EDF集團。

3、配電業：主要為ERDF（Electricité Réseau Distribution France）公司，屬EDF集團，配電業務占全國95%，其餘約157家地區公司，配電業務總和僅占全國5%。由於電表業務歸屬配電業負責，故ERDF推動智慧型電表設置，幾可代表全法國智慧型電表推動狀況。

4、售電業：包含EDF Blev Ciel公司（售電業務占全國98.1%，屬EDF集團）、GDF Suez、Direct Energy、Poweo等約20家。

（二）價格管制情形

1、價格開放部分：

(1)發電業：價格未管制，發電業者採競價方式（30分鐘競價1次）出售電力。

(2)售電業：用戶可自由選擇售電業者，並可選擇電力市場開放前之管制費率或開放後之市場機制費率。CRE並訂有「反悔機制（reversibility）」暫行措施，允許住宅用戶在2010年6月底前選擇回復原有管制費率。由於狀況種類繁多，詳見下表：

| I already use electricity in my residence | If my current contract is under regulated tariffs | 1) I can keep my current contract 2) I can sign a market-based contract |
| --- | --- | --- |
|  | If my current contract is a market-based contract | 1) I can keep my current contract 2) I can sign another market-based contract 3) The “reversibility” principle applies until 30 June 2010, I can sign a contract under regulated tariffs from electricity supplier, at least 6 months after having signed a market-based contract for the first time for my current residence. |
| I am moving into a previously occupied residence or a newly connected residence | 1) I can sign a market-based contract 2) Up to 30 June 2010, I can sign a regulated tariff with electricity supplier. |

資料來源：CRE – Activity Report – June 2008

2、價格管制部分：輸電業目前僅有RTE公司，配電業95%屬ERDF公司，二者之價格均受到能源管制委員會（COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE，CRE）監督管制。

（三）面臨問題與驅使動力

1、抄表不易：由於法國幅員廣闊，加上50%電表裝置在住宅內，無法如台灣般每2個月抄表1次，目前全年僅抄表2次，而且是由電力公司與瓦斯公司聯合，派人同時抄回電表及瓦斯表度數。對於2次抄表中間月份之用電度數，僅能以推估方式計費。

2、人員退休：ERDF公司於2012~2016年間，將有5,000人陸續屆齡退休，如何解決人員縮減並維持服務品質，將是極大的挑戰。

3、效率提昇：法國每一用戶所安裝之斷路器係由配電公司提供，用戶必須自行預估契約容量以申請適當容量的斷路器，當用電量超過契約容量時，斷路器會自行斷電。契約容量越高每月支付之基本費亦越高，故用戶須仔細估算用電量上限，配電公司亦可藉由彙總所有用戶之契約容量來進行負載預測。當用戶擬變更契約容量時，自向配電公司提出申請至到府換裝斷路器，約需5個工作天時間，用戶要求配電公司提高效率，縮短換裝時間（註：設置AMM後將縮短至2小時）。

4、法令規定：歐盟規定各國應於2020年前完成80%智慧型電表建置，提供用戶每月用電量與電費資訊。法國另規定電表需能支援售電業提供尖峰費率資訊，並於2016年前完成智慧型電表建置。

5、外界期待：售電業EDF Blev Ciel公司占比高達98.1%，外界希望藉由智慧型電表提供多種費率之功能，加速零售市場的競爭。

6、降低CO2排放：更換智慧型電表以改變用戶用電行為，並引進需求面管理（Demand Side Management，DSM）措施，可減少電力使用，降低CO2排放。

7、智慧電網：智慧型電表有利於未來智慧電網建置，強化電力網路管理。

（四）解決方案：如前所述，電表屬配電公司所有，故法規賦予ERDF建置智慧型電表之責任。ERDF為解決上述問題，規劃推動智慧型電表建置，計畫名稱為Automatic Meter Management（AMM）。由於計畫範圍涵蓋全法國3,500萬用戶，為確保AMM計畫能順利執行，先行辦理一項先導測試計畫，以30萬用戶（約占總用戶數1%）進行測試，此先導計畫名稱為Linky。此二計畫內容詳如後述。

- 先導測試計畫（Linky）

為確保AMM計畫能順利執行，ERDF先行啟動一項先導測試計畫，詳細內容條列如下：

（一）計畫名稱：Linky（2009年3月始定名）。

（二）測試地點與規模：為瞭解不同建築形態、客戶類型、網路架構等，於建置智慧型電表時可能面臨之問題，針對都市與鄉村兩種型態，共30萬用戶進行大規模測試。其中都市型態選擇里昂（Lyon，1,760個電表/平方公里）為測試區域，設置20萬個電表及1,200個集中器；鄉村型態選擇圖荷（Tours，33個電表/平方公里）附近的Loire Valley為測試區域，設置10萬個電表及4,000個集中器。

（三）系統整合廠商：ERDF採公開招標方式，於2008年7月擇定Atos Origin作為Linky計畫之系統整合廠商。除協助ERDF建置30萬個電表與5,200個集中器，並負責電表資訊系統建置。

（四）電表供應商：Atos選擇Itron/Actaris、Landis+Gyr及Iskraemeco等3家電表供應商，各負責提供10萬個電表。這些廠商只負責依照ERDF訂定之規格生產與提供電表，並協助訓練ERDF外包之電表安裝人員，不負責電表安裝工作，所有電表安裝均由ERDF及Atos自行負責。

（五）集中器供應商：Atos選擇Itron/Actaris及Landis+Gyr等2家集中器供應商，負責提供5,200個集中器。如同前述，這些廠商只負責交貨給Atos，並協助訓練ERDF外包之集中器安裝人員，不負責安裝工作，所有集中器安裝均由ERDF及Atos自行負責。

（六）電表資訊系統：Atos選擇EnergyICT公司的EIServer軟體，作為Linky及未來AMM計畫的電表資訊管理系統。ERDF傾向只建置一處控制中心及電表資訊系統，並先以Linky計畫測試。

（七）電表至集中器通訊協定：ERDF直接指定電表採用PLC（Power Line Carrier，法國稱為CPL，Courant Porteur en Ligne）通訊協定，不考慮ZigBee或GPRS等其他方式。惟據Itron表示，由於PLC無法確保在任何情況下均能順利運作，可用率也許只有95%，為解決剩餘之5%連線問題，Itron會自行測試與開發GPRS電表，俾於必要時提供予ERDF使用。至於集中器與控制中心間通訊，則使用GPRS。

（八）電表規格：ERDF僅提供符合法規規範最基本功能之電表，包含遠端存取、費率變動及斷復電功能。並有import及export接頭，可供用戶連接再生能源發電設備，記錄售電資訊。此外ERDF並未考慮In Home Display等應用，因其屬售電業之業務範圍，故電表僅提供USB界面，由售電業者自行開發加值服務。電表顏色為黃綠色，尺寸大小為19cm x 10cm x 6cm，外觀如下圖。

（九）計畫時程：

1、2007年至2010年2月：ERDF以3年時間針對先導測試系統進行詳細規劃，包含初步成本效益分析、電表規格訂定、系統整合廠商招標、測試計畫研擬、安裝人員訓練等。該公司並詳細分析出更換電表時可能面臨之114種不同狀況，可謂非常詳盡。

2、2010年3月至8月：僅以6個月時間進行30萬戶電表建置。之所以刻意安排在這麼短的時間內完成30萬戶電表建置，是為了模擬未來在全面佈建時的實際狀況，最高峰時每天需安裝高達35,000個電表及550個集中器，故在佈建先導測試系統時即以相同數量進行測試，以掌握可能遭遇問題及預先研議因應措施。

3、2010年9月至12月：進行系統運轉測試，並撰寫推動智慧型電表建置詳細成本效益分析與執行報告提送CRE審議，再決定後續AMM計畫是否啟動（GO或NO GO）。

（十）所需人力：

1、規劃階段：據Itron表示，目前電表設計與系統整合階段，該公司即投入20~25位全職人力，如加上ERDF、Altos、Landis+Gyr及Iskraemeco等公司之人力，即達數百人。

2、佈建階段：電表安裝以每戶1小時（電表更換時間35分鐘+交通時間）估算，每位安裝人員每天可安裝8戶，若以每天安裝35,000個電表為目標估算，至少需4,375位安裝人員。此外集中器每天需安裝550個，再加上控制中心等相關人員，所需總人力預估每天約5,000人，其中95%人力將以外包方式解決。上述集中器安裝部分，由於鄰近變壓器，所需技術層次較高，安裝時間亦較長。

- 先進電表系統（AMM）

（一）計畫名稱：Automatic Meter Management（AMM）。

（二）建置時間：2011年至2016年。前1年半進行規劃，僅以4年半時間針對3,500萬用戶進行全面佈建，目標為佈建率95%，因為ERDF曉得不可能100%佈建，例如用戶可能拒絕，或者聯絡不上用戶。

（三）經費：40~45億歐元。

（四）主要挑戰：每天約需5,000人進行安裝作業，且連續進行長達4年半時間，人力及技術能力將是主要的挑戰。

（五）電表資料：電表每30分鐘紀錄1筆資料，每天傳送1次至電表資訊系統。

（六）規劃時考量六大面向

1、人員面：引進智慧型電表後，由於工作方式將大幅改變，需事先與員工充分溝通，令其安心與獲得支持。

2、工程面：每天需安裝35,000個電表及550個集中器，技術能力將是作業外包之重要考量。此外設備標準化，可增進設備互換性與不同設備間之互通能力。

3、組織面：因應智慧型電表之導入，組織與流程將配合重新改造。

4、財務面：AMM計畫總投資金額高達40~45億歐元，需要獲得能源管制委員會的支持，適度調整費率。

5、技術面：依據歷年經驗，更換電表時可能面臨114種不同狀況，各有因應方法。此外資料安全性及如此龐大的系統安裝後必須能夠立即順利運作，將是極大的挑戰。

6、環境面：設計既有3,500萬個汰換掉的電表如何回收再利用機制。此外對於環境面的改善將有助於此計畫獲得外界的支持。

（七）電價影響：依初步評估，AMM建置後，電價應會略微上升，惟尚不知上升幅度，且須獲得能源管制委員會CRE同意方可調整。

（八）各種計量表整合：由於電力、瓦斯、自來水分屬不同公司業務，為避免事故發生時權責難以釐清，AMM僅考量電表建置，不考慮與瓦斯表或自來水表整合。

- 我國先進電表系統規劃

（一）民國98年全國能源會議各分組總結報告均提及推動AMI建置以節能減碳。目前國內高壓以上用戶約2萬3,000戶，占總用電量58%；而低壓用戶1,200萬戶僅占總用電量42%。因此，戶數較少效益較大之高壓用戶宜優先推動AMI建置。

（二）高壓用戶AMI部分：台電公司自97年起開始推動高壓AMI系統建置，目前正進行示範系統及高壓控制中心功能測試，預計100年完成所有高壓用戶建置。

（三）低壓用戶AMI部分：由於低壓用戶多達1,200萬戶，系統規模與架構功能遠較高壓AMI複雜，能源局特成立98年度「電力系統先進併網技術與智慧型電表研究計畫」委辦計畫，委託工研院進行AMI系統規劃及小規模測試系統建置。另邀集台電公司及工研院等相關單位成立先進電表系統（AMI）工作小組，負責相關推動工作。初步成本效益分析及推動方案預計98年底完成，茲僅就目前初步規劃內容（尚未定案）說明如下：

1、政策目標

(1)遠端自動讀表：取代人工抄表，減少人力及往返交通。

(2)節約用電：透過時間電價機制，引導用戶主動節約用電，降低尖峰負載及電力使用量，減少新電廠興建。

(3)建立能源資通訊產業：建立AMI自主性技術及帶動產業發展。

(4)加速停電偵測與修復。

(5)降低竊電損失。

2、系統架構

(1)用戶部分：智慧型電表具備雙向通訊功能，與用戶相關應用結合部分，提供電表通訊介面選項方式，由用戶自行選擇與建置，以結合未來用電設備耗電監測與遙控節電等電能管理功能。

(2)電表部分：依政策目標規劃基本功能與選項功能，可依據不同用戶需求進行配置。其中基本功能包括量測功能（瓦時、乏時、需量）、通訊模組（雙向通訊，支援RF或PLC）、遙控下載時間電價程式、時間電價、負載曲線、時間同步、停電偵測（被動式）。選項功能則包括雙向計量、負載控制、電壓監測、遙控電源復電與斷電。

(3)通訊部分：LAN方面，因應我國集合式住宅大樓與分散式住宅社區等不同環境，採用電力線載波(PLC)或無線(RF Mesh)通訊等不同技術。WAN方面，則考量結合台電饋線自動化光纖設備或租用電信業者網路，尋求較低成本方案。

(4)台電公司控制中心：包含電表資訊管理系統軟硬體等，並能與台電公司內部相關應用系統結合。

3、時程規劃

(1)測試階段（民國98年~100年）

※第1年（98年）：可行性評估及小規模（50戶）技術可行性實地測試。

※第2年（99年）：推動標準建立及小規模（300~500戶）有效性實地測試。

※第3年（100年）：訂定標準規範及持續測試、調校。

(2)佈建階段（民國101年起）

※第一階段（101年）：建置10萬戶低壓AMI系統，涵蓋都會區、郊區及農村等不同用戶類型，作為啟動後續大規模佈建之前期測試。測試內容包含佈建速度、安裝人員技術能力、電表資訊管理系統功能、全系統整合性、穩定性及相容性等，及早發現各項問題與研擬解決方案。

※第二階段（102年~106年）：完成約600萬戶建置(佈建率約50%)。

※第三階段（107年起）：配合機械電表換裝時程，逐步進行郊區AMI佈建。

- 感想與建議

一、感想

（一）法國智慧型電表建置計畫由民營配電公司ERDF負責規劃推動，擁有完全的主導權，可依據自身的成本考量與目的需求設計適當的電表功能、指定電表供應廠商、規劃測試系統與正式佈建之內容及時程，以獲致最高的成本效益。

（二）ERDF以整整3年時間針對Linky測試系統進行詳細規劃，甚至分析出更換電表時可能面臨之114種不同狀況，可謂非常務實與細緻，並展現極高的規劃品質與建置效率。

（三）法國能源管制委員會CRE只規範基本要求與目標時程，細部設計完全放手由ERDF自行規劃，謹守管制單位之權責與落實電業責任之賦予。

二、建議事項

（一）由於各國地理環境、社會型態、經濟情況迥異，推動AMI之考量因素與採行方法亦有極大差異。例如人工抄表成本在歐美國家所占成本比重極高，台灣由於地狹人稠，抄表成本反而占比很低。在台灣，節約用電可能是AMI最關鍵的推動力量，透過時間電價機制，可引導用戶主動節約用電，降低尖峰負載及電力使用量，進而減少新電廠興建。然而時間電價之訂定除涉及訂價技術層面，更重要的是獲得外界的支持，此有賴理性的溝通與充分的教育宣導。

（二）法國Linky先導測試計畫於目前規劃階段，即投入數百位人力，台電公司未來如啟動大規模佈建，不論組織架構或作業流程均須配合調整，宜及早進行相關規劃與人力調配。

三、誌謝

本次研習承蒙經濟部國際合作處全額補助來回機票及食宿膳雜費，方得順利成行圓滿完成任務，謹此申謝。此外除感謝各級長官大力支持外，特別要感謝法國在台協會工業及基礎建設組杜蓓薇小姐（Ms. Odile HUANG）。由於我國與法國ERDF公司並無聯繫管道，經拜會法國在台協會請求協助後，在短短一個月時間內，杜小姐非常積極、熱心地不斷聯絡十幾家AMM計畫相關廠商與政府單位，甚至在出國前一天以及抵達法國後，仍持續幫忙安排拜會行程，令此次研習能實際拜會許多關鍵單位與負責人員，獲得非常好的研習成效，謹在此深致謝意。

附件1

CRE - AMM計畫及

法國電力市場簡報

附件2

ERDF - Linky計畫簡報

附件3

ST – PLC智慧電網

解決方案簡報