照片10：污泥乾燥罐                照片11：有機肥成品

考察人員於工廠參觀完畢，再釐清相關疑點後，離開上海楓涇工業區前往下榻旅社，相關人員於當晚召開小組會議，檢討當天考察情形及整理資料，並討論隔天拜訪上海金山區水務局相關事項。

第三天：拜會上海金山區水務局

日期：98年11月5日

過程說明：

考察人員於當日上午9時抵達上海金山區新江污水處理廠，由上海市金山區水務局、上海金山城市建設投資有限公司及金山排海工程有限公司相關人員（詳附件5）接待本次考察人員，雙方就推動下水道工程建設之體制、技術、建設現況及經驗進行交流，當日交流會議情形請詳照片12、照片13及照片14，交流內容簡述如下。

從體制面上，上海金山區污水下水道系統推動，由「金山區水務局」負責系統規劃，「上海金山城市建設投資有限公司」負責排海工程污水治理設施的運行管理，其所屬的「上海金山排海工程有限公司」負責日常運行管理的具體工作，上海市金山區水務局（以下簡稱區水務局）則為排海工程污水治理設施的行業主管部門。

從工程面上，金山區污水下水道系統規劃如圖一，初期推動採截流設施，目前則嚴格執行分流制，污水處理率達75％，污水收集及處理費係附加在自來水費徵收（無論接管與否，一率為0.9人民幣/度）不足部分由政府補貼，目前金山地區每日濕基污泥量約為100噸，污泥處置規劃方向以處理集約化、處置多樣化及技術多元化為方針，以衛生填埋、土地消納、建材利用及乾化焚燒為主要方式。營運管理部份，相關即時監測、電子化建檔及GIS應用則仍於初始階段。目前遭遇困難為1.污水處理率偏低2.部分污水處理廠達不到新標準要求3.部分分流制地區雨污混接4.河流制地區污水截流倍數偏低5.污水處理廠污泥之穩定化及無害化處理6.下水道污泥之處理7.價格機制進一步完善。永續發展方面，有關「節能減碳」部分，金山區相關從業人員多認為污水處理廠之節能潛力不大，故多關注如何減排上（如提高COD、SS排放標準）；另因金山區位處中國南方，附近水系多，水源充足，故缺乏放流水回收再利用動機。

照片12：會場人員討論情形一                     照片13：會場人員討論情形二

照片14：交流會後與會人員合照

圖一、金山區污水下水道系統規劃圖

第四天：回程及資料整理

日期：98年11月6日

過程說明：

本日為行程最後一日，主要工作為彙整3天考察行程所蒐集相關資料，彙整完成後，即起程搭乘華航CI504班機由上海浦東機場返回台灣，平安結束本次考察行程。

叁、結論及建議

總結本次考察行程，謹針對所參觀之製肥廠、製肥流程及上海金山區下水道建設，從技術面、法令面及市場面提出以下結論與建議，作為我國未來推動相關計畫之參考：

一、技術面

1.製肥工廠現場已見有機肥完成品，並已裝袋準備販售，產品有進行重金屬含量測試，但水解後之氨基醣成分、疏水性凝膠態成分仍須再確認

2.就製程而言，最主要之關鍵為水解過程，而水解過程係在高溫高壓及酸性條件下操作，水解罐長期在此操作環境下，其耐久性堪慮，必須慎選材質及確保水解罐製造品質

3.現場逸散粉塵及臭味問題相當明顯，勞安衛設施亦明顯不足，未來若引進相關技術應加強除臭、除塵及勞安等措施

4.產製過程仍有含重金屬鐵氧體附產物產生，依綜寶公司表示該公司係將該產物累積至一定數量後，再進行重金屬回收再利用，未來若於我國採用，後續重金屬處置應建立嚴格管制流程

二、法令面

1.依農委會98年6月11日農授糧字第0980133862號函說明下水污泥於農業之用途屬「肥料種類品目及規格」第七類植物生長輔助劑類，並受「雜項有機栽培介質（品目編號7-02）」 主成分及重金屬限量標準限制，依綜寶公司所提檢測資料顯示，Pb及Cr含量超過標準

2.所考察技術已具中國專利，未來若引進相關技術，應謹遵我國「政府採購法」之相關規定辦理。

三、市場面

因大陸肥料法規相較於我國較為寬鬆，目前該等產品均已於大陸市場販售，我國則因下水污泥在農業之利用限制仍多，短期內可能會有下游市場消化量不足之問題，因下水污泥資源化再利用為目前之趨勢，如能確保以下水污泥為原料之資源再利用產品能符合農業及環保等相關規定，並輔以推廣，未來污泥肥料化應能成為我國污泥處置方式之ㄧ項通路。

# Text boxes

枫泾污水处理厂：处理规模 3万m3/d

张堰污水处理厂：处理规模 2万m3/d

金山区污水处理厂：处理规模 4~5万m3/d

金山石化污水处理厂：处理规模 24万m3/d

吕巷污水处理厂：处理规模 2万m3/d

金山东部污水外排工程：规模10万m3/d

漕泾镇

山阳镇

朱行镇

亭林镇

松隐镇

张堰镇

钱圩镇

金山卫镇

新农镇

朱泾镇

干巷镇

吕巷镇

廊下镇

兴塔镇

枫泾镇

金山区

（地区污水量45万m3/s）