- 針對6種不同的測試資料，和雷達觀測資料比較，在會中展示莫拉克颱風ARPS系統之個案測試結果。

- 未來預計完成工作內容如下：

    - 與氣象局人員合作完成莫拉克颱風個案測試，安裝於氣象局的機器上。

    - 選取梅雨個案，在氣象局及CAPS/OU評估定量降水預報的能力及雷達資料在ARPS系統的扮演角色。

    - 與氣象局人員緊密的合作，經由不同的測試設定，建立氣象局的即時預報作業能力。

## 六、雙偏極化雷達定量降水系統介紹(22F)

- 雙偏極化雷達定量降水系統之工作進展及完成項目如下：

    - 完成C波段(5公分波長)之雙偏極化雷達絕對誤差的訂正及雷達回波衰減的校正，其校正程序如下：

    - 測試C波段海面回波及地面回波的去除，其測試結果顯示如下：

    - 從S波段(10公分波長)至C波段無接縫之雷達定量降水估計，其結果顯示如下：

- 目前進行工作：包括6個台灣雷達回波資料之2維雷達回波合成(mosaic)及累積雨量計算，其進行方式如下：

- 未來發展工作：

    - 建立在雷達回波校正結果之評估報告，改善定量降水估計。

    - 利用馬公及清泉崗C波段雙偏極化雷達回波資料，即時整合至合成回波(mosaic)之評估可能性。

    - 即時整合C波段雙偏極化雷達回波資料於定量降水估計系統。

    - 經由雙偏極化雷達測量資料，修正單極化雷達資料之定量降水估計。

## 七、AWIPS 2 發展現況介紹(22G)

- AWIPS 2系統主要是由NWS委託雷神公司(Raytheon)發展建置，其建置工作可分成3階段說明：

․階段一：重新建構軟體基礎建設成為服務導向架構(Service Oriented Architecture，簡稱SOA)，並且將天氣預報辦公室(Weather Forecast Office，簡稱WFO)及河流預報中心(River Forecast Center，簡稱RFC)的應用，逐漸變成服務導向架構(SOA)。

․階段二：延伸服務導向架構的應用，混入至NWS部門的系統，使得國家中心之AWIPS系統(NAWIPS)成為服務導向架構(SOA)。

․階段三：強化數個主要應用系統，讓整體部門得到益處。

- 對於AWIPS 2的發展時程說明如下(如下圖示)：

    - 階段一：2007年中開始系統建置，預計2010年第3季完成。

    - 階段二：伴隨階段一的進行，此階段從2008年開始，預計2010年底完成。

    - 階段三：2008年下半年開始進行，整個計畫到2013年底結束。

- 目前階段一進行的活動包括：

    - 已確定第11次工作指派(Task Oder#11，簡稱TO#11)內容版本，作為第一個作業測試(Operation Testing and Experiment，簡稱OT&E)的安裝版本，此版本為AWIPS 1所有功能的重新建置。

    - 目前正進行TO#11版本建置工作及錯誤去除(Discrepancy Report drop#11)工作。

    - 在TO#11版本有超過3100個錯誤報告(Trouble Ticket Reports，簡稱TTRs)。在TO#11工作完成之前，雷神公司僅完成50錯誤點的修正。

    - 目前NWS正與雷神公司洽談TO#12的工作內容及合約。

    - 系統作業測試將會等到這些數千個錯誤修正後才會進行。系統的作業測試將分成2階段進行，第1階段將花費6個月時間進行錯誤修改，第2階段則將花費2個月時間準備測試工作。

    - 預計2011年2月1日實際進行系統作業測試。

    - 以下為進行作業測試時之錯誤報告及修正錯誤的時間序列圖：

- 對於AWIPS 2所遭遇的挑戰有：

    - AWIPS 2系統作業測試的支援不足。

    - AWIPS 2 發展平台僅有少量的軟體文件說明。

    - 在新的SOA環境下之發展人員之經驗不足。

- AWIPS 2 的發展環境是建置在Eclipse發展環境(Eclipse Development Environment)上。Eclipse是一個多語言軟體發展環境，包括整合發展環境(Integrated Development Environment，簡稱IDE)及可延伸性插座式應用系統(extensible plug-in system)，這些軟體發展環境主要是由Java語言寫成的，藉由不同的插座式環境，可整合不同語言如C、C++、COBAL、Python、Perl及PHP撰寫的應用軟體。

## 八、AWIPS 2轉換工作介紹(22H)

- 從AWIPS 1過度至AWIPS2之前，首先先了解目前AWIPS 1的工作進度：

    - 強化FXC繪圖工具功能，包括基本繪圖能力的加強、在區域性之編輯功能的加強，及AWIPS 2 D2D螢幕繪圖選單的使用。

    - 1月10日OB9.2版本的更新，內容包括增加新雷達彩色色階、颱風局部描述之重新設計、火山灰警報產品、及雙偏極化雷達產品導入(雷達產項選項、彩色色階增加之程序導入)。

    - 關於OB9.2.x版本錯誤修正更新時程：

OB9.2.1(WarnGen)，OB9.2.2(Hydro) (2010年1月)

OB9.2.3(GFE) (2010年3月)

OB9.2.4(GFE) OB9.2.5(Hydro) (2010年5月)

OB9.2.6(WarnGen, GFE, text, wx radio) (2010年5月)

    - 未來規劃OB9.2.x版本錯誤修正更新時程：

OB9.2.7(security patches) (2010年7月)

OB9.2.8(misc)(2010年7月)

OB9.2.9(WarnGen, Hydro, text) (2010年8月)

OB9.2.10(high-res shapefiles) (2010年9月)

OB9.2.11…(2010年10月至12月)

- 現階段選取3項AWIPS 1功能轉換至AWIPS 2：MSAS、LAPS及FXC繪圖功能。

- 轉換工作如下：

- 透過AWIPS 2之EDEX功能將AWIPS 1內之MSAS及LAPS系統NetCDF資料轉換成AWIPS 2可讀取之資料。

- 使用AWIPS 1的程式碼進行資料分析。

- 分析完後之網格資料轉換成GRIB格式，導入AWIPS 2資料庫。

- 對於MSAS系統轉換程序如下：

- 透過AWIPS 2之uEngine功能，將資料轉換成netCDF格式。

- 分析使用的資料，包括網格數據分析資料及單點觀測資料。

- 分析後的資料轉換成GRIB格式，然後將此格式資料透過EDEX功能回存至AWIPS 2資料庫。

- 對於LAPS系統轉換說明如下：

- 基本上資料的存取方式與MSAS系統的存取方式相同，存取的資料還包括衛星資料、雷達資料高層風場等。

- 目前所產生的網格數據分析場資料，無法正確地由CAVE顯示。

- MSAS及LAPS系統已可以使用MODIS中尺度NetCDF檔案資料，目前正進行資料的導入。

- 未來氣象局應規劃及研究，送人至美國學習AWIPS 2先進顯示功能的可能性。

## 九、FXC 計畫現況介紹(22I)

目前GSD正進行FXC新的計畫，包括地理目標警戒系統(Geo-Targeted Alerting System，簡稱GTAS)及FXC軟體移植至AWIPS 2系統兩項計畫，雙方就此計畫重點作了充分的意見交換：

- GTAS計畫的目的是針對恐怖份子或意外，對一般大眾造成潛在化學攻擊或爆炸災難，提供準確的警戒資訊，其系統架構如下：

- GTAS提供的功能包括：

- HYSPLIT擴散模式。

- 高解析度地理資訊Shapefile資料庫。

- Shapefile特性功能的選擇。

- 一般警戒訊息(Common Alert protocol, CAP)的產生。

- 在FXC伺服器上之天氣資訊指示程序建立。

- http server連線測試。

- FXC軟體安裝至AWIPS 2系統的目的是，當AWIPS 1系統不在運作時，保留FXC繪圖產品製作功能。其作法是利用AWIPS 2之插座式環境CAVE 功能(JAVA程式)將FXC繪圖產品製作功能嫁接至AWIPS 2系統內。未來亦可透過KMZ資料格式將資料顯示在GoogleEarth上。

## 十、GFE/TF現況介紹(22J)

氣象局為了圖形預報編輯(Graphical Forecast Editing，簡稱GFE)系統之中文預報文字產生器(Text Formatter)發展工作，特別指派資拓公司陳郁儒工程師在GSD作技術移轉工作。會議中除了了解GFE/TF進行的工作外，會中亦報告與GSD合作發展“栽變天氣資訊整合服務”(Integrated Hazarded Information Service，簡稱IHIS)的工作內容：

- 目前已完成工作包括中文化城鄉預報表格化產品、災變預報程序及災變預報產品，正進行的工作為中文預報文字轉換規則的制定及VTEC(Valid Time Event Code)系統的設計。

- 在中文化城鄉預報工作：針對352個台灣本島(不包括金門馬祖)鄉鎮區域，每日48小時預報，預報因子包括最高溫、最低溫、風速、相對濕度、天氣狀況、雲量、降水機率等之文字轉換工作。

- 針對台北市花博區域發展一個雛型產品，轉換的規則對象包括溫度、風、天氣/雲量及趨勢等，另外亦加強執行效率的改善。

- 在災變天氣產品工作：針對縣市區域、高山、外島及沿岸區域之豪大雨、濃霧及結冰天氣，透過TF產製災變天氣產品。其產製程序包括NEW、CON、CAN及EXP 4種程序。

- 對於IHIS提出一個從研究的成果如何轉換至作業的程序，其流程如下所示：

## 十一、STMAS現況介紹(22K)

由GSD謝元富博士報告STMAS的發展現況，會中針對STMAS 2D新的地面分析軟體發展及測試，及STMAS 3D之CWB WRF-ARW作業初始化工作作了一些介紹：

- 新的STMAS 2D分析軟體特性包括：

- 地面之溫度、露點溫度、氣壓等觀測資料地圖投影的處理。

- 較佳之地形及海路特性的處理。

- 使用增量場(increment field)之background/covariance資訊。

- 加入一些基本限制條件。

- 讓軟體更有效率。

- 現已完成STMAS 2D的軟體發展，透過2008年CWB人員到GSD的合作，已完成重新分析的工作，未來STMAS 2D的工作將是沿地形方向分析的軟體發展，將會是動力平衡的分析工作。

- STMAS 3D工作包括：

- 協助氣象局使用WRF模式初始化的STMAS 3D作業化。

- 針對氣象局資料的QC工作。

- 莫拉克颱風的個案研究。(Jenny/Dr. Liu)

- STMAS-WRF cycling方法的測試。

- STMAS衛星資料同化方法的測試。(Dan and Tomoko)

- STMAS adjoint系統的發展。

- 新的STMAS 3D分析方法的發展。

- 另外亦針對氣象局執行STMAS系統所碰到的問題(如氣象局STMAS海平面氣壓分析值過高)加以解決。

## 十二、CWB與GSD合作討論(22L)

- 說明及討論 第22號協定(IA#22)議題

- CWB-GSD合作模式(如GFE/TF)。

- AWIPS 2進行活動。

- 準備今年10月/11月預報人員訓練事宜。

- 今年11月底或12月初年終驗收及全年回顧會議之合併舉行。

- 2010年11月中之全年回顧報告。

- GSD技術回顧(8月24日)。

肆、心得與建議

  - 由於未來氣象局資料同化或數值天氣預報的需求，需要大量的全球衛星資料(每日3.5GB資料量)，此資料可由NESDIS即時提供，但對於網路傳輸頻寬的問題需要解決。

  - 今年的合作計畫除了GSD外，還包括NCAR的計畫，跨單位系統的整合問題(如NCAR發展之ANC系統及MDL發展之ANC Bridge)，需要妥善的處理。

  - AWIPS在採用新的SOA(服務導向)架構下未來會有重大轉變，氣象局應持續密切注意其動態，並設法瞭解其架構與發展進度。

  - FXC和AWIPS 2未來將採用plug-in的方式設計。估計系統會更加靈活，且可取代extension的作法。目前plug in資料銜接部分已有實作系統，未來本局應派人了解及學習這方面的技術。

名詞解釋

AWIPS:    先進天氣交談式處理系統(Advanced Weather Interactive Processing System)

CWB:	 中央氣象局(Central Weather Bureau)

ESRL:       地球系統實驗室 (Earth System Research Laboratory)

GFE:	 圖形預報編輯Graphical Forecast Editor)

GSD:	 全球系統組(Global Systems Division)

MDL:        氣象發展實驗室(Meteorological Development Laboratory)

LAPS:	 局地分析及預測系統(Local Analysis and Prediction System)

NWS:	 美國國家氣象局(National Weather Service)

NOAA:    美國海洋暨大氣總署(National Oceanic & Atmospheric Administration)

STMAS:	 Space Time Mesoscale Analysis System

NCEP:       National Centers for Environmental Prediction