行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：洽公）

赴中國大陸查訪供煤合約煤炭生產運輸交貨及燃煤裝貨港公証採樣等合約執行事宜

服務機關：台灣電力公司

出 國 人 職    稱：燃料處主管外煤檢驗

姓    名：白淑媜

職    稱：燃料處主管船運執行

姓    名：陳碧齡

出國地區：中國大陸

出國期間：99.10.10-99.10.16

報告日期：99.11.10

行政院及所屬各機關出國報告審核表

| 出國報告名稱：赴中國大陸查訪供煤合約煤炭生產運輸交貨及燃煤裝貨港公証採樣等合約執行事宜 |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱：台灣電力公司 |
| 出國人姓名/職稱/服務單位：白淑媜/主管外煤檢驗/燃料處 陳碧齡/主管船運執行/燃料處 |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整 3.內容充實完備. 4.建議具參考價值 5.送本機關參考或研辦 6.送上級機關參考 7.退回補正，原因： (1)不符原核定出國計畫 (2)以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 (3)內容空洞簡略 (4)未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 (5)未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 8.其他處理意見 |
| 層 轉 機 關 審 核 意 見 | □同意主辦機關審核意見 全部 □部分 （填寫審核意見編號） 退回補正，原因： （填寫審核意見編號） 其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 報告人 | ： | 直接 主管 | ： | 單 位 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 行政院及所屬各機關出國報告提要 |
| --- |
| 出國報告名稱：赴中國大陸查訪供煤合約煤炭生產運輸交貨及燃煤裝貨港公証採樣等合約執行事宜 |
|  |  | 頁數 22 含附件■是□否 |
| 出國計劃主辦機關/聯絡人/電話 台灣電力公司人力資源處陳德隆/23667685 |
| 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話 白淑媜/台灣電力公司/燃料處/主管外煤檢驗/2366-6727 陳碧齡/台灣電力公司/燃料處/主管船運執行/2366-6749 |
| 出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5洽公 |
| 出國期間： 99.10.10--99.10.16 | 出國地區： 中國大陸 |
| 報告日期： 99.11.10 |
| 分類號/目 |
| 關鍵詞：購煤合約執行 |
| 內容摘要：(二百至三百字) 一、目前出口至本公司之中國大陸煤炭，最主要裝貨港係天津港。自天津港出口之煤炭檢驗，係由天津出入境檢驗檢疫局(CIQ) 之化礦金屬材料檢測中心依法執行，該中心之實驗室係按照ISO/IEC 17025(測試和校準實驗室能力的通用要求)建立並運作實驗室質量體系，獲中國國家認證認可監督管理委員會計量認證和中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可，並參加ISO等組織的煤炭等商品的實驗室間水平測試及能力驗證活動，均獲滿意結果。 二、按本公司購煤合約，煤載於裝貨港完裝後，公證公司應將密封之公斷煤樣保存90天。買賣雙方收到裝貨港公證報告後84天內，就公斷煤樣提出複驗，並據此複驗結果依約調整計價，故公斷煤樣儲存情形值得重視。經於CIQ抽查本公司裝船單第6831號船次(2010.9.13於天津港完裝)公斷煤樣，其係以真空狀態儲存良好，且該船次本公司指派Peterson 公司監督裝船，經查Peterson人員以橘紅色籤條封籤完整，籤條號碼No.0000862，亦與監督報告所载號碼相符，顯示所聘Peterson公司之監督工作確實。 三、大陸煤樣寄送本公司實驗室，偶發生買方煤樣包裝破損、標示不清或延誤寄送現象。經向CIQ及神華公司說明並要求買方煤樣及公斷煤樣之包裝、標示、寄送均應一併重視。渠等表示將與內部相關人員再行研討，期未來能進一步改善。 四、天津碼頭營運泊位No.S13、 S14、 S15為神華公司專用煤炭碼頭，年出口能量3,500萬噸，台電船舶通常安排S13或S14泊位裝貨。神華天津碼頭二期工程計畫擬擴建第16、17、18泊位，具體建設時間未定，但設計規模將與第13、14、15泊位同，為一個cape及兩個panamax泊位，期擴建後出口能量進一步提升。 五、大柳塔煤礦可開採蘊藏量5.55億噸，以目前產量估計尚可開採約60年。煤層厚度平均6米，傾斜角度僅約5度，自1996年開採之地下礦係以長壁法開採。2009年原煤産量10.14百萬噸，煤質具低灰特低硫特性。所採洗煤方式係Jigging Method，主要洗選項目為灰份。煤炭均儲存於儲煤槽並逕送裝車而不落地，礦區未見煤堆及煤灰飛揚，係一高效安全之現代化大型煤礦。 六、有關裝貨港品質重量公證報告未能於煤輪抵台前送達本公司，神華公司表示，將檢討以盡力縮短提供公證報告之時間，期在最短時間內提出相關報告及文件。 七、神華公司人員表示，大陸經濟發展快速，煤炭內需市場強，預期目前煤炭國內價格高於出口價格每噸價差約10%左右之趨勢，短期內仍將持續。至於中煤公司人員則表示，由於大陸煤售予國內價格較國際價格每噸高約100人民幣，且預期短期內至少迄明年都將不變，因其係股票上市公司，股東要求增加供應國內之數量，未來國內與國際價格價差及股東意見，關係著出口煤供應量多寡以及對未來國際標案之參與意願。考量本公司煤源分散及燃煤供應安全，本公司欲進一步掌握適量大陸燃煤數量，宜密切注意未來大陸煤炭內需及其國內與國際價格發展。 本文電子檔已上傳至出國報告資訊網(http://report.gsn.gov.tw) |

報 告 內 容

目　　錄

頁  次

| 壹、出國緣起與任務 | ………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
| 貳、出國行程 | ………………………………… | 2 |
| 參、工作內容 | ………………………………… | 3 |
| 一、查訪天津港，瞭解裝貨港之公証採樣化驗、碼頭設備與裝貨情形等相關事宜。 | 3 |
| 二、查訪大柳塔煤礦，瞭解煤礦生產情況、品質管控及運輸等相關事宜。 | 7 |
| 三、拜訪神華公司，討論燃煤品質、生產運輸及交貨狀況等相關事宜。 | 9 |
| 四、拜訪中煤公司，討論燃煤品質、生產運輸及交貨狀況等相關事宜見。 | 11 |
| 肆、結論與建議 | ………………………………… | 13 |

- 出國緣起與任務

  - 本公司於98年採購中國大陸煤238萬公噸，約占本公司該年度煤炭總採購量2,488萬公噸之10%。中國大陸煤炭品質符合採購規範，送電廠燃用情形良好，抵台價格亦具競爭力，為本公司重要煤源。

  - 目前神華及中煤公司係本公司最主要之中國大陸煤炭供應商，神華公司與本公司簽有5個定期合約，中煤公司與本公司簽有2個定期合約，故本次派員拜訪該二公司瞭解煤炭品質、生產運輸及交貨狀況，並實地查訪本公司定期合約之主要煤源神華公司之大柳塔煤礦，瞭解礦區生產及品質管控情形。

  - 目前出口至本公司之中國大陸煤炭，最主要裝貨港係天津港，公証公司在裝煤港公証採樣化驗所測定之煤質，直接影響煤款多寡，進而影響本公司權益，本公司實有必要不定期派員實地瞭解裝貨港之公証採樣化驗、碼頭設備與裝貨情形，促使公證公司確實依照合約規定及本公司之相關指示，進行煤炭公証採樣化驗，以維護本公司權益。

基於上述，派員於99年10月10日至10月16日(計7日)赴中國大陸查訪供煤合約煤炭生產運輸交貨及燃煤裝貨港公証採樣等合約執行事宜，以利合約順利執行。

貳、出國行程

| 日 期 | 地 點 | 前 往 機 構 | 詳 細 工 作 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 991010-991010 | 台北-北京 |  | 往程 |
| 991011-991011 | 天津 | 神華集團公司 | 查訪天津港，瞭解裝貨港之公証採樣化驗、碼頭設備與裝貨情形等相關事宜。 |
| 991012-991013 | 大柳塔礦區 | 神華集團公司 | 查訪大柳塔煤礦，瞭解煤礦生產情況、品質管控及運輸等相關事宜。 |
| 991014-991014 | 北京 | 神華集團公司 | 拜訪神華公司，討論燃煤品質、生產運輸及交貨狀況等相關事宜。 |
| 991015-991015 | 北京 | 中煤能源集團 | 拜訪中煤公司，討論燃煤品質、生產運輸及交貨狀況等相關事宜見。 |
| 991016-991016 | 北京-台北 |  | 返程 |

參、工作內容

一、查訪天津港，瞭解裝貨港之公証採樣化驗、碼頭設備與裝貨情形等相關事宜:

(一)天津港碼頭設備與裝貨情形

1.目前出口至本公司之中國大陸煤炭，最主要裝貨港係天津港。天津港地處河北省渤海西部海岸中心位置，距北京市約170公里，距天津市區約60公里，自北京至天津經京津塘高速公路車行約需2小時，又天津港離天津市中心開車約30分鐘，天津港與天津市塘沽區接近。

2.神華天津煤炭碼頭有限公司，由中國神華能源股份公司和天津港股份有限公司分别出資55% 和45%。是中國神華能源股份有限公司運輸板塊的重要成員，亦是集神華自有煤炭装卸、倉儲和港口服務於一身的大型專業化煤炭碼頭企業，設備、設施具國內領先水準。

3.天津港是環渤海中與中國大陸華北、西北等內陸地區距離最短的港口，經濟腹地廣闊，主要分為北疆、南疆、東疆、海河四大港區，南疆港區以散裝貨和液體散貨作業為主；神華天津煤炭碼頭坐落于天津港南疆港區東端，一期工程總投资36.11億元，于2004年開建，2006年投入試運行，2007年投入正式營運。

4.目前神華天津碼頭營運泊位為No.S13、 S14、 S15, 為神華公司專用煤炭碼頭，碼頭岸線全長890公尺，年出口能量達3,500萬公噸，可同時停靠1條15萬噸级船舶和2條7萬噸级船舶；台電煤貨船舶通常會安排在S13或S14泊位裝貨。各泊位資料列示如下表:

| BERTH | S13 | S14 | S15 |
| --- | --- | --- | --- |
| LENGTH | 280 | 250 | 250 |
| DEPTH | 15.8 | 15 | 13.4 |
| AIR DFT (ZERO TIDE) | 20 | 20 | 20 |

5.神華公司設有装煤機3台，裝煤機最大裝煤速率每小時6,000公噸；堆煤機4台，配合卸車能力，堆煤機速率為每小時4,000公噸；取煤機6台，取煤機速率配合裝船作業訂為每小時6,000公噸；另加蓋高速皮帶輸送設備有16條全長達14公里，每小時輸運能力達6,700公噸。碼頭煤場總面積42萬平方米，煤炭堆存容量達144萬噸。在鐵路方面，大秦鐵路可接津薊鐵路，經北塘西站可至南疆煤碼頭，另京山鐵路經天津西及東大沽亦可至南疆煤碼頭。天津港煤炭碼頭因應不同客戶所需不同煤炭品質，煤炭按品質分堆存放，並可依不同比例進行混煤(Blending)工作。

6.神華天津碼頭二期工程計畫擬擴建第16、17、18泊位，目前具體建設時間未定，預期三年内恐難有進展。但設計規模將與第13、14、15泊位相同，為一個CAPE SIZE泊位及兩個PANAMAX泊位，期擴建後出口能量進一步提升。

(二)天津港出口煤之公証採樣化驗

1.中國大陸出口煤炭，均是由中國出入境檢驗檢疫局(ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUATANTINE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 簡稱CIQ)進行檢驗 。目前出口至本公司之大陸煤炭，最主要裝貨港為天津港，自天津港出口之煤炭檢驗，係由天津出入境檢驗檢疫局之化礦金屬材料檢測中心依法執行，該中心之實驗室係按照ISO/IEC 17025(測試和校準實驗室能力的通用要求)建立並運作實驗室質量體系，獲中國國家認證認可監督管理委員會計量認證和中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可，並參加ISO等組織的煤炭等商品的實驗室間水平測試及能力驗證活動，均獲滿意結果。而天津出入境檢驗檢疫局則是國家質量監督檢驗檢疫總局(簡稱國家質檢總局)設在天津的直屬機構。

2. 本公司進口煤之品質檢驗，依政府採購法第26條第1項規定，係採國際標準組織 (International Organization for Standardization 簡稱ISO) 所定之標準，於國外裝貨港裝貨時，由公證公司依據ISO標準之相關規定與要求，進行取樣。每套煤樣(sample set)包含：4 .75 mm綜合煤樣供測定研磨指數(HGI)；212 (m 綜合煤樣供測定灰中成分及灰融點；10 mm或3mm單元煤樣供測定總水分；212 (m單元煤樣供測定其他化驗項目(即工業分析) 。在裝煤港公証採樣化驗所測定之煤質，是買賣雙方計算煤款之基礎。

3. 天津港出口煤取樣，係依據ISO13909相關規定。設置有三段式自動化取樣設備，first sampler每定量間隔自煤炭輸送帶取increment樣，再由second sampler以一定之比例進行縮分，經crusher破碎至10mm，最後再經過third sampler進行縮分，煤樣自動收集掉落至煤樣桶(sample bucket)內，採樣人員採取煤樣送至CIQ進行備樣及化驗。依本公司電文指示，CIQ所備煤樣包括CIQ於裝貨港檢驗用煤樣、買方煤樣及公斷煤樣等三套。

4.本公司購煤合約規定，各煤載完裝後，其公斷煤樣於公證公司保存之期限為90天。買賣雙方可於收到裝貨港公證報告後84天內，就公斷煤樣提出複驗，複驗結果並將依約作為計價依據，故公斷煤樣儲存甚為重要。鑑於此，本次赴天津CIQ實驗室，乃著重抽查實驗室公斷煤樣儲存情形，促使公證公司重視公斷煤樣儲存管理。經抽查本公司裝船單第6831號船次(97-CH-BA0802合約2010年第4船，2010.9.13於天津港完裝)之公斷煤樣儲存情形，其以真空狀態保存，儲存狀況良好。又該船次本公司指派Peterson 公司監督裝船，經查Peterson人員以橘紅色籤條封籤完整，籤條號碼為No.0000862，亦與Peterson提出之監督報告所載號碼相符，此亦顯示所聘Peterson公司之監督工作確實。

5.買方煤樣乃本公司決定每一船提送複驗公斷的重要依據，本公司實驗室對於每一船買方煤樣都進行化驗，如超出容許誤差(reproducibility) ,即提送複驗。據悉大陸煤樣寄送本公司實驗室，偶發生買方煤樣包裝破損、標示不清或延誤寄送現象。經向CIQ實驗室及神華公司等人員說明並要求買方煤樣及公斷煤樣之包裝、標示及寄送均應一併重視, 諸如煤樣採用比較厚的塑膠袋包裝,外面再用硬質的塑膠桶或金屬桶包裝,使煤樣不破損,期透過煤樣良好包裝保存及寄送不延誤，減少提送複驗機會。CIQ及供應商神華公司等人員表示，渠等將與內部相關人員再做研討，以期未來能進一步改善。

6.中國大陸距台灣海程近，裝貨港品質公證報告有時未能於煤輪抵台前送達，造成本公司作業不便。CIQ人員表示將盡力縮短出俱報告時間；另在場神華公司人員亦表示，對於在天津港神華公司人員與北京神華公司間之紙本文件往來傳遞，將檢討是否可改以傳真或email方式，以縮短向本公司提供公證報告之時間，期在最短時間內提出相關報告及文件。

二、查訪大柳塔煤礦，瞭解煤礦生產情況、品質管控及運輸等相關事宜。

1.神華神東煤炭集團有限公司，是神華集團公司的核心煤炭生產企業，於2009年5月在神東礦區四個公司的基礎上整合成立。公司地跨陜、晉、蒙三省區，主要負責神東礦區(位於神府-東勝煤田，陝西省榆林地區及內蒙古伊克昭盟境內)以及山西省保德煤礦的開發建設。礦區整體產能達到2億噸，2009年生產原煤1.78億噸(商品煤則為1.64億噸)，佔全國煤炭產量6%，佔神華煤炭總產量60%。公司擁有17個大型現代化安全高效礦井，其中3個礦井規模達到年產2000萬噸級以上，大柳塔煤礦為其中之ㄧ。

2.大柳塔煤礦(Daliuta Mine)係本公司合約礦，為神華集團100%擁有，位於陝西省榆林市神木縣大柳塔鎮、中雞鎮境內，該礦係由大柳塔井及活雞兔井組成，大柳塔井始建於1987年，活雞兔井於1994年開發，原爲兩個獨立礦井，其後於2002年兩礦合併爲一礦。

3.大柳塔煤礦可信的蘊藏量(remaining probable reserves) 13.68億公噸，已證明蘊藏量(remaining proved reserves) 9.07億公噸，可開採蘊藏量(remaining recoverable reserves) 5.55億公噸，以目前產量水準估計，尚可開採年限(remaining mine life)約有60年。煤層厚度平均為6米，傾斜角度僅約5度，自1996年開始開採之地下礦，係以長壁法（longwall）設備進行開採，前三年(2007-2009年)原煤産量分別爲11.00、11.00、10.14百萬公噸。該煤田煤質熱質(typical) 5,950 kcal/kg(AR)、總水分14.5%、灰份7%、硫份0.35%，煤質佳。

4.大柳塔煤礦原煤開採後，須經水洗，洗煤設備—跳汰主洗車間(Jim Main Wash Plant)，所採洗煤方式係Jigging Method，洗煤率約93%，洗煤容量每年1,200萬公噸，主要洗選之煤質項目為灰份，依煤質變化並配合客戶對煤質之需求，調整洗煤參數，電腦化之偵測儀設備，可於螢幕上進行煤質監測，以期煤質符合客戶所需規範。

5.原煤輸送入洗煤廠，須先經2000高絲之除鐵器(magnet)，以去除煤炭中所含之鐵器等金屬雜物，並以人工除去煤炭中其他可見雜物。原煤去除雜物後進入破碎機(crasher)，破碎後進入篩分車間， 粒度13mm 以下原煤直接裝倉，13mm 以上塊煤進入主洗車間進行分選作業。洗選後之成品煤儲存於儲煤槽。大柳塔儲煤容量計有8座儲煤槽，每一儲煤槽各可容納煤炭8000公噸，儲煤容量計有6.4萬公噸。煤炭均不落地，直接自儲煤槽輸往火車裝車線。

6.於火車裝車線，煤炭係由電腦控制從儲煤槽以有蓋輸送帶，輸送到裝車線上方之緩衝槽，然後再輸送到緩衝槽下面之定量槽，定量槽的容量配合單節空煤斗車之裝載量而設定為61公噸，定量槽完裝後即裝載落入位於正下方之煤斗車，煤斗車依序裝載迅速，一列運煤列車65節煤斗車，約1.5至2小時可完成裝載。

7.於煤斗車完成裝載後，在火車裝車線設有長臂式之機械取樣機，即以圓形旋轉方式於煤斗車中心點進行取樣作業，續送化驗。運煤列車經神華集團專用之神朔(神木-朔州)及朔黃(朔州-黃驊)鐵路運往黃驊港，或是在朔黃線上之肅寧北站轉接國鐵線運送到天津港出口。

8.綜上，大柳塔煤炭煤質良好且穩定，具低灰特低硫特性，符合本公司電廠用煤需求。煤礦開採設備及技術先進，運用電腦化儀器設備，進行一系列之相關監測，煤炭儲存於儲煤槽並逕送裝車而不落地，礦區未見煤堆及煤灰飛揚情形，係一營運安全高效之現代化大型煤礦。

三、拜訪神華公司，討論燃煤品質、生產運輸及交貨狀況等相關事宜。

1.神華集團有限責任公司 (簡稱神華集團) 為中央直管企業之一，成立於1995年，是集煤礦、電力、鐵路、港口、航運、煤製油與煤化工為一體， 多元化經營的特大型能源企業。 公司主要經營國務院授權範圍內的國有資產，開展煤炭等資源性產品。截至2009年底，共有全資和控股子公司37家，從業人員16萬餘人，總資產5300億元人民幣。2009年，營業收入1612億元人民幣，利潤在中央企業名列前矛。2010年，神華集團位居“世界企業500強”第356位。

2.神華集團是全國最大煤炭企業，亦已連續四年成為全球最大的煤炭供應商。 主要礦區分別為神東礦區、寧夏礦區、蒙東礦區及新疆礦區。2009年，神華集團繼續保持煤炭產銷量千萬噸級以上增長，現有58個生產煤礦，原煤產量3.2億噸，商品煤銷量3.6億噸。預計2010年神華集團原煤產能達到3.6億噸，商品煤銷量4.2億噸；預期迄2015年煤炭產能將達到6.4億噸，較2010年新增2.8億噸。

3.神華公司目前係本公司最主要之中國大陸煤炭供應商， 2010年神華公司與本公司簽有5個定期合約(其中2個於2010年到期，另3個分別於2011、2013、2015到期)，合約礦大柳塔煤礦，2010年名目合約量250萬公噸，預計實際提運量，約佔本公司2010年計畫總進口量8%。該礦煤質熱質(typical) 5,950 kcal/kg(AR)、總水分14.5%、灰份7%、硫份0.35%，因具低灰低硫特性，電廠可與其他地區燃煤混拌燃用，且其出口港距台灣海程近，抵台價格具競爭力，長期為本公司重要煤源。

4.惟神華公司人員表示，中國大陸經濟發展快速，煤炭內需市場強，且目前煤炭售予國內產業的價格，高於煤炭的國際價格，大陸的電力公司雖有轉向國際市場採購進口煤情形，但預期目前煤炭國內價格高於出口價格每噸價差約10%左右之趨勢，短期內仍將持續下去。然就長期而言，兩者價差是否會漸拉近，有待觀察。神華神東煤炭集團有限公司所產煤炭，約95%係由神華煤炭運銷公司負責銷售，其中絕大部份供內銷，出口數量僅佔約2%，其煤炭未來內銷與出口之消長，恐亦受國內煤炭需求與價格之影響。

5.神華公司所供應煤炭，前兩年各有數船次提送複驗，而今年5個合約項下，目前已經提運絕大部分的合約量，而就煤炭熱值項，僅1 船次提送複驗，此顯示提送複驗機率大幅降低，據悉，此可能與神華及CIQ人員爾近共同重新檢討煤樣包裝及運送等環節的努力有關，爾近CIQ對煤樣包裝已加強改善，而改以真空包裝，以減少煤樣氧化情形。

6. 有關裝貨港品質重量公證報告未能於煤輪抵台前送達本公司事宜，神華公司人員表示，將檢討以盡力縮短向本公司提供公證報告之時間，期在最短時間內提出相關報告及文件。

四、拜訪中煤公司，討論燃煤品質、生產運輸及交貨狀況等相關事宜見。

1. 中國中煤能源集團有限公司(簡稱” 中煤集團”)，是中國大陸國務院國資委管理的國有重點企業，前身是1982年成立的中國煤炭進出口總公司，經過多次資產重整，成為中國煤炭業的大型企業集團，中煤集團自2009年4月正式改制為國有獨資公司。主業是煤炭生產及貿易、煤化工、煤層氣開發、坑口發電、煤礦建設、採煤機械製造及相關工程技術服務。2006年12月19日中煤能源在香港交易所主板掛牌上市，2008年2月中煤能源回歸A股，募集資金256.7億元人民幣。截至2008年12月底，資產總額1229.5億元人民幣，在冊職工11.4萬人。

2. 中煤集團2008年原煤炭產量11,411萬公噸，擁有礦井21個，在建煤礦9個，近年來中煤集團年均增產1500萬公噸，產能不斷擴大。中煤集團控股的中煤能源億噸級煤炭基地—平朔礦區，位於山西省朔州市，面積近160平方公里，是國家13個大型煤炭基地之一的晉北基地的主要礦區，擁有安太堡、安家嶺2座全國最大露天煤礦、2座超千萬噸煤礦和6座大型煤礦，配套7座大型現代化洗煤廠，具備1億噸洗選加工能力，年商品煤產量達到7000多萬噸。其洗選加工後“平混”系列產品，具有多品種多規格的低水、中高熱值、中低硫、高灰熔點、中高灰份的特點。

在運輸能力方面，2009年中煤集團自有資源鐵路重點運輸計劃6500萬噸，出口計畫3150萬噸，資源產地覆蓋北京、山西、陝西、內蒙、江蘇、河南、山東等地。

3. 中煤公司係本公司主要中國大陸煤炭供應商之一， 2010年中煤公司與本公司簽有2個定期合約，將分別於2013及2015年到期， 2010年名目合約量計100萬公噸，實際提運量一船，已於9/26完裝。中煤公司供應本公司之煤炭，產自山西省安太保煤礦(Antaibao mine)，合約煤質熱質6,000 kcal/kg(AR)、總水分10%、灰份14.6%、硫份1%(其煤質灰份及硫份均較大柳塔煤礦為高)，秦皇島港為最大出口港，擁有煤炭專用泊位。此行行程緊湊，未能安排實地參訪安太保煤礦及秦皇島港，惟中煤公司人員邀約本公司人員未來有機會赴大陸時，可將安太保煤礦及秦皇島港納入行程。

4.中煤公司人員表示，由於中國大陸煤炭目前售予國內產業的價格，較出口煤炭的國際價格每公噸高出約100人民幣，且目前看來，這種現象短期內至少迄明年都將不會改變。處此情境，因其係股票上市公司，股東要求增加供應國內數量而減少供應價格較低的出口煤，故出口數量恐受影響。今年供應台電公司之數量較名目合約大幅減少，實亦受此因素影響。未來大陸煤炭的國內與國際價格價差及股東反映之意見，關係著該公司出口煤供應量多寡以及對未來國際標案之參與意願。

另檢附以上行程之相關照片如附件，併供參考。

肆、結論與建議

一、本公司98年自中國大陸採購燃煤238萬公噸，約占該年度總採購量2,488萬噸之10%。99年本公司與神華及中煤公司分別簽有5個及2個定期合約，該7合約預計99年進口207萬噸，佔本公司99年計畫總進口量約8%。中國大陸燃煤價格具競爭力，品質符合採購規範且電廠燃用穩定，為本公司重要煤源。

二、目前出口至本公司之中國大陸煤炭，最主要裝貨港係天津港。自天津港出口之煤炭檢驗，係由天津出入境檢驗檢疫局(CIQ) 之化礦金屬材料檢測中心依法執行，該中心之實驗室係按照ISO/IEC 17025(測試和校準實驗室能力的通用要求)建立並運作實驗室質量體系，獲中國國家認證認可監督管理委員會計量認證和中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可，並參加ISO等組織的煤炭等商品的實驗室間水平測試及能力驗證活動，均獲滿意結果。

三、按本公司購煤合約，煤載於國外裝貨港完裝後，公證公司應將密封之公斷煤樣保存90天。買賣雙方收到裝貨港公證報告後84天內，有權就公斷煤樣提出複驗，並據此複驗結果依約調整計價，故公斷煤樣儲存情形值得重視。此行，經於CIQ抽查本公司裝船單第6831號船次(2010.9.13於天津港完裝)公斷煤樣，其係以真空狀態儲存良好，且該船次本公司指派Peterson 公司監督裝船，經查Peterson人員以橘紅色籤條封籤完整，籤條號碼No.0000862，亦與Peterson監督報告所载號碼相符，此亦顯示所聘Peterson公司之監督工作確實。

四、大陸煤樣寄送本公司實驗室，偶發生買方煤樣包裝破損、標示不清或延誤寄送現象。經向CIQ實驗室及神華公司等人員說明並要求買方煤樣及公斷煤樣之包裝、標示及寄送均應一併重視,諸如煤樣可採用較厚塑膠袋裝,外加硬質塑膠桶或金屬桶外裝,期透過煤樣之良好包裝、保存及迅速寄送，減少提送複驗機會。渠等表示將與內部相關人員再行研討，期未來能進一步改善。

五、天津碼頭營運泊位No.S13、 S14、 S15為神華公司專用煤炭碼頭，年出口能量3,500萬噸，台電煤貨船舶通常安排S13或S14泊位裝貨。神華天津碼頭二期工程計畫擴建第16、17、18泊位，具體建設時間未定，但設計規模將與第13、14、15泊位同，為一個cape及兩個panamax泊位，擴建後出口能量將進一步提升。

六、神華集團連續四年成為全球最大煤炭供應商。預計2010年神華集團原煤產能達到3.6億噸，商品煤銷量4.2億噸；預期迄2015年煤炭產能將達到6.4億噸。大柳塔煤礦可開採蘊藏量(remaining recoverable reserves) 5.55億噸，以目前產量水準估計尚可開採年限約60年。煤層厚度平均6米，傾斜角度僅約5度，自1996年開採之地下礦係以長壁法開採。2009年原煤産量10.14百萬噸，煤質具低灰特低硫特性。所採洗煤方式係Jigging Method，主要洗選項目為灰份。煤炭均儲存於儲煤槽並逕送裝車而不落地，礦區未見煤堆及煤灰飛揚，係一高效安全之現代化大型煤礦。

七、有關裝貨港品質重量公證報告未能於煤輪抵台前送達本公司事宜，神華公司人員表示，將檢討以盡力縮短向本公司提供公證報告之時間，期在最短時間內提出相關報告及文件。

八、神華公司人員表示，大陸經濟發展快速，煤炭內需市場強，預期目前煤炭國內價格高於出口價格每噸價差約10%左右之趨勢，短期內仍將持續。至於中煤公司人員則表示，由於大陸煤售予國內價格較國際價格每噸高約100人民幣，且預期短期內至少迄明年都將不變，因其係股票上市公司，股東要求增加供應國內之數量，未來國內與國際價格價差及股東意見，關係著出口煤供應量多寡以及對未來國際標案之參與意願。考量本公司煤源分散及燃煤供應安全，本公司欲進一步掌握適量大陸燃煤數量，宜密切注意未來大陸煤炭內需及其國內與國際價格發展。

附件

CIQ天津實驗室備用篩子存放櫃

CIQ天津實驗室工業分析儀器

CIQ天津實驗室振動剥篩器

CIQ天津實驗室煤樣存放

CIQ天津實驗室熱量計

CIQ天津實驗室煤樣儲存櫃

CIQ天津實驗室煤樣保存室

2010.09.13完裝shpt NO.6831信和輪煤樣之Peterson封籤條

津港神華公司專用煤炭碼頭煤場取煤機

天津港神華公司專用煤炭碼頭煤場及堆煤機

天津港神華公司專用煤炭碼頭裝煤機裝船中

天津港神華公司專用煤炭碼頭取出煤樣後裝桶

天津港神華公司專用煤炭碼頭煤炭取樣設備

天津港神華公司專用煤炭碼頭電腦監控設備

大柳塔煤礦輸送帶設備等

大柳塔煤礦

大柳塔煤礦洗煤設備—跳汰主洗車間

跳汰洗煤設備洗煤中

大柳塔煤礦儲煤倉

大柳塔煤礦火車裝車機

# Text boxes

（裝訂線）