出國報告（出國類別：其他）

執行中華航空法蘭克福站

危險物品檢查

服務機關：交 通 部 民 用 航 空 局

姓名職稱：陳華德  約聘檢查員

派赴國家：德國

出國期間：99.9.23～99.9.28

報告日期：99.12.1

摘  要

德國法蘭克福位於歐洲中心，具有良好之地理條件及環境，故為歐洲重要交通樞紐及金融中心，而法蘭克福機場亦為空運危險物品貨物進、出歐陸之主要機場，故本局派員檢查中華航空法蘭克福站之危險物品作業。

對於空運危險物品之運送，聯合國國際民航組織及國際空運協會已有相當的規範，而國內亦有民用航空法及危險物品空運管理辦法之規定，此次檢查「停機坪」、「旅客及行李收運」與「貨運站及貨運作業」等3大部分，檢查結果皆為滿意或無相關改善建議，顯見德國法蘭克福站危險物品作業具國際一流標準且非常專業之機場。

目  次

壹、目的	.................................1

貳、檢查概要	.............................1

參、檢查方法及行程：.....................	2肆、檢查內容及結果.......................3

一、危險物品檢查：停機坪...............3

二、危險物品檢查：旅客及行李收運	.......5

三、危險物品檢查：貨運站及貨運作業	.....7

伍、結論及建議..........................	11

壹、目的

依本局危險物品檢查員手冊第四篇工作時數與頻率規定，每年應實施危險物品場站檢查之規定，本局此次選定中華航空法蘭克福站執行危險物品檢查，將依國際民航組織危險物品航空安全運送技術規範（ICAO TI/ Doc 9284）、國際空運協會危險物品規則（IATA DGR）及中華航空報本局核准最新版之該公司危險物品作業手冊（DGOM）進行實地勘察，以瞭解是否依所報手冊落實相關危險物品空運作業。

貳、檢查概要

一、檢查名稱：中華航空法蘭克福站危險物品檢查

二、檢查日期：99年9月23日至28日

三、主辦單位：交通部民用航空局

四、檢查地點：德國法蘭克福機場(FRA)

參、檢查方法及行程：

本次危險物品檢查從99年9月23日至9月28日止，包括「停機坪」、「旅客及行李收運」以及「貨運站及貨運作業」等3大部分，檢查分別以文件審查(Document)、實務作業觀察(Observation)以及作業人員面談(Interview)等3種方式進行，並於往返德國之航程中對組員實施檢查。

| 日期 | 實施項目 |
| --- | --- |
| 9月23日 | 停機坪檢查（飛航/空服組員） |
| 9月24日 | 停機坪檢查（地勤作業人員）、旅客及收運行李檢查、文件審查 |
| 9月25日 | 旅客及收運行李、貨運站檢查、旅客及收運行李檢查 |
| 9月26日 | 貨運站檢查、停機坪檢查、文件審查 |
| 9月27日 | 停機坪檢查（空服組員） |
| 9月28日 | 返國 |

肆、檢查內容及結果

茲就危險物品檢查中有關「停機坪」、「旅客及行李收運」與「貨運站及貨運作業」等3大部分之各項檢查內容分述如下：

一、危險物品檢查：停機坪

(一) 處理危險物品及公司危險物品器材之作業人員均受訓練

1.檢查項目：飛航組員

檢查結果：抽問中華航空9月23日CI061班機之前艙組員，瞭解有關危險物品之緊急應變、機長通知書、相容性等之規定(滿意。

2.檢查項目：客艙組員

檢查結果：抽問中華航空9月23日CI061班機及9月27日CI062班機客艙組員，尚瞭解可攜帶上機之危險物品相關規定(滿意。

3.檢查項目：確認課目為核准手冊內項目

檢查結果：抽查中華航空9月23日CI061班機，備有該公司2010年危險物品規則(CCOM/FOM)(滿意。

4.檢查項目：初訓與複訓紀錄是否適當保存

檢查結果：抽查中華航空CI5622班機地勤作業人員所屬法蘭克福機場公司，備有作業人員訓練紀錄，並符合IATA DGR之規定(滿意。

（二）抽查

1.檢查項目：如發現有危險物品而未予識別，應立即通知業者並停止運送，直到缺點已改正及適當報告已結案

檢查結果：抽查中華航空9月26日CI5622班機所裝載之貨物，尚無發現未申報之危險物品(資訊。

2.檢查項目：檢查危險物品之正確放置與位置

檢查結果：查中華航空CI5622班機所裝載之危險物品，與裝載資料相符，尚無發現違規情形(資訊

3.檢查項目：檢查包裝之損壞或任何破裂/滲漏跡象

檢查結果：抽查中華航空5622班機裝載之危險物品，並未發現貨物有損壞及滲漏跡象，另法蘭克福站機場作業地勤人員於裝載完成後亦檢查盤位及貨物狀況是否良好(滿意。

（三）檢查項目：是否依規定通知機長，並檢查機長通知書之填寫是否正確

檢查結果：抽查中華航空CI5622班機所裝載危險物品之機長通知書，與實際班機裝載相符，尚無發現缺失(滿意。

（四）檢查項目：ICAO TI或IATA DGR是否為最新版本？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站備有新版IATA DGR（2010 51th）(滿意。

（五）檢查項目：是否備有緊急電話號碼及是否更新？

檢查結果：查中華航空9月23日CI061及9月26日CI5622班機備有最新版ICAO EMERGENCY RESPONSE GUIDANCE（ICAO DOC 9481）(滿意。

（六）檢查項目：機上及停機坪作業單位是否有所須之危險物品相關手冊或程序，並確定其是否更新？

檢查結果：抽查中華航空9月23日CI5233及9月26日CI5622班機之危險物品作業手冊（隨機版），為2010年版本(滿意。

（七）地勤作業

1.檢查項目：作業人員是否依ICAO TI、IATA DGR及相關手冊辦理危險物品裝卸運送？

檢查結果：抽查中華航空9月23日CI061、9月24日CI062及9月26日CI5622班機之貨物卸載作業，尚無發現違反IATA DGR及該公司DGOM之規定(滿意。

二、危險物品檢查：旅客及行李收運

(一) 處理危險物品之作業人員均受訓練？

1.檢查項目：報到櫃檯人員

檢查結果：查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員曾仲瑋，於2010年1月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員張菊萍，於2010年2月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員劉瑞秋，於2010年2月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員SEQUEIRA NAZARE，於2009年4月危險物品複訓合格(滿意。

2.檢查項目：收運行李人員

檢查結果：查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員ANTE CONDIA，於2010年2月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員CONNY SCHORGO，於2008年10月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員LETITIA VALENTUELA ROMAN，於2009年9月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員BRIGIGITLE OSMANAJ HOHS，於2010年3月危險物品複訓合格(滿意。

3.檢查項目：初訓與複訓紀錄是否適當保存？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯人員訓練紀錄存於該站辦公室(滿意。

(二)檢查項目：若行李中有ICAO Part 8 Chapter 1及IATA DGR 2.3 A表規定需通知機長的物品，是否依規定辦理？

檢查結果：觀察中華航空法蘭克福站櫃檯作業，於旅客報到時有詳細向旅客確認所攜帶之物品不含有不可上機之危險物品，如有需填寫機長通知書之物品，則依運務作業手冊（PSM）規定辦理(滿意。

(三)檢查項目：是否備有緊急電話號碼及是否更新？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站辦公室備有緊急聯絡電話表(滿意。

(四)檢查項目：旅客及行李收運單位是否有所須之危險物品相關手冊或程序，並確定其是否更新？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站辦公室，備有該公司2010年運務作業手冊（含危險物品作業之規定）(滿意。

(五)檢查項目：危險物品資訊標示是否易為大眾及所有從事危險物品收運人員（例如櫃檯及託運行李處等）所注意？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站旅客報到櫃檯貼有危險物品標籤海報及該公司旅客不可攜帶之危險物品文宣，另法蘭克福機場亦有製作危險物品之資訊供旅客參考(滿意。

(六) 地勤作業

1.檢查項目：作業人員是否依ICAO TI、IATA DGR及相關手冊辦理危險物品裝卸運送？

檢查結果：查法蘭克福站為全自動化行李運送系統，除櫃台人員於旅客託運行李時詢問有關危險物品問項外，其檢查程序均為自動化篩檢系統，抽查作業人員均保有完整危險物品訓練紀錄，並熟悉危險物品相關規定(滿意。

三、危險物品檢查：貨運站及貨運作業

(一) 處理危險物品之作業人員均受訓練？

1.檢查項目：收運貨物人員

檢查結果：查中華航空法蘭克福站人員歐力於2010年1月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站人員JENS OCHS於2009年4月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站人員ANDREAS HAHN於2009年1月危險物品複訓合格。查中華航空法蘭克福站人員SASA KANTAR於2010年3月危險物品複訓合格(滿意。

2.檢查項目：地勤作業人員

檢查結果：查中華航空法蘭克福站地勤人員（FRAPORT）MICHEAL DARIUS JENDROSSEK於2009年1月危險物品複訓合格(滿意。

3.檢查項目：倉儲作業人員

檢查結果：查中華航空法蘭克福站員工編號2400199倉儲人員（FRAPORT）於2009年3月危險物品複訓合格(滿意。

4.檢查項目：確認課目為核准手冊內項目？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站倉儲人員（FRAPORT）於危險物品訓練合格證書說明依IATA DGR 1.5章節規定完成第6類人員訓練(滿意。

5.檢查項目：初訓與複訓紀錄是否適當保存？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站備有貨運站（FRAPORT代理）人員訓練紀錄(滿意。

(二)檢查項目：ICAO TI或IATA DGR 是否更新？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站及FRAPORT倉庫備有2010 IATA DGR 51th(滿意。

(三)檢查項目：貨運收運、地勤及倉儲作業單位是否有所須之危險物品手冊或程序，並確定是否更新？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站所提供給FRAPORT（地勤代理）之危險物品作業手冊（DGOM）為2009年舊版本，經告知該站後已立即更新為2010年版本，中華航空危險物品作業手冊於公司內部網路可取得，因FRAPORT倉儲作業系統因安全考量為封閉系統，目前雙方正研究將危險物品作業手冊納入(資訊。

(四)檢查項目：是否使用經核准之危險物品收運檢查表？

檢查結果：抽查提單號碼297-99190700（CLS 3/UN1866）、297-75155900（CLASS 9/UN3480）均依規定填寫檢查表(滿意。

(五)檢查項目：抽查貨運單是否有隱藏性危險物品、正確識別、標籤、包裝及標記。是否使用核可之隱藏性危險物品檢查表？

檢查結果：抽查中華航空9月24、25、26日CI062班機之艙單，尚無發現隱藏性危險物品，另抽查9月26日CI5622班機之艙單亦無發現物未申報之危險物品(滿意。

(六)檢查項目：是否依規定發布機長通知書？

檢查結果：抽查中華航空CI5622班機之機長通知書，依規定填寫及簽名(滿意。

(七)檢查項目：確定有無緊急電話號碼及是否更新？

檢查結果：詢問中華航空法蘭克福站地勤代理（FRAPORT）人員表示，該機場有專責之救難單位，於機場任何地方發生緊急事故，隨即使用手機聯繫，該名人員並以手機顯示電話號碼證明(滿意。

(八)檢查項目：危險物品資訊標示是否易為大眾及所有從事危險物品收運人員（例如收運貨物及公司航材之場所、貨運處理區等）所注意？

檢查結果：查中華航空法蘭克福站危險物品存放倉庫（FRAPORT）依相容表配置，且各庫區門口貼有可進儲之危險物品標籤，另於收貨碼頭及文件接收區貼有「你的危險物品申報了嗎？」等訊息海報 (滿意。

(九) 地勤作業

1.檢查項目：作業人員是否依ICAO TI、IATA DGR及相關手冊辦理危險物品裝卸運送？

檢查結果：抽查中華航空CI5622班機規定裝載危險物品，並將危險物品掛籤掛於危險物品貨盤上(滿意。

(十) 倉儲作業

1.檢查項目：作業人員是否依ICAO TI、IATA DGR及相關手冊辦理危險物品進倉、儲存及拆打盤作業？

檢查結果：抽查中華航空法蘭克福站（FRAPORT）之危險物品作業，尚未發現違反2010年IATA DGR規定(滿意。

2.檢查項目：危險物品儲存之倉庫是否有專人管理及設置適當消防設備？

檢查結果：抽查中華航空法蘭克福站危險物品存放倉庫（FRAPORT）備有有效期限內之滅火器(滿意。

3.檢查項目：危險物品是否依ICAO TI、IATA DGR及相關手冊規定擺放(如隔離及正確擺放位置等) ？

檢查結果：抽查中華航空法蘭克福站（FRAPORT）之危險物品倉庫作業，尚未發現違反2010年IATA DGR相容表之規定(滿意。

伍、結論及建議

本次對中華航空法蘭克福站之危險物品檢查，總計執行「停機坪」、「旅客及行李收運」與「貨運站及貨運作業」等3大部分，並無發現缺失或需提報改善情形之項目。

於檢查過程中，不論是詢問作業人員專業知識及相關規定，均能很有系統的回覆，另對於人員教育訓練，法蘭克福機場設有專門之教育訓練中心，其所依據之訓練項目、內容、訓練紀錄、管制及考核等，均比照國際規範之標準，整體人員有很高的素質且非常有自信，每個人所負責的工作及責任亦相當明確且盡責。

另一方面法蘭克福機場非常歡迎各方之檢查，因他們認為由各方檢查所發現之問題，是他們改善動力之來源，高標準且專業的服務品質，也是該機場能成為歐陸主要空運貨物之進、出機場，亦可為當地及人民帶來可觀的收入。

本次檢查感謝中華航空法蘭克福站全體人員的配合，對於人員專業之表現及負責任的態度留下深刻的印象。