出國報告(出國類別：考察)

參與科技發展之國際標準化活動科發基金計畫-赴日本「赴日本蒐集電動車輛、
航太及資訊產品之EMC標準及量測技術」工作報告

服務機關：經濟部標準檢驗局

姓名職稱：技士唐永奇

赴派國家：日本

出國期間：中華民國100年01月09日至01月15日

報告日期：中華民國100年03月25日

摘　要

日本在EMC的強制性法令要求有「電波法」、「電安法」及「電氣通信事業法」，符合這些法規要求後，相關產品才能在日本市場上銷售；另外還有一個自願性的要求，就是「VCCI的規範」。VCCI從2010年起著手增加2項資訊產品的EMI檢測項目，從2010年的4月1日開始，強制傳導干擾方面增加通信埠傳導干擾的量測，測試依據標準為CISPR 22 第 3版或第 5版，從2011年的4月1日開始增加再增加1 GHz~6 GHz的輻射干擾量測，採用的標準則為CISPR 22第5版。

日本各個產業面對EMC問題時態度相當嚴謹，消費產品有消費產品的EMC標準與法規，車輛方面有車輛方面的EMC標準與法規，甚至連建設機具、醫療設備及航太工業方面也有其對應的國內外標準，值得我們學習；我國應即早針對各種不同產業之設備或產品，如建設機具、車輛、航太、醫療設備及工具機等，制定相關的標準，以提供主管單位參考，做為管理的依據。

目錄																		頁碼

1.	目的	4

1.1.	前言	4

1.2.	參訪行程	4

2.	過程	5

2.1.	拜訪VCCI協會	5

2.2.	EMC Japan Corp試驗室	8

2.3.	RIKEN ENVIRONMENTAL SYSTEM	12

2.4.	TOYO Corporation	18

2.5.	TOYOTA車廠試驗室	20

3.	心得與建議	22

# 目的

## 前言

日本VCCI協會針對資訊產品的EMI檢測項目，將於2011年10月1日開始增加高頻1-6 GHz的量測，並已於2010年4月1日起增加通信埠的傳導干擾量測，這次主要行程即是拜訪VCCI協會，一方面討論該協會在新測試項目上所將採用的標準演變情形，方便國內業者即早採行因應對策，此外亦要了解VCCI協會在採行通信埠傳導測試後所累積的經驗，做為本局之參考；另一方面則洽商該協會於2011年與本局（第六組）在台北共同舉辦兩國EMC研討會的相關細節；

除了VCCI協會以外，本人亦奉派參與車輛研究測試中心 (ARTC) 建置大型電動巴士整車EMC試驗系統，協助ARTC研訂採購技術規範，因此亦擬於此次計畫中一併參訪日本TOYO Corp、RIKEN ENVIRONMENTAL SYSTEM及日本TOYOTA車廠之EMC試驗室，考察其技術，並探討相關之EMC檢測標準，另外也安排參訪日本EMCJ試驗室，討論航太產業EMC測試標準及測試技術，相關行程如附件1。

## 參訪行程

本次參訪行程共計7天6夜，地點包括日本東京及名古屋二個地點，詳細地點及行程如表1所示。

表1參訪地點暨參訪行程一覽表

| 日期 | 地點 | 預定行程 |
| --- | --- | --- |
| 1/9 (日) | 松山-羽田 | 啟程 |
| 1/10 (一) | 東京 | 參訪VCCI協會 |
| 1/11 (二) | 東京 | 參訪EMC Japan Corp試驗室 |
| 1/12(三) | 東京 | 參訪RIKEN ENVIRONMENTAL SYSTEM 試驗室 |
| 1/13 (四) | 東京-名古屋 | 早上:參訪TOYO試驗室 下午:由東京移動至名古屋 |
| 1/14 (五) | 名古屋 | 參訪TOYOTA車廠試驗室 |
| 1/15 (六) | 名古屋-桃園 | 回程 |

# 過程

## 拜訪VCCI協會

VCCI 協會是日本的民間組織，以自願性及會員制的架構來管理資訊產品之EMI問題，經過多年的努力，已超過1200個會員，其中大約有600個海外會員，台灣有153個會員，僅次於美國220個會員，是海外第2大會員國，目前VCCI經由日本經產省與美國簽訂互認的關係，執行互認後資訊產品的EMI管制事宜，因此雖是民間組織，卻在日本市場上，具有非常大的影響力；

    - VCCI的組織：

VCCI組織內有5個委員會來推動其工作，這些委員會的工作由會員自願性及義務性來擔任的，說明如下：

Technical SC (技術専門委員会)

主要工作是負責更新VCCI之規格；並擔任日本國內標準委員會CISPR / I 的袐書工作，對國際標準CISPR I提出技術性的貢獻;目前有2個工作小組，分別是：

輻射及傳導放射工作小組(WG)，處理輻射及傳導干擾之技術性問題；

量測場地確認方法工作小組(WG)，處理EMI量測場地的驗證技術問題；

International Relations SC (國際専門委員会)

主要工作是每年在日本東京舉辦一次VCCI國際論壇(VCCI International Forum (Tokyo))，並在日本海外舉辦國際研討會，聚焦於海外標準變化動態，以便對日本廠商提供即時的資訊；

Market Sampling SC (市場抽測専門委員会)

以經常性的抽樣測試做後市場的監督，並在市場調查實際的符合情況；

Communication SC (宣傳專門委員会)

建立VCCI網頁，編輯VCCI期刋及相關問題的回覆，此外也參加各地的展示會來推廣VCCI；

Education & Training SC (教育訓練専門委員会)

目前針對測試人員已建立入門及實務等2階的訓練課程，對於進階課程則有天線校正及場地校正的課程；

    - VCCI的新增測試項目：

VCCI從2010年起著手增加2項資訊產品的EMI檢測項目：

      - 傳導干擾方面，除原有的電源線傳導干擾量測外，增加通信埠傳導干擾的量測項目；

| 測試依據標準 | 符合項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CISPR 22 第 3版 | 報告符合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備登錄 |  |  |  |  |  |  |  |
| CISPR 22 第 5版 | 報告符合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備登錄 |  |  |  |  |  |  |  |

如上表所示，此一增項測試要求，從2010年的4月1日開始強制，可採用CISPR 22第3版或第5版的標準，第5版的標準可以一直使用，若採用第3版標準，則其試驗設備只能登錄到2009年12月為止，而其測試報告的有效期限，也只到2012的12月為止。

      - 輻射干擾方面，測試頻率從原先30 MHz測到1GHz，再增加1 GHz~6 GHz的量測

| 測試項目 | 符合項目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz ~ 1 GHz | 報告符合 |  |  |  |  |  |
|  | 設備登錄 |  |  |  |  |  |
| 1 GHz ~ 6 GHz | 報告符合 |  |  |  |  |  |
|  | 設備登錄 |  |  |  |  |  |

此一增項測試要求，從2011年的4月1日開始強制，測試設備之登錄則從2009年1月開始；採用的標準則為CISPR 22第5版；

    - 日本各種設備的EMC相關要求及法令依據

下圖為日本各種產品的EMC相關要求及法令依據簡要說明：

在日本EMI（電磁干擾）的項目是屬於安全項目之一，必須符合相關的要求後才能在市場上銷售，而EMS則屬於性能方面的項目，由廠商及產業界自我要求即可；因此在主要的強制性法令要求有「電波法」及「電安法」，至於有線方面的產品，則還要符合「電氣通信事業法」的要求，符合這些法規要求後，相關產品才能在日本市場上銷售；另外還有一個自願性的要求，就是「VCCI的規範」，涵蓋所有資訊的產品；

    - 共同舉辦國際研討會

由於上述的內容甚多，為使國內的業者能進一步了解雙方做法，本次行程特別邀請VCCI於100年2月18日到本局大禮堂與六組電磁科共同舉辦研討會，以便對國內業者做進一步的說明，研討會中的主要內容及主講者如下：

| 課程名稱 | 主講者 |
| --- | --- |
| 日本及VCCI的EMC法規 | Mr. Shozo Satake 佐竹省造 VCCI Director 常務理事 |
| 日本電安法 | Mr. Satoshi Shibata 柴田 恵 VCCI国際専門委員会 委員長 |
| 日本電波法、電氣通信事業法及各工業界EMS的要求 | Mr. Hiroaki Suzuki 鈴木宏明 VCCI国際専門委員会 委員 |
| 日本VCCI針對通信埠EMI量測的技術基準說明 | Mr. Hidenori Muramatsu 村松 秀則 VCCI技術専門委員会 委員長 |
| 日本VCCI針對1 GHz~6 GHz 輻射EMI量測之技術基準 | Dr. Chiharu Miyazaki 宮崎千春 VCCI技術専門委員会 委員 |

另外亦由本組3位同仁負責介紹國內相關法規之量測要求，名稱如下：

| 課程名稱 | 主講者 |
| --- | --- |
| IC EMI量測標準及量測技術 | 本局六組董建利技士 |
| 通信流量對於通信埠EMI量測時之影響 | 本局六組林良陽技士 |
| 1 GHz ~ 6 GHz 輻射EMI量測場地之驗證原理 | 本局六組陳誠章技正 |

本次會議是在國內第一次這麼完整的介紹日本所有相關的EMI法規要求，場中也由本人協助翻譯，因此吸引超過140名以上的人員參加，收獲甚為豐富，且本局只提供場地及出席人員的午餐費用，以這麼低的成本能對國內的產業提供這麼大的貢獻，實在非常值得。

圖1：拜會 VCCI 討論VCCI新的檢測項目、標準及辦理研討會事宜

## EMC Japan Corp試驗室

2.2.1 該公司成立於1987年4月6日，業務範圍主要著重於電磁相容測試，該實驗室有11座測試場地（包含一座10m電波暗室及迴響室），測試領域包含車輛、太空設備、飛機電子機器、軍用設備、IT產品、無線設備等檢測，該實驗室目前較為特殊之發展項目為太空站用EMC規範及電波迴響室應用量測，在參訪人員抵達之後，由實驗室部長村上薰先生簡單介紹環境便開始進行實驗室參觀行程。

2.2.2 參觀實驗室的電源系統，此系統是使用馬達來帶動發電機而產生頻率400Hz的電源，據EMC Japan的經驗，該電力系統所產生之400Hz頻率的電源，其雜訊非常小；此外在參觀電動車DC 充電站的EMI測試時，將被動式的負載放置於測試Chamber的正下方，這樣可以防止負載所產生的EMI干擾，並且可以縮短連線的距離。

2.2.3該實驗室所建立之迴響室，測試的靜區為2.5m(H)×3m(L)×2.3m(W)，頻率範圍從100 MHz ~ 40 GHz(實驗室採 Mode Turn-攪拌裝置非連續轉動；註：Mode Stirred攪拌裝置為連續旋轉)參考規範為IEC61000-4-21。

圖 2：EMC Japan Reverberation Chamber

參訪該實驗室 10 m chamber，此試驗室提供200 A大容量的電源端子、進出水管(1 進1 出)及各式電源插座盤，並有固定大型號角型(Horn)天線的輔助設備；

圖 3：EMC Japan 10m 電波暗室

| 圖 4：大容量電源端子 | 圖 5：進出排水管設計 |
| --- | --- |
| 圖 6：各式電源插座盤 | 圖 7：固定Horn 天線的輔助設備 |

2.2.4由於航空標準對於EMS的場強要求高達1500~3000 V/m，為達到此標準要求，目前EMC Japan正在研究使用四支天線、以兩個較低的功率放大器(各100 W)來達成 1500 V/m 的場強試驗，該組合所用的電力饋線必須等長，再利用外部Function Generator 進行同步控制，但其缺點則是無法涵蓋較寬的頻帶與大型產品的測試（靜區較小），只適合零件之測試。

圖 8：強EMS場強的天線組合

2.2.5下午參訪時，由該實驗室部長村上薰先生簡介太空站 (Space Station Program, SSP：SSP 30237, 30238，類似 MILSTD461-C之標準 ) 與航空設備 EMC 試驗標準 (RTCA DO-160)，RTCA （Radio Technical Commission for Aeronautics）是由美國民間非營利公司（RTCA公司）運作的國際著名組織，主要針對航空領域內的通信、導航、監視和空中交通管理（CNS / ATM系統）系統問題，提出一致性的建議。RTCA協助執行聯邦諮詢委員會的工作，由RTCA所提出的建議常被美國聯邦航空委員會（FAA）作為制定政策的依據，這些項目和管理決定，也常被一些私人公司用作制定發展、投資和其他商業活動的依據。

圖 9：太空站與航空設備試驗標準簡報

圖 10：EMC Japan與參訪人員合照

## RIKEN ENVIRONMENTAL SYSTEM

該公司為一專業之實驗室製造商，公司成立於1927年，業務範圍包含生產引擎零組件、電波吸收材及環保設備，該公司可利用電腦軟體模擬（FDTD method)來設計電波暗室，也有相關設備來量測電波吸收材料之特性，並可整合車輛EMC之測試系統。

2.3.1 在 RIKEN 公司的參訪行程中，先由該公司社長小笠原弘三先生進行公司介紹，接著參觀其電波吸波材料之試驗場地，最後在電波暗室內參觀該公司以實車在汽車動力計上做EMI測試之展示，以確認其汽車動力計的功能。

圖 11：RIKEN與參訪人員之會議

圖 12：各式電波吸收材料之測試設備

2.3.2參觀汽車 EMC 試驗用之汽車動力計：

汽車電磁相容(EMC)試驗時必須考慮汽車在行進間的狀態，因此須有汽車動力計來模擬電動車輛在實際道路行駛的狀態，所以要在電波暗室內安裝汽車動力計，該動力計本身必須避免產生電磁雜訊，以免影響實際車輛的測試，為此，該公司特別興建一間車輛 EMC 測試電波暗室，進行汽車動力計一系列之測試，以確保該系統符合 EMC 量測的要求。

圖18：車輛 EMC 測試用之動力計

2.3.3 執行轉桌/動力計之EMI 背景量測時，系統應在加載 (架設車輛) 狀態下進行，而非在無載情況執行，這樣才能測得真正的背景雜訊，若在量測時發現有產生雜訊的現象，可關閉動力計或關閉測試旋轉桌電源、及改變量測天線位置等方法，以確認雜訊發生之來源

2.3.4目前該公司採用 Inconn 公司的動力計，動力計使用AC 馬達來驅動，並利用一台變壓器及濾波器(SOS HIK)達成系統的供電要求；整個動力計的功能係由一台電腦過光纖來進行控制，光纖之連線可避免信號傳疏時產生不必要之干擾；此外動力計與轉桌組合後，需注意其轉桌縫隙、線路管理介面設計、排氣管線、轉桌接地處理、排氣管支架、滾輪間隙、軸距調整區縫隙(車輛架設之後調整軸距)、車輛固定方式、轉桌控制(建議在轉桌的動力計旁有手動控制器，以利軸距位置的確認)、及現場ABS、TCS 等模擬功能，此外也注意排氣管下方會噴水的問題。

| 圖 14：轉桌縫隙 | 圖 15：線路管理介面 | 圖 16：排氣管線 |
| --- | --- | --- |
| 圖 17：轉桌接地處理 | 圖 18：排氣管支架 | 圖 19：滾輪間隙 |
| 圖 20：固定車輛的裝置 | 圖 21：轉桌上的控制 | 圖 22：排氣管出口 |

2.3.5下午前往Calsonic Kansei (為NISSAN 車用電子零組件含儀表板之製造商) 參觀，該公司之電波暗室是由RIKEN所建造，由該公司部長上杉且廣先生負責接待並做試驗室的介紹，該電波暗室在2010 年春天完工，因為日本目前的主要汽車製造廠對電動車輛尚無足夠的經驗數據（較多傳統車輛的經驗），故由Calsonic Kansei自行建立此實驗室自行確認產品特性，30m電波暗室蓋在 1樓，2 樓則蓋 2 間可滿足 CISPR25 的測試試驗室；蓋 30 m 場地的目的，除要滿足車輛EMC之要求外，更可針對車上的無線設備，如車上之GPS 天線、遙控器等，做EMC及特性上的量測。

| 圖 23：車輛測試用之高頻天線 | 圖 24：車輛測試用之低頻天線 |
| --- | --- |
| 圖 25：30m 電波暗室 | 圖 26：旋轉桌 |

2.3.6該電波暗室場地的其他設計，如動力計上防止人員防誤踏的裝置、輪胎散熱、轉桌旋轉角度標示、轉桌開孔、軸距調整區、纜線管理區(無法觀看)、PIT 線槽等，如下圖所示：

| 圖 27：防誤踏裝置 | 圖 28：輪胎散熱風口 |
| --- | --- |
| 圖 29：轉桌旋轉角度標示 | 圖 30：轉桌開孔 |
| 圖 31：軸距調整區 | 圖 32：纜線管理區 |

2.3.7該試驗室之EMS 測試系統描述：

主要功率放大器之規格及數量如下：

100 kHz ~ 250 MHz：5 kW × 1

80 MHz ~ 1000 MHz: 2 kW × 1, 1 kW × 2

0.8 GHz ~ 3 GHz: 450 W × 1, 240 W × 1

這種測試頻段的切換規劃，有助於設備之拆裝，具有很好的便利性及時效性。

| 圖 33：功率放大器 | 圖 34：頻段切換設計 |
| --- | --- |

圖 35：RIKEN與參訪人員於 Calsonic Kansei合照

## TOYO Corporation

2.4.1該公司於1953年成立，業務範圍為代理及研發生產各領域之量測設備、治具及軟體等，範圍包含車輛、EMC、燃料電池、馬達等，在車輛EMC的量測方面，與美國ETS-LINDGREN公司合作，負責測試系統的整合，當抵達該公司後，由ETS-LINDGREN公司經理對EMC系統進行簡報。

圖 36：ETS-LINDGREN對參訪人員進行簡報

2.4.2 參觀完TOYO總部後，由該公司課長今全良通先生帶領參訪人員前往KOMATSU 廠 參訪，KOMATSU為一個建設用車輛製造商，由於該Chamber係專門設計給建設用車輛使用，其測試系統之能量與相關設備如下：

EMI ─ 接收機 (ESU 8GHz) + RF Switch (NS4900)；

EMS ─ 可符合 e-Mark 能量之要求 (某些頻段可達100V/m，低頻難達高場強)，SG (9k ~ 11GHz) + NRVD，放大器室裝有獨立空調，放大器為 BORN 及 MILMEGA的組合，採模組化的架構，分成 20 MHz ~1000 MHz 5 kW 及 1 GHz ~ 4GHz 150 kW 2組，4 GHz 以上之頻帶，TOYO 人員則建議使用 AR 的產品；

為適合建設機具（重量很重）的測試，Chamber內有一加強的承重區，耐荷重達170 噸、軸重 120 噸，只能將電波暗的地面以焊接方式處理，所以焊接處不是很平整；Chamber 隔離門尺寸為 8 m × 8 m，僅可由外部進行開啟，以防止從內部開啟時，人員不清楚外部狀況而碰撞人員或設備，造成安全的問題，操作時，人員必須全程按壓開關以開啟隔離門，只要按鈕放開即中斷門的開啟動作。

圖 37：TOYO與參訪人員於KOMATSU合照

2.4.3  KOMATSU 廠針對建設機具所需符合之EMC 試驗參考標準有：

- ISO 13766:2006 ─ EMS : 20 MHz ~ 1000 MHz, 100 V/m;

EMI : 30 MHz ~ 1000 MHz

- EN 13309:2010 ─ EMS : 20 MHz ~ 2000 MHz, 30 V/m;

EMI : 30MHz ~ 1000 MHz

- 2004/108/EC ─ 歐洲電磁相容性指令

2.4.4 日本國內車輛法規管制說明：在日本建築機械之車輛應屬經濟產業省產業機械課管制，而在陸上行駛車輛為日本國土交通省所管。故日本建設用車輛如有掛牌則歸國土交通省管理，無掛牌則歸經濟部產業部機械科管理。

在我國，交通部於2011 年1 月1 日起開始管制小型客、貨車之EMI要求 ，從2014 年1 月1 日起則將開始管制有領牌的車輛之EMC項目。

2.4.5  KOMATSU 廠商建議未來我方管制建設機具之EMC之後，可以由台灣管制單位派員利用該公司本身實驗室進行監測檢驗測試。

圖 38：KOMATSU及TOYO人員與參訪人員意見交流

## TOYOTA車廠試驗室

2.5.1 TOYOTA車廠試驗室位於愛知縣豐田市，參訪人員於抵達該試驗室後，由該試驗室電子試驗部部長高野康之先生負責接待並做試驗室介紹，對車廠而言，所有設備及技術均屬機密資料，因此廠方無法讓參訪人員進行拍照，該試驗室現有8 座EMC Chamber，進行參訪的2 座EMC chamber，代號為G(EMS 為主)、F(EMI 試驗為主)，是TOYOTA 最新建置場地，於2009 年完工，該建築1 樓為放大器室/旋轉台及動力計室，2~3 樓為chamber 主體區域，4樓為維修區。

圖44：TOYOTA外參訪人員合影

2.5.2 監控的 CCTV 在 Chamber 內部有4 台、放大器室有 1 台、旋轉台控制室有 2台及動力計控制室 2 台，所有攝影機都連接至控制室螢幕進行監控，此外，電源的顯示儀表亦連接到控制室中，可由測試人員在第一時間即可掌握系統發生之異常狀態。

2.5.3 車廠對此 Chamber 的特性要求非常高，場地特性 NSA(場衰減量) 要小於等於 ± 1.5 dB，為達此一要求，chamber 製造廠商TDK 特將其空調進出口處設計於側牆位置，且內部所安裝的電波吸收體長度達 3 m，與其它電波暗室的設計有較大的不同。

2.5.4 該公司針對EMC測試時所使用之遠端無人之車輛控制促動器(Actuator)，係利用氣壓方式搭配拉繩來加以控制，這種方式可使整體操作更為精確，且在控制室中裝有仿車輛加速/煞車踏板，方便測試人員操控使用。

2.5.5 監控系統計有 30 個類比訊號、2 個 CAN 通訊 Port還有喇叭可以監聽聲音，以了解車輛狀態。

2.5.6 旋轉台/動力計為東芝三菱電機產業系統株式會社 (TOSHIBA MITSUBISHI - ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION，TMEIC)廠商建置，使用馬達功率為 55 kW，動力計最高速度 120 km/h、模擬風速最高 70 km/h，但可惜其動力計室謝絕參訪。

2.5.7 EMS 測試能量：TOYOTA 人員說明，為對應各種法規需求，該公司的設備可滿足20 MHz ~ 2 GHz 頻帶， 場強 30V/m 之驗證測試基本要求，此外該系統除低頻20 MHz ~ 70 MHz之頻帶以外，場強亦可達100 V/m。

主要放大器有：

100 kHz ~ 250 MHz：10 kW × 1

80 MHz ~ 1000MHz：2 kW × 1；1 kW × 2

1GHz ~ 2.5 GHz：1 kW × 1

2.5.8 車廠進行車輛EMS 試驗時，可利用軸距調整各型車輛之測試位置，使EMS 試驗時皆可在同一參考點進行，以提高實驗室測試及整車配置之時效，在安全的考量下，每次執行試驗之人員為至少2 人以上。

2.5.9  4樓為chamber 維修區域，人員可進行照明、空調等設備之維護，該區域並設置有可燃氣體偵測設備(NV-100H)進行氣體相關監控防護(據TDK 廠商訊息，因TOYOTA 有相關燃料電池研究需求，故有相關安全可燃氣體等防護措施規劃。

# 心得與建議

這次的參訪，最大的收穫，應屬促成VCCI在2月份與本局同辦 EMC 的研討會，這次的研討會應是國內第一次有系統且完整的介紹日本相關產品之EMC法規要求，對廠商及試驗室應有相當大的助益；此外也看到日本許多不同產業的EMC測試設備，收穫良多；

另一方面，也發現日本各個產業面對EMC問題的嚴謹態度，消費產品有消費產品的EMC標準與法規，車輛方面有車輛方面的EMC標準與法規，甚至連建設機具、醫療設備及航太工業方面也有其對應的國內外標準，這是我們一直疏忽問題；

因此，建議我國應即早針對各種不同產業之設備或產品，如建設機具、車輛、航太、醫療設備及工具機等，制定相關的標準，以提供主管單位參考，做為管理的依據。

# Text boxes

DEN-AN Law電安法

由每一工業協會訂定之標準

無線電

手機

Radio Law電波法

影印機Copiers

傳真機

數據機等

Modems

電腦、PDA等及其週邊產品

VCCI

Electrical

電氣產品

Appliance

TTE

通信產品

ITE

資訊產品

免疫力(EMS)

輻射干擾 (EMI)

微波爐

電視、錄放影機、冰箱；

變壓器、電線；

螢光燈及其他產品