出國報告（出國類別：洽公）

新建四萬噸級油輪「通運輪」柴油主機(Main Engine)設備廠試

服務機關：台灣中油股份有限公司

姓名職稱：王偉明組長/陶嘉義工程師

派赴國家：韓國

出國期間：100.01.06.-100.01.10.

報告日期：100.03.25.

摘 要

本公司為配合煉製結構改善計畫後之環島油運需求及IMO對油輪之新規定，汰換自有舊單層殼油輪「力運」及「行運」2艘四萬噸級黑油輪，興建2艘雙層殼四萬噸級新環島油輪，維持黑油類油品之環島運輸能力，滿足國內市場之需求；96年及98年分別編列固定資產投資預算（A9601及A9801）建造雙層殼四萬噸級油輪各乙艘，該案於98年6月30決標並於98年7月8日與台灣國際造船股份有限公司簽訂新建2艘「四萬噸級油輪」採購契約，預定於100年3月31日及8月15日完成交船。

為配合第二艘新建造四萬噸級油輪建造時程，赴韓國現代重工會驗柴油主機（Main Engine），依採購規範進行性能、外觀及NOx排放等檢查項目。

測試項目有外觀規格、安全保護裝置、啟動及正逆運轉、倒車持續運轉、最低轉速運轉、負荷運轉、單缸燃油切斷運轉、增壓機切斷運轉及拆缸開放檢查。

檢驗過程共有CR/BV驗船協會、台船、聯設、中油等人參加進行與分組檢查，共計提出改善建議17項，15項已於製造廠出貨以前改善完成，剩下項目須待海試期間進行振動測試再予改善。

以上項目完成後，主機將拆解後運往台船基隆廠進行船上組裝。

目  次

項 次	內  容	頁次

一、	目的	4

二、	廠試時間及行程	4

三、	廠試過程	4

四、	心得及建議	8

五、	廠試會議紀錄	9

六、	廠試測試報告	13

# 目的

廠試之目的係依建造合約，主機於製造完成後需於主機廠進行測試主機各項性能。於廠試期間應核對廠家是否依採購規範(POS)製造主機，對於船廠與船東之審圖意見，廠家是否已反映並執行，並於廠試期間即時發現缺失及檢查有無震動、漏油、異音、高溫等現象並要求廠家配合修改，儘量避免主機運抵船廠後增加船廠之修改，確保建造日程以免延誤；雖然檢驗過程中均合乎規定，但並不能保證安裝後測試運轉時，就沒有問題，只能算是完成交機前的一個重要環節，最終必須通過在往後的安裝時的檢查（機座、配管和安裝）、運轉檢查及海上公試後，才算是大功告成。

# 廠試時間及行程

有關此次柴油主機廠試行程概述如下：

1、01月06日：由桃園機場啟程至韓國釜山機場。

2、01月07-09日：參加主機設備（Main Engine）廠試及檢討會議。

3、01月10日：韓國釜山機場至桃園機場（返程回國）。

三、廠試過程

1、參加測試人員：

（1）裝備廠家：

HHI Quality Management / EMD

Manager  金榮三 Y.S.Kim

Engineer 朴相奇 S.G.Park

（2）造船廠：

CSBC 李永樂 Li Young-Log

（3）船 東：

CPC組長      王偉明 Wang, W.M.

CPC 工程師   陶嘉義 Tao, Chia Yi

USDDC工程師  林守毅 Lin Shou-Yi

（4）船級協會：

BV Surveyor Park, Ha-Won

CR Surveyor 張明雄 Chang, Ming Hsiung

CR Surveyor 李奇峰 Lee, Chi Feng

2、測試方法與程序

（1）測試項目：

  - 外觀規格檢驗（Visual Inspection）

  - 安全保護裝置測試（Safety Device Test）

- 高油氣停機 (O.M.D. Function Test)

- 滑油進口低壓停機 (Main L.O. Inlet Low Pressure Stop)

- 增壓機滑油進口低壓停機 (T/C L.O. Inlet L.P. Stop)

- 排氣閥空氣低壓停機 (Exh. Valve Spring Air L.P. Stop)

- 缸套冷卻水進口低壓停機 (Jacket C.W. Inlet L.P. Stop)

- 推力軸承高溫停機 (Thrust Bearing High Temp. Stop)

- 緊急停機 (Emergency Stop)

- 轉車機起動互鎖 (Turning Gear Interlock)

- 超速停機 (Over Speed Trip)

  - 啟動及正逆轉測試（Starting & Reversing Test）

a. 正轉起動運轉 (Starting Ahead)

b. 逆轉起動運轉 (Starting Astern)

  - 倒俥持續運轉測試 (Astern Running Test)

  - 最低轉速運轉測試 (Minimum Revolution Test)

  - 引擎控制系統功能測試 (WECS Function Test)

  - 調速器測試 (Governor Test)

  - 負載運轉測試 (Load Running Test)

a.燃油消耗量計測 (Fuel Oil Consumption Measurement)

b.汽缸爆發壓力示功器量測(Indicator Measurement)

I. 單缸燃油切斷運轉測試 (One Cylinder Cut- off Test)

J.增壓機切斷運轉測試 (Turbocharger Cut-off Test)

K.拆缸檢驗 (Overhaul Inspection)

（2）測試程序：

A. 09:30-10:00 廠試前會議

B. 10：00－11：00 安全保護裝置測試（Safety Device Test）

C. 11：10－15：10 負載運轉測試（Load Running Test）

11：10－11：40    25％ Load（30 min）

11：40－12：10    50％ Load（30 min）

12：10－12：40    75％ Load（30 min）

12：40－13：40    90％ Load（60 min）

13：40－14：40   100％ Load（60 min）

14：40－15：10   110％ Load（30 min）

D. 15：10－15：30 調速器及超速停機測試

（Governor & Over Speed Trip Test）

E. 15：30廠試後會議

F. 第二天拆缸檢驗 (Overhaul Inspection)

拆缸檢驗 (Overhaul Inspection)、曲拐箱內近接檢查、活塞與缸頭檢查、增壓機       開放檢查，廠試改善建議交予主機製造廠與討論

3、測試結果分析

主機廠試依廠家試車計劃執行無誤，如後附測試報告紀錄。

主機安全保護裝置逐項測試結果功能正常。

主機各階負載運轉正常。

主機負載測試情況符合合約及規範之要求。

MCR: 9,960 kw x 124.0 rpm（與規範相符）

NOR: 8,964 kw x 119.7 rpm（與規範相符）

主機耗油量計測結果，高於規範 126.0 g/bhp.hr +5%之要求，但超過部分低於契約規定之5％餘裕 [Max. 132.3 g/bhp.hr]，契約價金不予變更 。

四、心得及建議

由於本公司委託台灣國際造船公司在基隆廠興建兩艘4萬噸級油輪，此次奉派參加第2艘「通運輪」柴油主機廠試，係第一次參與主機之廠試；好在於出發前曾詳細將說明書、測試項目以及前次「華運」主機測試報告等熟讀過，對測試程序、項目細節、方法清楚了解，故能完成預期任務。

韓國造船工業雖起步較我國晚好多年，卻能夠迎頭趕上並有能力自製船用主機；反觀我公司以往船隊之主機均出自臺灣機械公司之產品，後續因無市場需求，持續建造及經營不善終至該公司關門，國內自製船用主機壽終正寢，市場趨勢也漸漸從日本至韓國到中國，或許在不久之將來，船用主機均來自中國。

歸納本次試車心得與建議事項如下：

1、 現代重工廠重視效率，分工負責清楚。

本次試車，現代重工牽涉4-5個部門與單位，分別為業務、品管、測試、NOx排放等，現代參與本次試車工作人員超過20人，不論高階與技術員均準時參與會議，工作銜接準確，甚至於中午午餐期間仍加班趕工進行，令人佩服。所有測試工作，均進行多次測試並有所準備，每一項都能有條不紊的以最快速度完成測試。

2、 重視工安與對外資料管制嚴密。

廠內人員對於工安意識及工作環境非常嚴格，測試台上均佈置適當樓梯或欄杆保護人員，主機測試啟動或操作變換時候會使用警報鈴提醒靠近主機人員。

廠內僅少數電腦可以使用隨身碟，並要求使用船廠專用相機拍攝，婉拒船東所攜帶相機。因此本次測試僅可獲得少數相片。

3、 本主機使用新一代的共軌燃油系統，以及缸套監視系統，為本公司採用此船用主機新設備之第1艘，若有機會安排主機原設計廠商WARTSILA講授技術與注意事項，將有助於輪機長及其他人員之操作與了解。

五、廠試會議紀錄（原稿）

|  | 以上為本次廠試期間發現的問題，經整理後如下計17項意見： NO. CUSTOMER RECOMMENDATION 1. Please provide photo and filed of every tests carried out in shop trial foe demonstration purpose to the ship crews. 2. Sealock of trolley for air cooler that position should be improved. 3. Fixed bolts for handrail should be with spring washer and suitable size (that too long). 4. All copper pipe should be painting before delivery (except steam tracing). 5. No painting part should be prevent before delivery. 6. All transfer cable & thermostats should be number or name tag. 7. Top after platform should be improved. 8. Jacket cooling water outlet thermostat name tag missing. 9. Cleaning feed water pipe for T/C add' support. 10. Operation caution plate shift to suitable position. 11. All cable gland should be sealing. 12. All insulation should be complete before delivery 13. CSBC981 comments should be followed. 14. Replace back-up rings of fuel pumps for smoothing rubricating when engine shutdown and starting. 15. The 100% SFOC calculation details should be submitted with step by step procedure and all the parameters modification, calibration and …to be included for ship crews information. 16. Please clarify the reason of … amounts of diesel oil accumulated in the drain panel for common rail oil injection unit. 17. Please clarify the reason of severe carbon residual on the fuel injection nozzle tips after only few hours test running. 六、廠試測試報告 |
| --- | --- |