經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

中卡RasGas LNG業務連繫會議

報告書

服務機關：台灣中油公司台中液化天然氣廠

姓名職稱：林泓龍  輸氣技術員

派遣國家：卡達

出國期間：100年05月03日至100年05月06日

報告日期：100年07月28日

摘要：

為使中油公司與卡達簽訂LNG長期合約之買賣雙方更順利完成LNG船裝載、卸收及作業管理等任務，就相關方面等問題提出研討，以期解決雙方面臨之問題，並使雙方於日後連繫更為流暢，辦理LNG船裝載相關業務交流及觀摩，以符合LNG長期合約內容之執行。本廠與卡達交易方式為FOB，在裝貨港(Ras Laffan, Qatar)計量計價，買方至裝貨港見證有關計量計價流程，包括船上儲槽冷卻(cooling-down)、裝貨前測量核對見證(CTM open, custody transfer measurement opened)、裝貨氣體樣品(composite gaseous sample)開始收集、裝貨流程、停止氣體樣品收集與分裝樣品鋼瓶 、裝貨後測量核對見證(CTM close, custody transfer measurement closed)、裝貨樣品分析(analysis of LNG loaded)及核對裝貨MMBTU等相關作業，但職此次最主要為與Ras Laffan合約相關人員業務連繫並且了解對方實驗室取樣、化驗流程及碼頭區設備的觀摩，就雙方技術面來進行意見交流，促進買賣雙方之互信，以利後續LNG交易順利進行。

本次赴卡達Ras Laffan LNG專用港為本公司LNG船-台達4號貨氣裝載，總裝載量144800 m3。

目次：

- 目的...........................................3

- 過程...........................................3

- 報告內容.......................................3

- 心得與建議事項.................................5

壹、目的

本公司與卡達簽訂LNG長期FOB合約，穩定供應國內LNG所需，為使買賣雙方更順利完成LNG船裝載及卸收任務，雙方有定期、不定期之會議，就裝載、卸收及航行等問題提出研討，以解決雙方面臨之問題，並使雙方於日後連繫更為流暢，辦理LNG船裝載相關業務交流及觀摩，以符合LNG長期合約內容之執行。

在國際油價日益上漲下，LNG價格亦隨著上揚，而這更加顯示裝貨、計量、取樣及分析流程對LNG交易之重要性。裝貨時，每個環節皆會影響LNG購買成本，力求提升重要技能與對LNG裝載流程深入了解，促使LNG交易在公平公正前提下，達到合理購買LNG成本為目的。

本次進行LNG裝載業務交流，使以了解整個FOB買賣前置流程，其間觀摩Ras Laffan

碼頭等各項設計理念與技術並就裝載及航行等問題與相關人員進行雙方研討。同期間本廠
技術組陳筱淇化學師與RG議妥於5月4 ~ 5日於卡達進行化驗比對且TAITAR NO.4 LNG船
5月4日於Ras Laffan裝貨。故職與陳筱淇化學師於此卡達期間同時進行化驗比對相關業務及進行觀摩LNG船裝載等任務。

貳、過程

5月3日 起程 (台北→ 曼谷→ 卡達 Doha)

5月4至5日 至RAS GAS實驗室了解化驗比對進行、參觀實驗室儀器設備、分析技術
             交流並至碼頭區登TAITAR NO.4 LNG輪，進行LNG裝載業務交流

5月6日 回程 (卡達 Doha→ 香港→ 臺灣)

參、報告內容

本次化驗比對依據往例，執行RASGAS、永安廠與台中廠實驗室間三方面化驗比對測試，以減少LNG卸收時天然氣品質與熱值分析差異之爭議，增加買賣雙方之公平交易。化驗比對樣品依據買賣合約實施細則內容協定，至天然氣交易開始後由買方提供化驗比對樣品供檢測，因此本次化驗比對由台中廠準備樣品鋼瓶並進行三方溝通協調事宜。而本廠技術組實驗室於100年4月4日卡達第12船次(RL2-CPC01-2011-011)台達2號至港卸收時一併準備化驗比對樣品，共計取得8支樣品鋼瓶。

第一次前往Ras Laffan LNG公司路途中，就見識到卡達這國家的嚴謹態度，因為快抵達Ras Laffan Industrial City時，可就以見到有如臺灣高速公路收費站之大器般的管制區，經由相關人員引導下車至管制哨驗證件並檢查通行函確認身份後才可進入工業區。 在進入Ras Laffan 公司時，也需下車拿著護照、證件等進行查驗並由保全檢查有無相機、香菸等違禁品，待換證後使得進入。

進入Lab會議室後由RasGas化驗室主管Ms. Sungau Buda為我們介紹此次行程相關參與人員，經雙方自我介紹後，開始說明此兩天行程安排及化驗比對作業程序，而第一天即安排進行化驗比對測試，此次比對機台與去年相同共計三台，廠牌為VARIAN，型號為CP-3800，分別為system 10、12、13，並由雙方確認買賣合約實行細則之化驗比對程序，接著由Mr. Mohammad (Chief Chemist)帶我們參觀化驗室環境及儀器設備並進行意見與技術交流。一開始為我們說明標準氣體已更換，並說明如何操作儀器及樣品注入，接著由我方與SGS公證一起確認化驗比對樣品壓力並開始分析作業。這期間很感謝陳化學師筱淇的協助解說，因為這方面在我工作領域上是屬第一次接觸，也因而讓我了解到化驗比對的嚴謹步驟。

之後在RasGas Mr. Nawaf (Senior Sales Contract Analyst)及購運室蕭業務管理師賀方協助下，與TAITAR NO.4船長取得聯繫得以安排登船觀摩裝貨等業務，但因此時已經在進行泵送，無法參觀到卸料臂連接及事前準備靠岸作業，僅能與船長就航行入港及靠泊等方面進行意見交流。然而該公司碼頭區管制非常嚴謹，事前一定需事先申請並且需著連身工作服、安全鞋與安全帽等防護用具。而最令我感到印象深刻的是，在進入裝貨碼頭前有一道雙開鐵網門管制，在經過檢查及認證後，始由人員開門放行。登船過程中，依據ISPS規定進行檢查及登記換證，並有工作人員帶領依指示規定行走甲板通行路線（塗有防滑漆料），而船艙內各機房也均受嚴密監控，在與船長於會議室見面寒暄後，由之帶領到駕駛台，因為陳化學師筱淇是第一次進入駕駛台，所以由船長進行相關設備簡易解說，爾後再由職與船長進行業務交流。在這交流過程了解到Ras Laffan因為都屬炎熱沙漠氣候，所以不像臺中港冬季的惡劣氣候而很難靠船。由堤防到碼頭區距離很短，海流也穩定，所以操船也較容易許多，另外也因靠船作業時間較短，所以就了解，是由另一公司承接拖船工作，省下維護及保養的工作業務。交流中也提到Ras Laffan的碼頭平台是沉箱式與液化天然氣廠鋼管樁棧橋碼頭設計、外觀上有極大不同，管線部分也多高架化；而且在裝貨過程中，其產生之BOG蒸發氣是不回收直接燒掉，這跟本廠增加設備回收BOG迥然不同，此款氣派也讓我大開眼界。

第二天至Ras Laffan液化天然氣公司進行化驗比對報告之核對，由Mr. Mohammad將分析報告遞送給我方進行核對且確認各儀器之數值差異是否符合NGPA 2261規範，若無誤，則由買方、賣方及公證三方簽名完成於卡達之化驗比對報告。 而在空檔之時與Mr.Nawaf 及 Ms. Muna (Contract Analyst)交流了一下RasGas LNG的發展及近日日本核能事件的衝擊，了解到日本對於LNG現貨市場是很需求的，導致價格也逐漸上揚。另外，由於 Ms. Muna對於
中華文化很好奇，所以藉機讓之更了解臺灣，對於雙方認知有更進一步的交流。

肆、心得與建議事項

藉由本次派遣，使職更瞭解國外LNG TERMINAL作業及管理並對裝貨港碼頭設施有更進一步認知，提升國際視野對LNG產業有進一步認識，而該處進出管制嚴謹，雖然頂著大熱天等著上工的各國員工很多，但大家也是井然有序的著全副安全裝備等著接駁巴士逐一上車。不論是在工廠內部或是碼頭周圍，大家都確實遵守安全規範事項，以期能安全且確切的完成任務。這幾天的行程充滿著緊張與驚奇，一方面緊張是第一次抵達阿拉伯國家，腦中只充滿著以前教科書的印象及網路搜尋到的知識，認為這是一個很神秘且封閉的國度；另一驚奇方面是進入卡達後，見識到這國家充滿著活力的建設及其遠大的企圖心，完全顛覆職的腦中印象，而且物價也比臺灣高出許多。雖說入夜後沒有像臺灣那樣的熱鬧，卻充滿著緩和的悠閒步調，但是一到早晨工作時段，大家彷彿又充滿幹勁，帶著安全第一的信念，努力的完成所交付任務。

這一次的面對面交流與觀摩對我的內心衝擊很大，也藉此了解卡達的現場實況與工作態度，透過技術交流及雙向溝通，確信能建立雙邊良好合作關係與互信基礎。也因首次參與RG和我方之化驗比對，在此特別感謝本廠陳化學師筱淇之指導與說明，讓職能了解化驗比對流程以及問題處置這一塊陌生領域。而這2天行程下來，雖然非常緊湊且疲累，但也感謝RasGas相關人員事先周詳的安排與協助，讓職可以順利地完成本年度任務。