B. 工廠介紹，製造及出貨進度說明。

C.工廠製造流程說明。

D.半成品品質及交貨狀況目視檢查。

E.其餘測試項目由第三公證公司確認。

2.檢測標準

依據施工規範第11365、11337、11393章核可之送審文件及廠驗計畫書辦理。

3.公証單位

依據施工規範第01150章規定，國外廠驗須由第三公證單位協同進行。故本次廠驗之設備委託Bureau Veritas公司，擔任第三公證單位協同進行國外設備檢驗。

伍、設備廠驗情形

一、測試現場相片

(一)

離心式污泥脫水設備

(二) 渦流式沉砂設備

(三) 小型水力發電機

二、廠驗文件

1.設備商自主檢查表

2.廠驗紀錄表、相片

3.第三公証單位檢查文件

三、廠驗結果

1.本次國外設備商設備檢查，所檢驗設備如下。

a：離心式污泥脫水設備- 2台

b：渦流式沉砂設備- 2台

c：小型水力發電機- 1台

2.離心式污泥脫水設備製造地點為印度，於實際會議說明，現場了解製造作業流程與設備品質管制方式後，經查確實已落實並移植原廠(歐洲丹麥)一貫作業方式與技術，設備旋轉柱體、螺旋主體經動平衡校正，品質應可符合設計需求，惟實際功能仍將配合本廠效能測試作業進行驗證。

3.渦流式沉砂設備技術係引自德國技術授權方式於土耳其製作，經過製程說明，現場實際了解主要組件製造作業流程與設備品質管制方式後，槽體構造、進出水渠道與攪拌驅動設備間關係，依製造圖說製造品質應可符合設計需求，惟實際功能仍將配合本廠效能測試作業進行驗證。

4.小型水力發電機係利用污水處理廠所在基地高差，再生能源提供周邊照明等電力來源，設備於日本製作，經過製程說明，檢視水車本體與發電機間構造，並於現場實際了解製造作業流程與設備品質管制方式後，整體水力發電機品質應可符合設計需求，惟實際功能仍將配合本廠效能測試作業進行驗證。

陸、污水處理廠及瓦倫斯水道牆參訪

土耳其伊斯坦堡工業區污水處理廠及瓦倫斯水道牆

藉由廠驗之行程參觀伊斯坦堡工業區污水處理廠及瓦倫斯水道牆。污水處理廠伊斯坦堡工業區內，由參觀此污水廠之行程，經由主設備供應商MASS Aritma Sistemleri的導覽介紹並與污水廠之工作人員交換心得與經驗，了解該廠如何操作及人力配置以運轉整個污水廠，從交換心得與經驗中獲得豐富之操作管理經驗及附屬設備的了解，以為本局日後參考。

二、參觀相片

柒、結語

1.為了讓設備及材料在未進廠前，能先進一步的查驗以確保製造進度符合需求、製造工藝合乎標準，進而可避免瑕庛品進入工地，避免不必要之人力及運輸費用浪費，此為廠驗之最重要目的。

2.另藉由於與製造廠直接溝通、接觸有助於了解除了歐美、日本等先進國家外的地區(諸如此次廠驗國家-印度及土耳其)，除了實地參觀了解其工廠規模外，更深入了解其技術的取得、移轉（印度Alfa Laval工廠為直接取得原廠設備製造組裝及測試技術轉移及支援，而土耳其MASS工廠產品之生產技術則取自德國）及組裝、測試等能力，有助於日後本局污水處理廠之設計，並且對於提升公共工程之施工品質有相當大的幫助。

3.而本次廠驗共驗了3種設備，並對其進行抽樣檢查。檢查內容包括外觀構造檢查、數量清點、尺寸測量，設備規格檢查、製造序號核對、材質證明文件審核、半成品檢查、…等，並且要求原製造商對於離心式污泥脫水設備、渦流式沉砂設備及小型水力發電機等機械設備提出安裝說明及簡報，俾於日後工地安裝時派遣合格技術人員進駐工地進行技術層面之指導。盡可將施工安裝品質提升到最好並且杜絕廠商偷工減料之情形發生。

4.本廠驗計畫之執行，除本局人員參與外另世曦工程顧問股份有限公司之設計單位及監造單位亦同行，其目的除依技術規範來查驗設備是否符合規定外，並要求設備商安排參觀土耳其伊斯坦堡工業區污水處理廠實廠運轉情形，經由導覽及簡介過程，進一步了解到國外污水處理廠操作之良寙，及污水處理廠之設計發展方向。

5.本次亦學習了伊斯坦堡瓦倫斯水道牆供水系統，這條水道是羅馬帝國中世紀君士坦丁堡時代的主要輸水道，為當時供應城市用水而建的輸水道，建於公元368年，主要由溪水源頭引水至城內的地下水庫暫存，俾供應戰時緊急調度使用。未來園區供水系統若逢枯水期，於調撥農業用水時，值得進一步探討並評估其效益。

# Text boxes

Alfa Laval工廠技術國際認證介紹

抵達Alfa Laval印度工廠

Alfa Laval工廠內合影

Alfa Laval工廠及產品設備簡介

定期工廠幹部5S會議

Alfa Laval工廠內相關設備製作流程簡介

外觀尺寸檢查

設備前合影

外觀尺寸檢查

外觀尺寸檢查

簽名確認

簽名確認

於脫水機設備前合影

於脫水機設備前合影

於脫水機設備前合影

贈送禮物（台灣烏龍茶）

於Alfa Laval工廠前合影

於Alfa Laval工廠內合影

工廠介紹、生產設備說明

說明

抵達MASS土耳其工廠

贈送禮物（台灣烏龍茶）

設備生產過程;出貨狀況說明

製造流程及品管流程說明

MASS工廠參觀

產品設備出貨流程說明

相關產品(半成品)加工生產介紹

相關產品組裝生產說明

於MASS工廠內合影

相關產品組裝生產說明

於MASS工廠外合影

TOSHIB電視牆前合影

抵達TOSHIBA日本工廠

TOSHIBA工廠相關產品組裝生產說明

TOSHIBA工廠介紹

本設備(半成品)檢驗

小型發電機交貨延遲製造進度報告說明

於TOSHIBA工廠內合影

TOSHIBA相關產品組裝生產介紹

TOSHIBA相關設備模型參觀

TOSHIBA最新設備模型參觀

備贈禮物（台灣烏龍茶）

污水處理處理流程說明

土耳其伊斯坦堡工業區污水處理廠

污水處理廠設備參觀

污水處理廠設備參觀

土耳其污水處理處理流程圖

土耳其污水處理處理流程圖

土耳其伊斯坦堡工業區污水處理廠設備

土耳其伊斯坦堡工業區污水處理廠設備

工業區污水處理廠放流水

土耳其伊斯坦堡工業區污水處理廠設備

伊斯坦堡瓦倫斯水道牆學習

伊斯坦堡瓦倫斯水道牆學習