行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：其他）

臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫

ME01標機廠維修設備及磨軌車

出廠測試

服務機關：交通部高速鐵路工程局 / 捷運工程處

姓名職稱：郭芳源總工程司、蔡正棕科長、李錦宏隊長、
吳淑慧工程員

派赴國家：德國

出國期間：100年11月1日至11月18日

報告日期：101年2月6日

摘  要

ME01標機廠維修設備系統須支援所有機電系統設備之維修、測試及修理等工作。本次海外出廠測試為下列六項機廠維修設備：轉向架動力轉台、車輪組轉台、地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備、磨軌車，係丸紅公司依據業主需求(I)第4.6.(1).B節之規定，於100年9 月7日以GCO-909-04-0072號函邀請業主及監造顧問參與見證該等設備之出廠測試（FAT）。地點為德國，廠測日期自100年11月1日至100年11月18日，共18日。

本六項機廠維修設備功能如下： (1)轉向架動力轉台設於每一頂升軌之尾端，用於運送轉向架至轉向架維修場時，便於轉變方向用； (2)車輪組轉台用於轉送在進出維修區的車輪組； (3)地下式舉升設備用於電聯車之舉升車體，以因應緊急或臨時維修使用； (4)轉向架昇降台是用來垂直抬升轉向架，以利於轉向架進行檢修工作； (5)移動式舉升設備係用來舉升單一車輛，以4 台為一組同步舉升、降下車輛； (6)磨軌車為自備動力的軌道研磨車輛，可在坡道、隧道、高架橋和車站進行軌道研磨工作。其中第(1)、(2)項製造廠商為NEUERO Technology GmbH； 第(3)、(4)、(5)項製造廠商為PFAFF Silberblau Verkehrstechnik GmbH； 第(6)項製造廠商為L&S Luddeneit und Scherf GmbH。

相關廠測程序書均於測試前由中興顧問SC01標機電監造工程處完成文件審查認可程序，丸紅公司並據以進行出廠測試工作。另機電監造工程處依據契約書規定於本次海外出廠測試見證前提送海外廠測出國計畫，並經高鐵局捷運工程處同意備查，據以進行出廠測試見證工作。

本次測試見證之項目包含：尺寸、塗裝、廠牌、型號、規格、電氣檢查及功能測試。另執行品保稽核，請廠商出示QA文件及提供ISO認證文件，確認廠商已完成自主檢查，測試儀器校驗在有效期內。

於測試期間高鐵局參與監督SC01監造依出國計畫程序執行廠測見證工作，並見證廠商依廠測程序書執行廠測工作，測試結果其實測值符合判定標準。

目  錄

第一章：依據及目的	3

第二章：過程紀要	4

2.1 出國成員及任務分配	4

2.2 行程紀要	4

第三章：工作報告	6

3.1 出廠測試見證流程	7

3.2 轉向架動力轉台 / 車輪組轉台出廠測試見證	8

3.3 地下式舉升設備 / 轉向架昇降台 / 移動式舉升設備出廠測試見證	14

3.4 磨軌車出廠測試見證	27

第四章：心得與建議	37

附件一  起始會議及討論會議紀錄	41

附件二  準備檢查見證紀錄表	53

附件三  出廠測試見證紀錄表	64

# 第一章：依據及目的

1.1 依據

依據交通部99年12月1日交人字第0990011459號函及100年6月24日交人字第1000006062號函同意變更在案之桃園機場捷運機電系統統包工程100年國外檢測項目，機廠維修設備及磨軌車出廠測試，地點為德國，為期共18日。

SC01標機電監造工程處依據SC01標契約書附件三：工作範疇第3.10.4節規定於本次海外出廠測試見證前提送海外廠測出國計畫，並經高鐵局捷運工程處同意備查，SC01標機電監造工程處並據以進行出廠測試見證工作。

1.2 目的

督導見證機電系統統包工程(ME01標)廠商丸紅公司所提供之機廠維修設備系統是否依核定之測試程序進行設備出廠測試，及SC01標機電監造工程處是否依同意之海外廠測出國計畫執行出廠測試見證工作。

另執行品保稽核，確認廠商軟體開發的品管作為，以及確認設備的安全度符合契約規定，並查驗廠商是否已完成自主檢查，測試紀錄是否齊備等。

# 第二章：過程紀要

2.1 出國成員及任務分配

本次出廠測試(廠測)屬於機廠維修設備出廠見證項目，由中興工程顧問股份有限公司SC01標捷運機電監造工程處蔡支台及陳麗琴工程師以本標案「工程司代表」之身分全程參與，並負責實質審查與見證工作，高速鐵路工程局則由郭芳源總工程司領隊、第三組蔡正棕科長與捷運工程處李錦宏隊長、吳淑慧代表業主參與，並實施督導及見證工作。

SC01監造之職責為：(1)負責廠測見證事宜；(2)測試結果之判定。

高鐵局之職責為：(1)參與廠測督導及見證事宜；(2)廠商與監造如有意見不一致之裁決。

另ME01標廠商之職責為：(1)於執行廠測前，其機廠維修設備及磨軌車之細部設計文件、最終設計文件、廠測程序書獲得認可；(2)執行廠測前一個月發出邀請函；(3)準備受測設備、測試儀器、相關文件、程序書、指派測試人員；(4)測試結果如有不符之修訂；(5)廠測完成後一個月內提送測試報告予業主。

2.2 行程紀要

本次測試為位於德國之三家廠商（NEUERO Technology GmbH、PFAFF Silberblau Verkehrstechnik GmbH、L&S Luddeneit und Scherf GmbH）所執行，測試地點位於各該公司之工廠內，行程由各該公司安排進行出廠測試見證及督導工作，並同時參觀該公司及其工廠。

測試日期為100年11月1日至11月18日共18日，整個測試行程如下：

表2-2行程及內容

| 日期(星期) | 地點 | 行程紀要 |
| --- | --- | --- |
| 11月1~2日(二、三) | 臺北→德國 | 臺北→法蘭克福→杜塞爾多夫 |
| 11月3日(四) | Neuero工廠 | 起始會議/影片介紹 / 工廠參觀 車輪組轉台設備測試見證 |
| 11月4日(五) | Neuero工廠 | 轉向架轉台設備測試見證 討論會議 |
| 11月5~6日(六、日) | 慕尼黑 | 杜塞爾多夫→慕尼黑 文件整理並準備下週之測試 |
| 11月7日(一) | PFAFF工廠 | 起始會議 / 測試討論 / 工廠參觀 |
| 11月8日(二) | PFAFF工廠 | 轉向架昇降台設備測試 / 討論 |
| 11月9日(三) | PFAFF工廠 | 地下式舉升設備測試見證 / 討論 |
| 11月10日(四) | PFAFF工廠 | 移動式舉升設備測試見證 / 討論 |
| 11月11日(五) | PFAFF工廠 | 討論會議 |
| 11月12~13日(六、日) | 艾福特 | 慕尼黑→艾福特 文件整理並準備下週之測試 |
| 11月14日(一) | L&S工廠 | 起始會議 / 工廠參觀 / 測試討論 磨軌車設備測試見證 |
| 11月15日(二) | L&S工廠 | 磨軌車設備測試見證/討論 |
| 11月16日(三) | L&S工廠 | 討論會議 |
| 11月17~18日(四、五) | 德國→臺北 | 艾福特→法蘭克福→臺北 |

出廠測試地點

Neuero工廠：Neuerostr. 1, 49324 Melle, Germany(德國)

PFAFF工廠：Am Silberpark 2-8 86438 Kissing Germany (德國)

L&S工廠：WimmlerstraBe 25, D-07806 Neustadt/Orla Germany

第三章：工作報告

依據業主需求(I)第4.6.(1).B節之規定，丸紅公司於100年9 月7日以GCO-909-04-0072號函邀請業主及監造顧問參與見證地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備、轉向架動力轉台、車輪組轉台、磨軌車等設備之出廠測試（FAT），相關廠測程序書均經SC01機電監造工程處完成文件審查認可程序，丸紅公司並據以進行出廠測試工作。

各廠測程序書及計畫定稿版如下所列。

表3 廠測程序書及計畫

| 出廠測試程序書 | 提送文號 | 核定文號 |
| --- | --- | --- |
| 轉向架動力轉台 CKS-ME01-PRO-EDE-0006 | GCO-909-20-0462 | ME01-SCM1-EDE1000086 |
| 車輪組轉台 CKS-ME01-PRO-EDE-0013 | GCO-909-20-0461 | ME01-SCM1-EDE1000085 |
| 地下式舉升設備 CKS-ME01-PRO-EDE-0005 | GCO-909-20-0453 | ME01-SCM1-EDE1000070 |
| 轉向架昇降台 CKS-ME01-PRO-EDE-0008 | GCO-909-20-0467 | ME01-SCM1-EDE1000100 |
| 移動式舉升設備 CKS-ME01-PRO-EDE-0029 | GCO-909-20-0469 | ME01-SCM1-EDE1000099 |
| 磨軌車 CKS-ME01-PRO-EDE-0034 | GCO-909-20-0476 | ME01-SCM1-EDE1000106 |
| 出廠測試見證出國計畫書 | ME01-SCSD-EDE1000007 | 高鐵捷機設字1000014669 |

3.1出廠測試見證流程

本次海外出廠測試含六項設備，分屬三家廠商製造，故分別於三家廠商辦理下列見證：

(一) 轉向架動力轉台 / 車輪組轉台出廠測試見證

(二) 地下式舉升設備 / 轉向架昇降台 / 移動式舉升設備出廠測試見證

(三) 磨軌車出廠測試見證

出廠測試見證流程，依下列程序辦理：

- 起始會議

與廠商確認廠測作業方式、排程及各項紀錄表單，監造說明廠測應準備及注意事項，並做成會議紀錄。

- 測試準備

確認廠商已完成自主檢查，確認測試儀器校驗在有效期內，並將結果填寫於見證紀錄表中。

- 出廠測試見證

含零組件及成品之廠牌、型號、主要尺寸、規格、電氣、動作、功能等檢驗。

- 討論會議

會同廠商檢視測試見證之各式見證紀錄表單之測試結果，並予以討論，於確認無誤後簽署；請廠商依結論及意見辦理各瑕疵之改善作業。

3.2 轉向架動力轉台 / 車輪組轉台出廠測試見證

轉向架動力轉台、車輪組轉台設備於100年11月3~4日在Neuero工廠辦理。轉向架動力轉台，設於每一頂升軌之尾端，用於運送轉向架至轉向架維修場時，便於轉變方向用；車輪組轉台設備，用於轉送在進出維修區的車輪組。

(一) 起始會議（詳附件一，起始會議紀錄）

1. 會議日期地點：100年11月3日，德國Neuero工廠

2. 主持人：郭芳源總工程司

3. 會議討論：

(1) 雙方成員介紹。

(2) 討論廠測作業方式及確認測試排程。

(3) SC01監造說明廠測應準備及注意事項。

4. 會議摘要：

(1) 請廠商依業主核定之機廠維修設備-轉向架動力轉台/車輪組轉台出廠測試程序書(CKS-ME01-PRO-EDE-0006及CKS-ME01-PRO-EDE-0013)，說明本次測試作業方式並進行測試。

(2) 請廠商測試前提供QA自主檢查相關文件。

(3) 請廠商測試前提供各項所需儀表及儀器校正證明。

(4) 影片介紹轉向架/車輪組轉台製造

(5) 參觀工廠

(6) 本見證之結果，不代表該設備功能已完成驗收，廠商仍需依本契約要求完成本工程之工作。

(二) 測試準備（詳附件二，準備檢查見證紀錄表）

1. SC01監造確認廠商所提送出廠測試程序書已核可。

2. 經SC01監造確認廠商已完成自主檢查。

3. 經SC01監造在各設備測試現場分別確認測試儀器校驗在有效期內。

協助測試使用儀器如下：

| 項次 | 測試儀器 | 使用目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜測厚儀 | 漆膜厚度量測 |

4. 品保稽查執行：

(1) 廠商出示QA文件及提供ISO認證影本。

(2) 業主及SC01監造有關QA程序問題廠商均逐一答覆。

(3) 品保稽查後並無缺失。

| 漆膜厚度符合證明書 | NEUERO 公司之ISO認證 |
| --- | --- |

(三) 出廠測試見證（詳附件三，出廠測試見證紀錄表）

1. 測試地點：德國Neuero工廠

2. 測試時間：100年11月3~4日

3. 出廠測試：

(1) 檢查供應商、產地、型式 - 符合圖說規定。

(2) 銘牌、標示牌 – 皆具備相關標籤。

(3) 尺寸檢查
量測轉向架動力轉台之旋轉台直徑符合3600mm +/-10mm；車輪組之旋轉台直徑符合2200mm +/-10mm規定；軌距符合規定。

(4) 規格檢查
檢查顏色符合規定。

(5) 電氣檢查
檢查旋轉/鎖定馬達之額定功率1.1kW/0.25kW、額定電壓380V、額定頻率60Hz、額定速度，符合規定。

(6) 功能測試
檢查推桿、滾輪的自由活動狀態、控制台、指示燈、按鈕開關，皆正常動作。

(四) 討論會議

1. 會議日期地點：100年11月4日，德國Neuero工廠

2. 主持人：郭芳源總工程司

3. 會議討論：

(1) 廠測見證過程之意見討論。

(2) 廠測見證表單之測試結果討論

4. 會議摘要：

(1) 會同廠商見證及簽署本次機廠維修設備-轉向架/車輪組轉台出廠測試見證各式測試結果之紀表單。

(2) 請廠商依據業主需求(I)4.6(7)A相關規定，於出廠測試後30天內提出完整測試報告。

(3) 測試程序書0版，請丸紅公司儘速提送。

(4) 有關轉向架/車輪組轉台(7台+4台=11台)油漆厚度，請Neuero公司於出廠運送前再度確認。

(五) 見證照片

| 起始會議 | 起始會議 |
| --- | --- |
| 目視檢查 | 目視檢查 |
| 動力轉台設備編號 | 油漆厚度檢測 |
| 軌距量測 | 軌距量測 |
| 控制台檢測 | 控制台檢測 |
| 轉盤手動功能檢測 | 轉盤載重檢測 |
| 轉盤馬達 | 馬達型號標示 |
| 討論會議 | 討論會議(見證紀錄填寫與簽署) |

3.3 地下式舉升設備 / 轉向架昇降台 / 移動式舉升設備出廠測試見證

地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備出廠測試於100年11月7~11日在PFAFF工廠辦理。地下式舉升設備，用於電聯車之舉升車體，以因應緊急或臨時維修使用；轉向架昇降台，是用來垂直抬升轉向架，以利於轉向架進行檢修工作；移動式舉升設備，係用來舉升單一車輛，以4 台為一組同步舉升、降下車輛。

(一) 起始會議（詳附件一，起始會議紀錄）

1. 會議日期地點：100年11月7日，德國PFAFF工廠

2. 主持人：郭芳源總工程司

3. 會議討論：

(1) 雙方成員介紹。

(2) 討論廠測作業方式及確認測試排程。

(3) SC01監造說明廠測應準備及注意事項。

4. 會議摘要：

(1) 請廠商依業主核定之機廠維修設備-地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備出廠測試程序書(CKS-ME01-PRO-EDE-0005、CKS-ME01-PRO- EDE-0008及CKS-ME01-PRO-EDE-0029)，說明本次測試作業方式並進行測試。

(2) 請廠商測試前提供QA自主檢查相關文件。

(3) 請廠商測試前提供各項所需儀表及儀器校正證明。

(4) 參觀工廠

(5) 本見證之結果，不代表該設備功能已完成驗收，廠商仍需依本契約要求完成本工程之工作。

(二) 測試準備 (詳附件二，準備檢查見證紀錄表)

1. SC01監造確認廠商所提送出廠測試程序書已核可。

2. 經SC01監造確認廠商已完成自主檢查。

3. 經SC01監造在各設備測試現場分別確認測試儀器校驗在有效期內。

協助測試使用儀器總表如下：

| 項次 | 測試儀器 | 使用目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡鉗 | 小尺寸量測 |
| 2 | 漆膜測厚儀 | 漆膜厚度量測 |
| 3 | 噪音測試器 | 噪音值量測 |

4. 品保稽查執行：

(1) 廠商出示QA文件及提供ISO認證影本。

(2) 業主及SC01監造有關QA程序問題廠商均逐一答覆。

(3) 品保稽查後並無缺失。

| 卡鉗檢驗器校正證明 | 漆膜測厚儀校正證明 |
| --- | --- |
| 噪音測試器校正證明 | PFAFF 公司獲ISO認證 |

(三) 出廠測試見證 (詳見附件三，出廠測試見證紀錄表)

1. 測試地點：德國PFAFF工廠

2. 測試時間：100年11月7~11日

3-1 轉向架昇降台

(1) 實體檢查：合格。此設備共4組，因場地限制組裝1組供測試。控制站：4台。

(2) 尺寸檢查：合格。樑的主要尺寸3600 +/-10 mm，實測值3601mm；自動潤滑器 容量120cc，實測125cc。

(3) 廠牌、型號、規格檢查：合格。極限開關廠牌Telemecanique；齒輪馬達廠牌Nord。馬達型號SK 132S/4；齒輪箱(KA18; 三軸; 齒輪比4:1); 極限開關 XCKT2110P16–頂升機安全螺帽；極限開關 XCKP2118P16–頂升機承載螺帽；螺桿千斤頂SHE 25N。顏色：所有固定組件─如螺桿千斤頂、馬達齒輪機台、齒輪箱機台、間隙蓋板、彈簧管，塗裝為RAL6024(交通綠)；所有上升與移動零件─如舉升支柱、舉升樑、螺帽支撐、軸為RAL1007(水仙黃)

(4) 設備是否依奉核之圖安裝於正確位置：合格。

(5) 開啟動力及電氣檢查設備是否出現正常運作之燈號或訊息：合格。

(6) 界面檢查：合格

(7) 功能測試：合格。以1組轉向架昇降台進行動態及靜態測試

程序如下：

- 將組裝未負載之測試設備上升至最高點

- 將測試設備下降至最低點

- 裝載 125%過載(應為12.5噸，實際測試為16.1噸)上昇至最高點並做靜態過載測試

- 125%過載測試約30 分鐘

- 降至最低點

- 測試結束

3-2大修軌地下式舉升設備

(1) 實體檢查：合格。此設備共2套可供舉昇5節電聯車之設備(其中1套為緊急舉昇設備)，因場地限制組裝1組可供1節車廂之設備及2支車體架台供測試。操作車輛頂升機及車體架台系統的主控台：2台；單一車箱操作用的現場控制台：10台。

(2) 尺寸檢查：合格。車體頂升機頂升樑長度2600mm，樑高度200mm；頂升樑懸臂長度832.5mm等皆符合規定；自動潤滑器容量120cc，實測值125cc。

(3 廠牌、型號、規格檢查：合格。極限開關廠牌Telemecanique；齒輪馬達廠牌Nord。馬達型號SK 132M/4 Bre 100；齒輪箱(KA9; 3 軸; 齒輪比2:1); 極限開關XCKT2110P16–頂升機安全螺帽；極限開關XCKP2118P16–頂升機承載螺帽。顏色：所有固定組件─如導箱、馬達齒輪控制台、齒輪箱控制台、間隙蓋板、彈簧管塗裝為RAL6024(交通綠)；所有上升與移動零件─如舉升支柱、舉升樑、螺帽支撐、軸為RAL1007(水仙黃)。

(4) 設備是否依奉核之圖安裝於正確位置：合格。

(5) 開啟動力及電氣檢查設備是否出現正常運作之燈號或訊息：合格。

(6) 界面檢查：合格

(7) 功能測試：合格。以1組可供1節車廂之設備及2支車體架台供動態及靜態測試

程序如下：

- 將組裝未負載之測試設備上升至最高點

- 將測試設備下降至最低點

- 裝載 125%過載(31.25 噸，實際為32.36噸)於測試設備上

- 將125%過載之測試設備上升至最高點

- 125%靜態過載測試約30 分鐘

- 降至最低點

- 測試結束

3-3 移動式舉升設備

(1) 實體檢查：合格。此設備共4組，每組4台舉昇機，共16台舉昇機，因負載測試機限制，只作1台舉昇機之負載測試。移動式主控制箱：4台。

(2) 尺寸檢查：合格。降下千斤頂至啟始位置，最大容許值: 400mm+/25mm，實測值395mm；上升千斤頂至上端位置，最小允許高度= 2400 mm+/25mm，實測值2403mm。

(3) 電氣檢查：合格。緊急按鈕的測試: 整個設備切斷。

(4) 廠牌、型號、規格檢查：合格。極限開關廠牌Telemecanique及 Stromag；馬達廠牌Siemens。馬達型號SK 132S/4；齒輪箱(KA18; 三軸; 齒輪比4:1); 極限開關 XCKT2110P16–頂升機安全螺帽；極限開關 XCKP2118P16–頂升機承載螺帽；螺桿千斤頂SHE 25。顏色：主立柱及驅動系統，塗裝為 RAL7001(銀灰色)；舉升載台為 RAL5012(淺藍色)。

(5) 設備是否依奉核之圖安裝於正確位置：合格。

(6) 開啟動力及電氣檢查設備是否出現正常運作之燈號或訊息：合格。千斤頂與移動控制台上的信號燈、警示閃光燈正常。

(7) 界面檢查：合格。

(8) 功能測試：合格。

- 動手輪調整鉆座：無任何異常運轉不順。

- 藉著操作手動泵把手，頂升千斤頂。慢慢打開手動泵上的閥，並且小心地降下千斤頂: 驅動齒輪上升/下降順暢。

- 檢查液壓系統/齒輪馬達是否洩漏: 無機油損失

- 如果極限開關受到驅動，其中承重螺帽的極限開關將使設備無法進一步降下，僅可上升，而安全螺帽的極限開關將使設備無法進一步上升，僅可下降。

- 1台舉昇機之負載測試：合格。動態負荷測試115%= 17.25噸(實際為17.30噸)靜態負荷測試150%= 22.5噸(實際為22.51噸)；最大噪音等級≦75dB(A)，實測值為59~64 dB(A)。

(四) 討論會議（詳附件一，討論會議紀錄）

1. 會議日期地點：100年11月11日，德國PFAFF工廠

2. 主持人：郭芳源總工程司

3. 會議討論：

(1) 廠測見證過程之意見討論。

(2) 廠測見證表單之測試結果討論

4. 會議摘要：

(1) 會同廠商見證及簽署本次機廠維修設備-地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備出廠見證測試結果之紀表單。

(2) 請廠商依據業主需求(I)4.6(7)A相關規定，於出廠測試後30天內提出完整測試報告。

(3) 測試程序書進版0版/及文字錯誤修正之0A版，請丸紅公司儘速提送。

(4) 有關地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備油漆厚度，請PFAFF公司於出廠運送前再度確認。

(5) 廠商提送內部品質管制計畫/及記錄。

(6) 廠商提送品管儀器校正紀錄/及認證。

(7) 本設備組裝之配件眾多，請廠商提送貨櫃裝箱計畫，工廠運送前所有包裝明細須清楚標示/數量/內容，以利確認運送之完整/到貨檢驗/及安裝。

(8) 測試程序書0版，請丸紅公司儘速提送。

(9) 有關轉向架/車輪組轉台(7台+4台=11台)油漆厚度，請Neuero公司於出廠運送前再度確認。

(五) 見證照片

| 起始會議 | 起始會議 |
| --- | --- |
| 轉向架昇降台馬達 | 轉向架昇降台馬達廠牌型號 |
| 自動潤滑器 | 漆膜厚度量測器 |
| 轉向架昇降台螺桿千斤頂 | 螺桿千斤頂銘牌 |
| 轉向架昇降台齒輪箱 | 轉向架昇降台進行動態及靜態負載測試 |
| 漆膜厚度量測 | 漆膜厚度量測 |
| 大修軌地下式舉升設備馬達 | 大修軌地下式舉升設備馬達廠牌型號 |
| 大修軌地下式舉升設備齒輪箱 | 大修軌地下式舉升設備齒輪箱銘牌 |
| 大修軌地下式舉升設備頂昇樑 | 大修軌地下式舉升設備半成品 |
| 大修軌地下式舉升設備 |  |
| 可供1節車廂頂昇之設備供測試 | 進行2支車體架台昇降測試 |
| 16台移動式舉昇機 (其中1台進行負載測試用) | 移動式主控制箱 |
| 移動式舉升機於啟始位置之高度量測 | 移動式舉升機於上端位置之高度量測 |
| 將移動式舉升設備抬起 | 將移動式舉升設備拉移 |
| 極限開關 | 極限開關 |
| 極限開關 | 極限開關廠牌 |
| 警示閃光燈測試 | 噪音量測 |
| 移動式舉昇機漆膜厚度量測 | 移動式舉昇機漆膜厚度量測 |
| 負載測試 | 115%動態負載測試 |
| 討論會議 | 見證紀錄填寫與簽署 |

3.4 磨軌車出廠測試見證

磨軌車出廠測試於100年11月14~16日在L&S工廠辦理。磨軌車為自備動力的軌道研磨車輛，可在坡道、隧道、高架橋和車站進行軌道研磨工作。

(一) 起始會議（詳附件一，起始會議紀錄）

1. 會議日期地點：100年11月14日，德國L&S工廠

2. 主持人：郭芳源總工程司

3. 會議討論：

(1) 雙方成員介紹。

(2) 討論廠測作業方式及確認測試排程。

(3) SC01監造說明廠測應準備及注意事項。

4. 會議摘要：

(1) 請廠商依業主核定之機廠維修設備-磨軌車出廠測試程序書(CKS-ME01-PRO-EDE-0034)，說明本次測試作業方式並進行測試(acceptance criteria)。

(2) 廠商簡報L&S-業主並提出本設備所需之備品、特殊工具需求、4.92% long steep safety，SAT時速之要求。

(3) 請廠商測試前後提供QA自主檢查相關文件(internal certificate and report)。

(4) 請廠商測試前提供各項所需儀表及儀器校正證明(test instruments certificate)。

(5) 參觀工廠

(6) 本見證之結果，不代表該設備功能已完成驗收，廠商仍需依本契約要求完成本工程之工作。

(二) 測試準備 (詳附件二，準備檢查見證紀錄表)

1. SC01監造確認廠商所提送出廠測試程序書已核可。

2. 經SC01監造確認廠商已完成自主檢查。

3. 經SC01監造在各設備測試現場分別確認測試儀器校驗在有效期內。

協助測試使用儀器總表如下：

| 項次 | 測試儀器 | 使用目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雷射測距儀 | 機器外部尺寸、外殼、轉向架 |
| 2 | 指示卡尺 | 外徑量測、旋轉部件 |
| 3 | 螺旋千分尺 | 孔洞內徑 |
| 4 | 角度尺∕量角器 | 角度90∘及45∘量測 |
| 5 | 電子式量角器 | 角度變化量測 |
| 6 | 深度計 | 部件內部深度及不同層面之量測 |
| 7 | 照明度測量器 | 量測照明度 |
| 8 | 轉速計 | 旋轉部件轉速量測 |
| 9 | 電子輪軸磅秤 | 量測軸重 |

4. 品保稽查執行：

(1) 廠商出示QA文件及提供ISO認證影本。

(2) 業主及SC01監造有關QA程序問題廠商均逐一答覆。

(3) 品保稽查後並無缺失。

| 雷射測距儀校正證明 | 指示卡尺校正證明 |
| --- | --- |
| 螺旋千分尺校正證明 | 角度尺∕量角器校正證明 |
| 電子式量角器校正證明 |
| 深度計校正證明 | 照明度測量器校正證明 |
| 轉速計校正證明 |
| 電子輪軸磅秤校正證明 |
| L & S 公司之ISO認證 |

(三) 出廠測試見證 (詳見附件三，出廠測試見證紀錄表)

1. 測試地點：德國PFAFF工廠

2. 測試時間：100年11月7~11日

3 出廠測試

(1) 實體檢查：合格。車輛二端為駕駛室，設有用於卸載與運輸之舉升點、用於維護作業與復軌之千斤頂點、駕駛室與量測室中設有制音器與隔熱板、地板由防滑材料所製、車輛前後二端處配備有聯結器等；兩個研磨模組係由第一部車的4 個盤型磨石及第二部車的12 個杯型磨石組成；在磨軌車上貼有安全標籤；每節車有二組集塵設備，每設備皆附集塵收集盒，且可以拉出；每節車之盤型研磨組及杯型研磨組皆有火花擋板；每節車備有灑水系統，每一駕駛室前方有噴水槍。

(2) 尺寸檢查：合格。輪背對輪背距離1360+/-1mm，實測值1360mm；磨軌車長度、寬度、高度實測值尺寸與程序書標準值範圍內；車輪直徑為820-850mm新輪直徑為850 mm，測量值850mm。

(3) 電氣檢查：合格。設有2 套電氣系統。第一系統為藉由柴油引擎充電之2x12V(共24V) 電池以專用於正常作業(外部及內部照明，駕駛台設備與風扇等)，而第二系統由專用發電機，以提供工作系統電源供應。

(4) 廠牌、型號、規格檢查：合格。聯結器廠牌VOITH型號330；牽引引擎品牌, VOLVO 型號 TAD1242GE 413 kVA柴油 4 衝程;

(5) 設備是否依奉核之圖安裝於正確位置：合格。

(6) 設備是否正確牢固安裝於車輛設備內：合格。

(7) 開啟動力及電氣檢查設備是否出現正常運作之燈號或訊息：合格。空氣調節系統應可提供送風、冷氣及暖氣(因德國當時氣溫低，只作暖氣測試)；檢查控制面板顯示燈鈕，顯示所有按鈕及開關之功能。

(8) 界面檢查：聯結器可調整部分長度為985mm，總長度則為1200mm +/-5mm，、車上之二聯結器安裝高度在軌頭上方670mm+/-2mm(其中一聯結器高度量測結果683mm，經調整後符合規定)，聯結器遙控/手動解聯部分，合格

(9) 功能測試：合格。

- 撒砂輸送管在軸1、3、4、6，作動時會有空氣從出砂口噴出

- 每駕駛室具備一具話筒，兩端通訊時可以清楚傳達訊息

- 啟動每個系統之雷射與”旁通致動”閃爍警告光線與發出大聲響，所有雷射發射雷射光束。

- 藉由按壓駕駛儀表面板之緊急按鈕關閉所有鋼軌輪廓量測系統(RPMS)。

- 開啟RPMS及RCMS軟體開始即時模式擷取，攝影機偵測到影像，且攝影機影像可從攝影機座標架構轉換至真實世界座標架構。

- 盤型磨石之研磨組角度調整監控在軌距內側+70°至軌距外側-5°。檢查軌距內側+70°、0°時精確度在+/-0.5°內，(70°實測值70°，0°實測值-0.35°)。

- 杯型磨石之研磨組角度調整監控在軌距內側+45°至軌距外側-15°。檢查軌距外側-15°時精確度在+/-0.5°內，45°實測值45.3°，-15°實測值-15.1°)。

- 在機廠內抽查其中一個磨石以兩種角度進行研磨測試。

- 每一火花擋板可由外部及內部控制垂直移動。

(四) 討論會議

1. 會議日期地點：100年11月16日，德國L&S工廠

2. 主持人：郭芳源總工程司

3. 會議討論：

(1) 廠測見證過程之意見討論。

(2) 廠測見證表單之測試結果討論

4. 會議摘要：

(1) 會同廠商見證及簽署本次機廠維修設備-磨軌車出廠見證測試結果之紀表單。

(2) 請廠商依據業主需求(I)4.6(7)A相關規定，於出廠測試後30天內提出完整測試報告。

(3) 有關磨軌車緊急按鈕、緊急逃生口於駕駛室內、急救箱、滅火器標示中文，L&S公司同意增加標示。

(4) 廠商已提送內部品質管制計畫/及記錄，品管儀器校正紀錄/及認證，元件測試報告並經查證。

(5) 廠商已提出及確認”operation software of rail grinding machine RGM1-16 is service proven”。

(6) 磨軌車量測系統之機能、性能、準確度、資料處理、報告系統將在工地測試期間進行動態測試。

(7) 請L&S公司於出廠運送前再確認，之以利磨軌車運送之完整/到貨檢驗。

- 見證照片

| 起始會議 | 起始會議 |
| --- | --- |
| 磨軌車車頭 | 頂昇點標示 |
| 量測模組 | 駕駛室控制面板 |
| 聯結器銘牌 | 聯結器手動解聯 |
| 引擎銘牌 | 轉向架軸距(1900+/-2mm) |
| 集塵設備(集塵盒可拉出) | 火花擋板可由外部控制垂直移動 |
| 駕駛室前方噴水槍 | 車體下方之噴/灑水系統 |
| 盤型磨石組(左右各2個) | 杯型磨石組(左右各6個) |
| 磨石角度設定0°實測值-0.35° | 磨石角度設定45°實測值45.3° |
| 磨石研磨測試 | 車體外部之緊急按鈕 |
| 磨軌車上貼有安全標籤 | 量測雷射啟動 |
| 鋼軌輪廓量測系統(RPMS)顯示情形 | 磨軌車全體測試人員合影 |
| 討論會議 | 見證紀錄填寫與簽署 |

第四章：心得與建議

本次海外出廠測試為六項機廠維修設備：(1)轉向架動力轉台 (2)車輪組轉台 (3)地下式舉升設備用 (4)轉向架昇降台 (5)移動式舉升設備 (6)磨軌車。其中第(1)、(2)項製造廠商為NEUERO Technology GmbH； 第(3)、(4)、(5)項製造廠商為PFAFF Silberblau Verkehrstechnik GmbH； 第(6)項製造廠商為L&S Luddeneit und Scherf GmbH。

Neuero公司創立於1914年，1988年NEUERO集團發展出獨立的三家公司，NeueroTechnology GmbH為其中之一，1990年NeueroTechnology GmbH合併GEDI Gebr. “Lifting Plants and Systems” ，為軌道工業維修設備 – 舉升設備、轉向架升降台、轉向架轉台、車輪組轉台等設施之專業製造商，台灣代理商為Winvar Co., Ltd. /北翼公司。在台實績包括：台北捷運、土城機廠、內湖機廠、北投機廠、南港機廠、中鋼/ 高雄捷運之維修機廠。

PFAFF公司成立超過140年，為軌道工業維修設備 – 舉升設備、轉向架升降台、轉向架轉台、輪組轉台等設施之專業製造商，台灣代理商為凌威公司。在台實績包括：台北捷運新蘆線-蘆洲機廠、新莊機廠及台北捷運公司土城機廠。

L&S公司於1996年由Luddeneit與Scherf GbR創立、命名為L&S Luddeneit und Scherf GmbH，公司名稱係取自其兩位負責人姓氏之開頭字母，該兩位負責人之年齡皆在45歲，還相當年輕，可見德國工業基礎及人才培育之落實情形，該公司為鋼軌研磨設備之專業製造商，生產由6個磨石組成之小型磨軌車至20個磨頭之大型磨軌車，倉儲中心之吊車鋼軌研磨，碼頭船運之大型門型吊車之鋼軌研磨。台灣代理商為瑞門實業，在台實績為2001年台鐵RGM 0-10-2型號磨軌車，並已行銷至德國、奧地利、法國、義大利、芬蘭、土耳其、瑞士、聯合大公國、泰國、馬來西亞、韓國等國家。

本次廠測係至該三家製造廠商之工廠做六項設備之出廠測試，測試期間，廠商參與測試之工程師態度認真，執行各項測試時，對於所有參與見證人員之提問皆能詳實說明。期間並參觀三家公司之工廠，該等工廠管理完善，廠房乾淨，燈光明亮，尤其參觀Neuero公司的檔案文件管理，對歷年來的文件有條不紊的建檔(見下圖)，留下深刻的印象；另PFAFF公司規模大有分工，三項設備在不同工廠製造；而L&S公司，參與測試之工程師很配合執行各項測試且態度認真，是間管理制度完善的公司。經由廠測過程及實地參觀廠商工廠，實獲益良多。

| Neuero公司的檔案分類管理 | Neuero公司的檔案分類管理 |
| --- | --- |

本次廠測行程位於不同區的三個城市，城市往返係搭乘德國火車。德國火車有不同類型，本行程往返搭乘ICE (InterCityExpress) 及IC ( InterCity)，感覺最舒適的是ICE，它的速度最快(280 km/h)，只在重點城市停留，IC 是聯繫一般大城的火車，德國之火車站皆可隨意進出，並無剪票人員，只在車上查票(聽說歐洲皆然)，一面可精簡人力及相關設備，一面又顯示其人民之榮譽感。另德國城市的交通情況依其規模大小而不同，在公共交通規劃方面做得算是滿用心的，像U-Bahn（地鐵）系統實在很方便。整體而言，本次廠測行程除了公務上的任務執行外，對個人實是難得的一次體驗。

德國一般之商店除了餐廳外皆在下午6點前就打烊了，未見一般商店為營業收入或同行競爭而超時工作，如此可有較充足之親子及家庭生活時間，教養培育優良的下一代，然而又不減低其生產力及品質，實在值得我國借鏡。

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（一）轉向架動力/車輪組轉台 - 起始會議簽到表

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（一）轉向架動力/車輪組轉台 –起始會議紀錄

交通部高速鐵路工程局捷運工程處

SC01標捷運機電監造工程處

起始會議紀錄Minutes of Meeting

| 會議 名稱 | 機廠維修設備-轉向架/車輪組轉台出廠測試見證起始會議 |
| --- | --- |
| 日期 | 2011/11/3 | 時間 | 9:00AM | 頁次 | 1 |
| 主席 | 郭總工程師芳源 | 記錄 | 陳麗琴 | 地點 | Neuero |
| 與會 人員 | 高鐵局：蔡科長正棕 捷工處：李隊長錦宏，吳淑慧 中興工程顧問SC01監造：蔡支台，陳麗琴 丸紅公司：陳國耀 北翊： Neuero(設備供應商)：Bernard Uhlen |
| 列席 |  |
| 會 議 記 錄 | 請廠商依業主核定之機廠維修設備-轉向架/車輪組轉台出廠測試程序書(CKS-ME01-PRO-EDE-0006及CKS-ME01-PRO-EDE-0013)，說明本次測試作業方式並進行測試。 請廠商測試前提供QA自主檢查相關文件。 請廠商測試前提供各項所需儀表及儀器校正證明。 影片介紹轉向架/車輪組轉台製造 參觀工廠 本見證之結果，不代表該設備功能已完成驗收，廠商仍需依本契約要求完成本工程之工作。 |

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（一）轉向架動力/車輪組轉台 - 討論會議簽到表

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（一）轉向架動力/車輪組轉台 - 討論會議紀錄

交通部高速鐵路工程局捷運工程處

SC01標捷運機電監造工程處

討論會議紀錄Minutes of Meeting

| 會議 名稱 | 機廠維修設備-轉向架/車輪組轉台出廠測試見證討論會議 |
| --- | --- |
| 日期 | 2011/11/4 | 時間 | 14:00 PM | 頁次 | 1 |
| 主席 | 郭總工程師芳源 | 記錄 | 陳麗琴 | 地點 | Neuero |
| 與會 人員 | 高鐵局：蔡科長正棕 捷工處：李隊長錦宏，吳淑慧 中興工程顧問SC01監造：蔡支台，陳麗琴 丸紅公司：陳國耀 北翊： Neuero(設備供應商)：Bernard Uhlen |
| 列席 |  |
| 見 證 結 果 明 細 | 會同廠商見證及簽署本次機廠維修設備-轉向架/車輪組轉台出廠測試見證各式測試結果之紀表單。 請廠商依據業主需求(I)4.6(7)A相關規定，於出廠測試後30天內提出完整測試報告。 測試程序書0版，請丸紅公司儘速提送。 有關轉向架/車輪組轉台(7台+4台=11台)油漆厚度，請Neuero公司於出廠運送前再度確認。 |

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（二）地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備 - 起始會議簽到表

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（二）地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備- 起始會議紀錄

交通部高速鐵路工程局捷運工程處

SC01標捷運機電監造工程處

起始會議紀錄Minutes of Meeting

| 會議 名稱 | 機廠維修設備-地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備出廠測試見證起始會議 |
| --- | --- |
| 日期 | 2011/11/7 | 時間 | 9:30AM | 頁次 | 1 |
| 主席 | 郭總工程師芳源 | 記錄 | 陳麗琴 | 地點 | PFAFF |
| 與會 人員 | 高鐵局：蔡科長正棕 捷工處：李隊長錦宏，吳淑慧 中興工程顧問SC01監造：蔡支台，陳麗琴 丸紅公司：陳國耀 凌威：張正道 PFAFF(設備供應商)：Robert Kirner/Project Manager |
| 列席 |  |
| 會 議 記 錄 | 請廠商依業主核定之機廠維修設備-地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備出廠測試程序書(CKS-ME01-PRO-EDE-0005、CKS-ME01-PRO-EDE-0008及CKS-ME01-PRO-EDE-0029)，說明本次測試作業方式並進行測試。 請廠商測試前提供QA自主檢查相關文件。 請廠商測試前提供各項所需儀表及儀器校正證明。 參觀工廠 本見證之結果，不代表該設備功能已完成驗收，廠商仍需依本契約要求完成本工程之工作。 |

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（二）地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備 –討論會議簽到表

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（二）地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備 - 討論會議紀錄

交通部高速鐵路工程局捷運工程處

SC01標捷運機電監造工程處

討論會議紀錄Minutes of Meeting

| 會議 名稱 | 機廠維修設備-地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備出廠測試見證討論會議 |
| --- | --- |
| 日期 | 2011/11/11 | 時間 | 15:00PM | 頁次 | 1 |
| 主席 | 郭總工程師芳源 | 記錄 | 陳麗琴 | 地點 | PFAFF |
| 與會 人員 | 高鐵局：蔡科長正棕 捷工處：李隊長錦宏，吳淑慧 中興工程顧問SC01監造：蔡支台，陳麗琴 丸紅公司：陳國耀 凌威：張正道 PFAFF(設備供應商)：Robert Kirner/Project Manager |
| 列席 |  |
| 見 證 結 果 明 細 | 會同廠商見證及簽署本次機廠維修設備-地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備出廠見證測試結果之紀表單。 請廠商依據業主需求(I)4.6(7)A相關規定，於出廠測試後30天內提出完整測試報告。 測試程序書進版0版/及文字錯誤修正之0A版，請丸紅公司儘速提送。 有關地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升設備油漆厚度，請PFAFF公司於出廠運送前再度確認。 廠商提送內部品質管制計畫/及記錄。 廠商提送品管儀器校正紀錄/及認證。 本設備組裝之配件眾多，請廠商提送貨櫃裝箱計畫，工廠運送前所有包裝明細須清楚標示/數量/內容，以利確認運送之完整/到貨檢驗/及安裝。 |

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（三）磨軌車 - 起始會議簽到表

附件一起始會議及討論會議紀錄

（三）磨軌車 – 起始會議紀錄

交通部高速鐵路工程局捷運工程處

SC01標捷運機電監造工程處

起始會議紀錄Minutes of Meeting

| 會議 名稱 | 機廠維修設備-磨軌車出廠測試見證起始會議 |
| --- | --- |
| 日期 | 2011/11/14 | 時間 | 9:30AM | 頁次 |  |
| 主席 | 郭總工程師芳源 | 記錄 | 陳麗琴 | 地點 | L&S |
| 與會 人員 | 高鐵局：蔡科長正棕 捷工處：李隊長錦宏，吳淑慧 中興工程顧問SC01監造：蔡支台，陳麗琴 丸紅公司：蔡美儀（Carol Choy） 瑞門實業：楊永鑫（Steven Yang） L & S(設備供應商)：Wilfried Scherf /Project Manager |
| 列席 |  |
| 會 議 記 錄 | 請廠商依業主核定之機廠維修設備-磨軌車出廠測試程序書(CKS-ME01-PRO-EDE-0034)，說明本次測試作業方式並進行測試(acceptance criteria)。 廠商簡報L&S-業主並提出本設備所需之備品、特殊工具需求、4.92% long steep safety，SAT時速之要求。 請廠商測試前後提供QA自主檢查相關文件(internal certificate and report)。 請廠商測試前提供各項所需儀表及儀器校正證明(test instruments certificate)。 參觀工廠 本見證之結果，不代表該設備功能已完成驗收，廠商仍需依本契約要求完成本工程之工作。 |

附件一  起始會議及討論會議紀錄

（三）磨軌車 – 討論會議簽到表

附件一起始會議及討論會議紀錄

（三）磨軌車 –討論會議紀錄

交通部高速鐵路工程局捷運工程處

SC01標捷運機電監造工程處

討論會議紀錄Minutes of Meeting

| 會議 名稱 | 機廠維修設備-磨軌車出廠測試見證討論會議 |
| --- | --- |
| 日期 | 2011/11/16 | 時間 | 15 :00PM | 頁次 | 1 |
| 主席 | 郭總工程師芳源 | 記錄 | 陳麗琴 | 地點 | L&S |
| 與會 人員 | 高鐵局：蔡科長正棕 捷工處：李隊長錦宏，吳淑慧 中興工程顧問SC01監造：蔡支台，陳麗琴 丸紅公司：蔡美儀（Carol Choy） 瑞門實業：楊永鑫（Steven Yang） L & S(設備供應商)：Wilfried Scherf /Project Manager |
| 列席 |  |
| 見 證 結 果 明 細 | 會同廠商見證及簽署本次機廠維修設備-磨軌車出廠見證測試結果之紀表單。 請廠商依據業主需求(I)4.6(7)A相關規定，於出廠測試後30天內提出完整測試報告。 有關磨軌車緊急按鈕、緊急逃生口於駕駛室內、急救箱、滅火器標示中文，L&S公司同意增加標示。 廠商已提送內部品質管制計畫/及記錄，品管儀器校正紀錄/及認證，元件測試報告並經查證。 廠商已提出及確認”operation software of rail grinding machine RGM1-16 is service proven”。 磨軌車量測系統之機能、性能、準確度、資料處理、報告系統將在工地測試期間進行動態測試。 請L&S公司於出廠運送前再確認，之以利磨軌車運送之完整/到貨檢驗。 |

附件二  準備檢查見證紀錄表

（一）轉向架動力/車輪組轉台

附件二  準備檢查見證紀錄表

（二）地下式舉升設備、轉向架昇降台、移動式舉升

附件二  準備檢查見證紀錄表

（三）磨軌車

附件三  出廠測試見證紀錄表

（一）轉向架動力/車輪組轉台

附件三  出廠測試見證紀錄表

（二）轉向架昇降台、地下式舉升設備、移動式舉升

附件三  出廠測試見證紀錄表

（二）轉向架昇降台、地下式舉升設備、移動式舉升

# Text boxes

表1-2