經濟部暨所屬各機關出國人員出國報告書

（出國類別：洽公）

「CUI技術研討會及參訪日本煉油廠實際做法研討」

服務機關：台灣中油股份有限公司

姓名職稱：陳水波  煉製事業部副執行長

許世希 煉製事業部設備檢查技術中心主任

派赴國家：日本

出國期間：101年01月31日至101年 02月04日

報告日期：101年02月28日

報告摘要

頁數：2/31

一、內容摘要：

本公司有鑑於台塑化公司去年重大工安事故中由於CUI腐蝕問題所衍生的資產損失以及社會形象的折損，積極尋求CUI腐蝕問題改善對策及技術。

所以此次出國研討，主要參加日本CUI技術委員會的CUI導引指導書的發表會，取得第一手日本對於CUI腐蝕問題對策的資料，並觀摩日本煉油廠如何對制CUI腐蝕問題及檢查技術。針對設備及管線保溫系統設計上的改善，就教於日本日揮工程公司，得到豐碩的結果。

本次能參與CUI研討會並於會場發表中油公司對於CUI的實際做法，除受日本ENAA協會及與會人員肯定外，並能在第一時間與相關人員討論CUI技術，取回日本CUI導引資料頗為值得。

二、關鍵詞：保溫層下腐蝕、非破壞檢測、CUI。

目      次

頁次

- 出國目的	4

- 出國行程	5

- 工作內容摘要	6

  - 與JGC及日本石油公司研討CUI腐蝕問題……………  …………6

  - 參加ENAA協會CUI技術研討會                                 10

- 心得與建議	13

- 出國目的：

為避免設備、管線之保溫層底下腐蝕問題，而導致事故發生，增進可靠度，適值日本CUI委員會於101年2月3日假東京召開「CUI技術研討會」，故特別指派督導三廠副執行長及設備檢查技術中心主任前往與會，以取得最新技術及觀念，做為本公司後續CUI管理及改善的借境。

- 出國行程：

- 101年1月31日 高雄至東京起程

- 101年2月1~2日 至JGC及JX日本石油公司參訪

- 101年2月3日 參加ENAA”CUI技術發表會〞

- 101年2月4日 東京至高雄返程

- 工作內容摘要：

  - 與JGC及吉坤日礦日石能源公司研討CUI腐蝕問題：

(一)公司摘要

JGC(日揮)公司總公司位於日本橫濱，成立於1928年總公司位於橫濱世界運籌中心大樓，有二大事業部，一為工程部門主要從事石化、煉油、核能及化學工場之設計、採購、建造及性能測試；另一為觸媒，能源，高質化化學品及半導体事業，是一個相當有規模的公司。中油過去曾有多次與該公司合作的經驗，雙方關係良好，本次派出六位主管參與討論CUI腐蝕問題及提供設計改善方案建議殊難能可貴。

JX NIPPON OIL& ENGERY CORP.(吉坤日礦日石能源公司)總公司位於東京千代田區，主要從事石油煉製、石化品銷售、進口天然氣，電力能源開發及燃料電池研發，擁有8座煉油廠。本次與日本石油學會一同介紹有關煉油廠CUI腐蝕問題調查及對策。

行前為能充份獲得資訊，先給一問巻如附件一，並獲JGC公司各領域專家回答，所以本次拜訪獲益甚多。

(二)拜訪心得：

  - CUI(corrosion under insulation)是一個存在已久的腐蝕問題，早年由於石油煉製製程溫度、壓力較低，工場較新，縱使發生CUI腐蝕問題，其後果嚴重性尚未真正威脅到工場的安全，所以在亞洲此問題就一直未受到重視。倒是歐美先進國家因煉製工場設置較早，在50年代CUI問題就已碰到諸多問題，所以歐洲腐蝕聯盟(UFC, Uuropean Federation of Corrosion)在2008年就已出版publication Number 55”Corrosion under insulation giideline” 美國NACE學會更早於1998年成立工作小組並於2004年出版了NACE RP0198，最近更名為NACE-SP0198-2010。這二本導引手冊書可做為CUI問題的濫觴。

  - CUI腐蝕問題導因於水份入侵保溫材料內導致金屬設備或管線的腐蝕，所以如何防止水份入侵保溫材為首要的基本要件。本次拜訪JGC公司就是要請教如何在設計面改善？JGC公司從四個面向來說明此一問題。

      - 從絕緣保溫材料外夾套層面改善

正確選用包覆夾套層材料並落實安裝以及防水膏塗覆，以避免水分滲入包覆材內部。材料可選用水密封性較佳的非金屬材料如(GRP/GRE, Rubber type)或依環境選用較耐蝕鋁或不鏽鋼材料。

      - 從絕緣材料面改善

選用吸水性較低以及含低氯之的包覆材料如closed cell 保溫材，依ASTM C534選用可撓彈性体泡綿;或採用STM C552A玻璃纖維(Foamglass)。詳細材料選用可依NACE-SP0198第5節辦理。

      - 從塗料面改善

落實塗覆表面前處理工作並強化塗覆施工品質和採用高耐蝕塗料，尤其在海洋性環境和特殊幾何結構包覆不易的區域，此為預防設備CUI 洩漏的第一屏障，亦為本質安全設計。材料可依使用溫度選用，參考NACE-SP0198第4節。JGC建議在條件比較嚴苛，後果比較嚴重之位置可選用價格較貴、抗蝕性較佳的TSA(Thermal Spray Aluminum)熱噴塗鋁材，此種方式在UFC-55特別提到其使用夀命可延長至25年並可耐高溫至480℃。

      - 從設備設計面改善

        - 對於保溫層系統的設計應儘量考慮避免積水或讓水有入侵的可能性，如於所有插入和分支的管線，包括管線懸吊和支撐處、閥體、管鞋以及追蹤蒸氣進出口，法蘭和其他構件包覆的終點，設備插管以及結構支撐附近殼版，可依NACE-SP0198第3章的方式改善。

        - 水份可能入侵位置如圖一，改善圖例如圖二~圖四。

圖一：水份可能入侵保溫材或積水位置

圖二：防止水份進入保溫材所採取的密封方式

圖三：塔槽支撑環位置要上下接合正確且不要有積水可能

圖四：保溫端點加防水遮蓋並密封，以防雨水入侵

  - 吉坤日礦日石能源公司，針對CUI腐蝕問題，該公司也深為困擾，畢竟該公司煉油廠大部份皆已建廠運轉30年以上，近年來CUI腐蝕案件逐漸攀高，每年每廠近乎有10件，所幸未有重大工安事件發生，該公司也一直尋找有效的解決方法，配合ENAA( Engineering Advancement Association of Japan)協會訂定CUI導引手冊。在管理面上，教育所有操作與維修人員瞭解CUI的發生原因並借由操作人員於現場巡邏時發覺保溫夾層的損害位置，進而由設檢專業人員進行進一歩的檢查，檢查方法大部份採取拆除保溫材目視檢測，也使用RTP( Radiograph Testing Profile)檢測小管徑的腐蝕問題，近年來也嘗試使用先進檢測技術檢測腐蝕問題如濕度計、導波技術、紅外線等輔助檢查CUI問題，但同樣的槽受到判讀不易的困擾。村瀨徹經理指出老舊工場尤其超過30年以上的工場CUI腐蝕問題的確嚴重，維修檢查耗時耗錢，目前仍以風險管理方式訂定檢修優先順序逐一改善，爾後希望能找到一套較可行、可靠度較高的全面檢測技術。

  - 參加ENAA〞CUI技術研討會〞

        - ENAA協會摘要

該協會成立於1978年代理日本政府從事有關工程事務，主要從事三大業務，包括各種技術法規訂定及維護，人員訓練工作；有關大地工程的研究與發展；煉油業的工安與環保技術導引手冊的建立與訓練。目前有12位理事2位監察人，理事長為千代田企業執行長Takasi Kubota先生。該協會與產、官、學界關係良好，本次參與研討的有產業保安研究官、東京Kogakuin大學教授、及各大煉油廠相關技術及管理人員約有50人。

該協會自2007年成立CUI檢查及控制委員會開始收集有關CUI的資料，2008年調查及評估新的NDT檢測技術，2009年調查日本對於CUI管理系統，2010年調查完成CUI腐蝕機理研究，2011完成CUI導引手冊初稿並於2012年正式對外公佈導引手冊。

本次能參與盛舉並在會場發表中油公司對於CUI的實際做法，除受日本ENAA協會及與會人員肯定外，並能在第一時間取得日本CUI導引資料頗為值得。

（二）、研討心得

1. 日本ENAA協會從2007年開始歷經5年的研究調查才完成CUI導引手冊，其中有些地方與NACE, EFC規範相同，有的為其自己的見解心得，最大的差異為適用範圍，ENAA將適用範圍限制在低合金及碳鋼管線，不適用於地下埋設管線，不鏽鋼管及其他設備。易遭CUI的溫度範圍從室溫到150℃較其他二規範為狹窄。下表為三者之差異比較。有關管理機制方面，ENAA為現場的事務及新技術的應用渉及安全及經濟考量應有現場經理統為負責，維修部門應依規範及檢查結果進行修護，檢查部門同時檢查員應向場經理報告有可能發生CUI位置，並依現場經理指示從事CUI檢查工作，操作部門應執行第一線例行檢查並將結果會知檢查部門進行進一歩檢查，人資部門應負責全員CUI知識技能的訓練，類似建議在UFC-55也有。

2.ENAA對於保溫材檢查及去除的做法，首先清查所有可能遭CUI的管線，再以風險分析的手法排列檢查優先順序，基本上ENAA訂出一套評估計算方式如導引第4節。訂出檢查順序後以全面掃描檢測方法篩出腐蝕位置，再予以拆保溫詳細檢查。此套方法經濟實惠，頗值得學習。

3.有關非破壞檢測的一些基本原則：

1) 長直管、塔頂出口管線可採用導波檢測

2) 小於4吋管徑，可疑範圍在1米長內可用脈波渦電流法

3) 小於4吋管徑且有諸多管件處，宜用數位射線(DR/CR)或dosimetric profiler(如LIXI)

4) 2吋管徑以下，由於其管厚相對較薄，要做腐蝕評估，不要輕易去除保溫，因去除時同時將鏽層剝除，反易造成腐蝕洩漏，必要時寧可換管，不一定要修補。

這些原則性的規範，很適合中油應用。

4.ENAA “CUI Management Duideline For Refinery and Petrochemical Industries”導引手冊如附件二。

| 條件 | 日本-ENAA | NACE-SP0198 | EFC-55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟考量 | 無 | 無 | 有 |
| 業主責任 | 無 | 無 | 有 |
| RBI | 有 | 有 | 有 |
| 適用範圍 | C.S.及低合金管 | C.S.&S.S.管及設備 | C.S.&S.S.管及設備 |
| CUI溫度範圍 | 室溫~150℃ | c.s. -4~175℃ s.s. 50~175℃ | c.s. -4~175℃ s.s. 50~175℃ |
| 檢查方法 | 目視/去除保溫/測厚/濕度計/GWUT/IR/RTP/PEC | 目視/去除保溫/測厚/濕度計/GWUT/IR/RTP/PEC | 目視/去除保溫/測厚/濕度計/GWUT/IR/RTP/PEC |
| 檢查位置比例 | 依重要性RBI 自定 | 有規定 | 有一套評估方式 |
| 改善對策 | 無 | 有 | 有 （附有8案例） |
| 保護塗裝 | 無 | 有 | 有 （特別推薦TSA） |

- 心得與建議

- 將依EFC, NACE, ENAA三個規範及融合過去CUI的經驗，制定CUI管理導引手冊。

- 依導引手冊，全面清查各工場可能發生CUI管線、設備，並依RBI方式決定檢查優先順序。

- 引進全面掃描檢測儀器、工具，尤其是導波及數位射線技術(CR or DR)，依設備及管線腐蝕特性執行檢查。

- 依環境、腐蝕狀況檢討保溫系統、保溫材料、外套層材料及塗料之設計規範,以延長使用夀命。

- 開班訓練操作、修護及檢查員工使能熟識CUI的基本知識及技能，以能全員對治CUI問題。

- 所有保溫材的設計、施工、維修必需建立規範並按照標準施工程序施作，從源頭杜絕CUI。

- 擇期舉辦CUI研討會，互相交流經驗，以期降低CUI的危害。

附件一

附件二