行政院所屬各機關因公出國人員報告書

（出國類別：其他（國際會議））

亞太經濟合作會議

第三十六次運輸工作小組會議

報 告 書

服務機關：交通部

職    稱：科　長

姓    名：林福山

出國地點：俄羅斯聖彼得堡

出國期間：101年7月28日至8月4日

報告日期：101年9月

目    錄

頁次

亞太經濟合作會議（APEC）第36次運輸工作小組會議報告	1

一、會議目的	1

二、會議時間與地點	1

三、我國與會代表	1

四、會議議程	3

五、車輛安全標準調和專家小組會議	7

六、結論與建議	13

# 亞太經濟合作會議（APEC）第36次運輸工作小組會議報告

# 一、會議目的

整合區域內運輸系統，發展智慧型運輸科技，訂定運輸技術與安全標準，促成運輸技術合作，並加速運輸部門自由化，以促進亞太地區之貿易自由與經濟發展。

# 二、會議時間與地點

2012年7月30日至2012年8月2日；俄羅斯聖彼得堡。

# 三、我國與會代表

我國出席本次運輸工作小組會議代表團員總計17人，由本部運輸研究所林主任秘書繼國先生擔任領隊；出席會議代表依陸海空領域分工，詳如下表：

| 序次 | 姓名 | 單位 | 職銜 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林繼國 | 交通部運研所 | 主任秘書 | 領隊 |
| 2 | 周家慶 | 交通部運研所 | 高級 運輸分析師 | 陸運 |
| 3 | 邱佩諄 | 交通部運研所 | 研究員 | 陸運 |
| 4 | 陳一平 | 交通部運研所 | 研究員 | 陸運 |
| 5 | 徐台生 | 交通部道路交通 安全督導委員會 | 組長 | 陸運 |
| 6 | 蕭大為 | 交通部航政司 | 技士 | 海運 |
| 7 | 黃余得 | 中國驗船中心 | 研究處處長 | 海運 |
| 8 | 林孝鏗 | 交通部民航局 | 科長 | 空運 |
| 9 | 李佩育 | 交通部民航局 | 技正 | 空運 |
| 10 | 金炳宏 | 交通部民航局 | 技正 | 空運 |
| 11 | 翟本源 | 交通部民航局 | 技士 | 空運 |
| 12 | 楊庶平 | 台灣國際物流暨供應鏈協會 | 顧問 | 空運 |
| 13 | 尚榮安 | 東吳大學 | 教授 | --- |
| 14 | 胡凱傑 | 東吳大學 | 教授 | --- |
| 15 | 林福山 | 交通部路政司 | 科長 | 陸運 |
| 16 | 林金柱 | 車輛公會 | 經理 | 陸運 |
| 17 | 許志成 | 車安中心 | 處長 | 陸運 |

# 四、會議議程

各日會議重點摘要如下：

車輛安全法規標準調和工作小組會議

(前排左三/左四分別為副主席澳洲代表/主席南韓代表)

# 五、車輛安全標準調和專家小組會議

本次車輛安全標準調和小組(VSHG)會議摘要如下：

- 本次會議2012.07.30~2012.08.03在俄羅斯聖彼得堡舉行，由南韓(Mr. Seong-kyun Cho)擔任主席，及澳洲(Mr. Erik Connel)擔任副主席。

- 參與經濟體有南韓、澳洲、日本、美國、印尼、澳門、新加坡、泰國及中華台北。

- 我方代表為交通部路政司林福山科長，車安中心許志成處長，業界代表有車輛公會林金柱經理(來自裕隆日產公司)。

- 各經濟體目前導入ECE法規狀況：

- 澳洲 – 56 項ECE法規(另有新的ADR, 讓ECE法規更新版自動成為法規的一部分, 其現行包含29項ECE法規)

- 南韓 – 32 項ECE法規, 6項GTR(2012年新加入的8項ECE法規安全項目, 有燈光與標誌, 煞車輔助系統等)

- 我方 – 51項ECE法規 (另有燃油箱, TPMS, AVAS等進行中)

- 新加坡 – 103項ECE法規

- 日本 – 42 項ECE法規

- 加拿大 –17項ECE法規

- 香港 – 44項ECE法規

- 關於全球法規調和論壇WP29，目前的法規調和活動重點資訊：

- 1958協定現有48國家(最新的是突尼西亞, 2008.01.01, 編號為E58)。

- 1998協定現有31國家(最新的是澳洲, 2008)。

- 全球技術法規(GTR)到目前為止已有12項如下：

-- 與車輛安全相關的有七項(如底線粗體)

    - 門閂與鉸鍊(此項已轉入ECE法規, 交通部已於99年8月公告)

    - 二輪機車氣態污染排放與油耗量測程序(簡稱WMTC) (無關車輛安全)

    - 機車煞車(此項已轉入ECE法規, 交通部已於99年8月公告)

    - 重型引擎 -- 壓縮點火引擎及火星塞點火引擎(使用天然氣與液態瓦斯) -- 污染排放量測程序(簡稱WHDC) (無關車輛安全)

    - 車上診斷系統技術要求(OBD) (無關車輛安全)

    - 安全玻璃(2008)(2011.03 ECE R43.01版草案尚未定案)

    - 頭枕(2008) (尚待ECE修訂確認)

    - ESC(2008) (ECER13/R13H都有相關規定, 此項已於99年7月納入交通部待公告規劃表, 國內尚無檢測能量可對應)

    - 行人安全保護 (2009) (2012年已有新增對應ECE項目, 項目編號要待2012.12確定, 國內尚無檢測能量建置規劃)

    - 非標準循環污染排放 (Off-Cycle Emission, OCE, 無關車輛安全)(2009)

    - 非道路移動機具(NRMM, Non-Road Mobile Machinery)(無關檢測基準項目)(2009)

    - 機車控制器標誌(2011) (ECE法規尚未修訂)

- 自上次APEC會議日期至今，WP29有2次會議，各有以下數量的ECE / GTR法規增修版定案

- 156次會議

      - 32項ECE 法規增修版 (我國基準相關的有R13/13H, R19/23/37/48/50/74/98/112/113/123, R34/43/46/107/121等) / 2項新ECE法規項目 (LED光源/行人保護)

      - 無GTR增修案

- 157次會議

      - 10項ECE 法規增修版 (我國基準相關的有R11. R13H, R30/54等)

      - 1項GTR增修案 (門閂鉸鏈)

- 討論中的GTR法規草案

- Head Restraint 關於高度與後撞Dummy(BIORID II)的檢討

- Pole Side Impact (預計2013.11草案完成, 目前WorldSID (World Side Impact Dummy)的規範尚在討論)

- Flex-Pli(Flexible Pedestrian Legform Impactor)

- 電動車輛 (美國/日本/歐盟於2012年啟始, 預計2014年完成草案, 包含有兩個非正式小組EVS-安全和EVE-環境, 皆由美國擔任主席)

- RESS (Rechargeable Energy Storage System) (將來可能納在電動車輛GTR內, 待觀察)

- QRTV(Quiet Road Transport Vehicles) (美國2012.02提案建立, 2012.07.18~07.20剛完成第1次小組討論, 預計2014年草案完成)

- Tyre(預計2013.03草案送WP29)

- Hydrogen and fuel cell vehicle (HFCV, 預計2013.03草案完成)

- 日本目前在WP29場合提案推行IWVTA(國際整車認證制度)，最新進度發展：

- 2011.11 剛釐清關於1958協定內容需要修訂或增補的項目(如法規制定程序, 型式認證程序與權責等)

- 2012.03 完成擬納入的法規項目候選清單(計有64項)及確立指引交由各GR小組再檢視法規內容：

- 法規項目候選清單(計有64項), 作為各國自行決定採用項目的參考, 初步分成3個群組, 刻供各國檢視確認中：

- 群組一：項次1~55 適用於一致的符合標準(其中, 我國未納入的安全項目有: ECE R13H-ESC(無檢測能量), R58後方防護裝置, R97/116 防盜, R125 前向視野, R122 加熱系統, R64 TPMS(2012年討論中), GTR 9 行人保護(無檢測能量), R45 頭燈清洗器, R67 LPG裝置, R110 CNG裝置, R89 限速器, R119角燈, R21 內裝對乘員防護, R26 外部突出, R35腳部控制器配置, 多數為交通部已經程序確認暫緩導入項目。

- 群組二：項次56~60 適用於可依需要而採用各種等級的符合標準(污染/間接視野裝置/聯結裝置/重量尺度/後號牌燈)。

- 群組三：項次61~64 非列入技術法規的規範(後號牌安裝空間/再回收/VIN銘板) 。

- 2013.03 將關於1958協定的增修內容提案給WP29

- 2013.11 將提出ECE R0草案給WP29

- 2016.03 擬完成非正式工作小組的討論

- 美國正立法(預計2012年底完成)要求車廠公開車上既有紀錄資訊(因為部分車輛有裝設Event Data Recorder, EDR，美國希望在進行調查之需時可以依法取得資訊，但並非要求所有車輛都要有裝設)，以供事故調查或瑕疵調查時使用。

- 因應運輸及能源部長會議的ActionPlan, 小組將持續就電動車輛性能安全規範及電動車輛低速警示音規範交換意見。

- 本次會議就我方代表前次會議中所提出建議事項執行狀況：

- Certification Circle方面：初步草擬1份EXCEL檔案格式，以做為建立的初步基礎, 經本次會議檢視討論後, 請各經濟體審視後提供調整意見。

- VSHG資料庫及與WP29意見交換管道建立：經過幾次會議討論後進度仍緩慢，擬藉由Certification Circle建立的表格作為將來進一步推動基礎, 以期有助落實。

- 向WP29提議調整其網站資料格式方面：

- WP29每年有至少12場法規檢討會議, 其資料呈現的方式並不易於理解各會議之重點與背景，小組長期經由南韓協助彙整資料而得略悉其部分內容，考量各經濟體對應WP29多次會議有人力與物力困難，另南韓目前該等資料呈現格式已有相當成熟度, 故建議向WP29提議參用，小組主席於上次會議期望各經濟體在本次會議前以EMAIL提供格式意見。

- 但因本次會議前置作業時間不夠及觀察本小組運作效率，目前暫時先就Certification Circle的建立提出建議案, 後續待有進一步成效再繼續協助提出本項建議案。

- 本次會議討論小組更名議題，我方提議之Harmonization and Certification for Automotive Standards建議，將在下次會議繼續交換意見與討論。

- 後續預定討論事項

- 持續進行本次會議所討論的各項法規調和主題。

- 建立以EMAIL群組為基礎的論壇，進行標準、認證及法規解釋等資訊交流，期望將來能建立認證活動圈(Certification Circle)。

- 建立小組知識資料庫(視項次(2)進度)，以期有系統地進行各經濟體認證制度資訊的交流與彙整。

- 討論因應實際運作狀況及法規調和相關週邊事務更動小組名稱之需要性。

- 建立完整且簡易地彙整各國導入UN法規最新進度之綜整表格。

- 明年會議地點預定在越南。

# 六、結論與建議

  - 本次VSHG小組會議場合中，我方就國內車輛安全法規調和進展與各國代表交換意見；另本次會議我方對於前次會議所提建立以EMAIL群組為基礎的論壇及建立小組知識資料庫，已提供運作機制雛型建議，主席也請各會員體檢視提供意見，相信對於我方提案擬達成相關車輛安全法規發展進度訊息即時掌握之目標，後續應將有具體之進展。

  - 本次會議藉由各會員體(主要為南韓及日本)報告，發現隨著新興國家經濟發展，新興國家已逐漸注意重視其國內車輛安全法規之要求，但是方向上仍然與我國相同是調和UN/ECE法規，因此也加速美國主導新的GTR法規整合研訂的速度，但是日本亦有不同企圖在WP29場合提案主推IWVTA(國際整車認證制度)，此一相關國家因應其車輛產業國際發展之策略企圖，必須持續密切注意瞭解。

  - 為使我方能掌握到WP29對於ECE法規更新的訊息,我方前次會議所提議向WP29提案建議修正其網站資料呈現格式案，雖本次會議因時間關係沒有進行討論確認，但本次會議已有共識將先建立完整且簡易地彙整各國導入UN法規最新進度之綜整表格，將可使各經濟體充分瞭解各國車輛安全法規調和導入實施情形，可更助益相互之學習及協助。