出國報告 (出國類別:國際會議)

第五屆亞洲粉體技術研討會

服務機關：國立高雄應用科技大學化學工程與材料工程系

姓名職稱：陳孟傑 學生

派赴國家：新加坡

出國期間：2012/6/29-7/5

報告日期：101年 8月16日

# 摘要

學生於2012/6/29-7/5赴新加坡參加由國立新加坡大學所舉辦的第五屆亞洲粉體技術研討會 (5th Asian Particle Technology Symposium, APT 2012)，並發表論文” The Effects of Hydrogen Gas and Ammonium Chloride on the AlN Synthesis by the Plasma-Nitridation of Al Powders” 以海報方式呈現，此外，大會議程安排了4個場次的研究發表與155場次的口頭論文發表及2個場次的海報發表，總共有201篇論文，共有來自全球十二國約三百多人參與，達到學術交流的目的也可拓展個人的國際視野觀。

目次

摘要	2

目的	4

過程	4

心得與建議	7

附錄	9

本文

# 目的

一、參加第五屆亞洲粉體技術研討會 (5th Asian Particle Technology Symposium, APT 2012) 其議題主要探討:粉體表面改質、粉體混掺技術等內容相當豐富，與本人從事之研究相關，有助於增廣見聞，並與國外學者交換研究心得與經驗，除了參與國際會議外也可拓展個人的國際視野觀

二、以海報（poster）方式發表論文 ” The Effects of Hydrogen Gas and Ammonium Chloride on the AlN Synthesis by the Plasma-Nitridation of Al Powders”

# 過程

100/06/29 往程：高雄→新加坡樟宜機場

100/07/01 新加坡大學 研討會開幕

100/07/02-04 新加坡大學 論文發表參加各項議程

# 100/07/05返程：新加坡樟宜機場→高雄

07月01日 (日)

第五屆亞洲粉體技術研討會 (5th Asian Particle Technology Symposium, APT 2012)於國立新加坡大學舉行，參與人數約三百多人，發表論文約兩百零一篇，參與的國家以日本最多，研討會共舉行四天（7/2-7/5）。會議開始的前一天，所有與會議相關者會先到舉辦的會場參加開幕式做報到的手續，領取會議的行程表及相關資料。

07月02日 (一)

在第一天會議中聆聽了大會主席之一 Prof. Yasushige Mori ，探討關於311東北地震後為全球所帶來的警訊及未來將面對的能源危機問題，如何利用新能源代替核能發電，以DSSC為主題，添加奈米級粉體的TiO2，由光催化二氧化鈦產生許多對環境有益的物質，並將此材料混摻入DSSC內改變其表面積並提升轉化率，此研究的產生對於為來有助於將不同的粉體混摻入DSSC內以探討並突破更多的問題。

第二位研講者主要內容為奈米粒子應用於生物細胞的鑑定之生物細胞感測器，此技術試結合光學與生物細胞特徵於醫學上的應用，也是目前相當熱門的題目。利用電化學和表面電槳共振SPR（surface-plasmon resonance）：利用電化學和光學方法感測以偵測特定生物分子，如在待測定細胞中摻入奈米金、銀等粒子，可增加感測時的訊號。如利用電化學方法在細胞內摻入奈米粒子可容易的偵測是否有多巴胺的存在(巴金森病事因為缺乏多巴胺所引起的疾病)。

07月03日 (二)

會議第二天的行程共有16場次的分組研討，此次會議議題包羅萬象，包括: 粉體表面改質、粉體混掺技術、固-氣相流體化床、粉體團聚問題、粉體回收再利用、固液相分離技術、粉體之最佳化製程等內容相當精采。

主要聆聽了中原薄膜中心童國倫教授的演講，內容為利用電漿噴塗技術創造出無機多孔薄膜，此研究領域與本人近年來從事之研究相關，主要利用電漿法快速且高溫的特點與無機產物結合產生幾何的薄膜有助於改變其表面積提升其產品效果。本人實驗與大會議題之粉體團聚問題相關，實驗初期碰到鋁粉團聚問題難以克服，由許多文獻中找尋到最佳處理方法能有效克服鋁熔聚問題。

第二位演講者是在日本Dr. ITAKURA，無線通信接口無干擾級優化的設計，MIMO在目前的無線通訊類別是一個非常熱門議題及技術，特別是現在的無線通訊越來越普及，如何在這裡求得最佳的容量值得深入的探討，拜深次微米所賜在接口端導入奈米金粒子減少低電壓可增強無線通訊之強度，此技術就愈來愈重要了。

07月04日 (三)

發表筆者為此研討會次所發表文章，"以常壓微波電漿快速製備氮化鋁粉末"，主要是將鋁粉和不同的氯化銨比例混合後，將氣態之N2及H2由質量流量控制器定量後，經混合瓶混合後，再經由中心氣流 (N2及H2) 通入常壓微波電漿系統，並以N2旋進氣流，藉由控制不同的操作參數，包括氯化銨混合比例、氫氣添加量，進行電漿氮化反應。結果顯示添加氯化銨可有效提升氮化效率及減少鋁熔聚現象並產生氮化鋁線，添加氫氣有助於降低氧含量產生。在發表過程中聽取了許多專家學者的建議如旋進器流倒入氨氣可減少氧化鋁的形成，在後續的實驗有很大的幫助。

# 心得與建議

三月份大會接受本人論文，心中無比開心，辛苦終於有了成果，開始準備新加坡之旅，第一次參與國際研討會，在亞洲名列前矛的國立新加坡大學，在參與的過程中能與其他國家的學者進行學術交流，以及深刻的感受到仍須努力充實自己在專業領域的知識及英文能力的培養是我們與國際學生接軌的第一步需加強自我的英文能力，未來國內舉辦之研討會可盡量爭取到SCI的專利權，有助於提升國內之研究品質。感謝國科會能補助這次研討會參訪所需費用，除了可以參加研討會獲取新知外，也可利用空閒時間到新加坡著名的景點走走，讓身心都很充實。

本研討會為粉體科技重要的國際會議之一，值得相關研究人員與學者參與。建議希望未來能在補助的員額及經費予以提高，鼓勵研究生積極參與國際會議，未來可增加國內專家學者參與機會，藉以吸收國際新知並分享研究成果。

# 附錄

The Effects of Hydrogen Gas and Ammonium Chloride on the AlN Synthesis by the Plasma-Nitridation of Al Powders

Meng-Jie Chena, Chia-Hao Lia, Yen-Yu Huanga, Ya-Fen Wangb, Cheng-Hsien Tsaia*

aDepartment of Chemical and Materials Engineering, National Kaohsiung University of Applied Sciences, Kaohsiung, Taiwan

bDepartment of Bioenvironmental Engineering, Chung Yuan Christian University, Chung-Li, Taiwan

Corresponding Author’s E-mail: chtsai@cc.kuas.edu.tw

Keyword: Synthesis; Aluminum nitride; Discharge.

Abstract

In this study, porous aluminum nitride (AlN) powders have been successfully synthesized from Al powers at a relative low temperature and short reaction time in a N2 atmospheric-pressure microwave plasma reactor. The effects of adding hydrogen (0-0.25%) in the reactant gas (N2) and NH4Cl (0, 50%) in the Al powders on the characteristics of as-prepared AlN powders were discussed. The results show that at a higher inlet H2 concentration with the addition of NH4Cl, the conversion of Al into AlN increased. Moreover, obvious pores and whiskers were produced due to the sublimation and dissociation of NH4Cl can avoid the aggregation of melton Al.