出國報告(出國類別：其他）

DASH-8型機年度複訓暨

立榮航空公司DASH-8型機委任檢定考試官年度評估

服務機關：民用航空局

姓名職稱：李 征/檢查員

派赴國家：美國  西雅圖

出國期間：101年9月26日-10月5日

報告日期：101年11月14日

目       錄

- 目 的……………………………………2

- 過 程……………………………………2

- 委任考試官年度評估報告…………….4

- 心 得……………………………………5

- 建 議……………………………………6

壹、目 的

依交通部民用航空局航空安全檢查員調派作業要點07-08B第三點第一項第一款之規定：航務檢查員應具備機種檢定資格並每年執行機種訓練一次，始可保有原取得機種之檢定資格。本人原持有DASH-8機種檢定資格（證），依規實施複訓及檢定，以保持檢定資格之有效性，方能符合執行檢查工作之要求。

民航局航務檢查員對國籍航空公司之航務運作，在確保及增進飛行安全方面，必須依賴檢查人員之高標準專業能力，始能達到有效協助及監督航空公司運作目的。

貳、過 程

本次年度模擬機複訓，係委請立榮航空公司代為訓練，並租用西雅圖FLIGHT SAFETY訓練中心之DASH-8模擬機，於101年9月28日至101年9月29日實施完成，模擬機設施係立榮航空租用經FAA檢定，其證號為SIM-465號，檢定日期為2012年5月22日、有效期至2013年5月21日，該模擬機為C等級裝備，符合國際水準。查該訓練中心設施完善，門禁深嚴，進出之學員必須隨身攜帶護照以備檢查。

年度複訓之地面學科、模擬機複訓及考驗，皆由立榮航空公司之教師駕駛員及委任檢定駕駛員執行，按該公司之訓練手冊實施，本次以HOT WEATHER OPERATION為基準，科目分為A、B、C三部分，包括：裝備口試、最大側風起飛、V1後引擎失效處置、松山機場 LDA跑道28落地、艙壓系、FLIGHT INSTRUMENTS MALFUNCTION、MANUALLY FLOWN ENGINE INOPERATION ILS進場及ONE ENG. GO-AROUND、馬公機場20跑道非精確進場、20跑道繞場02跑道落地、降落時引擎火警處置、緊急逃生處置；另針對HANDLING EXERCISE亦做訓練，包括；REJECT TAKE OFF WITH LOW VISIBILITE & HEAVY WEIGHT/HEAVY SPEED、EMERGENCY DESCENT、STALL RECOVERY（CLEAN STALL/ DEPARTURE STALL/APPROACH STALL）、STEEP TURN、CIRCLING APPROACH、最大側風起落練習、引擎失效狀況落地等。並運用模擬機針對重落地後如何改正做練習，讓組員了解恰當之方式。

本次訓練重點在（CRM）組員間之協調與合作、一般操作規定及各系統正常與不正常之標準操作程序等，力求達到技術純熟並合乎飛安要求的目的。

本次複訓除地面學科於實施4小時外、模擬機複訓及考驗等共計4小時分，每日2小時，採先複習後考驗之方式，均在西雅圖完成，對該機型更進一步深入瞭解，亦複習各系統之操作及其失效後之緊急處置，對爾後擔任檢查員之工作更能有效執行。

參、委任考試官年度評估報告

一、依據本局「航務檢查員手冊」Job Function120，於年度內或更新任命時，應對航空公司委任考試官作考驗觀察，查驗是否適任或續聘。

二、101年9月26日執行長榮航空公司BR-26台北往西雅圖班機駕駛艙航路查核，飛航組員提示詳盡、後推、啟動、滑行、起飛、巡航、進場、儀器穿降、落地、關車均按程序操作，合乎規定。

三、101年10月1日及101年10月3日分別執行觀察評估本局擬續聘委任檢定考試官李寰澄及林史明等2員執行年度技術考驗情況，其考驗課目安排適當、教學經驗豐富，本職學能、法規、公司政策了解等表現良好，檢視受考人使用之手冊、QRH、航圖效期合規定，並依規定實施口試、考驗前、後提示、各項模擬緊急狀況之操作，皆按計畫完成；李、林二員適任委任檢定考試官之職，已`建議續聘。

四、檢視西雅圖Flight Safety Training Center之模擬機設施，立榮航空租用之模擬機FAA檢定證號為SIM-465號，檢定日期為2012年5月22日、有效期至2013年5月21日。查該訓練中心設施完善，門禁深嚴，進出之學員必須隨身攜帶護照以備檢查。

五、101年10月8日執行長榮航空公司BR-09溫哥華返台北班機之駕駛艙航路查核，飛航組員各階段檢查，依程序按規定持檢查卡逐項實施，實際空中航行與飛航計畫相符，組員CRM良好，本次檢查無異常情況發現。

肆、心 得：

基於人們對「行」的安全、快捷、舒適之的需求不斷提高，迫使民航業者陸續研製新型航機或不斷添加、改良各項系統，隨之因而延伸出相關之裝備及其操作程序，其複雜性、營運成本、操作環境及技術上之突破，更加鼓勵民航業者在對飛航組員訓練、測試考驗過程中廣泛地使用模擬機，這種訓練裝置可比真實飛機提供更深入的訓練，包括技術及知識上的轉移、駕駛艙中各項操作及異常、緊急情況下之處置等，均不受天候、地障、油量、噪音之限制，最重要的是節省了經費而獲得更安全的飛行訓練。

回顧歷年來全球所發生之飛安事故，經調查、檢討其發生之原因，結果發現人為疏失佔85%以上，其比率均高於機械、天候等其他因素，唯有要求駕駛員反覆練習再練習，程序熟練再熟練，才能肯定獲得更高的飛行安全。

DASH-8機雖不為新型機種，其模擬機仍能依機載之通信、航行裝備現況隨即改進維持相當之水準，對飛行人員絕對有所幫助。模擬機教師由立榮航空合格之教師駕駛員及委任檢定駕駛員擔任，彼此合作良好，輔助教學設施亦完備，公司航務部門將整套DASH-8相關之手冊備置西雅圖FLIGHT SAFETY訓練中心，以便組員隨時查閱並做定期修訂。

本次年度複訓之訓練科目盡量要求精益求精反覆練習，對往後執行航空公司航務檢查及要求其飛航組員將更加細膩，以求航空公司飛航安全更能獲得最佳的保證。所有訓練及考驗科目、及相關資料詳如附件。

伍、建 議：

- 目前立榮航空公司引進新機ATR-72-600，DASH-8機隊部分組員將面對換裝ATR-72-600型機及部分組員即將屆齡退休狀況，於此氛圍下人心較易浮動，尤其屆齡退休人員。此階段應特別注意組員情緒，個人生活狀況及家庭問題，勿影響正常運作。

- 台中及高雄站組員在自我要求這部分較鬆懈，主管級人員應不時至該兩外站執行督導工作或將該兩站組員不定時的調派至台北站與教師駕駛員(IP)或檢定駕駛員(CP)派飛，以達操作標準一致之目的，尤其台中站現均為資深（老資格）之正駕駛和副駕駛，建議該公司於台中及高雄站各委派一位標準之教師駕駛員(IP)為該站之小組長，執行組員操作標準之督導工作，發現問題立即回報總公司，此人選不需顧慮年資或軍中期別。

- 建議委任檢定考試官於年度複訓(PT)課目內加入北竿V1 CUT，天氣設定為夜間低空亂流。提醒組員顧慮障礙並依程序離場，如此將增加組員操作信心。另外；再次強調，務必要求組員勿帶油門落地及重飛之正確性。

- 放置西雅圖FLIGHT SAFETY訓練中心之QRH 需更新。所有相關手冊均需保持適宜性。

- 因DASH-8所面對的飛行環境與國際線截然不同，針對長榮轉訓之機長需嚴格訓練與考核。