經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

出國報告（出國類別：其他）

參加台達三號天然氣船塢修監造

服務機關：台灣中油股份有限公司

姓名職稱：王紹培 工程師

派赴國家：新加坡

出國期間：101年11月11日至101年11月16日

報告日期：102年02月04日

摘要

台達三號（TAITAR NO.3）為中油與日商NYK及MITSUI合資投資天然氣船，自2010年1月1日交船至今，將屆三年，進入新加坡SEMBAWANG船廠進行第一次中期檢驗。

為國內電廠與天然氣市場逐漸擴大的需求，中油已有GOLAR MAZO與台達一、二、三、四號等五艘天然氣船，但由於天然氣船營運管理業務擴大，中油欲跨入此範疇增加管理能力，因此，派遣油輪工程師參加本次塢修，以熟悉天然氣船塢修與未來營運管理的工作。

本次行程參加天然氣船塢修四日，並經歷浮船出乾塢與安裝貨泵等過程，並對於船上所有系統有初步了解。

目次

目的　………………………………………………………………..　4

過程　………………………………………………………………..　5

心得與工程檢討　…………………………………………………..	6

一、台達三號輪簡介　………………………………………….	6

二、天然氣船務修概述　……………………………………….	6

三、船上管理系統與操作船員　……………………………….	8

四、船廠環境　…………………………………….. ……..…..	9

五、塢修監造作業　……………..…..…………….. ………..	9

六、工程檢討　…………………………………….. ………..	13

結論與建議　………………………………………………………..	14

目的

台達三號為本公司與日商NYK及MITSUI合資投資天然氣船，自2010年1月1日交船至今，將屆三年，進入新加坡SEMBAWANG船廠進行第一次中期檢驗。

為國內電廠與天然氣市場逐漸擴大的需求，中油已有GOLAR MAZO與台達一、二、三、四號等五艘天然氣船，但由於天然氣船營運管理業務擴大，中油欲跨入此範疇增加管理能力，因此，派遣油輪工程師參加本次塢修，以熟悉天然氣船塢修與未來營運管理的工作。

出發前，中油公司派駐尼米克管理公司黃戊辰經理提供許多天然氣船寶貴資料與駐廠監造團隊資訊以供參考，以利於短時間內熟悉工作內容與船上設備與環境等，並感謝沈義隆工程師提供現場寶貴經驗。

過程

第一天	搭機自台北前往新加坡

101年11月11日	與尼米克船舶管理顧問公司之人員會合

第二天	前往新加坡Sembawang船廠駐廠監造

101年11月12日	參加每日工安與工作協調會議，暸解船上貨艙與

設備佈置，參加船體油漆與錨鏈檢查工作

第三天	進入第二貨艙內配合貨泵回裝工程進行逐項檢查

101年11月13日	參加每日工安與工作協調會議，學習與貨艙內設

備佈置等熟悉，貨艙蝶閥試壓與蒸汽主機正倒車

閥檢查

第四天	貨物控制室系統了解與裝卸貨作業熟悉
101年11月14日	參加每日工安與工作協調會議，貨艙安全閥試壓

與高低壓鍋爐試壓檢查

第五天	出塢準備，上午浮船，下午移出乾塢

101年11月15日

第六天	搭機自新加坡返回台北

101年11月16日

心得與工程檢討

一、台達三號輪簡介

1.	LOA	289.5	公尺

2.	LPP	277.0	公尺

3.	船寬(模寬)	49	公尺

4.	船深(模深)	27	公尺

5.	寸法吃水(Scantling draught)	12.40	公尺

6.	LNG loaded draught (MLD)	11.50 	公尺

7.	Design Extreme Draught	11.529	公尺

8.	全高(船底龍骨到雷達最高頂點)	68.2	公尺

9.	DWT(on LNG loaded draught)	72,200

10.	GRT	118,634

11.	NRT	35,591

12.	Light ship displacement	33,532

13.	Displacement	106,051.

14.	蒸汽推進主機Main Engine	Steam Turbine, Kawasaki H.I.
		26,900kW at 80rpm

15.	主鍋爐Main Boiler	Dual Fuel Marine boiler,

Mitsubishi H.I. 56,000kg/h × 2

sets, 48,000kg/h × 2 sets

16.	發電機Electrical Generator	2 sets of Turbine Generators,

1 set of Diesel Generator,

(1 set of Emcy Gen.)One (1)

17.	船速 Ship Speed	service speed 19.5 knots

at design draft with vessel

operating at NOP, i.e. 90% of

MCR. (21% sea margin)

18.耗油量Fuel Consumption	At guaranteed speed

294.8g/kW.hr. with 3% margin

二、天然氣船塢修概述

台達三號工期自101年11月4日起到11月23日試車復航，共計19日曆天。其中101年11月9-15日為進入乾塢進行檢查與油漆工程。

1.船體塢修分類

1.1 船體外板、舵板及錨鏈艙檢查、壓水艙結構及油漆檢查、燃油艙檢查、淡水艙檢查及空艙及堰艙檢查

1.2 船體外板油漆、海底門檢查、ICCP 檢查

1.3 水位計、油艙液位計及吃水尺檢查及校正

1.4	船錨與鏈、絞機錨機與甲板吊車保養檢驗、通風檢查保養

1.5 壓水艙之液壓遙控系統及壓艙水系統閥之拆檢

1.6 舵機及航儀檢修(水下設備及舵機馬達拆檢)

2.機器設備塢修項目

2.1	高壓透平機保養與安全設備檢驗

2.2	車葉、艉軸量測及船體排海閥、海底門之檢查及拆檢

2.3	鍋爐清潔與附屬安全閥試壓檢驗、鼓風機保養

2.4	Pump, Cooler, E/R Supply Fan, Motor & Heater 拆檢。

2.5	Sea Water, Steam , Feed Water, Exhaust Steam & Control Valve, Safety Valve for Piping System, Engine Room Piping

3.裝卸貨系統塢修項目

3.1	Cargo Piping and Joints, Expansion Bellows Joint, Pipe Insulation, Emergency Shut Down Valve Inspection

3.2	Cargo Pump Discharge Valve / Cargo Tank Filling Valve, Cargo Tank Mounting Valve (Others), Liquid Branch Valve & Vapour Cross Over Block Valve, L/D & H/D Compressor Suction Valve 拆檢。

3.3	Low Duty Heater, LNG Vaporizer, Accessories Of Heat Exchanger 拆檢。

3.4	Safety Valve On Cargo Tank, Safety Valve On Hold Space, Safety Valve On Cargo Piping 拆檢。

3.5	Manifold Intermediate Valve, Intermediate Valve (Non Return Valve), Intermediate Valve (Spray Valve), Intermediate Valve (Spray Header) 拆檢

3.6	LNG Cargo Pump, LNG Spray Pump, Cargo/Spray Pump (Starter, Power Cable/J-Box, Others), Cargo/Spray Pump (Instrumental System) 拆檢

3.7	Cargo Tank Examination, Tank Supporting Construction, Cargo Tank Insulation Inspection, Cargo Hold Inspection, Cargo Tank Cover, Electric Apparatus at Hazardous Area inspection

3.8	High Duty Gas Compressors, H/D & L/D Surge Control Valve, Low Duty Gas Compressors 拆檢。

4.塢修監造小組

尼米克管理公司對於塢修任務非常審慎安排塢修監造小組，安排四人分工進行塢修。(1) MR. IAN STEWART專案經理，為全案對船廠窗口，掌握所有進度與所有事務，並隨時與尼米克公司保持聯繫追蹤，(2) MR. MANFRED TIMMERMANN負責貨艙與相關裝卸貨系統設備檢查及(3)黃戊辰經理，負責船上所有艤裝與外板附屬設備與油漆等、(4)沈義隆工程師，負責造船廠保固項目與物料配件採購等四人。

另外，因牽涉新船設備保固等，另由船東直接安排設備服務工程師約20間廠商配合檢修期間進行工程。並且造船廠MITSUBISHI派駐保固工程師到廠協調保固工程進行。以維持天然氣船正常營運，避免塢修以外時間有離租（中斷營運）狀況。

三、船上管理系統與操作船員

船上管理系統使用NYK公司系統，所有船員上船前均需自NYK新加坡訓練中心受訓合格後才能上船，因此船員對於NYK公司政策及作業程序相當熟悉。而且，船員均為印度與菲律賓國籍，語言均為英語，船上工作語言統一無溝通問題。

船長年紀為40歲，其餘甲板船員約為20-35歲不等，所有船員可塑性較高，且階級觀念明確，船上工作倫理與紀律維持相當好。

四、船廠環境

SEMBAWANG船廠大門與安全管制相當嚴格，甚至對於船東代表也滴水不漏，每日進出均需要檢查識別證，登船與進入艙間也給予標示
G (gate) 與 C (Confined Space Entry) 的牌子供使用。

工作安全協調會議也於每日上午0900-0915召開，所有參與人員均全神貫注的參與併報告相關事項，讓人有很深刻的印象。

五、塢修監造作業

1.球形貨艙檢查與安裝貨泵作業

每個球形貨艙頂部中心位置內有管路塔架，直徑約為6米。管路塔架上自上到下設置液位計、壓力計、貨泵卸貨管路、冷卻SPRAY管路、貨泵電纜等。每個貨艙設置二組貨泵，貨泵安裝在球槽中心的管路塔架中。管路塔架內部造型類似大樓的緊急逃生梯，共有14層樓，踏板均為摟空鋁合金踏板。

貨泵進行回裝時，雨天無法進行，且每次安裝貨泵自頂部緩慢吊運到底部約需要40分鐘，過程中船廠人員以電動鏈條滑車依照指令放下，工人隨時推頂注意貨泵，避免碰觸塔架踏板。貨泵放置到底部後，以人力方式推送到固定位置後安裝。當貨泵與相關螺絲固定完成後，所有人員自底層起到頂部把可能有的雜物及各固定點螺絲確認是否鎖緊固定。

2.貨泵與貨物蝶閥分解檢修

貨泵依照驗船協會檢驗計畫檢修四台，另外四台將於下次塢修期間執行週期保養。貨泵分解後，首先檢查外觀與內部貨油通道，另外，檢查貨泵內主要轉動元件 Impeller 與 Inducer，無刮痕碰損狀況後檢查完成。

貨物蝶閥為貨艙與管路區隔的重要裝置，本次將貨物蝶閥選出一半數量進行保養，分解檢修後，更換原廠配件供應，另安排原廠技師到新加坡執行檢修，完成檢修後原廠給予配件與施工有2年的保固期。碟閥材質特殊，類似O-ring形狀之合金銅材質配件。

測試過程與判斷方式，將碟閥二面開口盲封後，增壓到 10kg/cm2後計時測試是否產生滲漏氣泡，測試結果低於 6個氣泡/每分鐘，視為檢查通過。

3.貨艙安全釋放閥與蒸汽安全閥分解檢修

每個貨艙頂部裝設二只安全釋放閥，本次塢修亦比照貨泵數量減修一半，送廠後拆檢僅發現安全閥閥體內部因冷凝水造成局部銹點，專業服務工廠表示此屬正常狀況，僅需研磨後修補油漆完成。安全閥拆檢過程更換所有原廠配件SERVICE KIT，安全閥測試壓力時，除測試設定壓力外，並需要測試PILOT VALVE是否內部滲漏的情況，測試過程非常耗時。另外，服務站同時與船上GAS ENGINEER研討安全閥失效時的緊急應變處理方式。使用船上氮氣瓶連接安全閥接頭後，以高於8-10kg/cm2的壓力沖入安全閥體內部，將安全閥舌頂壓，避免安全閥不當開啟。

蒸汽安全閥與貨艙安全閥的測試方式大致相同，但因為二種閥的工作溫度不同，因此，蒸汽安全閥原廠提供冷態試壓設定值，以供廠內測試。(後續安裝測試因等候鍋爐暖爐後進行，報告人已返國因此未參與測試)

4.台達三號(MOSS型式)與安運輪(成品油輪)裝貨系統差異比較

|  | 台達三號(MOSS形式) 天然氣船 | 安運輪 油輪 |
| --- | --- | --- |
| 貨艙 | MOSS形式， 分為4個貨艙， 內部完全為特殊鋁合金板，無任何油漆保護 特殊鋁合金板厚度為20-25mm不等之圓球型結構，外部另有同圓球心雙層鋼板球形外殼保護 | 以船體結構隔艙， 分為7個中艙貨油艙， 內部以特殊EPOXY油漆保護 |
| 貨艙尺寸 | 總容積為145,000m3 貨艙直徑為約44m球形槽四個 | 載重噸為43,000噸 貨艙高度約為14m，寬度約29.2m，等7個油艙 |
| 量艙系統 | Ullage液位計浮球系統與雷達液位系統二種 另有溫度偵測器二組 | Ullage浮球系統 溫度偵測器一組 |
| 天然氣冷卻與液化系統 | Spray Pump (以抽取液態天然氣噴灑至貨艙頂部冷卻氣態天然氣, 同時進行貨艙冷卻) | 無 |
| 貨泵 | 以電力方式驅動貨泵， 每艙二組貨泵，佈置於艙底左右側 | 以油壓驅動貨油泵卸貨，每艙一組貨油泵 |
| 貨物控制室 | 位於駕駛台下層甲板，操作位置高於貨艙頂部約6-8m，寬度為住艙左至右側，約20-25m寬 | 位於boat deck，高於甲板位置約5-6米，約6米寬 |
| 惰化系統 | N2 Generator(惰化管路) DIGG系統(增壓與驅氣用) | IGG系統(惰化/驅氣) |
| 特有設備 | 壓縮室 (內部有高負荷與低負荷壓縮機,可將汽化天然氣送至貨艙或推進系統作為燃料使用) |  |

六、工程檢討

1.	天然氣船管理與塢修專案團隊傳承不易

天然氣船滯船費高，因此，尼米克公司為求審慎，目前選擇熟悉NYK系統制度的外國顧問來主導塢修案，外國顧問均為30多年輪機長經驗，且負責天然氣修船已有10年以上經驗，經驗十分豐富。

目前尼米克公司中僅有一中油派駐工程師，但礙於合資與中油才剛初踏入天然氣船直接管理與塢修，可參與工作人數十分有限，如未能直接參與工作，很難學習精要訣竅等，對中油公司未來直接全面承接天然氣船管理十分不易。

2.	船上裝卸貨設備等，為求原廠持續保固使用原廠配件

新船交船後有MITSUBISHI船廠保固2年。保固結束後，因特有的特殊超低溫貨物與高滯船費等原因，船東通常不能承受滯船的風險。所以，裝卸貨系統（包括貨泵、貨油管路碟閥、量艙系統、鍋爐系統等）都必須選用原廠技師與原廠配件，才能給予安裝後2年的保固效期。因此，必須投資在服務技師與原廠配件的成本必然偏高，亦無其他可替代方案可節省費用。

3.	本次為首次參與監造，對於工程部分細節部份仍繼續學習當中，且監造團隊分工合作緊密完整，因此，並無工程檢討之建議。

結論與建議

職自2002年進入公司後均負責自有油輪工程方面工作，對於天然氣船一無所悉，本次蒙長官安排參加第一次接觸。本次派赴隨同修船，對於天然氣船裝貨系統有初步了解，但由於實際駐廠時間僅有四天，因此，僅針對與油輪差異最大的裝貨與貨艙系統做初步了解。

短短時間與多位船員請益裝卸貨過程作業與準備等，發現訓練有素的船員及以英語為單一系統的管理系統等，將有助於管理及船員交流及成功通過油公司檢查等。

初步了解船上系統後，如能在閱讀船上系統與設備說明書後，再後次機會時，將朝向機艙鍋爐及高低壓透平與推進電力系統等其他部分進行了解。

看到尼米克公司有規模與制度的管理天然氣船後，反觀中油油輪狀況不論在船員向心力、訓練機制與語言本質上，以及公司管理與採購制度上的差異，希望仍能以尼米克公司為目標，讓中油油輪繼續向上提升。