出國報告(出國類別：開會)

出席亞洲亞煙煤使用者聯盟

第二屆年會報告

服務機關：台灣電力公司台中發電廠、興達發電廠

姓名職稱：廠長陸仲才、燃料經理蔡貽書

派赴國家：中國香港

出國期間：101.11.04~101.11.08

報告日期：102.01.07

QP - 08 - 00   F04

出國報告審核表

| 出國報告名稱：出席亞洲亞煙煤使用者聯盟第二屆年會報告 |
| --- |
| 出國人姓名 | 職稱 | 服務單位 |
| 陸仲才 蔡貽書 | 廠長 燃料經理 | 台中發電廠 興達發電廠 |
| 出國類別 | (考察 (進修 (研究 (實習 ■其他 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |
| 出國期間：101年11月04日至101年11月08日 | 報告繳交日期：102年01月07日 |
| 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | (1.依限繳交出國報告 (2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得及建議事項」） (3.內容充實完備 (4.建議具參考價值 (5.送本機關參考或研辦 (6.送上級機關參考 (7.退回補正，原因：(不符原核定出國計畫 (以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 (內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 (電子檔案未依格式辦理 (未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 (8.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： (辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 (於本機關業務會報提出報告 (其他 (9.其他處理意見及方式： |
| 層轉機關審核意見 | □1.同意主辦機關審核意見□全部 □部份 (填寫審核意見編號) □2.退回補正，原因： □3.其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於報告提出後二個月內完成

單位                主管處                總 經 理

報告人：陸仲才  主管 ：             主  管 ：             副總經理

蔡貽書

QP- 08- 00    F06

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：出席亞洲亞煙煤使用者聯盟第二屆年會報告

頁數  20 含附件：□是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

陸仲才/台灣電力公司/台中發電廠/廠長/(04)2639-8955

蔡貽書/台灣電力公司/興達發電廠/燃料經理/(07)6912811轉2760

出國類別：(1考察 (2進修 (3研究 (4實習■5其他

出國期間：101年11月4日至101年11月8日       出國地區：香港

報告日期：102年1月7日

分類號/目

關鍵詞：2012年亞洲亞煙煤使用者聯盟(ASBCUG)年會

內容摘要：(二百至三百字)

- 香港中華電力公司（CPL）於100年4月發起之亞洲亞煙煤使用者聯盟   （ASBCUG），旨在增進對使用亞煙煤之知識交流，並使聯盟成員可分享與學習亞煙煤運儲與燃用時發生意外事件之最佳處理模式，以促進亞煙煤在發電廠安全地運儲與燃用，本公司為創始會員。

- ASBCUG發函邀請本公司參加101年11月5日至8日在香港舉行之第二屆年會，公司指派由台中電廠陸廠長領隊偕同興達電廠燃料組蔡貽書經理共同參加會議。

- 台中電廠陸廠長代表本公司參加101年11月5日創始會員2012年會及11月6日至8日之小組會議，興達電廠蔡貽書經理參加101年11月6日至8日小組會議，並發表〝興達電廠室內煤倉（Dome）之〝亞煙煤運儲及自燃管理〞專題報告。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網(http:// report.nat.gov.tw/reportwork)

目   錄

頁次

- 出國緣由………………………………………………………	 3

- 出國行程………………………………………………………	 4

- 出席會議紀要………………………………………………… 	5~17

- 心得與建議……………………………………………………  18

- 出國緣由

本公司第一次試燒亞煙煤是76年底及77年初在大林電廠試燒阿拉斯加亞煙煤，接著是77年3月試燒PRB（Powder River Basin）亞煙煤

結果因自燃不易控制及煤炭市場需求，價格等因素而中斷。

85年公司就環保與經濟立場已警覺亞煙煤之趨勢與重要性，85年至86年在大林電廠開始大規模投入亞煙煤堆存試驗及試燒研究。

經驗證亞煙煤堆存自燃是可以控制，鍋爐試燒結果良好，87年再由公司其他各燃煤電廠 繼續試燒，並掌握各種配煤比率，隨著經驗累積及煤源市場變化，其用量逐年成長，鑑於煤價高漲，且高熱值煤源日益枯竭，越來越多亞洲國家電廠開始燃用亞煙煤(Sub-Bituminous Coal，以下簡稱SBC)，100年香港中華電力(CLP)，發起亞洲亞煙煤使用者聯盟（Asian Sub-Bituminous Coal User’s Group，以下簡稱ASBCUG），以利成員間相互交流經驗與知識，增進亞煙煤運儲與燃用上之安全、效率及經濟性。CLP籌組ASBCUG之宗旨，符合本公司利益，故表達樂見其成之意。

100年4月中，本公司正式同意加入ASBCUG，與香港中電（CLP）、港燈（HK Electric）、泰國EGCO（Electricity Generating Public Company Limited）、韓國南東電力公司（KOSEP）及馬來西亞TNB（TENAGA NATIONAL BERHAD）為6名創始會員之一。

中電（CLP）101年3月初發函邀本公司參與2012年第二屆ASBCUG年會。

公司指派台中電廠陸廠長為領隊偕同興達電廠燃料組蔡貽書經理共同參加會議。

貳、出國行程

本次出國共計五天，其行程如下：

101年11月04日	往程：高雄 → 香港(陸仲才)

101年11月05日	高雄 → 香港(蔡貽書)

101年11月05日	參加創始會員2012會議(陸仲才)

參觀中電(CLP)青山發電廠(陸仲才)

101年11月06~08日	參加年會(陸仲才)、蔡貽書並簡報「興達電廠室內煤倉（Dome）之〝亞煙煤運儲及自燃管理〞」

101年11月08日	返程：香港 →高雄(陸仲才)

香港 →高雄(蔡貽書)

- 出席會議記要

- 2012年ASBCUG創始會員會議

決議事項

- 未來ASBCUG是否納入廠商為會員，如何遴選，性質為何，其權利、義務為何，待正式發函徵詢會員意見再決定。

- 2013年會由馬來西亞TNB（TENAGA NATIONAL BERHAD）主辦。

- 2014年會由韓國南東電力公司主辦。

- 參觀中華電力(CLP)青山發電廠

青山電廠(Castle Peak Power Station)位於屯門踏石角，發電能量4110MW，是中華電力系統內最大發電廠。

青山發電廠A廠於1982至1985期間興建，裝有4台發電機組(每台350MW)。

青山發電廠B廠於1985至1989期間興建，裝有4台發電機組(每台677.5MW)。

| 廠別 | 興建年度 | 建設內容 |
| --- | --- | --- |
| A廠 | 1982至1985 | 4台350MW燃煤機組(低負載及起動時燃油) |
| B廠 | 1985至1989 1996 | 4台677.5MW燃煤機組(低負載及起動時燃油) 改裝B2及B3兩台亦可使用天然氣 |

兩廠的管理於1993年合併，成為全球最大的燃煤電廠之一

其總投資金額約200億港幣，總發電量4110MW，廠地面積62公頃

香港並無可供興建電廠之天然用地，青山發電廠是在屯門踏石角崎嶇沿海移山填海造陸而成。

與世界同等發電量的電廠相比青山發電廠的土地利用率相對較高,因為香港土地昂貴，寸土寸金。

青山電廠開發前地形

現在的青山電廠

青山電廠卸煤碼頭有兩座船席，可同時供兩艘14萬噸煤輪靠泊，五部卸煤機每小時總卸煤量5000噸/小時

若發電廠八部機組按最高容量發電，每小時最高耗煤量可達1450噸。

B廠B2及B3機組可同時採天然氣發電，天然氣來自香港南方780公里之海南島，再經5公里地下管線自毗鄰的鼓龍灘電廠輸送至青山電廠。

中華電力的發電及供電設施，除了自己所屬青山電廠、龍鼓灘電廠、竹篙灣電廠，尚有內地的廣東核電廠及廣州抽蓄電廠構成電網。

- 參加ASBCUG年會

第一天集體所有會員均可參加11/6 08:00起至11/6 04:45，由各會員單位指派代表就亞煙煤使用經驗或心得發表專題報告，議程包括市場趨勢以及使用亞煙煤之鍋爐燃燒、消防、安全、儲存管理。

以下就發表順序摘錄各專題報告重點：

1.美國Powder River Basin的開採成本與世界銷售通路之連結

報告人：Chris Newman   代表單位：Coal Transportation Ed, Argus Media Inc.

摘要：

低採礦成本與建立的後勤連結正使得美國Powder River Basin出口能夠超越其銷售之一半大約將近五億噸。甚麼是集散地和通路之成本與選擇以及那些港口是賣方首先尋求出口? 美國出口商目前及未來如何克服運至亞洲的高成本;和較遠期而言美國西岸何時可期待重大新的出口量?

2.超低能量亞煙煤之採購成本競爭力
報告人：Michael Fell     代表單位：VP Coal Consulting, Wood

Susie Wood                Mackenzie

摘要：

      - 外在的宏觀環境(全球海運煤炭市場)•現存和預計到2030年市場之綜述•洞悉長期全球煤炭貿易的趨勢。

      - 低能量煤市場展望(超低能量亞煙煤熱值每公斤小於4,200大卡): •至2020年的供給展望；專注印尼和其競爭者•主要低能量煤成長市場之指標銷售分析。

      - 賦於市場成長的趨勢及較長遠策略的主流•長時期低能量煤市場方案•遠洋運費與礦方成本的衝擊•指標市場的交貨定價和重要物流限制•藉由客戶轉換的可能性•對於使用群和其他輪替使用發電用戶的可貴趨勢•訪談買方確定其需求、遇到的限制和趨勢/啟用的轉換。

      - 策略產品通路的選擇和採購策略的發展•目前和潛在的產品銷售通路、貿易管道(貿易商、客戶等) •契約的銷售架構•終端使用者的採購策略與狀態。

3.Developing a CBM Program at Westar

報告人：Mark Mayworm       代表單位：Westar Energy

摘要：

在發電廠的設備嚴重失效會導致昂貴的修復費用和迫使停電產生營收損失。這些營運中斷會傷及電力供應商之信譽其主要目地是供應優質、可靠、連續和最低成本給消費者。這個簡報敘述Westar Energy如何在其團隊的電能中心普遍實施基於狀況的監視（CBM）。每一項技術的優勢與益處須討論及一起考慮深思各場所是否佈署監視。案例的事實詳細介紹。

4.使用亞煙煤時有關研磨機起火、冒煙及爆炸的風險管理

報告人：Richard Storm, President代表單位：Innovative Combustion Technologies, Inc.

摘要：

燃煤電廠需要粉碎機或研磨機來使煤炭適當燃燒，並將全部100%的燃料（煤炭）供應鍋爐。因此；粉碎機或研磨機不但是深遠影響機組的可靠性、效率、產能和經濟發電功能的最重要群組的輔助設備之一，也是安全的持續風險中心。尤其當燃燒非常潮溼且高度容易反應的亞煙煤時更為真實 (亞煙煤較有研磨機起火及冒煙的傾向)。本簡報將提供內幕關於為何亞煙煤是較易於產生研磨機起火及冒煙；和如何經過操作及保養實務管理此風險。除了此操作及保養實務能減低研磨機起火及冒煙的風險外，新的方法與技術使得研磨機的鈍化、抑制起火和出口溫度管理詳細討論。

5.減輕措施克服低熱值媒的增加使用問題

報告人：Danny Lau               代表單位：香港電燈公司

L.M. Chiu                            香港電燈公司

Tommy H.N. Fu                       香港電燈公司

摘要：

使用低熱值煤(LCV)有很多益處。然而；此類媒炭也給使用群帶來許多問題譬如增加起火風險、嚴重溢煤和粉塵逸散，以及發電機組降級。必須減輕這些問題來防止任何煤炭作業及燃煤設備的嚴重失效。在Lamma電廠，煤場營運已經重新策劃且修改好些燃煤設備以利增加使用低熱值煤。

6.GTL能量煤升級 - 發展技術進行部署

報告人：Blake Williams        代表單位： GTL Energy Limited

摘要：

GTLE在2012年的第三季首次委任SENZ (Solid Energy New Zealand)擁有的獨立商務設備。該廠是SENZ在其Southland Lignite發展的初階，和用來供應內需及出口試驗進而支持市場發展。這是GTLE的技術證明之里程碑；包含展示GTLE煤磚產品之運送、裝卸和市場認同。GTLE在印尼、美國、中國和澳洲積極推展它的技術部署方案。GTLE的財務長兼董事會委員Blake Williams先生將連線簡略敘述本首次行動方案的近來活動，和概述GTLE獨特技術的進一步大規模商業部署計畫。

7.煤炭混拌

報告人：Rod Hatt               代表單位：Coal Combustion, Inc

摘要：

論及煤炭混合時；常常聽起來像是用較好的品質補償燃料品質較差的一種方式。本簡報討論何種媒炭物性混合良好，而哪種物性較難混合。鍋爐一般設置僅燃燒一種煤。轉變使用其它煤炭時；操作人員及工程師可制定該煤炭的燃燒進程。一致性的混合在硫磺含量和熱值能作到像混合的化驗總值，但有些煤質如易磨係數(HGI)、結渣和污性則較難比對電廠績效與實驗室分析。簡報人員Rod先生報導如何解決某些爭議的看法和極大增加燃料適應性，並介紹當混合亞煙煤與煙煤的燃燒、結渣和積灰之挑戰。

8.經濟煤炭選擇系統

報告人：Park Dong Woon     代表單位：韓國南東電力公司(KOSEP)

摘要：

由於煤價上漲及優質煤供給不足，近來煤炭市場劇烈變動以致電力公司使用各種煤炭以求經濟效益與穩定燃料供應。然而亞煙煤的使用增加中，鍋爐燃燒的四周環境比往昔差。所以電力公司發展煤炭管理程序來減低營運和保養成本及增加效益是非常重要的。對於購買經濟煤炭需考慮三個成本因素，首先是燃料價格，其次是煤炭供應與煤煙氣流通風系統的營運成本，最後乃設備故障與更新的維修成本。經濟煤炭管理意謂滿足這三項要素的煤炭選擇和混合。

第二天分成2組，一為組煤炭管理，另一組為鍋爐與燃燒

11/7 08:00至11/7 04:45亞洲區亞煙煤用戶群會議的第二天 - 煤炭管理將介紹關於輸送設備、料堆管理、監視及其它

9.總粉塵管理

報告人：Andy Hunter            代表單位：Benetech Inc

摘要：

此議程介紹廣泛的總粉塵管理途徑來處理亞煙煤增加的粉塵及危害，和報導經證明的產業領先技術；包括粉塵收集、化學灰燼抑制及封阻。進行討論正確合併使用這些特別的解決方法如何提供最佳的結果。談論目前的粉塵管理策略且著眼於正確實施減少保養所需時間之技術。尤其專注在完全乾淨煤炭原料營運對策下有關化學灰燼抑制的使用之益處。陳述常見的實務如大量噴水為控制粉塵方法之一來改善鍋爐加熱速率對於增進員工安全及健康、減少後勤勞力和節省成本皆有幫助。

10.易燃的煤炭粉塵: 解決粉塵了？

報告人：Bob Taylor        代表單位：American Electric Power – AEP

摘要：

對人員的最大風險乃和粉塵有關的資產和營業中斷。爆炸或火災後；你不會想要知到是煤炭、灰分或甚至是金屬或木削..學習如何避免爆炸或火災和如何發展及執行易燃粉塵管理系統。錯失了解它的潛在可能；就會有爆炸的結果!

11. 增進燃煤電廠輸送系統的效率、安全及產能之輸送設備演練與檢查以及經驗證產品和服務

報告人：Aaron Gibbs         代表單位：ASGCO

摘要：

輸送設備是燃煤電廠產能的生命線。沒有煤炭就沒有低成本可負擔的能源。輸送系統和可靠監視裝置的合適一致演練、定期檢查及持續保養將確保工作場所維護可靠生產力免於意外和傷害。對任何原料作業系統及負責維修員工而言這些完全重要。本簡報將複習ASGCO 的輸送設備訓練101方案、影響輸送效率最常犯的錯誤與問題以及如何識別並修正它們來改善輸送系統的生產力、安全性和可靠度。當在輸送設備或附近工作時；什麼是應該察覺的安全守則? 什麼是輸送皮帶偏移的原因及更重要的修正? 關於皮帶清潔裝置；什麼是應該知道的判別和整修以及他們如何影響皮帶功能? 最後，如何為工作的電廠執行輸送設備檢查及維護服務計畫?

12.興達電廠室內煤倉(Dome)之亞煙煤儲煤及自燃管理

報告人：蔡貽書            代表單位：台灣電力公司

摘要：

興達電廠為減少煤塵散逸，於2007年12月投資興建完成4座儲煤量各17萬噸的室內煤倉（DOME），不但減少煤塵散逸達99.29％，並可防止雨季煤炭含水份過高而影響發電效率，初期興達電廠對DOME之儲煤管理缺乏經驗，煤炭自燃非常嚴重，遍詢台灣使用DOME儲煤之商家，皆未能得徹底解決辦法，經參研台電內部自1997年來對亞煙煤之自燃處理研究報告，均尚無實際應用在DOME之儲煤經驗， 於2009年2月參考研究報告並進行一系列試驗，於2009年8月完全控制DOME之儲煤自燃問題，也打破亞煙煤不能存放在DOME的迷思，亞煙煤曾儲存3個月沒有自燃，煙煤最高儲存9個月沒有自燃。

13. 煤炭營運系統之的監視

報告人：Mark Mayworm            代表單位：Westar Energy

摘要：

煤炭裝卸的嚴重設備失效會導致火災、昂貴修復費用、迫使停電和傷害人員。這些事件會傷及以供應安全、高質、可靠、連續和最低成本給消費者為主要目標的電力供應者之信譽。由於有些地方的保護和安全標準；煤炭輸送設備成為最難監視。緩慢轉動的設備在資料收集及分析過程也會是挑戰。

14. 南ㄚ電廠的管狀皮帶之操作及維護

報告人：Paul W.H. Man            代表單位：香港電燈公司

K.W. Chan                             香港電燈公司

Chun Hung Chow                       香港電燈公司

摘要：

自從1993年；在南ㄚ電廠的煤炭裝卸設備已經翻新修改或全新安裝管狀皮帶。就溢出和粉塵散發減至最少而論，管狀皮帶比傳統輸送較為友善環境。以能急彎和通過角度陡峭的斜波；管狀皮帶明顯減少許多必需的轉送點，因此克服由於其它建築或結構的空間或存在之限制。然而由於管狀皮帶的複雜及狀態在不同裝載情況下可能導致皮帶扭曲；管狀皮帶的維護是有挑戰性。介紹操作及維護管狀皮帶的經驗。

15. 儘管堅持下去

報告人：Michael Greiner  代表單位：Hazard Control Technologies, Inc

摘要：

此簡報在大宗储存區處理亞煙煤熱源之固有的危險包括了解物質特性和亞煙煤作業的固有危險、認識導致自燃燒助長因素與化學反應、辨明大宗储存區通常發生熱源之區域以及為何前瞻、紀律和系統的方法是須要的、和當處理亞煙煤熱源、火災及粉塵是不可或缺，也提出緊要且有系統的緊急應變程序來概述亞洲和PRB亞煙煤用戶群之最佳實務；包含評估進行方針、甚麼是可緊急完成沖洗的必須設備、找出熱源的熱影圖、消防噴水作業、了解消防器、為何Piercing Rod和Encapsulator Agents對亞煙煤火災有效、安全準則及適當的人員保護裝備。除此；簡報亦涵蓋意外前置計畫的發展和優勢、為何廠內員工須重覆訓練緊急應變措施包括受訓的當地緊急應變人員以及針對大宗储存緊急應變措施發展安全操作準則(SOG)。

16. 青山電廠的煤廠設備之改善

報告人：Ringo Chan  代表單位：中華電力(CLP)

Dickson Chan            中華電力(CLP)

摘要：

青山電廠(CPPS)原始設計使用清洗煙煤。大約1997年；電廠開始使用亞煙煤。揮發物含量、水分和細粒百分比的增加引來處理煤炭的電廠一連串的勤務問題與火災風險。在2010經過諮詢檢視；全面的煤炭處理設備正依照優先順序執行一系列的改善建議。

17. 奎松電力有限公司(QPL)的渦輪機之分段保養

報告人：Ivan Chlapecek  代表單位：Quezon Power Ltd

摘要：

從奎松電力近來完成的大修得知保養目的為實施渦輪機預防保養和重要項目詳細檢查以便符合營業計畫承諾、遵循保險須求及標準、依照奇異公司建議的檢驗期限查與最有效地進行大修。

18.燃燒4000熱值煤的優勢與挑戰

報告人：Craig Vogel  代表單位：PT Adaro Indonesia

摘要：

亞煙煤的使用像煙火般傳遍世界；從美國到印尼煤遍及亞洲。在大多數案例，較低的硫、灰分和氮氧化合物之益處比處理問題與較低的熱值重要。當亞煙煤的使用增加時，較低熱值的儲備煤正被開發以應增長的煤炭需求。熱值每公斤4,000大卡和可能較低將形成愈普及。討論朝向較低熱值煤的趨勢及對亞煙煤使用群的影響。

19. 亞煙煤的最優化燃燒達成最佳效能、排放與機組可靠度

報告人：Richard Storm

代表單位：Innovative Combustion Technologies, Inc

摘要：

所有燃煤電廠為最佳燃燒而奮鬥。達成最佳燃燒的重要性和如何達成它總是被誤解。整個過程是簡單的，就是注入燃料和增加空氣。實際的誤解是燃料與空氣加入火爐後，廠內操作人員對燃料與空氣失控以及必須處理其後果。在投料之前；最優化燃燒要求先精確控制、計量供給和管理燃料與空氣加入火爐都需要事先的控制。鍋爐績效、燃燒到機組可靠度皆有相互關連。從粉碎機到煙囪的任何進行過程將會影響產出；無論是排放、鍋爐效率、機組性能(產能)與可靠度。這完整的法門總是須需要提出爐內燃燒所影響的全部具代表性之績效參數。本簡報準備用於提供介於所有投入與產出大型燃煤鍋爐的可理解相互關連性。

20. 燃煤鍋爐內氮氧化物控制之成本效益燃燒修改策略

報告人：Hong-Shig Shim 代表單位：Reaction Engineering International

Marc Cremer                Reaction Engineering International

摘要：

公共電力產業正面臨抵制燃煤火爐排放氮氧化物之強制限制。通過一連串的操作和資本成本；已證實可利用的氮氧化物之控制策略提供一系列的績效。雖然可選擇的觸媒還原(SCR)以確實地被證實可達成大量減少氮氧化物，公用事業單位任因資本與營運成本高而評估其它低成本技術。由於其氮的釋放模式可在修改燃燒下幫助控制氮氧化物；亞煙煤有超越其它較高等級煤炭的優勢。然而當考慮既定的燃料包括亞煙煤在內時；明確的氮氧化物控制策略須謹慎評估它們的形成與消滅之很高的非線性特性。計算的流體動力學(CFD)的造型被發現增加運用在公用事業單位之鍋爐翻新、燃燒最優化和氮氧化物減量科技上。本文檢視為了氮氧化物減量所作的成本效益燃燒修正科技之近來例子；包括空氣分級、所選的非觸媒試劑注射、豐富的試劑注射和先進的分層技術方法(ALTA)。在具有經驗的燃燒及CFD工程方面；CFD造型能提供有用的工具對可能的燒爐交替之氮氧化物排放、飛灰中的炭、一氧化碳排放和其它重要的爐貌平衡如向火面之衝擊進行有成本效益的評估。

21. 煤質及其對鍋爐燃燒的影響

報告人：Rod Hatt             代表單位：Coal Combustion, Inc.

摘要：

本簡報報導煤質對鍋爐燃燒過程的衝擊。討論在磨碎與燃燒過程中對煤炭等級的衝擊。主要議題為燃燒過程、煤灰和礦物種類如何影響煤渣與污垢沉積物。簡報人員Rod先生報導低氮氧化物如何燃燒和亞煙煤的使用對煙煤也會衝擊燃燒和積灰組成，並包含灰、硫、熱值、灰的組成要素如鐵、鈣和鈉如何衝擊灰渣。如何協調燃燒過程來改善這些問題。

22. 亞煙煤之鍋爐清洗辦法與結果

報告人：Peter Dougherty

代表單位：Diamond Power Specialty Limited, Korea

摘要：

近年來在亞洲燒煤電廠的數量有顯著的成長。現在全球煤炭市場的普遍情況為要求許多電廠使用煤炭轉換或混合技術。在許多實例裡；燃燒較低等級煤炭會導致顯著不同的爐渣模式來產生很有黏性的堆積灰渣。這些很難讓傳統的蒸氣吹灰清洗設備有效地清除以致鍋爐積效降低。隨著1990年代採用嚴厲的環保法；在美國大量的電廠轉用PRB煤之後已先經歷類似的問題。當今在亞洲正使用許多較低等級亞煙煤有無效率的線上清潔之類似問題。當燃燒艱困煤炭時以利用爐水清洗作為替代清爐方法之經歷。用水清洗的效用與熱量效應損壞的相關危險均被探討。實例說明使用結合現代電腦處理能力之最先進的感應技術的控制這些危險之方法，和儘管正增加不定的煤炭仍能維護來確保電廠效益之可靠與安全清潔方法的發展。三個特別的案例在本文討論。這些範例證明了從線上清潔系統的應用了解營運與效率的改善。以實例提出真實的電廠資料與分析說明電廠操作人員面臨今日彈性的煤炭來源政策之營運效益挑戰的實際解決方法。

第三天（11/8 09:00 ~ 12:15）經驗交流

- 香港因為土地高昂，我對南ㄚ電廠室外儲煤場存煤方式感到好奇，經請教南ㄚ電廠周工程師；南ㄚ電廠煤堆旁並無維修車道，維修時是以履帶車輛幫忙搬運機具，下大雨崩煤因無車道當緩衝區，所以情況非常慘，周工程師秀了部份崩煤照片，一輛重機車輛陷入煤泥中，僅露出部份駕駛室車頂，其它均看不到，我也提供室外煤場管理心得供參考。

- 南ㄚ電廠周工程師也介紹他们對輸送設備偏斜、溢料之改善，管狀皮帶使用心得，另對台灣使用的皮帶及滾輪、清潔器、皮帶輪等周邊設備也感興趣希望能提供資料。因時間有限僅能相互交換名片保持聯絡。

- 心得與建議

參加ASBCUG第二屆年會，能有這樣的歷練機會非常難得，與齊聚一堂的專家交流其使用心得，對未來之營運自有正面效益。最後，提出幾點建議如下：

- 公司應開始規劃ASBCUG年會主辦工作：

- ASBCUG年會2013年會由馬來西亞TNB（TENAGA NATIONAL BERHAD）主辦，2014年會由韓國南東電力公司主辦，緊接著2015年可能由台電主辦。

- 2013及2014年會公司應遴選人員觀摩各主辦會場程序、場地、招待，預算、人力。

3.ASBCUG年會，所討論議題涵蓋燃煤採購、運儲、防災、燃燒、環保等，2012年會韓國派7位參與，港燈（HK Electric）派4位以上參與，中電（CLP）派4位以上參與，且含蓋各專長領域，如公司預算許可，類此研討會建議可多派具各相關專業同仁參加乃至發表專題報告，俾做更全面之交流、獲取更深入之資訊。

- 公司電廠運轉保維護聯繫會議，建議加入亞煙煤使用經驗議題：

本公司進口SBC之數量佔一定比例，各燃煤電廠均有使用之需要，亦累積相當之經驗及可能面臨若干問題，如果派員出國經費有困難，建議可由發電處在公司內部運轉保維護聯繫會議，加入亞煙煤使用經驗議題，或是邀請國內如中鋼、麥寮、和平等燃煤電廠，就鍋爐燃燒、防災、抑塵、儲運管理等議題研討相互交流觀摩，即經濟也可得到同樣效果。

- 中電（CLP）總發電量與興達電廠相當，面積僅62公頃，如何運作，令人好奇？

中電廠面積62公頃，興達電廠圍牆內面積135公頃比較，中電當然有其運作上的困擾：全部為室外煤場，雨季崩煤問題、煤濕黏問題、煤水處理問題，但所謂尺有所短，寸有次所長，興達電廠面積大，辦公室分散也有聯繫不便之管理問題，但願興達更新計劃能將辦公室分散問題列入考慮改善。

中電儲煤量僅110萬噸約31天用量，但也有其生存之道，如煤種類少，減少浪費分堆空間，兩個船席5台卸煤機，可快速把煤卸下，盡量可由碼頭直送機組，萬一雨季煤場無法運作，內地廣東有核電，廣州有抽蓄電廠等兩條線路支援，無斷電之虞，其它人力、環保、維護、民情、成本，電價我们會繼續交流比較。

# Text boxes

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18