出國報告（出國類別：訓練）

美國杜邦公司緊急應變教育訓練

服務機關：國立高雄第一科技大學南區毒災應變諮詢中心

姓名職稱：楊惠甯隊長、林子淵隊員、陸御舫隊員

派赴國家：美國西維吉尼亞州

出國期間：102年1月4日至102年1月14日

報告日期：102年5月13日

摘要

本報告為102年1月4日至102年1月14日美國杜邦公司緊急應變教育訓練之出國報告，藉由訓練課程，與杜邦的應變人員互相交流學習。

課程內容

- 運輸槽車介紹：介紹美國國內化學品運輸不同的運輸方式與零件介紹

- 個人防護裝備穿戴：A級防護衣與自攜式空氣呼吸器與其他防護衣介紹

- 槽車閥件止漏訓練：實際對槽車閥件進行止漏訓練

- 管線止漏訓練：對洩漏的管線進行止漏訓練

- 損害評估：對事故現場狀況風險進行評估

- 情境模擬：模擬真實事故進行沙盤推演

目次

目的	2

課程	2

心得與建議	4

附錄	5

目的

為強化國內環境毒災應變技術及國際經驗交流，於今年度參與美國杜邦公司所舉辦之「IER Training」，教育訓練地點於美國西維吉尼亞州帕克茲堡(Parkersburg, West Virginia)舉行， 從國外災害的實際案例吸取國際之應變經驗，蒐集外洩技術、個人防護器材、偵檢儀器等相關資料，以提供參考及改善計畫來強化國內毒化物應變之訓練與整備、並與國外專業人員專業分享、技術交流。

課程

DAY 1

- 運輸槽車介紹：各式化學品有不同的特性，因此運輸裝載型式也各有不同。由於有不同的運輸型式，如使用鐵路槽車或化學槽車來運輸，所使用的閥件也不同，藉由認識槽車閥件性能可以提升當毒性化學物質災害產生時的應變能力，例如閥件洩漏的止漏、化學品移槽的效能。認識閥件也可以降低處理過程中所可能產生的風險。

DAY 2

- 個人防護裝備穿戴訓練：在毒災應變過程中，最重要的就是人身安全防護，如果面對未知或是極大毒性的的化學品洩漏，需要完善的裝備保護應變人員，避免與化學品接觸，目前是以穿戴SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus)即自給式空氣呼吸器，再穿上A級防護衣(A級防護衣具有氣密式的功能，可有效隔離外界化學品的接觸)，進行應變，此訓練可使應變人員更加熟練自身裝備穿戴，可提高應變速度及個人安全性。

- 槽車閥件止漏訓練：槽車的閥件各有不同，因此對上不同的槽車有不同的止漏工具，要自行觀察現場狀況並選擇適合的工具進行止漏，在此課程中學習如何使用。

DAY 3

- 管線止漏訓練：現場有一組管線，旁邊有各式各樣的工具，30個應變人員，3人一組，於限定時間內對管線進行止漏，若超過時間未完成止漏，將已知的狀況交給下一組，由下一組人員進行止漏。此訓練可提升隊員間的溝通能力，提升應變工作的效率。

- 槽車止漏訓練：現場備有一台杜邦公司練習止漏用槽車，狀況為不明洩漏，由學員自行研議方案進行止漏，先由槽車標示判斷為何種化學品，再分配任務(止漏作業組，除污組等)，確定防護設備等級，再至洩漏點檢視洩漏情況，判斷該使用之止漏工具進行止漏，過程中講師會再增加洩漏點，以測試學員臨機應變之能力。

DAY 4

- 損害評估：在事故發生之時，若是對現場狀況不夠了解，可能會產生無法預料之後果，課程中介紹各式毒災相關案例包括化學品自殺案件，除一般常見之交通毒災事故案例、工廠事故案例，化學品自殺案件為有人在小客車內合成有毒氣體自殺，車窗僅貼骷髏標示，現場警方不知道內有有毒氣體便打開車窗，第一時間員警便失去意識。要避免這類事件發生，在災害發生時便要觀察現場狀況，做好個人防護，降低災害風險。

DAY 5

- 情境模擬：由講師提供事故狀況，再由組員分組討論，討論情境為14輛鐵路槽車或化學槽車，各有不同化學品，不同的洩漏狀況(洩漏、火災或翻覆)，在一個鄉鎮的外圍，並給予你氣候條件，地理位置。判斷哪輛槽車最有危險性優先處理，再將較易處理的狀況優先處理，減少應變所花費的時間，再由講師講解可能產生的後續狀況並討論個計畫之可行性。

心得與建議

不論是做任何事情都要以人身安全作為第一考量，在訓練過程中講師不斷的強調防護裝備的重要性，救災是降低傷害，若是因為救災而造成傷害，就悖離本意了，但是杜邦的應變人員訓練我覺得非常的敬業，作業沒完成他們是不會放棄的，在訓練過程中做到氣瓶沒了，直接換了氣瓶再上，但是這一切都是在確保人員安全的情況下進行，人身安全還是第一考量

在國內毒化災事故訓練流程大部分都是固定且制式化的，但是真正的狀況總是不斷的在變化，這次出國受訓，對變化這件事有了更深的體悟，工具在你手邊，但是可能只是因為你沒看過怎麼處理而不會去使用它，如何在當下選擇最可行的方式進行處理，這才是真正的應變。所以要對自己的工具有更深的認識，工具不是只有一種用法，在不同的情況下，能夠選擇最具可行性的方法進行使用，並獲得預期的效益，這都要靠對工具的熟悉。

感謝這次的訓練讓我受益良多，不僅是各種訓練讓我更加了解各種應變方法，更藉由與杜邦人員的經驗交流分享，強化我經驗不足的部分。希望能再藉由此類活動，增進國際間技術經驗的交流。

附錄

| 上課情形 | 鐵路槽車閥件介紹 |
| --- | --- |
| 化學槽車閥件介紹 | 鐵路槽車閥件介紹 |
| A級防護衣穿戴 | SCBA穿戴 |
| 化學槽車閥件止漏 | 鐵路槽車閥件止漏 |
| 管線止漏訓練 | 氯氣鋼瓶止漏訓練 |
| 槽車止漏-任務分配 | 槽車止漏訓練 |
| 槽車止漏訓練 | 槽車止漏-除污 |
| 情境模擬-小組討論 | 情境模擬-狀況描述 |