出國報告（出國類別：其他）

加拿大多倫多外站場站查核出國

報告

服務機關：交通部民用航空局

姓名職稱：徐肇偉 約聘人員
林衛民 約聘人員

派赴國家：加拿大多倫多

出國期間：102年6月20日至6月26日

報告日期：102年7月22日

目        錄

- 出國報告摘要………………………………………	2

- 行程摘要 ……………………………………………	2

- 國際航線航路查核摘要 ……………………………	3

- 多倫多場站查核摘要 ……………………	5

- 心得及建議…………………………………………	11

壹、出國報告摘要:

根據民用航空法第第五十七條「民航局得派員檢查民用航空運輸業各項人員、設備，並督導其業務，民用航空運輸業者不得拒絕、規避或妨礙；如有缺失，應通知民用航空運輸業者限期改善。」本局對於我國境內民航各業亦遵照民航法之要求與授權來執行各項監理作業，以確保飛安。惟航空器之運行，並不限於我國境內，其目的地可能距出發地數千里之遙，抵達目的地後，需如同在我境內一樣，完成飛航與維護各項作業後起程回到國內機場，外站作業重要性等同於國內主基地。為了確保其作業水準可維繫最基本之飛安等級，實地查訪航空公司之各項外站作業，乃至於各項委託作業及其人員之適職性實有其必要性。

- 行程摘要：

- 去程：102年6月20日搭乘長榮航空BR36班次，自桃園國際機場至加拿大多倫多國際機場，沿途執行駕艙航路檢查。

- 102年6月21日至6月24日執行場站及設施檢查。

- 回程:102年6月25日搭乘長榮航空BR35班次，自加拿大多倫多國際機場至桃園國際機場，沿途執行駕艙航路檢查。

- 國際航線航路查核摘要

一、去程：102年6月20日-駕駛艙航路檢查：

(一)航班/航線：長榮航空BR36班次/ 桃園至多倫多

(二)機型/機號：777-300ER/ B-16705

(三)飛航組員：

PIC：林志勳

FO：蘇彥儒/本航班飛航駕駛員DOUBLE CREW計4員

F/A：13員。

(四)查核情況如下：

1. 簽派對於飛行航路之天候、NOTAMS及飛行計畫等提供詳盡之相關資訊。

2. 機長按規定檢查組員應攜帶之證照、備份眼鏡、手電筒及飛機上應備有之文件、手冊。

3. 飛航組員持卡提示、飛行前檢查、離場、飛機操控等符合標準作業規範。

4. 航行計畫良好，桃園23R跑道離場 ，多倫多雷達引導ILS RWY15R進場落地組員合作、檢查程序及飛機操控均正常。

5. 依規定執行觀察席位安全提示、航管通話程序熟練，各項檢查按卡執行，組員CRM合作良好。

6. 實際飛航時間、油量消耗與飛航計畫相符。

本次檢查結論無異常情況發現。

二、回程：102年6月25日-駕艙航路檢查：

(一)航班/航線：長榮航空BR35班次/ 多倫多至桃園。

(二)機型/機號：777-300ER/ B-16705

(三)飛航組員：

PIC：CAPT陳志榮

FO：日籍.WATANABE as PF，本航班飛航駕駛員DOUBLE CREW計4員

F/A: 12員符合法規要求

(四)查核情況如下：

1. 簽派對於飛行航路之天候、NOTAMS及飛行計畫等提供詳盡之相關資訊。

2. 機長按規定檢查組員應攜帶之證照、備份眼鏡、手電筒及飛機上應備有之文件、手冊。

3. 飛航組員持卡提示、飛行前檢查、離場、飛機操控等符合標準作業程序規範。

4. 航行計畫良好，多倫多使用最長的23跑道起飛，因考量接近最大起飛重量(該班次滿載)，以關閉PACK增加馬力起飛離場，待爬升至高度3000呎再恢復PACK-ON ；桃園雷達引導ILS RWY23L進場落地組員合作、檢查程序及飛機操控均正常。

5. 依規定執行觀察席位安全提示、航管通話程序熟練，各項檢查按卡執行，組員CRM合作良好。

6. 實際飛航時間、油量消耗與飛航計畫相符。

本次檢查結論無異常情況發現。

- 多倫多場站查核摘要：

長榮航空現行作業概況：

一、組織：
長榮航空公司多倫多(YYZ)分公司編制：設分公司總經理（DM）蕭鴻祥、場站主任（KK）楊富全由長榮總公司派任；場站主任下轄6位人員（長榮當地聘僱）負責運務、保安、地勤作業、餐服及票務等監管，另4位人員（長榮當地聘僱）負責貨運裝載作業監管。目前長榮分公司機場辦公室位於多倫多第3號航廈內。

二、營運作業：
多倫多皮爾森（Toronto Pearson International Airport）場站，長榮航空公司每週定期客機班次3班往返共計6班，以B777型機飛航桃園-多倫多-桃園，目前停靠第3號航廈，可供使用之機坪為C30/33/34/35/36，因日前加入星空聯盟，長榮爲便於營運極力爭取轉至第1號航廈作業，主要是第1號航厦均是星空聯盟業者停泊，如有需求乘客轉他航較為方便。目前機場當局同意，計畫10月將可遷入1號航廈。

三、航務部分檢查情況：

(一)緊急應變：

多倫多辦公室備有「災害應變手冊」、「Station Disaster Response Manual」及「航機遭遇緊急狀況作業程序」，經查各應變手冊符合易於取得及內容適當性之規定。

(二)手冊管理與程序：

1. 多倫多分公司依據場站作業手冊(Station Operations Manual)，及場站特性、實務作業需求編定多倫多站作業文件（SOP）。

2. 依據場站作業手冊之文件控管檢查表，檢查該站航務、地勤作業、貨運、IATA之相關手冊及飛安通告，均為最新版本。

3. 目前長榮航空外站均運用OPS航務網站下載相關資訊及手冊；該站手冊管理除運用網站查詢之外，另有光碟或紙本備份符合運用不同管道獲取手冊查詢之應變機制。抽測分公司經理運用長榮航空公司OPS航務網站查詢場站必備手冊熟練準確。

(三)安全資訊：

1. 每月定期與各地勤代理商召開會議傳達安全資訊，討論航、機務作業異常及地安事件(GDI)防制之相關事宜，有完整之開會紀錄備查。

2. 該站經理適時提供總公司頒發之相關飛安、保安通告，傳閱代理公司人員知照，經查均有紀錄及傳閱簽名備查。

(四)保安作業：

1. Garda公司代理保安及提供機坪機邊戒護， 航機出境清艙檢查紀錄，均依規定由代理公司人員填寫及保存。

2. 航站配備有安檢人員，於機邊監控人員作業及進出航機。

(五)航務作業：

1. 航機採集中簽派方式，飛航計畫等相關文件由（Flight Crew Dispatch簡稱FCD）桃園南崁聯管中心值班簽派員製作，由多倫多運務員負責傳遞飛航計畫、查報航機動態及連絡協調前艙駕駛員相關事宜。

2. 運務員於航機起飛前3小時，將相關NOTAM、氣象預報、航行計畫等資料蒐集影印，於起飛前交由飛航駕駛員審閱運用。

3. 相關飛航文件均依法規規定保留三個月以上，以備查驗。

4. 該站總公司航安室提供酒測裝備並定期作裝備檢測，人事單位通知不定期對航空人員作酒精抽測，紀錄保持備查。

(六)資格與訓練：

1. 長榮航空教育訓練採課堂授課方式，分公司種子教官依規定回總公司接受訓練，再回多倫多執行代理公司運務、貨運人員危險品及相關航務作業之初訓與每兩年之複訓，且保存訓練/考核紀錄備查，測驗試題由總公司提供，測驗成績90分為及格標準。

2. 代理公司合格裝/卸載作業人員均由長榮分公司負責教育訓練，符合法規要求且訓練考試紀錄保存良好。

(七)機坪作業：

1. 多倫多場站之機坪地勤作業由Airport Terminal Service Canadian公司代理客服、票務、運務、行李、機坪地勤作業、客艙清潔、加水；現場作業由長榮值班貨運人員及運務人員負責監督。

2. 機務維修及適航簽放作業委由國泰機務人員負責。
3.經（6/24日）實機檢查多倫多場站之B777型機機坪地勤作業符合法規規範，作業人員均完成機坪地勤作業訓練，訓練紀錄保存良好，於作業前代理公司依規定將作業人員名單報長榮分公司，以確認為合格作業人員。

(八)載重平衡：

1. 貨運倉儲、裝/卸載由ATS(Airport Terminal Services Canadian)代理公司負責，長榮航空公司航機之裝載(Load Sheet)，係由貨運人員8小時前將預估之裝載計畫提報FCD（桃園南崁聯管中心），航機離場前1小時關櫃長榮分公司運務人員再將正確之人數、重量及相關資訊提報FCD製作載重平衡表，經由衛星直接傳送至飛機上交駕駛員運用。

2. 該分公司保有最新版之載重平衡作業手冊，合格作業人員熟練運用該手冊；分公司負責監理長榮航空B777型機裝載作業，其負責監理人員係回桃園總公司接受訓練且保存訓練/考核紀錄備查。

(九)作業裝備：

檢查班機機坪作業使用之輪檔、拖車、拖桿、油車、滾帶車、清廁車及滅火器等狀況正常。

(十)SMS安全管理及自我督察：

按自我督察計畫場站定期依班次比例執行各項地勤合約代理商查核，並保存相關紀錄，長榮總公司於2010年12月22-24日已完成多倫多分公司二級自我督察，檢查所列缺失，業已完成改善；有關SMS安全管理系統部分，分公司收到總公司通知近期回報多倫多站作業之風險評估報告，並須訂定改善措施確保風險控制在可接受範圍；顯示長榮航空公司已將SMS安全管理系統延伸推廣至各國際外站。

四、機務部分檢查情況：

(一)本站無機務代表，委由國泰航空全代理。國泰機務經理為Ben Lee，該站目前授權簽放人員計有4員為工程師、4員機械員，負責777-300ER/747-400機型簽放，目前長榮均使用777-300ER飛行該航線。

(二)國泰航空目前４位工程師具備Ｂ1.1(一般維護)授權機型簽放以及4位機械員。沒有B2 Level(航電)授權機型，問及當涉及到航電故障排除如何簽放，該站李經理告知目前持有B1.1可執行飛機上一般電腦測試，如果遇到必須使用B2 level則將請香港母公司支援。

(三)有關長榮特殊作業如垂直高度縮減，如果涉及需執行動靜壓管試漏，是否有相關之測試裝備，李經理告知該站並未具備但將會詢問加拿大航空是否具備，請其應了解有關加航在多倫多執行777-300ER機體能量規模等級程度、相關測試裝備，以便可在必要時運用支援。

(四)工具裝備檢查正常，零件、庫房均符合定期檢查規定。有關扭力扳手在使用完後，是否須回歸轉至扳手最小值，該李經理告知國泰並未有此要求，但這是一個非常好的practice建議，將會要求所屬。

(五)有關該場站除冰為統包給外面公司，國泰每年定期執行稽核該除冰公司，稽核檢查情況良好。該場站要求所有飛機如需除冰必須至跑道旁固定之場所執行除冰，除完冰後即可起飛，減少地停滯時間。

(六)相關人員訓練均依規定執行。

(七)執行該機停機坪檢查以及Debriefing to EVA楊富全經理:

1. 該機由國泰執行簽放，發動機滑油加油時機正確，飛機360度巡視檢查正常。

2. 工作車均依規定在發動機關車後定位，有關加油之燃油品質檢查，加油公司每個月會將油的品質檢驗報告送給國泰，國泰會將該檢驗報告送給長榮場站。在每次加油前國泰均會執行加油前含水測試檢查以確保品質。

3. 客艙檢查L 4 door廁所之 waste receptacle被使用過之衛生紙堵住Flapper，當場告知長榮場站楊經理請其告知上一班座艙長，並要求其屬該Flapper必須緊閉以防止空氣進入，即便著火，在密閉空間當空氣燒完即會熄火，了解其目的及重要性。

4. 抽問國泰航空使用長榮飛機文件如何進入網頁及取得，合乎要求。另在網路系統故障時如何取得相關資訊，長榮航空並提供相關維修手冊光碟版以備不時之需。

5. 器材存於國泰航空倉庫，管理良善。

整體而言，國泰航空代理長榮航空執行之各項運作與歐洲法規制度一致，管理、要求也較為高，表現良好。

- 心得及建議：

  - 有關長榮特殊作業如垂直高度縮減，如果涉及需執行動靜壓管試漏，是否有相關之測試裝備，該站並未具備但將會詢問加拿大航空是否具備，請其應了解有關加航在多倫多執行777-300ER機體能量規模等級程度、相關測試裝備，以便可在必要時運用支援。

  - 裝備檢查正常，零件、庫房均符合定期檢查規定。有關扭力扳手在使用完後，是否須回歸轉至扳手最小值，該李經理告知國泰並未有此要求，但這是一個非常好的practice建議，將會要求所屬。

  - 客艙檢查L 4 door廁所之 waste receptacle被使用過之衛生紙堵住Flapper，當場告知長榮場站楊經理請其告知上一班座艙長，並要求其屬該Flapper必須緊閉以防止空氣進入，即便著火，在密閉空間當空氣燒完即會熄火，了解其目的及重要性。

  - 前兩項之建議事項，機務全代理國泰航空機務李經理已立即公告週知所屬，並將了解加航具備維修之能力與能量，以便能提供支援，另長榮場站楊經理亦知悉以及要求空服部分。