出國報告（出國類別：國際會議）

參加世界核能發電協會巴黎中心舉辦之設備可靠度研討會

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：李清河  第二核能發電廠  副廠長

派赴國家：法國

出國期間：102. 10. 20至102. 10. 26

報告日期：102. 12. 10

QP – 08 – 00   F04

出國報告審核表

| 出國報告名稱：參加世界核能發電協會巴黎中心舉辦之設備可靠度研討會 |
| --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) | 職稱 | 服務單位 |
| 李清河 | 副廠長 | 第二核能發電廠 |
| 出國類別 | 考察 □進修 □研究 □實習 ( 其他 國際會議 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽） |
| 出國期間：102年10 月20日至102年10月26日 | 報告繳交日期：102年12月10日 |
| 出國人員自我審核 | 計畫主辦機關審核 | 審 核 項 目 |
| ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得及建議事項」） 3.無抄襲相關資料 4.內容充實完備. 5..建議具參考價值 6..送本機關參考或研辦 7..送上級機關參考 8..退回補正，原因： （1）不符原核定出國計畫 （2）以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 （3）內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 （4）抄襲相關資料之全部或部分內容 （5）引用相關資料未註明資料來源 （6）電子檔案未依格式辦理 （7）未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： （1）辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同人進行知識分享。 （2）於本機關業務會報提出報告 （3）.其他 10.其他處理意見及方式： |
| 報告人 | ： | 單位 主管 | ： | 主管處 主 管 | ： | 總 經 理 副總經理 | ： |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「公務報告資訊網為原則」。

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加世界核能發電協會巴黎中心舉辦之設備可靠度研討會

頁數 23  含附件：(是  □否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/陳德隆/(02) 2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

李清河/台灣電力公司/核二廠/副廠長/02-24986783

出國類別：□1考察 □2進修 □3研究 □4實習 (5其他 (國際會議)

出國期間：102.10.20~102.10.26               出國地區：法國

報告日期：102.12.10

分類號/目

關鍵詞：WANO-PC，設備可靠度研討會

內容摘要：（二百至三百字）

台電公司第二核能發電廠副廠長李清河，奉派參加於本年10月20日至10月26日，在世界核能發電協會巴黎中心(WANO-PC) 舉辦之設備可靠度研討會(Equipment Reliability Workshop)。

本項研討會，旨在促進WANO-PC各會員國維護經驗交流，提升營運績效，針對設備可靠度各項主題，一共發表十篇簡報。台電公司為世界核能發電協會會員，獲邀參加本項研討會，就本司核能發電設備可靠度良好表現，在會議中發表專題演講，提供本公司經驗與各國核能電廠相互交流，期間並參與小組討論(Group work)，研討在提升設備可靠度之精進作法。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://report.nat.gov.tw/reportwork）

目     次

一、出國目的---------------------------------1

二、任務過程---------------------------------1

三、心得及建議-------------------------------1

四、附件

(一)本公司發表專題演講內容：「台電核二廠

提升設備可靠度所做的努力」-----------4

(二)研討會議程--------------------------20

(三)與會國外單位發表之簡報內容摘要------22

一、出國目的：

奉派參加世界核能發電協會巴黎中心(WANO-PC)舉辦之設備可靠度研討會(Equipment Reliability Workshop)

二、任務過程：

1.102年10月20日 ~ 21日      往程(台北→法國巴黎)

2.102年10月22日 ~ 24日      參加設備可靠度研討會並發表演講

3.102年10月25日 ~ 26日      返程(法國巴黎→台北)

三、心得及建議：

1.由於台電公司核能發電機組，近幾年來營運績效表現優異，尤其是核能二廠#2號機在2012年，奇異公司沸水式反應爐機組容量因數(capacity factor)全球排名更是名列前茅，榮譽榜(Honor Roll)排名第一，因此受邀前往世界核能發電協會巴黎中心(WANO-PC)舉辦之設備可靠度研討會上，以英文發表一小時專題演講(內容詳附件一)，分享台電核能機組設備可靠度提升有關實務經驗，這是對本公司核能營運績效的高度肯定。(按：台電是WANO-TC(東京中心)成員，極少參與WANO-PC舉辦之活動) 。

2.本項研討會，旨在促進WANO-PC各會員國間之經驗交流，互相學習進而提升設備可靠度及營運績效。與會成員來自不同國家，包括美國(1人)、比利時(3人)、斯洛伐克(6人)、英國(4人)、義大利(2人)、瑞典(3人)、芬蘭(2人)、荷蘭(2人)、法國(7人)、台灣(1人)，合計共31人，其中美國及台灣參加者(非WANO-PC成員) ，為主辦單位特別邀往擔任評論員(美國INPO專家)及發表專題演講(台灣)。(研討會議程，如附件二)

3.目前WANO-PC所屬的核能電廠，正在推動執行或考慮推行美國核能運轉協會(Institute of Nuclear Power Operations簡稱INPO)所發展的設備可靠度程序(AP-913)。研討會進行過程中，來自INPO的評論與指導員Mr. Michael Ballard，多次提及AP-913的內含及實際作法。

設備可靠度程序（equipment reliability process），是將牽涉範圍廣泛的設備可靠度相關活動，整合至單一程序，以供電廠人員來評估重要設備，發展及運用設備長期健康計畫，監測設備性能及狀況，以及基於設備運轉經驗，持續調整預防維護內容及頻度。

這個程序包含的設備可靠度活動，諸如：可靠度中心維護（reliability-centered maintenance）、預防維護（preventive maintenance）（週期性的[periodic]、預測性的[predictive]、計畫性的[planned]）、維護法規（maintenance rule）、偵測試驗與測試（surveillance and test）、設備壽命週期管理（life cycle management），以及設備性能與狀況監測（equipment performance and condition monitoring）。

AP-913這份文件的目的，是用來確認、組織及整合設備可靠度活動，成一個有效能的程序。設備可靠度程序最上端的流程，包含了下列六大項目，每一大項目下，另各有細項以利電廠參考執行：

＊緊要組件的篩選及確認（Scoping and Identification of Critical Component）

＊性能監測（Performance Monitoring）

＊矯正行動（Corrective Action）

＊持續設備可靠度改善（Continuing Equipment Reliability Improvement）

＊長期規畫及壽命週期管理（Long-Term Planning and Life Cycle Management）

＊預防維護的實施（Preventive Maintenance Implementation）

本次研討會與會國外單位(包括WANO-PC與 INPO)發表之簡報內容(摘要如附件三)，可提供本公司進行設備可靠度改善時之參考。

台電公司核能電廠，雖未正式引進AP-913，但是對於上述六大主要項目的實施，有極為相近的做法，並分別建立相關程序書，且有效推動設備可靠度諸項程序。

4.美國INPO設備可靠度專家Mr. Michael Ballard，在研討會中指出：缺乏組件老化或劣化的有效維護策略，是可靠度無法提升的重要原因之一。本公司核能電廠，針對此項議題的積極做法，是推動持續精進維護管理的措施，諸如(1)再檢討重要設備的弱點，擬定對策。(2)徹底清查會造成反應器急停(scram) ，或汽輪發電機跳脫的關鍵性組件SPV (Single Point Vulnerability)。(3)深入學習業界經驗。

5.分組討論(Group work)設有不同主題，其中有關「長期設備可靠度規劃」及「壽命週期管理」-Long Term Equipment Reliability & Life Cycle Management兩項，經過大家熱烈討論，得知目前已有可以公開使用之資料庫(database)-POMS (Plant Obsolescence Management System) ，是由NUOG (Nuclear Utility Obsolescence Group)所提供。此資料庫對於設備組件老化管理深具參考價值，宜加以研讀應用。對於設備可靠度的提升必有助益。

### 附件二

### Programme

# Monday 21st October 2013

14.00 – 19.00 	Arrival at the Hotel Novotel La Défense, Paris

19.00 - 21.00	Get-together, Informal light buffet and drinks

Hotel Novotel La Défense, Paris

# Tuesday 22nd October 2013

09.00 – 17.00	WANO Paris Centre, France

Introduction to the Workshop

09.00 – 09.15	Safety and Logistics

Conrad Dubé, Programme Manager P&TD, WANO Paris Centre

09.15 – 09.30      Welcome to the Workshop

Ignacio Araluce, Director, WANO Paris Centre

09.30 – 09.45	Introduction to the Workshop – Goals and Topics

Mike Ballard, Principal Evaluator, INPO, USA

09.45 – 10.30	Introducing each other: Who we are?  Where do we come from?  Why are we here?

10.30 – 10.45 	Coffee and refreshments

10.45 – 11.00	This is WANO

Conrad Dubé, Programme Manager P&TD, WANO Paris Centre

Equipment Reliability

11.00 – 12.00	INPO views to Equipment Reliability

Mike Ballard, Principal Evaluator, INPO

12.00 – 13.00  	Buffet lunch

13.00 – 13.45   	Equipment Reliability at Bohunice NPP

Pavol Dubovský, Manager, Plant Engineering Support, Slovenské elektrárne, a. s., subsidiary of Enel, Slovakia

13.45 – 14.45	Maintenance Concept at Loviisa NPP

Marko Leino, Maintenance Planning Manager, Fortum Power and Heat Oy, Finland

14.45 – 15.00 	Coffee and refreshments

15.00 – 16.00	Group-work 1

16.00 – 17.00 	Results of Group-work 1

18.00 – 21.30	Dinner hosted by WANO Paris Centre

# Wednesday 23rd October 2013

09.00 – 16.30	WANO Paris Centre, France

09.00 – 09.15	Golden nuggets from the previous day

Mike Ballard, Principal Evaluator, INPO

Good Equipment Reliability Practices

09.15 – 10.15     FLAIR: A software tool to drive implementation of good ER practice

Dr. Alan Wattling, Equipment Reliability Fleet Lead, EDF Energy, UK

10.15 – 10.30         Coffee and refreshments

10.30 – 11.30	Efforts made in Kuosheng to increase equipment reliability

Ching-Ho Lee, Deputy Plant General Manager of Kuosheng NPP, Taiwan Power Company, Taiwan

11.30 - 13.30	Lunch in Restaurants

Degraded equipment

13.30 –14.15      Risk-assessment and on-line reliability control of AOVs

Antoine Raybaud, Valve Specialist, EDF/UNIE, France

14.15 – 15.15	Group-work 2

15.15 – 15.30 	Coffee and refreshments

15.30 – 16.30 	Results of Group-work 2

FREE EVENING

# Thursday 24th October 2013

09.00 – 13.00 	WANO Paris Centre, France

09.00 – 09.15	Golden nuggets from the previous day

Mike Ballard, INPO

WANO views to Equipment Reliability

09.15 – 10.15      Presentation Title ?

Bjarne Norén, Director Expert Group Department, WANO Paris Centre

10.15 – 10.30	Coffee and refreshments

10.30 – 11.15     WANO Peer Review Findings related to Equipment Reliability

Dawn Roberts, Project Manager, Professional and Technical Development, WANO Paris Centre

Panel and conclusions

11.15 – 11.45 	Feedback and discussions

Participants and Mentor

11.45 – 12.00	Conclusions and closing words

Mike Ballard, Principal Evaluator, INPO

12.00 – 13.00 	End of Workshop and Farewell lunch

附件（三）

與會國外單位發表之簡報內容摘要

一、從WANO同業評估中發現與設備可靠度的問題

（WANO巴黎中心 Ms. Dawn Roberts發表）

1.最近幾年來，在WANO同業評估中，發現與電廠設備可靠度相關的問題，並且開立”待改進事項”（Areas for Improvement，AFI）者，包括下列有關缺失：

- 許多影響電廠安全與營運績效的設備可靠度問題，在電廠未能積極性的發現與處理。

- 對不符合標準要求的設備狀況，缺少及時有效能的監測/分析，導致設備長期沈疴。

- 管理階層缺少解決問題的積極態度，導致設備問題造成重複事件，進而影響電廠績效。

- 系統工程部門，從現場走動觀察與改進行動規劃上，未能符合對設備元件高可靠度的期待。

- 對設備劣化，腐蝕與洩漏情況長期容忍（甚至包括安全設備），導致影響電廠可靠度與營運績效。

- 老化與長期存在的設備問題，沒有積極有效的處理，對重要設備的狀況與功能表現，缺乏有效監測/趨勢追蹤與分析。

- 對設備改進計畫，未結合現存狀況探討，因此也就缺乏對未來設備失效的預估準確度。

- 缺乏趨勢追蹤，肇因分析及有效預防保養，造成設備可靠度問題。

- 對降低運轉餘裕或會增加長期風險的設備可靠度問題，未能積極改善或經由工程評估以提高其功能餘裕。

2.造成上述缺失的原因，歸納如下：

- 領導層面的問題

包括現場走動管理的標準未能明確建立，致無法發現並提報問題；容許關鍵性設備劣化情況下，經由評估承擔風險運轉。

- 解決設備問題優先順序的錯置

包括對設備監測要求不夠，常將資源擺在解決”立即性”問題，而忽略”長期性”考量；或受限於資源限制，造成設備可靠度問題的未能即時解決。

- 長期接受劣化的設備運轉狀況，或自滿於現狀，不暸解何謂"好"的設備接受標準。

- 從業人員角色與責任界定不夠清楚，不利提昇設備可靠度的努力與成效。

- 對發現並提報設備缺失問題，未有明確期望標準，致未能提早發現，防範機先。

- 對設備可靠度追蹤與趨勢分析未能有效推動，也包括對改善案積壓的未有效追蹤。

- 設備失效分析未能有效進行，以徹底解決問題並防範再發生。

- 老化問題管理的缺失（對關鍵性組件，缺乏整體老化篩選與風險評估等）。

- 預防保養（PM）與矯正維護（CM）的缺失（包括PM周延性，CM的趨勢分析與維護工作積壓等）。

此外，運轉與工程改善部門，對設備可靠度的關心介入及獲回應的情況，及維護人員對設備缺失的容忍程度/尋求肇因的積極性，都將影響設備可靠度改善的有效性。

二、美國核電廠提昇設備可靠度的努力與挑戰

（INPO Mr. Mike Ballard發表）

- INPO發展設備可靠度AP-913文件，用來確認/組織及整合設備可靠度活動，使成為一個有效能的改善程序，供電廠執行參考。

而AP-913包含六大項目：包括緊要關鍵性組件的篩選及確認/性能監測/矯正行動/持續設備可靠度改善/長期規劃及壽命週期管理/預防維護的實施等。

在Mr. Ballard簡報中，特別著重對"關鍵性組件"可靠度的討論，強調在佔沸水式或壓水式核電廠設備組件總量15％－20％的關鍵性組件，如能確保其可靠度，將可提昇電廠整體安全及可靠度，並且可讓維護資源，得到最有效的運用。

對此，INPO配合業界要求，經由蒐集與分析可靠度資料，得到影響設備可靠度事件（AP-913 events）資料庫基礎輪廓。

利用該數據資料分析顯示，失效佔比前五名的設備系統，依序為:

- 廠內緊急電源供應系統

- 緊要冷卻水系統

- 飼水系統

- 主蒸汽與再熱蒸汽系統

- 輔助與緊要飼水系統（PWR）

而前三項事件歸因，依序為:

- 設備廠家製造與設計品質缺失

- 改正行動未見成效或未找出肇因

- 不適當的PM策略，致未改善設備老化與劣化問題

對於AP-913執行的落差，INPO經由電廠評鑑與同業評估活動，得到以下結論：

  - 對設備壽命週期管理缺失

包括對減輕〝單一弱點會導致事件〞的努力未見成效，並對關鍵組件預防維護執行上，未見重視。

  - 執行矯正維護有效性落差

包括許多事件重複發生，却未從中習取教訓並且立時改正。

或事件發生時，未能找出直接原因及潛藏肇因，據以執行改正行動。

  - 對設備功能績效監測缺失

包括現場走動管理，未能發現問題或對設備長期趨勢與失效追蹤，未能有效執行。

- 推動設備可靠度挑戰

INPO認為核電業界，目前推動設備可靠度應努力的重點，包括：

  - 有效管理預防保養的工作負擔及妥適資源運用。

  - 減少因設備問題，造成的機組跳機。

  - 改善設備可靠度有關的零組件管理。

  - 規劃長期計畫，以提昇設備功能。

  - 減少單一弱點造成的事件頻度。