行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：其他)

參加2013年第8屆

西太平洋地區燃氣器具驗證

會議報告

| 服務機關： | 經濟部標準檢驗局 |
| --- | --- |
| 姓名職稱： | 科長 劉進德 |
| 派赴國家： | 澳洲 |
| 出國期間： | 102年11月26至12月1日 |
| 報告日期： | 103年2月13日 |

目        次

- 摘要                                        2

- 本文                                        3

一、目的                                                 5

二、過程                                                 7

（一）第一天議程

1.氣候變遷對燃氣器具的啟示                     7

2.大陸燃氣器具之機會與挑戰                  11

3.香港家用燃氣器具及瓦斯軟管批准計畫        15

4.攜帶式卡式爐                              20

5.環境的挑戰                                22

（二）第二天議程

1.能源與環境：JIA與燃氣產業所做的努力      27

2.韓國能源效率計畫與高效率器具趨勢擴展

及發展                                    29

3.下屆會議主席選舉                         32

4.討論下屆會議主辦單位                     32

5.參觀澳洲燃氣協會之燃氣器具實驗室         32

- 心得與建議                                32

- 附件-與會資料                              34

# 摘要

本次第8屆「西太平洋地區燃氣器具驗證會議」（Gas Appliances Certification Meeting of Western Pacific Region, GACM）於2013年11月28至11月29日計二天假澳洲舉行，由澳洲燃氣協會（Australian Gas Association）主辦，參加國家或地區除澳洲外，尚包括臺灣、中國大陸、日本、韓國及香港等6個會員(原7個會員，本次新加坡缺席)。會議在澳洲維多利亞政府能源安全部門主管Mr. Paul Fearon

致詞後正式進入第一天議程，參加代表間溝通並討論與氣候變遷、能源環境及燃氣器具有關之議題，並分別邀請臺灣燃氣器具研發中心（TGDC）、香港機電工程署（ESMD）、中國國家燃氣用具質量監督檢驗中心（CGAC）及澳洲燃氣協會（AGA）等會員代表，簡報各該國家或地區有關燃氣器具之檢驗規定或研究成果。第二天上午議程，邀請日本燃氣器具檢查協會（JIA）及韓國燃氣安全公司(KGS)簡報。接著所有GACM會員討論並決定下次會議主席及主辦地點。本局認可試驗室財團法人臺灣燃氣器具研發中心（TGDC）出席代表以因應環境的挑戰，介紹燃氣器具能源效率的要求與措施。

第二天下午，主辦單位精心安排全體與會人員參觀澳洲燃氣協會所屬之燃氣器具實驗室，並簡單導覽及介紹實驗室的測試設備。

# 本文

本次第8屆「西太平洋地區燃氣器具驗證會議」（Gas Appliances Certification Meeting of Western Pacific Region, GACM）於2013年11月28及29日計二天假澳洲墨爾本舉行，參加國家或地區包括臺灣、中國大陸、日本、韓國、澳洲及香港等6個會員。由澳洲燃氣協會(Australian Gas Association, AGA )主辦，並邀請西太平洋地區有關燃氣器具各個檢驗和驗證組織，以及不同國家的相關政府部門來參加這個有意義的盛會，並且分享產業的訊息，除了對燃氣安全標準和驗證有最新的資料外，提昇與GACM會員之間的溝通，氣候變遷與節能減碳亦是第8屆GACM鎖定的關鍵討論議題。

會議首先由澳洲維多利亞政府能源安全部門（Energy Safe Victoria, Government of Victoria）主管Mr. Paul Fearon

致詞歡迎所有參加之會員代表們，並說明政府機關在氣候變遷與能源政策之重要性。Mr. Paul Fearon表示，澳洲維多利亞政府很高興有這個機會在西太平洋地區貢獻和促進發展天然氣產業。

接著進行第一天議程，由澳洲燃氣協會（AGA）代表簡報「氣候變遷對燃氣器具的啟示」，中國國家燃氣用具質量監督檢驗中心（CGAC）代表簡報「大陸燃氣器具之機會與挑戰」，香港機電工程署(EMSD）代表介紹「香港家用燃氣器具及瓦斯軟管批准計畫」，澳洲燃氣協會（AGA）代表說明「攜帶式卡式爐」，臺灣燃氣器具研發中心（TGDC）代表報告「環境的挑戰」。

第二天議程有日本燃氣器具檢查協會（JIA）代表介紹「能源與環境：JIA與燃氣產業所做的努力」，及韓國燃氣安全公司(KGS)代表簡報「韓國能源效率計畫與高效率器具趨勢擴展及發展」，議程最後由全體參與代表選舉下屆（2015年第9屆）之會議主席，以及決定主辦單位及地點。

最後主辦單位澳洲燃氣協會（AGA）精心安排全體與會人員參觀澳洲燃氣協會位於墨爾本市郊的實驗室，由AGA實驗室人員導覽並介紹測試場地及測試設備。

# 一、目的

1988年於美國華盛頓召開的第17屆國際燃氣聯盟（IGU）大會時，美國燃氣協會副會長提出，將參加大會的驗證機關召集一起，舉辦一個燃氣器具驗證機構相互間意見、情報、技術等交流的會議，因此世界驗證會議(WCC)於1991、1992及1993年共舉辦3次會議。1993年在日本舉辦第3屆WCC會議時，初次參加會議的韓國、香港、中國、新加坡等驗證機構的代表們，期望在亞洲、大洋洲的地區也有相互意見交流與情報交換的會議產生。於是亞洲、大洋洲的驗證機構的西太平洋地區燃氣器具驗證會議（GACM）也經同意後開始設立，並於1996年9月經由BSI、DVGW、GASTEC、IAS以及JIA等認證機構組成的WCC幹事會同意，在1996年10月由JIA、AGA、PSB等三個認證機構籌組準備委員會，開始設立GACM，並為GACM的召開預作準備。由於JIA是WCC營運委員會的委員，GACM對於WCC的意見的匯集與意見的陳述也由JIA執行。自1997年至2011年已舉辦了7屆。其中2011年由我國的臺灣燃氣器具研發中心(TGDC)爭取在臺北101大樓舉辦了第7屆。

本局目前列檢之燃氣器具商品計有燃氣台爐、即熱式燃氣熱水器、攜帶式卡式爐、休閒爐、登山爐及燃氣烤箱等，均為民眾日常生活息息相關之器具，該等商品須經本局或本局認可之試驗室依公告之檢驗標準測試合格後，再經本局驗證符合始可出廠銷售或通關進口。為進一步瞭解及實地蒐集各國家地區有關燃氣器具之檢驗標準、驗證相關制度及規定，俾作為本局檢討擴大燃氣器具列檢品目之規劃參考，同時亦可促進與該等國家地區相關機構間之交流，本局爰接受本局指定試驗室臺灣燃氣器具研發中心之邀請派員會同參加於2013年11月28日及29日假澳洲舉辦之第8屆GACM。該會議每2年舉辦1次，本次會議係由澳洲燃氣協會主辦。

# 二、過程

## 第一天議程

1.氣候變遷對燃氣器具的啟示

本議題由澳洲燃氣協會（AGA）代表簡報，經彙整重點說明如下。

溫室效應是我們地球自然和必要的現象，因為我們知道地球表面的熱輻射被溫室氣體吸收，然後再輻射回到我們的地球表面，如果沒有溫室效應，地球表面的平均溫度會更冷。自然界中最豐富的溫室氣體（Green House Gas, GHG）有水蒸汽（H2O），二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4），氧化亞氮（N2O）及臭氧（O3）。自然的溫室產生的氣體（GHG）來源：二氧化碳（CO2）是呼吸過程中自然產生的，火山活動也會產生二氧化碳，而植物和樹木的光合作用過程中吸收二氧化碳；甲烷（CH4）於動物消化後產生，也來自稻田；當植物死亡和腐爛，氧化亞氮（N2O）是自然產生的；水汽（H2O）和臭氧（O3）自然存在於我們的大氣層。氣候變化的原因，是因人類活動產生過量的溫室氣體，有效地引起氣候變化。而人為產生的溫室氣體，如燃燒化石燃料（如煤、油）、固體廢棄物、樹木和木材，製造過程中化學反應（如製造水泥），燃燒垃圾掩埋場加工腐爛的農業廢物等。而人為溫室氣體有二氧化碳（CO2），甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）。氣候變化的影響和證據，就是海平面已經在20世紀每年增加了1.7毫米。在過去的15年中，這種趨勢已增加至每年約3.2毫米。需要注意的是澳洲的人口有85％居住在沿海地帶。另外氣候變化會產生各種情況發生，如降雨模式將變化、水流減少、全球氣溫上升、四季將改變、極端的天氣(如地震、極端溫度、飢荒、水災蟲災、地層滑動、火山噴發、波/潮、野火、風暴)、洪水發生、火山活動等。淡水資源對天氣及氣候之變化非常敏感，故對飲用水造成影響，如影響水流、鹽度增加、降雨模式改變、水蒸發量增加、洪水污染水源等。

1992年6月在巴西里約熱內盧舉行的聯合國會議，有172個政府參與，簽署了聯合國氣候變化框架公約協議（UNFCCC），催生後來在1997年於日本京都簽訂的京都議定書。該議定書以減少人為的溫室氣體（GHG）排放量為目標，有兩個承諾期，即2008-2012年和2013-2020年。相對於工業化前溫度水平，未來的全球暖化應低於2℃。澳洲總理於2007年12月3日簽署批准了京都議定書。目前全球溫室氣體排放狀況，中國約16.3％；美國約15.7％；歐洲約12％；巴西約6.5％；印尼約4.6％；俄羅斯約4.6％；印度約4.2％；日本約3.15％；韓國（排名第13）約1.3％；澳洲（排名第17）約1.3％；臺灣（排名第29）約0.7％。每年50億噸二氧化碳排放量約等於每年6.4 ppm的大氣CO2。澳洲是世界上排名前20名污染的國家，人均量為第4高(每年25噸)，家庭溫室氣體排放量每年約14噸。

澳洲政府訂定了一些方案，如AGA的能源等級標示、設備能效項目（E3）、國家能源等級標示、最低能源性能標準（MEPS）、溫室和能源最低標準（GEMS）、用水效益標示計畫（WELS）、房屋能源評級計畫（HERS）等。2012年訂定的溫室和能源最低標準（GEMS）法案是一個國家法規，整合了最低能源性能標準（MEPS），透過該法案，澳洲GEMS立法者能夠發布涵蓋燃氣和電氣器具的最低性能，產品包括冰箱、冰櫃、洗衣機、乾衣機、洗碗機、電熱水器、燃氣熱水器、電視和機上盒等。對燃氣器具而言，其中只有熱水器包含在GEMS法規（每年在澳洲銷售約30萬台），自2012年5月，澳洲標準AS 4552.2規範熱水器(包含燃氣熱水器)須有4級之最低要求；澳洲的用水效益標示計畫（WELS）始於2005年，且整合最低水效標準，環境主管部門要求某些產品需強制登記並標記，如此生活用水將每年減少10萬公升，每年節省800,000萬公升，每年減少40萬噸溫室氣體產生（0.4億噸二氧化碳當量），產品包括淋浴蓮蓬頭、流量控制器、小便器、洗碗機、洗衣機等。目前使用水的燃氣器具不在WELS法規所涵蓋，未來熱水器可能會在考慮之內；具有更高能源性能的房屋其對加熱的需求減少，可能會導致某些類型的熱水器之銷售更少，而結合太陽能與燃氣的產品可能變得更受歡迎；澳洲建築規範委員會透過建築規範（BCA）提出節源效率措施，州政府在各自的法規採用了BCA，有些甚至超越了標準，房屋能源評級計畫(HERS)的評級系統包括多達10個星級，澳洲目前大多數要求家庭房屋至少要6個星級，越多的星級應達到加熱少和冷卻少，而且能實現高熱效性能。新房子設計越來越緊密會使生活空間越封閉，對開放煙道的器具可能會影響其主要進氣口，而對沒有煙道的器具來說，形成負壓環境而不利於通風，此將影響烹飪用具（如爐灶）的未來設計，所以能順利地將燃氣器具所產生燃燒廢氣排除，這是燃氣器具未來發展的方向。

2.大陸燃氣器具之機會與挑戰

本議題由中國國家燃氣用具質量監督檢驗中心（CGAC）代表簡報，經彙整重點說明如下。

(一)城市化對燃氣器具產業的發展的影響

自改革開放以來，城市化率從17.9％，1978年提高到52.57％， 2012年，這幾乎與世界一樣的平均水準，而城市數量由原來的193增至661個。隨著城市化的高度發展，預測顯示，2020年中國城市化率將提高到62.1％。與環太平洋地區的國家（如澳洲，日本，韓國）的城市化水準仍有差距。從日本和韓國的經驗，城市化達到80％的比率時，城市化進程將結束。未來在中國，城市化進程將大大加快。

推進城市化進程的現行作法，給予新的推動經濟增長。燃氣器具是住房附屬設施之一，是由城市化進程推進。城市燃氣是市政公用事業的重要組成部分，是必不可少的城市化，與其他能源比較，燃氣作為環保節能之能源之一，是建設「綠色城市」概念更加一致的指標。同時，採用大型氣體與能源結構在城市化過程中的優化路線。城市燃氣產業鏈包括上游氣源，中游管道和下游燃氣器具（燃氣灶具，燃氣熱水器等）。燃氣普及率已經在中國東部地區達到90％ ，但在中國的中部、西部和東北地區，天然氣的普及率仍然很低，其中有些在一些縣城不到50％ 。因此，對城市燃氣的需求量很大，特別是在中西部地區，而燃氣器具產業未來還有很大的發展空間。

(二)能源結構調整推動燃氣器具產業的發展

目前，煤炭、石油和天然氣是世界上主要的能源。中國有豐富的煤炭，以及不是很多的天然氣和石油，煤炭佔世界儲量的比率約為14％，但石油和天然氣分別只有2.4％和1.2％ ，這決定了中國大陸以煤炭為主要能源的地位。與世界能源消費結構相比，​​能源消費結構在中國有更大的空間來調整。在一次能源消費中，煤炭、石油和天然氣佔中國大約分別為70％、17.8％和3.9％，而全球大約分別為29.4％、34.8％和23.8％。中國與世界之間的巨大差異在能源消費結構。隨著經濟的發展，能源需求和環境問題的增加，能源結構調整是必要的。中國大陸國務院已經作出能源結構優化能源發展的第十二個五年計畫：增加非化石能源消費比重達11.4 ％ ，佔一次能源消費的天然氣能源比率為7.5％，而煤炭消費65％。中國的西氣東輸天然氣輸送帶來的氣體約620億立方米，每年從能源豐富的地區以發展東海岸。中國將花大力氣不斷提高在未來的利用率和天然氣的覆蓋率。我們預計天然氣的需求和天然氣管道建設也將快速增長至2015年的2.5倍。根據「城市燃氣十二五」規劃中，新建城市燃氣管道約25萬公里，總長度約60萬公里。燃氣器具的使用條件也將進一步成熟和燃氣器具產業將面臨新的歷史機遇。

(三)節能減碳對燃氣器具產業發展的影響

霾霧天氣在中國北方的問題最近引起公眾關注，保護環境已越來越重要，並進一步實施節能減碳已經成為必要。節能減碳不僅是改善身體健康和生活品質，而且對社會和諧及國家的經濟產生重大影響。燃氣器具的能源消耗在中國大陸有更高的要求，消費者正在尋找更環保的產品，這種潛在的需求是另一個使燃氣器具保持升級到更環保、更節能之動力。

(四)政策在燃氣器具產業發展之影響

從「家電農村」到「節能補貼」政策，燃氣熱水器始終以「造福人民」的產品，且結合了能效標識制度，燃氣熱水器始終佔據許多燃氣器具內第一的位置。此外，燃氣器具能效標準將在2014年公布，這將推動燃氣器具的更新時代。另商用燃氣器具國家標準已經完成，而它也將刺激技術的發展，增強市場競爭力，促進節能政策的實施。

(五)氣候在燃氣器具產業發展的影響

供熱改革政策的聲音是因為在中國南部地區近年來遭遇嚴重低溫雨雪冰凍問題。大部分地區實行集中加熱，但這存在很多問題，如高污染、管道投資巨大、隔熱性能差，因此很難在南部地區發展。政府鼓勵研究和開發加熱模式、新技術，這與「分戶供暖工程」的傳播有關。房屋市場的復甦和現代人追求高品質生活的因素為氣體用具（如燃氣供暖熱水兩用鍋爐）的發展帶來巨大的市場空間。

有關中國燃氣器具產業的挑戰，綜合以下幾點因素：

(一)氣源供應緊繃和價格波動面臨的挑戰

雖然生產和進口量都在增加，因天然氣需求的持續增長，氣源仍然供不應求。對天然氣進口的依賴導致不穩定的氣體來源，成為一種天然氣產業的發展阻礙。此外國內天然氣的價格比國際市場低，這必將增加供給和消費之間的巨大差距。同時要積極研究和開發節能技術和尋求替代能源。

(二)環境和氣候的影響

全球環境和氣候的變化對小型燃氣器具企業帶來新的發展機遇和挑戰。一方面，國家相關政策將作出適當的調整，這將促進節能和環保產品的利用率。在另一方面借鏡國外先進技術的競爭壓力可能會導致產業洗牌。

(三)燃氣器具品質和消費者需求之間的矛盾

隨著人們生活水準的提高，對燃氣器具品質的需求達到了前所未有的高。小型燃氣器具企業是很難滿足產品的功能性、舒適性、耐用性和售後服務的特殊需求。 在增加生產成本和勞動力成本之下，如何提供高品質的產品，是每個燃氣器具企業都需要加強研發以提高技術，並優化售後服務。

以下簡單做幾點結論：

(一)城市化的影響：越來越多的人們從農村到城市，城市人口不斷增加，需要更多的燃氣器具。

(二)能源結構調整：減少燃煤的使用量，增加天然氣的使用。

(三)在南部地區供熱：隨著生活水準的提高，生活在南方有逐漸增加供熱的需求以提升人民生活水準。

(四)氣候影響：霾霧天氣的增加，促使政府更加注重使用清潔能源，如天然氣，亦關注提高能源使用效率等問題。

3.香港家用燃氣器具及瓦斯軟管批准計畫

本議題由香港機電工程署（EMSD）代表簡報，經彙整重點說明如下。

依據香港的氣體安全條例(Gas Safety Regulation)，從2003年1月1日起家用燃氣設備要提供和安裝在香港的所有型式，必須由機電工程署批准。批准的器具應貼附「GU標誌」。

一、家用燃氣器具批准計畫

目的係加強控制生產、進口、銷售和供應家用燃氣器具及建立安全的生產和品質體系。其批准計畫範圍係指安裝在固定場所且設計在室內使用之家用燃氣器具，如嵌入式平面爐、烤箱、燃氣熱水器、卡式爐、單口爐、雙口爐、燃氣煮飯器等。但不包括設計在戶外使用之器具，如戶外烤肉爐等。審批機制有預審批及批准後等2層的審批程序。

預審批須符合之條件如下：

(一)製造商的生產流程品質認證（如ISO9000） 
(二)產品安全標準（例如EN，JIA，GB等）認證 
(三)型式測試認證（TA1） 
(四)生產品質監控的承諾 
(五)基本安全評估（TA2） 
(六)提供安裝、操作和維修手冊

有關基本安全評估（TA2）是在香港實驗所認可計畫認證的實驗室。目前經認證的實驗室有質量檢測技術服務有限公司（QTS）及Intertek質量技術服務（香港）有限公司（ITS），若評估結果是令人滿意，TA2證明書將由實驗室發出。

烹煮燃氣器具之基本安全評估(TA2)檢測要求：

(一)無聲測試與可燃氣體檢測： 要求 - 無外部洩  漏

(二)無聲測試與泡沫檢漏：要求 - 洩漏率<0.07公升/小時

(三)點火測試：要求 -10次有8次成功點火

(四)火焰穩定性測試：要求 -火焰穩定

(五)熱輸入偏差測試：要求 -在額定輸入±10％

(六)燃燒試驗：要求 -一氧化碳在乾燥、無空氣產品的燃燒<0.14％

(七)熄火安全裝置測試：要求-點火延遲時間<10秒，   熄火延遲時間<90秒

(八)表面溫度測試： 要求-零部件溫度上升<60℃

(九)電氣絕緣電阻測試：要求 -電氣絕緣電阻>1MΩ

燃氣熱水器之基本安全評估(TA2)檢測要求：

(一)無聲測試與可燃氣體檢測：要求 -無外部洩漏

(二)無聲測試與泡沫檢漏：要求 -洩漏率<0.07公升/小時和無外部洩漏

(三)水噪音試驗：要求 -無永久變形和洩漏

(四)點火測試：要求 -10次有8次成功點火

(五)火焰穩定性測試：要求 - 火焰穩定

(六)熱輸入偏差測試：要求 - 在額定輸入±10％

(七)瓦斯調壓器性能測試：要求 –在1kpa和21kpa時燃氣改變率>-10％和在1.5kpa時燃氣改變率<7.5％

(八)燃燒試驗：要求 - 二氧化碳在乾燥、無空氣產品的燃燒<0.2％

(九)熄火安全裝置測試：要求 -點火延遲時間<20秒

(十)熄火安全裝置測試：要求 -熄滅延遲時間<60秒

(十一)表面溫度測試：要求 -零部件溫度上升<60℃ 
(十二)可能會意外觸及零件的溫度上升<80℃

(十三)水溫過熱測試：要求 -水過熱溫度<20℃

(十四)電氣絕緣電阻：要求 -電氣絕緣電阻>1MΩ

(十五)燃燒電路的無聲測試：要求 -洩漏率<20立方米/小時

(十六)燃燒產生的放電失效裝置測試：要求 -阻止煙道出口後關閉時間<60秒

批准授予：

書面批准信給予申請人5年有效期，並放置在認可清單（可於機電工程署網頁瀏覽），並授權標示GU標誌，並承諾遵守批准後的條件，如標示GU標誌、合格證明書、包裝要求、出貨品質保證、產品採取補救措施報告(在不安全的情況下)、批准後展延效期（如適用）。

香港政府須執行的工作，如通知進口商關於批准 計畫須遵守法規事項、進行大眾媒體宣傳、進行聯絡小組會議，與業界保持溝通、銷售通路和稽查進口商之檢查。

二、瓦斯軟管批准計畫

依據氣體安全條例，可撓性瓦斯軟管在香港供給並安裝的所有型號，型式認可一律由氣體安全監督主管機關按照GU01法令予以監督。批准的瓦斯軟管應標示由氣體安全監督主管機關指定之認可標誌及使用期限。香港政府更新和修改20世紀90年代發行的「指引」(Guidance Note)，以吸收新或修訂國外相關安全和檢測標準，其擴展的範圍，包括新產品。並加強進口、製造、供應及銷售產品的控制，GU01法令在2005年1月1日生效。

(一)軟管的類型：

第1類：普通橡膠管（用於兩端管口連接） 
第2類：不銹鋼鎧裝（編織）裝盒橡膠管（用於兩端螺紋連接） 
第3類：不銹鋼鎧裝（套筒）裝盒不銹鋼管（用於兩端螺紋連接）

GU01法令確立了瓦斯軟管兩層批准計畫，包括： 
第1層：預審批（資格）條件，以獲得型式認證。預審批（確認資格）條件主要包括：生產品質管理體系認證（ISO9000）、安全標準認證（BS，NF，DIN等）、當地的基本安全評估（由認可實驗室執行）、在軟管表面上標示認證標誌（如機電工程署批准GTxxxx，屆滿期限MM/ YYYY），可參閱在機電工程署網頁認可清單。

第2層：審批後（承諾）條件，以確保審批狀態。批准後條件主要包括：符合每個產品出口許可證書、產品說明書、標識與標籤、通過認可實驗室抽樣測試符合ISO 2859檢驗標準之品質保證（每批橡膠管）、供應鏈庫存管理系統、接受氣體安全監督績效查核。

4.攜帶式卡式爐(Portable Canister Cookers)

本議題由澳洲燃氣協會（AGA）Tony Liu、 Jack Burgess及 Tyler Mason等3位輪流簡報，簡單說明攜帶式卡式爐之簡單構造及AGA對攜帶式卡式爐產品之看法。經彙整重點說明如下。

攜帶式卡式爐在澳洲之標準依據為AS2658-2008 「LP GAS-Portable and Mobile Appliances」，該產品必須在通風良好的場所使用，且不能在帳篷、有篷卡車、一般車內，以及住房拖車或類似前述空間使用。

對於所使用的氣源為拋棄式卡式罐，其檢驗標準在國際上有EN 417「Non-Refillable Metallic Gas Cartridges for Liquefied Petroleum Gases, with or without a valve, for use with portable appliances – Construction, inspection, testing and marking」、UL 147 A/B、DOT 39「LP Gas Cylinders with a maximum water capacity of 2L」或其類似標準。卡式罐又可稱為丁烷罐，罐體內容物之85％為丁烷，3~17％為丙烷，其他氣體約占1％。內容物總重約220克，不使用時藉由閥將罐體密封，有些產品設計在罐體上部軸環緣的排氣口在高壓時會打開。罐體在1.4至1.6 MPa間會損壞，罐體受到高壓時罐蓋變形並在軸環緣釋放壓力。

攜帶式卡式爐處於高壓狀態下，通常藉助彈簧將丁烷罐從與爐體連接處移除，惟此動作容易受到一些因素而失效，如受到熱或物理破壞等。而且市面上發現有些產品沒有彈簧，仍然可以容易再將丁烷罐接上卡式爐，此時在連接點會產生瓦斯洩漏。另外現行器具允許使用大尺寸的鍋具，而且市場上可以買到，雖然有警告標籤，但是這可能是不可靠的方式。因為使用過大的鍋具會因輻射熱導致罐內溫度升高，此時罐內壓力升高，跳脫切斷裝置會將罐體移除，但是有些產品設計在過壓狀態下允許罐體可以再接上，此增加氣爆的危險。實驗證明，在15.6℃及100 kpa下，每公斤丁烷的體積可膨脹至431公升，據此推算220克的丁烷幾乎可以立即膨脹佔據85公升的容積。

所以澳洲燃氣協會認為使用丁烷罐為氣源的攜帶式卡式爐是一項不安全的器具。

5.環境的挑戰

本議題由臺灣燃氣器具研發中心（TGDC）Mr. Tony Lu簡報。經彙整重點說明如下。

一、政府節能減碳的政策

由於台灣是一個海島國家，台灣能源98%都需仰賴進口，消耗能源器具的能源效率管理政策的制定是刻不容緩。因此台灣政府在推動使用能源設備及器具能源效率管理之主要政策有三，包括：(一)訂定產品容許耗用能源基準(MEPS)、(二)實施自願性節能標章、以及(三)推動強制性能源效率標示。目前台灣已公告14項產品之容許耗用能源基準（MEPS）；開放43項自願性節能標章產品項目；推動無風管冷氣機(含窗型、箱型冷氣機)、電冰箱、汽車、機車、除濕機、安定器內藏式螢光燈泡(俗稱省電燈泡)、燃氣台爐、即熱式燃氣熱水器等8項產品之強制性能源效率分級標示，以引導消費者選購高能源效率產品。

以上三項台灣能源效率管理制度各有其特性及作法，整理如表 1，其中MEPS之管理，主要目的為禁止未達MEPS規定之產品進口或在國內銷售，以「全面性」降低所管制能源設備或器具(如：冷氣機)之整體耗能；而能源效率標示制度主要是透過提供消費者充分能源效率資訊(如：產品年耗電量、產品能源效率等級)，以引導消費者選用耗能較低或能源效率較高的節能產品，如台灣能源效率標示(如表 1及圖樣)；至於自願性節能標章制度，其認證產品主要代表其能源效率約為市場前20~30%之產品，同時透過產品上張貼簡單易懂之高能源效率辨識圖案，鼓勵消費者於汰舊換新時，優先選用高能源效率產品，以達政府節能減碳之政策目標。

表 1台灣能源效率管理制度

| 制度名稱 | 容許耗用能源基準(MEPS) | 能源效率標示(Labeling) | 節能標章制度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性質 | 強制性 | 強制性 | 自願性 |
| 主要目的及功能 | 禁止低能源效率、高耗能產品之進口或國內販售。 | 提供消費者產品耗能量、能源效率等級資訊，以利消費者選用產品時之參考。 | 引導廠商研發生產高能源效率產品，並藉由簡易圖案之辨識，鼓勵消費者優先選用高效率產品。 |
| 目前台灣 執行方式 | 能源局制定MEPS基準，標檢局納入商品檢驗法，代為執行MEPS管制。 | 於國家標準(CNS)標示規範中，規定產品之能源耗用量或能源效率，目前納入商檢法管制，由標檢局代為執行。 | 節能標章基準約為國家標準或MEPS之1.1~1.50倍。或為同類型產品前20~30%之高能源效率產品。由廠商自發性申請認證。 |
| 目前台灣 管制項目 | 目前已實施14項產品強制性管制。 | 目前已實施8項產品管制。 | 目前開放43項產品供廠商申請認證。 |
| 產品特性或基準訂定/修訂原則 | 新修訂之基準約可淘汰當時能源效率後15~30%產品為原則。 | 依據市售產品能源效率分佈情形，並配合MEPS之制定/修訂，劃分產品能效等級。 | 基準制定/修訂，約採當時市售產品能源效率前20~30%為原則。 |
| 圖樣 | 僅訂定基準 無圖樣。 |  |  |

透過前述三項政策之推動，可健全台灣使用能源設備及器具能源效率管理體系，落實政府節能減碳政策目標。

二、燃氣器具能源效率的要求

經濟部能源局基於對能源設備及器具能源效率提昇的重視，並為落實全國能源會議結論之具體行動方案，自2001年起，正式啟動台灣產品「節能標章」認證機制，為台灣節能產品建立驗證標示，以引導廠商生產高能源效率產品，並鼓勵消費者選購節能產品。

燃氣器具也在2006年納入使用「節能標章」之認證產品，此認證產品之試驗報告，須經TGDC依據國家標準規定之測試方式檢測後，產出試驗報告再交由廠商向經濟部能源局依據節能標章能源效率基準申請認證，審核通過後才能取得使用「節能標章」之資格。

節能標章能源效率基準公告後，因應產品技術進步、市場占有率提昇及國際節能減碳之趨勢，每2~3年將檢討提升已公告之基準，引導廠商逐步研發及提昇耗能器具能源效率，確保節能標章產品為高能源效率產品之代表。

為了強化政府節能減碳政策之推動，政府於2009年7 月8日通過「能源管理  法」増修條文，其中第14條及第15條授權推動使用能源設備及器具及汽(機)車能源效率分級標示等相關措施。

燃氣器具也於2012年10月1日起納入「即熱式燃氣熱水器能源耗用量與其能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」及11月1日起納入「燃氣台爐能源耗用量與其能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」，前述二項產品強制規定每個產品須張貼或懸掛能源效率分級標示，供消費者於選購產品時之參考，以提升高能源效率產品之市場滲透率。

三、政府推動燃氣器具節能減碳的措施

燃氣熱水器能源效率與燃氣台爐能源效率分級標示分別於2012年10月及11月開始實施，觀察2012年12月底至2013年6月底止，燃氣熱水器能源效率分級款數佔比之變化，產品皆集中於能源效率2 ~ 3級，其中2級款佔比28.1%、1級款佔比0.1 %，燃氣台爐能源效率分級款數佔比之變化，產品皆集中於能源效率3~4級，1、2級款佔比9.1%。政府為提昇燃氣器具能源效率1、2級佔比數，於2013年6月起辦理購買燃氣器具能源效率1、2級產品者，依產品之不同由政府補助台幣2,000元及1,000元之補助金額。由於政府補助金的措施，促使製造廠商紛紛將產品利用各種技術大量開發能源效率1、2級的燃氣器具來應付消費者購買高效率的產品，截至2013年10月31日止燃氣熱水器2級款佔比由28.1%大幅提升至64.6%，燃氣台爐1、2級款佔比也由9.1%提升至33.3%。因此由於政府補助金的措施，可以預期將可大幅帶動燃氣器具1、2級產品在市場上之款數佔比。進而促使消費者使用高效率產品來達到節能減碳的目標。

四、結語

世界各國由於氣侯的暖化，對於碳的排放，每個國家無不盡力的制訂並實施相關節能減碳的政策，所以對於禁止使用高耗能源產品或利用揭露產品能源耗用量及相關的資訊，來引導消費者於汱舊換新時，認明高能源效率產品，將可達成節能、省錢、減碳的三贏局面。

## 第二天議程

1.能源與環境：JIA與燃氣產業所做的努力

本議題由日本燃氣器具檢查協會(JIA)代表Kiyokazu MATSUMOTO對日本現今能源與環境作一介紹，並說明JIA與燃氣產業所做的進一步努力。經彙整摘要如下。

從以前到2012年，日本採行自願性行動計畫，氣源轉換為使用天然氣以減少二氧化碳排放量，據統計2002年至2012年之二氧化碳排放量減量約由0.1百萬噸減至3.75百萬噸。並採用高效率的燃氣器具，器具產品有以天然氣廢熱發電的內燃機熱電系統及住宅式燃料單元，以及冷凝式燃氣熱水器。從2013年以後，以達成低碳社會之行動計畫所替代，即改採用天然氣系統，此系統包括熱電共生、燃氣空氣調節機，天然氣供熱佔工業熱百分比由10.7提升至25，使用住宅式燃料單元、使用瓦斯車等，以熱電發熱和燃料電池改進效率和降低成本。

下一代能源系統的發展，包含交通工具能源多元化(如瓦斯車加氣站、加氫站、瓦斯車、燃料電池車)、節能及低碳的能源管理(如電網+節能減少負荷及減碳、透過供熱管網大面積散熱共享、燃氣熱電系統)、更廣泛地採用可再生能源及未利用之能源(如風力發電、生物質發電、光伏發電系統、燃氣熱電系統、燃料電池)、改善能源安全(如燃氣空調、在災害時優先供應熱能及電力設施和周邊地區、燃氣熱電系統)。

MATSUMOTO並對日本燃氣器具檢查協會之業務簡介如下：產品認證，包括家用/商用燃氣設備、安全設備、供水設備、燃料電池；培訓與資格認證的燃氣工程師；食品安全管理體系，包括ISO 22000、FSSC22000；系統驗證及確認，包括 ISO 9000、14000、50001、溫室氣體排放的驗證、碳足跡體系認證；有關環境的調查與認證，如土壤調查、木製品驗證。

日本燃氣器具檢查協會對燃氣器具所做的努力，其中發展燃料電池單元，完整地對該單元做一次驗證，如燃氣器具、功率調節器、防火 、供水設備等。日本燃氣器具檢查協會更發展出燃氣熱水器效率之顯示方法(Mode method)，其目的為顯示實際使用條件下的效率，其測試係依據日本JIS S2075（2011）「在標準模式下使用油氣熱水器的效率測量方法」。2008年10月，日本法規要求所有燃氣烹煮爐必須配備過熱保護控制和熄火安全裝置。配備SI偵測感知器的廚房爐灶，具有熄火安全裝置、烹飪鍋偵測、食用油自點火溫度、自動煮飯、自動煮水、防燒焦、預先切斷保護功能、關閉燃氣通路之故障安全功能。此類配備SI偵測感知器的廚房爐灶之累積出貨量由2007年逐年快速成長。

2.韓國能源效率計畫與高效率器具趨勢擴展及發展

本議題由韓國燃氣安全公司（KGS）Mr. Heesuh Park

介紹，此議題分為「韓國的能源效率計畫」及「能效器具趨勢發展」2個方面。經彙整重點說明如下。

目前世界同時存在資源、能源與環境危機，如資源衰竭（石油儲備42年，天然氣儲備60年，煤炭儲備112年）；能源消耗(在2030年之前全球能源消費將進入40％以上)；溫室氣體排放(在現今經濟下全球GDP每年將減少5~20％)；缺水(人均淡水供應量25年內將以1/3比率減少)。韓國的自然能源資源絕對缺乏，所以能源高度依賴進口能源（約96.4％），但能源消費持續增長（全球排名：能源消耗第十大，油耗第八大），2012年能源進口佔進口總額為32.9％（原油1080億元，液化天然氣270億元，煤炭160億元）。

能源消耗與溫室氣體排放方面，按行業區分為能源消耗和二氧化碳排放量，能源消耗(建築約18.4％，交通約17.9％，工業約61.4％，其他約2.3％)、溫室氣體排放(建築約10.3％，交通約14.8％，工業約29.2％，電力約44.5％，其他約1.3％)。4個主要能源效率領域(交通、工業、建築、器具)，國際能源機構分析認為，所有的器具（包括照明）行業在潛在二氧化碳排放減量之中將占到45％。所以韓國透過結合強制性和自願性計畫改造使用節能產品的市場：

(一)能源效益標示計畫--自1992年以來有37項，包  括燃氣鍋爐、冷氣機等。

依據能源利用合理化法第15條，屬強制性計畫，須依MEPS（最低能效標準）標示1-5級，禁止生產和銷售低於5級的產品以節省國家能源。2000家公司註冊25,000機型有37項（截至2013年4月），包括家 用燃氣鍋爐、燃氣熱水器、空調等。1級產品比5級的產品節省30〜40％的能源。使製造商加快開發節能器具，消費者可以使用節能器具以節省能源成本， 政府可以減少能源進口和發電廠的數量。

(二) 高效器具驗證計畫--自1996年以來有44項，包括建築和工業之高效率設備如燃氣鍋爐、LED燈具等。

該計畫驗證工業產品和建築作為高效率的設備，其中能源效率和品質測試結果都高於政府設定的認證標準，屬自願參與計畫。KGS被指定為國內和工業燃氣鍋爐的效率檢測機構。所有公共機構應當按照「能源使用合理化法」第一次購買高效率認證的設備。若居住超過20戶之公寓建築，應首先按照「關於環保房屋的建設標準和性能調節」安裝高效率認證的器具。若投資節能設施使用高效率認證的產品，相應資金的1/10，可以從所得稅或公司稅中扣除。

(三)e-Standby計畫--自1999年以來有22個項目，包括機上盒等。

備用電源降低計畫透過將「節能標誌」自願貼附在符合標準的產品上，或強制將「警告標誌」貼附在不符合標準的產品上。

3.下屆會議主席選舉

經由本次會議出席代表一致通過推舉韓國燃氣安全公司（KGS）代表Mr. Heesuh Park為下屆會議主席。Mr. Heesuh Park表示非常感謝大家熱情支持，不過他表示將於一個月後退休，KGS會由新的理事長來擔任GACM主席，且全力以赴完成下屆主席任務。

4.討論下屆會議主辦單位

經由本次會議出席代表一致通過由韓國燃氣安全公司（KGS）主辦下次第9屆GACM會議，KGS代表表示非常歡迎所有會員國家或地區於2年後到韓國，KGS將盡地主之誼替大家服務。

5.參觀澳洲然氣公司之燃氣器具實驗室

由本次GACM會議主辦單位澳洲燃氣協會邀請所有參加會員代表參觀澳洲燃氣協會位於墨爾本市郊的實驗室，並由該公司人員帶領導覽，介紹測試場地及測試設備，讓大家對該公司有更進一步之認識與了解。

# 心得及建議

一、由於溫室氣體大量排放造成全球氣候異常，世界各先進國家針對氣候變遷，以及能源逐漸枯竭，無不紛紛提出解決的政策及辦法，除了尋找新及再生能源外，節能減碳亦是一個共同的努力方向。對燃氣器具而言，就要提高其熱效率。本局在2012年4月1日即規定依2011年3月25日公告的CNS標準實施，其中燃氣台爐熱效率要求由40％提高至43％，即熱式燃氣熱水器熱效率要求由70％提高至75％，本局對燃氣器具的節能要求更進一步提升。

- 燃氣台爐及燃氣熱水器之能源效率分級標示已分別於2012年10月及11月開始實施，且實施初期對消費者購買能源效率1、2級產品者，由經濟部能源局補助2000元或1000元，此舉可促使器具廠商生產高效節能的產品，又藉由本局對器具熱效率要求提高，節能減碳的作法更能符合世界潮流。

- 第8屆GACM會議已順利落幕，由於該會議係2年由會員國家或地區舉辦，由討論及簡報議題可以得知，燃氣器具驗證與政府政策有關，而GACM已建立了一個驗證交流平台，所以建議我國政府機關、檢驗機構及業者應更加強與GACM會員國家或地區的政府機關、檢驗及驗證機構之間，有關燃氣器具產品方面之人員及技術在該平台交流，期能持續蒐集檢驗技術及驗證規定資料，俾供本局、檢驗機構與國內業者參考及運用。

# 附件-與會資料

附件1  Implications for Gas Appliances

附件2  Opportunities and challenges of gas appliances industry in China

附件3  Approval Scheme for Domestic Gas Appliances

附件4  Portable Canister Cookers

附件5  Challenges From Our Environment

附件6  Energy and Environment : Advanced Efforts by Gas Industry and JIA

附件7  Energy Efficiency Programs of KOREA and Its Development & Expansion Trend of High-efficiency Appliances