出國報告(出國類別：訓練)

B-300模擬機複訓

服務機關：交通部民航局

姓名職稱：航務檢查員/林建戎

航務檢查員/何玄企

派赴國家：美國堪薩斯州威企塔市

出國期間：103.04.25-103.05.02

報告日期：103.05.16

目次

- 目的

- 過程

  - 行程概要

  - 訓練課程概要

- 心得

- 建議事項

附件：

- Statement of Qualification, FAA National Simulator Program

- King Air 350 Pro Line 21 Recurrent Client Guide

- Special Emphasis Areas Handbook

- Client Activitive schedule

- Record of Training

- Certificates for BE-300 Series Recurrent Pilot

- Survey Responses

- 目的

  - 依據航空器飛航作業管理規則160條之規定，航空器使用人應訂定並保持經民航局核准之地面學科及飛航訓練計畫，以確保每一飛航組員皆經過適合之訓練，勝任其職務。

  - 強化飛航測試機駕駛員飛航緊急應變處置能力、組員協調合作、座艙資源管理落實，並提昇駕駛員操作技術及信心，節省飛行成本，有效達成臺北飛航情報區之民用航空局所屬通信、助導航設備等工作正常精確，以確保整體飛行安全；

- 過程

- 行程概要

| 103年 | 4月25-26日 | 啟程及轉機 |
| --- | --- | --- |
|  | 4月 27 日 | 課前資料準備 |
|  | 4月28-30日 | 模擬機複訓課程 |
|  | 5月 1-2 日 | 返程及轉機 |

- 訓練課程概要

（一）課表

| 日期 | 受訓人員 | 時間 | 受訓內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月28日（星期一） | 何玄企 | 0500-0600 | 飛行前提示 |
|  |  | 0600-1000 | 模擬機飛行 |
|  |  | 1000-1100 | 飛行後講評 |
|  | 何玄企、林建戎 | 1200-1600 | 飛機各系統講解 |
|  | 林建戎 | 1700-1800 | 飛行前提示 |
|  |  | 1800-2200 | 模擬機飛行 |
|  |  | 2200-2300 | 飛行後講評 |
| 4月29日（星期二） | 何玄企 | 0500-0600 | 飛行前提示 |
|  |  | 0600-1000 | 模擬機飛行 |
|  |  | 1000-1100 | 飛行後講評 |
|  | 何玄企、林建戎 | 1200-1600 | 飛機各系統講解 |
|  | 林建戎 | 1700-1800 | 飛行前提示 |
|  |  | 1800-2200 | 模擬機飛行 |
|  |  | 2200-2300 | 飛行後講評 |
| 4月30日（星期三） | 何玄企 | 0500-0600 | 飛行前提示 |
|  |  | 0600-1000 | 模擬機飛行 |
|  |  | 1000-1100 | 飛行後講評 |
|  | 林建戎、何玄企 | 1200-1600 | 飛機各系統講解 |
|  | 林建戎 | 1700-1800 | 飛行前提示 |
|  |  | 1800-2200 | 模擬機飛行 |
|  |  | 2200-2300 | 飛行後講評 |

（二）授課方式

- 受訓前訓練中心即於公司網站提供課前之準備教材，以利學員先期複習相關系統知識。

- 本次受訓訓練課程為三天之課程，自清晨05:00時起至11:00時止，何玄企與他人一組，及17:00時起至23:00時止，由林建戎與他人一組，由不同之教師駕駛員帶飛執行模擬機訓練飛行；地面學科課程則為午間1200時開始連續四小時，二人同時集中上課並與另兩名美籍飛行員合堂上課，此一清晨至深夜上課之方式受訓人員需要良好之體力及適應力。

- 地面學科課程使用動態E化教室教學，飛機各系統均以電子動畫、圖表、圖形呈現於教室前方之大螢幕，每位學員座位上也有相同之電腦螢幕顯示，可提供學員更清晰之顯示。

- 模擬機之飛行，前後各有一小時之提示及講評；地面學科授課之飛機各系統重點，即在模擬機上作驗證，對學習效果頗有助益。

- 本次Flight Safety International Hawker Beechcraft Learning Center之教學方式採取配合飛航作業實際情況之方式教學，也即與現實狀況結合之訓練方式。

- 本測課程除飛機系統教學外，也運用了部分的時間重點講授了有關飛航安全的知識，如座艙資源管理CRM、跑道安全、飛機雷達之操作技巧、防冰操作知識等。

- 本次訓練由本組航務科長黃忠盛於模擬機內執行監督及術科考驗，以符合訓練需求及考驗規定。

- 訓練課程由訓練中心提供借用機種之飛行員操作手冊、駕駛員檢查卡，其他訓練手冊等則發給每位受訓學員隨身碟一枚，以電子檔取代以達少紙化，另有相關輔助文件如附件。

- 授課完成後，訓練中心並隨即以電郵之方式對學員進行問卷調查，以訪查學員對受訓之服務、課程安排、地面及模擬機教學、模擬機裝備進行滿意度調查，並收集學員對飛機製造廠家建議。

- 心得

- 受訓之公司FSI（Flight Safety International）是一極具規模之訓練公司，師資陣容龐大（各機隊模擬機教師、學科教師），於全世界各國包括美國、澳洲、加拿大、巴西、中國大陸、法國、日本、南非、荷蘭及英國等國四十個訓練中心，已有數千名飛行員在該公司完成訓練。全美各地也均有其分公司，教學環境優良，且提供先進之軟/硬體設施；供各項輔助教學使用，設施裝備能符合FAA需求，因此FAA授權、承認FSI所核發之各類資格證照，本次B-300(KingAir350 Proline 21)機模擬機複訓在該訓練機構位於美國之堪薩斯州威企塔市Hawker Beechcraft原製造廠訓練中心執行，該中心也是在美國之總公司，對於該機之製造、裝備、性能等相關資訊均可迅速獲得第一手之資料。

- 該中心備有民用型類別之模擬機包括：Commercial Air Transport、Business Jet、General Aviation、Regional Jet、Rotary Aircraft。軍用型類別包括：Cargo、Helicopter、Trainer Aircraft、Special Mission等，擁有各型模擬機：Beechjet 400A、Hawker 400XP、Graphical Flight Deck Sim、Baron/Bonanza Garmin 430/530 Baron/Bonanza Garmin G1000、Hawker 4000、Hawker 750、Hawker 800XP- Honeywell、Hawker 800XP/850XP - Collins Proline 21、Hawker 900XP、King Air C90 GTi、King Air 200 Proline 21/GT、King Air 350 - Collins EFIS 85B、King Air 350 - Collins Proline 21、King Air 350i-Collins Proline 21、King Air C90B、 Premier IA等17種機型，在商務機類型之模擬機的訓練能量上可稱得上在美國首屈一指。

- 本次訓練各受訓人員在行前已先對飛機各項系統花了一些時間研讀，並將各項緊急程序自行模擬與強記，因此在訓練過程中顯得較得心應手，模擬緊急狀況時也不易慌亂，加以自行攜帶本局飛測小組平日慣用的飛行檢查卡，所有程序由副駕駛協助按本局之檢查卡依序執行，因此在一般操作程序上並不陌生，使得模擬機飛行過程得以在最短之時間內達到最大之效果。

- 起飛速度大於V1單發動機失效繼續起飛時，由於扭力及動力不平衡造成方向劇烈偏側，須聯合失效另一側之反舵及副翼坡度予以抵制，除保持V2爬升外，教官建議配平調整為，以「3、2、1」之口訣使用調整片，即方向舵旋轉三下，副翼轉兩下，升降舵拉一下，使操縱更輕鬆。

- 單發動機失效進場時，將正常之發動機動力手柄調至最大容許動力，再將失效之發動機動力手柄與之並排對齊後，並其將阻力鈕鎖緊，以作為一但單發動機重飛時加動力時之止檔避免動力超過扭力值或ITT超溫。

- 單發動機進場於飛機觸地後，因方向舵效應會造成巨大偏側，務必使用大量之方向舵反舵維持飛機正直，並將動力手柄至於Ground Fine位置，當飛機速度減速至80KTS以下時開始漸增壓力方式使用剎車。

- 當進場時如發現空速變化迅速，則可能為遭遇風切現象，此時應保持外形增加動力至最大，保持飛機上升仰角15°姿態執行重飛動作，直至狀況解除。

- 飛行中在未改變動力並使用自動駕駛恆速模式爬升時，如發現上升率突然劇烈增加機頭上仰角度亦劇增時，此一現象可能為空速管結冰，空速管亦形同高度表，空速表指示將迅速上升會顯示超速並發出警告音響 (實際上空速並未增加反而劇減)，如不處置將會造成失速，此時應立即解除自動駕駛，保持姿態儀飛機正常之仰角，在穩定飛機姿態後，應立即將空氣資料計算器ADC切換至另一套系統，狀況應即可解除，解除後自動駕駛可切換至另一套系統。

- LPV進場(我國現無此類型)，應檢視NAV SOURCE之訊號顯示LPV，或於CDU控制板上檢視RAIM之精確度，當僅可接收到4顆衛星時，RAIM即不可信賴，至少需要5顆衛星RAIM始可信賴，此次模擬飛行至科羅拉多州艾斯班高原機場(機場標高8700ft)落地，五邊下滑角度6.9°與正常3°下滑角大一倍強，於五邊應儘早放妥落地外形，動力幾乎收至IDLE慢車位置，其PAPI指示燈與下滑道並不一致但仍可於清除區前參考。

- 高原機場(機場標高約8700ft)機外氣溫25℃，起飛後遭遇單發動機失效，爬升空速應確實保持V2，其上升率非常小並應確保目視避開地障，轉彎坡度不宜太大，如爬升速度小於V2時其爬升速率反而更小，更不利於迴避地障，使用自動駕駛飛行應參考雷達高度表之顯示後再行接上。

- 飛行中升降舵調整片意外失效至機頭向下，應立即將自動駕駛解除按鈕按下到底，立刻手動調整升降舵調整片輪盤向後，並拔出右側廊板之調整片斷電器，以解除狀況。如果調整片失效在機頭最向下時，不依照此方式改正，飛行員須施以約150磅之力量在駕駛盤上以保持平飛。

- 在使用自動駕駛飛行時，紅色之TRIM(調整片)燈亮時，並不會導致自動駕駛失效，此時表示自動配平失效。

- 當遭遇兩發電機同時失效時，兩發電機之倂接開關(GEN TIE)，亦會跳開而失效燈亮，此時故障排除應先執行將兩發電機復位已排除故障，而非先執行倂接開關(GEN TIE)失效之程序。

- 當兩發電機之倂接開關(GEN TIE)同時失效而並未伴隨發電機失效時，在緊急程序上，我們會誤以為應當以左或右電機之倂接開關(GEN TIE)失效程序步驟進行改正，其實手冊上說的是「左」或「右」，並非「兩具」，此時並不須將該電門完全向下關閉，檢查空氣壓力表及真空壓力表指示應該為0，表示可能是P3定壓之18 PSI空氣失效。

- 當單一發電機之倂接開關(GEN TIE)失效時，處置程序中檢查負荷表時，所謂「指示如果恰當if indication appropriate」，意指負荷約60％以下。

- 起飛前檢查兩發電機負荷表(Load Meter)，如果高於30％，則可將冷氣ECS關閉，此時如果負荷表只是在50％則可起飛，並且兩負荷指示量應相同，其原因在於，萬一起飛時收起落架使用大量電流時，如果負荷過大，一旦超過100％，將導致兩發電機同時失效；如果在起飛前冷氣ECS開啟之情況，負荷表指示超過30％，亦表示電瓶充電不足，如果經常發生則應檢查電瓶之效能，可能電瓶衰退須更換。

- 單發動機進場時遭遇雙發電機失效並伴隨電瓶失效，將喪失所有之儀表顯示，僅有「緊急備用姿態顯示器ESIS」仍有顯示，惟在夜航情況空速及高度不易判讀，可由副駕駛報出相關數據，操控駕駛員則專心對進場落地狀態調整操作。

- 發動機自動點火電門(Engine Auto-ignition)開啟時機為：亂流、結冰、降雨等，雖然起飛前最後檢查程序中有列出將其開啟，但並非為「必要」開啟。

- 因艙壓失效時，為使艙壓下降，艙壓壓力轉盤之高度設定應將飛機高度設定往高高度調整，如無法改正狀況實施緊急下降時，應先將氧氣面罩帶妥後再執行收油門、螺距最前、放襟翼、放起落架等動作，否則可能氧氣面罩未適當帶妥而缺氧。

- 當主飛行顯示器PFD、多功能顯示器MFD、姿態方向參考系AHARS、無線電控制單元RTU、控制顯示單元CDU失效，或油量不平衡、ADC空氣資料計算電腦故障，使用替用裝備選擇電門(Reversionary Switch)時，選擇位置均指向功能正常之裝備方向。

- 每一發動機艙油箱有兩個發動機驅動之燃油幫浦，當其中之一之高壓幫浦失效時，將造成發動機熄火。

- 當遭遇單發動機失效時，失效之發動機之防冰電門可開啟，使通過發動機之一部分氣流旁通，以減少失效發動機之阻力。

- 如果航電系統總電門(Avionics Master Switch)置於開啟時無作用，另一替代方法是可將斷電氣拔出以使其作用正常。

- 當發動機N1轉述指示0％、火警、滑油壓力低於正常範圍、外物損傷FOD等狀況時，切勿於空中再行啟動發動機。

- 當於地面啟動前檢查火警探測器時，應單獨測試，如此可確知主警告系統也作用正常。

- 發動機啟動時14支燃油歧管中之僅7支約在N1 32％rpm以下時供油，當N1約在N1 32％rpm以上時，14支才全部供油，如在N1 32％rpm以下時14支全供油，將造成熱啟動，反之在N1 32％rpm以上時僅7之供油，將造成延遲啟動。

- 當發現有積冰現象時，建議應於厚度到達約1公分時開始除冰，本機型之除冰靴有防止形成「冰橋」之設計，如遭遇螺旋槳結冰，應每隔數分鐘後執行一次，直至脫離結冰區域。

- 起飛過程中，如發現主警告紅燈亮，及中央廊板條型警告燈同時發亮，迅速判斷是否為發動機故障或失效，最快捷之方法即為檢視發動機扭力值是否正常，是否已自動順槳，則為檢視螺旋降轉速NP是否指零或近乎零。

- 由性能圖表查閱得知單發動機失效起飛後至安全高度之各項爬升數據，經過模擬機飛行驗證，在飛行後歸詢檢視飛行軌跡圖，可以清楚了解因為操作上的誤差，產生的偏移量及前進距離，據以檢視在常用機場作業時若遭遇相同情況時，與地障之安全隔離是否足夠。另須考量選用不同的襟翼外型亦產生不同之數據，宜審慎選用。

- 建議事項

- 本組現有飛測機駕駛員，因同時須肩負各航空業者之查核業務而非屬專職之飛行員，其操作技術之熟練度實難以與航空公司線上專職飛行員等齊，另且飛測機執行任務之高度均屬低空飛行，若遭遇不正常或緊急狀況時，所需反映及處置之時間較之一般民航機更為短迫，然欲以實機飛行進行模擬緊急或不正常狀況處置之練習，實有安全之顧慮及法規之限制，甚難達成要求；故定期赴合格訓練機構之模擬機訓練實有其必要性。本次之訓練乃使用民國103年編列之公務預算，然民國104年目前並未編列相關預算，為確保飛安，建議每年優先考量編列固定之模擬機複訓預算，作為民航業指標性之安全管理。

- 本局飛測機配備Collins Flight Management Systems FMS-3000，系統功能強大，搭配飛測系統執行飛測任務，無論就測試航線之規劃、航線進入與飛測項目執行均較以往更有效率及順暢。FMS系統尚有甚多功能可資結合飛測任務運用；未來實施複訓時，如可規劃搭配 Proline 21 Avionic熟訓課程，將更能深化學習，發揮系統功能，有助飛測任務執行。

- 本次訓練乃以飛機系統、正常、不正常及緊急程序之訓練為主，為因應台北飛航情報區內即將於年內規劃數十條RNAV航路離到場程序，現行少量之RNAV程序飛測，所有的航點皆由飛測機駕駛員以手動之方式在飛航管理系統FMS上之控制顯示單元CDU上將GPS座標值以按鍵逐字逐點輸入，耗時耗神，且本局飛測機FMS系統內下滑角度僅能設定單一數值，如各航段下滑角有不相同時將無法滿足，尤以最後進場階段之下滑角度時有不同，另於進場終端區域，導航性能需求RNP多為0.3浬，本局飛測機手動設定橫向偏移(off set)僅能最小設定為1.0浬不符需求，如以手動輸入各航點，將影響飛航測試之評估；另飛測機駕駛員對RNAV航路之飛測，僅能自行研讀參考美國聯邦航空總署飛測手冊(FAA 8200.1C Flight Inspection Handbook)或國際民航組織之無線電助航裝備測試手冊(ICAO Doc 8071-Manual on Testing of Radio Navigation Aids-Vol II (SBAS))執行飛測，並未接受相關RNAV或GPS飛測之訓練，故建議航路設計單位將未來所需飛測之新RNAV航路，透過相關軟體資料設計公司(如Jeppesen)將該新航路程式化(coding)上載至FMS系統內，以減少輸入錯誤及無法輸入之問題並減少飛行人員之工作負荷，並適時派遣飛測機駕駛員參加相關之飛測訓練。

模擬機飛行提示

模擬機飛行

地面學科E化教室